ACORD DE MEDIU

Nr. 1 din  .02.2024

Ca urmare a cererii de emitere a acordului de mediu adresată de BIG MEGA VĂCĂRENI WIND FARM S.R.L. (fost S.C. EVOLUTION MONEY BUSINESS S.R.L.), cu sediul în București, sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 169A, AFI PARK FLOREASCA, Aripa B, Biroul nr. 1, etaj 1, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 2266/20.02.2023, pentru proiectul „Construire parc de turbine eoliene, stație transformare, cabluri electrice subterane, racord LEA 400 kV, drumuri de acces și racord la DN 22 - Văcăreni”, în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011,  se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE, STAȚIE TRANSFORMARE, CABLURI ELECTRICE SUBTERANE, RACORD LEA 400 KV, DRUMURI DE ACCES ȘI RACORD LA DN 22 - VĂCĂRENI”, propus a se amplasa în extravilan com. Văcăreni, jud. Tulcea sau identificat prin NC/CF 32479; NC/CF 32481; NC/CF 32493; NC/CF 32495; NC/CF 32529; NC/CF 32531; NC/CF 32533; NC/CF 38562; NC/CF 32473; NC/CF 32049; NC/CF 32062; NC/CF 32067; NC/CF 32213; NC/CF 32230; NC/CF 32238; NC/CF 32250; NC/CF 32254; NC/CF 32261; NC/CF 32265; NC/CF 32273; NC/CF 32947; NC/CF 33005; NC/CF 32139; NC/CF 32143; NC/CF 32147; NC/CF 32151; NC/CF 32155; NC/CF 32159; NC/CF 32167; NC/CF 32175; NC/CF 32179; NC/CF 32187; NC/CF 32191; NC/CF 32197; NC/CF 32203; NC/CF 32207; NC/CF 32222; NC/CF 32226; NC/CF 32224; NC/CF 32149, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

- 1.

- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr.2, la punctul 3 lit. i) instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene;

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare (amplasamentul se suprapune cu ROSPA0073 Măcin-Niculițel și se află în vecinătatea  ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie);

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

2. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

Amplasamentul proiectului

Proiectul „Construire parc de turbine eoliene, stație transformare, cabluri electrice subterane, racord LEA 400 kV, drumuri de acces și racord la DN 22 - Văcăreni” conform Certificatului de urbanism nr. 18/5656/12.07.2022, emis de Primaria Comunei Vacareni, este amplasat in extravilanul comunei Vacareni, sat Vacareni,  judetul Tulcea, identificat prin numar cadastral /carte funciara astfel:

NC/CF 32479; NC/CF 32481; NC/CF 32493; NC/CF 32495; NC/CF 32529; NC/CF 32531; NC/CF 32533; NC/CF 38562; NC/CF 32473; NC/CF 32049; NC/CF 32062; NC/CF 32067; NC/CF 32213; NC/CF 32230; NC/CF 32238; NC/CF 32250; NC/CF 32254; NC/CF 32261; NC/CF 32265; NC/CF 32273; NC/CF 32947; NC/CF 33005; NC/CF 32139; NC/CF 32143; NC/CF 32147; NC/CF 32151; NC/CF 32155; NC/CF 32159; NC/CF 32167; NC/CF 32175; NC/CF 32179; NC/CF 32187; NC/CF 32191; NC/CF 32197; NC/CF 32203; NC/CF 32207; NC/CF 32222; NC/CF 32226; NC/CF 32224; NC/CF 32149.

Certificatul de urbanism a fost eliberat pentru EVOLUTION MONEY BUSINESS SRL, care și-a schimbat ulterior denumirea în S.C. BIG MEGA VACARENI WIND FARM S.R.L..

Terenul pe care se propune amplasarea parcului de turbine eoliene este situat în UAT-ul comunei Văcăreni pe o zona deluroasă cu vegetație specifică pășunilordobrogene, care interferează cu zone agricole – terenuri arabile și plantații viticole.

Conform certificatului mai sus mentionat terenul este situat in extravilanul comunei Vacareni, sat Vacareni conform PUG aprobat prin HCL nr. 72/29.12.2017. Situatia juridica reala a terenurilor care definesc proiectul este intravilan, categoria de folosinta curti constructii conform PUZ aprobat – HCL 31/27.07.2023 – Consiliul Local al Comunei Vacareni, jud. Tulcea

Terenurile pe care se amplaseaza turbinele, statia de transformare, terenurile pe care se construiesc drumurile de legatura noi si sunt traversate si de LES, organizarea de santier si accesul in parc sunt intravilane, categorie de folosinta curti constructii, fiind amplasate pe o zona deluroasa cu vegetatie specifica pasunilor Dobrogene, care interfereaza cu zone agricole.

Terenul pe care se executa lucrarea are ca folosinta actuala: curti, constructii, conform indicatiilor cadastrale.

Loturile pe care urmeaza a se construi turbinele eoliene sunt  scoase din circuitul agricol si introduse in intravilan.

Suprafata de teren a parcelelor pe care se vor amplasa elementele constitutive ale parcului este de 198697.7 mp (19,86977 ha).

Terenurile propuse pentru amplasarea proiectului sunt identificate prin urmatoarele numere cadastrale /carti funciare:

| Denumire element Parc eolian | NC/CF teren | Suprafata teren (mp) |
| --- | --- | --- |
| acces parc eolian din DN22 | 32473 | 13000 |
| turbina T1 | 32187 | 4232 |
| turbina T2 | 32230 | 3032 |
| turbina T3 | 32155 | 16 318 |
| turbina T4 | 32191 | 2923 |
| turbina T5 | 32197 | 3031 |
| turbina T6 | 32179 | 10072 |
| turbina T7 | 32167 | 3897 |
| turbina T8 | 32203 | 8062 |
| turbina T9 | 32147 | 5079 |
| turbina T10 | 32238 | 2889 |
| turbina T11 | 32254 | 4934 |
| turbina T12 | 32139 | 3054.8 |
| turbina T13 | 32273 | 1939.3 |
|  | 32493 | 5000 |
| turbina T14 | 32250 | 2672.2 |
| turbina T15 | 32143 | 3789.7 |
| turbina T16 | 32175 | 1350 |
| turbina T17 | 32226 | 2192 |
|  | 32224 | 22806 |
| turbina T18 | 32151 | 2031.6 |
|  | 32149 | 17969.8 |
| turbina T19 | 32207 | 3170.7 |
| turbina T20 | 32265 | 3354.6 |
| drum traversare 1 | 32529 | 20000 |
|  | 32947 | 10000 |
| drum traversare 2 | 32481 | 10000 |
| organizare de santier | 32533 | 10000 |
| Elemente construite si amenajate Statie de transformare | 32213 | 18216 |
| TOTAL | 198697.7 (19,86977 ha) |

| BILANT TERITORIAL - Situatie propusa |
| --- |
| S drum existent modernizat | 58 440 mp |
| L drum existent modernizat | 14 610 m |
| S drum propus acces | 23 220 mp |
| L drum propus acces | 5 160 m |
| S fundatii turbine eoliene | 7 328,7 mp |
| S platforme montaj turbine eoliene | 43 428,2 mp |
| S inel suprateran | 840 mp |
| S organizare de santier | 5 000 mp |
| S cladiri Statie de transformare | 1 215 mp |
| S platforme depozitare Statie de transformare | 860 mp |
| S alei Statie de transformare | 2 285 mp |
| Total Suprafata afectata fara drumuri modernizate si Organizare santier | 79 176,9 mp |
| Total Suprafata afectata cu drumuri modernizate si Organizare de santier | 142 616,9 mp |
| SUPRAFATA ZONA DE SIGURANTA (zona protectie fata de alte parcuri eoliene) | 2 545,7 ha |

* restul suprafetei terenului aferent statiei de transformare va fi teren inierbat liber             (12 756 mp) sau ocupat cu suprafata la sol a echipamentelor electrice exterioare (1 100 mp) - ex.: schele, suporti, stalpi.

Suprafete ocupate definitiv:			80 276,9 mp din care:

Fundatii si platforme definitive:	51 596,9 mp care include:

-Inele supraterane:		840 mp (sunt incluse in suprafata fundatiilor)

-Fundatii:			366,43 mp/CE x 20 CE = 7328.7 mp (suprafata va fi acoperita cu sol vegetal)

-Platforme montaj:		43428,2 mp

Drumuri interioare noi:		23 220 mp

Cladiri Statie de transformare		1 215 mp

Platforme depozitare Statie de transformare	 860 mp

Alei Statie de transformare		2 285 mp

Suprafata la sol a echipamentelor electrice exterioare  1 100 mp

Suprafete ocupate temporar:		14 506 mp din care:

Organizare de santier:			5000 mp

Sapatura fundatii:	 		9 506 mp

SC propus = 3 155 mp

(suma suprafetei inelelor supraterane a turbinelor eoliene (840 mp) si a elementelor constructive a statiei de transformare : suprafata construita a cladirilor din incinta statiei de transformare si a proiectiei pe sol a elementelor echipamentelor electrice exterioare= 2 315 mp)

Scopul proiectului este CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE, STATIE TRANSFORMARE, CABLURI ELECTRICE SUBTERANE, RACORD LEA 400 kV, DRUMURI DE ACCES SI RACORD LA DN 22 – VACARENI, cu montarea a 20 turbine Goldwind GW165 - 6 MW cu un diametru al rotorului de 165 m si cu inaltimea la varful palei de 202,5 m pentru o inaltime turn de 120 m, cu puterea instalata de 120 MW si puterea aprobata pentru evacuare de 87,475 MW.

In cadrul proiectului vor fi efectuate lucrari de constructii-montaj si amenajari. Principalele lucrari realizate sunt urmatoarele:

- amenajarea organizarii de santier;

- amplasarea celor 20 de turbine;

- realizare suprafate platforme de montaj si fundatii eoliene;

- realizare statie de transformare;

- modernizare drumuri de exploatare;

- realizare drumuri de acces noi propuse;

- realizare traseu retele electrice – consta din Linii Electrice Subterane (LES).

Centralele eoliene

Se vor amplasa 20 de turbine eoliene, fiecare turbina eoliana este compusa dintr-o fundatie BA, inel suprateran, turn, nacela si rotor cu trei pale.

Coordonatele Stereo 1970 privind amplasarea celor 20 turbine eoliene si inaltimea fata de nivelul marii pentru fiecare turbina eoliana sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Turbina | X | Y | Altitudinea la baza turbinei fata de nivelul Marii Negre |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 428364.8041 | 749773.2992 | 92 |
| T2 | 428435.6115 | 750622.2787 | 71 |
| T3 | 428297.8223 | 751149.8222 | 60 |
| T4 | 427921.0443 | 750055.3431 | 101 |
| T5 | 427413.2445 | 750300.7555 | 103 |
| T6 | 426335.4129 | 750196.0919 | 86 |
| T7 | 425977.9432 | 750831.2818 | 88 |
| T8 | 426283.4831 | 751778.5421 | 105 |
| T9 | 426001 | 752295 | 116 |
| T10 | 425740 | 752762.7165 | 130 |
| T11 | 424672 | 752846 | 133 |
| T12 | 423852.3865 | 753001.9294 | 152 |
| T13 | 423739.7729 | 753272.8211 | 176 |
| T14 | 423559.9961 | 753578.7984 | 172 |
| T15 | 423047.6532 | 753736.4976 | 188 |
| T16 | 427964.4884 | 752221.4413 | 48 |
| T17 | 427416.4548 | 751909.6129 | 72 |
| T18 | 426835.8586 | 751545.7808 | 88 |
| T19 | 427356.4978 | 753162.7336 | 55 |
| T20 | 426698.3945 | 752653.2573 | 77 |

Turnul este realizat din tronsoane de metal si tronsoane din beton armat prefabricat postcomprimat. Forma acestuia este tronconica cu diametrul la baza de 18 m. Baza ocupa o suprafata de 28,3 mp. Nacela este corpul care include motorul, generatorul si cutia de viteze si se monteaza in varful turnului.

Fundatia turbinei eoliene ii asigura acesteia stabilitatea mentinandu-i pozitia prevazuta de producator pentru a functiona conform parametrilor.

Fundatia este de forma discoidala la o adancime de aproximativ 3m sub nivelul initial al situ-lui.

Pentru amplasarea fundatiei este necesara executarea unei excavatii pana la adancimea recomandata de proiect. Unghiul de inclinare al sapaturii trebuie adaptat conditiilor concrete ale solului; fosa executata trebuie sa fie uscata prin asigurare a unui sistem de drenaj sau prin absenta apei de subsol.

Stratul de umplutura se realizeaza in jurul pilonului astfel incat sa se asigure forma initiala a terenului, ramanand vizibil  numai pilonul. Excavatia gropii de fundatie se va face sub forma de taluz inclinat acolo unde este posibil acest lucru, si cu sprijiniri verticale in zonele unde spatiul nu permite.

Platforme de montaj:

Pentru calarea macaralei ce va asigura montajul centralei eoliene, este necesara o suprafata plana. Dimensiunile platformei de montaj vor diferi, in functie de forma terenului pe care se va monta turbina eoliana.

Platformele de montaj ale turbinelor eoliene vor avea aceeasi structura rutiera ca si cea utilizata in cazul drumurilor interioare.

Platformele de montaj au forme neregulate in plan, fiecare turbina eoliana avand propria sa platforma de montaj.

Platforma va fi amplasata langa fundatia centralei eoliene.

Platforma va fi la acelasi nivel cu drumul, iar panta acesteia trebuie sa fie de 0%. Platforma de montaj trebuie sa respecte o sarcina de 2,5 kg/cm2. In cazul in care este necesar, se vor efectua teste.

Nivelul platformei nu va fi niciodata mai jos decat nivelul superior al fundatiei centralei eoliene. Distanta maxima dintre macaraua de montaj si fundatie va fi de maxim 20m.

Etapele de executie ale unei platforme de montaj, vor fi:

-	delimitarea perimetrului platformei;

-	curatarea terenului;

-	excavarea amplasamentului pana cand se atinge cota proiectata si se obtine o suprafata plana;

-	punerea in opera a materialelor de umplutura conform stratificatiei stabilite;

-	compactarea suprafetei stabilite;

-	testarea platformei la rezistentele cerute.

Platformele de monatj au urmatoarele suprafete:

Platforma nr.1 – Suprafata: 1970 mp          		Platforma nr.2 – Suprafata :  2079 mp

Platforma nr.3 – Suprafata: 2910 mp       		Platforma nr.4 – Suprafata :  1745,6 mp

Platforma nr.5 – Suprafata: 1930 mp          		Platforma nr.6 – Suprafata :  2366 mp

Platforma nr.7 – Suprafata: 2149 mp          		Platforma nr.8 – Suprafata :  2466 mp

Platforma nr.9 – Suprafata: 3067.8 mp      		Platforma nr.10 – Suprafata : 2126,3 mp

Platforma nr.11– Suprafata: 4934 mp         		Platforma nr.12 -  Suprafata : 2236,4 mp

Platforma nr.13 – Suprafata: 1203.8 mp     		Platforma nr.14 – Suprafata : 2258.6 mp

Platforma nr.15 – Suprafata: 2141,1 mp        	           Platforma nr.16 – Suprafata : 1350 mp

Platforma nr.17 – Suprafata: 2192 mp   		Platforma nr.18 – Suprafata :  2031.6 mp

Platforma nr.19 – Suprafata: 2033.8 mp     		Platforma nr.20 – Suprafata :  2473.6 mp

Suprafata totala a platformelor necesare instalarii si intretinerii ulterioare a turbinelor eoliene este de 45665,2 mp.

Dupa realizarea montajului atat platforma de fundatie cat si platforma tehnologica se acopera cu strat de pamant vegetal pe care se vor reface in mod natural textura vegetatiei intr-o maniera cat mai apropiata cu modul in care aceasta vegetatie exista.

Modernizare drumuri de exploatare

Operatiunea de modernizare drumuri de exploatare va afecta doar trama de drumurilor de exploatare existente propuse ca elemente de legatura pentru accesul la centralele eoliene din reteaua nationala de drumuri. Traseul drumurilor propuse spre modernizare este ales in urma unor analize cu scopul de a gasi cea mai eficienta si durabila solutie si se regaseste in Plansa A0 – Plan situatie ansamblu.

Realizarea drumurilor de acces la turbine:

Drumurile interioare vor asigura accesul la echipamentele instalatiei precum si la platforma de depozitare echipament. Drumuri interioare vor avea latimea partii carosabile de 4,00 m si numai local latimea va ajunge la 6,00 m.  Tronsoanele de aliniament se vor racorda cu raza in arc de cerc cu valori de 6,00 m si 8,00 m.

Drumurile nou proiectate sunt cu profil transversal stradal si vor fi prevazute cu guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale. Astfel, aceste drumuri vor avea si functiunea de colectare si conducere a apelor la reteaua de canalizare a statiei.

Drumurile de acces in parc sunt noi proiectate, fiind prevazute tronsoane de drum nou precum si refacerea drumurilor existente.

In unele cazuri, centralele eoliene aflate cu platformele de montaj si intretinere adiacent cu drumul de exploatare modernizat nu vor necesita drumuri noi de acces (T3, T11, T16).

Camioanele ce vor transporta turbinele eoliene necesita spatiu generos de manevra. Latimea drumului trebuie sa fie de minim 4 m pentru sectoarele de drum.

Drumurile interioare de acces in parcul eolian sunt proiectate in concordanta cu cerintele precizate de specificatiile transportatorilor de componente ale centralelor eoliene si se refera la sarcina maxima admisa, latime de drum, caracteristici ale curbelor precum si ale pantelor drumului. In timpul constructiei se vor urmari plansele de trasare a drumurilor in zona parcului eolian, precum si plansele cu sectiuni si profile ale acestora.

Conformatia drumurilor va incerca sa respecte compensarea cantitatilor de sapatura cu cele de umplutura pentru a facilita operatiunile tehnologice de executie ale drumului.

Cele 2 benzi de circulatie ale drumului, vor avea o panta din axul drumului catre marginile laterale ale acestuia, asigurandu-se astfel drenarea apei pluviale de pe partea carosabila.

In anumite zone ale amplasamentului se va dirija scurgerea apelor pluviale pentru a impiedica aparitia eroziunii drumului si a degradarii acestuia.

Principalele caracteristici ale drumului sunt:

| Drum | Lungime | Latime carosabil | Latime trotuar | Latime zona verde | Tip Sistem Rutier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20737m | 4.00 m | - | - | Pietruire |

Pentru protectia drumurilor si pentru preluarea apelor pluviale vor fi realizate rigole de dirijare a acestora. Taluzurile care vor  rezulta prin amenajarea drumurilor de exploatare vor fi consolidate si de asemenea inierbate. Calea de rulare va fi intretinuta in permanenta.

In zona pentru dezvoltarea capacitatii drumului profilele sunt stabilite conform Legii 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul drumurilor si Ordinul Ministrului Transportului pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

Traseu retele electrice:

Cablurile electrice subterane vor fi amplasate in subteran, pe traseul drumurilor de exploatare modernizate si a drumurilor nou propuse care fac legatura intre drumurile de exploatare si turbina eoliana. Adancimea de amplasare va fi sub cea de inghet. Pentru montarea cablurilor, se va sapa un sant pe traseul drumului de exploatare modernizat. Dupa asezarea cablurilor, sapatura se va acoperi cu pamantul existent si terenul se va aduce la starea initiala.

Surplusul de excavatie constand in piatra sfaramata si eventual pamant vegetal se va utiliza de catre primarie pentru diferite lucrari de constructii si pietruirea drumurilor; cantitatile ramase vor fi transportate si depozitate in locurile indicate de catre autoritatile competente

Statia electrica

Statia electrica Vacareni va fi o statie noua si se va realiza pe un teren liber de constructii, in apropierea liniei existente in care se va racorda, 400 kV Isaccea – Lacu Sarat.

Pe suprafata terenului nu exista constructii sau instalatii tehnologice.

Aceste lucrari se vor realiza si executa pe baza unor proiecte tehnice.

Statia electrica va fi impartita in doua parti, si anume:

A – statia de transformare 400/110/33 kV, apartinand parcului eolian;

B – statia de conexiuni 400 kV, de racordare la SEN.

| Coordonate Stereo 1970 Teren Statie transformare/conexiune |
| --- |
| Nr. pct. | X | Y |
| 1 | 424192.211 | 752869.234 |
| 2 | 424223.882 | 752846.011 |
| 3 | 424234.869 | 752843.177 |
| 4 | 424296.541 | 752827.266 |
| 5 | 424316.708 | 752822.063 |
| 6 | 424321.239 | 752820.894 |
| 7 | 424336.78 | 752822.767 |
| 8 | 424339.777 | 752823.128 |
| 9 | 424356.999 | 752827.13 |
| 10 | 424366.715 | 752829.387 |
| 11 | 424366.715 | 752912.034 |
| 12 | 424302.252 | 752940.657 |
| 13 | 424229.271 | 752973.063 |
| 14 | 424196.802 | 752899.954 |

| Coordonate Stereo 70 Stalpi de racordare la SEN (LEA 400 kV) |
| --- |
| ID stalp | Y | X |
| S1 | 752949.7377 | 424311.7395 |
| S2 | 753238.4355 | 424537.6505 |
| S3 | 753346.152 | 424734.4375 |
| S4 | 753468.1243 | 424656.0982 |

Amenajarea organizarii de santier

Organizarea de santier prevazuta in cadrul lucrarilor de construire se va realiza in mod obligatoriu cu personal calificat pentru astfel de lucrari, in zona amplasamentului. In timpul executiei, beneficiarul si executantul vor lua toate masurile pentru respectarea normelor de securitate si sanatate in munca in vigoare.

Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.

Suprafata necesara pentru organizarea de santier este de 0,50 ha (25 m x 200 m), pe un teren agricol cu nr. Cad. 32533, langa T3 si va fi ocupata temporar pe perioada lucrarilor de construire.

Organizarea de santier se va amplasa la distanta minima de 20 m fata de conductele de transport gaze naturale (in incinta terenului in cauza).

Organizare de Santier (amplasata pe un teren agricol) este compusa din:

-	cabina poarta (cu post de paza) – 1 bucata;

-	birouri personal TESA – 2 bucati;

-	vestiar muncitori – 2 bucati;

-	grup sanitar – 3 bucati;

-	magazie materiale diverse – 2 bucati;

-	platforma de depozitare cofraje (100 mp) – 1 bucata;

-	platforma de depozitare armatura (300 mp) – 1 bucata;

- 	grup electrogen.

Containerele utilizate pentru asigurarea birourilor, vestiarelor si magaziilor au dimensiunea de 6 m x 2,4 m. Intre containere se va respecta o distanta minima obligatorie de 1m.

In cadrul Organizarii de Santier a fost prevazut si un spatiu de depozitare pentru diverse materiale de constructii si echipamente, avand o suprafata de 400mp.

Au fost prevazute 5 locuri de parcare pentru autoturisme si spatiu de parcare pentru utilaje.

Accesul in interiorul Organizarii de Santier este asigurat de drumul de exploatare adiacent, propus pentru modernizare. Deschiderea terenului pentru organizarea de santier adiacenta drumului de exploatare este de 25 m. Intreg perimetrul Organizarii de Santier este ingradit de un gard din plasa metalica.

Organizarea de Santier se va alimenta cu apa din rezervoare cu apa alimentate periodic de o auto cisterna. Vor fi utilizate trei toalete ecologice vidanjabile.

Containerele de tip birou, vestiar, magazie vor fi legate la reteaua de alimentare cu energie electrica. Daca acest lucru nu este posibil, se va asigura functionarea unui grup electrogen care va furniza necesarul de energie electrica.

Se va evita imprastierea materialelor de constructii, a deseurilor produse si/sau aparitia unor poluari accidentale in zonele invecinate acestor amplasamente.

Zona pentru depozitarea deseurilor va fi dotata cu containere adecvate, acoperite, inscriptionate corespunzator, pentru colectarea selectiva a deseurilor produse.

Este necesar ca santierul sa fie dotat cu material absorbant pentru interventia prompta si eficienta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere sau alte substante poluante determinate de defectiuni neprevazute/accidente/ manipulare defectuoasa a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor ce deservesc santierul.

Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile propuse.

La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii, inclusiv pentru lucrul la inaltime.

Organizarea de santier va fi prevazuta cu pichet P.S.I

Coordonate organizare de santier

| X | Y |
| --- | --- |
| 751198.0535 | 428243.0413 |
| 751398.0535 | 428243.0413 |
| 751398.0535 | 428268.0413 |
| 751198.0535 | 428268.0413 |

Solutii constructive

Turbina eoliana

Suprastructura turbinei eoliene consta intr-un stalp realizat dintr-o confectie metalica cilindrica alcatuita din tronsoane.

Inaltimea totala a turnului este de 120 m Prinderea turnului metalic de corpul fundatiei se face prin intermediul buloanelor de ancoraj.

Fundatii

Tipul fundatiei este determinat de tipul si caracteristicile turbinei si mai ales de categoria terenului de fundare.

Radierul are forma tronconica, cu grosimea la margine de 1.28 m, iar in zona centrala are grosimea de 3.20 m. Diametrul radierului este de 21.60 m, iar in zona centrala este inaltat 2.20 m peste cei 3.00 m, pentru asigurarea incastrarii tubului turbinei eoliene.

Zona centrala inaltata are forma circular-cilindrica cu diametrul de 6.60 m.

Clasa betonului din radier este una superioara, C40/50, iar armaturile din otel de tip BST500S.

In zona centrala, sunt prevazute doua randuri de ancoraje metalice pentru tubul turbinei eoliene. Ancorajele metalice sunt incastrate la partea inferioara cu 30 cm mai jos decat talpa radierului prin intermediul unor placi metalice, iar la partea superioara a radierului sunt fixate in flansa inelara a tubului turbinei eoliene. De asemenea, din zona centrala, sunt prinse in radier tubul de drenare a apei, precum si o retea de tuburi pentru cablaj.

Sub radier se realizeaza un strat de beton de egalizare de 0.10 m, clasa betonului fiind C12/15.

Pe zona centrala, radierul este coborat cu 30 cm pentru incastrarea ancorajelor. Intre radier si betonul de egalizare este prevazuta o hidroizolatie pentru a impiedica infiltratiile de apa in radier. Sub stratul de egalizare se realizeaza un strat drenant de 0.30 m.

Cota excavatiei generale este -4.75 m, iar zona centrala este -5.15 m.

Functie de substraturile geologice intalnite in cazul fiecarei pozitii ale turbinelor eoliene, a fost adoptata o solutie de fundare;

1) fundare directa prin pozitionarea radierului general din beton armat pe stratul de baza;

2) fundatia indirecta, prin pozitionarea radierului pe un ansamblu de piloti forati cu diametrul de 1.0m.

Solutia fundatiei de suprafata (fundare directa) consta in fixarea inelului alcatuit din buloanele de ancoraj ale turnului, in corpul de beton armat al radierului.

Solutia fundatiei pe piloti presupune asezarea radierului pe un ansamblu de piloti forati cu diametrul de 1m, dispusi radial pe doua randuri concentrice. Fiecare fundatie indirecta va avea un numar de 22 piloti forati din beton armat. Pilotii de fundare propusi sunt piloti forati in uscat, executati in situu cu tubaj recuperabil. Se interzice utilizarea procedeelor de forare cu ajutorul noroiului bentonitic datorita prezentei loess-ului. Diametrul pilotilor forati va fi de 1m,  incastrati pe o lungime de cel putin 1.50 m intr-un strat de baza bun de fundare, la adancimi optime din punct de vedere tehnico – economic. La partea superioara, pilotii vor fi incastrat in radierul turbinei eoliene pe o grosime de 10cm, iar mustatile de armatura se prelungesc pina la fata superioara a radierului, mai putin acoperirea cu beton a armaturii.

Cota inferioara a pilotilor este variabila, intre -11.7 m si -36.00 m, in functie de stratificatia terenului de sub fiecare turbina eoliana, astfel:

| Turbina | Tip de fundatie | Lungime piloti (m) |
| --- | --- | --- |
| T1 | Fundatie de adancime | 20.3 |
| T2 | Fundatie de adancime | 36 |
| T3 | Fundatie de adancime | 36 |
| T4 | Fundatie de adancime | 36 |
| T5 | Fundatie de adancime | 36 |
| T6 | Fundatie de adancime | 36 |
| T7 | Fundatie de adancime | 36 |
| T8 | Fundatie de adancime | 36 |
| T9 | Fundatie de adancime | 36 |
| T10 | Fundatie de adancime | 13.7 |
| T11 | Fundatie de adancime | 36 |
| T12 | Fundatie de suprafata | - |
| T13 | Fundatie de adancime | 11.7 |
| T14 | Fundatie de suprafata | - |
| T15 | Fundatie de suprafata | - |
| T16 | Fundatie de adancime | 36 |
| T17 | Fundatie de adancime | 36 |
| T18 | Fundatie de adancime | 36 |
| T19 | Fundatie de adancime | 36 |
| T20 | Fundatie de adancime | 36 |

Numarul de piloti pentru fiecare fundatie, este de 30.

Realizarea drumurilor de acces la turbine:

Drumurile de acces in parc sunt noi proiectate, fiind prevazute tronsoane de drum nou precum si drumuri existente ce vor fi refacute.

Solutia proiectata propune un strat de geotextil si unul de geomembrana la baza terasamentelor pentru a facilita drenarea apei. Sunt prevazute in succesiune straturi de: pamant stabilizat la baza drumului (strat de 30 cm), un strat de piatra de cariera de minim 30 cm grosime si un strat de piatra sparta cu o grosime de minim 25 cm la partea superioara a drumului, cu rol de strat de uzura a acestuia.

Conformatia drumurilor va incerca sa respecte compensarea cantitatilot de sapatura cu cele de umplutura pentru a facilita operatiunile tehnologice de executie ale drumului.

Principalele etape de executie ale drumului vor fi:

- trasarea drumurilor pe amplasamentul studiat;

- curatarea terenului;

- excavarea stratului de suprafata, inclusiv depozitarea acestuia pentru umpluturi;

- excavarea cu mijloace mecanice pentru profilarea drumului proiectat;

- realizarea de umpluturi unde este cazul, cu material provenit din sapatura;

- asternerea stratului de pamant stabilizat cu o grosime de 30 cm;

- asternerea stratului de piatra de cariera avand o grosime minima de 30 cm;

- asternerea stratului de suprafata, din piatra sparta cu o grosime minima de 25 cm;

- compactarea stratului final;

- conducte de drenaj pentru colectarea apelor pluviale;

- acoperirea cu pamant vegetal acolo unde este cazul ;

- refacerea aspectului mediului inconjurator acolo unde s-a intervenit prin sapaturi;

- depozitari de pamant si materiale de constructie.

Volumul de sapatura in exces va fi evacuat din cadrul amplasamentului in depozite autorizate de pamant.

Cele 2 benzi de circulatie ale drumului, vor avea o panta din axul drumului catre marginile laterale ale acestuia, asigurandu-se astfel drenarea apei pluviale de pe partea carosabila.

In anumite zone ale amplasamentului se va dirija scurgerea apelor pluviale pentru a impiedica aparitia eroziunii drumului si a degradarii acestuia.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor, constructorul va asigura starea drumurilor si semnalizarea acestora in conditii bune, astfel incat transporturile speciale de echipamente sa se poata desfasura permanent.

Statia electrica Vacareni

- Statia de transformare 400/110/33 KV Vacareni

Pentru montarea echipamentelor aferente  realizarii  lucrarilor pentru  instalarea echipamentelor in statia 400/110/33 kV CEE Vacareni (Utilizator) se prevad a se realiza urmatoarele lucrari de constructii si instalatii:

-  cadre metalice (stalpi si rigle);

-  suporti pentru montare echipamente, de tip metalic;

- fundatii din beton armat monolit pentru montare stalpi cadre, stalpi independenti   paratrasnet, bara rigida si suporti;

-  tije paratrasnet;

- fundatii, cuve, cai de rulare, platforma de descarcare pentru montarea unitatilor de transformare T1-400/110 kV-125 MVA si T2-110 /33 kV-125 MVA;

- fundatii din beton armat monolit pentru montare  Grup Diesel;

- fundatii din beton armat monolit  pentru montare Modul modul hibrid MH;

- socluri + cuve  pentru montare BS+FN si TFN(BCN);

- imprejmuire;

-  drumuri;

-  platforma de depozitare;

- cladire corp comanda si statie MT;

- ziduri de sprijin ;

- lucrari de instalatii aferente constructiilor.

Se vor realiza urmatoarele solutii constructive:

- Cadre si fundatii.

Cadrele (stalpi si rigle) vor  fi  realizate din profile  din  otel   S355J2 , protejate    anticoroziv  prin  zincare la cald  cu materiale agreate tehnic conform normelor, normativelor si reglementarilor in vigoare. Executia protectiei anticorozive se va realiza in tehnologie uzinata.

Stalpii vor avea inaltimi de 20,0 m si 11,6 m,  iar  riglele de cadre vor avea deschiderea de 20.0 m si 9,0 m.

Stalpii  si riglele  cadrelor vor fi elemente zabrelite realizate din profile laminate la cald, solidarizate prin sudura, realizate din doua/trei tronsoane, imbinate cu suruburi de inalta rezistenta prin intermediul unor eclise pentru manipulare si transport.

Fundatiile proiectate pentru montarea stalpilor vor fi elemente de greutate, din beton armat, turnat monolit.

La fundatii eventualele deficiente de turnare a betonului se vor rectifica cu mortare predozate modificate si hidroprotejate pe cca. 50 cm  in sistem unitar cu mortarul de rectificare (materiale cu continut de silicafume).

Umpluturile de pamant in jurul fundatiilor se vor executa cu materiale rezultate din sapatura (de  sub stratul vegetal sau de umplutura) foarte bine compactate.

- Tije paratrasnet

Protejarea zonelor aferente echipamentelor  se va realiza prin tije de paratrasnet.

Tijele de paratrasnet  vor avea inaltimea de 6,0 m  si se vor realiza din tronsoane de teava, ce vor fi montate pe placa de la partea superioara a stalpilor de cadre/a stalpului independent.

Protectia impotriva coroziunii  a tijelor de paratrasnet se va realiza la fel ca la stalpii /rigle metalici. Tija de 1.00 m din varful paratrasnetului nu se va vopsi.

Se va asigura continuitatea electrica prin cordoane fixate intre elementele metalice ale paratrasnetului  si cele ale stalpului.

De asemenea, pentru protectia impotriva loviturilor de trasnet, se vor  amplasa  doi  stalpi individual de paratrasnet cu inaltimea de 16,5 m si se vor realiza in aceasi solutie ca stalpii de cadre.

Fundatie trafo, cai de rulare, inclusiv zid antifoc pentru cabina ISI Azot

Pentru montarea unitatilor de transformare se vor realiza urmatoarele lucrari;

-   fundatii, inclusiv cuvele aferente;

-   cai de rulare;

-   blocuri de tragere;

-  fundatii pentru montare zid de protectie dulap IPESI, inclusiv suportii pentru instalatia de prevenire explozie si incendiu cu azot;

Unitatile de transformare se vor monta  pe cate   o fundatie de beton armat, prevazuta cu cai de rulare si sina CF 49.

Pentru colectarea uleiului sub  unitatea de transformare  s-a prevazut cate  o cuva de retentie  de adancime, din beton armat monolit  ce va fi dimensionata la o capacitate de  retinere 110%  a cantitatii de ulei existent in unitatea de transformare (100% ulei +10% apa pluviala ,conform Ordin 1158/2005 si completarile ulterioare).

Radierul cuvei  va fi executat cu pante  de scurgere spre canalul situat din cuva.

Cuvele (pereti+radier) aferenta unitatilor de transformare se vor proteja anticoroziv la actiunea uleiului mineral scurs accidental astfel:

-	tencuire suprafete cu mortar de ciment modificat polimeric, rezistent 8 cm;

-	vopsitorii pentru etansare si protectie cu materiale foarte rezistente chimic (2 straturi) .

Materialele si sistemul de aplicare vor trebui sa respecte normele, normativele si reglementarile in vigoare.

Pentru asigurarea conditiilor de functionare a instalatiilor de prevenire explozie si incendiu cu azot s-au prevazut pentru  unitatile de transformare   o fundatie pentru montare zid de protectie dulap comanda injectie azot IPESI, suportii si fundatiile aferente.

Cuvele de retentie  aferente unitatilor de transformare  se vor racorda  la  separatorul de ulei, racordat la randul lui la reteaua de canalizare a statiei. Caile de rulare  aferente unitatilor de transformare  vor  consta din patru/doua  longrine de beton armat monolit.

Golurile formate intre longrine  se vor umple cu balast stabilizat cu 6% ciment, peste care se va turna circa 15 cm beton rutier pana la nivelul sinei, realizandu-se un decupaj de 5/5 cm pentru bandajul rotilor transformatorului

Fundatii  echipamente tratare neutru MT, modul MH si GD

Modul hibrid MH se va aseza pe doua fundatii realizate in aceeasi solutie  cu cele aferente suportilor.

Bobinele  de tratare neutru MT, BS+RN-TFN(BCN) se vor monta pe socluri din beton armat monolit. Soclurile se vor amplasa in cuve din beton armat monolit.

Montarea grupului Diesel se va face pe o platforma de beton armat monolit.

Imprejmuire

Imprejmuirea exterioara a statiei se va executa din panouri prefabricate asezate pe soclu/zid de spijin din beton armat monolit, montate intre stalpi prefabricati din beton armat, avand inaltimea de aproximativ H=2,00 m, iar distanta dintre stalpi de 2,0m, stalpii se vor fixa in fundatii din beton armat monolit, legate la partea superioara cu o centura din beton armat monolit si prevazut la partea superioara  cu sarma ghimpata zincata in dispozitie incolacita tip NATO.

Ingradirile de protectie  din incinta statiei (platforma de depozitare, BS+FN-  TFN(BCN)) se vor realiza din panouri din plasa bordurata zincata, montate intre stalpi metalici. Inaltimea minima a ingradirilor va fi de cca 1,80 m, iar distanta dintre stalpi de 2.00 m. Stalpii se vor fixa in fundatii din beton armat monolit,  legate la partea superioara cu o centura din beton armat monolit Accesul auto in statie se va realiza porti metalice pe sine actionate electric cu telecomanda, iar accesul pietonal se va realiza printr -o poarta prevazuta cu interfon.

Cladire corp comanda si statie MT

Cladirea corpului de comanda  si statie MT  va fi o cladire tip parter cu infrastructura realizata din fundatii din beton armat turnat monolit si suprastructura din cadre (stalpi, grinzi, buiandrugi,  placa, etc.) din beton armat monolit .

Pardoseala  cladirii va consta dintr-o placa de beton armat, iar in vederea montarii echipamentelor din cadrul cladirii se vor realiza lucrari de amenajare care constau in executarea de canale de cabluri si socluri din beton armat monolit.

Infrastructura  va consta din  fundatii din beton – grinzi de echilibrare intre stalpi, alcatuite din beton armat monolit.

- Statia de conexiuni 400 KV Vacareni

In statia exterioara de 400 kV se propun a se realiza urmatoarele lucrari:

- cadre (stalpi si rigle);

- stalpi independenti pentru montare tije paratrasnet;

- suporti pentru montare echipamente;

- fundatii din beton armat monolit, pentru montare stalpi de cadre;

- fundatii din beton armat monolit, pentru montare stalpi independenti paratrasnet;

- fundatii din beton armat monolit, pentru montare suporti echipamente;

- tije paratrasnet si tronsoane metalice din teava pentru firul de garda LEA;

- canale carosabile /necarosabile pentru cabluri circuite secundare, din beton armat monolit,

acoperite cu placi prefabricate carosabile/necarosabile;

- fundatii /platforma din beton armat pentru montare container grup Diesel;

- fundatii pentru montare posturi de transformare MT;

- ziduri de sprijin realizate din beton armat monolit pentru imbunatatirea terenului.

Cadre si fundatii.

Cadrele (stalpi si rigle), vor  fi  realizate din profile  din  otel   S355J2, protejate    anticoroziv  prin  zincare la cald  cu materiale agreate tehnic conform normelor, normativelor si reglementarilor in vigoare. Executia protectiei anticorozive se va realiza in tehnologie uzinata .

Stalpii vor avea inaltimi de 20,0 m,  iar  riglele de cadre vor avea deschiderea de 20,0 m.

Stalpii  si riglele  cadrelor vor fi elemente zabrelite realizate din profile laminate la cald, solidarizate prin sudura, realizate din doua/trei tronsoane, imbinate cu suruburi de inalta rezistenta prin intermediul unor eclise pentru manipulare si transport.

Fundatiile  noi proiectate pentru montarea stalpilor vor fi elemente de greutate, din beton armat, turnat monolit.

La fundatii eventualele deficiente de turnare a betonului se vor rectifica cu mortare predozate modificate si hidroprotejate pe cca 50 cm  in sistem unitar cu mortarul de rectificare

( materiale cu continut de silicafume).

Umpluturile de pamant in jurul fundatiilor se vor executa cu materiale rezultate din sapatura (de  sub stratul vegetal sau de umplutura) foarte bine compactate.

Tije paratrasnet si Tronsoane metalice

Protejarea zonelor aferente echipamentelor  se va realiza prin tije de paratrasnet .

Tijele de paratrasnet  vor avea inaltimea de 6,0 m  si se vor realiza din tronsoane de teava, ce vor fi montate pe placa de la partea superioara a stalpilor de cadre/a stalpului independent/tronson metalic.

Protectia impotriva coroziunii  a tijelor de paratrasnet se va realiza la fel ca la stalpii /rigle metalici. Tija de 1.00 m din varful paratrasnetului nu se va vopsi.

Se va asigura continuitatea electrica prin cordoane fixate intre elementele metalice ale paratrasnetului  si cele ale stalpului.

De asemenea, pentru protectia impotriva loviturilor de trasnet, se vor  amplasa  doi  stalpi individual de paratrasnet cu inaltimea de 16.5 m si se vor realiza in aceasi solutie ca stalpii de cadre.

Tronsoanele metalice pentru firul de garda Lea  vor avea inaltimea 4,0 m  si se vor realiza din tronsoane de teava, ce vor fi montate pe placa de la partea superioara a stalpilor de cadre

Protectia impotriva coroziunii  a tronsoanelor metalice si a tijelor de paratrasnet se va realiza la fel ca la stalpii /rigle metalici. Tija de 1.00 m din varful paratrasnetului nu se va vopsi.

Suporti si fundatii

Solutia adoptata pentru suprastructura suportilor consta in realizarea acestora  din profile laminate la cald, solidarizate cu zabrele, sortimentul de laminate folosit , fiind de cel de uz general   - S235J2.

Suportii se vor proteja anticoroziv prin zincare la cald  cu materiale agreate tehnic conform normelor, normativelor si reglementarile in vigoare. Executia protectiei anticorozive se va realiza in tehnologie uzinata.

Fundatiile  pentru montarea suportilor metalici  sunt elemente de constructie individuale, de greutate, din beton turnat monolit.

La fundatii eventualele deficiente de turnare a betonului se vor rectifica cu mortare predozate modificate si hidroprotejate pe cca. 50 cm  in sistem unitar cu mortarul de rectificare (materiale cu continut de silicafume).

Zona de fundatie, supraterana (deasupra CTA)  se va hidroproteja cu impregnant pentru beton SikaGard 700S sau echivalent, aplicat cu pensula sau rola, numai pe suport uscat.

Umpluturile de pamant in jurul fundatiilor se vor executa cu materiale rezultate din sapatura (de  sub stratul vegetal sau de umplutura) foarte bine compactate.

Canale  cabluri

Canalele  noi de cabluri  necarosabile/carosabile aferente  s-au prevazut a fi  realizate din beton armat monolit, cu latimi si adancimi diferite, conform cerintelor tehnologice si acoperite cu dale prefabricate necarosabile/carosabile din beton armat, prevazute cu mobile zincate de agatare, cu suruburi si saibe intrados  pentru manipulare.

Muchiile pentru rezemarea placilor prefabricate de acoperire  si conturul acestora   vor fi bordate cu profile  laminate la cald, tip cornier, L 50x50x5 si protejate anticoroziv  prin vopsire.

Supradosul dalelor de canal se va finisa prin sclivisire.

Canalele de cabluri ce traverseaza drumurile vor fi carosabile si se vor acoperi cu grinzi prefabricate.

Din canalele de cabluri se vor prelua  apele pluviale  si vor fi dirijate catre canalizarea pluviala.

In canalele de cabluri se vor monta stelaje metalice pentru sustinerea cablurilor.

Fundatii  containere post trafo PT si GD

Montarea posturilor trafo PT se vor realiza  conform detaliilor date de producatorul acestora.

Montarea grupului Diesel se va face pe o platforma de beton armat turnat monolit.

Imprejmuire

Imprejmuirea exterioara aferenta statiei de 400 kV se va executa din panouri prefabricate, asezate pe un soclu din beton armat monolit, montate intre stalpi prefabricati din beton armat, avand inaltimea de aproximativ H= 2, 00 m, iar distanta dintre stalpi de 2.00 m. Stalpii se vor fixa in fundatii din beton armat monolit, legate la partea superioara cu o centura din beton armat monolit si prevazuta la partea superioara cu sarma ghimpata zincata in dispozitie incolacita tip NATO .

Acesul auto in statie se va realiza printr-o poarta metalica pe sine actionata electric cu telecomanda, iar accesul pietonal se va face printr-o poarta prevazuta cu interfon.

Ingradirile de protectie din incinta statiei, cele de separatie dintre statiile Utilizator 400/110/33 kV CEE si statia de 400 kV Vacareni, cele de pe zidul de spijin si plataforma depozitare se vor realiza din panouri din plasa bordurata zincata, montate intre stalpi metalici.

Inaltimea minima a ingradirilor va fi de cca 1,80 m, iar distanta dintre stalpi de 2.00 m. Stalpii se vor fixa in fundatii din beton armat monolit, legate la partea superioara cu o centura din beton armat monolit.

Cladiri tehnologice noi

Cladirea Corp de comanda 400 kV va fi o cladire tip parter cu infrastructura realizata din fundatii din beton armat turnat monolit si suprastructura din cadre (stalpi, grinzi, buiandrugi, placa, etc) din beton armat monolit.

Pardoseala cladirii va consta dintr-o placa de beton armat, iar in vederea montarii echipamentelor din cadrul cladiri se vor realiza lucrari de amenajare care constau in executarea de canale de cabluri si socluri din beton armat monolit.

Perimetral cladirii se va realiza un trotuar avand latimea de 1,00 m din beton turnat monolit.

Cladirea GIS 400 kV, va fi o constructie de tip parter + canale de cabluri subterane.

Supratructura de rezistenta va fi realizata integral din elemente metalice (stalpi, grinzi, sarpanta, contravantuiri, etc.). Cadrele (stalpi si rigle) se vor realiza din profile laminate la cald imbinate cu buloane si sudura. De asemenea cladirea va fi prevazuta cu cu un pod rulant pentru care furnizorul GIS va prezenta caracteristicile tehnice necesare.

Stabilitatea cadrelor si acoperisului va fi asigurata prin contravantuiri orizontale si verticale.

Acoperisul va fi de tip sarpanta metalica alcatuita din grinzi metalice pe care reazema pane din profile laminate la cald uzinat, ce sustin invelitoarea.

Toate elementele metalice (stalpi, rigle, contravantuire, sarpanta etc) vor fi protejate anticoroziv prin zincare la cald-uzinat cu materiale agreate tehnic conform, normelor, normativelor si reglementarile in vigoare.

Structura metalica va fi protejata cu vopsea cu proprietati ignifuge.

Pardoseala cladirii va consta dintr-o placa de beton armat.

Infrastructura va consta din fundatii din beton – radier si grinzi de echilibrare intre stalpi, alcatuite din beton armat monolit.

Durata de executie a parcului eolian: data inceperii 1.05.2024 si finalizarea lucrarilor 31.12.2025.

Durata de functionare estimata este de 49 de ani, valorificand un potential natural remarcabil al zonei – energia eoliana. Durata normata de functionare a echipamentelor este de 20 – 25 ani, iar prin retehnologizare se poate relua un ciclu de 25 de ani de functionare.

Etapele implementării proiectului sunt:

- Etapa de proiectare

- Etapa de executie

Durata de executie este etapizata. Realizarea obiectivului se imparte in doua etape :

Etapa 1: pregatire realizare parc eolian care consta in:

- delimitarea zonelor de lucru, in conformitate cu etapele de executie si cu planurile de situatie intocmite de proiectant;

- realizarea organizarii de santier, situata in parcela 167/121, nr. cadastral 102432;

- intarirea drumurilor de exploatare existente si realizarea drumurilor de acces pe parcelele in care vor fi construite centralele eoliene;

- realizarea drumurilor de exploatare;

- realizarea platformelor de montaj;

- realizarea platformelor de depozitare;

- realizarea organizarea de santier;

- realizarea statie de transformare;

Etapa 2: are loc constructia propriu-zisa a parcului care consta in:

- realizare sapatura pentru fundatie;

- montarea sistemului de ancorare al turnului;

- turnarea betonului in radier;

- montarea sectiunilor turnului;

- montarea nacelei;

- asamblarea palelor;

- liftarea si fixarea rotorului;

- echiparea statiei de transformare;

- realizarea retelei electrice subterane de descarcare a energiei produse de centralele eoliene la statia de transformare si a retele de telecomunicatii (fibra optica

- punere in functiune si testare;

- restaurare amplasament.

Dupa etapele de realizare a parcului urmeaza:

- Etapa de exploatare

Durata de functionare estimata este de 49 de ani, valorificand un potential natural remarcabil al zonei –energia eoliana. Durata normata de functionare a echipamentelor este de 20 – 25 ani, iar prin retehnologizare se poate relua un ciclu de 25 de ani de functionare.

Pe perioada functionarii vor fi efectuate operatii de intretinere, mentenanta.

- Etapa de dezafectare

- dezafectarea instalatiilor eoliene;

- dezafectare statie si retea electrica;

- aducerea terenului la starea initiala.

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare.

Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

Investitia presupune o activitate de productie de energie electrica din surse regenerabile, de la cele 20 turbine eoliene de putere 6 MW fiecare.

Din planul avizat prin care se propunea amplasarea unui parc de turbine eoliene format din 22 turbine cu putere nominală de 6000 KW (6 MW/turbină), cu un diametru al rotorului de 185 m și cu înălțtimea la vârful palei de 212,5 m, la faza de proiect s-a decis edificarea doar a a 20 turbine Goldwind GW165 - 6 MW cu un diametru al rotorului de 165m si cu inaltimea la varful palei de 202,5 m pentru o inaltime turn de 120 m, cu puterea instalata de 120 MW si puterea aprobata pentru evacuare de 87,475 MW.

Principala resursa naturala utilizata in cadrul functionarii parcului eolian va fi energia eoliana. Capacitate operationala instalata de producere a energiei din surse regenerabile este estimata la o putere de maximum 120 MW.

Productia totala de energie electrica din sursa regenerabila este 6.000.000MWh.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

Proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- planul urbanistic zonal ,,Construire parc de turbine eoliene, stație transformare, cabluri electrice subterane, racord LEA 400 kV, drumuri de acces și racord la DN 22 – Văcăreni” a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului și a fost obținut Avizul de mediu nr. 5/17.05.2023, cu erata înregistrată cu nr. 11848/13.09.2023. Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat prin HCL nr. 31/27.07.2023;

- s-a parcurs procedura de evaluare adecvată la faza PUZ, conform Ord. nr. 19/2010 GHID METODOLOGIC privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sauproiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și s-a realizat Studiul de evaluare adecvată pentru PUZ „Construire parc de turbine eoliene, stație transformare, cabluri electrice subterane, racord LEA 400 kV, drumuri de acces și racord la DN 22 - Văcăreni”. Raportul conține concluziile studiului privind evaluarea adecvată, respectiv măsurile de evitare prevenire/ reducere a impactului asupra obiectivelor de conservare, concluzia fiind că proiectul propus nu va avea impact negativ semnificativ asupra integrității ANPIC;

- proiectul este situat în ROSPA0073 Măcin-Niculițel și se află în vecinătatea  ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie; distanțele aproximative măsurate în linie dreaptă ale elementelor construite ale parcului eolian până la cele mai importante arii naturale protejate sunt:

- 703,23 m până la limita comună a ROSCI0123 Munții Măcinului și Parcul National Munți Măcinului

- 1,43 km la ROSPA0031 Delta Dunarii și Complexul Razim-Sinoie

- 6,62 km până la limita comuna a ROSCI0012 Bratul Macin și ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin

- 5,5 km până la ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean

- 7,12 km până la Rezervația Științifica Pădurea Valea Fagilor

- 8.6 km pana la limita comună a ROSCI0065 Delta Dunării și Rezervația Biosferei Delta Dunării

- 15,55 km pana la Rezervația Naturală Mănăstirea Cocoș.

- 1,98 km de la stația de transformare la ROSCI0123 Munții Măcinului

- 2,1 km de la stația de transformare la Parcul Național Munții Măcinului

- 4,87 km de la stația de transformare la ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie

- 6,7 km de la stația de transformare până la ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean

- motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament- Evaluarea alternativelor a indicat viabila si de preferat varianta actuală față de varianta inițială care cuprindea 22 turbine eoliene pentru care APM Tulcea a emis Avizul de mediu nr. 5/17.05.2023; titularul a ales alternativa care sa duca la un impact cat mai redus asupra factorilor de mediu prezentata respectiv 20 WTGs cu o putere totala de 120 MW (6 MW pe turbina) având 202,5m inaltime, din urmatoarele considerente:

- numarul mai mic de turbine eoliene presupune realizarea unui numar mai mic de fundatii, drumuri de acces si platforme de montaj, si astfel reducerea suprafetei ocupate definitiv si temporar de elementele de constructie => impact redus asupra factorului de mediu sol si biodiversitate

- numar de ore redus de functionare a utilajelor pe amplasament si dislocarea  / manipularea unei cantitati mai mici de sol=> impact redus asupra factorului de mediu aer

- în cadrul proiectului vor fi respectate toate reglementările tehnice în vigoare în domeniul protecției mediului;

- lucrările care se vor realiza, conform proiectului, au un impact direct și indirect nesemnificativ asupra mediului și nu va exista impact rezidual; avand in vedere etapizarea lucrarilor si dimensiunile proiectului, distanta fata de celelalte planuri/proiecte se estimeaza ca nu se va manifesta un impact cumulativ negativ semnificativ asupra factorilor de mediu

- decizia de emitere a acordului a fost luată în urma analizării documentaţiei depuse, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza concluziilor şi a recomandărilor din Raportul privind impactul asupra mediului;

- nu au fost înregistrate observaţii ale publicului pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Proiectul a făcut obiectul evaluării impactului asupra mediului, precum și a evaluării adecvate (derulată odată cu evaluarea de mediu, la faza de plan). Din datele de monitorizare existente de pe amplasament și vecinătăți nu au rezultat elemente care să concluzioneze că avifauna va fi afectată de construcția parcului eolian. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului au fost că prin implementarea acestui proiect nu se vor afecta habitate de interes conservativ, nu se vor reduce populațiile speciilor de plante și faună de interes comunitar și a habitatelor și speciilor de plante și faună protejate la nivel național.

Impactul total cuantificat provocat de obiectivul studiat corespunde unui mediu afectat în limite admisibile, iar obiectivul poate fi realizat fără efecte semnificative asupra mediului.

III. a) Măsuri de diminuare a impactului în timpul realizării proiectului:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului:

- solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului sau va fi depozitat în locurile indicate de primărie: se va proceda la refolosirea, pe cât posibil, a materialului inert excavat, în aceeași zonă, pentru refacerea solului - pentru a evita dezvoltarea speciilor invazive (alohtone) în zonă;

- decopertarea stratului de sol fertil se va face cu depozitarea și protejarea acestuia;

- este interzisă deversarea apelor uzate rezultate pe perioada construcției în spațiile naturale (pe sol);

- se va evitarea stagnarea apei în jurul fundațiilor;

- utilizarea echipamentelor/utilajelor/mijloacelor de transport în stare bună de funcționare pentru a reduce riscul producerii unor poluări accidentale ale solului-subsolului;

- spălarea mijloacelor de transport șsi a utilajelor se va face exclusiv iîn zone special amenajate pentru astfel de operațiuni;

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului, evitând suprafețele neamenajate;

- operațiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de santier se fac in locuri special amenajate pe platforme impermeabilizate (in perimetrul organizarii de santier sau in exterior - la unitati specializate);

- vor fi asigurate dotarile necesare in vederea interventiei in cazul aparitiei unei poluari accidentale;

- este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti in zone neamenajate de unde se pot produce pierderi pe sol;

- constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice producerea unor accidente;

- constructorii sunt obligati sa foloseasca pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie;

- respectarea executarii lucrarilor in limitele amplasamentului;

- respectarea datelor proiectului;

- luarea masurilor pentru asigurarea stabilitatii malurilor pe timpul executiei fundatiilor;

- reducerea gradului de degradare a terenurilor in conditiile derularii proiectului de realizarea a retelelor de cabluri electrice;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- reducerea gradului de degradare a terenurilor in conditiile derularii proiectului de realizarea a retelelor de cabluri electrice;

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol);

- asigurarea depozitarii partilor turbinelor eoliene in spatii dedicate, fara afectarea solului;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- colectarea apelor uzate menajere din cadrul organizarilor de santier in toalete ecologice, care vor fi intretinute prin firme specializate, pe baza de prestari servicii;

- toate deseurile rezultate in urma lucrarilor, vor fi colectate si eliminate conform prevederilor legale; zona organizarii de santier va fi mentinute permanent in conditii stricte de curatenie;

- depozitarea deseurilor de tip menajer in pubele prevazute cu capac, amplasate intr-o zona amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

- in cazul aparitiei unor accidente, surse ale unor posibile poluari, se impun urmatoarele masuri cu caracter general: interventia prompta si rapida privind eliminarea cauzei care a provocat accidentul, ecologizarea zonei;

- existenta si utilizarea dotarilor PSI;

- supravegherea executarii, in conditii de siguranta pentru mediu, a operatiilor de manevrare a substantelor cu potential periculos (lacuri, vopsele, adezivi, etc.);

- evitarea executarii de lucrari de excavare in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic);

- constructorii sunt obligati sa foloseasca pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie;

- in urma realizarii fundatiilor va rezulta pamant de excavatii, care poate fi refolosit la umpluturi, iar restul – ce nu poate fi utilizat – va fi transportat si depozitat in locurile stabilite de primarie;

- se va respecta intocmai tehnologia de executie prezentata in proiect, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

Pentru a se limita impactul asupra factorului de mediu sol-subsol, nu se vor afecta suprafete de teren suplimentare fata de cele prevazute prin proiect.

Masurile specifice generale de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor rezultate pe perioada constructiei, pe sol, pe amplasament sau in vecinatatea amplasamentului;

- se va realiza indepartarea imediata a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele in exploatare, prin folosirea de materiale absorbante ce vor fi apoi depozitate in spatii special amenajate si predate catre unitatile autorizate pentru colectare si/sau eliminare;

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, depozitate  in spatii special amenajate si predate in vederea eliminarii/valorificarii catre firme specializate;

- manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in tehnologii se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;

- manipularea combustibililor/uleiurilor sau alte substante chimice sa se realizeze  astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol si de aici in apa; operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);

- pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru se va utiliza un pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele;

- depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale si pot polua solul, subsolul si apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite; materialele se vor transporta in conditii care sa limiteze poluarea atmosferei prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.;

- programul de lucru trebuie sa preintampine supraincarcarea santierului cu materiale, precum si depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier;

- se va respecta intocmai tehnologia de executie a obiectivelor proiectului, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata;

- constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor impuse in proiect pentru realizarea lucrarilor;

-  in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substante absorbante;

- lucrarile de excavare nu trebuie executate in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic).

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei:

- este interzisa deversarea apelor rezultate pe perioada constructiei, pe sol, pe amplasament sau in vecinatatea amplasamentului;

- se va realiza indepartarea imediata a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele in exploatare, prin folosirea de materiale absorbante ce vor fi apoi depozitate in spatii special amenajate si predate catre unitatile autorizate pentru colectare si/sau eliminare;

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, depozitate  in spatii special amenajate si predate in vederea eliminarii/valorificarii catre firme specializate;

- manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in tehnologii se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;

- manipularea combustibililor/uleiurilor sau alte substante chimice sa se realizeze  astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol si de aici in apa; operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);

- pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru se va utiliza un pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele;

- depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale si pot polua solul, subsolul si apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite; materialele se vor transporta in conditii care sa limiteze poluarea atmosferei prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.;

- programul de lucru trebuie sa preintampine supraincarcarea santierului cu materiale, precum si depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier;

- se va respecta intocmai tehnologia de executie a obiectivelor proiectului, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata;

- constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor impuse in proiect pentru realizarea lucrarilor;

-  in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substante absorbante;

- lucrarile de excavare nu trebuie executate in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic).

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului:

- stabilirea, pe cat posibil, functie si de locatia de aprovizionare cu materiale, a unor rute de transport optime atat din punct de vedere al distantei, cat si al zonelor sensibile traversate, pentru a minimiza impactul indus de emisiile gazoase generate de transport, pierderile de material, zgomot si vibratii;

- folosirea de utilaje si echipamente moderne, cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si controlul restrictiv al emisiilor;

- se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

- in urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- transportul materialelor pe drumurile publice existente se va face cu respectarea tuturor restrictiilor impuse referitoare la rute, viteza de transport precum si restrictiile de gabarit specifice drumurilor locale;

- in pauzele de activitate, motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea sau manevrarea nejustificata a acestora;

- operatiile tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic; in cazul in care este posibil, aceste zone vor fi stropite cu apa;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici - reducerea pulberilor provenite de la activitatea de constructie prin acoperirea materialelor de constructie purverulente, depozitarea materialelor de constructie in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului;

- containerizarea si acoperirea eventualelor deseuri pulverulente cu scopul prevenirii emisiilor;

- utilizarea de dispozitive si utilaje pentru umectarea materialului purvelurent, a drumurilor de acces

- utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat pentru diminuarea emisiilor de pulberi;

- se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport, generatoare de praf in perioadele cu vant puternic.

- pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile;

- folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor noi, respectiv sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor;

- mentinerea curateniei prin indepartarea prafului de pe utilaje si vehicule trebuie sa reprezinte o practica zilnica (stropire, aspiratie, lavete);

- colectarea selectiva a deseurilor la locul de generare si asigurarea depozitarii corespunzatoare pentru a preveni emisiile;

- organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia, functie de situatiile specifice aparute, va permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supraaglomerari de mijloace de transport si utilaje in organizarea de santier;

- se va proceda la limitarea zonelor de lucru si a duratei lucrarilor;

- organizarea de santier va respecta perimetrul alocat prin proiect.

Masuri pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice

- Masurile care se impun in domeniul schimbarilor climatice sunt bidirectionale: de protejare a climei de potentialele efecte ale proiectului si de protejare a proiectului de fenomenele climatice extreme, care pot duce la accidente si poluari accidentale ale factorilor de mediu.

- In conformitate cu European Environment Agency atenuarea inseamna reducerea impactului schimbarilor climatice prin prevenirea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in atmosfera.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității:

- Se va avea in vedere ca prin activitatile specifice de  santier (ex.: depozitarea solului vegetal decopertat din zone agricole) sa nu se raspandeasca speciile alohtone invazive, fiind considerate factori negativi care afecteaza structura habitatelor naturale;

- Utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin proiect, pe trasee bine stabilite, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren

- Pentru a se evita afectarea vegetatiei ca urmare a pulberilor antrenate in aer si care ulterior se vor depune pe organele vegetative aeriene ale plantelor, transportul materialelor de constructii se va face pe cat posibil acoperit, iar drumurile vor fi udate periodic in timpul sezonului cald;

- Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor;

- Evitarea oricaror scurgeri pe sol a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase;

- Nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deseuri in vecinatatea amplasamentelor. Astfel, se va asigura un sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrarilor in conditii corespunzatoare - depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, fara afectarea zonelor limitrofe. Depozitele nu se vor amenaja direct pe sol, ci pe platforme temporare betonate/balastate;

- Baracile, containerele, rezervoarele, toaletele ecologice etc, vor fi amplasate la distanta de sol (pe grinzi metalice, dulapi de lemn, caramizi etc.), pentru a permite libera circulatie a reptilelor si, de asemenea, pentru a nu permite acestora sa caute refugiu in amenajarile amintite

- Toate incintele amintite la paragraful anterior vor fi inchise in absenta lucratorilor si chiar si in timpul programului de lucru, pentru a nu permite exemplarelor de fauna salbatica sa

- Interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de reptile, pasari si mamifere de catre personalul aferent santierului;

- Desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare fara ocuparea de terenuri suplimentare;

- Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

- Nu trebuie permisa baltirea apei si formarea de mlastini/zone umede in perimetrul parcului eolian, deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni).

Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot și vibrații:

- - inlocuirea procedeelor tehnologice producatoare de zgomot accentuat cu altele cu zgomot mult redus;

- utilizarea de sisteme, dispozitive si mecanisme care genereaza un zgomot mai redus;

- utilizarea in constructia de masini a unor materiale adecvate (inlocuirea, acolo unde este cazul, a materialelor metalice cu materiale plastice (care au o capacitate mai mare de amortizare a vibratiilor), utilizarea firelor si fibrelor sintetice;

- utilizarea unor operatiuni care conduc la reducerea vibratiilor;

- directionarea surselor de zgomot astfel incat axa principala de radiatie a lor sa nu fie indreptata spre receptor.

Masurile de evitare a depasirilor nivelului de zgomot in cadrul organizarii de santier vizeaza activitati ce tin de managementul adecvat al lucrarilor de constructii montaj si de calitate a lucrarilor, respectiv:

- in perioada de constructie a obiectivului se va avea in vedere utilizarea unor utilaje in buna stare de functionare, cu emisii reduse si cu un nivel al zgomotului care sa nu depaseasca normele in vigoare;

- se va respecta un orar de lucru care sa nu deranjeze locuitorii din zona;

- se va realiza etapizarea lucrarilor astfel incat sa se evite efectuarea mai multor lucrari cu caracter diferit in acelasi timp, pentru prevenirea cumularii mai multor surse generatoare de zgomot si organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii;

- informarea si instruirea personalului privind utilizarea corecta a echipamentelor de lucru in scopul reducerii zgomotului;

- dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare;

- constructorul va respecta programul agreat de administratia locala in desfasurarea lucrarilor de constructie astfel incat impactul sa fie cat mai redus.

- evitarea impactului metalului pe metal, izolarea componentelor care vibreaza, efectuarea intretinerii preventive;

- se va reduce viteza autovehiculelor in zonele sensibile.

Masuri specifica reducerii vibratiilor:

- alegerea altor metode de lucru ce implica o expunere mai scazuta la vibratii mecanice;

- programe corespunzatoare de intretinere pentru echipamentele de munca, locurile de munca si sistemele de la locul de munca;

- instruirea lucratorilor cu privire la nivelul de vibratii al utilajelor noi.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

- interzicerea depozitarii materialelor in gramezi dezordonate si crearea de zone cu deseuri;

- prevenirea unui impact vizual neplacut prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta echipamente de protectie corespunzatoare, de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport si de a ingradi toata incinta santierului cu panouri, vopsite si inscriptionate adecvat;

- utilizarea mijloacelor corespunzatoare pentru a nu fi posibila poluarea cu materiale de constructie, sau reziduuri de pe santier a cailor de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de transport implicate in activitatea de constructie.

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric:

- Pentru diminuarea impactului lucrărilor de construcție asupra patrimoniului cultural, se vor respecta condițiile din avizul nr. 289/13.12.2023 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea. Executarea tuturor lucrarilor care urmeaza sa afecteze solul va fi supravegheata din punct de vedere arheologic, conform prevederilor legii; supravegherea arheologica va fi realizata de catre instituţia de specialitate, pe baza autorizaţiei de supraveghere arheologica emisa de catre Ministerul Culturii, aşa cum prevede Contractul de supraveghere arheologica a executarii lucrarilor nr. 260 / 23. 11. 2023 (nr. 7749 / 06. 12. 2023 DJC Tulcea) încheiat între beneficiar şi Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea şi conform prevederilor legii;

- Raportul de supraveghere arheologica se depune de catre beneficiari la DJC Tulcea la finalizarea fiecarui segment de lucrare;

- Lucrarile se vor putea desfaşura doar în prezenţa personalului de specialitate (arheolog debutant, specialist sau expert) înscris în Registrul Arheologilor din Romania, cate cel puţin un specialist la fiecare segment al lucrarii; colectivul de cercetare arheologica va avea aceeaşi componenţa şi acelaşi responsabil ştiinţific pe tot parcursul derularii investiţiei. În momentul în care beneficiarul nu asigura prezenţa personalului de specialitate la faţa locului, lucrarile se considera sistate din oficiu; sistarea se va consemna în scris, ulterior, de catre reprezentanţii emitentului de autorizaţie şi / sau ai MC / DJC Tulcea şi va ramane în vigoare pana la data la care se va asigura asistenţa arheologica de specialitate.

- În cazul în care, în cursul efectuarii lucrarilor, vor fi identificate materiale arheologice, lucrarile vor fi întrerupte punctual, în porţiunea respectiva, atat timp cat va fi necesar instituţiei de specialitate pentru înregistrarea şi prelevarea lor, în condiţiile descrise mai jos; în cazul în care se vor descoperi vestigii arheologice construite, se va declanşa, punctual, procedura de descarcarea de sarcina arheologica a zonei respective, iar lucrarile vor fi întrerupte în acea porţiune atat timp cat va fi necesar instituţiei de specialitate pentru cercetarea exhaustiva a vestigiilor descoperite, în condiţiile stabilite in aviz.

- Procedura de descarcare de sarcina arheologica este prevazuta de legislaţia în vigoare şi nu poate constitui subiect de dezbatere sau litigiu între parţile implicate în proiect şi nu se considera caz de forţa majora – procedura implica cercetare arheologica preventiva şi se finalizeaza cu acordarea certificatului de descarcare de sarcina arheologica, punctual, pentru zona identificata ca purtatoare de sarcina arheologica; certificatul menţionat este emis de catre DJC conform prevederilor art. 5, alin. 5 din OG 43 / 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicata, pe baza raportului de cercetare arheologica preventiva şi a avizului favorabil al Comisiei Naţionale de Arheologie asupra acestuia; executarea lucrarilor continua, sub supraveghere arheologica, depaşind zona supusa cercetarii preventive propusa pentru descarcare de sarcina arheologica;

- Arheologul/arheologii prezenţi la faţa locului va/vor avea dreptul de a întrerupe temporar lucrarile în porţiunile în care vor fi descoperite vestigii arheologice, pana la cercetarea exhaustiva şi/sau prelevarea respectivelor vestigii sau pana la declanşarea procedurii de descarcare de sarcina arheologica;

- În cazul în care se vor descoperi vestigii arheologice construite de importanţa deosebita, care nu vor putea fi prelevate în condiţiile descrise in aviz, se va propune modificarea proiectului şi identificarea unei soluţii tehnice care sa protejeze vestigiile respective; orice cheltuieli privind modificari de proiect şi (dupa caz) cercetare arheologica suplimentara a zonei protejate vor fi suportate de beneficiar, în conformitate cu actele normative în vigoare – art. 7 din OG 43 /2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicata; modificarea proiectului va fi solicitata, în scris, beneficiarului de catre responsabilul ştiinţific al şantierului arheologic nu mai tarziu de a doua zi dupa evaluarea situaţiei arheologice şi se va comunica DJC Tulcea.

Măsuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea populației:

- implementarea proiectului propus se va realiza in conformitate cu reglementarile  legale in vigoare din punctul de vedere al protectiei mediului;

- lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratiile locale, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate;

- se va proceda la monitorizarea zgomotului si vibratiilor la limita amplasamentului si initierea de actiuni de corectare/prevenire acolo unde este necesar, alegerea utilajelor principale ce se vor utiliza din  categoria celor care indeplinesc cele mai bune tehnici disponibile in domeniul protectiei acustice;

-  consultarea continua cu locuitorii in legatura cu impactul generat de zgomot/vibratii;

- automonitorizarea activitatii desfasurate, de respectare a tehnologiei din proiect si a normelor de securitate;

- minimizarea cantitatilor de materiale depozitate;

- utilizarea  de camioane, buldozere si alte utilaje importante, compatibile cu standardele Uniunii Europene, dotate pe cat posibil cu motoare ecranate acustic si cu alte caracteristici tehnice menite sa reduca amprenta sonora; adaugarea de  dispozitive de ecranare acustica pentru a indeplini cerintele legate de atenuarea impactului, in functie de necesitati;

- stabilirea si impunerea unor proceduri de operare standard pentru intretinerea si operarea vehiculelor/utilajelor;

- impunerea unor limitari de viteza pe drumurile de acces/transport ;

- administrarea parcului de vehicule pentru a asigura utilizarea unui numar minim de vehicule sau utilaje operationale;

- folosirea utilajelor si autovehiculelor in conditii normale de exploatare;

- optimizarea rutelor de circulatie a autovehiculelor care transporta materialele de constructii, turbinele eoliene, deseurile generate pe amplasament;

- impunerea unor restrictii de viteza pentru mijloacele auto in zonele considerate a fi sensibile;

- semnalizarea si împrejmuirea, acolo unde este posibil, a zonelor cu risc;

- populatia din zonele limitrofe trebuie sa fie informata cu privire la realizarea lucrarilor, orarul de lucru si trebuie sa i se puna la dispozitie date de contact in cazul in care exista reclamatii cu privire la depasirea nivelului de zgomot sau daca exista alte motive de disconfort cauzate de lucrarile de constructii;

- utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone pentru prevenirea accidentelor;

- executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora;

- dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare;

- utilizarea  de camioane, buldozere si alte utilaje importante, compatibile cu standardele Uniunii Europene, dotate pe cat posibil cu motoare ecranate acustic si cu alte caracteristici tehnice menite sa reduca amprenta sonora; adaugarea de  dispozitive de ecranare acustica pentru a indeplini cerintele legate de atenuarea impactului, in functie de necesitati;

- administrarea parcului de vehicule pentru a asigura utilizarea unui numar minim de vehicule sau utilaje operationale;

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport si ale utilajelor in pauzele de activitate;

- respectarea tehnologiei de lucru propuse in cadrul proiectului pentru evitarea expunerii la socuri si vibratii;

- informarea populatiei inainte de inceperea lucrarilor cu privire la natura, momentul si durata activitatilor de constructii, restrictionarea traficului, etc.;

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii expunerii, prin stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru;

- traficul utilajelor / mijloacelor de transport se va realiza doar pe traseele stabilite, in orarul stabilit cu impunerea unor limitari de viteza pe drumurile de acces/transport;

- imprejmuirea organizarii de santier si a zonelor de lucru (daca va fi cazul) in vederea impiedicarii accesului populatiei si realizarea de semnalizari si alte avertizari corespunzatoare pentru delimitarea perimetrelor in care sunt efectuate lucrari;

- automonitorizarea activitatii desfasurate, cu respectarea tehnologiei din proiect si a normelor de securitate;

- minimizarea cantitatilor depozitate, manevrate si a inaltimii stivelor de descarcare.

Pe perioada de executie, constructorul va lua toate masurile adecvate pentru a elimina, reduce sau a atenua riscurile pentru factorii de mediu, sanatatea si securitatea tuturor persoanelor din imediata apropiere a lucrarilor.

Se va elabora Planul de Sanatate, Securitate si Mediu, care trebuie sa includa, dar nu se limiteaza la:

- o evaluare a riscurilor care va identifica pericolele si va propune masurile de diminuare;

- o inregistrare detaliata a tuturor incidentelor si accidentelor, documentul va cuprinde masuri suplimentare de reducere a riscurilor pentru a preveni reaparitia evenimentelor.

- masuri de evaluare a riscului de constructie si masuri de control;

- organizarea si modalitatile de gestionare pentru punerea in aplicare a proiectului;

- cerintele de siguranta corespunzatoare specificate.

Riscurile identificate privind accidente specifice activitatii de executie a lucrarii cat si in cadrul organizarii de santier pot fi generate ca urmare a: nerespectarii prevederilor/conditiilor tehnice de realizare a lucrarilor propuse, nesemnalizarii zonelor cu lucrari si luarea masurilor corespunzatoare, accesului persoanelor in zonele interzise, defectiunile utilajelor/echipamentelor/mijloacelor folosite, nesupravegherii corespunzatoare a lucrarilor de catre personalul desemnat, manevrarii/amplasarii necorespunzatoare ale utilajelor / echipamentelor / mijloacelor de transport, incendiilor/exploziilor, nerespectarii normelor privind protectia muncii de catre personalul aferent etc

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: nu este cazul

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

Gestionarea deşeurilor rezultate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare se va face respectând prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

-valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate.

-transportul deşeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăţilor contractante care trebuie să fie adecvate naturii deşeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a protecţiei mediului înconjurător.

-se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei; transportul deşeurilor se va realiza de către firme autorizate, pe bază de contract

Categoriile de deșeuri preconizate a fi generate pe amplasament  în perioada de construcție sunt  următoarele:

| Denumirea deseului | Codul deseului – conf. HG 856/2002 | Cantitate deseuri |
| --- | --- | --- |
| uleiuri hidraulice minerale clorinate | 13 01 09* | 0,35 mc/luna |
| uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* |  |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* |  |
| alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 08* |  |
| alte uleiuri hidraulice | 13 01 13* |  |
| ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 0,25 t/luna |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 |  |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |
| ambalaje amestecate | 15 01 06 |  |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* |  |
| beton | 17 01 01 | 3,3 t/luna (din care 0,1 t 17 04 10*) |
| deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate); | 17 01 02 |  |
| amestecuri de beton, caramizi, tigle si produse ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | 17 01 07 |  |
| lemn | 17 02 01 |  |
| sticla | 17 02 02 |  |
| materiale plastice | 17 02 03 |  |
| cupru, bronz, alama (cupru) | 17 04 01 |  |
| aluminiu | 17 04 02 |  |
| fier si otel | 17 04 05 |  |
| amestecuri metalice | 17 04 07 |  |
| cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase | 17 04 10* |  |
| cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 |  |
| pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 |  |
| materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | 17 06 04 |  |
| pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 |  |
| hartie si carton | 20 01 01 | 0,6 t/luna |
| sticla | 20 01 02 |  |
| materiale textile | 20 01 11 |  |
| solventi | 20 01 13* |  |
| materiale plastice | 20 01 39 |  |
| metale | 20 01 40 |  |
| deseuri municipale amestecate | 20 03 01 |  |

III. b) Măsuri de diminuare a impactului în timpul exploatării:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada funcționării:

- asigurarea functionarii in parametrii a tuturor autovehiculelor / echipamentelor - se va monitoriza modul de functionare a turbinelor eoliene, depistarea si reabilitarea de urgenta a celor cu probleme tehnice;

- activitatea de intretinere a turbinelor eoliene precum si activitatile desfasurate in cadrul statiei electrice trebuie sa se desfasoare corespunzator, conform protocoalelor de lucru impuse de producator pentru a se evita posibilitatea producerii unor accidente;

- gestionarea deseurilor produse conform cerintelor legale si a celor mai bune practici, prin: colectarea selectiva a deseurilor la surse, depozitarea deseurilor in containere speciale, amplasate pe platformele special amenajate pe suprafete protejate si eliminarea deseurilor prin operatori autorizati;

- amplasarea spatiilor de stocare a deseurilor in locuri amenajate;

- poluarile accidentale cu ulei pe suprafete reduse care pot apare in activitatea de exploatare a statiei, vor fi indepartate de personalul statiei cu ajutorul materialelor absorbante biodegradabile;

- pentru activitatile de mentenanta se vor utiliza autoturisme moderne, dotate cu filtre de particule si noxe, care vor avea un impact nesemnificativ asupra mediului;

- se va proceda la intretinerea drumurilor de exploatare.

- intreg personalul va fi instruit pentru respectarea normelor de protectie a mediului;

- toate echipamentele obiectivului trebuie sa functioneze in parametrii proiectati.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor de suprafață/subterane pe perioada funcționării:

- este interzisa deversarea apelor rezultate pe sol, pe amplasament sau in vecinatatea amplasamentului;

- se va proceda la indepartarea imediata a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele in exploatare, prin folosirea de materiale absorbante ce vor fi apoi depozitate in spatii special amenajate si predate catre unitatile autorizate pentru colectare si/sau eliminare;

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, depozitate  in spatii special amenajate si predate in vederea eliminarii/valorificarii catre firme specializate;

- manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in tehnologii se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;

- manipularea combustibililor/uleiurilor sau alte substante chimice sa se realizeze  astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol si de aici in apa; operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);

- pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite se va utiliza un pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele;

- mentinerea integritatii fundatiei de beton armat, prevazuta cu cai de rulare si sina CF 49;

- mentinerea integritatii cuvei de retentie  de adancime, din beton armat monolit  pentru colectarea uleiului sub  unitatea de transformare, asigurarea golirii sub limita de risc;

-  in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substante absorbante.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei pe perioada funcționării:

- este interzisa deversarea apelor rezultate pe sol, pe amplasament sau in vecinatatea amplasamentului;

- se va proceda la indepartarea imediata a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele in exploatare, prin folosirea de materiale absorbante ce vor fi apoi depozitate in spatii special amenajate si predate catre unitatile autorizate pentru colectare si/sau eliminare;

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, depozitate  in spatii special amenajate si predate in vederea eliminarii/valorificarii catre firme specializate;

- manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in tehnologii se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;

- manipularea combustibililor/uleiurilor sau alte substante chimice sa se realizeze  astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol si de aici in apa; operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);

- pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite se va utiliza un pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele;

- mentinerea integritatii fundatiei de beton armat, prevazuta cu cai de rulare si sina CF 49;

- mentinerea integritatii cuvei de retentie  de adancime, din beton armat monolit  pentru colectarea uleiului sub  unitatea de transformare, asigurarea golirii sub limita de risc;

-  in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substante absorbante.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului pe perioada funcționării:

- se vor efectua verificari periodice ale utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise:

- se va asigura functionarea turbinelor eoliene la parametrii normali, exploatarea rationala a acestora si respectarea metodologiei de exploatare;

- deseurile vor fi depozitate in locuri special amenajate pe o perioada de timp cat mai scurta;

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor pentru a impiedica emisiile de mirosuri;

- se vor intretine drumurile de exploatare;

- se vor impune viteze maxime de deplasare a autovehicolelor utilizate in mentenanta;

- planificarea si respectarea planurilor de intretinere si operare ale parcului eolian, efectuarea acestora in regim de siguranta..

Masuri de atenuare a impactului asupra schimbărilor climatice pe perioada funcționării:

- promovarea de materiale si solutii constructive adecvate potentialelor efecte ale schimbarilor climatice;

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice;

- identificarea de rute alternative de transport;

- imbunatatirea cailor de rulare si fluidizare a traficului cu efecte de reducere a consumurilor de combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității:

- colectarea periodica a deseurilor de ambalaje si mai ales menajere prin inlaturarea acestora pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate in zona (ex. pescarusi, ciori etc.);

- turbinele trebuie sa fie semnalizate pe timpul noptii cu lumina intermitenta, cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive. Aceste turbine sunt mai usor de recunoscut de catre pasari, in cazul folosirii luminii intermitente in defavoarea celei continue.

- turbinele eoliene, inclusiv catargul portant, nacela si palele turbinei vor fi vopsite /marcate in culoare alba;

- balizarea luminoasă a turbinelor pe timp de zi, la cota maximă, prin lumini de culoare albă, având intensitatea de 20.000 cd;

- balizarea luminoasă a turbinelor, de noapte şi pentru condiţii de vreme care limitează vizibilitatea (ceaţă, ploi, ninsoare), la cota intermediară cu lămpi având culoarea roşie si intensitatea luminoasă de 10 cd, şi la cota maximă prin lumini intermitente de culoare alb-roşie sau de culoare roşie cu intensitatea luminoasă de 2000 cd;

- se vor utiliza numai lămpi în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile

- respectarea acestor masuri la nivelul intregului ansamblu de turbine eoliene le va face mai usor de observat de catre pasari, chiar si in conditii meteo extreme.

- parcul eolian sa dispuna de sisteme de radare care pot interveni direct in managementul parcului si pot opri din timp activitatea, daca se constata ca zona parcului va fi traversata de stoluri de pasari in migratie. Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite oprirea turbinelor in cazul conditiilor de vreme potrivnice (care pot provoca un risc de coleziune al pasarilor cu turbinele).

- Oprirea temporara a functionarii turbinelor eoliene pe anumite perioade din timpul migratiei de toamna sau primavara, in cazul in care se constata efecte semnificative in ceea ce priveste mortalitatea pasarilor ca urmare a coliziunilor cu turbinele eoliene sau devieri ale rutelor de migratie cu efecte negative asupra populatiilor de pasari.

- turbinele eoliene sa fie dotate cu sisteme de protectie a liliecilor.

- daca in primii 2 ani de monitorizare se inregistreaza valori de mortalitate foarte ridicate in randul chiropterelor, se recomanda o prima masura de reducere a impactului pentru o parte din turbinele parcului eolian (cele amplasate in zone sensibile - in vecinatatea zonelor forestiere, care pot cauza numar mare de mortalitati), respectiv oprirea acelor turbine eoliene în perioade cu viteze ale vantului mai mici de 6 m/s, în perioadele în care activitatea animalelor este mult mai intensa (migraţie de primavara, ieşirea puilor din adaposturi, migraţie de toamna).

Masuri specifice de reducere a impactului, pentru speciile mentionate in ROSPA0073 Macin-Niculitel si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie

| Specii cuibaritoare in cadrul sitului | Masuri de reducere a impactului |
| --- | --- |
|  | Se interzice uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata; Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura de catre personalul de pe santier; Se interzice perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si de migratie. Se va evita executarea lucrarilor de constructie in perioada de reproducere si de cuibarit a speciilor de pasari acvatice (aprilie-iunie) Se interzice detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea; Se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate. Pentru reducerea riscului de coliziune, este necesar amplasarea unui radar specific pentru identificarea speciilor in migratie Semnalizarea pe timp de noapte a turnurilor centralelor eoliene cu lumina intermitenta rosie cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive Daca in urma monitorizarilor se constata mortalitati ridicate in randul pasarilor se vor modifica conditiile de operare a parcului eolian, dupa caz, prin: oprirea temporara a turbinelor (ex. in perioadele de varf ale sezonului de migratie), oprirea sezoniera a turbinelor sau oprirea controlata (en. shutdown on demand) – in functie de situatia constatata pe teren. Pastrarea unor zone suficient de mari intre turbinele eoliene si diferite zone importante pentru pasari pentru reducerea perturbarii activitatii si a riscului de coliziune (ex. zone de hranire, zone de cuibarire, rute importante de migratie) |
| Specii oaspeti de iarna | Se interzice uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata; Se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate. Pentru reducerea riscului de coliziune, este necesar amplasarea unui radar specific pentru identificarea speciilor in migratie Semnalizarea pe timp de noapte a turnurilor centralelor eoliene cu lumina intermitenta rosie cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive Daca in urma monitorizarilor se constata mortalitati ridicate in randul pasarilor se vor modifica conditiile de operare a parcului eolian, dupa caz, prin: oprirea temporara a turbinelor (ex. in perioadele de varf ale sezonului de migratie), oprirea sezoniera a turbinelor sau oprirea controlata (en. shutdown on demand) – in functie de situatia constatata pe teren. Pastrarea unor zone suficient de mari intre turbinele eoliene si diferite zone importante pentru pasari pentru reducerea perturbarii activitatii si a riscului de coliziune (ex. zone de hranire, rute importante de migratie) |
| Specii in pasaj | Se interzice uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata; Se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate. Pentru reducerea riscului de coliziune, este necesar amplasarea unui radar specific pentru identificarea speciilor in migratie Semnalizarea pe timp de noapte a turnurilor centralelor eoliene cu lumina intermitenta rosie cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive Daca in urma monitorizarilor se constata mortalitati ridicate in randul pasarilor se vor modifica conditiile de operare a parcului eolian, dupa caz, prin: oprirea temporara a turbinelor (ex. in perioadele de varf ale sezonului de migratie), oprirea sezoniera a turbinelor sau oprirea controlata (en. shutdown on demand) – in functie de situatia constatata pe teren. Pastrarea unor zone suficient de mari intre turbinele eoliene si diferite zone importante pentru pasari pentru reducerea perturbarii activitatii si a riscului de coliziune (ex. zone de hranire, rute importante de migratie) |

Măsuri de diminuare a impactului zgomotului și vibrațiilor pe perioada funcționării:

Principalele masuri generale de diminuare a zgomotului si vibratiilor:

- respectarea limitelor admisibile prevazute de reglementarile in vigoare ca obiective specifice de monitorizare si performanta;

- masurarea, in puncte de monitorizare selectate a nivelelor de zgomot si vibratii, pentru a determina impactul efectiv datorat acestor factori; aceste date vor constitui baza programului permanent de monitorizare a zgomotului si vibratiilor;

- evaluarea datelor de monitorizare si aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

Masurile recomandate de OMS de interventie pentru diminuarea zgomotului sunt:

  - interventia la sursa: schimbarea nivelului de emisie al sursei, restrictii asupra timpului de operare;

  - interventii pe traseu: interventii pe traseu intre sursa si receptor, controlul traseului prin izolarea locuintei receptorului/receptorului;

  - interventii pentru schimbarea comportamentului: modificarea comportamentului individual pentru a reduce expunerea, evitarea expunerii sau reducerea duratei expunerii, educatie si comunicatie comunitara.

Alte masuri:

- se vor mentine utilajele in stare de functionare, in parametrii impusi de proiect;

- se vor efectua  lucrarile de intretinere a utilajelor la timp pentru ca deteriorarile pieselor in miscare sa nu mareasca nivelul de zgomot;

- se vor finisa suprafetele de drum neregulate;

- se vor respecta prevederile legislative:  SR 10009:2017/C91:2020. Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Se vor respecta prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014.

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in normativele in vigoare, H.G nr. 493/2006, SR 10009-2017 completat cu SR 10009/C1-2017/C91:2020 Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/21.02.2014.

Alegerea unor rute de transport destinate transporturilor rutiere grele, pentru aprovizionarea cu materiale reduce semnificativ impactul generat de mijloacele de transport.

Se vor efectua masuratori ale zgomotului produs de parcul eolian in functiune pentru a se asigura respectarea limitei legale - se va respecta prevederile cuprinse in Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant.

Se va asigura functionarea turbinelor eoliene in parametrii pentru a nu duce la depasirea zgomotului emis.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

Pentru a evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate.

Se va urmari pastrarea curateniei in zonele obiectivului, se va pastra in bune conditii imobilul prin efectuarea operatiilor de intretinere a fatadelor, spatiilor verzi.

Se vor intretine drumurile de exploatare.

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric:

Pentru diminuarea impactului parcului eolian și fotovoltaic asupra patrimoniului cultural, se vor respecta condițiile din avizul emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea.

Măsuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea:

In cazul in care efectul de palpaire deranjeaza populatia limitrofa se va proceda la instalarea unor obstacole intre sursa si receptor pentru reducerea sau eliminarea efectelor licaririi: cladiri, copaci, ferestre care sa nu lase lumina sa treaca, etc.

Alte masuri:

- limitarea numarului mijloacelor de transport in perioada de mentenanta;

- intretinerea drumurilor de exploatare;

- mentinerea functionarii parcului in parametrii;

- managementul deseurilor, inclusiv al eventualelor mortalitati de pe amplasamentul parcului.

Exploatarea obiectivului sa nu duca la depasirea normelor privind nivelul zgomotului si al vibratiilor la limita amplasamentului.

Prin amplasarea turbinelor eoliene la distante mari fata de cele mai apropiate locuinte, de peste 650 m, se apreciaza ca impactul asupra asezarilor umane va fi unul minim, atat zgomotul cat si fenomenul de umbrire/licarire nu vor afecta locuitorii, astfel nu sunt necesare alte masuri de protectie a asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Privitor la statia electrica, conform specificului amplasamentului, pentru ca nivelul de zgomot sa fie cel acceptat, s-a avut in vedere pastrarea unei distante suficiente a investitiei fata de asezarile umane, diverse anexe gospodaresti, monumente istorice si de arhitectura si alte asezaminte de interes public, astfel amplasarea statiei s-a realizat la o distanta mare fata de zonele rezidentiale din localitatile invecinate. Deoarece statia electrica este amplasata la distante de protectie fata zonele de locuit zgomotul produs se diminueaza cu distanta astfel nu sunt necesare alte masuri de protectie.

Proiectul deține Avizul DSP nr. H15/301/09.08.2022.

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: nu este cazul.

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc., etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri, etc., pentru vecinatati.

Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etans, spatiul de depozitare fiind prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

Depozitarea materialelor se va efectua in incinta organizarii de santier.

Surplusul de material care nu mai este necesar va fi indepartat fiind dus la o locatie aprobata.

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate atat in perioada de realizare a proiectului, cat si ulterior in perioada operare si cea de dezafectare a investitiei, si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Depozitarea deseurilor va fi conforma cu legislatia in vigoare.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate si autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase.

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.

Se vor crea puncte de colectare selectiva a deseurilor cu accent pe cresterea gradului de

valorificare a deseurilor.

Deseurile menajere rezultate din activitatea personalului angajat se depoziteaza temporar in pubele ecologice si sunt eliminate la rampa de deseuri a localitatii pe baza de contract de prestari servicii.

Deseurile animaliere vor fi predate firmelor autorizate in vederea eliminarii cu respectarea procedurii din programul de monitorizare a biodiversitatii.

Preluarea deseurilor va fi asigurata pe baza de contract de catre furnizorul de servicii specializat conform contract.

Pe perioada de exploatare deseurile vor fi preluate de firmele de salubritate autorizate.

Principalele tipuri de deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului (turbine eoliene, statie electrica):

| Denumirea deseului | Codul deseului – conf. HG 856/2002 | Cantitate Deseu rezultata/an |
| --- | --- | --- |
| uleiuri hidraulice minerale clorinate | 13 01 09* | 3800 kg |
| uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* |  |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* |  |
| alte uleiuri hidraulice; | 13 01 13* |  |
| uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere; | 13 02 04* |  |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere; | 13 02 05* |  |
| alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 08* | 250 kg |
| ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 200 kg |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 |  |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |
| ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 |  |
| ambalaje amestecate | 15 01 06 |  |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 300 kg |
| anvelope uzate | 16 01 03 | 60kg |
| cupru, bronz, alama (cupru) | 17 04 01 | 150 kg |
| aluminiu | 17 04 02 |  |
| amestecuri metalice | 17 04 07 |  |
| deseuri metalice contaminate cu substante periculoase | 17 04 09* | kg |
| cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | 17 04 10* | 150 kg |
| cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 |  |
| chimicale constand din sau continand substante periculoase | 18 01 06 | 80 kg |
| chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06 | 18 01 07 |  |
| hartie si carton | 20 01 01 | 120 kg |
| sticla | 20 01 02 |  |
| materiale textile | 20 01 11 |  |
| metale | 20 01 40 |  |
| solventi | 20 01 13* | 50 kg |
| deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 0,6 mc |

# Gestionarea deşeurilor rezultate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare se va face respectând prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul implementarii masurilor de reducere a impactului

| Masura de reducere a impactului asupra mediului | Implementarea | Monitorizarea / Responsabilul |
| --- | --- | --- |
| Respectarea planului de monitorizare propus | Atat in faza de constructie, cat si in cea de functionare | Conform Planului de Monitorizare propus |
| Pe parcursul si dupa terminarea lucrarilor de constructii - montaj, amplasamentul se va elibera de deseuri si resturi de materiale, pentru a nu afecta calitatea solului fertil | Pe tot parcursul perioadei de executie a lucrarilor de constructie | Executantul lucrarilor |
| Depozitarea temporara a componentelor turbinelor si a materialelor de constructie trebuie sa se realizeze cat mai eficient, pe platformele destinate acestor scopuri, evitandu-se astfel afectarea unor suprafete de teren suplimentare. | Inainte de inceperea lucrarilor, in momentul elaborarii proiectului | Beneficiarul investitiei |
| Locatia trebuie sa fie tinuta in permanenta foarte curata. | Pe tot parcursul perioadei de executie a lucrarilor de constructie | Executantul lucrarilor/ Beneficiarul investitiei |
| Pentru a evita dezvoltarea speciilor invazive in zona, se va proceda la utilizarea cu strictete pentru recopertare a solului fertil decopertat initial | In perioada executarii lucrarilor de constructie a parcului eolian | Executantul lucrarilor/ Beneficiarul investitiei |
| Proiectarea retelelor de cablu subterane din cadrul amplasamentelor se va realiza urmarind reteaua drumurilor de acces, minimizandu-se astfel suprafata de teren afectata prin fragmentare temporara. | Inainte de inceperea lucrarilor, in momentul elaborarii proiectului | Beneficiarul investitiei |
| Nu trebuie permisa baltirea apei si formarea de mlastini/zone umede in perimetrul parcului eolian, deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni). | Pe tot parcursul perioadei de executie si functionare a obiectivului | Executantul lucrarilor/ Beneficiarul investitiei |
| Nu trebuie permisa formarea de balti si mlastini in zona fundatiilor turbinelor, deoarece pot provoca defectiuni de ordin tehnic (inclinarea turnului) ce necesita noi interventii neprevazute in cadrul zonelor aferente, pentru remedierea problemelor, ceea ce inseamna implicit un impact suplimentar, necuantificat, asupra biodiversitatii | Pe tot parcursul perioadei de executie si functionare a obiectivului | Executantul lucrarilor/ Beneficiarul investitiei |
| Oprirea temporara a anumitor turbine din parc sau chiar a integului parc, pe anumite perioade de timp (de ex. inaintea previziunilor meteo extreme), daca vor fi inregistrate inregistreaza mortalitati semnificative ale speciilor de pasari, care pot afecta populatiile din zona analizata | Pe toata perioada functionarii parcului eolian | Beneficiarul investitiei |
| Turbinele trebuie sa fie semnalizate pe timpul noptii, pentru ca lumina va face ca pasarile sa fie mai prudente si sa evite zona respectiva. | Pe toata perioada functionarii parcului eolian | Executantul lucrarilor/ Beneficiarul investitiei |

III.c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

## Masuri generale propuse in cazul sistarii temporare a activitatii si la incetarea activitatii

Masuri propuse pentru evitarea unor efecte negative semnificative asupra mediului in cazul sistarii temporare a activitatii:

- Notificarea APM Tulcea;

- Punerea in siguranta a instalatiilor si echipamentelor de pe amplasament;

Masuri propuse la inchidere/dezafectare/demolare:

- lucrarile de dezafectare se vor realiza pe baza unui proiect dupa obtinerea actelor de reglementare de la autoritatile competente;

- lucrarile de dezafectare se vor realiza prin intermediul unor societati specializate autorizate;

- terenul va fi adus la starea initiala cu inlaturarea potentialelor poluari aparute in functionarea sau dezafectarea parcului eolian.

Masuri propuse pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

Dupa finalizarea dezafectarii si indepartarii tuturor elementelor constitutive ale parcului eolian se vor realiza activitati de reabilitare a mediului care vor include:

- excavare si indepartarea elementelor constitutive ale parcului eolian - fundatii si retele de cabluri electrice subterane, etc., curatirea terenului de posibilele resturi de materiale de constructie si deseuri ramase;

- umplerea excavatiilor cu pamant de calitate similara cu cel din zona invecinata a excavatiilor;

- reabilitarea terenului astfel incat sa permita desfasurarea activitator initiale pe terenurile reabilitate.

IV.Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în Avizul de gospodărire apelor: conform punctului de vedere al SGA Tulcea nr. 6089/PC/06.09.2023, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 11698/06.09.2023, proiectul nu necesită obținerea Avizului de gospodărire a apelor și nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Se vor respecta condițiile specificate în avizele/actele de reglementare/punctele de vedere obținute pentru proiect, respectiv:

- Aviz nr. SC-18053/07.08.2023 eliberat de Autoritatea Națională pentru Administrarea și Reglementare în Comunicații ANCOM București;

- Adresa nr. 7568/06.11.2023 eliberată de Direcția Națională a Pădurilor – ROMSILVA Direcția Silvică Tulcea;

- Aviz 575757/31.08.2023 emis de Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală Logistică;

- Aviz de alimentare cu apă nr. 5701/09.10.2023 emis de  UAT Com Văcăreni;

- Aviz condiționat nr. 167/17.08.2023 emis de Orange Romania Communications;

- Aviz nr. 289/13.12.2023/Arheologie emis de Ministerul Culturii, Directia Județeană pentru Cultură Tulcea;

- Aviz condiționat nr. 79220/2249/23.10.2023 emis de TRANSGAZ;

- Aviz nr. 13519/20.10.2023 eliberat de TRANSELECTRICA ;

- Aviz nr. 18150900 din 27.09.2023 emis de E-Distribuție Dobrogea SA

- Aviz nr. 549.352/23.08.2023 eliberat de Serviciul Român de Informații;

- Aviz nr. 26688/20.10.2023 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

- Aviz nr. 10747/21.09.2023 emis de Ministerul Apărării Naționale, Statul Major al Apărării;

- Aviz nr. H15/301/09.08.2022  emis de Direcția de Sănătate Publică Tulcea;

- Aviz favorabil nr. 236/11.10.2023 emis de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării;

- Aviz nr. 236/11.10.2023...... emis de către Administrația Parcului Național Munții Măcinului;

- Certificat de descărcare de sarcină arheologică nr. 12/24.05.2023.

# 1.  În timpul realizării proiectului:

# a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

# lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

# se va semnala la A.P.M.Tulcea, G.N.M. – C.J. Tulcea orice poluare a apelor și/sau acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele producerii acesteia;

# toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea acestora;

# personalul va fi instruit ȋnainte de ȋnceperea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii;

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# titularii pe numele cărora se va emite autorizația de construcție au obligația să gestioneze deșeurile din construcții astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

# Managementul deşeurilor produse pe amplasament va ţine seama de categoriile de deşeuri. Planul de gestiune a deșeurilor se va întocmi în concordanță cu cerințele/prevederile Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Tulcea și va pune accent:

# -pe stabilirea şi asigurarea capacităţilor de gestionare a deşeurilor, a modului de colectare şi tratare a deşeurilor gestionate;

# -pe măsurile tehnologice necesare pentru eliminarea sau miminalizarea anumitor tipuri de deşeuri .

-se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

-se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

-se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

-se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop.

# b) condiţii de ordin tehnic care reies din Raportul privind impactul asupra mediului:

# În perioada realizării lucrărilor constructorul va trebui să adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse in raport.

# Se vor respecta condițiile din Avizul favorabil nr. 236/11.10.2023 emis de ARBDD și avizul nr. …… emis de APNMM

# În timpul perioadei de execuţie a proiectului se respecta următoarelor măsuri privind creşterea eficienţei energetice şi ameliorarea condiţiilor de mediu existente:

# utilizarea de tehnologii performante cu rol în reducerea timpului de execuţie, reducerea consumului de materiale şi reducerea consumului energetic;

# utilizarea unor materiale de construcţie care respectă standarde înalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantităţii de deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

# utilizarea de echipamente moderne, de ultimă generaţie, cu consum redus de combustibil;

# utilizarea de materiale de construcţii provenite, pe cât posibil, din resurse locale pentru reducerea consumului de carburanţi necesar transportului de materii prime şi materiale;

# angajarea unei firme de specialitate care va monitoriza periodic impactul activităţilor de construcţie asupra mediului şi performanţele înregistrate în direcţia protecţiei mediului;

- vor fi luate toate măsurile necesare şi vor fi respectate toate normele, standardele şi legislaţia în vigoare în vederea evitării poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort al populaţiei;

- lucrările se vor efectua etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;

- interzicerea tăierii arborilor/arbuştilor – care constituie habitat/substrat de reproducere pentru speciile de păsări;

- nu vor fi introduse specii alohtone, renaturarea zonelor afectate fiind realizată cu plante specifice florei spontane locale;

- se vor diminua, pe cât posibil, zgomotele produse în perioada de execuţie a lucrărilor (reducerea zgomotului la sursă);

- depozitarea materialelor de construcţie se va realiza numai în zona de realizare a proiectului, astfel încât să nu fie luate de vânt sau păsările şi animalele din zona de lucru să aibă acces la ele;

- deşeurile vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme autorizate;

- amplasamentul de lucru va fi ecologizat periodic;

- vor fi utilizate utilaje care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării şi nu generează zgomot peste limitele admise, fiind asigurată monitorizarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor.

# c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

Perioada de execuție a lucrărilor pentru realizarea proiectului implică utilizarea unui număr divers de utilaje, organizarea de șantier, depozit temporar de materiale, precum și o concentrare de efective umane. Toate aceste activități constituie surse potențiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer și sol.

Emisiile de poluanți se vor produce doar pe o perioada restrânsă de timp, mai exact pe perioada construcției și amplasării parcului. În etapa de funcționare nu va exista un impact asupra mediului.

Organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată  în incinta amplasamentului, pe un teren agricol în suprafață de 0.5 ha, langa T3 și va fi ocupată temporar pe perioada lucrărilor de construire; se vor avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu respectarea prevederilor STAS 12574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

  - utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

  - în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

Se va asigura respectarea următoarelor condiţii:

# pentru factorul de mediu aer:

# se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure protecţia atmosferei;

# minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

# pentru factorul de mediu apă:

# este interzisă depozitarea de materii prime, materiale, deşeuri precum şi staţionarea utilajelor în albia cursurilor de apă;

# este interzisă eliminarea apelor uzate provenite de la organizarea de şantier înainte de a fi epurate corespunzător;

# pentru factorul de mediu sol/subsol:

# circulaţia cu mijloace auto se va face cu precădere pe căile de acces existente;

# se va evita decopertarea solului şi îndepǎrtarea vegetaţiei pe o suprafaţǎ mai mare decât cea strict necesarǎ;

# refacerea solului în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţa initială;

# pentru efectuarea lucrărilor de construcţie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaţie, conform normelor impuse prin lege;

# se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, a utilajelor şi mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

# pentru gestionarea deşeurilor:

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG 92/2021, cu modificările și completările ulterioare;

- se  interzice  eliminarea  oricăror  tipuri   de  deşeuri  care ar  putea  afecta calitatea  solului

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice  eliminarea,  deţinerea,  păstrarea  deşeurilor  în afara spaţiilor autorizate în acest scop

- se interzice  incendierea  oricărui  tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect

- se interzice evacuarea deşeurilor în alte locuri, decat în spaţiile special amenajate.

# pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

# elaborarea, în conformitate cu legislația în vigoare a unui Plan de prevenire a poluărilor accidentale şi numirea unei persoane responsabile cu protecția factorilor de mediu, atât în cadrul punctelor de lucru, cât şi în cadrul organizării de șantier;

# urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

# realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

# realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, în special cele privind regimul de viteză şi prioritate, amplasate astfel încât să permită participanţilor la trafic să le perceapă şi să acţioneze;

# verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

# verificarea la perioade normate, a instalaţiilor electrice, de aer comprimat, inflamabile, toxice şi periculoase, dacă funcţionează la parametrii optimi;

# pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente, se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

# anunţarea imediată, în caz de accidente, a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

# pentru protecția biodiversității:

# se va întocmi și respecta planul de monitorizare a amplasamentului, precum și a zonelor adiacente, se vor contracta servicii de specialitate și personal calificat;

# se va delimita zona de studiu în funcție de speciile monitorizate;

# se vor particulariza metodele de lucru pentru fiecare grupă taxonomică;

# fazele de construcție a proiectului se vor derula în perioade care să nu se suprapună cu perioadele de cuibărire a păsărilor și creștere a puilor (15 mai – 15 iulie), putându-se derula inclusiv pe perioada migrației de toamnă și a iernii;

# activitățile de transport vor utiliza cu precădere infrastructura de drumuri deja existente, păstrând la minim nivelul impactului.

# De asemenea, se vor respecta condițiile prevăzute în Avizul favorabil nr. 236/11.10.2023 emis de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de administrator al ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie, Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu următoarele condiții:

# Respectarea legislației de protecția mediului în vigoare, a Legii 82/1993 privind constituirea ARBDD cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioarre

# Respectarea întocmai a prevederilor art. 28 alin.(1) din OUG 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei  și faunei sălbatice, aprobată  cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, “Sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activități au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecție și conservare a speciilor și habitatelor. Pentru protejarea și conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activitățile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor”;

# Obligativitatea informării tuturor lucrătorilor cu privire la existența ariilor natural protejate (Situl de importanță comunitară ROSCI0065 Delta Dunării, Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie) cu respectarea de către aceștia a prevederilor legale în vigoare, referitoare la protecția speciilor de floră și faună de interes comunitar;

# Urmărirea impactului asupra cadrului natural și în special asupra speciilor menționate în formularele standard ale ariilor naturale protejate aflate în vecinătatea proiectului, anunțând autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la orice incident care poate să genereze un impact negativ asupra acestora. Instituirea sistemelor de evidență, înregistrare cu rolul de a sesiza în mod real orice modificare intervenită în areal, în scopul adoptării măsurilor administrative de protejare a arealului;

# Interzicerea băltirii apei și formarea de mlaștini/zone umede în perimetrul parcului eolian, deoarece acestea atrag specii de păsări iubitoare de apă sau organisme dependente de mediul acvatic;

# Respectarea Măsurilor specific de reducere a impactului pentru speciile de păsări din  ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie, menționate în Studiul de Evaluare Adecvată la faza PUZ;

# Dacă pe parcursul derulării procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul menționat, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii avizului, se va solicita revizuirea acestuia în situația în care APM Tulcea decide revizuirea acordului de mediu.

# Se vor respecta condițiile stabilite în Avizul favorabil nr. 236/11.10.2023...... emis de către Administrația Parcului Național Munții Măcinului, în calitate de administrator al ROSPA0073 Măcin-Niculițel, ROSCI0123 Munții Măcinului și Parcului Național Munții Măcinului

# Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: Proiectul nu a necesitat obținerea Avizului SGA.

# 2.  În timpul exploatării:

# a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

# respectarea legislaţiei în domeniu;

# respectarea prevederilor din Ord. MS nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de funcţionare se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor generate din activitate;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de SR 10009/2017.

# condiţii care reies din Raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz: beneficiarul are obligația de a respecta toate măsurile propuse de specialişti pentru reducerea potenţialului impact identificat în urma activităţilor de monitorizare.

Proiectul intersectează ROSPA0073 Măcin Niculițel și pentru reducerea sau evitarea potenţialelor efecte negative asupra speciilor de păsări pentru care a fost desemnată această arie protejată, dar și pentru protecția speciilor de păsări din ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie și ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin aflate la mai puțin de 10 km distanță, se vor respecta toate măsurile cu caracter general propuse în RIM, dar și următoarele măsuri specifice:

- se vor adopta măsuri privind protecţia păsărilor la electrocutare şi coliziune în cazul infrastructurii electrice de transport şi distribuţie, staţii şi posturi de transfromare.

- lucrările vor respecta strict perimetrul stabilit al proiectului;

- se va evita utilizarea unor drumuri suplimentare, pentru a nu da curs unei forme severe de exercitare a presiunii antropice asupra populațiilor mai puțin mobile ale unor specii protejate;

- se va evita, în cadrul lucrărilor de regenerare a vegetației, utilizarea de specii alohtone cu caracter invaziv (ex. Amorpha fructicosa – salam pitic, Robinnia pseudacacia – salcam);

- interzicerea oricărei forme de recoltare, capturare, ucidere, vătămare a eventualelor specii de faună aflate în mediul lor natural;

- evitarea amplasării altor parcuri eoliene învecinate la distanţe mai mici de 2 km, luând în considerare faptul că există specii care păstrează în zbor distanţe de până la 800 m faţă de turbinele eoliene, ceea ce va permite zborul speciilor de păsări care au comportamente evidente de evitare a turbinelor;

- se vor colecta periodic deșeurile de ambalaje și mai ales menajere prin înlăturarea acestora pentru a nu atrage speciile de faună, inclusiv efectivele de păsări aflate în zonă (ex. pescarusi, ciori etc.);

- se va asigura protecţia cuiburilor de păsări, a vizuinelor şi galeriilor mamiferelor;

- efectuarea lucrărilor de construcție se va face în afara sezonului de reproducere a animalelor protejate identificate în zona lucrărilor.

- turbinele vor fi semnalizate pe timpul nopții cu lumină intermitentă, cu intervale mari de timp între două aprinderi consecutive, iar pe timpul zilei cu lumină albă.

- turbinele eoliene vor avea montate sisteme radar care pot interveni direct în managementul parcului și pot opri din timp activitatea, dacă se constată că zona parcului este traversată de stoluri de păsări în migrație. Sistemul va avea posibilitatea de avertizare timpurie în cazul apropierii stolurilor de păsări și va permite oprirea turbinelor și în cazul condițiilor meteo nefavorabile (care pot provoca un risc mare de coliziune al păsărilor cu turbinele).

- funcționarea turbinelor eoliene se va opri temporar pe anumite perioade din timpul migrației de toamnă sau primavară, pentru evitarea efectelor semnificative în ceea ce privește mortalitatea păsărilor ca urmare a coliziunilor cu turbinele eoliene sau devieri ale rutelor de migrație cu efecte negative asupra populațiilor de păsări.

- turbinele eoliene vor fi dotate și cu sisteme de protecție a liliecilor cu rol de reducere a riscului de coliziune și barotrauma.

- monitorizarea speciilor de păsări și lilieci se va face pe toată perioada de funcționare a parcului eolian, conform planului propus de elaboratorul RIM.

- dacă în urma monitorizărilor se constată mortalități ridicate în rândul păsărilor sau liliecilor, se vor modifica condițiile de operare a parcului eolian, dupa caz, prin: oprirea temporară a turbinelor (ex. în perioadele de vârf ale sezonului de migrație), oprirea sezonieră a turbinelor sau oprirea controlată (en. shutdown on demand) – în funcție de situația constatată pe teren.

# c) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii.

# d) condiţii prevăzute legislație și în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

# 3.  În timpul închiderii, demolării, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

# a)condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere / demolare / dezafectare:

# respectarea legislaţiei în domeniu;

# managementul deşeurilor generate pe amplasament se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor generate;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de SR 10009/2017.

- condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: dupăa finalizarea dezafectării și îndepărtării tuturor elementelor constitutive ale parcului eolian se vor realiza activități de reabilitare a mediului care vor include:

- excavare și iîndepărtarea elementelor constitutive ale parcului eolian, curățirea terenului de posibilele resturi de materiale de construcție și deșeuri rămase;

- umplerea excavațiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată a excavațiilor;

- reabilitarea terenului astfel încât să permită desfășurarea activităților inițiale pe terenurile reabilitate

- renaturarea zonelor afectate se va realiza cu plante specifice florei naturale spontane, de preferat cu solul excavat în timpul realizării lucrărilor.

- reabilitarea terenului astfel incat sa permita desfasurarea activitator initiale pe terenurile reabilitate.

# c)condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor- Proiectul nu a necesitat obținerea Avizului SGA.

V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului

# a) etapa de încadrare:

# - adresa APM Tulcea nr. 11474/31.08.2023 privind înaintarea memoriului către membrii CAT-APM Tulcea;

# - puncte de vedere primite de la membrii CAT în perioada 31.08-20.09.2023;

# - adresa APM Tulcea nr. 12097/14.09.2023 privind convocare membrii CAT-APM Tulcea la şedinţa din data de 20.09.2023.

# - Proces verbal încheiat la şedinţa CAT-APM Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 12323/20.09.2023;

# b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului

# - adresa APM Tulcea nr. 13498/20.10.2023 de înaintare către membrii CAT –APM Tulcea a propunerii privind aspectele relevante pentru protecţia mediului care trebuie dezvoltate în Raportul privind impactul asupra mediului, în funcţie de natura, dimensiunile şi localizarea proiectului, precum şi componenţa echipei de experţi stabilită de către titular și adresa de revenire înregistrată cu nr. 13953/01.11.2023, precum și punctele de vedere ale autorităților înregistrate cu nr. 13564/23.10.2023, 13661/25.10.2023, 13698/26.10.2023, 13678/25.10.2023, 13639/24.10.2023, 13830/30.10.2023, 13817/30.10.2023, 13903/31.10.2023, 13983/01.11.2023, 14132/06.11.2023.

# c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului

# - adresa APM Tulcea nr. 14892/23.11.2023 de informare membrii CAT-APM Tulcea privind depunerea RIM și referitor la dezbaterea publică stabilită în data de 08.01.2024;

# - puncte de vedere ale membrilor CAT referitor la calitatea RIM primite în perioada 27.11.2023-16.01.2024;

# - adresa APM Tulcea nr. 426/11.01.2024 privind convocare membrii CAT-APM Tulcea, în ședința din data de 16.01.2024;

# - Proces verbal încheiat la şedinţa CAT-APM Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 700/16.01.2024.

VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

# depunerea solicitării

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:  afişare pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 31.08.2023;

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: publicare în ziarul „Delta” din 29.08.2023, afişat la sediul UAT com. Văcăreni în data de 29.08.2023 și la sediul titularului.

# încadrarea solicitării:

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: afişare la sediul și pe site-ul APM Tulcea în data de 27.09.2023;

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: publicare în ziarul „Delta” din 23.09.2023, afişat la sediul UAT com. Văcăreni în data de 23.09.2023 și la sediul titularului.

# definirea domeniului evaluării

# Afişare îndrumar privind întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 02.11.2023.

# dezbaterea publică:

# Afişarea Raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 23.11.2023 și a Raportului privind impactul asupra mediului completat în data de 16.01.2024;

# Anunţul cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a Raportului privind impactul asupra mediului: afişat pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 23.11.2023;

# Anunţul titularului cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a Raportului privind impactul asupra mediului: publicare în ziarul „Delta” din 25.11.2023, afişat la sediul UAT com. Văcăreni în data de 23.11.2023 și la sediul titularului.

# Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei Văcăreni, str. Principală, nr. 111, comuna Văcăreni, județul Tulcea în data de 08.01.2024. S-a întocmit Procesul Verbal înregistrat cu nr.261/09.01.2024. Nu au fost observații din partea publicului interesat.

# decizia de emitere a acordului:

# Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: publicat în ziarul “Delta” din 18.01.2024, afişat la sediul UAT com. Văcăreni, în data de 18.01.2024 și la sediul titularului;

# Anunţul cu privire la emiterea acordului a fost afișat pe site –ul APM Tulcea în data de 25.01.2024;

# Proiectul acordului de mediu a fost afișat la sediul și pe site-ul APM Tulcea în data de 25.01.2024.

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

La dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei Văcăreni, str. Principală, nr. 111, comuna Văcăreni, județul  Tulcea în data de 08.01.2024 au participat 22 de persoane și nu au fost observații din partea publicului interesat.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu au fost înregistrate alte propuneri/observaţii ale publicului interesat, pe perioada de derularii etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale Raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu au fost solicitate completări, dar în urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței de dezbatere publică  a fost depus Raportul privind impactul asupra mediului completat cu nr. 648/16.01.2024 și a fost afișat pe site în data de 16.01.2024.

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: nu este cazul.

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

Se va intocmi un Plan de monitorizare pentru fiecare etapa in parte care va cuprinde urmatoarele masuri:

• inspectii la fata locului pentru a detecta orice disfunctionalitati sau avarii ale echipamentelor;

• evaluarea emisiei de poluanti (parametri, puncte de prelevare, frecventa de prelevare);

• evaluare deseuri (tipuri, cantitati);

• capacitatea institutionala de implementare a programului de monitorizare;

• dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Monitorizarea se va face de catre persoane fizice sau juridice specializate (acreditate de Ministerul Mediului Apelor si Padurilor) contractate de catre investitor, iar raportarea se va face catre Agentia pentru Protectia Mediului fiind insotita daca va fi cazul de masuri de reducere a impactului asupra mediului.

a) în timpul realizării proiectului

Pe perioada executiei constructiei se va urmari modul in care se respecta normele pentru protectia mediului.

Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta Agentiei de Protectia Mediului, conform solicitarilor acesteia: monitorizarea modului de gestionare a deseurilor generate si a tipurilor si cantitatii de deseuri.

In plus se va urmari:

-  pentru evitarea producerii unor accidente ca urmare a instabilitatii constructiilor, urmarirea comportarii in timp a acestora;

- inventarierea numarului si tipului utilajelor/mijloacelor de transport folosite, emisiile degajate, consumurile lunare;

- verificarea periodica a starii drumurilor de acces;

- verificari periodice ale utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna de functionare si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In perioada de exploatare

| Factor de mediu | Obiective | Indicatori | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| AER | Imbunatatirea calitatii aerului atmosferic ; mentinerea standardelor de calitate pentru aer Reducerea efectelor traficului asupra zonelor proiectului (verificari periodice ale utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise) | - pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile -nivelul de zgomot (dB) | Conform prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului, in baza carora va functiona investitia propusa. |
| SOL- SUBSOL | Exploatarea resurselor la limita capactatii de suportabilitate Asigurarea calitatiii solului | - parametrii de calitate sol conform Ord 756/1997 | Conform prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului, in baza carora va functiona investitia propusa. |
| MANAGEMENTUL DESEURILOR | Intocmirea unui plan de management de mediu | -evaluarea cantitatii de deseuri generate si transportate; -situatia dotarilor in vederea colectarii si transportului deseurilor | Planul de management se va elabora pentru toata perioada exploatarii obiectivelor proiectului si va mentiona termene de indeplinire a obictivelor de mediu |
| Protectia asezarilor umane | Mentinerea calitatii factorilor de mediu | Efectuarea de masuratori de zgomot la limita amplasamentului, in zona localitatii | Conform prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului, in baza carora va functiona investitia propusa, la solicitarea autoritatii, daca este cazul |

Tipul de monitorizare, periodicitatea monitorizarii si indicatorii  monitorizati vor fi stabiliti de autoritatea de mediu in faza de proiect prin actele de reglementare.

Monitorizarea biodiversitatii

Masurile propuse pentru diminuarea impactului vor fi aplicate pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. Responsabilul pentru aplicarea masurilor de diminuare a impactului si de monitorizare a aplicarii acestor masuri in perioada de constructie a prezentului proiect este executantul lucrarilor de constructie, iar in perioada de functionare este beneficiarul.

Se va monitoriza implementarea masurilor de reducere a impactului proiectului asupra speciilor de interes comunitar identificate ca fiind prezente in zona sau in vecinatatea amplasamentului proiectului, de catre personal specializat in domeniul monitorizarii biodiversitatii. Acesta va monitoriza implementarea proiectului, in toate fazele de executie a obiectivelor de investitie si va evalua modul in care vor fi respectate/implementate masurile de reducere a impactului stabilite prin actele de reglementare.

Rezultatele monitorizarii implementarii proiectului la faza de constructie si ale respectarii implementarii masurilor de reducere a impactului vor face obiectul unui raport  pe care beneficiarul/titularul proiectului il va inainta autoritatii competente pentru protectia mediului.

In perioada de constructie si functionare a obiectivelor prevazute prin proiect este necesara monitorizarea aplicarii masurilor de reducere a impactului care ar asigura surprinderea tuturor aspectelor legate de activitatile prevazute prin proiect.

Plan de Monitorizare - pentru reducerea impactului asupra biodiversitatii

In perioada realizarii obiectivelor prevazute prin proiect se va proceda la asistarea activitatilor prin asigurarea consultantei de catre specialisti in domeniul biodiversitatii si protectiei mediului, in vederea respectarii masurilor impuse in capitolele anterioare pentru reducerea impactului asupra tuturor factorilor de mediu.

Planul de monitorizare asupra florei, vegetatiei, habitatelor si faunei trebuie sa respecte urmatoarele perioade:

1. Inainte de inceperea lucrarilor de constructie (minim 1 an)

2. In perioada de constructie a obiectivelor prevazute prin proiect;

3. In perioada de functionare – în primii 3 ani, iar ulterior la decizia autorității competente pentru protecția mediului

4. In perioada de dezafectare a parcului eolian

Planul de monitorizare trebuie aplicat astfel incat sa poata releva date referitore la toate categoriile de animale posibil a fi prezente in zona de studiu si anume: nevertebrate, reptile, pasari (pasari cuibaritoare sau oaspeti de vara, pasari sedentare, pasari oaspeti de iarna si pasari migratoare (specii de pasaj) si mamifere, inclusiv chiroptere.

Se va proceda la o monitorizare a exemplarelor moarte de pasari si chiroptere incepand din timpul perioadei de constructie a parcului eolian, chiar daca marea majoritate a posibilelor efecte perturbante se inregistreaza in mod normal in timpul perioadei de functionare.

Pentru speciile de pasari, desi se cunosc perioadele favorabile evaluarii fiecarei categorii (cuibaritoare, de pasaj, sedentare etc.) este bine sa nu se stabileasca date stricte de colectare a datelor pe teren deoarece factorii climatici sau alti factori externi pot influenta dinamica pasarilor, iar aceste date stricte pot influenta negativ calitatea datelor obtinute. In acest sens, este recomandabil ca in cadrul fiecarui stagiu de monitorizare sa fie alocat un numar suficient de zile de colectare a datelor care sa cuprinda toate etapele unui stagiu, dupa cum urmeaza:

1. pasari cuibaritoare: un numar de 4 deplasari care sa acopere atat perioada de cuibarit cat si cea de crestere a puilor;

2. pasari de pasaj (migratoare): un numar de 6 deplasari pentru fiecare perioada de migratie (de primavara sau de toamna) care sa cuprinda inceputul, varful si sfarsitul perioadei de migratie;

3. pasari oaspeti de iarna: un numar de 5 deplasari care sa cuprinda venirea pasarilor in cartierele de iernare, dinamica din cartierele de iernare si plecarea lor catre locurile de cuibarit;

4. pasari sedentare: se vor monitoriza in cadrul deplasarilor pentru pasarile cuibaritoare, in pasaj si cele care ierneza

Planul de monitorizare al faunei va contine mai multe particularitati functie de gruparea taxonomica, asa cum sunt relevate in tabelul urmator, fiecare obiectiv stabilit fiind masurabil prin intermediul indicatorilor specifici.

Planul de monitorizare a avifaunei din cadrul ROSPA0073 Macin-Niculitel si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie care poate ajunge pe amplasament

| Gruparea taxonomica | Obiective | Indicatori |
| --- | --- | --- |
| Pasari cuibaritoare | Continuarea monitorizarii raspandirii speciilor de pasari cuibaritoare in cadrul amplasamentului; Monitorizarea etologiei speciilor de pasari cuibaritoare atat pe perioada amplasarii turbinelor, cat si pe perioada de functionare; Planificarea etapelor de constructie a parcului eolian astfel incat sa nu interfere cu perioada efectiva a cuibaritului acestor specii. | Completarea datelor actuale cu cele obtinute prin programul de monitorizare; Evidentierea comportamentului pasarilor din respectivele perioade comparativ cu comportamentul initial; |
| Pasari in pasaj | 1. Monitorizarea dinamicii migratiei in perimetrul parcului eolian, cat si in zonele adiacente; 2. Monitorizarea comportamentului speciilor speciilor de pasaj pe durata amplasarii turbinelor precum si pe durata functionarii lor pentru asigurarea unor conditii optime de pasaj. | Completarea datelor actuale cu cele obtinute prin programul de monitorizare. Evidentierea comportamentului pasarilor din respectivele perioade comparativ cu comportamentul initial (de dinaintea implementarii proiectului); |
| Pasari oaspeti de iarna | 1. Monitorizarea deplasarilor sezoniere ale populatiilor de pasari oaspeti de iarna in sectorul de iernare. | Completarea datelor actuale cu cele obtinute prin programul de monitorizare. |

Planul de monitorizare a faunei din ROSCI0123 Muntii Macinului si Parcul National Muntii Macinului care poate ajunge pe amplasament

| Gruparea taxonomica | Obiective | Indicatori |
| --- | --- | --- |
| Nevertebrate | Monitorizarea populatiilor de nevertebrate prezente in cadrul amplasamentului si vecintatea acestuia | Identificarea tuturor speciilor de nevertebrate; |
| Amfibieni | Monitorizarea populatiilor de amfibieni prezente in cadrul amplasamentului si vecintatea acestuia | Identificarea tuturor speciilor de amfibieni; |
| Reptile | Monitorizarea populatiilor de reptile prezente in cadrul amplasamentului si vecintatea acestuia Minimizarea impactului pe durata activitatilor de amplasare a turbinelor prin organizarea durabila a proiectului de constructii si stabilirea unor masuri clare in cadrula cestuia. | 1.Completarea datelor actuale cu cele obtinute prin programul de monitorizare; |
| Mamifere (altele decat liliecii) | 1. Monitorizarea speciilor de mamifere rezidente, cat si a celor care pot tranzita amplasamentul; 2. Monitorizarea dinamicii speciilor de mamifere in cadrul amplasamentului si vecintatea acestuia. | Completarea datelor actuale cu cele obtinute prin programul de monitorizare; |
| Chiroptere | 1. Monitorizarea speciilor de chiroptere rezidente, cat si a celor care pot tranzita amplasamentul; 2. Monitorizarea dinamicii speciilor de chiroptere in cadrul amplasamentului si vecintatea acestuia. | Completarea datelor actuale cu cele obtinute prin programul de monitorizare; |

Suprafata cuprinsa in planul de monitorizare este reprezentata de suprafata  amplasamentului proiectului la care se adauga zonele invecinate care contin acelasi tip de habitate ca si amplasamentul. Aceste zone invecinate reprezinta de fapt zonele martor care sunt un punct de referinta intre situatia initiala din cadrul amplasamentului si cea finala, reprezentata de exploatarea parcului eolian. In functie de datele colectate din zona  amplasamentului si zonele martor, eventualele diferente dintre datele analizate vor evidentia evolutia biodiversitatii de pe amplasamentul parcului odata cu punerea in functiunea a acestuia. Datele colectate in cadrul programului de monitorizare se vor analiza si se vor raporta catre autoritatile competente.

Planul de monitorizare a speciilor tinta (speciile listate in Formularul Standard al ROSPA0073 Macin-Niculitel) si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe) va fi elaborat astfel incat sa asigure evaluarea periodica a statutului de conservare, sa permita initierea proactiva a unor masuri de conservare, sa permita corectarea rapida a masurilor de management si sa poata fi aplicat cu costuri rezonabile.

Pentru monitorizarea biodiversitatii vor fi folosite metodele stiintifice de cercetare adaptate la particularitatile locale de mediu, acceptate in mediul academic.

Fiecare componenta a biodiversitatii va fi monitorizata in functie de indicatorii-cheie prezentati in cadrul fiecarei metode de monitorizare si continute de ghidurile mai sus mentionate.

Monitorizarea factorilor de mediu aer, sol/subsol, zgomot se va realiza după următorul program:

|  | PLAN MONITORIZARE SOL/SUBSOL /ZGOMOT |
| --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU | OBIECTIVE/FRECVENȚA | INDICATORI |
| SOL | Identificarea cantităților de deșeuri generate în perioada de construcție montaj și modul lor de gestionare – frecvența lunară | Raportarea cantităților de deșeuri generate conform OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare |
| ZGOMOT | Efectuarea de masuratori de zgomot la limita amplasamentului, in zona localitatii – la solicitarea APM | Nivelul de zgomot |

Programul de monitorizare se recomandă a se efectua înainte de începerea lucrărilor de  construcție, pe perioada de implementare a proiectului și în perioada  de funcționare. Monitorizarea se va face de către personal specializat, contractat de către titular, iar raportarea se va face în primul trimestru din anul următor pentru care s-a realizat monitorizarea, către autoritățile de mediu,  fiind însoțită și de recomandări sau măsuri de reducere a impactului asupra mediului dacă este cazul.

b) în timpul exploatării proiectului;

În primii 3 ani de funcționare, în urma monitorizării, se va întocmi un raport care va conține rezultatele evoluției biodiversităţii, precum și starea habitatelor din perimetrul parcului, în perioada de construcție și funcționare, şi se va transmite, anual, la Agenția de Protecția  Mediului, până la 31 martie a anului următor;

c) în timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere;

- condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – la sfârșitul perioadei de funcționare, amplasamentul va fi eliberat de toate materialele și construcțiile supra și subterane și va fi redat folosinței inițiale (teren agricol), fie unei folosințe din aceeași categorie cu cea care se va executa conform actualului proiect;

# - planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor – conform proiectului închidere/dezafectare.

d) monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

# La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului va notifica A.P.M. Tulcea în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

# După finalizarea investiţiei şi înainte de punerea în funcţiune a acesteia, se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu revizuită necesară funcţionării.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 41 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

# În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

# Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

# Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

# Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Prezentul acord de mediu conţine 43 (patruzecişitrei) pagini și a fost redactat în trei exemplare originale.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu					                        Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                             Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU			        	                 ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Daniela STRĂINU/Nr. A.A.A. 295/22.01.2024