PROIECT

ACORD DE MEDIU

Ca urmare a cererii adresate de SC AVI BABADAG SRL, cu sediul în jud. Constanța, comuna Valea lui Traian, str. Împaratul Traian, nr.6D, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 11406/25.09.2015, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Tulcea,  în baza:

-	Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

-	Hotararii Guvernului nr.38/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările  ulterioare;

-	Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr.135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private ;

-	Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar ;

-	Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Se emite,

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul

„Reabilitare adăposturi și anexe pentru ferma avicolă, oraș Babadag, județul Tulcea ”,

Titular : SC AVI BABADAG SRL, cu adresa în jud. Constanța, comuna Valea lui Traian, str. Împaratul Traian, nr.6D,

Având amplasamentul : în intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, nr. F.N., identificat prin C.F. 30094, nr. cad. 30094, T2, Cc11 sau fișa UTR7 – subzona Az din Regulamentul de urbanism al orașului,

în scopul stabilirii condițiilor și măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede :

I.	DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRĂRILE PREVĂZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALAȚIILE ȘI ECHIPAMENTELE

Proiectul prevede înființarea unei ferme pentru creșterea păsărilor de carne cu o capacitate de 78 500 pui/ciclu .

Amplasament

Investiția va fi amplasată în întravilanul orasului Babadag str.Ciucurovei ,FN, parcela Cc17,tarlaua 2.

Bilanț teritorial existent și propus:

• Suprafața terenului = 16260,55 mp

• Suprafața construită existentă = 5487,00

• Suprafața construită reabilitată=5482,43 mp

• P.O.T. existent = P.O.T. propus = 32 %

• C.U.T. existent = C.U.T. propus = 0,32

Terenul are următoarele vecinătați:

-la Nord: proprietate privată

-la Est: proprietate privată

-la Sud: drum de exploatare(acces din str. Ciucurovei)

-la Vest: drum de exploatare

Descrierea investiției

Pentru asigurarea unei funcționări optime a viitoarei ferme, se propun următoarele  lucrări de reabilitare a construcțiilor unei foste ferme avicole , dar și realizarea următoarelor investiții:

1.	Reabilitarea a 5 hale existente în amplasament (C9, C11, C13, C15, C17) (cu destinație inițială de creștere a păsărilor pentru ouă), dotarea lor cu utilaje și echipament performant  care să asigure funcționarea la standarde comunitare;

2.	Reabilitarea și compartimentarea unei hale (C19) , care va avea rol de sediul administrativ, în scopul amenajării filtrului sanitar;

3.	Construirea  platformei de dejecții și împrejmuirea ei;

4.	Construirea împrejmuirii fermei;

5.	Construirea unui bazin betonat pentru colectarea apei uzate,cu o capacitate de cca 40 m;

6.	Construirea unui bazin betonat cu o capacitate de cca 100 mc , pentru rezerva de apă;

7.	Construirea unui bazin betonat cu o capacitate de cca 2 mc destinat colectării apelor uzate de la sediul administrativ;

8.	Asigurarea rețelelelor de utilități necesare: alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie electrică, rețele termice;

9.	Dotarea halelor adapost cu echipament tehnologic modern, automatizat, în scopul respectării standardelor comunitare și a cerințelor sanitar-veterinare.

Lucrările de reabilitare vor consta în:

1.Reabilitarea a 5 hale (C9, C11, C13, C15, C17) , pentru a putea fi folosite ca adăpost pentru pui:

Halele existente au ,fiecare, o suprafață de 1060 mp ,cu o suprafață utilă de 954,0 mp. Suprafața utilă se împarte între suprafața utilă pui ( 888 mp ) și suprafața cameră tehnică (66 mp).

Pentru reabilitatarea acestor clădiri beneficiarul va păstra fundațiile ,va reface hidroizolația la acoperiș ,va reabilita pereții exteriori prin refacerea tencuielii,va reface peretele despărțitor între spațiul păsărilor și camera tehnică ,va monta la interior panouri termoizolante și va monta tâmplăria exterioară. Pardoseala va fi reabilitată și se va executa izolație cu polistiren în vederea montării conductelor pentru distribuția agentului termic (s-a optat pentru încalzire prin pardoseala).

2.Reabilitarea și compartimentarea unei hale (C19) , pentru a fi folosită ca sediu administrativ: are o suprafată de 182,4 mp.

Pentru reabilitare se va reface tencuiala interioară și exterioară , stratul izolator al acoperișului va fi refăcut cu polistiren și material bituminos.

În prezent , nu există o compartimentare ,astfel că aceasta va fi executată pentru indeplinirea funcțiunilor necesare: filtru sanitar, birou medic veterinar, laborator și depozit medicamente, dupa cum urmează:

-filtru sanitar:37,44 mp

-birou medic veterinar:16,73 mp

-birou șef fermă:22,9 mp

-farmacie,laborator:22,89 mp

-spațiu pentru servirea mesei:13,5 mp

-holuri acces:16,56 mp

3.Construirea rezervorului de apă .

Bazinul betonat ,subteran, impermeabilizat , cu o capacitate cca . 100 mc va fi folosit pentru menținerea rezervei de apă.

4.Construirea unui bazin de stocare apă uzată .

Va fi executat subteran ,din beton armat , pentru colectarea apelor tehnologice uzate și va avea o capacitate de 40 mc.

5.Bazinul betonat pentru colectarea apei menajere va fi executat subteran, va avea o capacitate de cca.2 mc ,va colecta apa menajeră rezultată din spațiile anexă.

6.Construirea platformei de dejecții .

Se va construi o platformă betonată cu o suprafață de 682 mp ,împrejmuită pe trei laturi cu BCA , până la înălțimea de 1,5 m.

Platforma va fi impermeabilizată,va avea  panta către rigola de colectare ape, ape ce vor fi dirijate către bazinul de colectare apă uzată.

Platforma va avea o capacitate de stocare pentru o perioadă de cca. 5,5 luni. Capacitatea maxima a platformei este de 1023 mc .

7.Construirea împrejmuirii fermei.

Pe fundație de beton se vor monta stâlpi metalici de susținere și plasă industrială.Va avea o lungime de cca 514 ml .

8.Aleile de acces

La intrarea în fermă se vor face amenajările necesare amplasării filtrului sanitar auto constând din execuția ,pe toată lațimea aleii de acces ,a unei adâncituri cu adancimea maxima de 30 cm, panta cuvei fiind astfel calculată încât să permită traversarea în condiții de siguranță a filtrului , de către mijloacele de transport.

Căile de acces ,cu o suprafață de cca 800 mp (existente deja )vor fi:

-aleea principală - de la poarta fermei către cele 5 adăposturi;

-alei secundare de acces către sediul administrativ, platforma de depozitare a dejecțiilor , gospodăria de apă.

Nu sunt prevăzute locuri de parcare în interiorul amplasamentului.

9.Rețele utilități

În amplasament nu există rețele de utilități. Pentru buna funcționare a viitoarei ferme se propune:

-	Energie electrică

Ferma se va alimenta cu energie electrică din rețeaua de medie  tensiune aflată în apropiere , printr-o stație de transformare de 100 kwA , ce va alimenta un tablou electric general. Stâlpul de la care se va face branșarea se află la o distanță de 4 m de limita amplasamentului.

Pentru cazurile de urgență , va fi achiziționat un grup electrogen cu o capacitate de 100 kwA (amplasat în colțul SE al fermei). Acesta va folosi drept combustibil motorina care va fi stocată în rezervorul (capacitate 200 l) ce face parte integrantă din grupul electrogen. Capacitatea rezervorului asigură independența energetică pentru mai mult de 24 h.

-	Apa

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din foraj de adâncime, de maxim 90 m, cu un diametru de 200 mm.

Apa va fi pompată (cu ajutorul unei pompe submersibile) și va ajunge într-un bazin de apa. Acesta va fi construit subteran, din beton ,cu capacitatea de 100 mc și va asigura atât rezerva pentru cazuri de urgență, cât și apa necesară  consumatorilor, printr-o rețea de distribuție internă .

Pompa va fi de tip Grundfoss 7-40 , cu o putere a motorului de 5,5 CP.

Gospodăria de apă va dispune de un hidrofor, în vederea asigurării debitelor de apă necesare funcționării obiectivului. Hidroforul va avea o putere de 750-800 W ,debit minim de 25 l/min .

Lângă puț se va monta o stație de dezinfecție apă cu ultraviolet și clorinare, și un grup electrogen pentru cazurile de întrerupere a energiei electrice. Grupul electrogen are bazin propriu pentru motorină – combustibilul folosit la  obținerea energiei electrice. Bazinul pentru combustibil are o capacitate de 200 l ,cantitate ce asigură o independență energetică mai mare de 24 h.

Distribuția apei la consumatorii tehnologici din halele de creștere intensivă a puilor de carne se va face prin intermediul unui sistem intern de conducte , executat din PEHD cu D=50 mm , amplasat subteran ,cu o lungime de 200 ml. Rețeaua exterioară de apă se va monta îngropat, pe pat de nisip la cota 0,8m – 1,0 m, pentru preîntâmpinarea înghețului.

Conductele  de distribuție apă potabilă vor fi realizate din polietilenă de inaltă densitate.

Branșamentele de apă potabilă/tehnologică la fiecare hală se vor face separat printr-un cămin de branșament dotat cu vane de secționare.

Fiecare hală va fi prevăzută cu propriul racord pentru alimentare cu apă în scop tehnologic.

-	Evacuare apă uzată

Apele menajere uzate provenite din sediul administrtiv, se vor scurge  în canalizarea menajeră din incintă, prin intermediul careia vor ajunge în bazinul betonat de colectare a apelor uzate menajere, bazin vidanjabil, cu o capacitate de 2 mc .

Apele tehnologice uzate provin de la spălarea și clătirea halelor de creștere a puilor,în timpul procesului de igienizare a acestora.

Acestea sunt preluate de canalizarea internă și sunt dirijate la bazinul betonat de colectare a apelor uzate , cu o capacitate de 40 mc , bazin ce poate fi vidanjat.

Așternutul cu dejecții, evacuat din halele de creștere pui, va fi stocat temporar pe platforma din beton, prevăzută cu drenaj și racordată , prin rețeaua de canalizare ape uzate, la bazinul de colectare apă uzată tehnologică.

Apele pluviale cazute de pe acoperișuri și suprafața amenajată a fermei vor fi colectate prin jgheaburi și de o rețea de rigole pluviale și se vor direcționa către șanțurile de colectare apă pluvială ce vor fi executate în zonă.

Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor fi folosite sunt:

- siloz  furaje concentrate - va avea o capacitate de stocare de cca. 15 mc și vor fi amplasate în spațiile dintre hale ,la capătul acestora.

- sistemul de hrănire - din siloz, prin intermediul transportorului spiralat , furajul ajunge în liniile de furajare din interiorul halei ,direct în hrănitori.

Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controlează numărul zilnic de furajări ,iar un senzor oprește automat furajarea ,atunci când hrănitorile sunt pline.Se va asigura frontul de furajare corespunzator fiecărei păsări,pentru că tot efectivul să aibă acces permanent la hrană.

Pentru respectarea normelor, sistemul de hrănire se va dispune pe 3 linii, fiecare cu cate 109 hrănitori/linie.

- sistemul de adăpare - din conductele de aducțiune de la forajul de adâncime, apa trece prin filtrul de apă , după care , prin traseele instalate în hală , ajunge în adăpătorile de tip niplu cu picurător. Alimentarea cu apă va fi conectată la sistemul de control computerizat , care avertizează în situații de urgență. Sistemul de adăpare include și mecanismul de dozare a medicamentelor.

Sistemul de adăpare va fi format din câte 4 linii pe hală .

- sistemul de ventilație - va fi folosit sistemul de ventilație tip tunel combinat cu cel de coamă, deoarece acest sistem asigură un schimb maxim de aer și crează efect de răcire.

Se vor monta cate 4 ventilatoare, cu o putere de 43 000 kW și 2 ventilatoare cu o putere de 20 000 kW  ,în fiecare hală, acționate automat prin intermediul unui sistem de control al procesului de încălzire - răcire.

Sistemul de admisie a aerului constă în 48 guri de admisie a aerului , în fiecare hală va fi, de asemenea , prevăzut cu control automat.

-sistemul de încălzire- are două componente:

-	încălzirea prin pardoseală;

-	încălzire prin panouri termice amplasate pe pereții halelor.

Agentul termic necesar încălzirii va fi asigurat de către centralele termice amplasate în camera tehnică a fiecărei hale ,centrale ce vor folosi combustibil solid.

Încălzirea și apa caldă necesare în spațiul anexă vor fi furnizate de către agentul termic provenit de la  centrala termică a unei hale.

-sistemul de iluminat - va fi dispus pe două linii , fiecare cu câte 30 becuri.

-sistemul de răcire - format dintr-o pompă submersibilă și un sistem de panouri de răcire , amplasate pe pereții halelor ,ce vor fi acționate de la panoul de comandă din camera tehnică.

-sistemul de alarmare - în fiecare hală va fi instalată o unitate de comunicare de tip AG Box ,cu rolul de a sesiza orice avarie a sistemelor ce asigură condițiile de viață pentru pui.

În urma realizării investiției, ferma de păsări va fi dotată cu utilaje moderne ce vor asigura hrănirea, adaparea, și microclimatul necesar creșterii puilor de carne.

Ele formează un flux continuu, care începe cu dezinfectarea halelor în care vor fi crescuți puii de carne, se asigură depozitarea furajelor în buncăre, hrănirea automată, microclimatul necesar în orice anotimp și se încheie cu eliminarea patului epuizat și a dejecțiilor și transportul lor la platforma de depozitare temporară.

Sistemul intensiv reprezintă cea mai modernă forma de creștere și exploatare a păsărilor , în care , pe baza mecanizarii complexe și aplicării celor mai bune metode de alimentație , îngrijire , selecție și  un consum minim de furaje și muncă , se obține o productivitate foarte mare.

Capacitatea viitoarei ferme de pui va fi:

5 hale x 15 700 pui/hală/ciclu = 5 x 15 700 x 6,5  = 510 250 pui/an

Număr pui/ciclu : 5 hale x 15 700 pui/hală = 78 500 pui/ciclu

Densitatea medie :38,89 kg pui/mp;

Număr cicluri de producție/an: 6,5;

Rata mortalității : cca. 2%;

Greutate medie a puilor la finalul ciclului : cca 2,2 kg;

Producție anuală estimată: 1 122 000 kg pui în viu livrați pentru abatorizare.

Flux tehnologic

Ciclu de creștere a puilor durează 8 săptămâni (42 de zile pentru creștere și 14-18 zile pentru igienizare) timp în care în cadrul fermei se desfașoară următoarele activități:

Pregătirea adăpostului

Așternutul permanent este introdus în hala și împrospătat manual dupa golirea halei (la 40-42 zile) și igienizare. Acesta este format din paie foarte curate, în cantitate și grosime variabilă, în funcție de anotimp. Astfel, vara grosimea așternutului este de 7 cm iar în timpul iernii este de 10 cm. Pregătirea pentru popularea halelor se face cu cel putin 3 zile înainte.

Cerințele pentru microclimat sunt:

1.Temperatura indicată este de 33-34 grd C ,după prima săptămână aceasta ajunge la cca 30 grd.C. O importanță deosebită o are sistemul de încălzire în pardoseală , acesta asigurând temperatura necesară   , cu costuri minime;

2.Umiditatea relativă recomandată este de 55-60%. Umiditatea, în funcție de vârsta puilor și de temperatura interioară, se recomandă a fi conform tabelului de mai jos :

| Vârsta (zile) | Temperatura(grd.C)/Umiditate |
| --- | --- |
|  | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |  |
| 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 |  |
| 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 |  |
| 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 |  |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 8 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 |  |

3.Sistemul de încalzire al halelor va asigura un confort maxim pentru păsări , cu consumuri minime. În camera tehnică a fiecărei hale se montează o centrală termică ce va funcționa cu combustibil solid. Agentul termic va fi trimis printr-un sistem de distribuție montat sub nivelul pardoselii și unul format din convectoare montate pe pereții laterali ai halei.Cele doua surse vor funcționa concomitent până în ziua 21 ,după care se va utiliza doar sistemul de încalzire prin pardoseală.

4.Sistemul de ventilație practicat în fermă este un sistem combinat între ventilație tunel și ventilație de coamă ,acesta asigurând o concentrație scăzută a gazelor nocive. Gazele nocive sunt emanații gazoase care provin din degradarea organică a dejecțiilor și ca rezultat al proceselor fiziologice ale păsărilor .

În halele de pui de găină se admit următoarele concentrații maxime de gaze nocive:

- amoniac ; 0,0025 % ;

- hidrogen sulfurat : 0,004 % ;

- bioxid de carbon 0,5 – 0,6 % ;

- metan 5 %

Se recomandă pentru ventilație, în funcție de temperatura exterioară și vârsta puilor de carne, valorile din tabelul urmator :

| Metri cubi / oră/ pasăre |
| --- |
| Temperatura exterioară ( grd. C) | Săptămâna1 | Săptămâna 3 | Săptămâna 6 |
| 35 | 2 | 4 | 7-10 |
| 20 | 1,4 | 3 | 5-6 |
| 10 | 0,8 | 2 | 4 |
| 0 | 0,6 | 1 | 2-3 |
| -10 | 0,1 | 0,8 | 1,2 |

Viteza maximă a curenților de aer în halele pentru pui corelată cu vârsta acestora și temperatura adăpostului este :

- pui 1-10 zile la o temperatură de 28-30 grd. C ; v= 0,05 –0,1m/sec ;

- pui 10- 20 zile la o temperatură de 23 –270 C; v= 0,1 – 0,2 m/sec ;

- pui 20 – 42 zile la o temperatură de 21-23 0 C ; v= 0,2 – 0 ,5m/sec ;

5.Sistemul de răcire trebuie să mențină o temperatură constantă în hale. Este alcătuit dintr-o pompă submersibilă și un sistem de panouri de răcire (fiecare cu o suprafață de 65 mp), acționate automat .Panourile sunt dispuse pe pereții laterali ai halei ,iar panoul de comandă este amplasat în camera tehnică .

6.Sistemul de iluminat trebuie să aibă densitatea de cel putin 20 lucsi/mp, pentru ca puii să depisteze ușor sursa de hrănire și adăpare. Programul de iluminat al halelor are influență asupra dezvoltării puilor de carne.

Astfel , programul de lumină recomandat va fi :

- primele două săptămâni : 1 ora intuneric ; 23 de ore lumină

- săptămâna 3-6 : 4 ore intuneric, 20 ore de lumină .

Popularea halei

Ferma avicola a firmei S.C. Avi Babadag  SRL va dispune de 5 hale pentru adăpostirea puilor.

Fiecare hală va putea adăposti 15 700 pui/serie astfel încât să fie respectată densitatea de 38,89 kg/mp.

Preluarea de la terți a puilor de o zi și transportul acestora de la stația de incubație în halele de producție , se face cu autospeciale prevăzute cu sursa proprie de încălzire și ventilație, în lădițe speciale. Mijloacele de transport sunt ale furnizorului puilor de o zi.

Puii de găina, în sistem intensiv de creștere, se introduc în halele de creștere, la vârsta de o zi. La fermele de producție a puilor de carne, densitatea medie în cazul creșterii la sol este :

- pui cu vârsta de 1- 30 zile = 24 pui/mp ;

- pui cu vârsta de 30- 42 zile = 20 pui/mp .

Dacă densitatea puilor este mai mare decât cea tehnologică normală, mortalitatea poate crește, iar dezvoltarea lor va avea de suferit.

Creșterea puilor destinați producției de carne, pe toată perioada de viată, până la livrare, se face în sistem intensiv, la sol, pe asternut permanent.

Toate halele sunt dotate cu instalații automate pentru apă, administrare medicamente, reglare parametri microclimat: temperatura, ventilație, umiditate și lumina. Puilor de o zi li se asigură creșterea până la 42 de zile , când ating greutatea de cca.2,2 kg, apoi sunt transferați la abator pentru sacrificare.

Furajarea

Sistemul de furajare al puilor va fi cel pe bază de rețete corespunzătoare perioadei de creștere a puilor , rețete ce conțin furaj concentrat.Conform literaturii de specialitate,consumul maxim în cazul furajării controlate este de 3,8 kg/pui/ciclu. Din calcul reiese că sunt necesare: 5 x 15 700 x 3,8 x 6,5 cicluri = 1 938 950 kg furaj .

Rețetele de furajare, se vor fabrica în funcție de vârsta puilor.

Pe parcursul creșterii, puiul va primi următoarele rețete de furaj :

- a. « demaraj » furaj ce se dă puilor în prima perioadă de creștere și care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a întregii perioade ;

- b. « creștere » furaj ce se dă puilor în perioada cea mai lungâ și care constituie 60% din cantitatea de furajare a intregii perioade;

- c. « finisare » furaj ce se dă puilor în ultima parte a ciclului de creștere și îngrașare și reprezintă 20 % din cantitatea totală de furaje ce revin pe cap de pui broiler.

Furajul este depozitat în buncărul metalic exterior,cu o capacitate de 15 mc.

Instalația de furajare este alimentată cu ajutorul unui transportor spiralat care aduce furajul în cele 3 linii de furajare , fiecare având cate 105  hrănitori. Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controlează numărul zilnic de furajări.

Adăparea

Adăparea puilor se face cu adăpători tip niplu cu picurător. Adăpătorile asigură permanent apa proaspată adecvată, temperatura apei fiind cuprinsă intre 18 – 20 grade, în primele 5 zile. Distanța maximă pe care o parcurge un pui până la adăpători nu trebuie să depășească 2m.

Cantitatea de apă necesară puilor pentru carne, este mai mare cu 50% până la 100% decât cantitatea de nutrețuri consumată zilnic, la temperaturi tehnologice, controlate ale aerului.

Adăparea se realizează cu picurătoare care sunt puse în funcțiune la atingerea de către ciocul păsării ; sistemul de alimentare a dispozitivelor se face printr-un sistem de țevi de distribuție a apei în lungul halei.

Prin sistemul de aducție apa ajunge în hala , trece prin filtrul de apă ,apoi este distribuită în cele 5 linii de adăpare , pe care sunt montate adăpătorile cu picurător. Fiecare hală va fi dotată cu un număr de 1584 picurători.

Depopularea halei

Durata de exploatare a halei pentru o serie de pui carne este de 8 săptămâni, din care: 6 săptămâni sunt necesare pentru perioada de creștere a puilor și 2 săptămâni sunt necesare pentru operațiunile de depopulare, spălare, dezinfecție și repaus sanitar. La sfârșitul perioadei de creștere a puilor, aceștia sunt transportați la abator pentru sacrificare.

Evacuarea așternutului permanent

Evacuarea patului de creștere (pat în care sunt înglobate dejecții și resturi de furaj) se face periodic  , la depopularea halelor, respectiv la sfârșitul unei perioade de creștere.

Pardoseala halelor de creștere a păsărilor este realizată din beton, iar sub pardoseală este instalat sistemul de încalzire ,ceea ce face ca patul de creștere să fie uscat ,în stare solidă.

Evacuarea patului uzat (dejecții+așternut) din hale se va realiza mecanic.

Deșeurile sunt colectate pe suprafețe betonate la capetele halelor, de unde  sunt transportate la platforma betonată de pe amplasamentul fermei ,cu ajutorul încarcatorului frontal.

Dejecțiile aviare sunt depozitate pe platforma amenajată pentru stabilizare,  după care sunt valorificate ca îngrășământ pe terenurile agricole.

Platforma de depozitare temporară a așternutului uzat are o capacitate de depozitare de 5,5 luni și este prevăzută cu ziduri pe trei laturi, cu pantă pentru scurgerea eventualelor lichide în rigola ce direcționează lichidele către bazinul de apă uzată tehnologică.

Igienizarea halelor și vidul sanitar

După depopulare ,clădirile , echipamentele , tot ceea ce vine în contact cu puii se curață și se decontaminează. Executarea corectă a acestor lucrări influențează ,în mare masură ,sănătatea puilor introduși în spațiile de creștere.

Din punct de vedere al etapelor ce trebuiesc parcurse pentru o corecta decontaminare ,trebuie respectată următoarea ordine de execuție a lucrărilor:

-evacuarea mecanică a așternutului existent;

-spălarea halei (tavan, utilaje, pardoseală ,buncăre de furajare, ventilatoare , alei de deservire);

-repararea și inspectarea echipamentului tehnologic;

-aspersie cu soluție decontaminantă;

-termonebulizare;

-introducerea așternutului în adăpost;

-aspersie cu soluție decontaminantă;

-reglaje hală și termoizolație termică;

-termonebulizare.

La finalul lucrărilor , hala trebuie lasată într-o perioadă de vid sanitar de cel putin 2 zile.

II.	MOTIVELE SI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

1.	Modul de încadrare în planul de urbanism  și amenajare a teritoriului.

Amplasamentul proiectului este în intravilanul localității Babadag, pe un teren proprietate private, cu folosința actuală ”curți construcții și construcții, conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.56 din 24.09.2015, emis de U.A.T. Oraș Babadag. Destinația propusă prin certificatul de urbanism este de ”ferme avicole, alte ferme zootehnice, reparații, consolidări, modernizări ale unităților existente cu păstrarea funcțiunii inițiale.

2.	Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternative de realizare a proiectului inclusiv tehnologică și de amplasament.

Fiecare dintre activitățile variate care formează managementul de fermă pot să contribuie, potențial, la o realizare globală a unei bune performanțe în ceea ce privește mediul. Este deci important ca proiectul să se realizeze după studierea și analiza:

* locației și aspectelor spațiale

* sunt identificate și implementate educația și calificarea

* activitățile sunt planificate adecvat

* sunt monitorizate intrările și deșeurile

* sunt stabilite procedurile de urgență

* este implementat un program de reparații și întreținere.

Managerul și personalul trebuie să analizeze și evalueze regulat aceste activități astfel ca orice dezvoltare și ameliorări viitoare să poată fi identificate și implementate.

Aspectele legate de alegerea locației și spațiu sunt importante,deoarece deseori impactul de mediu al fermei este parțial datorat unei dispuneri spațiale nefavorabile a activităților pe locația fermei. Aceasta poate conduce la transport și activități adiționale care nu sunt necesare.

Titularul proiectului nu a facut precizari cu privire la alte alternative studiate cu privire la locație. Aceasta a fost stabilită după potențialul pieței,dar și pentru că pe amplasament exista deja o infrastructură adecvată, ceea ce reduce costurile acestei investiții.

Trebuie precizat că amplasarea acestei ferme se supune L204/2008, art 2. Legea  204/2008 prevede protejarea exploatațiilor agricole,prin păstrarea amplasamentelor exploatațiilor agricole care au fost înființate și au fost autorizate să funcționeze. Conform art.2, ferma beneficiază de prevederile acestei legi-ferma de păsări ce este situată pe amplasamentul fostelor ferme.

Alegerea soluției de alimentare cu apă din foraj de adâncime (nu din rețeaua de alimentare cu apa potabilă ),  a fost făcută datorită cerințelor referitoare la accesarea fondurilor europene. Este de preferat ca investiția să aibă sursă proprie de apă, care nu poate fi întreruptă și care are o calitate constantă.

3.	Încadrarea în BAT, BREF

| Cerința caracteristică BAT | Tehnici aplicate în cadrul unității | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de producție Ciclu de producție (zile): 39 – 45 Serii pe an: 5÷8 | 42 zile 6 serii/an | Conform BAT |
| Greutatea (kg) : 1,85 – 2,15 |  |  |
| Raportul de conversie al hranei : 1,85 |  |  |
| Greutate (kg/m2 ) : 30 - 37 |  |  |
| Igienizare Dupa fiecare ciclu halele sunt complet curățate și dezinfectate. Durata acestei perioade variază între o săptămână și două săptămâni (Finlanda, UK) sau chiar 3 săptămâni (Irlanda). | Perioada de igienizare hale : 14-18 zile Operațiunea de igienizare cu următoarele etape: - curățenia mecanică – 2 zile ; - spălarea hidromecanică a tuturor suprafețelor interioare și exterioare (pardoseli, pereți interiori și exteriori, tavane, tubulatură și utilaje) până la îndepărtarea totală a murdăriei și a prafului-2 zile; -reparația și inspecția echipamentelor -10 zile; - dezinfecția cu soluție lichidă -2 zile; - termonebulizare -2 zile; -introducerea asternutului în adăpost; -decontaminare hală+așternut-1 zi; -reglaje hală și termoizolație-3 zile; -termonebulizare-1 zi; -vid sanitar – 2 zile | Conform BAT |
| Halele tradiționale pentru creșterea intensivă a păsărilor pentru carne sunt construcții simple, închise,din beton,fără ferestere și cu sistem de iluminat,izolate termic și ventilate forțat. Clădirile mai pot fi construite și fără pereți laterali (cu perdele de jaluzele);ventilația forțată (pe principiul presiunii negative) este pe principiul clapetelor și al valvelor de admisie aer. Suplimentar se pot pune clapete de ventilație pe deschideri în creasta acoperișului. Astfel se asigură zona în care sunt păsările cu un plus de circulație a aerului în timpul verilor caniculare | Construcții din beton ,fără ferestre ,cu sistem de iluminat ,izolate termic ,admisie aer prin clapete , ventilație forțată. Climatizarea halelor este controlată de către computer. | Conforem BAT |
| Clădirile închise au încălzitoare pe păcură sau gaz pentru a încălzi toată hala ; radiatoarele sunt folosite pentru încalzire zonală în halele construite pentru ventilație deschisă.Iluminatul artificial și/sau un sistem de combinare a luminii naturale cu cea artificială este necesar. | Clădirile au 2 sisteme de încălzire: -încălzire prin pardoseală; -încălzire prin convectoare. Agentul termic este asigurat de centralele cu combustibil solid. În hale există iluminat artificial. | Conform BAT |
| Adaposturi-densitate de populare Pasarile sunt tinute in culcusuri(paie maruntite,rumegus de lemn sau hartie maruntita),imprastiate pe intreaga podea a halei, care este construita din beton.Dejectiile sunt indepartate la sfarsitul fiecarei perioade de crestere .Se folosesc sisteme de hranire si adapare automatizate.Pasarile sunt hranite cu proteine brute adaptate.Densitatea este intre 18 si 24 pasari pe mp.Densitatea se mai masoara si in kg in viu/mp,dar acest parametru este variabil.Halele pot avea intre 20 000 si 40 000 pasari. | Pasarile sunt crescute pe asternut de paie , care este indepartat la finalul fiecarui ciclu.Densitatea de populare este de 13,65 pasari/mp. Hranirea si adaparea se fac automat si sunt controlate de calculator | Conform BAT |
| Stocare dejecții: Dejecțiile solide sau din așternutul halelor sunt transportate cu un încărcător frontal sau bandă transportoare și depuse pe platformă de beton impermeabilă în zona deschisă sau acoperită. Depozitul poate fi echipat cu pereți laterali pentru a preveni împrăștierea materialului sau a apei de ploaie.Aceste construcții sunt adesea conectate la un rezervor efluent pentru a stoca separat porțiunea de lichid. Rezervorul poate fi golit în mod regulat sau conținutul poate fi mutat către un depozit destinat. | Așternutul uzat care înglobează dejecții este transportat la finele unui ciclu, cu transportorul frontal, la platforma de depozitare dejecții ,care este înconjurată pe trei laturi cu pereți. Platforma are panta de 2% pentru dirijarea fracțiilor lichide la rigola ce este legată la rezervorul de colectare apă uzată tehnologică.Din rezervor ,apa este vidanjată periodic și trimisă la o stație de epurare. | Conform BAT |
| În fermele de păsări se impune a menține dejecțiile în formă uscată pentru a reduce emisiile de amoniac și pentru o mai usoară manevrare sau manipulare. | În ferma se practică încălzirea prin pardoseală ,ceea ce duce la menținerea în stare uscată a așternutului ,respectiv la diminuarea emisiilor de amoniac cu cca .30%. | Conform BAT |
| Consumuri în creșterea intensivă a puilor de carne: Consumul de apa: -rația medie de apă/furaj (l/kg):1-1,9; -consumul de apă /ciclu(l/cap/ciclu): 4,5-11; -consumul anual de apă(l/pasare/an):40-70 -consumul estimativ de apă pentru curățarea halelor(mc apa/mp):0,002-0,02; -(mc apa/mp/an):0,012-0,12 | Rație medie apă/furaj :1,7l/Kg Consum apă /ciclu: 12,6l/pui/ciclu Consum anual de apă:81,9 l/pui/an Consum estimativ de apă pt curățarea halelor: 0,001 mc/mp Consum apă pt curățare/an: 0,006 mc/mp/an |  |
| Tehnici de reducere a consumului de apă: -curățarea halelor și a echipamentelor la sfârșitul fiecărei perioade de creștere cu jeturi de apă sub presiune.Este importantă stabilirea unui echilibru între igienizare și utilizarea pe cât posibil, a unei cantități minime de apa; -calibrarea regulată a instalațiilor de adăpare pentru evitarea pierderilor; -înregistrarea consumului de apa și detectarea și repararea defecțiunilor ce generează scurgeri. |  | Conform BAT |
| Apa uzată tehnologică: În fermele avicole se recomandă depozitarea/menținerea dejecțiilor în stare uscată pentru a reduce emisiile de amoniac.Apa uzată este stocată în bazine separate,poate fi aplicată pe teren agricol în cantități reduse , amestecata cu apa de irigații,sau poate fi tratată ulterior(BAT cap.2 ) | Prin folosirea încălzirii prin pardoseală ,este realizată cerința de menținere a dejecțiilor în stare uscată. Platforma de depozitare dejecții este racordată la bazinul de colectare apă uzată tehnologică. Acest bazin este vidanjat periodic ,iar apa este preluată de către o firmă autorizată. | Conform BAT |
| Consum de energie: La fermele pentru pui de carne, consumul principal are loc în următoarele zone: -încălzire locală în faza inițială a ciclului cu încălzitoare cu aer cald; -distribuția și uneori pregătirea furajelor; -ventilația halelor , care uneori variază în perioadele de iarnă și de vară de la 2000 la 12 000 mc/h la 1000 capete. Consumul total de energie(la peste 200 000 produse/an):0,03-0,046(kwh/pui/zi) energie folosită. | Ferma folosește energie pentru: -distribuție furaje -ventilație Consum :0,032 kw/pui/zi |  |
| Monitorizarea regulată a consumului de apă ,a consumului de energie(gaz, electricitate, combustibil),cantitățile de hrana pentru animale, reziduurile apărute și aplicarea în teren a fertilizatorilor anorganici și dejecțiilor va constitui baza pentru analiză și evaluare. Monitorizarea ar trebui să ajute în identificarea de situații anormale și permite ca să fie intreprinse acțiuni corespunzătoare. |  | Conform BAT |
| Existența unui plan pentru evenimente neprevăzute care să includă: -un plan al fermei arătând sitemele de drenaj și surse de apă; -detalii despre echipamente disponibile în fermă, sau disponibile la cerere,care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare (ex.pentru stoparea drenajelor din câmp,canale cu stăvilar, ecrane de spumă pentru reținerea pierderilor petroliere din scurgeri); -numere de telefon de la serviciile de urgență și autorități ,și altele ,cum ar fi de la proprietarii de teren din aval și de la analiștii în probleme de apă; -planuri de acțiune pentru anumite evenimente potențiale ,cum ar fi :incendii , scurgeri de la depozitele de dejecții și pierderi de produse petroliere prin scurgeri. | Va fi întocmit Planul pentru situații de urgență | Conform BAT |
| Managementul nutrițional-consecinte semnificative în reducerea emisiilor poluante: Măsurile nutriționale caută să reducă cantitatea de pirderi de azot din azotul nedigerat sau catabolizat, care este eliminat apoi prin urină. Se pot distinge două tipuri de tehnici ,și acestea sunt: 1)Îmbunatățim caracteristicile hranei: -aplicare de nivele joase de proteine, utilizarea de aminoacizi și compuși inrudiți ; -aplicarea de nivele joase de fosfor; -utilizarea de enzime; -aplicarea rațională de substanțe pentru promovarea creșterii; -utilizarea sporită a materiilor prime digerabile. 2)Formularea unei rețete de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pe fosfor și aminoacizi digerabili (urmând conceptul proteinei ideale). | Păsările vor fi hrănite cu rețete prestabilite , funcție de perioda de creștere.A fost adoptată soluția hrănirii în trei faze. | Conform BAT |
| Pentru păsări pentru carne ,hrănirea pe faze de creștere este aplicată curent în câteva țări din UE. Aceasta implică divizarea cerințelor în trei faze ,în care păsările pentru carne arată o considerabilă schimbare în cerințele lor nutriționale. |  | Conform BAT |

4.	Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională

-respectarea cerințelor Directivei 2010/75/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

-respectarea prevederilor Directivelor 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluǎrii cu nitrați proveniți din surse agricole și 86/278/CEE privind protecția mediului;

- evidența cantității de deșeuri, frecvența colectării, modul de colectare și  eliminare este în concordanță cu Directiva 2008/98/CE  privind deșeurile transpusă în legislația națională prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată.

- un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune - Directiva privind responsabilitatea pentru prevenirea și remedierea daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusă în legislația națională prin OUG 68/2007, cu modificările ulterioare.

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin, Ord. MMP/MAI/MADR/MDRT. nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

5.	Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol, etc.

Amplasamentul proiectului este în intravilaul localității în zona industrială  a acesteia, pe un teren ce a aparținut unei foste ferme avicole, nefiind încadrat în arie protejată, iar din analiza Raportului privind impactul asupra mediului se poate concluziona că din punct de vedere al factorilor de mediu aer, apa şi sol, proiectul și  activitatea de pe amplasamentul studiat, nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare, dacă se respectă condițiile impuse.

Titularul a solicitat și obținut Studiu de Evaluare a Impactului  activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiții ”Reabilitare adăposturi și anexe pentru ferma avicolă, oras Babadag, jud. Tulcea, situat în județul Tulcea, oraș Babadag, parcela Cc11, tarlaua 2, asupra confortului și sănătății populației din zonă”, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Regional de Sănătate Publică Iași.

6.	Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000-nu este cazul, amplasamentul nu se află în nici o arie protejată, fiind în intravilanul localității Babadag, în zona industrială a acesteia.

7.	Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activităși existente în zonă.

În activitatea de creștere a păsărilor, impactul potențial asupra componentelor mediului se referă la emisiile de amoniac în aer, la scurgerile de azot și fosfor în sol, în apele subterane și de suprafață, scurgeri care provin de la dejecții.

Măsurile de reducere a acestor emisii nu se limitează numai la modalitățile de depozitare, tratare sau aplicare a dejecțiilor odată apărute, ci cuprind măsuri pentru un întreg lanț de evenimente.

Acest lucru începe cu o bună gospodărire și cu adoptarea de măsuri privind hrănirea și adăpostirea animalelor, urmând tratarea și depozitarea dejecțiilor, finalizadu-se prin împrăștierea acestora pe sol. Este important să se aplice conceptul Celor Mai Bune Tehnici Disponibile la toate aspectele activității pentru a preveni anularea beneficiilor unei măsuri luate la începutul lanțului de o alta, de pe parcursul acestui șir, din cauza proastei administrări a dejecțiilor.

Depozitarea dejecțiilor și prelucrarea acestora în cadrul fermei reprezintă surse de emisii, în timp ce aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile va avea ca rezultat reducerea substanțiala a acestor emisii.

Pentru îmbunătățirea performanțelor generale de mediu ale unei ferme de creștere intensivă a animalelor, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

  să identifice și să implementeze programe educaționale și de instruire pentru personalul din cadrul fermei,

  să înregistreze consumul de apă și energie, cantitățile de hrană pentru animale, deșeurile rezultate și folosirea fertilizatorilor anorganici și a dejecțiilor,

  să dețină o procedură de urgență pentru abordarea incidentelor și emisiilor neplanificate,

  să implementeze un program de reparație și întreținere, care să asigure ca structura și echipamentul se află într-o bună stare de funcționare, iar instalațiile sunt păstrate curate,

  să planifice corespunzator activitățile pe amplasament, cum ar fi livrarea materialelor și îndepartarea  deșeurilor.

Una dintre provocarile majore în cadrul modernizarii productiei de pasari este nevoia de a echilibra reducerea sau eliminarea efectelor poluarii asupra mediului cu cresterea cerintelor de trai ale animalelor, si in acelasi timp mentinerea profitabilitatii afacerii.

Activitatile agricole în creșterea intensivă a păsărilor pot duce la un numar de fenomene de mediu :

- acidificarea (NH3, SO2, NOx)

- eutrofizarea (N, P)

- creșterea efectului de sera (CO2, CH4, N2O)

- neplaceri locale (miros, zgomot).

Identificarea diferitelor surse responsabile pentru aceste fenomene de mediu, a dus la sporirea atenției pentru un numar de aspecte privitoare la mediu asociate cu cresterea intensiva de pasări.  Aspectul cheie al creșterii intensive de animale este cel legat de procesele naturale. Calitatea și compozitia dejecțiilor, precum si modul de stocare și de manipulare sunt factori determinanți pentru nivelul de emisii.

Descrierea rezumativa a impactului inclusiv al impactului cumulat cu activitatea existenta :

-	impactul asupra sanatatii umane - fară impact negativ asupra sănătății umane, dacă sunt respectate condițiile impuse prin Studiu de Evaluare a Impactului  activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiții ” Reabilitare adăposturi și anexe pentru ferma avicolă, oras Babadag, jud. Tulcea, situat în județul Tulcea, oraș Babadag, parcela Cc11, tarlaua 2, asupra confortului și sănătății populației din zonă”, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Regional de Sănătate Publică Iași.

-	impactul asupra faunei şi florei – nu are un impact asupra florei, amplasamentul nu este în arie protejată.

-	impactul asupra solului - există surse de poluanti pentru sol şi subsol în zona depozitării deșeurilor și in zona stocării ocazionale a dejecțiilor;

-	impactul asupra calității şi regimului cantitativ al apei –  impactul asupra apei este cel generat de eventualele exfiltrații din bazinele vidanjabile ;

-	impactul asupra calitatii aerului este cel generat de  halele de productie ;

-	impactul produs de  zgomot şi vibratii redus la nivelul perimetrului de lucru si cu grad de propagare redus in vecinatate, datorita topografiei teritoriului;

-	impactul asupra peisajului şi mediului vizual – impact redus, nu se realizeaza constructii noi cu alt regim de înălțime decât cele existente

-	impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente– fără impact, deoarece în zona nu exista şi nu au fost identificate obiective de patrimoniu istoric și cultural, amplasamentul fiind în zona industrială a localității.

-	extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) – nu se preconizează o extindere a impactului asupra zonei geografice, populației din zonă şi din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local;

-	magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general redus, limitat la incinta și la zona imediat învecinată;

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

a)	Măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implementării acestora:

Pentru factorul de mediu aer:

-	folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe și zgomote, în stare bună de funcționare și cu toate reviziile efectuate la zi;

-	umectarea suprafețelor în scopul evitării dispersiei prafului;

-	management corespunzător al deșeurilor conform legislatiei de mediu

-	lucrările de construcție a spațiilor și circulația auto în șantier vor genera o poluare nesemnificativă a aerului cu pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață – necontrolate, și cu gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV) emise de autovehiculele implicate în procesele de transport – surse mobile.

Pentru factorul de mediu apă:

-	spațiu special amenajat destinat depozitării deșeurilor generate;

-	un depozit pentru materialele care urmează a fi utilizate pentru construcții;

-	prevenirea evacuărilor necontrolate de ape uzate.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

-	depozitarea corectă și în cantitati cat mai mici a materialelor folosite;

-     colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor în spații special amenajate;

-     interzicerea reparațiilor și intervențiilor la mijloacele auto pe amplasament;

Pentru zgomot, vibratii, radiatii:

-	activitățile generatoare de zgomot se vor desfășura numai pe durata zilei;

-	utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot si pentru care s-a realizat revizia tehnică.

Pentru biodiversitate:

-	amplasamentul propus pentru construirea fermei de pui de carne nu se află în interiorul vreunei arii naturale protejate de interes național sau ca parte integrantă a rețelei Natura 2000 în Romania.

Pentru sănătatea populaţiei:

-	investiția se află într-o zonă industrială pe amplasamentul fostelor ferme;

-	s-a realizat un studiu de evaluare a impactului activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiție , asupra confortului și sănătații populației din zonă;

-	activitatea de montare a sistemelor de crestere in hale se desfasoara in spatii inchise ;

-	activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei;

-	utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot;

-	folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe şi zgomote;

Pentru patrimoniu cultural şi istoric:

În zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural şi istoric care să fie afectate de implementarea proiectului.

b)	Măsuri în timpul exploatarii și efectul implementării acestora:

Pentru factorul de mediu apă

O reducere a consumului de apă la ferme poate fi realizată reducând pierderile prin scurgere când se adapă păsările și reducănd toate celelalte utilizări care nu sunt neapărat legate de necesitățile nutriționale. Utilizarea rațională a apei poate fi considerată a fi o parte a unei bune practici și poate cuprinde următoarele acțiuni, care sunt și Cele Mai Bune Tehnici Disponibile:

- curățarea adăposturilor pentru păsări și a echipamentelor cu curățatoare de înaltă presiune la sfârșitul fiecarui ciclu de producție. Cu toate acestea este important a se găsi un echilibru în ceea ce privește curățenia și utilizare a cât mai puțină apă;

-  calibrarea regulată a instalațiilor pentru apa de băut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- ținerea de inregistrări referitor la consumul de apă prin folosirea contoarelor de apă (apometre);

- detectarea și repararea scurgerilor.

Reducerea consumului de apă al păsărilor nu este considerată a fi o măsură practică. Acesta va varia în concordanță cu dieta lor și, deși câteva strategii de producție includ alimentarea restricționată cu apa, alimentarea permanentă cu apă este, în general,considerată a fi o obligație.

Pentru factorul de mediu sol

Pentru micșorarea impactului unei potențiale poluări a solului vor putea fi luate următoarele măsuri:

-  depozitarea controlată a deșeurilor și materialelor depozitate, inclusiv a dejecțiilor;

- aplicarea de material absorbant pe suprafețele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere(în cazul în care ar avea loc scurgeri de la mijloacele auto care vor circula în incinta).

Pentru factorul de mediu aer

-	aplicarea tehnicilor de hrănire conform BAT-BREF pentru reducerea continutului de azot si fosfor din dejectii si care asigură reducerea emisiilor de amoniac;

-	evacuarea ritmica a dejectiilor din hale si intretinerea curateniei in adaposturi;

-	folosirea unor sisteme de exhaustare hală ( ventilatoare centrifugale ) – 4 ventilatoare

axiale/ hală , fiecare cu diametru D = 600 mm și viteză variabilă comandată automat de sistemul de reglare microclimat. Fiecare hală va avea și câte 2 ventilatoare centrifugale de coamă;

- 	aerisirea naturală a halelor prin guri de aerisire – denumite admisii aer – 48 buc / hala , aflate pe cele două laturi de lungime ale halelor;

- 	încalzirea spatiilor cu functiune tehnologica (hale crestere pui carne), atat prin pardoseala ,cat si prin convectoarele instalate pe pereti;

- 	supravegherea microclimatului de către un calculator care comandă admisia și exhaustarea aerului și ventilația tunelului cu răcire ;

-	management corespunzător al deseurilor conform legislatiei de mediu.

- 	activitățile de creșterea intensivă a puilor de carne generează poluare locală semnificativă a aerului ambiental cu amoniac – estimată a se încadra în limitele admise – în incinta fermei avicole; zona locuită nu este afectată, aflându-se la o o distanță de cca.1300m.

Pentru factorul de mediu zgomot, vibraţii, radiaţii:

-	utilajele vor fi amplasate (marea majoritate ) în incinte închise și sunt montate pe fundații elastice sau cu elemente de preluare a vibrațiilor , nivelul intensității zgomotului și a vibrațiilor va fi diminuat.

-	circulația auto se va desfășura pe alei betonate , fapt ce va contribui la diminuarea zgomotului.

-	toate activitatile vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul sa fie redus;

-	pe perioada noptii sunt interzise manevrele de aprovizionare/livrare;

-	toate utilajele care produc zgomot vor fi mentinute in stare perfecta de functionare.

Pentru protectia biodiversitatii:

-	amplasamentul propus pentru construirea fermei de pui de carne nu se află în interiorul vreunei arii naturale protejate de interes național sau ca parte integrantă a rețelei Natura 2000 în Romania.

Pentru sănătatea populaţiei:

-	manipularea materiei prime și a deșeurilor se va face astfel încât să se evite degajarea de particule sau mirosuri care ar produce disconfort populației invecinate și se vor lua măsuri pentru evitarea poluării apei freatice;

-	depozitarea dejecțiilor pe platforma de gunoi se va face doar pentru o perioadă limitată de timp după care dejecțiile vor fi evacuate pe un amplasament situat la distantă fată de locuinte : pe platformă;

-	depozitul de gunoi de grajd va fi acoperit pentru a împiedica precipitațiile să antreneze substanțe la nivelul solului și apelor, fapt care va determina, de asemenea, reducerea emisiilor din atmosferă;

-	respectarea procedului tehnologic petru evitarea descompunerii reziduurilor și degajării de gaze nocive sau mirositoare, precum și pentru reducerea riscului de apariție a unor boli infecțioase ;

-	depozitarea substanțelor, preparatelor periculoase se va face în incinte închise,asigurate, cu acces limitat doar la personalul cu atribuții de serviciu;

-	cadavrele de animale, părți din cadavre vor fi stocate temporar intr-o ladă frigorifică cu capacitate de 300 l amplasată în camera tehnică a halei C17 ;

-	s-a realizat un studiu de evaluare a impactului activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiție , asupra confortului și sănătații populației din zonă .

c)  Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitare a terenului în vederea utilizării ulterioare şi efectul implementării acestora :

Pentru demolarea și dezafectarea halelor populate cu păsări trebuiesc parcurse următoarele etape:

a) Dezafectarea utilajelor;

b) Demolarea construcțiilor;

c) Dezafectare rețele de conducte tehnologice;

d) Dezafectare / dezmembrare agregate;

e) Dezafectare instalații electrice și de automatizare;

f) Aducerea terenului la starea inițială

a) Demolarea construțiilor

- întreruperea rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și a rețelei de canalizare.

- demontarea și evacuarea elementelor aferente rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și canalizare.

- inspectarea părților de construcție pe niveluri, depistarea locurilor periculoase și marcarea lor cu plăci avertizoare în vederea interzicerii accesului personalului muncitor.

- demontarea elementelor de construcție în ordine: tâmplăria, învelitoarea  de la acoperiș, grinzile secundare longitudinale și transversale și cadrele de beton armat.

Demolarea trebuie începută de la invelitoare, respectându-se cu strictețe normele de protecție a muncii referitoare la lucrul la înalțime (centura de siguranță legată de elementele sigure).

Elementelor demolate vor fi sortate pe categorii în vederea eliminării/ valorificării acestora.

b) Dezafectarea utilajelor

Se va face după un program și o tehnologie specifică, ce cuprinde:

- verificarea și avizarea desfacerii legăturilor conductelor.

- demontarea racordurilor tehnologice ale utilajelor.

c) Dezmembrare rețele de conducte tehnologice

Dezmembrarea rețelelor de conducte tehnologice presupune abordarea problemei sub următoarele aspecte:

- identificarea conductelor conform schemei tehnologice, în funcție de fluidul

vehiculat.

- stabilirea condițiilor de lucru în vederea dezmembrării.

- pregătirea rețelelor de conducte tehnologice pentru dezmembrare.

- dezmembrarea propriu-zisă.

- sortarea elementelor de conductă.

- sortarea armăturilor.

- evaluarea gradului de uzură pentru conducte, fitinguri, etc.

d) Dezafectare/dezmembrare agregate

Dezafectarea agregatelor se va face după un program și o tehnologie specifică, ce cuprinde:

- izolarea, scoaterea de sub tensiune a motorului electric, golirea și asigurarea împotriva prezenței accidentale de produse periculoase.

- transportarea în secțiile specializate pentru inspectare din punct de vedere electric și mecanic.

- în funcție de gradul de uzură constatat, echipa de inspecție va hotări destinația agregatului , respectiv:

A. Vânzare prin licitație sau reutilizare în altă instalație.

B. Dezmembrare pentru valorificarea materialelor.

Rezultatele testelor de inspectare vor fi consemnate într-un proces - verbal de constatare.

e) Dezafectarea instalațiilor electrice și de automatizare

Dezafectarea instalațiilor electrice și de automatizare presupune ca primă masură scoaterea lor de sub tensiune. Baza acestei activități va fi, în mod obligatoriu, schema electrică și de automatizare a instalației respective.

Conform schemei, consumatorii sunt grupați în:

- instalație de iluminat.

- instalație de forta.

- instalație de automatizare.

f) Aducerea terenului la starea initiala

Se recoltează probe de sol și subsol din incinta dezafectată și din amonte de aceasta , se analizează și se compară rezultatele obținute cu valorile de referință (la punerea în funcțiune a obiectivului).

În cazul contaminării solului și subsolului se fac lucrări de decontaminare funcție de poluantul depistat.

d)  Măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora : nu este cazul, alternativa de alegere a amplasamentului s-a făcut astfel încât să nu fie în nici o arie protejată, acesta fiind în intravilanul localității, în zona industrială a acesteia, pe un teren care a avut în trecut destinația de fermă agricolă.

e)  Măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora : nu este cazul .

III.	CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare), după caz:

-	titularul are obligația de-a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuție a investiției;

-	asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

-	investitia se va realiza cu respectarea legislatiei privind protectia mediului în vigoare şi a tuturor conditiilor impuse prin  avizele de specialitate mentionate în Certificatul de urbanism nr. 56/24.09.2015, eliberat de UAT oraș Babadag;

-	executarea lucrarilor se va face cu respectarea condițiilor din prezentul act administrativ și a documentației tehnice depuse.

Pentru reglementarea activității se vor respecta următoarele:

-	Avizul de Gospodărire a Apelor nr.  16/12.07.2016, emis de Sistemul de Gospodărire a apelor Tulcea;

-	Adresă emisă de către Direcția de Sănătate Publică Tulcea , în urma Studiului de evaluare a impactului asupra sănătății populației cu nr. 8860/25.08.2016 ;

-	Avizul de amplasament favorabil nr.149379631/06.10.2015 emisă de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA;

-	Notificarea nr. 191/21.10.2015  emisa de Direcția de Sănătate Publică Tulcea;

-	Notificare nr. 12839/05.10.2015, emisă de Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Tulcea;

b) condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate, după caz: - nu este cazul.

c) condițiile necesare a fi indeplinite în timpul organizării de șantier:

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

-	organizarea de șantier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp și pe terenul aferent investiției;

-	organizarea de șantier se va amplasa în incinta fermei la o distantă cât mai mare fată de zonele rezidentiale;

-	organizarea de șantier nu se va amplasa în zonele de protecție sanitară a forajului de alimentare cu apă;

-	se vor folosi materiale și utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

-	circulația cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

-	operațiile de întreținere, alimentare cu combustibil sau curățare a vehiculelor și utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locații cu dotări adecvate;

-	vor fi luate măsuri de depozitare separată a substanțelor periculoase (uleiuri, lubrifianți) care să asigure managementul eficient al acestora și protecția mediului;

-	gestiunea deșeurilor se va realiza cu respectarea legislației specifice în vigoare;

d) Planul de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: nu este cazul.

2. În timpul exploatării:

a)	condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

-	capacitatea proiectată pe fiecare sector de producție va respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la standardele minime pentru protecția păsărilor;

-	sistemul constructiv al halei va respecta cerințele BAT/BREF;

-	sistemul de evacuare al dejecțiilor din halele de producție va respecta cerintele BAT/BREF;

-	gestionarea dejecțiilor, a apelor tehnologice uzate din bazine se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-	Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

-	Apele uzate vidanjate descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificata prin H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

-	Nu se vor depasi valorile de prag stabilite în Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

-	Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din pragul de interventie), titularul activității are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

-	Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A).

-	Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

-	 Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

-	Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii pasarilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

- Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

- Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si H2S si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

b)	conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice, dupa caz:

-	proiectul se va realiza tinand cont de legislatia in vigoare si de toate conditiile impuse prin actele de reglemnetare;

-	aplicarea tehnicilor nutritionale in vederea scaderii cantitatii de azot si fosfor din dejectii;

-	curatarea halelor de crestere si a echipamentelor cu curatitoare de inalta presiune in vederea reducerii consumului de apa ;

-	reducerea continutului proteic in vederea reducerii emisiilor de amoniac ;

-	optimizarea sistemului de aerisire;

-	utilizarea sistemului de iluminare  cu consum redus de energie;

-	curatarea adaposturilor de pasari,  dupa fiecare ciclu de productie;

-	calibrarea regulata a instalatiilor de baut apa, pentru a evita risipa;

-	inregistrarea consumului de apa prin apometre;

-	detectarea si repararea scurgerilor;

-	utilizarea in completare si a ventilatiei naturale;

-	evitarea rezistentei in cadrul sistemelor de ventilatie mecanica prin inspectii  regulate si prin curatirea conductelor si ventilatoarelor;

-	proiectarea instalatiilor de depozitare a dejectiilor, provenite din ferma, la o capacitate suficienta, astfel incat sa se poata stoca pe o peroada de max. 4- 6 luni;

c) pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii:

-	studierea permanentǎ a progreselor în domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

-	functionarea si întretinerea eficientǎ a sistemului de ventilatie a halelor în scopul asigurǎrii microclimatului optim;

-	izolarea corespunzǎtoare a clǎdirilor;

-	iluminarea halelor cu sisteme care utilizeazǎ un consum redus de energie;

-	utilizarea de instalatii automatizate pentru controlul microclimatului;

-	folosirea sistemelor de adǎpare cu pierderi cât mai reduse;

-	calibrarea periodică a instalatiilor pentru apa de bǎut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

-	contorizarea consumului de apǎ;

-	respectarea tehnicilor de nutritie care tin seama de vârsta animalelor;

-	aplicarea unor tehnici nutritionale care să minimizeze cantitatea de fosfor si de azot din dejectii;

-	evidenta lunară a consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare;

-	reducerea consumului de apǎ prin utilizarea apei sub presiune la igienizarea halelor;

-	reducerea pierderilor de apǎ prin neetanseitǎtile sistemului, respectiv detectarea si remedierea scurgerilor;

-	planificarea operatiilor de verificare si întretinere/reparare a instalatiilor din fermă;

-	stocarea temporară a dejectiilor pe platforme betonate  cu capacitate suficientǎ pentru perioadele când acestea nu se pot aplica pe teren.

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii:

-	OUG nr. 195/2005  privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-	STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana“ – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-	HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

-	Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata;

-	HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-	O.M. nr. 462/1993 conditii tehnice privind protectia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produşi de surse stationare;

-	prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

-	se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

-	este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

-	se interzice amestecarea  deseurilor nepericuloase cu deseuri periculoase;

-	evidenta deseurilor, precum si valorificarea sau eliminarea  se face conform Legii 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata;

-	la inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

Monitorizarea mediului în perioada de functionare se va stabili prin actul de reglementare emis in aceasta etapa

3. In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:
  a )  conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare:

La incetarea activitatii de crestere a pasarilor urmeaza a se parcurge urmatoarele etape:

-	oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

-	demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatii anterior stabilite;

-	evacuarea intregii cantitatii de dejectii din hale;

-	spalarea si dezinfectarea halelor;

-	evacuarea  apelor uzate rezultate din spalarea retelei de canalizare;

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului: conform Planului de refacere a mediului.

c)planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

- testarea solului si a apei subterane  pentru  constatarea gradului de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei asa cum este definita initial.

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI IN PROCEDURA DERULATA:

APM Timis a asigurat  accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, asfel:

a) etapa de depunere a solicitarii - anunt depunere solicitare acord de mediu

- anunt in ziarul “România Libera”- 11.04.2016

- anunt la sediul UAT oras Babadag 11.04.2016

- mediatizare APM Tulcea din data de 06.04.2016

b) etapa de incadrare si definire a domeniului evaluarii:

-site-ul APM Tulcea -indrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 06.05.2016

- anunt in ziarul “România Libera”- 18.04.2016

- anunt la sediul UAT oras Babadag 18.04.2016

- mediatizare APM Tulcea din data de 14.04.2016

d) sedinta de dezbatere publica :

- anunt  pe site-ul APM Tulcea: 01.06.2016;

- anunt in ziarul “România Libera”- 02.06.2016;

- anunt la sediul UAT oras Babadag 03.06.2016

- desfasurarea sedintei la sediul UAT oras Babadag 23.06.2016;

- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe  site-ul APM Tulcea din data de 27.05.2016,  pana la sedinta de dezbatere publica;

- nu s-au inregistrat observatii sau propuneri din partea publicului.

e) decizia de emitere a acordului de mediu :

-  afisare pe site-ul APM Tulcea a proiectului de  acord de mediu: ................

- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat in ziarul

-anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediul UAT oras Babadag in data de ;

- anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediu titularului, in data de;

Nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Dispozitii finale:

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii în aplicare a proiectului.

În conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la finalizarea lucrărilor de construcţie şi la punerea în funcţiune, titularul investiţiei are obligaţia să solicite eliberarea autorizaţiei integrate de mediu pentru obiectiv.

La finalizarea lucrărilor se va anunţa APM Tulcea pentru intocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord, proces verbal care se va anexa la documentaţia pentru solicitarea   autorizaţiei integrate de mediu.

Titularul proiectului sau al activităţii va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului .

In cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publica pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Acordul de mediu se revizuieşte daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage dupa sine suspendarea sau anularea acestuia, dupa caz.

Mentiuni despre procedura de contestare administrativǎ şi contencios administrativ

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor.

Prezentul acord de mediu contine 27 (douazecisicinci)   pagini.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.Camelia MICU

Intocmit,

Consilier superior

Ing. Elizabeth Vărzaru

Nr.A.A.A. 3004/ 02.09.2016

Intocmit in 3 exemplare, din care : unul la titular, unul la dosarul obiectivului si unul la dosarul cu acte de reglementare.