# ACORD DE MEDIU

# Nr. Xxxx din .......xxx.06.2019

# PROIECT

# Ca urmare a cererii adresate de S.C. ALUM S.A., cu sediul în municipiul Tulcea, strada Isaccei nr.82, județul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr.8151/19.06.2018, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

# ACORD DE MEDIU

# pentru proiectul “Supraînălțare diguri halda de șlam”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii, nr.cad. 32987, jud.Tulcea în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului     care prevede:

# I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

Halda de șlam dens Valea lui Flam este amplasată pe valea cu acelaşi nume, în teritoriul administrativ al municipiului Tulcea, în afara perimetrului construibil, la cca 3,5 km Sud-Vest de Uzina de prepararea aluminei, în apropierea localităţii Mineri şi la sud de drumul naţional DN 22 Tulcea – Isaccea – Măcin.

# Amplasamentul se afla in vecinatatea Rezervației Biosferei Delta Dunării , ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe și ROSCI 0065 Delta Dunării.

# Caracteristicile tehnice ale haldei sunt:

- Suprafaţa parcelată = 794 039 m2

- Suprafaţa depozit şlam îngroşat [după închiderea parţială] = 647 613 mp

- Suprafaţa închisă definitiv şi înierbată = 28 800 mp

- Suprafaţa barajului aval = 40 554 mp

- Suprafaţa digului de compartimentare = 12 480 mp

- Suprafaţa staţiei de pompare SP2 = 126 mp

- Suprafaţa bazinului de neutralizare = 417 mp Lungime maximă = circa 1800 m

- Lăţime maximă = circa 500 m

- Cota finală la coronamentul digurilor = 45 mdM.

Proiectul constă în supraînălțarea perimetrală a haldei de slam de la  de la 45 mdm până la 58,5 mdm, având ca scop mărirea capacității de dpozitare calculate pentru minim 10 ani. Supraînălțarea se va face în două etape,fiecare dintre cele două etape vor fi efectuate în căte două subetape de câte 2.5 m fiecare.

Etapa 1

Această etapă este la rândul ei împărţită în 3 subetape:

- prima subetapă de uniformizare a perimetrului până la 48,5 mdm,

- a doua subetapă până la 51 mdm şi

- a treia subetapă până la 53,5 mdm.

Etapa 2

Aaceastă etapă este la rândul ei împărţită în 2 subetape:

- prima subetapă până la cota 56.0 mdM - 220 000 mc, geocontainere umplute cu şlam + 160 000 mc umpluturi clasice

- a doua subetapă până la cota 58.5 mdM – 40000 mc, geocontainere umplute cu şlam + 8000mc umpluturi clasice

Etapa a 2 a consta din supraînălţarea in prima faza pana la cota 56.0 mdM, cu un dig de secţiune trapezoidală, cu pante de 1:1.5 şi coronament de 10 m, coronamentul supraînălţării executat in prima etapa  fiind folosit ca berma de lucru cu lăţimea finală de 3 m. Aceasta etapa va continua cu supraînălţarea la cota 58.5 mdM, folosind supraînălţarea din etapa 2.1, cu aceeaşi secţiune de supraînălţare, lăţimea finală a coronamentului fiind de 4 m.

Etapizarea lucrărilor va ţine cont de schemele de depunere astfel încât acestea să poată fi respectate.

Pentru executarea supraînălțării digului, se va face mai întâi consolidarea suprafeței șlamului, prin pozarea de cruste sau slam uscat ambalat în containere ( saci) ecologice, care se vor scufunda partial în slam, funcție de gradul său de umiditate. Concomitent se va proceda la scarificarea digului existent, urmată de nivelarea acestuia pein adăugare de material de umplutură.

Soluţiile constructive diferă în funcţie de laturile haldei şi sunt următoarele :

- Malul stâng: digurile se vor funda pe şlam, pe geocontainere (saci) umplute cu şlam uscat sau cruste din şlam uscat provenite din uzină. Digurile propriuzise se vor face din anrocamente de carieră amestecate cu pământ;

- Zona digurilor amonte : aceeaşi soluţia ca la malul stâng: diguri din anrocamente amestecate cu pământ, fundate pe geocontainere pozate pe şlam;

- Zona malului drept : pe proţiunea unde există deja un dig, acesta se va funda pe şlam cu geocontainere pe care se va construi supraînălţarea cu anrocamente amestecate cu pământ, identic ca mai sus. Pe porţiunile unde există eroziuni ale malului, acestea mai întâi se vor stabiliza cu containere pozate pe şlam sub formă de stivă  (un strat aşezat cruciş peste cel de dedesubt); apoi digul se va realiza la fel ca mai sus, din anrocamente + pământ;

- Digul de compartimentare: spre deosebire de celelalte zone, supraînălţarea acestuia se va face înspre aval (zona înierbata), prin adăugare de anrocamente amestecate cu pământ.

Astfel etapele de suprainaltare de la cota actuala pana la cota 58.5 mdM vor fi dupa cum urmeaza:

Etapa 1

- Supraînălţarea la cota 51.0 mdM, cu un dig de secţiune trapezoidală, cu pante de 1:1.5 şi coronament de 10 m, coronamentul supraînălţării anterioare fiind folosit ca berma de lucru cu lăţimea finală de 3 m.

- Supraînălţarea la cota 53.5 mdM, folosind supraînălţarea din etapa 1.1, cu aceeaşi secţiune de supraînălţare, lăţimea finală a coronamentului fiind de 4 m.

Etapa 2

- Supraînălţarea la cota 56.0 mdM, cu un dig de secţiune trapezoidală, cu pante de 1:1.5 şi coronament de 10 m, coronamentul supraînălţării din etapa 1.2. Fiind folosit ca berma de lucru cu lăţimea finală de 3 m.

- Supraînălţarea la cota 58.5 mdM, folosind supraînălţarea din etapa 2.1, cu aceeaşi secţiune de supraînălţare, lăţimea finală a coronamentului fiind de 4m.

Subetapa 1.1

- Inălţarea cu 2,5m de la cota existenta la coronament a digurilor actuale de protectie de +48,5mdM, la cota +51.0 mdM, cu dig cu secţiune trapezoidală, panta taluzelor de 1:1.5 şi latime la coronament de 10 m.

- Coronamentul supraînălţării anterioare a digurilor de protectie realizate in anii precedenti, este folosit ca bermă de lucru cu lăţimea de 3 m.

Subetapa 1.2.

- Inălţarea dupa cca.2 ani cu 2,5m a digurilor de contur de la cota +51mdM la cota +53.5 mdM, folosind supraînălţarea din etapa1, cu aceeaşi secţiune de supraînălţare, lăţimea finală a coronamentului fiind de 4 m.

Subetapa 2.1

- Inălţarea cu 2,5m de la cota existenta la coronament a digurilor actuale de protectie de +53,5 mdM, la cota +56.0 mdM, cu dig cu secţiune trapezoidală, panta taluzelor de 1:1.5 şi latime la coronament de 10 m.

- Coronamentul supraînălţării anterioare a digurilor de protectie realizate in anii precedenti, este folosit ca bermă de lucru cu lăţimea de 3 m.

Subetapa 2.2.

- Inălţarea dupa alti cca.2 ani cu 2,5 m a digurilor de contur de la cota +56 mdM la cota +58.5 mdM, folosind supraînălţarea din etapa1, cu aceeaşi secţiune de supraînălţare, lăţimea finală a coronamentului fiind de 4 m

Ampriza digurilor interioare pentru stabilizarea șlamului, va fi fundată cu saci din geotextil umplute cu şlam uscat amplasați în stivă, sistem grilă - un strat pe o direcţie, celălalt de-a curmezişul, tehnologie nouă utilizată conform expertizei tehnice și studiului de fezabilitate efectuată de UTCB - catedra de lucrari hidrotehnice.Această soluție de stabilizare a fundației cu șlam însăcuit și pozat în caroiaj, permite construirea digurilor cu înglobarea în fiecare etapă a cca 30% din volumul total aferent supraînălţării cu şlam uscat, în partea dinspre suprafața utilă de depozitare în haldă.

Lucrările constau în pregatirea amprizei fundatiei digurilor cu saci geoecologici umpluti cu slam uscat. Înălţarea digurilor pe taluzul exterior se va realiza prin soluţia clasică de terasamente formate din amestec de piatră cu pământ in procente egale de 50-50%, respectand tehnologia de executie de compactare, udare, netezire, scarificare, punerea în opera a materialului in benzi de cca.20 cm.

Lucrărire se vor executa cu utilaje terasiere specifice construirii digurilor: tractoare, excavatoare, buldozere. autogredere, scarificatoare, etc.

Lucrarea se va face pe aliniamentul digurilor de protecție existente înălțate în anii anteriori, compuse în prezent din digul de separare (nordic); mal drept afectat de eroziune; digul amonte (sudic) si dig mal stâng (vestic), luând în considerare că acestea sunt înglobate după cca.2 ani în masa de depozitare a șlamului, datorită creșterii nivelului depunerilor de steril.

Digurile de supraînălțare mal stâng vor fi fundatate pe saci geoecologici umpluți cu șlam și amplasați sub formă de grilă, iar corpul digului se zonează spre exteriorul haldei cu amestec de pământ și anrocamente de piatră, în proporții egale de 50-50%, umectat, nivelat, compactat.

Panta taluzelor va fi de 1:1.5, verificată prin calcule de stabilitate utilizând coeficienții geotehnici determinați prin studii geo. Taluzul interior se stabilizează prin depunerea de șlam și trebuie tratat ca o construcție provizorie în vederea preluării acestora în etapele succesive de supraînălțare de la cota actuală a digurilor de +48,5 m până la cota coronamentului de +53,5 mdM. Astfel digul construit anterior este înglobat în depozitul de șlam, iar înălțarea în continuare a digurilor se efectuează în același timp, progresiv cu creșterea nivelului depunerilor.

Taluzul exterior, după caz va fi placat cu anrocamente pentru eliminarea exfiltrațiilor de material prin corpul digului.

La malul drept, în prima etapă vor fi stabilizate eroziunile de mal. Eroziunea indusă de factorii externi este de tip faleză, cu perete vertical. Se utilizează aceeași tehnologie, respectiv utilizarea de saci geoecologici umpluți cu șlam, sub forma unor saltele extinse spre șlam amplasați în sistem grilă și perete de suluri de geotextil pe verticala malului. Soluția de înălțare a malului diferă în funcție de cota acestuia. In zonele cu mal înalt se va realiza un dig de contur în etapa a-II-a. În zonele cu mal scund se impune realizarea digului în prima etapă, la cota coronament +51mdM.

La piciorul exterior a digurilor de protectie mal drept se construiesc rigole de colectarea apelor pluviale care sa dreneze către haldă ori în exterior, aval de baraj. Dupa caz, in functie de configuratâția terenului și pante se va adopta fie descărcarea spre piciorul aval al barajului și dirijarea apelor pluviale spre lacul Câșla, ori base colectoare cu descarcare în sistemul de sonde inverse și pompate în uzina.

Conductele de transport șlam și retur apa limpezită pozate pe coronamentul digurilor înălțate în etape, se vor racorda la actualele sisteme de hidrotransport șlam din uzină către haldă și retur apă limpezită, amplasate pe estacada exterioară existenta.

În haldă există porţiuni de şlam uscate alternând cu porţiuni umede. Fundarea supraînălţarilor se va face cu containere ecologice [saci] umplute cu șlam. Sacii astfel umpluți se vor așeza ȋn zonele prevăzute, ȋn straturi orientate cruciş, pe o direcție apoi pe direcția perpendiculară. În zonele umede se vor poza straturi de geocontainere până ce şlamul se va stabiliza, permiţând astfel construirea supraînălţării propriu-zise.

Geocontainerele prezintă avantajul că menţin în mare forma iniţială a sacului /conţinutului acestuia - şlam sau pământ - indiferent dacă este presat, se umezeşte etc. Conţinutul sacilor nu se va împrăştia, modificându-şi relativ puţin forma.

Supraînălţarea se va face din anrocamente amestecate cu pământ necoeziv. Odată construită, ea va permite mărirea cantităţii de şlam ingroşat ce urmează a fi depusă în haldă în anii următori.

Pornind de la marginea digului existent, se va prevedea o bermă de ~3 m lăţime, după care se va proceda la execuţia supraînălţării propriuzise.

Înainte de începerea lucrărilor sau în cursul acestora se vor marca, poziţia axului digului şi gabaritele componentelor sale, poziţia zonei ce urmează a fi excavată etc.

În cursul lucrărilor se vor executa stropiri ori de câte ori este necesar, pentru a se împiedica ridicarea prafului în atmosferă.

Pentru executarea supraînălţării digului, se va face mai întâi consolidarea suprafeţei şlamului, prin pozarea de cruste sau şlam uscat ambalat ȋn containere [saci] ecologice [care se vor scufunda parţial în şlam, funcţie de gradul său de umiditate]. Concomitent se va proceda la scarificarea digului existent urmatǎ de nivelarea acestuia prin adǎugare de material de umpluturǎ, pentru a se obţine o bună aderenţă cu noua lucrare. Apoi, pe digul existent se va marca berma; în zona acesteia se va executa şi o compactare a digului existent. Apoi, pornind de la latura bermei se va executa digul propriu-zis, din anrocamente refuz de ciur amestecate cu pământ necoeziv, cu max 2% argilă, în straturi de 40 – 50 cm, care se vor uda şi compacta. Fundația compusă din saci umpluţi cu crustă sau şlam uscat va duce inclusiv la economia de materiale de execuție – piatrǎ + pǎmânt.

#### Caracteristicile principalelor materiale ce se vor folosi la execuţia lucrării

##### Anrocamentele pentru dig

Piatra folosită trebuie să provină din roci fără urmă vizibilă de degradare fizică, chimică sau mecanică, trebuie să fie omogenă în ceea ce priveşte culoarea şi compoziţia mineralogică, să aibă o structură compactă.

Piatra brută provine din roci magmatice, metamorfice sau roci sedimentare.

Piatra brută trebuie să corespundă următoarelor condiţii:

- să nu prezinte urme de dezagregare fizică, chimică sau mecanică;

- să se încadreze în limitele rezistenţei mecanice şi a coeficientului de gelivitate;

- să fie rezistentă la îngheţ – dezgheţ.

Pentru piatra brută ce este livrată din carierele organizate se vor emite certificate de calitate la fiecare transport în parte conform legilor in vigoare. Forma anrocamentelor din piatra brută este neregulată, apropiată de un trunchi de piramidă sau pană.

##### Sacii din geotextil [geocontainerele]

Materialul folosit trebuie să fie agrementat în România. Geocontainerele standard se fabrică în următoarele tipuri:

- Tipul „C” are dimensiunile de 2,28 ( 1,14 m

- Tipul „D” are dimensiunile de 2,65 ( 1,30 m

- Tipul „E” are dimensiunile de 2,38 ( 1,45 m (capacitate ~ 1,7 mc pentru o umplere de 80% din volumul sacului).

Toate tipurile menţionate mai sus sunt fabricate dintr-un geotextil robust, țesut din fibre de PET [tereftalat de polietilenǎ] sau PP [polipropilenǎ], reciclate, consolidate mecanic prin interţesere, de 600 g/mp, care permite manipularea geocontainerelor cu mijloace mecanizate, fără sa existe risc de deteriorare.

Ambalarea geocontainerelor [goale] este făcută sub formă de baloţi, un balot conţinând 30 de geocontainere. Fiecare geocontainer este cusut pe margini cu un şnur special din material plastic. Cusătura este şi ea specială, pentru existenta garanţiei că nu va ceda odată ce geocontainerul este umplut şi manevrat. Transportul geocontainelor se face cu TIR-ul, capacitatea fiind de cca. 1.500 ÷ 2.000 buc, în funcţie de tip.

Umplerea geocontainerelor – se face folosindu-se un utilaj metalic, având o pâlnie de tablă cu capacitatea de 1 mc, fixată pe un cadru prevăzut cu şine la partea inferioară. Pâlnia are o „gură” de formă circulară prevăzută cu o bordură, de care se prinde geocontainerul, folosindu-se o centură metalică. Pâlnia se încarcă cu ajutorul unui excavator cu cupa de circa 0,3 – 0,5 m3 - maximum 1 m3. Eventual, la baza pâlniei trebuie prevăzută o clapetă acţionată manual (sau o rotovalvă acţionată electric) care să permită descărcarea controlată a materialului de umplutură în geocontainer. Încărcarea manuală [cu lopata] este teoretic posibilă, însă complet nepractică, ea necesitând o mare cantitate de forţă de muncă şi mult timp. Dupǎ umplere, gura geocontainerului se coase cu o maşinǎ de cusut mobilǎ, [cusǎturǎ dublǎ]. Odată ce geocontainerul este umplut, acesta se va trage deoparte cu braţul excavatorului şi se va trece la umplerea următorului geocontainer, ş.a.m.d.

Umplerea se poate face folosind crustǎ de şlam provenit din uzină sau şlam uscat. Gradul de umplere este de 80%.

De asemenea pentru stabilizare se vor folosi geocompozite de tip geogrila si geocelule dar si sisteme de drenaj specifice.

## Tehnologiile și materiale folosite

Materiile prime necesare realizării extinderii sunt:

- șlam, pământ pentru umplutură și pământ vegetal;

- agregate minerale (balast, pietriș, nisip);

- geotextil – containere

- carburanții (motorina) și lubrifianții necesari funcționarii utilajelor și mijloacelor de transport.

Bilanțul de materiale necesar realizării lucrărilor Subetapa 1.1:

| Nr crt | DENUMIRE ARTICOL | U.M. | CANTIT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anrocamente neconcasate, sort 0 - 2000 kg | t | 146 000 |
| 2 | Pământ necoeziv , având conţinutul de argilă până la 2 % | t | 49 600 |
| 3 | Umplutură în corpul digului cu geocontainere ecologice ( saci din HDPE ţesut, având lăţimea de 2 x 1400 mm şi lungimea de 2000 mm; după umplere aceştia vor avea ~ Φ 900 , V = 1,3 m3 şi greutarea = ~ 1,8 t - a se vedea şi dispoziţia de şantier nr.1 din 27.11.2017); umplerea se va face cu şlam uscat provenit din haldă; acesta se va transporta la instalaţia de umplere; după umplere, sacii se vor coase la gură şi apoi se vor transporta la haldă şi se vor amplasa | 100 m3 | 260 |
| 4 | Platelaje pentru deplasarea pe şlam ale excavatorului şi camionului | 100 m3 | 260 |

Bilanț de materiale necesare realizării lucrărilor – Subetapa 1.2

| Nr crt | DENUMIRE | U.M. | CANTIT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anrocamente neconcasate, sort 0 - 2000 kg | t | 263 200 |
| 2 | Pământ necoeziv , având conţinutul de argilă până la 2 % | t | 58 240 |
| 3 | Umplutură în corpul digului cu geocontainere ecologice ( saci din HDPE ţesut, având lăţimea de 2 x 1400 mm şi lungimea de 2000 mm; după umplere aceştia vor avea ~ Φ 900 , V = 1,3 m3 şi greutarea = ~ 1,8 t - a se vedea şi dispoziţia de şantier nr.1 din 27.11.2017); umplerea se va face cu şlam uscat provenit din haldă; acesta se va transporta la instalaţia de umplere; după umplere, sacii se vor coase la gură şi apoi se vor transporta la haldă şi se vor amplasa | 100 m3 | 420 |
| 4 | Platelaje pentru deplasarea pe şlam ale excavatorului şi camionului | 100 m3 | 420 |

Bilanț de materiale necesare realizării lucrărilor – Subetapa 1.3 [51 - 53,5 mdmn]

| Nr crt | DENUMIRE ARTICOL | U.M. | CANTIT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Anrocamente neconcasate, sort 0 - 2000 kg | t | 280 000 |
| 4 | Pământ necoeziv , având conţinutul de argilă până la 2 % | t | 96 000 |
| 17 | Umplutură în corpul digului cu geocontainere ecologice ( saci din HDPE ţesut, având lăţimea de 2 x 1400 mm şi lungimea de 2000 mm; după umplere aceştia vor avea ~ Φ 900 , V = 1,3 m3 şi greutarea = ~ 1,8 t - a se vedea şi dispoziţia de şantier nr.1 din 27.11.2017); umplerea se va face cu şlam uscat provenit din haldă; acesta se va transporta la instalaţia de umplere; după umplere, sacii se vor coase la gură şi apoi se vor transporta la haldă şi se vor amplasa | 100 m3 | 500 |
| 18 | Platelaje pentru deplasarea pe şlam a excavatorului şi camionului | 100 m3 | 500 |

Pentru o bună gospodărire/manevrare/utilizare a pământului/materialelor ce vor fi folosite pentru execuția lucrărilor vor fi necesare următoarele măsuri:

- asigurarea calității constând din certificate de calitate și documentație, determinări ale calității solului prin recoltarea de probe de pe amplasament;

- asigurarea cantităților necesare constând din documente de însoțire a mărfii, cântărire sau măsurători de probe sau cantități furnizate;

- evitarea degradării, prin acoperire sau depozitare adecvată;

- prevenirea furturilor, prin menținerea unor evidențe sistematice;

- asigurarea manevrării eficiente, prin folosirea în practică numai a dispozitivelor adecvate: încărcătoare mecanice, motostivuitoare, macarale etc.;

- protecția muncii în toate operațiunile de transfer, încărcare, descărcare ce se vor efectua pe bază de instructaje specifice și cu utilizarea echipamentelor de protecție;

- evitarea poluării cu praf și pulberi, prin utilizarea mijloacelor de transport închise/acoperite.

Utilități

Alimentarea cu apă esteexistentă pe amplasament.

Evacuarea apelor uzate menajere- se vor amplasa toalete ecologice.

Energia electrică necesară desfășurării activităților de construcție va fi furnizată din sistemul energetic național, prin branșarea la rețeaua locală de energie electrică.

### Cantitățile și tipurile de deșeuri

Deșeurile produse ca urmare a realizării supraînălțării digurilor la halda de șlam, se estimează pe două etape astfel:

- în perioada de execuție;

- în perioada de exploatare.

#### Etapa de construire (de execuție)

Conform listei menționate, deșeurile potențiale din construcții se clasifică după cum urmează:

- 01.04.08	deșeuri de piatră și spărturi de piatră;

- 17.02.03	materiale plastice;

- 17.09.00	deșeuri amestecate de materiale de construcție.

Deșeurile solide menajere vor fi colectate în pubele, depozitate în spatii special amenajate în incintă, selectate și evacuate periodic la gropile existente sau după caz, reciclate. Organizarea de șantier va cuprinde facilități pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri. Pe durata executării lucrărilor de construcții, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din șantier.

Cantități estimate de deșeuri inerte în perioada de execuție.

| Denumire deşeu | Cantitatea prevăzuta a fi generată | Starea fizică (solid S, lichid L, semisolid SS) | Cod deşeu | Managementul deşeurilor cantitatea prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | valorificată | eliminată | rămasă în stoc |
| Deșeuri de la excavare: | 3.6 t | S | 01.01.02 | 3.6 t | - | - |
| Deşeuri de ambalaje (bidoane etc) | 0.5 t | S | 15 01 10* | 0.5 t | - | - |
| Deșeuri menajere | 0.8 t | S | 20.03.01 | - | 0.8 t | - |

#### Etapa de funcționare (de exploatare)

În perioada de exploatare a haldei, deșeurile rezultate sunt:

- deșeuri de tip menajer: se colectează selectiv, se depozitează temporar pe amplasament, în containere specializate și se predau la operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării finale.

- deșeuri rezultate din activitatea de reparații -întreținere a echipamentelor: se colectează selectiv, se depozitează temporar pe amplasament, în containere specializate și se predau la operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării finale.

În condițiile gestionării deșeurilor în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare, impactul generat de producerea deșeurilor în zona haldei, ca urmare a creșterii capacități de depozitare, va fi nesemnificativ.

# Organizarea se șantier:

# Organizarea se șantier va fi amplasată în incinta haldei, în perimetru împrejmuit, care face parte din proprietatea SC ALUM SA și va consta în :

# -depozit de carburanți :

# rezervor de carburanți de 15000 l amplasat în incinta stației de îngroșare a nămolului, spațiu închis și betonat; rezervorul este dispus într-o cuvă de retentive din tablă cu capacitatea de 33 % din capacitatea rezervorului;

# pompă de motorină tip CUBE 70 mc;

# piket de incendiu dotat cu 4 extinctoare manual, 2 găleți, 2 lopeți, 2 casmale, , târnăcop, cange, ladă de nisip.

# - container birou administrativ;

# - container vestiar pentru personal, container magazine pentru depozitarea materialelor mărunte și a sculelor;

# -spațiu pentru deposit de piatră;

# - spațiu pentru parcarea utilajelor necesare desfășurării activității;

# -toalete ecologice

# La finalizarea proiectului refacerea amplasamentului va consta în :

# -eliberarea terenului de material și deșeuri;

# -inierbarea terenului;

# - continuarea plantării de arbori.

# II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului

# lucrările propuse prin proiect includ tehnologii care să asigure protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice şi a necesarului de personal, în scopul măririi rentabilităţii, precum şi realizarea unor condiţii mai bune și de funcționare a activității;

# din concluziile la Raportul privind impactul asupra mediului privind impactul prognozat asupra factorilor de mediu, biodiversităţii şi peisajului generat de proiect, atât în etapa de realizare a lucrărilor prevăzute în acesta, cât şi în perioada de funcţionare, rezultă:

# -realizarea proiectului este strict necesară pentru compensarea creșterii nivelului depunerii de șlam în siguranță, investiție cu rol de protecție pentru o perioadă de 10 ani.

# - impactul negativ se va resimţi numai in perioada realizării lucrărilor de construcţie, dar este temporar şi reversibil, mediul va reveni la starea iniţială după finalizarea lucrărilor.

# - prin adoptarea măsurilor propuse în RIM nu vor exista emisii in apă, aer, sol. Impactul asupra factorilor de mediu va avea caracter temporar şi reversibil.

# - zgomotul produs nu va genera un impact semnificativ asupra așezărilor umane sau asupra biodiversității, conform analizei din studiu și în condițiile de respectare a măsurilor impuse.

# - impactul generat asupra mediului datorat emisiilor de poluanți (gaze şi pulberi) din transport și lucrări de construcții va fi redus.

# - există o probabilitatea redusă de a se produce poluarea solului, atât pe amplasament, cât şi în vecinătăți pe perioada realizării lucrărilor. În cazul apariției unei poluări accidentale cu produse petroliere, se vor lua imediat măsuri de stopare a fenomenului şi remediere a suprafețelor afectate.

# -  la finalizarea proiectului nu va exista impact rezidual

# - nu se preconizează existenta vreunui impact cumulativ rezidual, urmare a respectării recomandărilor propuse.

# - au fost propuse măsuri pentru reducerea/eliminarea potențialelor efecte negative pe care proiectul le are asupra mediului, adaptate pentru protecţia fiecărui factor de mediu in parte.

# - proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

# - OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificari si cu completari prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

# - Legea apelor nr. 107/1996. cu modificările şi completările ulterioare,

# -  Ordinul MM nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România, - Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, cu modificările ulterioare

# - SR 10009/1988 Acustica . Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

# - Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare,

# - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarilesi completarile ulterioare,

# - HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile si deseurile periculoase, cu modificările ulterioare,

# - Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

# -HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

# nu au fost înregistrate observaţii ale publicului în parcurgerea procedurii de evaluare a impactului.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

# măsuri în timpul realizării proiectului

### Faza de construcție

#### 1.Factorul de mediu apa

În ceea ce privește diminuarea impactului produs de construcția aferenta haldei de șlam asupra factorului de mediu apa, măsurile vizează:

- realizarea corespunzătoare a lucrărilor proiectate, în special a digurilor de contur pentru supraînălțarea haldei;

- eșalonarea în timp a lucrărilor și respectarea graficului de lucru;

- impunerea unor condiții restrictive constructorului lucrărilor cu privire la protecția calității apelor și la modul de gestionare a debitelor de apă uzată colectate în șantier, respectiv:

- se va impune depozitarea corespunzătoare a carburanților în rezervoare etanșe, operațiunile de întreținere a utilajelor nu se vor efectua în incinta șantierului; în cazul în care vor fi totuși necesare lucrări de reparații, acestea se vor realiza în ateliere/service-uri specializate, sau, dacă acest lucru nu este posibil, se vor realiza pe platforme amenajate, fără a se permite infiltrarea de carburanți sau lubrefianți în sol;

- depozitarea substanțelor inflamabile se va face cu respectarea strictă a normelor legale specifice;

- manipularea combustibililor se va face astfel încât să se evite scăpările și împrăștierea acestora pe sol;

- se vor utiliza toalete tip cabine ecologice;

- personalul angajat pentru realizarea lucrărilor de construcții va fi instruit și va aplica măsurile necesare pentru protecția calității apelor în șantier.

#### 2.Factorul de mediu aer

Proiectul prevede adoptarea de măsuri tehnice și operaționale pentru reducerea emisiilor:

- folosirea de utilaje de construcție moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile legislației în vigoare;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

- reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor și a materialelor;

- diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deșeurilor din construcții la locul de producere;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate

#### 3.Factorul de mediu sol/subsol

Principalele măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de construcție se referă la:

- etapizarea lucrărilor și monitorizarea acestora;

- respectarea etapelor, cotelor prevăzute în proiect;

- evitarea folosirii unor utilaje neadecvate care pot produce vibrații și șocuri repetate;

- gospodărirea carburanților, se va face conform normativelor în vigoare.

- depozitarea deșeurilor de tip municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciul de salubritate;

- scurgerile accidentale de uleiuri și carburanți vor fi localizate prin împrăștierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, și vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;

- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic și folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- la finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele excedente de materiale din excavare.

#### 4.Zgomot și vibrații

Măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor sunt următoarele:

- limitarea traseelor ce străbat zone locuite de către utilajele aparținând șantierului și, mai ales, de către autobasculantele ce deservesc șantierul, care au mase mari și emisii sonore importante;

- limitarea circulației autovehiculelor și utilajelor terasiere la o viteză corespunzătoare de maxim 30 km/ora, astfel încât nivelul de zgomot si praf antrenat sa fie local la nivelul haldei;

- utilizarea unor utilaje și echipamente performante, silențioase care să producă un nivel minim de zgomot și vibrații;

- se recomandă lucru numai în perioada de zi, respectându-se perioada de odihnă a locuitorilor din zonă, conform legii nr. 61/1991;

- depozitele de materiale utile trebuie realizate în sprijinul constituirii unor ecrane între șantier și zonele locuite;

- întreținerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

În cazul unor reclamații din partea populației se vor modifica traseele de circulație. Folosirea de panouri fonoabsorbante reprezintă o soluție în situația în care se vor constata depășiri ale nivelului de zgomot admisibil.

#### 5. Factorul de mediu biodiversitatea

-lucrările de supraînălțare a digurilor de contur se executa in etape pe suprafața utila a haldei de depozitare șlam, la distanta de peste 1000m de situl Natura 2000.

-accesul la lucrările de supraînălțare a digurilor se va face din drumul național E87, pe drumul comunal existent in intravilanul loc. Mineri.

-utilajele terasiere si de transport folosite vor fi cu reviziile tehnice la zi, schimbul de ulei motor, transmisie, etc. se va face in ateliere specializate, iar alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face in afara amplasamentului la stațiile de distribuție autorizate.

Dintre masurile speciale pentru diminuarea unor efecte potențiale ale lucrărilor de investiții, obligații ale antreprenorului, sunt:

- interzicerea reparațiilor de utilaje si autobasculante care sa prezinte pericol de poluare cu carburanți/lubrifianți. Intervențiile curente vor fi efectuate in incinta haldei de șlam la organizarea de șantier, iar reparațiile in ateliere specializate, autorizate;

- deșeurile menajere depozitate in europubele si transportate la rampa municipala pentru ca speciile de păsări să nu fie atrase de posibile surse de hrană;

- limitarea circulației autovehiculelor și utilajelor terasiere la o viteză corespunzătoare de maxim 30 km/ora, astfel încât nivelul de zgomot si praf antrenat sa fie local la nivelul haldei si eliminarea efectelor pentru locuitori si biodiversitatea acvatica;

- utilizarea unor utilaje și echipamente performante, silențioase care să producă un nivel minim de zgomot și vibrații, fără efecte pentru zonele de vecinătate.

Alte masuri tehnice pe durata realizării investiției

- instruirea lucrătorilor pentru o conduita nederanjata fata de flora si fauna sălbatică;

- selectarea perioadelor de transport in cazuri excepționale, pentru a nu interfera negativ cu elemente de biologie si etologie a speciilor;

- umectarea drumurilor de acces in perioadele secetoase;

- respectarea limitelor suprafeței de lucru in cadrul incintei haldei de depozitare a șlamului

- folosirea de utilaje si mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul;

- menținerea funcționarii la parametrii optimi, verificarea tehnica a utilajelor terasiere si mijloace de transport in perioada de lucru;

- stropirea drumurilor de acces in vederea reducerii/ eliminării pulberilor sedimentabile antrenate de vanturile in rafale din perioadele secetoase;

- in cazul excepțional de producerea unei poluări accidentale, se vor întreprinde masuri imediate de către antreprenor pentru înlăturarea factorilor generatori si anunțate autoritățile de protecția mediului;

#### 6. Peisajul

In perioada de derulare a lucrărilor si in timpul exploatării digurilor de contur, se fac zilnic observații de către operatorii de schimb, pentru a se preîntâmpina eventualele

exfiltrații, tasări accentuate, zone umede in corpul digurilor, crăpături, etc.si luarea imediata a masurilor de remediere, inclusiv completări si compactări de terasamente.

Masuri suplimentare recomandate:

- realizarea unor lucrări de buna calitate, cu finisaje adecvate tipului de construcții realizate.

- educarea muncitorilor in păstrarea unui aspect vizual plăcut, limitând aria de lucru, traficul si deplasările doar in spatiile stabilite prin proiect.

- folosirea instalațiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul, rezidenții din zonă și fauna din zonele învecinate.

- respectarea și implementare măsurilor de amenajare prevăzute în proiect.

#### 7.Mediul social și economic

Pentru protecția factorilor de mediu, în principal a mediului uman, se fac următoarele recomandări:

- încurajarea angajărilor pentru lucrările de construcții din zonele care permit naveta zilnica;

- închirierea de locuințe pentru personalul de lucru in cazul in care nu este posibila angajarea locala;

- evitarea angajărilor care sa faciliteze migrarea forței de muncă din alte societăți comerciale locale;

- prevederi in contractul de execuție care sa stimuleze procurarea materialelor de construcții  de pe piața locala;

- stimularea folosirii firmelor locale pentru asigurarea serviciilor necesare șantierului: hrana, curățenie, paza etc.;

- asigurarea de treninguri de scurta durata pentru pregătirea personalului local in lucrări specifice șantierului in vederea angajării acestora;

- publicitatea proiectului prin mass media locala.

#### 8.Condiții culturale și etnice, patrimoniu cultural

În cazul în care, în timpul executării lucrărilor de construcții, se vor descoperi, cu totul întâmplător, valori culturale sau istorice, titularul proiectului de plan/ antreprenorul lucrărilor de construcții, are obligația respectării prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea zonelor de protecție, raportarea descoperirilor către Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv solicitarea și obținerea autorizațiilor speciale de execuție a lucrărilor ce vizează conservarea valorilor culturale și istorice.

# măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora;

### Faza de exploatare

#### 1.Factorul de mediu apa

Principalele măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa în perioada de exploatare a lucrărilor proiectate:

# - întreținerea corespunzătoare a tuturor instalațiilor aferente haldei de șlam; în cazul în care se constată deficiențe ale instalațiilor, acestea vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil;

# - pentru evitarea unor scurgeri accidentale de ape uzate din conducta de transport șlam, pozată pe coronamentul digurilor de contur, operatorii au obligația de a verifica zilnic garniturile de etanșare, vanele, ștuțurile de distribuție și schimbarea periodică a acestora atunci când se impune;

# -apa limpezită de pe suprafața haldei de șlam va fi transportată zilnic prin pompare în uzimă prin conducta de retur, excedentul evacuat în Dunăre , după neutralizare, pentru evitarea staționării apei pe taluzul interior al digurilor  și pentru funcționarea acestora în condiții de siguranță;

# -verificarea zilnică a nivelului hidrostatic din cele 8 foraje de observație și funcționarea rețelei de drenuri pozate la piciorul digurilor de contur, taluz exterior, în vederea preluării și evacuării apei freatice în aval de baraj;

# - înierbarea taluzului exterior al digurilor de contur, pentru evitarea fenomenelor de șiroire cu antrenarea de material, inclusiv eliminarea tasărilor și formarea rigolelor datorate ploilor torențiale.

#### 2.Factorul de mediu aer

# -  umectarea haldei în perioadele calduroase și vânt puternic și fololosirea prelatelor pe suprafța haldei pentru evitarea antrenării particulelor de praf în atomosferă;

# - gestionarea deşeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; evacuarea ritmică a acestora evitând depozitarea necontrolată a acestora;

# - inierbarea taluzelor exterioare, iar pentru situații extreme ( vânt foarte puternic, curenți ascensionali și secetă prelungită achiziționarea unor aripi de ploaie pentru umectarea prin aspersiune a haldei;

# - stropirea periodică a drumurilor de acces în vederea reducerii pulberilor sedimentabile antrenate de vânt;

# -limitarea circulației autovehiculelor și utilajelor terasiere pe drumurile de exploatare și coronamentul digurilor.

#### 3.Factorul de mediu sol/subsol

# . -este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanți și/sau lubrefianți – pentru a evita poluarea mediului sau a solului;

# - personalul care exploatează utilajele va verifica funcționarea corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat la societăți specializate;

# - se interzic schimburile de lubrefianți și reparațiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafața proiectului;

# - toate intervențiile privind întreținerea sau reparația utilajelor (inclusiv a celor de transport) se vor realiza doar la unități specializate;

# - utilajele și mijloacele de transport care prezintă pierderi de carburanți și/sau lubrefianți vor fi transportate pentru reparații la societăți comerciale autorizate; în momentul identificării pierderilor de lichide din utilaje personalul care le deservește va lua măsuri pentru colectarea acestora în containere fără scurgere în mediu care vor fi predate către service-ul care execută reparațiile;

# - efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de execuție a proiectului, astfel încât să se încadreze în prevederile legale;

# - verificarea gradul de refacere a suprafeţelor afectate temporar de lucrările de construcţie;

# - verificarea periodică a calităţii solului din zona de influenţă.

# - gestionarea deşeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

- inierbarea taluzelor exterioare pe latura vestică și nordică a digurilor supraînălțate.

#### 4.Zgomot și vibrații

Funcționarea haldei de șlam nu este o sursa semnificativa de zgomot si vibrații. Masurile avute in vedere in prezent sunt suficiente, creșterea capacității  de depozitare ne aducând surse noi de zgomot si vibrații.

#### 5.Factorul de mediu biodiversitatea

Pentru protecția florei și faunei în perioada de operare se va acorda o atenție deosebită lucrărilor de întreținere a haldei, gestiunii deșeurilor și întreținerii spațiilor verzi.

#### 6.Peisajul

În timpul exploatării obiectivelor propuse prin proiect se va asigura întreținerea corespunzătoare a lucrărilor și a spațiilor verzi din cadrul proiectului, pentru asigurarea unui peisaj corespunzător zonei.

#### 7.Mediul social și economic

- verificarea periodică a construcțiilor hidrotehnice, în perioada de funcționare,din punct de vedere al stabilității și deformațiilor de către experți tehnici aprobați de Ministerul Apelor;

-pentru măsurarea tasărilor și eventualelor deplasări în plan orizontal a digurilor, vor fi amplasați la fiecare etapă reperi din beton pe ancorament din sută în sută de metri, reperi topografici măsurați semestrial de topometriști;

- măsurarea nivelului apei, zilnic, în cele 8 foraje de observație, iar în cazul creșterii nivelului hidrostatic se va verifica funcționarea rețelei de drenaj și efectuarea decolmatării acestora.

- evaluarea periodică stării de siguranță a digurilor de către un expert tehnic atestat.

#### 8.Condiții culturale și etnice, patrimoniu cultural- nu este cazul

# IV.Condiţii care trebuie respectate

# 1. În timpul realizării proiectului:

# a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

# - la incheierea lucrărilor de construcţie se vor aplica măsuri de reconstrucţie ecologică a tuturor terenurilor afectate;

# - pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări in urma unor accidente se vor organiza baze de intreţinere dotate cu personal şi echipamente de intervenţie in caz de accident; beneficiarul lucrării va intocmi programe de intervenţie in cazurile de poluare accidentală;

# - se vor respecta prevederile proiectului prezentat in documentaţie şi in raportul la studiul de evaluarea impactului asupra mediului;

# - se vor respecta prevederile Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 21/07.03.2019 emis de ANAR Bucureşti ;

# - se vor respecta prevederile Avizului A.R.B.D.D nr.03/05.02.2019;

# - se vor respecta Avizul nr.101/15.06.2018 privind documentația de expertiză tehnică Referat de expertizare- avizare a proiectului tehnic “ Dezvoltarea capacității de stocare a haldei de șlam dens Valea lui Flam, SC Alum SA – faza Master Plan” și Acordul nr. 101/16.07.2018 de funcționare în siguranță pentru soluția tehnică prevăzută în proiectul tehnic“ Dezvoltarea capacității de stocare a haldei de șlam dens Valea lui Flam, SC Alum SA – faza Master Plan”, emise de Ministerul Apelor și Pădurilor

# b) în etapa de construire, cât şi in perioada de operare, se vor respecta prevederile din legislaţia de mediu in vigoare:

# - STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

# - Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare,

# - HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

# - HG nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

# -SR 10009/1988 privind Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;;

# - HG nr.321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată, cu modificările ulterioare,

# - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

# - HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

# - HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare;

# - HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

# - HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

# - HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

# - Ord. M.S. nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare  a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările ulterioare;

# - Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

# c)condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate, după caz:

# In perioada realizării lucrărilor, constructorul va trebui să adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse in raport.

# d)condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier

# - se interzice amplasarea organizării de şantier în apropierea zonelor locuite;

# -se va avea în vedere limitarea la un număr cât mai mic de amplasamente pentru fronturile de lucru, pentru a determina reducerea emisiilor de poluanţi în mediul înconjurător;

# - se vor folosi materiale şi utilaje care au agrement tehnic de specialitate,

# - în organizarea de şantier va exista o copie a acordului de mediu emis pentru proiectul analizat in care vor fi menţionate toate măsurile de reducere a impactului pe care constructorul este obligat să le respecte cu stricteţe.

# e)Se va asigura respectarea următoarelor condiţii:

# pentru factorul de mediu aer:

# - se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor STAS 12574/87 privind protecţia atmosferei;

# - minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

# pentru factorul de mediu apă:

# - este interzisă depozitarea de materii prime, materiale, deşeuri precum şi staţionarea utilajelor în apropierea lacului Casla;

# - pe perioada executiei lucrărilor, reparaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face în unitaţi specializate;

# - titularul are obligaţia de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuţie a investiţiei,

# - este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deşeuri în apele de suprafaţă;

# pentru factorul de mediu sol/subsol:

# - se vor utiliza doar mijloace auto şi utilitare care corespund din punct de vedere tehnic normelor specifice;

# - circulaţia cu mijloace auto se va face cu precădere pe căile de acces existente,

# - depozitarea provizorie a pamântului excavat se va realiza pe suprafeţe cât mai reduse, dacă este cazul;

# - refacerea solului (daca este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţa initială;

# - pentru efectuarea lucrărilor de construcţie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaţie, conform normelor impuse prin lege;

# pentru gestionarea deşeurilor:

# - gestionarea deşeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

# - se interzice depozitarea necontrolată a tuturor tipurilor de deşeuri rezultate în timpul execuţiei proiectului

# - gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

# fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

# fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

# fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

# - deşeurile de materiale de construcţii precum şi cele rezultate din demolări vor fi stocate temporar pe platforme speciale în vederea pregătirii pentru reutilizare/valorificare sau vor fi predate, pe baza de contract, către un prestator de servicii autorizat.

# - deşeurile menajere şi cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către o societate autorizată de salubrizare în vederea eliminării la un depozit autorizat de deşeuri

# - deşeurile reciclabile vor fi predate în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate.

# - transportul deşeurilor rezultate în timpul execuţiei proiectului se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

# - în incinta organizarilor de şantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară, pe categorii a deşeurilor. Stocarea deşeurilor se va face in recipienţi adecvaţi tipului de deşeu.

# pentru protecţia biodiversităţii:

# - organizarea de șantier se va face cât mai departe de  ariile naturale protejate;

# - este interzisă constituirea depozitelor temporare de materiale de construcţii, în afara organizărilor de şantier;

# - este interzisă parcarea utilajelor şi mijloacelor de transport în afara organizărilor de şantier,

# - toate etapele lucrărilor se vor realiza  în conformitate  cu documentația tehnică prezentată și  cu  respectarea  condițiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituțiile   de  avizare ;

# - este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanți și/sau lubrefianți – pentru a evita poluarea mediului sau a solului;

# - personalul care exploatează utilajele va verifica funcționarea corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat la societăți specializate;

# - se interzic schimburile de lubrefianți și reparațiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafața proiectului;

# - toate intervențiile privind întreținerea sau reparația utilajelor (inclusiv a celor de transport) se vor realiza doar la unități specializate;

# - utilajele și mijloacele de transport care prezintă pierderi de carburanți și/sau lubrefianți vor fi transportate pentru reparații la societăți comerciale autorizate; în momentul identificării pierderilor de lichide din utilaje, personalul care le deservește va lua măsuri pentru colectarea acestora în containere fără scurgere în mediu care vor fi predate către service-ul care execută reparațiile;

# - efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de execuție a proiectului, astfel încât să se încadreze în prevederile legale;

# Pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

# - urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

# - realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

# - verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

# -pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente, se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

# - anunțarea imediată în caz de accidente a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

# f)Planul de monitorizare a mediului constanstă în:

- urmărirea comportării în timp a constructiilor hidrotehnice executate etapizat pentru a compensa cresterea nivelului depunerilor de slam;

- monitorizare din punct de vedere al stabilitătii si deformatiilor digului;

- amplasarea unor reperi din beton  pe  digurile supraînăltate din sută în sută de metri, la fiecare etapă de inaltare cu 2,5 m pe toată durata de existenta, având în vedere că pe rând digurile sunt înglobate în slam si cuprinse ca aliniament în noile diguri construite la nivel superior.  Reperii   topografici   vor   fi amplasati pe zone distincte si vor fi măsurati topografic din 6 în 6 luni;

-  măsurarea nivelului apei în piezometre se va realizeaza zilnic;

- citirea pe mira hidrometrică a înălţimii apei în haldă săptămânal, zilnic în cazuri deosebite de ploi excepţionale;

- măsurarea tasărilor dar şi eventualele deplasări în plan orizontal pe borne si reperi topografici de două ori pe an, în principiu primăvara şi toamna. În cazul observarii unor diferenţe în aceste măsurători faţă de înregistrarea măsurătorilor anterioare, se recomandă citirea cotelor si coordonatelor X, Y, Z la un interval de 3 luni sau chiar mai des;

- dacă din observaţiile vizuale făcute pe halda de slam se constată deformări în alte zone decât cele prevăzute cu borne sau   reperi topografici, această reţea de borne (reperi) se va îndesi obligatoriu;

- urmărirea aplicării tuturor măsurilor cuprinse în  Raportul privind impactul asupra mediului.

- monitorizarea factorilor de mediu se va face conform tabelului de mai jos:

| Factor relevant | Locul | Indicatori | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecte generale | Halda slam | monitorizarea condiţiilor meteorologice (temperatură, precipitaţii, viteza şi direcţia vântului) monitorizarea eficacităţii metodelor de control al eroziunii monitorizarea tasarilor, stabilitatii digurilor de contur monitorizarea proprietăţilor chimice ale slamului | lunar |
| Apa | halda slam foraje paraul Casla | Inspectie vizuala infiltratii prin digurile de contur: umiditate, siroire etc Monitorizarea apelor de suprafaţă, inclusiv debite monirorizarea apelor subterane, inclusiv niveluri | Lunar |
| Aer | Perimetru halda slam | monitorizarea condiţiilor meteorologice (temperatură, precipitaţii, viteza şi direcţia vântului monitorizarea nivelului pulberilor in suspensie - PM10; PM 2,5 monitorizarea imisiilor de gaze evacuate specifice arderii carburantilor | Lunar |
| Sol | perimetru halda slam | Ph Existenta COVs ???? | Lunar |
| Zgomot | perimetru halda slam | nivel zgomot utilaje de lucru, suprainaltare halda | Lunar |

# 2. În timpul exploatării:

# Factorul de mediu apă:

# - întreținerea corespunzătoare a tuturor instalațiilor aferente haldei de șlam; în cazul în care se constată deficiențe ale instalațiilor, acestea vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil;

# - pentru evitarea unor scurgeri accidentale de ape uzate din conducta de transport șlam, pozată pe coronamentul digurilor de contur, operatorii au obligația de a verifica zilnic garniturile de etanșare, vanele, ștuțurile de distribuție și schimbarea periodică a acestora atunci când se impune;

# -apa limpezită de pe suprafața haldei de șlam va fi transportată zilnic prin pompare în uzimă prin conducta de retur, excedentul evacuat în Dunăre , după neutralizare, pentru evitarea staționării apei pe taluzul interior al digurilor  și pentru funcționarea acestora în condiții de siguranță;

# -verificarea zilnică a nivelului hidrostatic din cele 8 foraje de observație și funcționarea rețelei de drenuri pozate la piciorul digurilor de contur, taluz exterior, în vederea preluării și evacuării apei freatice în aval de baraj;

# - inierbarea taluzului exterior al digurilor de contur, pentru evitarea fenomenelor de șiroire cu antrenarea de material, inclusiv eliminarea tasărilor și formarea rigolelor datorate ploilor torențiale.

# Factoul de mediu aer:

# -  umectarea haldei în perioadele calduroase și vânt puternic și fololosirea prelatelor pe suprafța haldei pentru evitarea antrenării particulelor de praf în atomosferă;

# - gestionarea deşeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; evacuarea ritmică a acestora evitând depozitarea necontrolată a acestora;

# - înierbarea taluzelor exterioare, iar pentru situații extreme ( vânt foarte puternic, curenți ascensionali și secetă prelungită) achiziționarea unor aripi de ploaie pentru umectarea prin aspersiune a haldei;

# - stropirea periodică a drumurilor de acces în vederea reducerii pulberilor sedimentabile antrenate de vânt;

# -limitarea circulației autovehiculelor și utilajelor terasiere pe drumurile de exploatare și coronamentul digurilor.

# Factorul de mediu sol/subsol:

# -este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanți și/sau lubrefianți – pentru a evita poluarea mediului sau a solului;

# - personalul care exploatează utilajele va verifica funcționarea corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat la societăți specializate;

# - se interzic schimburile de lubrefianți și reparațiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafața proiectului;

# - toate intervențiile privind întreținerea sau reparația utilajelor (inclusiv a celor de transport) se vor realiza doar la unități specializate;

# - utilajele și mijloacele de transport care prezintă pierderi de carburanți și/sau lubrefianți vor fi transportate pentru reparații la societăți comerciale autorizate; în momentul identificării pierderilor de lichide din utilaje personalul care le deservește va lua măsuri pentru colectarea acestora în containere fără scurgere în mediu care vor fi predate către service-ul care execută reparațiile;

# - efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de execuție a proiectului, astfel încât să se încadreze în prevederile legale;

# - verificarea gradul de refacere a suprafeţelor afectate temporar de lucrările de construcţie;

# - verificarea periodică a calităţii solului din zona de influenţă.

# - gestionarea deşeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

# - inierbarea taluzelor exterioare pe latura vestică și nordică a digurilor supraînălțate;

# Factorul de mediu biodiversitate:

# -respectarea condițiilor impuse prin avizul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării;

# - respectarea condițiilor impuse prin autorizația integrată de mediu nr.1/19.03.2018;

# -respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire al apelor emis de Administrația națională Apele Române

# 3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

# a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare: Nu este cazul

# b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: Nu este cazul.

# c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: Nu este cazul.

# V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

# -Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass media, pe site-ul APM Tulcea, la sediul autorităţii publice administrative, pe site-ul societăţii, la sediul societăţii, astfel:

# - Afişare pe site-ul/avizierul ARPM Tulcea în data de 19.07.2018 a anunţului cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

# - Publicare în ziarul Delta din 24.07.2018, afişarea la sediul primăriei Mun Tulcea în data de 23.07.2016, a anunţului cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

# - Afişare pe site-ul APM Tulcea în data de 27.07.2018 a anunţului cu privire la decizia etapei de încadrare;

# - Publicare în ziarul Delta din 30.07.2018, afişarea la sediul primăriei Mun Tulcea în data de 27.07.2018 a anuţului cu privire la decizia etapei de încadrare;

# - Afisare indrumar pe site-il APM Tulcea în data de 21.01.2019;

# - Afişarea pe site-ul APM Tulcea în data de  21.01.2019, a Raportului privind impactul asupra mediului;

# - Afişare pe site-ul APM Tulcea în data de 02.02.2019 a anunţului cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului;

# - Publicare în ziarul Delta din 01.02.2019, afişarea la sediul Primăriei Mun. Tulcea în data de 31.01.2019 a anunţului cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de organizae a  dezbaterii publice a  raportului privind impactul asupra mediului;

# - Dezbatere publică desfăşurată în data de 28.02.2019 la sediul SC ALUM SA. Nu au fost înregistrate observaţii/comentarii ale publicului cu ocazia şedinţei de dezbatere publică.

# - Afişare pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de xxxx.06.2017 a anunţului cu privire la emiterea acordului de mediu;

# - Publicare în ziarul Delta din xxxx, afişarea la sediul Primăriei Mun Tulcea în data de xxxx a anunţului cu privire la decizia de emitere a acordului de mediu; Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

# - Raportul privind impactul asupra mediului, inclusiv varianta refăcută a acestuia, au fost afişate pe site-ul A.P.M. Tulcea. Până la data deciziei privind emiterea acordului de mediu nu au fost înregistrate observaţii/propuneri din partea publicului.

# -În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

# -La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică A.P.M. Tulcea și GNM – SCJ Tulcea în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

# Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

# Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

# Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările ulterioare şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completărileulterioare.

# Prezentul acord de mediu conţine 32 (xxxxx) pagini.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații

ing. Simona CONSTANTINESCU

A.A.A......................../..............06.2019