Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA

ACORD DE MEDIU

Nr. x din xx.xx.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC LIDAS  SRL, cu sediul în. comuna Somova, str. Brăilei, nr.28,județul Tulcea, , înregistrată la APM Tulcea cu nr.13195/22.10.2018, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 49/2011, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „Incubator de afaceri în zona ITI-Delta Dunării pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în sectorul construcțiilor”, propus a se amplasa în intravilan Com. Frecăței, loc. Cataloi , T44, A705, L659, A703, nr. Cad. 35121, județul Tulcea, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele.

Amplasamentul proiectului

Terenul pe care se va realiza investiția se află în intravilanul localității Cataloi (ca urmare a introducerii în intravilan, prin P.U.Z), comuna Frecaței, județul Tulcea, T 44- A 705, L 659, A 703, LOT 1, Nr cadastral 35121, fiind proprietatea privată a beneficiarului S.C. LIDAS S.R.L., conform contractului de vânzare nr. 1454 din 27.07.2018.

Suprafața totală a terenului este de 135233 mp, repartizată astfel:

-59806 mp teren arabil în T 44, P 705

-47928 mp teren livadă țn T 44, P 659

-27499 mp teren arabil în T 44, P 703

Vecinățătile amplasamentului:

- La nord-  teren aparținând Nicolae Ana

- La vest –drum exploatare

- La sud-drum de exploatare

- La est-drum de exploatare

Terenurile se situează în partea de est a intravilanului localității Cataloi și sunt în imediata apropiere a DN 22A și a drumurilor de exploatare agricolă.  Amplasamentul se află la cca. 320 m de zona de locuire, fiind în imediata vecinătate a zonei industriale și la peste 10 km de cele mai apropiate Situri Natura 2000.

Caracteristicile proiectului:

- construirea unor clădiri cu funcțiuni diverse: cabine pază, cladire incubator, clădire platformă deșeuri, clădire centrală utilități

- realizarea de retele exterioare, statie epurare monobloc, separator hidrocarburi, separator grasimi si amidon, bazin deschis de acumulare ape, put forat de mare adancime pentru alimentare cu apa si  instalatie fotovoltaica.

Din punct de vedere al impartirii investitiei pe amplasament, putem mentiona ca ea se compune din mai multe zone/constructii bine definite:

Cabină pază 1 - va ocupa o suprafata la sol de 132 mp si va fi formata din:

- control acces                              15mp

- hol asteptare soferi                      20mp

- acces angajati                             20mp

- chicineta paznic                          9mp

- laborator analize cereale              26mp

- toaleta paznic                              5mp

- toaleta soferi                               5mp

- control angajati                           6mp

Caracteristici constructive:

Fundatie: B.A.

Suprastructura:  Cadre din B.A. monolit / stalpi si grinzi din beton armat

Acoperire: Terasa termo-hidroizolata

Inchideri perimetrale: Panouri termoizolante

Inchideri interioare:  Pereti gipscarton

Tamplarie: Aluminiu + Geam Termopan

Finisaje: Atat finisajele interioare cat si cele exterioare sunt de buna calitate si usor de intretinut.

La exterior: Panouri termoizolante

La interior: pardoseli rasina epoxidica, finisaje pereti din vopsitorii lavabile, gresie si faianta in grupurile sanitare si vestiare.

Cladirea va avea o dimensiune in plan de aprox. 12.80m x 10.55m, iar inaltimea maxima la atic va fi de 4.33m.

Clădire incubator P+1 - va ocupa o suprafata la sol de 230 mp si va fi formata din:

- Parter:

- camera Tehnica                                              4mp

- camera TG (tablou electric general)                  6mp

- Sala de conferinte                                            27mp

- chicineta                                                         9mp

- coridor                                                           28mp

- toaleta barbati                                                 6mp

- toaleta femei                                                   5mp

- toaleta pers dizabilitati                                     6mp

- hol acces + scara                                             43mp

- birou 1                                                           11mp

- birou 2                                                           11mp

- birou 3                                                           11mp

- birou 4                                                           11mp

- birou 5                                                           11mp

- birou 6                                                            11mp

- Etaj:

- camera curatenie              4mp

- chicineta                          6mp

- coridor                            32mp

- toaleta barbati                  6mp

- toaleta femei                    5mp

- hol acces + scara              27mp

- birou 1                            11 mp

- birou 2                            11mp

- birou 3                            11mp

- birou 4                            11mp

- birou 5                            11mp

- birou 6                            11mp

- birou 7                            11mp

- birou 8                            11mp

- birou 9                            11mp

- birou 10                          11mp

Caracteristici constructive:

Fundatie: B.A.

Suprastructura:  Cadre din B.A. monolit / stalpi si grinzi din beton armat

Acoperire: Terasa termo-hidroizolata

Inchideri perimetrale: Panouri termoizolante

Inchideri interioare:  Pereti gipscarton

Tamplarie: Aluminiu + Geam Termopan

Finisaje: Atat finisajele interioare cat si cele exterioare sunt de buna calitate si usor de intretinut.

La exterior: Panouri termoizolante

La interior: pardoseli rasina epoxidica, finisaje pereti din vopsitorii lavabile, gresie si faianta in grupurile sanitare si vestiare.

Cladirea va avea o dimensiune in plan de aprox. 26.00 m x 24.00 m.

Inaltimea maxima la cornisa va fi de 12.00 m

Clădire platformă deșeuri - va ocupa o suprafata la sol de 288 mp si va fi formata din:

- camera depozitare deseuri        130 mp

- garaj 2 masini                         130 mp

Caracteristici constructive:

Fundatie:   B.A.

Suprastructura: stalpi si grinzi metal

Acoperire:Terasa termo-hidroizolata

Inchideri perimetrale: Panouri termoizolante

Inchideri interioare:  Nu este cazul

Tamplarie: Nu este cazul

Finisaje: Atat finisajele interioare cat si cele exterioare sunt de buna calitate si usor de intretinut.

La exterior: Panouri termoizolante

La interior: pardoseli rasina epoxidica, finisaje pereti din vopsitorii lavabile,

Cladirea va avea o dimensiune in plan de aprox. 36.00m x 12.00m.

Inaltimea maxima la cornisa va fi de 8.00m.

Cabină pază 2 - va ocupa o suprafata la sol de 58 mp si va fi formata din:

  - Camera paznic                         17mp

  - Chicineta                                5mp

  - Toaleta paznic                         4mp

  - Camera asteptare soferi            9mp

  - Vestiar Barbati                        18mp

  - Toaleta soferi                          5mp

Caracteristici constructive:

Fundatie: B.A.

Suprastructura:  Cadre din B.A. monolit / stalpi si grinzi din beton armat

Acoperire: Terasa termo-hidroizolata

Inchideri perimetrale: Panouri termoizolante

Inchideri interioare:  Pereti gipscarton

Tamplarie: Aluminiu + Geam Termopan

Finisaje: Atat finisajele interioare cat si cele exterioare sunt de buna calitate si usor de intretinut.

La exterior: Panouri termoizolante

La interior: pardoseli rasina epoxidica, finisaje pereti din vopsitorii lavabile, gresie si faianta in grupurile sanitare si vestiare.

Cladirea va avea o dimensiune in plan de aprox. 18.00m x 12.00m.

Inaltimea maxima la cornisa va fi de 4.00m.

Clădire central utilități - va ocupa o suprafata la sol de 580 mp si va fi formata din:

  - Camera pompe incendiu           35mp

  - Tablou electric general             50 mp

  - Centrala Termica                     174mp

  - Camera pompe apa potabila      32mp

  - Depozit Piese de schimb            98mp

  - Camera tehnica                         5mp

  - Vestiar + Toaleta                      4mp

  - Toaleta                                     4mp

  - Depozit detergent                      9mp

  - Spalatorie haine                        44mp

  - Camera rufe murdare                22mp

  - Camera rufe curate                   22mp

  - Camera curatenie                     3mp

  - Chicineta                                 10mp

  - Hol acces                                 5mp

Caracteristici constructive:

Fundatie: B.A.

Suprastructura:  Cadre din B.A. monolit / stalpi si grinzi din beton armat

Acoperire: Terasa termo-hidroizolata

Inchideri perimetrale: Panouri termoizolante

Inchideri interioare:  Pereti gipscarton

Tamplarie: Aluminiu + Geam Termopan

Finisaje: Atat finisajele interioare cat si cele exterioare sunt de buna calitate si usor de intretinut.

La exterior: Panouri termoizolante

La interior: pardoseli rasina epoxidica, finisaje pereti din vopsitorii lavabile, gresie si faianta in grupurile sanitare si vestiare.

Cladirea va avea o dimensiune in plan de aprox. 28.00m x 18.50m.

Inaltimea maxima la cornisa va fi de 16.00m

Realizare rețele exterioare reprezentate de:

- conducte de apa si canalizare

- statie de epurare monobloc

- bazin deschis de acumulare ape

- separator hidrocarburi

- separator grasimi si amidon

- put forat de mare adancime pentru alimentare cu apa

- instalatie fotovoltaica

Retea alimentare  cu apa :

Alimentarea cu apa igienico-sanitară pentru obiectiv se va face în principal de la reţeaua comunală, existentă, printr-un branşament contorizat cu apometru, ce este montat într-un spaţiu special amenajat într-un camin de vizitare amplasat la limita proprietăţii.

Datorită faptului că, în momentul de faţă, branşamentul la reţeaua comunală se poate face doar pe un racord de ½ in. (conform Avizului pentru Amplasament şi/sau Branşament pentru alimentare cu apă), în mod secundar, va exista posibilitatea ca apa igienico-sanitară să fie asigurată şi de la forajul de alimentare cu apă ce urmează a fi executat în incintă.

Apa de la cele două surse de alimentare cu apă va fi trecută mai întâi printr-o staţie de tratare şi apoi va fi stocată în rezervorul cilindric, metalic de apă menajeră realizat suprateran cu volumul V = 31 m3 (calculată pentru 24h stocare). În staţia de tratare, apa va fi filtrată, dezinfectată pentru a fi utilizată în scopuri igienico-sanitare și de procese tehnologice (de producţie), care se vor desfasura pe amplasamentul invecinat prezentului proiect.

Pentru funcţionarea în condiţii optime de debit şi presiune s-a prevăzut o staţie de ridicare a presiunii (staţie de pompare) situată în Clădirea tehnică CTU.

Staţia de pompare este compusă din:

- Grup de pompare compus din două electropompe 1 activă + 1 rezervă cu tablou de alimentare şi automatizare; armături de închidere şi reţinere, armături de măsurare şi comandă (manometru, presostat).

- Dispozitiv pentru scoaterea electropompei de sub tensiune la lipsa apei din rezervorul tampon.

- Recipient de hidrofor hidropneumatic cu V = 200 l.

Alimentarea cu apă caldă menajeră se realizează local în fiecare grup sanitar cu boilere de preparare şi stocare a apei.

Alimentarea cu apa pentru refacerea rezervei de incendiu se va face din sursă proprie, subterană, prin putul forat  situat în incinta obiectivului.

În acest sens, a fost întocmit studiul hidrogeologic preliminar, expertizat de INHGA, care a evidenţiat ca soluţie pentru asigurarea necesarului de apă pentru refacerea rezervei de incendiu realizarea a unui foraj cu adâncimea de 130 m ce va capta stratele acvifere poroase situate sub adâncimea de 40,0 m.

Obiectivul va avea propria gospodărie de apă amplasată în Zona de utilităţi şi va fi formată din:

-	forajul ce va capta apa subterană cantonatǎ în stratele acvifere poroase situate sub adâncimea de 40,0 m, cu o adâncime de cca. 130 m, va fi prevăzut cu cămin subteran de protecţie vas de expansiune şi presostat ce va asigura debitul şi presiunea necesară pentru refacerea rezervei de incendiu.

-	un rezervor metalic, cilindric, suprateran în care va fi stocată rezerva de apă pentru hidranţii interiori, exteriori şi sprinklere (V = 695 mc).

Puţul va fi prevăzut cu pompă submersibilă, aparatură de măsurare a debitului captat şi un recipient hidropneumatic, necesar pentru automatizarea pompei submersibile montată în puţ. De la puţ apa este trimisă direct către rezervorul în care este stocată apa ce constituie rezeva intangibilă de incendiu.

Pompa submersibilă va avea următoarele caracteristici:

-	Q=30 mc/h

-	H de pompare = 40 m

-	Rotor multietajat cu vana de sens

Echipamentul hidraulic se montează într-o cabina armată monolit, cu dimensiunile Lxlxh=1,7x1,8x2,2m, grosimea pereţilor de 15 cm, iar radierul de 25 cm. Apele rezultate din scurgerile accidentale vor fi colectate într-o başă colectoare.

Pereţii cabinei se protejează împotriva infiltratiilor de apă cu ajutorul membranelor hidroizolante. Placa de pe acoperişul cabinei se izolează cu membrană hidroizolantă. Cabina puţului are la partea superioară o deschidere rectangulară 700x700 mm, prevazută cu capac metalic. Acest capac permite accesul în interiorul cabinei  prin intermediul unei scări de accces. Ventilaţia în cabina se realizează prin doua ţevi din PVC, cu diametrul de 75 mm, protejate cu cate o căciula metalică la partea superioară, montate în diagonal pe placa de pe acoperişul cabinei.

În interiorul cabinei, instalatia hidraulică necesară bunei funcţionari a puţului este compusă din:

- casa putului, are rolul de a etansa gura putului şi este compusă dintr-o flansa Ø=200 mm, sudată pe coloana definitivă Ø=200 mm, peste care se monteaza piesa de etanşare şi susţinere a conductei de refulare.

- robinetul sferic de izolare, Dn=3”, Pn=10 bar;

- apometrul pentru contorizarea volumelor de apa , Ø=3”, Pn=10 bar;

- filtru decantor Ø=2”, Pn=10 bar cu valva unic sens Ø=3”, Pn=10 bar;

- manometru Pn=16 bar, cu robinet de izolare;

Pentru preluarea greutăţii corpului de pompare, având în vedere faptul că are doar un punct de sprijin, la trecerea prin peretele cabinei s-a prevazut un suport metalic din otel. Suportul se va realiza din oţel cornier, cu aripi egale 50x5 mm şi va fi amplasat sub apometru, spijinit de radier.

Intreg ansamblul corpului de pompare va fi protejat cu vopsea de culoare albastru sau bleuCoordonatele STEREO 70 ale forajului propus vor fi:

X = 407842.854;		Y = 794023.616

În jurul puţului forat se va realiza o împrejmuire de protecţie sanitară cu regim sever. Imprejmuirea se va realiza cu plasă, iar accesul la cabina se va realiza prin amenajarea unei porţi de acces.

Retea distributie apa

Reţeaua de aducţiune a apei de la branşamanetul reţelei comunale, amplasat în imediata vecinătate a obiectivului, va fi realizată din PEHD Dn 25 mm, cu o lungime totală cca. 725 m şi va face legătura prin intermediul Staţiei de tratare cu rezervorul de apă menajeră cu V = 31 mc. De aici, apa menajeră este distribuită către consumatori prin reţeaua de distribuţie interioară realizată din PEHD Dn 200 mm în lungime de 670 m.

Apa preluată din subteran prin forajul ce urmează a fi executat va alimenta rezerva intangibilă de incendiu ce va fi stocată într-un rezervor metalic suprateran cu V = 695 mc, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEHD Dn 200 mm în lungime de 35 m.

Va exista posibilitatea ca prin intermediul unui by-pass, apa de la foraj să poată fie direcţionată către rezervorul de apă menajeră cu V = 31 mc printr-o conductă de aducţiune din PEHD Dn 200 mm în lungime de 23 m.

Toate conductele ce compun reţeaua de alimentare cu apă sunt montate îngropat la adâncimea de 0,9 m, ceea ce asigură protecţia împotriva îngheţului.

Retea colectarea si evacuarea apelor uzate

Canalizarea interioara a cladirii este realizata in sistem bseparativ: canalizare menajera, canalizare pluviala de pe terasele cladirii, canalizare cu hidrocarburi (provenind din zona parcarilor si drumurilor). Sistemul de scurgere este prevazut cu puncte de curatire si conducte aerisite.

Apele uzate menajere sunt provenite de la grupurile sanitare. Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare se evacuează gravitaţional, prin curgere liberă, la reţeaua de canalizare care este executată în incintă. Apele astfel colectate sunt direcţionate către o staţie de epurare (cap. 12,0 mc/zi), după care sunt descarcăte în bazinul de retenţie ape pluviale cu V = 1.216 mc.

Apele pluviale sunt conduse prin retea separata la bazinul de retentie ape pluviale, de unde, prin pompare, sunt udate spatiile verzi ale incintei.

Apele uzate cu hidrocarburi sunt conduse catre reteaua de canalizare cu hidrocarburi, trecute printr-un separator de hidrocarburi, apoi sunt deversate in bazinul de retentie ape pluviale.

Canalizarea menajera din imobil se realizează din tuburi de polipropilena de canalizare cu mufe de cauciuc, pozate aparent pe traseele verticale din ghene si pe traseu orizontal in subsol, conform schemelor verticale din proiect si indicaţiilor furnizorului. Tuburile si racordurile de canalizare se imbina cu inele de cauciuc, livrate de furnizor.

Apa uzata deversata din zona de productie existenta pe amplasamentul invecinat si care face obiectul altui proiect, este trecuta printr-un separator de grasimi si amidon, apoi este condusa la reteaua exterioara de canalizare.

Conductele de canalizare se protejeaza cu izolatie impotriva condensului si a zgomotului.

Golurile de trecere prin pereţii si planseele construcţiei, se etanşeaza, conductele si coloanele de apa se monteaza in tuburi de protecţie (mansoane).

Pentru a realiza o ventilaţie corespunzătoare a canalizării, toate coloanele de scurgere se prelungesc de la ultimul obiect sanitar cu coloane de ventilaţie, care se ridica cu cca. 50 cm deasupra cotei acoperişului, având in capăt căciula de ventilaţie. Coloanele de canalizare coboară prin ghenele prevăzute in proiectul de arhitectura, sub cota parterului, in colectoare orizontale Ø 100mm, acestea ducand apele uzate in exteriorul cladirii la caminele menajere.

Conductele de ape pluviale sunt din PEHD imbinate prin termosudura.

La ieşirea conductelor de canalizare in exterior se asigura adincimea minima de protecţie contra inghetului (cf. STAS 6054 măsurata de la nivelul finit al terenului pina la generatoarea superioara a conductei).

Conductele amplasate in exteriorul cladirii sunt din PVC-KG.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare este preluat prin conducte din PP şi este dirijat spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se face prin sifonare.

Apele uzate scurse accidental pe pardoseală sunt colectate prin intermediul sifoanelor de pardoseală.

Conductele de legătură ale obiectelor sanitare, coloanele şi conductele orizontale colectoare a apelor uzate menajere, sunt executate cu tuburi şi piese de legătură din polipropilenă (PP).

Instalaţiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere se racordează la reţeaua exterioară de canalizare din incintă, prin intermediul căminelor de racord.

Reţeaua de canalizare ape uzate menajere va fi realizată din conductă de PVC - KG Dn 110-315 mm şi va avea o lungime totală de cca. 1040 m.

Instalatia Fotovoltaica

Instalatia fotovoltaica va avea o putere instalata de 1,25 MW si va fi compusa din panouri fotovoltaice (4410 panouri fotovoltaice de 285W) montate pe structuri metalice realizate din profile usoare din otel zincat si aluminiu imbinate cu suruburi galvanizate. Structura de montare va asigura o inaltime corespunzatoare a marginii inferioare a panourilor fotovoltaice fata de suprafata solului de minim 0.7m pentru a permite functionarea optima.

Descrierea functionala: Principalele functii pe care centrala fotovoltaica le va indeplini sunt:

1. captarea energiei solare

2. transformarea acesteia in energie electrica (curent continuu)

3. transformarea din curent continuu in curent alternative

4. injectarea energiei electrice in reteaua interna a beneficiarului pentru a acoperi consumul.

Lista echipamentelor:

1. Panouri fotovoltaice policristaline: 4410 panouri, cu greutatea de 20kg/panou si dimensiune panou de 1640mm x 992mm x 40mm.

2. Invertoare 27.6 kW ABB TRIO: 40 bucati

3. Tablouri Electrice: 6bucati cu 7 intrari de invertoare

Perioada de executie a proiectului va fi de 24 de luni, timp in care se va respecta urmatorul plan de executie:

- Escavare pentru realizarea constructiilor.

- Realizarea infrastructurii prin procese de montare a armaturii si procese de turnare betoane.

- Realizarea retelelor in incinta.

- Realizare suprastructura prin procese montare a armaturii si procese de turnare betoane.

- Realizarea termohidroizolatii la terase.

- Realizarea inchiderilor exterioare prin montare si fixarea panourilor termoizolante si montarea geamului.

- Realizarea compartimentarilor interioare prin zidire de BCA.

- Realizarea compartimentarilor interioare prin montare si fixare a peretilor din gips carton (birouri, grupuri sanitare)

- Realizarea instalatiilor interioare: sanitare, electrice, PSI, frigorifice si termice

- Mobilarea spatiilor cu echipamente si mobilier ete.

Materiale de constructie folosite vor fi: beton armat, beton precomprimat, pietriș rost mic și mediu, zidării din BCA, tablă cutata, vată minerală, membrane hidroizolante, panouri termoizolante, sape autonivelante, mortare pentru tencuieli, pardoseli epoxidice, ceramica pentru finisaje in grupuri sanitare, tamplarii din aluminiu + geam termopan.

Descrierea organizarii de santier

Amplasamentul organizarii de santier se va realiza in interiorul parcelei ce face obiectul prezentului proiect, fara a se afecta suprafete suplimentare.

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei construcţii noi prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă:

- realizarea imprejmuirii de santier si executarea unei cai de acces auto in incinta, care asigura atat aprovizionarea cu materiale de constructie si utilaje, cat si posibilitatea interventiei echipelor brigazii de pompieri.

-amplasarea de baraci metalice tip vestiar si tip birou (baraci transcontainer supraetajabile de 3,0 x 6,0 m);

-amplasarea unor WC-uri ecologice si a unor spalatoare;

-amplasarea unor posturi de paza (prefapricate)

-amenajarea unor zone pentru depozitari;

-lucrari de instalatii necesare desfasurarii activitatii de santier.

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent printr-un gard care se va desfiinta, după realizarea lucrărilor de construcţie.

Accesul în incintă se va face prin poarta de acces din partea de vest a amplasamentului (poarta de acces in zona de organizare de santier va fi acceasi cu viitoarea poarta de acces principal in incinta complexului)

Materialele de construcţie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta unui sopron acoperit si inchis pe laterale, care se va amplasa la început si va avea o suprafata de aprox. 200mp (10mx20m)

În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- ZB-zona baracamente (baraci supraetajate)

- ZS-zona spalatoare

- ZT-zona toalete ecologice

- ZDD-zona depozitare deseuri

- TGDOS-tablou general distributie OS

- PPSI-pichet PSI

- RSA-zona rampa spalat auto

- PP-zona posturi paza

- ZDM-zona depozitare materiale (in aer liber sau in sopron acoperit si inchis pe laterale)

Terenul afectat de organizarea de santier va fi realizata pe viitorul amplasament al parcarii de auto-camioane. Prin aceasta decizie putem mentiona faptul ca nu vor fi afectate suprafete de teren destinate viitoarelor spatii verzi din cadrul complexului. Suprafata de teren afectata de organizarea de santier va fi de aprox 3200mp (un dreptunghi cu laturile de aprox 40m x 80m)

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi prin intermediul unei firme specializate in colectarea deseurilor.

Trasarea si amplasarea obiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a normelor in vigoare.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier este propusa a se amplasa pe viitorul amplasament al parcarii de auto-camioane. Prin aceasta decizie putem mentiona faptul ca nu vor fi afectate suprafete de teren destinate viitoarelor spatii verzi din cadrul complexului. Suprafata de teren afectata de organizarea de santier se va fi de aprox 3200mp (un dreptunghi cu laturile de aprox 40m x 80m)

Instalatii care se regasesc in cadrul organizarii de santier

Alimentarea cu apa (din reteaua comunei Frecatei conform avizului): apa potabila este necesara pentru nevoile igienico-sanitare, pentru prepararea betonului, pentru spalarea rotilor la iesire in cazul autovehiculelor care intra pe teren. Se va amenaja un punct de apa cu spalatoare pentru muncitori.

Canalizarea: pana la realizarea sistemului de canalizare a intregului complex se propune amplasarea in subteran a unui bazin vidanjabil etans din fibra de sticla, amplasat in zona de acces in complex. Astfel vidanjarea acestuia se va realiza periodic de catre o firma specializata.

Instalatii electrice

Instalatiile electrice cuprind urmatoarele:

1. alimentarea tabloului general de organizare de santier;

2. instalatii electrice de forta;

3. instalatii electrice de iluminat;

4. priza de pamant.

Tabloul general pentru organizarea de santier va fi amplasat intr-un loc special amenajat, usor accesibil. Tabloul general va fi legat la priza de pamant si prevazut cu contoar. De la acest tablou se vor alimenta utilajele de forta necesare in santier prin intermediul unor cabluri flexibile tip MCCG, aparente.

Instalatiile electrice de forta sunt alcatuite din circuitele de forta care alimenteaza urmatoarele utilaje: betoniera, aparate electrice de sudura, aparate de taiat, de lustruit, de gaurit, vibratoare de beton

Circuitele de forta se racordeaza la tabloul general cu cablu tip MCCG aparent.

Toate motoarele electrice trifazice ale utilajelor respective se vor lega la priza de pamant. Incinta organizarii de santier si baracile vor fi prevazute cu circuite electrice pentru iluminat exterior si interior, excutate cu cablu tip CYY montate aparent pe console fixate la 5cm de peretii baracilor, sau montate ingropat intre baraci. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat etanse pentru exterior si cu corpuri de iluminat cu tuburi flourescente tip FIRA pentru interior.

Instalatia electrica pentru priza de pamant se va executa cu PbOlZn 40x4mm si electrozi din teava OlZn 2” cu l=2,00m care se vor bate in pamant pana la adancimea de 1,5m. La priza de pamant se vor lega toate utilajele si tablourile electrice prin intermediul cutiilor de separatie, cu cordoane flexibile din cupru.

Instalatii de incalzire

Incalzirea spatiilor interioare se va realiza cu corpuri de incalzire electrice (radiatoare cu ulei sau aeroterme electrice), racordate la prizele cu contact de protectie prevazute in aceste spatii. Circuitele care alimenteaza aceste prize se vor executa cu cabluri CYY 3x2,5 trase din tabloul general si montate aparent pe console fixate de elementele de constructie, respectandu-se distantele impuse de normativul I7/91. Pe fiecare circuit se vor monta maximum patru prize.

Instalatii privind protectia factorilor de mediu din cadrul organizarii de santier:

Sunt prevazute urmatoarele:

- toalete ecologice

- sistem de canalizare provizoriu cu bazin vidanjabil etans

- rampa de spalare a autocamioanelor care ies de pe amplasament

Utilajele care vor fi folosite in executarea investitiei vor fi verificate pentru ca emisiile de noxe sa fie in parametri legali.

Drumuri necesare

Drumurile de organizare de santier necesare pentru realizarea intregului complex vor fi realizate pe viitoarele amplasamente ale drumurilor finale din cadrul complexului.  Prin aceasta decizie putem mentiona faptul ca nu vor fi afectate suprafete de teren destinate viitoarelor spatii verzi  din cadrul complexului. Drumurile aferente organizarii de santier vor fi pietruite pentru a evita redicarea prafului. Pe timpul zilelor toride de vara se va realiza udarea acestora la intervale regulate, astfel se va evita ridicerea in aer a prafului.

Gestiune deseuri

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate (pentru a evita contaminarea solului). Acestea vor fi valorificate prin intermediul unei firme specializate in colectarea deseurilor.

Lucrările prevazute prin proiect:

CABINA PAZA 1, CABINA PAZA 2 ,  CLADIRE INCUBATOR P+1 :

- REALIZARE INFRASTRUCTURA

  - realizare sapatura mecanizata

  - masuri de imbunatatire teren de fundare prin intermediul realizarii unei perne de leoss cu o inaltime de 60cm. Perna de leoss se realizeaza prin compactarea pamantului (leos)  in straturi de cate 20cm pana la atingerea unui grad de compactare specificat in proiectul de imbunatatire a terenului de fundare

  - realizare trasare axe

  - realizarea fundatiei prin metode clasice : realizare cofraj, confectionare armatura de fier prin realizarea montajului etrierilor si a barelor de armatura si prinderea lor pe pozitie cu sarma de otel, turnarea betonului in cofraj pana la cota specificata in proiectul de structura

  - realizarea unei umpluturi de pamant intre grinzile de fundatie

  - compactarea pamantului intre grinzi

  - montarea termoizolatiei  sub placa de pardoseala

  - asezarea hidroizolatiei din folie PE

  - montarea barelor de armatura pentru placa de pardoseala

  - turnarea betonului aferent placii de pardoseala

- REALIZAREA SUPRASTRUCTURII

  - montarea armaturilor de fier pentru stalpi

  - montarea cofrajului  reutilizabil pentru stalpi

  - turnarea betonului in cofrajele de stalpi

  - montarea cofrajului reutilizabil pentru grinzi si plansee si montarea popilor metalici sub cofrajul placilor

  - montarea armaturilor de fier pentru grinzi si plansee

  - turnarea betonului in cofraje

- REALIZAREA LUCRARILOR DE ARHITECTURA

  - montarea blocurilor de BCA pentru realizarea zidariei exterioare

  - montarea structurii metalice zincate pentru peretii interiori

  - fixarea placilor de gips-carton pentru realizarea peretilor interiori

  - montarea tamplariei exterioare si interioare

  - lucrari de turnare sapa cu rol de strat support pentru pardoseala

  - lucrari de tencuieli si gletuiri la peretii interiori

  - lucrari de montaj a pardoselilor ceramice ( gresie)

  - lucrari de montaj a placarilor cu faianta in grupurile sanitare pe pereti

  - lucrari de montaj a termoizolatiei exterioare la pereti si terase

  - lucrari de montaj a fatadei ventilate prin : montarea structurii suport realizata din aluminiu si apoi montarea casetelor de tabla exterioara

  - lucrari de montaj a mobilierului fix interior

- REALIZAREA LUCRARILOR EXTERIOARE

  - realizare umplutura cu pamant pe langa fundatie pana la cota terenului amenajat

  - realizarea trotuarelor si platformelor exterioare (din beton) pe strat support realizat din pietris compactat.

- REALIZAREA INSTALATIILOR INTERIOARE si EXTERIOARE

  - realizarea instalatiilor sanitare interioare

  - realizarea instalatiilor electrice interioare

  - montarea obiectelor sanitare

  - montarea unitatilor exterioare de aer conditionat ( cald /rece)

  - montarea unitatilor interioare de aer conditionat ( cald/rece)

  - realizarea conexiuni electrice a cladirii din reteaua electrica de incinta

  - realizarea conexiunii la apa si canalizare la reteaua de incinta

CLADIRE PLATFORMA DESEURI, CLADIRE CENTRALA UTILITATI :

- REALIZARE INFRASTRUCTURA

  - realizare sapatura mecanizata

  - masuri de imbunatatire teren de fundare prin intermediul realizarii unei perne de leoss cu o inaltime de 60cm. Perna de leoss se realizeaza prin compactarea pamantului (leos)  in straturi de cate 20cm pana la atingerea unui grad de compactare specificat in proiectul de imbunatatire a terenului de fundare

  - realizare trasare axe

  - realizarea fundatiei prin metode clasice : realizare cofraj, confectionare armatura de fier prin realizarea montajului etrierilor si a barelor de armatura si prinderea lor pe pozitie cu sarma de otel, turnarea betonului in cofraj pana la cota specificata in proiectul de structura

  - realizarea unei umpluturi de pamant intre grinzile de fundatie

  - compactarea pamantului intre grinzi

  - montarea termoizolatiei  sub placa de pardoseala

  - asezarea hidroizolatiei din folie PE

  - montarea barelor de armatura pentru placa de pardoseala

  - turnarea betonului aferent placii de pardoseala

- REALIZAREA SUPRASTRUCTURII

  - montarea armaturilor de fier pentru stalpi

  - montarea cofrajului  reutilizabil pentru stalpi

  - turnarea betonului in cofrajele de stalpi

  - montarea cofrajului reutilizabil pentru grinzi si plansee si montarea popilor metalici sub cofrajul placilor

  - montarea armaturilor de fier pentru grinzi si plansee

  - turnarea betonului in cofraje

- REALIZAREA LUCRARILOR DE ARHITECTURA

  - montarea blocurilor de BCA pentru realizarea zidariei interioare

  - lucrari de turnare sapa cu rol realizare a pantelor de scurgere catre sifoane

  - lucrari de tencuieli si gletuiri la peretii interiori

  - lucrari de montaj a peretilor exterioari din Panouri sandwich

  - montarea tamplariei exterioare si interioare

- REALIZAREA LUCRARILOR EXTERIOARE

  - realizare umplutura cu pamant pe langa fundatie pana la cota terenului amenajat

  - realizarea trotuarelor si platformelor exterioare (din beton) pe strat suport realizat din pietris compactat.

- REALIZAREA INSTALATIILOR INTERIOARE si EXTERIOARE

  - realizarea instalatiilor sanitare interioare

  - realizarea instalatiilor electrice interioare

  - montarea obiectelor sanitare

  - montarea echipamentelor si utilajelor interioare

  - realizarea conexiuni electrice a cladirii din reteaua electrica de incinta

  - realizarea conexiunii la apa si canalizare la reteaua de incinta

RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA, PUT FORAT DE MARE ADANCIME PENTRU ALIMENTARE CU APA, CABINA PROTECTIE PUT FORAT

- realizarea bransamentului de la reteaua comunala :

  - sapatura mecanizata pentru montarea conductei de alimentare

  - realizarea caminului de bransament

  - montarea apometrului

  - realizarea aductiunii de apa de la bransament prin amplasarea unei tevi PEHD Dn 25 mm, cu o lungime totală cca. 725 m pana statia de tratare a apei

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

  - realizarea legaturii cu statia de tratare a apei

- realizarea retelei de distributie a apei menajere :

  - sapatura mecanizata pentru montarea conductei intre statia de tratare a apei si rezervorul de apa menajera

  - montarea conductei de legatura pe o lungime de aprox 15m

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

  - sapatura mecanizata pentru montarea conductei de distributie a apei menajere

  - realizarea retelei interioare de distributie apa menajera prin amplasarea unor tevi PEHD Dn 200 mm în lungime de 670 m

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

  - realizarea legaturilor cu toate cladirile de pe amplasament pentru distrubutia de apa menajera.

- realizarea putului forat pentru suplimentrea debitului de apa

- realizarea conexiunii intre putul forat si statia de tratare a apei

  - sapatura mecanizata pentru montarea conductei intre statia de tratare a apei si putul forat

  - montarea conductei de aductiune pe o lungime de aprox 35m realizată din PEHD Dn 200 mm

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

- realizare cabina protectie put forat  din beton armat monolit prin metoda traditionala : realizare cofraj, montare armatura, turnare beton .

NOTA : Toate conductele ce compun reţeaua de alimentare cu apă sunt montate îngropat la adâncimea de 0,9 m, ceea ce asigură protecţia împotriva îngheţului

RETELE DE CANALIZARE :

- Realizare Canalizara Menajera

  - sapatura mecanizata pentru montarea conductei de canalizare

  - realizare retea canalizare din conductă de PVC - KG Dn 110-315 mm şi va avea o lungime totală de cca. 1040 m. montata pe pat de nisip

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

  - realizarea legaturii cu toate cladirile din amplasament

  - realizarea legaturii cu statia de epurare

- Realizare canalizare pluviala

  - sapatura mecanizata pentru montarea conductei de canalizare pluviala

  - realizare retea canalizare din conductă de PVC - KG Dn 140-800 mm şi va avea o lungime totală de cca. 2.110 m montata pe pat de nisip

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

  - realizarea legaturii cu toate cladirile din amplasament

  - realizarea legaturii cu toti receptorii de pe carosabil si platforme

  - realizarea legaturii cu un decantor şi un separator de hidrocarburi montate îngropat înainte de deversarea în bazinul de retenţie

STATIE DE EPURARE APE UZATE

- montarea statiei

  - sapatura mecanizata pentru montarea statiei

  - realizarea stratului suport din nisip

  - amplasarea statiei de epurare monobloc

  - realizarea tuturor conexiunilor cu retelele mentionare anterior

  - realizarea alimentarii cu energie electrica din reteaua interioara

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

- conexiunea cu bazinul deschis de acumulare

  - sapatura mecanizata pentru montarea tevii de conexiune

  - realizarea conexiunii prin montarea tevii pe un par de nisip pe o lung. de aprox. 65m

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

INSTALATIA FOTOVOLTAICA:

- montarea panourilor

  - sapatura manuala locala

  - amplasatea stalpisorilor si a suportilor pentru panouri

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului local in zona stalpisorilor

  - amplasatrea panourilor fotovoltaice pe suporti

  - realizarea conexiunilor intre panouri

- realizarea conexiunii externe

  - sapatura mecanizata pentru amplasarea cablurilor

  - realizarea conexiunii intre panouri si invertoare

  - realizarea conexiunii intre invertoare si reteaua interioara de energie electrica

  - realizarea umplutirii si compactarea pamantului

  - realizarea unei platforme betonate prin metoda traditionala : realizare cofraj, montare armatura, turnare beton

  - amplasarea echipamentelor ( invertoarelor) pe platforma betonata

II.Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului

- proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile și deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul nu se regăseşte în planul/programul/strategia adoptate de către o autoritate publică;

- în cadrul proiectului vor fi respectate toate reglementarile tehnice în vigoare în domeniul protectiei mediului;

- lucrarile care se vor realiza, conform proiectului, au un impact redus asupra mediului;

- în zona amplasamentului  nu există un impact cumulativ asupra mediului;

- decizia de emitere a acordului a fost luată în urma analizarii documentaţiei depuse, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza concluziilor şi a recomandărilor raportului privind impactul asupra mediului;

- nu au fost înregistrate observaţii ale publicului în parcurgerea procedurii de emitere a acordului de mediu.

III.Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

III. 1. Măsuri de diminuare a impactului în timpul realizării proiectului:

Masuri de diminuare a impactului asupra solului :

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor pulverulente (nisip, praf de piatra), pentru a se impiedica antrenarea lor de vant pe terenurile invecinate;

- se va achizitiona material absorbant, care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi inchiriate de la societati care sa aiba verificarile tehnice la zi;

- pentru colectarea deseurilor menajere se vor achizitiona europubele.

Masuri de diminuare a impactului asupra apei de suprafata

- materialele de constructie nu vor fi depozitate decat in incinta amplasamentului, pentru a se impiedica o eventuala antrenare a lor in apele din jur;

- apele pluviale vor fi colectate si dirijate gravitational spre bazinele deschise destinate colectarii acestora.

Masuri de diminuare a impactului asupra aerului

- pe perioada secetoasa se recomanda umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenarii prafului in zonele invecinate.

- controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la constructie,

- alimentarea cu carburanți care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie.

Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii : nu este cazul

Amplasamentul se afla la 10 km de ariile natural protejate.

Masuri de diminuare a impactului produs de zgomot si vibratii

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic;

- desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi;

- manipularea materialelor de construcţie (conducte şi alte materiale) în condiţii de atenţie sporită, în special la operaţiunile de descărcare a acestora;

- limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi.

Masuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

  - management eficient al organizării de şantier pentru a reduce disconfortul indus locuitorilor din proximitate;

  - utilizarea unor utilaje de transport/executie a caror motoare sunt ecranate acustic in vederea reducerii zgomotelor si vibratiilor;

  - evitarea unor accelarari/ambalari inutile a motoarelor pe perioada de executie a lucrarilor si limitarea vitezelor de deplasare pe anumite sectoare de drum in cazul in care acest lucru se impune.

Masuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric: nu este cazul

Pe teritoriul acoperit de proiect sau in vecinatatea acestuia nu au fost identificate obiective arhitectonice sau arheologice importante.

Masuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea:Nu este cazul

Se estimeaza ca impactul proiectului atat in perioada de functionare cat si in perioada de constructie va fi nesemnificativ din punct de vedere al sanatatii populatiei

Masuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Masuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: Nu este cazul.

Măsuri prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 12/11.03.2019 emis de către Sistemul de Gospodăriere a Apelor Tulcea: nu prevede.

III. 2. Măsuri de diminuare a impactului în timpul exploatării:

Masuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada functionarii:

- amenajarea de platforme pentru colectarea selectiva a deseurilor (PET, sticla, hartie, menajer);

- preluarea deseurilor rezultate de pe amplasament cu periodicitate si evitarea depozitarii necontrolate a acestora.

Masuri de diminuare a impactului asupra apelor de suprafata pe perioada desfasurarii lucrarilor de constructie:

- intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a conductelor de transport şi de distribuţie a apei potabile şi a conductelor de transport al apelor uzate;

- monitorizarea periodică a stării de funcţionare a instalaţiilor cu care este dotata staţia de epurare ape uzate, astfel încât să fie asigurată funcţionarea optimă a acestora;

- remedierea urgentă a eventualelor disfuncţii ale instalaţiei de epurare a apelor uzate

- inspecţii periodice ale reţelei de canalizare pentru detectarea în timp util a disfuncţionalităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru remediere .

Masuri de diminuare a impactului asupra apei subterane, pe perioada functionarii:

- exploatarea rationala a resursei de apa, fara depasirea debitului maxim de exploatare; - optimizarea consumului de apa ;

- nu se vor evacua ape uzate neepurate in emisar ;

- se va monitoriza periodic calitatea apelor uzate evacuate, pentru a se verifica incadrarea lor in NTPA  002 ( HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, modificat si completat prin HG nr. 352/2005.

-intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a conductelor de transport şi de distribuţie a apei potabile şi a conductelor de transport al apelor uzate;

- monitorizarea periodică a stării de funcţionare a instalaţiilor cu care este dotata staţia de epurare ape uzate, astfel încât să fie asigurată funcţionarea optimă a acestora;

- remedierea urgentă a eventualelor disfuncţii ale instalaţiei de epurare a apelor uzate

- inspecţii periodice ale reţelei de canalizare pentru detectarea în timp util a disfuncţionalităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru remediere .

Masuri de diminuare a impactului asupra aerului  pe perioada functionarii: nu este cazul

Masuri de diminuare a impactului zgomotului si vibratiilor pe perioada functionarii

- limitarea vitezei  autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi;

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic;

- asigurarea echipamentelor de protecție acustică pentru personalul implicat în activitățile generatoare de zgomote si vibratii .

Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii : Nu este cazul

Investitia se afla la mai mult de 10 km de ariile natural protejate.

Masuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul sau apele de suprafaţă sau subterane prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate;

- în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere de rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).

Masuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric: Nu este cazul

Pe teritoriul acoperit de proiect sau in vecinatatea acestuia nu au fost identificate obiective arhitectonice sau arheologice importante.

Masuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea: Nu este cazul

Se estimeaza ca impactul proiectului atat in perioada de functionare cat si in perioada de constructie va fi nesemnificativ din punct de vedere al sanatatii populatiei Pentru radiaţii: nu este cazul

Masuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: Nu este cazul.

Măsuri prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 12/11.03.2019 emis de către Sistemul de Gospodăriere a Apelor Tulcea: nu prevede.

III.3. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Planul de inchidere trebuie va include minim:

  - planuri ale tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

  - orice masură de precauţie specifică necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului sau solului;

  - acolo unde este cazul, golirea completă de conţinutul potenţial poluator şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

  - eliminarea tuturor subsţantelor potenţial dăunătoare de pe amplasament şi eliminarea deşeurilor;

  - măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

- demolarea halelor /cladirilor,

- dezafectarea instalatiilor si redarea suprafetei ocupate circuitului natural.

- amplasamentul va fi eliberat de toate materialele si constructiile supra si subterane si va fi redat folosintei initiale (teren agricol), fie unei folosinte din aceeasi categorie cu cea care se va executa conform actualului proiect .

# IV.Condiţii care trebuie respectate

# 1.  În timpul realizării proiectului:

# a)condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

# lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

# se va semnala la A.P.M.Tulcea și S.G.A. Tulcea orice poluare a apelor  si/sau acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele producerii acesteia;

# toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea acestora;

# personalul va fi instruit ȋnainte de ȋnceperea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii.

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie.

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate.

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

# gestiunea deşeurilor generate din lucrările de execuţie a proiectului, se va realiza astfel:

# deşeuri municipale cod 20 03 01 – 0,75 t: colectate în pubele, prelute de către o societate specializată;

# deşeuri de ambalaje cod 15 01 01 , 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06 – 0,5t:colectate selectiv şi stocate în spaţiu special amenajat/recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate;

# deşeuri metalice cod 17 04 05, 17 04 07 – 0.4 t: stocate în spațiu special amenajat  în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate;

# deseuri cod 17 05 04 pamant rezultat din excavatii – 200 t stocat in cadrul organizarii de santier si se va utiiza la sistematizarea terenului.

# b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului,  după caz:

# In perioada realizării lucrărilor constructorul va trebui să adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse in raport.

# In timpul perioadei de execuţie a proiectului se va solicita constructorului indeplinirea următoarelor măsuri privind creşterea eficienţei energetice şi ameliorarea condiţiilor de mediu existente:

# utilizarea de tehnologii performante cu rol în reducerea timpului de execuţie, reducerea consumului de materiale şi reducerea consumului energetic;

# utilizarea unor materiale de construcţie care respectă standarde înalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantităţii de deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

# utilizarea de echipamente moderne, de ultimă generaţie, cu consum redus de combustibil sau utilizarea unor surse alternative de energie;

# utilizarea de materiale de construcţii provenite, pe cat posibil, din resurse locale pentru reducerea consumului de carburanţi necesar transportului de materii prime şi materiale;

# angajarea unei firme de specialitate care va monitoriza periodic impactul activităţilor de construcţie asupra mediului şi performanţele înregistrate în direcţia protecţiei mediului.

# c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

# organizarea de şantier va ocupa o suprafaţă cât mai redusă;

# organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform  prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare), facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

# se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

# se interzice amplasarea organizării de şantier şi a bazelor de producţie în apropierea zonelor locuite;

# se va avea în vedere limitarea la un număr cât mai mic de amplasamente pentru fronturile de lucru, pentru a determina reducerea emisiilor de poluanţi în mediul înconjurător;

# se vor folosi materiale şi utilaje care au agrement tehnic de specialitate,.

# Se va asigura respectarea următoarelor condiţii:

# pentru factorul de mediu aer:

# se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure protecţia atmosferei;

# minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

# pentru factorul de mediu apă:

# este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deşeuri in apele de suprafaţă sau subterane;

# este interzisă depozitarea de materii prime, materiale, deşeuri precum şi staţionarea utilajelor în albia cursurilor de apă;

# este interzisă eliminarea apelor uzate provenite de la organizarea de şantier inainte de a fi epurate corespunzător;

# pentru factorul de mediu sol/subsol:

# circulaţia cu mijloace auto se va face cu precădere pe căile de acces existente,

# se va evita decopertarea solului şi îndepǎrtarea vegetaţiei pe o suprafaţǎ mai mare decât cea strict necesarǎ,

# refacerea solului (daca este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţa initială;

# pentru efectuarea lucrărilor de construcţie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaţie, conform normelor impuse prin lege;

# este interzisă alimentarea cu carburanţi in cadrul fronturilor de lucru;

# se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, a utilajelor şi mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

# pentru gestionarea deşeurilor:

# gestionarea deşeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a tuturor tipurilor de deşeuri rezultate în timpul execuţiei proiectului;

# gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

# a) fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

# b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

# c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

# transportul deşeurilor rezultate în timpul execuţiei proiectului se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

# pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

# elaborarea, in conformitate cu legislatia in vigoare a unui Plan de prevenire a poluarilor accidentale şi numirea unei persoane responsabile cu protectia factorilor de mediu, atat in cadrul punctelor de lucru, cat şi in cadrul organizarii de santier.

# urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

# realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

# realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, în special cele privind regimul de viteză şi prioritate, amplasate astfel încât să permită participanţilor la trafic să le perceapă şi să acţioneze;

# verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

# verificarea la perioade normate, a instalaţiilor electrice, de aer comprimat, inflamabile, toxice şi periculoase, dacă funcţionează la parametrii optimi;

# pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente, se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

# anunţarea imediată, în caz de accidente, a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

# d) condiţii prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 12/11.03.2019 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea pentru proiectul „Incubator de afaceri în zona ITI-Delta Dunării pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în sectorul construcțiilor”, propus a se amplasa în intravilan Com. Frecăței, loc. Cataloi , T44, A705, L659, A703, nr. Cad. 35121, județul Tulcea:

- Beneficiarul va solicita și va obține toate avizele și autorizațiile necesare, conform prevederilor legale;

- Lucrările proiectate se vor corela funcțional sub aspect hidrotehnic cu lucrările existente sau programate în zonă;

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului și elaboratorului documentației tehnice de fundamentare;

- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri, revine constructorului;

- La terminarea lucrărilor terenurile afectate vor fi aduse la starea inițială;

- Montarea aparaturii de măsurare a volumelor de apă captate din subteran;

- În cazul schimbării soluției prezentate în documentația tehnică, se va solicita aviz modificator;

- În situația în care la execuția lucrărilor vor interveni  modificări ale proiectului de execuție, se va notifica suplimentarea acestor lucrări, cu 15 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pe baza unei documentații tehnice în vederea revizuirii actului de reglementare;

- După finalizarea lucrărilor, beneficiarul are obligația să solicite și să obțină Autorizația de Gospodărire a Apelor, în conformitate cu prevederile legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- Reînoinrea avizului se va solicita cu 60 de zile înainte de expirarea acestuia, în conformitate cu Ordinul 662/2006 al MMGA.

# 2.  În timpul exploatării:

# a)condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

# respectarea legislaţiei în domeniu.

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de funcţionare se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor generate din activitate;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de STAS 10009/88 pentru incinte industriale 65 Db, curba de zgomot Cz60

# b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz: beneficiarul are obligatia de a respecta toate măsurile propuse de specialişti pentru reducerea potenţialului impact identificat in urma activităţilor de monitorizare

# c)respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii: conform legislaţiei în vigoare.

# d) condiţii prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 12/11.03.2019 privind „proiectul „Incubator de afaceri în zona ITI-Delta Dunării pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în sectorul construcțiilor”, propus a se amplasa în intravilan Com. Frecăței, loc. Cataloi , T44, A705, L659, A703, nr. Cad. 35121, județul Tulcea –nu sunt specificate

# 3. Planul de monitorizare a mediului

| Nr.crt. | obiective | Indicator | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de implementare a investitiilor prevazute prin proiect |
| 1 | Protectia calitatii solului : Delimitarea terenurilor afectate direct de investitii | Masuratori topografice si delimitarea stricta a terenurilor afectate de investitii | anual | Titular |
| 2 | Protectia calitatii aerului -controlul emisiilor datorate utilajelor si mijloacelor de transport | Pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile | anual | Titular |
| 3 | Zgomot si vibratii | Masuratori periodice a nivelului de zgomot si vibratii la limita zonelor in care se construieste | Anual | Titular |
| Etapa de functionare a obiectivelor prevazute prin proiect |
| 4 | Managementul deseurilor | Cantitatile de deseuri generate, tratate , valorificate si eliminate pentru fiecare tip de deseu in parte | lunar | Titular |
| 5 | Ape uzate evacuate dupa epurare | Conform NTPA002: pH , temperatura, materii in suspensie , CBO5, CCOCr, azot amoniacal , detergenti | anual | Titular |
| 6 | Zgomot si vibratii | Masuratori periodice a nivelului de zgomot si vibratii la limita amplasamentului | Anual | Titular |

# Rezultatele monitorizării vor fi înregistrate şi raportate anual la Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea.

# 4.  În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare – demolarea halelor /cladirilor, dezafectarea instalatiilor si redarea suprafetei ocupate circuitului natural

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – la sfarsitul perioadei de functionare, amplasamentul va fi eliberat de toate materialele si constructiile supra si subterane si va fi redat folosintei initiale (teren agricol), fie unei folosinte din aceeasi categorie cu cea care se va executa conform actualului proiect;

# c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor – Nu este cazul

# V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

# Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate: Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass media, pe site-ul APM Tulcea, la sediul autorităţii publice administrative , pe site-ul şi la sediul Primăria Comunei Frecăței, astfel:

# depunerea solicitării

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:  afişare pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 05.02.2019;

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: publicare în ziarul „Obiectiv” din 07- 13.02.2019, afişat la sediul Primăriei Comunei Frecăței în data de 08.02.2019;

# încadrarea solicitării:

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: afişare la sediul și pe site-ul APM Tulcea în data de 08.04.2019;

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: publicare în ziarul „Delta” din 30.03.2019, afişat la sediul Primăriei Comunei Frecăței  în data de 02.04.2019; la sediul și pe site-ul Comunei Frecătei 02.04.2019;

# definirea domeniului evaluării

# Afişare îndrumar privind întocmirea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 14.08.2019;

# dezbaterea publică:

# Afişarea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 26.08.2019;

# Anunţul cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: afişat pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 26.08.2019;

# Anunţul titularului cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: publicare în ziarul „Delta” din 27.08.2019, afişat la sediul Primăriei Comunei Frecăței în data de 26.08.2019, afișat la sediul SC Lidas SRL în data de 26.08.2019; afişat la sediul şi pe site-ul Primăriei Comunei Frecăței din data 27.08.2019 ,

# Dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei Comunei Frecăței, judeţul Tulcea 07.10.2019. Nu s-a prezentat public interesat.

# decizia de emitere a acordului:

# Proiectul acordului de mediu a fost afisat pe site-ul APM Tulcea in data de 12.12.2019;

# Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: afişat pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 12.12.2019;

# Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: publicat în ziarul Delta din 07.12.2019, afişarea la sediul Primăriei Comunei Frecăței, în data de 06.12.2019, pe site-ul  Primăriei Comunei Frecăței in data de xxxxxxxxx;

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

La dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei Comunei Frecăței nu a participat public interesat.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu au fost înregistrate alte propuneri/observaţii ale publicului interesat, pe perioada de derularii etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Completarile au fost depuse în data de 14.11.2019; au fost mediatizate pe site-ul APM Tulcea/avizier în data de 21.11.2019 și analizate în CAT în data de 03.12.2019.

# La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică A.P.M. Tulcea în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

# După finalizarea investiţiei şi înainte de punerea în funcţiune a acesteia, se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu revizuită necesară funcţionării.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 41 din Legea 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei notificări

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

# Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor. În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

# Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

# Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

# Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările ulterioare şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Prezentul acord de mediu conţine 30 (treizeci) pagini și a fost redactat în trei exemplare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu					                      Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                          Calitatea Factorului de Mediu

ing. Simona CONSTANTNESCU				        ing. Elena MICU

A.A.A. .............. / ....................2019