PROIECT ACORD DE MEDIU

Ca urmare a cererii adresate de SC. DIMAS ACTIV SRL, cu sediul în localitatea Nuntași, județul Constanța, înregistrată la APM Tulcea cu nr 9256/05.08.2015, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Tulcea, în baza:

-Ordonanței de  urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, ,aprobată cu modificări și completări prin Legea  nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

-Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea  Agenției Naționale  pentru Protecția Mediului  și a instituțiilor publice aflate  în subordinea acesteia

-Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor  proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor ne. 135/2010 privind aprobarea metodologiei  de aplicare a evaluării impactului asupra mediului  pentru proiectele publice și private

-Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor  nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potențiale  ale palnurilor sau proiectelor  asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

-Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr.863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor  procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului,

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul  ariilor naturale protejate, conservarea  habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

”Reabilitare hale pentru creșterea puilor de carne, oraș Babadag, Județul Tulcea”

Titular: S.C. DIMAS ACTIV SRL

având amplasamentul:  în intravilanul localității Babadag , str. Ciucurovei, F.N., Județul Tulcea

în scopul stabilirii condițiilor și măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

I.DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRĂRILE PREVĂZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALAȚIILE ȘI ECHIPAMENTELE

Amplasament

Investiția va fi amplasată în intravilanul orașului Babadag ,parcela Cc17,tarlaua 2.

Firma S.C. DIMAS ACTIV SRL are drept de proprietate asupra terenului, dobândit în baza  procesului verbal de adjudecare prin licitatie, nr.6880/ 2009 .

Bilanț teritorial existent și propus:

• Suprafața terenului = 30811,28 mp

• Suprafața construită existentă = 11615,00

• Suprafața construită propusă = 12006,00 mp

• Suprafața desfășurată propusă = 12006,00 mp

• P.O.T. existent = P.O.T. propus = 38 %

• C.U.T. existent = C.U.T. propus = 0,38

Terenul are urmatoarele vecinătăți:

-la Nord: Consiliul local Babadag

-la Est: Consiliul local Babadag

-la Sud: drum de exploatare (acces din str. Ciucurovei)

-la Vest: Consiliul local Babadag

Capacitatea viitoarei ferme de pui va fi:6 hale x 14 000 pui/hala/ciclu = 84 000 pui/ciclu;

Densitatea medie :33 kg pui/mp;

Numar cicluri de producție/an:cca. 6;

Rata mortalității : cca. 2%;

Greutate medie la finalul ciclului : cca 2,2 kg;

Productie anuală estimată: 1 086 624 kg pui în viu livrați pentru abatorizare.

Puii sunt crescuți de la 1-42 zile, greutatea medie la sacrificare fiind de cca. 2,2 kg.

Un ciclu complet se compune din 42 zile de creștere și 15-18 zile vid sanitar, ceea ce înseamnă că într-un an se pot derula cca.6 cicluri de creștere.

În conformitate cu cerințele europene de bunăstare a animalelor, puii sunt crescuți la sol, pe așternut de paie.

Situatia existenta

În prezent, pe terenul pe care se va realiza investiția, se găsesc 10 construcții care au avut destinația de adăposturi pentru creșterea găinilor pentru ouă , o clădire cu destinația de sediu administrativ, un rezervor de apă, platformă betonată pentru depozitare dejecții, alei de acces.

Descrierea investitiei

Pentru asigurarea unei funcționări optime a viitoarei ferme avicole, se propun următoarele  lucrări de reabilitare a construcțiilor acestei foste ferme de pui și realizarea următoarelor investiții:

1.	-reabilitarea a 6 hale (C10, C14, C16, C18, C20, C22), pentru a putea fi folosite ca adăpost pentru pui;

2.	-reabilitarea a 4 hale (C1, C4, C6, C8), ce vor fi folosite ca magazii(1 pentru depozitarea paielor, 2 pentru depozitarea grâului, cea de-a 4-a va fi folosită pentru diverse);

3.	-reabilitarea și compartimentarea unei hale (C25), pentru a fi folosită ca sediu administrativ;

4.	-reabilitarea rezervorului de apă semiîngropat;

5.	-construirea unui bazin betonat de colectare apă uzată tehnologică;

6.	-construirea unui bazin betonat, pentru colectarea apei uzate menajere;

7.	-reabilitarea și extinderea platformei de dejecții;

8.	-construirea împrejmuirii fermei.

9.	–refacere alei de acces

10.	-construirea rețelelor de utilități

Lucrarile de reabilitare și construire vor consta în:

1.	Halele pentru adăpost (C10,C14,C16,C18,C20,C22)

Halele existente au o suprafață de 1105 mp. fiecare, cu o suprafață utilă de 994,5 mp.  Suprafața de 915 mp este alocată creșterii puilor, restul de 79,5 mp. fiind folosiți pentru camera tehnică, amplasată la intrarea în fiecare hală.

Pentru reabilitatarea acestor clădiri, beneficiarul va păstra fundațiile, va reface hidroizolația la acoperiș, va reabilita pereții exteriori prin refacerea tencuielii, va monta la interior panouri termoizolante și va monta tâmplăria exterioară. Pardoseala va fi reabilitată și se va executa izolație cu polistiren în vederea montării conductelor pentru distribuția agentului termic (s-a optat pentru încălzire și prin pardoseală).

2.	Hale magazii(C1,C4,C6,C8)

Halele existente au, fiecare, o suprafață de 1105 mp, cu o suprafață utilă de 994,5 mp. Aceste hale vor folosi la depozitarea cerealelor și a paielor. Pentru aceste hale se propune montarea tâmplăriei exterioare.

3.	Spații anexă (C25)

Construcția are o suprafață de 258 mp.

Pentru reabilitare se va reface tencuiala interioară și exterioară, stratul izolator al acoperișului va fi refăcut cu polistiren și material bituminos.

În prezent, nu există o compartimentare, astfel că aceasta va fi executată pentru îndeplinirea functiunilor necesare:

-filtru sanitar(pentru personalul angajat)-68,94 mp

-birou medic veterinar-44 mp

-laborator și depozit medicamente-56,99 mp

-încăpere pentru paza și holuri acces-43,0 mp.

În zona vestiarelor și în laborator vor fi executate finisaje cu plăci ceramice. În rest, se va aplica vopsea siliconică.

4.  Reabilitarea rezervorului de apă semiîngropat (existent)

Bazinul existent pe amplasament este betonat , semiîngropat , cu o capacitate de cca . 200 mc și va fi folosit pentru menținerea rezervei de apă. Pentru reabilitare , va fi curățat la interior , platforma și pereții vor fi impermeabilizați ,se va înlocui capacul gurii de vizitare și se va aplica un strat de vopsea rezistentă la exterior.

5. Construirea unui bazin betonat de colectare apă uzată tehnologică (constructie nouă)

Bazinul va fi executat subteran ,din beton armat și va avea o capacitate de 60 mc.

6. Construirea unui bazin betonat, pentru colectarea apei uzate menajere (constructie nouă)

Bazinul va fi executat subteran ,din beton armat  și va avea o capacitate de cca 2 mc.

7. Reabilitarea și extinderea platformei de dejecții (constructie existentă)

Actuala platformă are dimensiunile 68,9m x 11 m (S.construită = 758 mp).

Din calcule a rezultat că suprafața actualei platforme nu va face față capacității fermei astfel că necesită o extindere. Dimensiunile platformei extise vor fi :68,9m x 14,2m ,ceea ce înseamnă o suprafata totală de 978 mp.

Platforma va fi impermeabilizată ,va avea panta (de cca 2grd.)  către rigola de colectare ape, ce  o mărginește , ape ce vor fi dirijate către bazinul de colectare apa uzată tehnologică.

Platforma va fi împrejmuită pe trei laturi cu BCA, până  la înălțimea de 1,8 m și va avea o capacitate de stocare pentru o perioada de cca. 5,5 luni. Capacitatea maximă de depozitare este de cca. 1760 mc.

8. Construirea împrejmuirii fermei (construcție nouă)

Pe fundație de beton se vor monta stâlpi metalici de susținere și plasă industrială.  Împrejmuirea va avea o lungime de cca. 800 ml.

9.	Refacere aleile de acces

La intrarea în fermă se vor face amenajările necesare amplasării filtrului sanitar auto constând din executia, pe toata lațimea aleii de acces, a unei adâncituri cu adâncimea maximă de 30 cm, panta cuvei fiind astfel calculată încât să permită traversarea în condiții de siguranță a filtrului, de către mijloacele de transport.

Căile de acces, executate din beton, cu o suprafață totală de 1000 mp, vor fi:

-aleea principală- de la poarta fermei catre cele 6 adăposturi;

-alei secundare de acces către sediul administrativ, halele de depozitare, platforma de depozitare a dejecțiilor, gospodăria de apă.

Nu sunt prevăzute locuri de parcare în interiorul fermei.

10.	Construirea rețelelor de utilități

Pe amplasament nu există rețele de utilități. Pentru buna funcționare a viitoarei ferme se propune realizarea următoarelor:

Energie electrică

Ferma se va alimenta cu energie electrică din rețeaua de medie tensiune aflată în apropiere, printr-o stație de transformare ce va alimenta un tablou electric general. Cel mai apropiat stâlp de la care se poate face racordarea este la 25 m depărtare de limita amplasamentului. Pentru branșare se vor executa următoarele lucrări:

-se va monta o stație de transformare și 2 stâlpi de susținere, pe amplasament;

-se va executa o rețea LEA de la stâlpul existent cel mai apropiat, prin intermediu celor 2 stâlpi propuși, până la postul de transformare de 300 kwA. Lungimea acesteia va fi de 40 m. Postul de transformare va alimenta tabloul general.

Pentru cazurile de avarii , va fi achiziționat un generator electric, amplasat în dreptul halei C10, la limita proprietății.

Apa

Pentru asigurarea necesarului de apă pe amplasament, va fi executat un foraj cu adâncimea maximă de 100 m, de unde, prin pompare, apa va fi stocată într-un rezervor cu o capacitate de 200 mc, iar de aici, apa va fi distribuită la consumatori printr-un sistem intern de tuburi PVC. Pentru mentinerea presiunii în rețea va fi achizitionat un hidrofor. Hidroforul va fi de tip Metabo ,cu o putere de 1300 W ,debit maxim de 4000 l/min ,presiune maxima de 4,8 barr . Se va executa un camin de vizitare și vor fi montate apometre pentru monitorizarea consumului de apă.

Apa va fi pompata din puț printr-o conductă de 50 mm, cu o lungime de 20 ml.

Pompele vor fi de tip Grundfoss 7-40 ,cu capacitatea de 7 mc/h (va exista o pompa activă și una de rezervă).

Lângă puț se va monta o stație de dezinfecție apă cu ultraviolet și clorinare și un grup electrogen pentru cazurile de întrerupere a energiei electrice.

Pentru a asigura protecția sursei de apă în zona captării se vor lua urmatoarele măsuri:

- împrejmuirea ei cu gard de plasă

- marcarea limitelor zonei de protecție sanitară de către deținător, cu plăcuțe avertizoare cu mentiunea ,,Zonă de protecție sanitară”;

- interzicerea persoanelor neautorizate în zona de protecție;

- interzicerea depozitării gunoaielor.

Distribuția apei la consumatorii tehnologici din halele de crestere intensivă a puilor de carne se va face prin intermediul unui sistem intern de conducte, executat din PEHD cu D=50 mm, amplasat subteran, cu o lungime de 215 ml. Rețeaua exterioară de apă se va monta îngropat, pe pat de nisip la cota 0,8m – 1,0 m, pentru preîntâmpinarea înghețului.

Conductele  de distribuție apă potabilă vor fi realizate din polietilenă de înaltă densitate.

Branșamentele de apă potabilă/tehnologică la fiecare hală se vor face separat printr-un cămin de branșament dotat cu vane de secționare.

Fiecare hală va fi prevăzuta cu propriul racord pentru alimentare cu apa în scop tehnologic.

Evacuare apă uzată

Apele uzate rezultate de pe amplasament sunt ape uzate tehnologice și ape uzate menajere. Pentru apele uzate tehnologice se propune construirea unui bazin betonat, cu o capacitate de 60 mc, racordat la un sistem de conducte PEHD ,D= 40mm.

Pentru apele uzate menajere se propune construirea unui bazin betonat, cu o capacitate de 2 mc, racordat la un sistem de conducte PEHD,D= 40mm.

Colectarea apelor pluviale se va face în rigole,ce vor dirija apa către șanțurile de scurgere ce vor fi executate în zonă.

INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE

Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor fi folosite sunt:

1.	siloz  furaje concentrate-va avea o capacitate de stocare de cca. 20 t, metalic, cilindric, cu un diametru de 2,7 m și o înălțime de 8,36 m.

2.	 siloz pentru depozitare grâu ,cu o capacitate de cca . 10 t (va fi adoptat sistemul de hrănire combinat furaj-grâu integral) .

Umplerea silozurilor se realizează pneumatic.

Silozurile sunt amplasate în spațiile dintre hale ,la capatul fiecarei hale;

3. sistemul de hrănire- un transportor spiralat de furaje va asigura aducerea hranei din siloz în hală, în spațiile de hrănire. Sistemul este acționat automat când hrănitorile sunt goale. Pentru respectarea normelor, sistemul de hrănire se va dispune pe 3 linii, fiecare cu câte 109 hrănitori/linie.

4. sistemul de adăpare-format din cate 5 linii pe hală ; numărul total de picurători în hală fiind de 1584. Sistemul va fi prevăzut cu tablou pentru controlul apei, cu filtru. Prin sistemul de adăpare va fi administrată și medicația pentru păsări.

5. sistemul de ventilație- se vor monta câte 4 ventilatoare, cu o putere de 43 000 kW și 2 ventilatoare cu o putere de 20 000 kW ,în fiecare hală, acționate automat prin intermediul unui sistem de control al procesului de încălzire-răcire. Sistemul de admisie a aerului constă în 48 guri de admisie a aerului, în fiecare hală și va fi prevăzut cu control automat.

6.sistemul de încălzire- are două componente:

-încălzirea prin pardoseală;

-încălzire prin panouri termice amplasate pe pereții halelor.

Agentul termic necesar încălzirii va fi asigurat de către centralele termice amplasate în camera tehnică a fiecărei hale, centrale ce vor folosi combustibil solid. Pentru dispersia noxelor, fiecare centrală va avea un coș de dispersie cu H=4,5 m și D= 0,350 m. Încălzirea și apa caldă necesare în spațiul anexă vor fi furnizate de către agentul termic provenit de la  centrala termică a unei hale.

7. sistemul de răcire-format dintr-o pompă submersibilă și un sistem de panouri de răcire , amplasate pe pereții halelor , ce vor fi acționate de la  panoul de comandă din camera tehnică.

8. sistemul de iluminat-va fi dispus pe două linii/hală, fiecare cu câte 30 becuri.

9. sistemul de alarmare- în fiecare hală va fi instalată o unitate de comunicare de tip AG Box ,cu rolul de a sesiza orice avarie a sistemelor ce asigură condițiile de viață pentru pui.

Flux tehnologic

Ciclu de crestere a puilor dureaza 8 saptamani (42 de zile pentru crestere si 14-18 zile pentru igienizare) timp in care in cadrul fermei se desfasoara urmatoarele activitati:

Pregatirea adapostului

Asternutul permanent (“pat uscat”) constituit din paie care sunt aduse de la

societatile agricole din zona si sunt  depozitate in incinta fermei unde exista o magazie de depozitare paie.Dupa tocare(ferma este dotata cu un tocator) asternutul este introdus in hala si improspatat manual dupa golirea halei (la 40-42 zile) si igienizare.

Asternutul este format din paie foarte curate, in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp. Astfel, vara grosimea asternutului este de 7 cm iar in timpul iernii este de 10 cm.

Pregatirea pentru popularea halelor se face cu cel putin 3 zile inainte.

Cerintele pentru microclimat sunt:

1)-temperatura indicata este de 33-34 grd C ,dupa prima saptamana aceasta ajunge la cca 30 grd.C.O importanta deosebita o are sistemul de incalzire in pardoseala , acesta asigurand temperatura necesara , cu costuri minime;

2)-umiditatea relativa recomandata este de 55-60%. Umiditatea, in functie de varsta puilor si de temperatura interioara, se recomanda a fi conform tabelului de mai jos :

| Varsta (zile) | Temperatura(grd.C)/Umiditate |
| --- | --- |
|  | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |  |
| 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 |  |
| 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 |  |
| 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 |  |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 8 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 |  |

3)-Sistemul de incalzire al halelor va asigura un confort maxim pentru pasari , cu consumuri minime.In camera tehnica a fiecarei hale se monteaza o centrala termica ce va functiona cu combustibil solid.Agentul termic va fi trimis printr-un sistem de distributie montat sub nivelul pardoselii si unul format din convectoare montate pe peretii laterali ai halei.Cele doua surse vor functiona concomitant pana in ziua 21 ,dupa care se va utiliza doar sistemul de incalzire prin pardoseala.Se reduce astfel , cu pana la 35 % consumul de combustibil si se obtine un nivel optim al temperaturii necesare pasarilor.

4)-sistemul de ventilatie practicat in ferma este un sistem combinat intre ventilatie tunel si ventilatie de coama ,acesta asigurand o concentratie scazuta a gazelor nocive. Gazele nocive sunt emanatii gazoase care provin din degradarea organica a dejectiilor si ca rezultat al proceselor fiziologice ale pasarilor .

In halele de pui de gaina se admit urmatoarele concentratii maxime de gaze nocive:

- amoniac ; 0,0025 % ;

- hidrogen sulfurat : 0,004 % ;

- bioxid de carbon 0,5 – 0,6 % ;

- metan 5 %

Se recomanda pentru ventilatie, in functie de temperatura exterioara si varsta puilor de carne, valorile din tabelul urmator :

| Metri cubi / ora / pasare |
| --- |
| Temperatura exterioara ( grd. C) | Saptamana1 | Saptamana 3 | Saptamana 6 |
| 35 | 2 | 4 | 7-10 |
| 20 | 1,4 | 3 | 5-6 |
| 10 | 0,8 | 2 | 4 |
| 0 | 0,6 | 1 | 2-3 |
| -10 | 0,1 | 0,8 | 1,2 |

Viteza maxima a curentilor de aer in halele pentru pui corelata cu varsta acestora si temperatura adapostului este :

- pui 1-10 zile la o temperatura de 28-30 grd. C ; v= 0,05 –0,1m/sec ;

- pui 10- 20 zile la o temperatura de 23 –270 C; v= 0,1 – 0,2 m/sec ;

- pui 20 – 42 zile la o temperatura de 21-23 0 C ; v= 0,2 – 0 ,5m/sec ;

4)-sistemul de racire trebuie sa mentina o temperatura constanta in hale. Este alcatuit dintr-o pompa submersibila si un sistem de panouri de racire (fiecare cu o suprafata de 65 mp), actionate automat .

Panourile sunt dispuse pe peretii laterali ai halei ,iar panoul de comanda este amplasat in camera tehnica .

5)-sistemul de iluminat sa aiba densitatea de cel putin 20 lucsi/mp, pentru ca puii sa depisteze usor sursa de hranire si adapare.

Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne.

Astfel , programul de lumina recomandat va fi :

- primele doua saptamani : 1 ora intuneric ; 23 de ore lumina

- saptamana 3-6 : 4 ore intuneric, 20 ore de lumina .

Popularea halei

Ferma avicola Babadag va dispune de 6 hale pentru adapostirea puilor.

Fiecare hala va putea adaposti 14 000 pui/serie astfel incat sa fie respectata densitatea de 33 kg/mp.

Preluarea de la terti a puilor de o zi si transportul acestora de la statia de incubatie in halele de productie , se face cu autospeciale prevazute cu sursa proprie de incalzire si ventilatie, in ladite speciale.

Mijloacele de transport sunt ale furnizorului puilor de o zi.

Puii de gaina, in sistem intensiv de crestere, se introduc in halele de crestere, la varsta de o zi. Acestia se repartizeaza in halele pregatite corespunzator,  respectand densitatile.

La fermele de productie a puilor de carne, densitatea medie in cazul cresterii la sol este :

- pui cu varsta de 1- 30 zile = 24 pui/mp ;

- pui cu varsta de 30- 42 zile = 20 pui/mp .

Daca densitatea puilor este mai mare decat cea tehnologica normala, mortalitatea poate creste, iar dezvoltarea lor va avea de suferit.

Cresterea puilor destinati productiei de carne, pe toata perioada de viata, pana la livrare, se face in sistem intensiv, la sol, pe asternut permanent.

Toate halele sunt dotate cu instalatii automate pentru apa, administrare medicamente, reglare parametri microclimat: temperatura, ventilatie, umiditate si lumina. Puilor de o zi li se asigura cresterea pana la 42 de zile , cand ating greutatea de cca.2,2 kg, apoi sunt transferati la abator pentru sacrificare.

Furajarea

Sistemul de furajare al puilor va fi cel pe baza de retete corespunzatoare perioadei de crestere a puilor , retete ce contin furaj concentrat si grau furajer,in proportie de 65/35.

Conform literaturii de specialitate,consumul maxim in cazul furajarii controlate este de 3,8 kg/pui/ciclu.Din calcul reiese ca sunt necesare:

6 x 14 000 x 3,8 x 6 cicluri = 1 915 200 kg

Din care:

-furaj concentrat: 1 915 200 x 0,65 = 1 244 880 kg

-grau furajer : 1 915 200 x 0,35 = 670 320 kg

Retetele de furajare, se vor fabrica in functie de varsta puilor.

Pe parcursul cresterii, puiul va primi urmatoarele retete de furaj :

a. « demaraj » furaj ce se da puilor in prima perioada de crestere si care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a intregii perioade ;

b. « crestere » furaj ce se da puilor in perioada cea mai lunga si care constituie 60% din cantitatea de furajare a intregii perioade;

c. « finisare » furaj ce se da puilor in ultima parte a ciclului de crestere si ingrasare si reprezinta 20 % din cantitatea totala de furaje ce revin pe cap de pui broiler.

Cele doua componente(furaj concentrat si grau furajer) sunt depozitate in cele doua buncare metalice exterioare ,unul de 20 t(pentru furaj concentrat) unul de 10 t(pentru grau furajer).

Instalatia de furajare este alimentata cu ajutorul unui transportor spiralat care aduce furajul in cele 3 linii de furajare , fiecare avand cate 109 si hranitori.Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controleaza numarul zilnic de furajari.Un sistem de mixare asigura amestecul dintre furajul concentrat si graul furajer ,dozajul facandu-se automat.

Adaparea

Adaparea puilor se face cu adapatori tip niplu cu picurator. Adapatorile asigura permanent apa proaspata adecvata, temperatura apei fiind cuprinsa intre 18 – 20 grade, in primele 5 zile. Distanta maxima pe care o parcurge un pui pana la adapatori nu trebuie sa depaseasca 2m.

Cantitatea de apa necesara puilor pentru carne, este mai mare cu 50% pana la 100% decat cantitatea de nutreturi consumata zilnic, la temperaturi tehnologice, controlate ale aerului.

Adaparea se realizeaza cu picuratoare care sunt puse in functiune la atingerea de catre ciocul pasarii ; sistemul de alimentare a dispozitivelor se face printr-un sistem de tevi de distributie a apei in lungul halei.

Prin sistemul de aductie (format din conducte de polipropilena) apa ajunge in hala , trece prin filtrul de apa ,apoi este distribuita in cele 5 linii de adapare , pe care sunt montate adapatorile cu picurator.Fiecare hala va fi dotata cu un numar de 1584 picuratori.

Depopularea halei

Durata de exploatare a halei pentru o serie de pui carne este de 8 saptamani, din care: 6 saptamani sunt necesare pentru perioada de crestere a puilor si 2 saptamani sunt necesare pentru operatiunile de depopulare, spalare, dezinfectie si repaus sanitar. La sfarsitul perioadei de crestere a puilor, acestia sunt transportati la abator pentru sacrificare.

Evacuarea asternutului permanent

Evacuarea patului de crestere (pat in care sunt inglobate dejectii si resturi de furaj)se face periodic  , la depopularea halelor, respectiv la sfarsitul unei perioade de crestere.

Pardoseala halelor de crestere a pasarilor este realizata din beton, iar sub pardoseala este instalat sistemul de incalzire ,ceea ce face ca patul de crestere sa fie uscat ,in stare solida.

Evacuarea patului uzat(dejectii+asternut) din hale se va realizeaza mecanic.

Deseurile sunt colectate pe suprafete betonate la capetele halelor, de unde  sunt transportate la platforma betonata de pe amplasamentul fermei ,cu ajutorul incarcatorului frantal.

Dejectiile aviare sunt depozitate pe platforma amenajata pentru stabilizare,  dupa care sunt valorificate ca ingrasamant pe terenurile agricole.

Platforma de depozitare temporara a asternutului uzat are o capacitate de depozitare de 5,5 luni si este prevazuta cu ziduri pe trei laturi ,cu panta pentru scurgerea eventualelor lichide in  rigola ce directioneaza lichidele catre bazinul de apa uzata tehnologica.

Igienizarea halelor si vidul sanitar

Dupa depopulare ,cladirile , echipamentele , tot ceea ce vine in contact cu puii se curata si se decontamineaza. Executarea corecta a acestor lucrari influenteaza ,in mare masura ,sanatatea puilor introdusi in spatiile de crestere.

Din punct de vedere al etapelor ce trebuiesc parcurse pentru o corecta decontaminare ,trebuie respectata urmatoarea ordine de executie a lucrarilor:

-evacuarea mecanica a asternutului existent

-spalarea halei (tavan,utilaje,pardoseala,buncare de furajare,ventilatoare , alei de deservire)

-repararea si inspectarea echipamentului tehnologic

-aspersie cu solutie decontaminanta

-termonebulizare

-introducerea asternutului in adapost

-aspersie cu solutie decontaminanta

-reglaje hala si termoizolatie termica

-termonebulizare.

La finalul lucrarilor ,hala trebuie lasta intr-o perioada de vid sanitar de cel putin 2 zile.

II. MOTIVELE ȘI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

1.	Modul de încadrare în planul de urbanism  și amenajare a teritoriului.

Amplasamentul proiectului este în intravilanul localității Babadag, pe un teren proprietate private, cu folosința actuală ”curți construcții”, conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.47 din 03.08.2015, emis de U.A.T. Oraș Babadag. Destinația propusă prin certificatul de urbanism este de ”ferme avicole, alte ferme zootehnice, reparații, consolidări, modernizări ale unităților existente cu păstrarea funcțiunii inițiale.

2.	Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternative de realizare a proiectului inclusiv tehnologică și de amplasament. Fiecare dintre activitățile variate care formează managementul de fermă pot să contribuie, potențial, la o realizare globală a unei bune performanțe în ceea ce privește mediul. Este deci important ca proiectul să se realizeze după studierea și analiza:

* locației și aspectelor spațiale

* sunt identificate și implementate educația și calificarea

* activitățile sunt planificate adecvat

* sunt monitorizate intrările și deșeurile

* sunt stabilite procedurile de urgență

* este implementat un program de reparații și întreținere.

Managerul și personalul trebuie să analizeze și evalueze regulat aceste activități astfel ca orice dezvoltare și ameliorări viitoare să poată fi identificate și implementate.

Aspectele legate de alegerea locației și spațiu sunt importante,deoarece deseori impactul de mediu al fermei este parțial datorat unei dispuneri spațiale nefavorabile a activităților pe locația fermei. Aceasta poate conduce la transport și activități adiționale care nu sunt necesare.

Titularul proiectului nu a facut precizari cu privire la alte alternative studiate cu privire la locație. Aceasta a fost stabilită după potențialul pieței,dar și pentru că pe amplasament exista deja o infrastructură adecvată, ceea ce reduce costurile acestei investiții.

Trebuie precizat că amplasarea acestei ferme se supune L204/2008, art 2. Legea  204/2008 prevede protejarea exploatațiilor agricole,prin păstrarea amplasamentelor exploatațiilor agricole care au fost înființate și au fost autorizate să funcționeze. Conform art.2, ferma beneficiază de prevederile acestei legi-ferma de păsări ce este situată pe amplasamentul fostelor ferme.

Alegerea soluției de alimentare cu apă din foraj de adâncime (nu din rețeaua de alimentare cu apa potabilă ),  a fost făcută datorită cerințelor referitoare la accesarea fondurilor europene. Este de preferat ca investiția să aibă sursă proprie de apă, care nu poate fi întreruptă și care are o calitate constantă.

3.	Încadrarea în BAT, BREF

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de productie Ciclu de productie (zile): 39 – 45 Serii pe an: 5÷8 | 42 zile 6 serii/an | Conform BAT |
| Greutatea (kg) : 1,85 – 2,15 |  |  |
| Raportul de conversie al hranei : 1,85 |  |  |
| Greutate (kg/m2 ) : 30 - 37 |  |  |
| Igienizare Dupa fiecare ciclu halele sunt complet curatate si dezinfectate. Durata acestei perioade variaza intre o saptamana si doua saptamani (Finlanda, UK) sau chiar 3 saptamani (Irlanda). | Perioada de igienizare hale : 14-18 zile Operatiunea de igienizare cu urmatoarele etape: - curatenia mecanica – 2 zile ; - spalarea hidromecanica a tuturor suprafetelor interioare si exterioare (pardoseli, pereti interiori si exteriori, tavane, tubulatura si utilaje) pana la indepartarea totala a murdariei si a prafului-2 zile; -reparatia si inspectia echipamentelor -10 zile; - dezinfectia cu solutie lichida -2 zile; - termonebulizare -2 zile; -introducerea asternutului in adapost; -decontaminare hala+asternut-1 zi; -reglaje hala si termoizolatie-3 zile; -termonebulizare-1 zi; -vid sanitar – 2 zile | Conform BAT |
| Halele traditionale pentru cresterea intensiva a pasarilor pentru carne sunt constructii simple, inchise,din beton,fara ferestere si cu sistem de iluminat,izolate termic si ventilate fortat. Cladirile mai pot fi construite si fara pereti laterali(cu perdele de jaluzele);ventilatia fortata (pe principiul presiunii negative)este pe principiul clapetelor si al valvelor de admisie aer.Suplimentar se pot pune clapete de ventilatie pe deschideri in creasta acoperisului.Astfel se asigura zona in care sunt pasarile cu un plus de circulatie a aerului in timpul verilor caniculare | Constructii din beton ,fara ferestre ,cu sistem de iluminat ,izolate termic ,admisie aer prin clapete , ventilatie fortata. Climatizarea halelor este controlata de catre computer. | Conform BAT |
| Cladirile inchise au incalzitoare pe pacura sau gaz pentru a incalzi toata hala ; radiatoarele sunt folosite pentru incalzire zonala in halele construite pentru ventilatie deschisa.Iluminatul artificial si/sau un sistem de combinare a luminii naturale cu cea artificiala este necesar. | Cladirile au 2 sisteme de incalzire: -incalzire prin pardoseala; -incalzire prin convectoare. Agentul termic este asigurat de centralele cu combustibil solid. In hale exista iluminat artificial. | Conform BAT |
| Adaposturi-densitate de populare Pasarile sunt tinute in culcusuri(paie maruntite,rumegus de lemn sau hartie maruntita),imprastiate pe intreaga podea a halei, care este construita din beton.Dejectiile sunt indepartate la sfarsitul fiecarei perioade de crestere .Se folosesc sisteme de hranire si adapare automatizate.Pasarile sunt hranite cu proteine brute adaptate.Densitatea este intre 18 si 24 pasari pe mp.Densitatea se mai masoara si in kg in viu/mp,dar acest parametru este variabil.Halele pot avea intre 20 000 si 40 000 pasari. | Pasarile sunt crescute pe asternut de paie , care este indepartat la finalul fiecarui ciclu.Densitatea de populare este de 13,65 pasari/mp. Hranirea si adaparea se fac automat si sunt controlate de calculator | Conform BAT |
| Stocare dejectii: Dejectiile solide sau din asternutul halelor sunt transportate cu un incarcator frontal sau banda transportoare si depuse pe platforma de beton impermeabila in zona deschisa sau acoperita. Depozitul poate fi echipat cu pereti laterali pentru a preveni imprastierea materialului sau a apei de ploaie.Aceste constructii sunt adesea conectate la un rezervor efluent pentru a stoca separat portiunea de lichid.Rezervorul poate fi golit in mod regulat sau continutul poate fi mutat catre un depozit destinat. | Asternutul uzat care inglobeaza dejectii este transportat la finele unui ciclu, cu transportorul frontal, la platforma de depozitare dejectii ,care este inconjurata pe trei laturi cu pereti .Platforma are panta de 2% pentru dirijarea fractiilor lichide la rigola ce este legata la rezervorul de colectareapa uzata tehnologica.Din rezervor ,apa este vidanjata periodic si trimisa la o statie de epurare. | Conform BAT |
| In fermele de pasari se impune a mentine dejectiile in forma uscata pentru a reduce emisiile de amoniac si pentru o mai usoara manevrare sau manipulare. | In ferma se practica incalzirea prin pardoseala ,ceea ce duce la mentinerea in stare uscata a asternutului ,respectiv la diminuarea emisiilor de amoniac cu cca .30%. | Conform BAT |
| Consumuri in cresterea intensiva a puilor de carne: Consumul de apa: -ratia medie de apa/furaj (l/kg):1-1,9; -consumul de apa /ciclu(l/cap/ciclu): 4,5-11; -consumul anual de apa(l/pasare/an):40-70 -consumul estimativ de apa pentru curatarea halelor(mc apa/mp):0,002-0,02; -(mc apa/mp/an):0,012-0,12 | Ratie medie apa/furaj :1,7L/Kg Consum apa /ciclu: 10,3l/pui/ciclu Consum anual de apa:61,8 l/pui/an Consum estimativ de apa pt curatarea halelor: 0,001 mc/mp Consumpa pt curatare/an: 0,006 mc/mp/an |  |
| Tehnici de reducere a consumului de apa: -curatarea halelor si a echipamentelor la sfarsitul fiecarei perioade de carestere cu jeturi de apa sub presiune.Este importanta stabilirea unui echilibru intre igienizare si utilizarea pe cat posibil, a unei cantitati minime de apa; -calibrarea regulata a instalatiilor de adapare pentru evitarea pierderilor; -inregistrarea consumului de apa si detectarea si repararea defectiunilor ce genereaza scurgeri. |  | Conform BAT |
| Apa uzata tehnologica: In fermele avicole se recomanda depozitarea/mentinerea dejectiilor in stare uscata pentru a reduce emisiile de amoniac.Apa uzata este stocata in bazine separate,poate fi aplicata pe teren agricol in cantitati reduse , amestecata cu apa de irigatii,sau poate fi tratata ulterior(BAT cap2 ) | Prin folosirea incalzirii prin pardoseala ,este realizata cerinta de mentinere a dejectiilor in stare uscata. Platforma de depozitare dejectii este racordata la bazinul de colectare apa uzata tehnologica.Acest bazin este vidanjat periodic ,iar apa este preluata de catre o firma autorizata. | Conform BAT |
| Consum de energie: La fermele pentru pui de carne, consumul principal are loc in urmatoarele zone: -incalzire locala in faza initiala a ciclului care se ; cu incalzitoare cu aer cald; -distributia si uneori pregatirea furajelor; -ventilatia halelor , care uneori variaza in perioadele de iarna si de vara de la 2000 la 12 000 mc/h la 1000 capete. Consumul total de energie(la peste 200 000 produse/an):0,03-0,046(kwh/pui/zi) energie folosita. | Ferma foloseste energie pentru: -distributie furaje -ventilatie Consum :0,043 kw/pui/zi |  |
| Monitorizarea regulata a consumului de apa ,a consumului de energie(gaz, electricitate, combustibil),cantitatile de hrana pentru animale, reziduurile aparute si aplicarea in teren a fertilizatorilor anorganici si dejectiilor va constitui baza pentru analiza si evaluare. Monitorizarea ar trebui sa ajute in identificarea de situatii anormale si permite ca sa fie intreprinse actiuni corespunzatoare. |  | Conform BAT |
| Existenta unui plan pentru evenimente neprevazute care sa includa: -un plan al fermei aratand sitemele de drenaj si surse de apa; -detalii despre echipamente disponibile in ferma, sau disponibile la cerere,care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare(ex.pentru stoparea drenajelor din camp,canale cu stavilar, ecrane de spuma pentru retinerea pierderilor petroliere din scurgeri); -numere de telefon de la serviciile de urgenta si autoritati ,si altele ,cum ar fi de la proprietarii de teren din aval si de la analistii in probleme de apa; -planuri de actiune pentru anumite evenimente potentiale ,cum ar fi :incendii , scurgeri de la depozitele de dejectii si pierderi de produse petroliere prin scurgeri. | Va fi intocmit Planul pentru situatii de urgenta |  |
| Managementul nutritional-consecinte semnificative in reducerea emisiilor poluante: Masurile nutritionale cauta sa reduca cantitatea de pirderi de azot din azotul nedigerat sau catabolizat, care este eliminat apoi prin urina. Se pot distinge doua tipuri de tehnici ,si acestea sunt: 1)Imbunatatin caracteristicile hranei: -aplicare de nivele joase de proteine, utilizarea de aminoacizi si compusi inruditi ; -aplicarea de nivele joase de fosfor; -utilizarea de enzime; -aplicarea rationala de substante pentru promovarea cresterii; -utilizarea sporita a materiilor prime digerabile. 2)Formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si aminoacizi digerabili(urmand conceptul proteinei ideale). | Pasarile vor fi hranite cu retete prestabilite , functie de perioda de crestere.A fost adoptata solutia hranirii in trei faze. | Conform BAT |
| Pentru pasari pentru carne ,hranirea pe faze de crestere este aplicata curent in cateva tari din UE.Aceasta implica divizarea cerintelor in trei faze ,in care pasarile pentru carne arata o considerabila schimbare in cerintele lor nutritionale. |  | Conform BAT |

4.	Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională

-  respectarea cerințelor Directivei 2010/75/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

-respectarea prevederilor Directivelor 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluǎrii cu nitrați proveniți din surse agricole și 86/278/CEE privind protecția mediului;

- evidența cantității de deșeuri, frecvența colectării, modul de colectare și  eliminare este în concordanță cu Directiva 2008/98/CE  privind deșeurile transpusă în legislația națională prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată.

- un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune - Directiva privind responsabilitatea pentru prevenirea și remedierea daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusă în legislația națională prin OUG 68/2007, cu modificările ulterioare.

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin, Ord. MMP/MAI/MADR/MDRT. nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

5.	Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol, etc.

Amplasamentul proiectului este în intravilaul localității în zona industrială  a acesteia, pe un teren ce a aparținut unei foste ferme avicole, nefiind încadrat în arie protejată, iar din analiza Raportului privind impactul asupra mediului se poate concluziona ca din punct de vedere al factorilor de mediu aer, apa şi sol, proiectul și  activitatea de pe amplasamentul studiat, nu reprezinta o sursa semnificativă de poluare, dacă se respecta condițiile impuse.

Titularul a solicitat și obținut Studiu de Evaluare a Impactului  activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiții ”Reabilitare hale pentru creșterea puilor de carne, situat în județul Tulcea, oraș Babadag, parcela CC17, tarlaua 2, asupra confortului și sănătății populației din zonă”, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Regional de Sănătate Publică Iași.

6.	Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000-nu este cazul, amplasamentul nu se află în nici o arie protejată, fiind în intravilanul localității Babadag, în zona industrială a acesteia.

7.	Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activităși existente în zonă.

În activitatea de creștere a păsărilor, impactul potențial asupra componentelor mediului se referă la emisiile de amoniac în aer, la scurgerile de azot și fosfor în sol, în apele subterane și de suprafață, scurgeri care provin de la dejecții.

Măsurile de reducere a acestor emisii nu se limitează numai la modalitățile de depozitare, tratare sau aplicare a dejecțiilor odată apărute, ci cuprind măsuri pentru un întreg lanț de evenimente.

Acest lucru începe cu o bună gospodărire și cu adoptarea de măsuri privind hrănirea și adăpostirea animalelor, urmând tratarea și depozitarea dejecțiilor, finalizadu-se prin împrăștierea acestora pe sol. Este important să se aplice conceptul Celor Mai Bune Tehnici Disponibile la toate aspectele activității pentru a preveni anularea beneficiilor unei măsuri luate la începutul lanțului de o alta, de pe parcursul acestui șir, din cauza proastei administrări a dejecțiilor.

Depozitarea dejecțiilor și prelucrarea acestora în cadrul fermei reprezintă surse de emisii, în timp ce aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile va avea ca rezultat reducerea substanțiala a acestor emisii.

Pentru îmbunătățirea performanțelor generale de mediu ale unei ferme de creștere intensivă a animalelor, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

  să identifice și să implementeze programe educaționale și de instruire pentru personalul din cadrul fermei,

  să înregistreze consumul de apă și energie, cantitățile de hrană pentru animale, deșeurile rezultate și folosirea fertilizatorilor anorganici și a dejecțiilor,

  să dețină o procedură de urgență pentru abordarea incidentelor și emisiilor neplanificate,

  să implementeze un program de reparație și întreținere, care să asigure ca structura și echipamentul se află într-o bună stare de funcționare, iar instalațiile sunt păstrate curate,

  să planifice corespunzator activitățile pe amplasament, cum ar fi livrarea materialelor și îndepartarea  deșeurilor.

Una dintre provocarile majore în cadrul modernizarii productiei de pasari este nevoia de a echilibra reducerea sau eliminarea efectelor poluarii asupra mediului cu cresterea cerintelor de trai ale animalelor, si in acelasi timp mentinerea profitabilitatii afacerii.

Activitatile agricole în creșterea intensivă a păsărilor pot duce la un numar de fenomene de mediu :

- acidificarea (NH3, SO2, NOx)

- eutrofizarea (N, P)

- creșterea efectului de sera (CO2, CH4, N2O)

- neplaceri locale (miros, zgomot).

Identificarea diferitelor surse responsabile pentru aceste fenomene de mediu, a dus la sporirea atenției pentru un numar de aspecte privitoare la mediu asociate cu cresterea intensiva de pasări.  Aspectul cheie al creșterii intensive de animale este cel legat de procesele naturale. Calitatea și compozitia dejecțiilor, precum si modul de stocare și de manipulare sunt factori determinanți pentru nivelul de emisii.

Descrierea rezumativa a impactului inclusiv al impactului cumulat cu activitatea existenta :

-	impactul asupra sanatatii umane - fară impact negativ asupra sănătății umane, dacă sunt respectate condițiile impuse prin Studiu de Evaluare a Impactului  activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiții ”Reabilitare hale pentru creșterea puilor de carne, situat în județul Tulcea, oraș Babadag, parcela CC17, tarlaua 2, asupra confortului și sănătății populației din zonă”, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Regional de Sănătate Publică Iași.

-	impactul asupra faunei şi florei – nu are un impact asupra florei, amplasamentul nu este în arie protejată.

-	impactul asupra solului - existã surse de poluanti pentru sol şi subsol in zona depozitarii deseurilor și in zona stocarii ocazionale a dejectiilor;

-	impactul asupra calitatii şi regimului cantitativ al apei –  impactul asupra apei este cel generat de eventualele exfiltratii din bazinele vidanjabile ;

-	impactul asupra calitatii aerului este cel generat de  halele de productie ;

-	impactul produs de  zgomot şi vibratii redus la nivelul perimetrului de lucru si cu grad de propagare redus in vecinatate, datorita topografiei teritoriului;

-	impactul asupra peisajului şi mediului vizual – impact redus, nu se realizeaza constructii noi cu alt regim de inaltime decat cele existente

-	impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interactiunilor dintre aceste elemente– fara impact, deoarece în zona nu exista şi nu au fost identificate obiective de patrimoniu istoric si cultural, amplasamentul fiind în zona industrială a localității.

-	extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se preconizeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona şi din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local;

-	magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general redus, limitat la incinta si la zona imediat invecinata;

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

a)	Măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implementării acestora:

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă

Amplasamentul acestei investiții se află situat în podișul Babadag , în care rețeaua hidrografică  este saracă, fiind reprezentată de râurile Taița  și Telița, precum și de pârâul Tabana, care trece prin centrul orașului colectând apa câtorva izvoare, toate varsandu-se în lacul Babadag.

Trebuie precizat că în vecinătatea amplasamentului nu există corpuri de apă de suprafața, iar măsurile pentru diminuarea impactului sunt:

- spațiu special amenajat destinat depozitării deșeurilor generate;

- un depozit pentru materialele care urmează a fi utilizate pentru construcții;

- prevenirea evacuărilor necontrolate de ape uzate.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu sol

Pentru micsorarea impactului unei potentiale poluari a solului vor putea fi luate urmatoarele masuri:

-depozitarea corectă și în cantități cât mai mici a materialelor folosite;

-colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor în spații special amenajate;

-interzicerea reparațiilor și intervențiilor la mijloacele auto pe amplasament;

-molozul rezultat de la decopertarea  cu tencuială exfoliantă, dar și cel deja existent în locație, va fi folosit la umplerea zonei centrale din fiecare hală.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe si zgomote, în stare bună de functionare si cu toate reviziile efectuate la zi;

- umectarea suprafetelor în scopul evitării dispersiei prafului;

- management corespunzător al deseurilor conform legislatiei de mediu.

Lucrarile de constructie a spatiilor și circulatia auto în șantier vor genera o poluare nesemnificativă a aerului cu pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață – necontrolate și cu gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV) emise de autovehiculele implicate în procesele de transport – surse mobile.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu zgomot

- activitătile generatoare de zgomot se vor desfăsura numai pe durata zilei

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot si pentru care s-a realizat revizia tehnică.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu biodiversitate

Invesția nu se află în zone protejate din punct de vedere al biodiversității.

Măsuri de diminuare a impactului pentru sănătatea populației

- activitatea de montare a sistemelor de crestere în hale se desfășoară în spații închise ;

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală;

- folosirea utilajelor performante cu nivel redus de zgomot;

- umectarea suprafeţelor în scopul evitării dispersiei prafului.

Amplasamentul investiției este în zona industrială a orașului, pe amplasamentul ce a aparținut unei foste ferme de păsări, dar având în vedere  distanțele față de locuințele ( neintabulate din zonă) titularul a realizat Studiu de Evaluare a Impactului  activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiții ”Reabilitare hale pentru creșterea puilor de carne, situat în județul Tulcea, oraș Babadag, parcela CC17, tarlaua 2, asupra confortului și sănătății populației din zonă”, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Regional de Sănătate Publică Iași.

Măsuri de diminuare a impactului pentru pentru patrimoniu cultural şi istoric:

Nu sunt afectate prin proiectul propus  obiectivele din patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

b) măsuri în timpul exploatării și efectul implementării acestora.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă

O reducere a consumului de apă la ferme poate fi realizată reducând pierderile prin scurgere când se adapă păsările și reducând toate celelalte utilizări care nu sunt neaparat legate de necesitățile nutriționale. Utilizarea rațională a apei poate fi considerată a fi o parte a unei bune practici și poate cuprinde următoarele acțiuni, care sunt și Cele Mai Bune Tehnici Disponibile:

* curățarea adăposturilor pentru păsări și a echipamentelor cu curățătoare de înaltă presiune la sfârșitul fiecărui ciclu de producție. Cu toate acestea este important a se găsi un echilibru în ceea ce privește curățenia și utilizare a cât mai puțină apă;

* calibrarea regulată a instalațiilor pentru apa de băut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

* ținerea de înregistrări referitor la consumul de apă prin folosirea contoarelor de apă (apometre);

* detectarea și repararea scurgerilor.

Reducerea consumului de apă al păsărilor nu este considerată a fi o măsură practică. Acesta va varia în concordanță cu dieta lor și, deși câteva strategii de producție includ alimentarea restricționată cu apă, alimentarea permanentă cu apă este, în general,considerată a fi o obligație.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu sol

Pentru micșorarea impactului unei potențiale poluări a solului vor putea fi luate următoarele măsuri:

- depozitarea controlată a deșeurilor și materialelor depozitate.

- aplicarea de material absorbant pe suprafețele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere (în cazul în care ar avea loc scurgeri de la mijloacele auto care vor circula în incintă).

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer

- aplicarea tehnicilor de hrănire conform BAT-BREF pentru reducerea continutului de azot și fosfor din dejecții și care asigură reducerea emisiilor de amoniac;

- utilizarea ventilatiei forțate a halelor în scopul reducerii emisiilor difuze de metan,  amoniac (sisteme de exhaustare hală-2 ventilatoare centrifugale/hală și 4 ventilatoare axiale de perete)

- evacuarea ritmica a dejectiilor din hale si intretinerea curateniei in adaposturi;

- asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente;

- microclimatul este supravegheat de un calculator  care comandă admisia și exhaustarea aerului și ventilația tunel cu răcire.

Activitatile tehnologice ce fac obiectul proiectului activitatii analizate, respectiv cresterea intensiva a puilor de carne - genereaza poluare locala semnificativa a aerului ambiental cu amoniac – estimata a se incadra în limitele admise – în incinta fermei avicole; Zona locuită nu este afectată, aflandu-se la o distanța de cca.1000m.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu zgomot

- utilajele vor fi amplasate (marea majoritate )în incinte închise și sunt montate pe fundații elastice sau cu elemente de preluare a vibrațiilor, nivelul intensității zgomotului și a vibrațiilor va fi diminuat.

- circulația auto se va desfășura pe alei betonate ,fapt ce va contribui la diminuarea zgomotului.

- toate activitățile vor fi planificate și desfășurate astfel încât impactul să fie redus;

- pe perioada nopții sunt interzise manevrele de aprovizionare/livrare;

- toate utilajele care produc zgomot vor fi menținute în stare perfectă de funcționare.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu biodiversitate

Invesția nu se află în zone protejate din punct de vedere al biodiversității.

Măsuri de diminuare a impactului pentru sănătatea populației

- folosirea utilajelor performante cu nivel redus de zgomot;

- manipularea materiei prime  și a dejecțiilor se va face astfel încât să se evite degajarea de particule sau mirosuri care ar putea produce disconfort populației învecinate și se vor lua măsuri pentru evitarea poluării apei fratice.

- depozitarea dejecțiilor pe platforma de gunoi se va face doar pe perioada limitată de timp

- pe platformă, depozitul de gunoi de grajd va fi acoperit pentru a împiedica precipitațiile să antreneze substanțe la nivelul solului și apelor, fapt care  va determina reducerea emisiilor în atmosferă.

- respectarea procesului tehnologic pentru evitarea descompunerii rezidurilor și degajării de gaze nocive sau mirositoare, precum și pentru reducerea riscului de pariție a bolilor.

- depozitarea substanțelor, preparatelor periculoase se va face în incinte închise, asigurate, cu acces limitat doare la personalul cu atribuții de serviciu.

- cadavrele de animale vor fi stocate temporar în ladă frigorifică cu capacitatea de 300 l, amplasată în camera tehnică a halei.

Amplasamentul investiției este în zona industrială a orașului, pe amplasamentul ce a aparținut unei foste ferme de păsări, dar având în vedere  distanțele față de locuințele ( neintabulate din zonă) titularul a realizat Studiu de Evaluare a Impactului  activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiții ”Reabilitare hale pentru creșterea puilor de carne, situat în județul Tulcea, oraș Babadag, parcela CC17, tarlaua 2, asupra confortului și sănătății populației din zonă”, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Regional de Sănătate Publică Iași.

c) măsuri pentru închidere/ demolare/ dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implemetării acestora.

Pentru demolarea și dezafectarea halelor populate cu păsări trebuiesc parcurse următoarele etape:

- Dezafectarea utilajelor;

- b) Demolarea construcțiilor;

- c) Dezafectare rețele de conducte tehnologice;

- d) Dezafectare / dezmembrare agregate;

- e) Dezafectare instalații electrice și de automatizare;

- f) Aducerea terenului la starea inițială

1)Demolarea constructiilor

- Întreruperea rețelelor de alimentare cu energie electrică, apa potabilă și a rețelei de canalizare.

- demontarea și evacuarea elementelor aferente rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și canalizare.

- inspectarea părților de construcție pe niveluri, depistarea locurilor periculoase și marcarea lor cu plăci avertizoare în vederea interzicerii accesului personalului muncitor.

- demontarea elementelor de construcție în ordine: tâmplăria, învelitoarea  de la acoperiș, grinzile secundare longitudinale și transversale și cadrele de beton armat.

Demolarea trebuie începută de la învelitoare, respectandu-se cu strictețe normele de protecție a muncii referitoare la lucrul la înălțime (centura de siguranță legată de elementele sigure).

Elementele demolate vor fi sortate pe categorii în vederea eliminării/ valorificării acestora.

2) Dezafectarea utilajelor

Se va face după un program și o tehnologie specifică, ce cuprinde:

- verificarea și avizarea desfacerii legăturilor conductelor.

- demontarea racordurilor tehnologice ale utilajelor.

3) Dezmembrare rețele de conducte tehnologice

Dezmembrarea rețelelor de conducte tehnologice presupune abordarea problemei sub următoarele aspecte:

- identificarea conductelor conform schemei tehnologice, în funcție de fluidul vehiculat.

- stabilirea condițiilor de lucru în vederea dezmembrării.

- pregătirea rețelelor de conducte tehnologice pentru dezmembrare.

- dezmembrarea propriu-zisă.

- sortarea elementelor de conductă.

- sortarea armăturilor.

- evaluarea gradului de uzură pentru conducte, fitinguri, etc.

4) Dezafectare/dezmembrare agregate

Dezafectarea agregatelor se va face după un program și o tehnologie specifică, ce cuprinde:

- izolarea, scoaterea de sub tensiune a motorului electric, golirea și asigurarea împotriva prezenței accidentale de produse periculoase.

- transportarea în secțiile specializate pentru inspectare din punct de vedere electric și mecanic.

- în funcție de gradul de uzură constatat, echipa de inspecție va hotărâ destinația agregatului , respectiv:

A. Vânzare prin licitație sau reutilizare în altă instalație.

B. Dezmembrare pentru valorificarea materialelor.

Rezultatele testelor de inspectare vor fi consemnate într-un proces - verbal de constatare.

5) Dezafectarea instalatiilor electrice și de automatizare

Dezafectarea instalatiilor electrice și de automatizare presupune ca prima măsură scoaterea lor de sub tensiune. Baza acestei activități va fi, în mod obligatoriu, schema electrică și de automatizare a instalației respective.

Conform schemei, consumatorii sunt grupati în:

- instalație de iluminat.

- instalație de forță.

- instalație de automatizare.

6) Aducerea terenului la starea inițială

Se recoltează probe de sol și subsol din incinta dezafectată și din amonte de aceasta, se analizează și se compară rezultatele obținute cu valorile de referință (la punerea în funcțiune a obiectivului).

În cazul contaminării solului și subsolului se fac lucrări de decontaminare funcție de poluantul depistat.

d) măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora- nu este cazul, alternativă de alegere a amplasamentului s-a făcut astfel încât să nu fie în nici o arie protejată, acesta fiind în intravilanul localității, în zona industrială a acesteia, pe un teren care a avut în trecut destinația de fermă agricolă.

e) măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora.- nu este cazul

IV. CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):

-	titularul are obligația de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuție a investiției;

-	asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

-	investiția se va realiza cu respectarea legislatiei privind protecția mediului în vigoare şi a tuturor condițiilor impuse prin  avizele de specialitate menționate în Certificatul de urbanism nr. 47/03.08.2015, eliberat de U.A.T. ORAȘ BABADAG;

-	executarea lucrărilor se va face cu respectarea condițiilor din prezentul act administrativ și a documentației tehnice depuse.

Pentru reglementarea activității se vor respecta urmatoarele:

-Avizul de Gospodărire a Apelor nr.  17/12.07.2016, emis de Sistemul de Gospodărire a apelor Tulcea;

-Notificarea nr. 185/12.10.2015  emisă de Direcția de Sănătate Publică Tulcea;

-  Adresa nr. 8859/25.08.2016, emisă de Direcția de Sănătate Publică Tulcea, după analiza Studiului de Evaluare a Impactului  activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiții ”Reabilitare hale pentru creșterea puilor de carne, situat în județul Tulcea, oraș Babadag, parcela CC17, tarlaua 2, asupra confortului și sănătății populației din zonă”, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Regional de Sănătate Publică Iași.

-Notificarea nr.10743 din 21.08.2015, emisă de Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Tulcea;

-fișa tehnică –aviz pentru amplasament pentru alimentarea cu apă și canalizare emis de SC. AQUASERV SA TULCEA.

-aviz de amplasament favorabil nr. 147728896/13.08.2015 emis de Enel Distribuție Dobrogea

b) condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaza concluziile evaluarii adecvate, dupa caz: - nu este cazul.

c) condițiile necesare a fi indeplinite în timpul organizarii de santier:

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

-organizarea de șantier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp și pe terenul aferent investiției;

-organizarea de santier se va amplasa în incinta fermei la o distanță cât mai mare față de zonele rezidențiale;

-organizarea de șantier nu se va amplasa în zonele de protecție sanitară a forajului de alimentare cu apă;

-se vor folosi materiale și utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

-circulația cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

-operațiile de întreținere, alimentare cu combustibil sau curătare a vehiculelor și utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locații cu dotări adecvate;

-gestiunea deșeurilor se va realiza cu respectarea legislatiei specifice în vigoare;

- firma constructoare va avea ,prin contract , obligația de a controla deversările de ape uzate pe toată perioada de construcție.

d) Planul de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: nu este cazul.

2. In timpul exploatării:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

- capacitatea proiectată pe fiecare sector de producție va respecta prevederile legislatiei în vigoare cu privire la standardele minime pentru protecția păsărilor;

- sistemul constructiv al halei va respecta cerințele BAT/BREF;

- sistemul de evacuare al dejectiilor din halele de producție va respecta cerintele BAT/BREF;

- gestionarea dejectiilor, a apelor tehnologice uzate  din bazine se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

-activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

-Apele uzate vidanjate descărcate ulterior în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificata prin H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

-Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

- Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A).

-Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

-Titularul activitatii iși va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- măsuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii pasarilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

- condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice:

- proiectul se va realiza tinând cont de legislația în vigoare și de toate condițiile impuse prin actele de reglemnetare;

- aplicarea tehnicilor nutritionale în vederea scăderii cantității de azot și fosfor din dejecții;

- curățarea halelor de creștere și a echipamentelor cu curățitoare de înaltă presiune in vederea reducerii consumului de apa ;

- reducerea continutului proteic în vederea reducerii emisiilor de amoniac ;

- optimizarea sistemului de aerisire;

- utilizarea sistemului de iluminare  cu consum redus de energie;

- curatarea adaposturilor de păsări,  după fiecare ciclu de productie;

- calibrarea regulată a instalațiilor de baut apa, pentru a evita risipa;

- înregistrarea consumului de apă prin apometre;

- detectarea și repararea scurgerilor;

- utilizarea în completare și a ventilației naturale;

- verificarea rezistenței în cadrul sistemelor de ventilatie mecanica prin inspectii  regulate și prin curatirea conductelor si ventilatoarelor;

- proiectarea instalatiilor de depozitare a dejectiilor, provenite din ferma, la o capacitate suficienta, astfel încât sa se poata stoca pe o peroada de max. 4- 6 luni;

c) pentru instalațiile care intra sub incidența legislatiei privind prevenirea și controlul integrat al poluării:

-	studierea permanentǎ a progreselor în domeniul cresterii pasarilor și aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

-	functionarea si întretinerea eficientǎ a sistemului de ventilatie a halelor în scopul asigurǎrii microclimatului optim;

-	izolarea corespunzǎtoare a clǎdirilor;

-	iluminarea halelor cu sisteme care utilizeazǎ un consum redus de energie;

-	utilizarea de instalatii automatizate pentru controlul microclimatului;

-	folosirea sistemelor de adǎpare cu pierderi cât mai reduse;

-	calibrarea periodică a instalatiilor pentru apa de bǎut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

-	contorizarea consumului de apǎ;

-	respectarea tehnicilor de nutritie care țin seama de vârsta animalelor;

-	aplicarea unor tehnici nutritionale care să minimizeze cantitatea de fosfor și de azot din dejectii;

-	evidenta lunară a consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare;

-	reducerea consumului de apǎ prin utilizarea apei sub presiune la igienizarea halelor;

-	reducerea pierderilor de apǎ prin neetanșeitǎtile sistemului, respectiv detectarea și remedierea scurgerilor;

-	planificarea operațiilor de verificare și întretinere/reparare a instalatiilor din fermă;

-	stocarea temporară a dejectiilor pe platforme betonate  cu capacitate suficientǎ pentru perioadele când acestea nu se pot aplica pe teren.

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

-	OUG nr. 195/2005  privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-	STAS 10009/1988 privind “Acustica în construcții. Acustica urbană“ – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-	HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

-	Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata;

-	HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-	- O.M. nr. 462/1993 conditii tehnice privind protectia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produşi de surse stationare;

-	prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile și completarile ulterioare.

-	se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

-	este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

-	se interzice amestecarea  deseurilor nepericuloase cu deseuri periculoase;

-	evidenta deseurilor, precum si valorificarea sau eliminarea  se face conform Legii 211/2011, privind regimul deseurilor;

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

Monitorizarea mediului în perioada de functionare  se va stabili prin actul de  relementare emis înacestă etapă.

3. În timpul îchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:

a )  conditiile necesare a fi indeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

La încetarea activității de creștere a păsărilor urmeaza a se parcurge urmatoarele etape:

-	oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica și combustibil a instalațiilor;

-	demontarea instalatiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinații anterior stabilite;

-	dezafectarea depozitelor;

-	evacuarea intregii cantitatii de dejectii din hale;

-	spalarea și dezinfectarea halelor;

-	evacuarea  apelor uzate rezultate din spalarea retelei de canalizare;

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: conform Planului de refacere a mediului.

c)planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

- testarea solului și a apei subterane  pentru  constatarea gradului de poluare cauzat de activitate și necesitatea oricărei remedieri în vederea redarii zonei așa cum este definita inițial.

V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

APM Tulcea a asigurat  accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, asfel:

a) etapa de depunere a solicitarii - anunț depunere solicitare acord de mediu

- anunt în ziarul “ România Liberă”- 11.04.2016

- anunt la Primaria Babadag 11.04.2016

- anunt la 11.04.2016

- mediatizare solicitare APM TULCEA din data de 06.04.2016

b) etapa de încadrare și definire a domeniului evaluării:

- anunt în ziarul “ România Liberă”- 18.04.2016

- anunt la Primaria Babadag 18.04.2016

- mediatizare solicitare APM TULCEA din data de 12.04.2016

-site-ul APM TULCEA -Îndrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 06.05.2016

d) sedința de dezbatere publică :

- anunt  pe site-ul APM Tulcea : 01.06.2016;

-  anunt în ziarul “ România Liberă”- 02.06.2016

- anunt la Primaria Babadag 03.06.2016

- desfasurarea sedintei la sediul Primariei Babadag : 23.06.2016;

- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe  site-ul APM Tulcea, în data de 27.05.2016,  până la sedinta de dezbatere publica;

- nu s-au înregistrat observații sau propuneri din partea publicului.

e) decizia de emitere a acordului de mediu :

-  afisare pe site-ul APM Timiș a proiectului de  acord de mediu:......................;

- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat in ziarul .................

-anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediul Primariei ............in data de...................;

- anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediu titularului, in data de.....................

Nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Dispozitii finale:

Prezentul acord de mediu îşi păsrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului art. 16 alin. (1), aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 265/2006,  cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la finalizarea lucrărilor de construcţie şi la punerea în funcţiune, titularul investiţiei are obligaţia să solicite eliberarea autorizaţiei integrate de mediu pentru obiectiv.

La finalizarea lucrărilor se va anunţa APM TULCEA pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord, proces verbal care se va anexa la documentaţia pentru solicitarea   autorizaţiei integrate de mediu.

Titularul proiectului sau al activităţii va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu.

Acordul de mediu se revizuieşte daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Răspunderea pentru corectitudinea  informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage dupa sine suspendarea sau anularea acestuia, dupa caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Prezentul acord de mediu conține  31 (treizeci și unu) pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

ȘEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Ing. Camelia MICU

Întocmit,consilier superior,

Laura MATETOVICI

NR. A.A.A.3005/02.09.2016

Afișat pe site    02.09.2016