PROIECT ACORD DE MEDIU

Ca urmare a cererii adresate de  S.C.  TOLIL COMPANY  S.R.L, cu sediul în localitatea Constanta, str. Mărășești, nr.7, județul Constanța, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr 9181/27.07.2017, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către A.P.M. Tulcea, în baza:

- H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative

-Directiva 2014/52/U.E. a Parlamentului European și a Consiliului.

-Ordonanței de  urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, ,aprobată cu modificări și completări prin Legea  nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

-Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor  proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor ne. 135/2010 privind aprobarea metodologiei  de aplicare a evaluării impactului asupra mediului  pentru proiectele publice și private, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr.863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor  procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului,

-Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor  nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potențiale  ale palnurilor sau proiectelor  asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul  ariilor naturale protejate, conservarea  habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

”ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE ȘI PROCESARE CARNE”

Titular: S.C.  TOLIL COMPANY  S.R.L.

având amplasamentul:  în extravilanul localității Baia (T64 P 629/17, nr. cadastral 34655), județul Tulcea.

în scopul stabilirii condițiilor și măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

Beneficiarul terenului  intenționează crearea unei unități de abatorizare și procesare carne de ovine și bovine. Capacitatea maximă proiectată de tăiere a abatorului mixt este de: sacrificare bovine – 20 capete/h, 160 capete/zi, reprezentând 88 tone/zi sau sacrificare ovine – 200 cap/h, 1600 capete/zi, reprezentând 72 tone/zi.

  - Construirea corpurilor:

    - Hala abatorizare și procesare

    - Anexă centrală frig

    - Magazin prezentare și desfacere

  - Platforme tehnologice destinate amplasării cântarului auto și cabinei poartă.

  - Platforme, împrejmuire

  - Amenajare rețele exterioare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și alimentare hidranți exteriori).

Obiective construite propuse:

| Denumire | Caracteristici |
| --- | --- |
|  | Hală abatorizare și procesare (zona receptie, zonă abatorizare, zonă depozitare/procesare/livrare, zonă birouri) depozit materiale și ustensile curățenie și depozit substanțe chimice și dezinfecție. | Suprafața construită: 5.227,57 mp Dimensiuni maxime 174,67 m x 30,42 m Construcție rectangulară Regimul de înălțime proiectat este parter cu etaj parțial. |
|  | Anexă centrală frig | Suprafața construită: 52,76 mp Dimensiuni maxime 12,30 m x 4,29 m Construcție rectangulară Regimul de înălțime proiectat este parter. |
|  | Magazin prezentare și desfacere | Suprafața construită: 50,66 mp Dimensiuni maxime 5,39 m x 9,40 m Construcție rectangulară Regimul de inaltime proiectat este parter. |
|  | Cabină poartă | Suprafața construită:13,60 mp Dimensiuni maxime 4,00 m x 3,40 m Platformă destinată amplasării unui container prefabricat |
|  | Cântar pod basculă | Suprafața: 104,37mp Dimensiuni maxime 26,094 m x 4,00 m Platformă tehnologică destinată amplasării cântarului auto. |
|  | Platforme, împrejmuire | Suprefață platformă carosabile 5.560,82 mp Suprafață platformă conținut stomacal 230,37 mp Lungime împrejmuire 700,00 m |
|  | Rețele exterioare | Alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și alimentare hidranți exteriori |

A.  Hala abatorizare și procesare este construcție rectangulară, dimensionată conform cerințelor fluxului tehnologic specific funcțiunii date.

Hala este structurată pe patru zone distincte:

- Zona recepție

- Zona abatorizare

- Zona depozitare/ procesare/ livrare

- Zona birouri

- Depozit material și ustensile curățenie

- Depozit substanțe chimice și dezinfecție.

| Suprafata construită | 5.227,57mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurată | 6.092,39mp |
| Suprafata utilă | 5.640,66mp |
| Volum | 35.325,00mc |
| Înălțime maximă Înălțime minimă | +10,90 m (față de cota +0,00) +6,90 m (față de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | variabila în funcție de cota terenului amenajat |

- Închiderile și compartimentările vor fi diferențiate pe zone: 
    *În Zona recepție animale sunt prevăzute compartimentări din panouri confecționate din bare metalice, mobile. Închiderile vor fi parapeți din zidărie de caramidă, cu înălțimea de 1,50 m, iar la partea superioară vor fi montate folii din polipropilenă ce pot fi rulate în caz de necesitate. Învelitoarea montată la partea superioară a structurii metalice va fi din panouri pentru învelitori, de tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu o grosime de 10 cm.

*În Zona abatorizare închiderile și compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă pe toata înălțimea, în spațiile adiacente zonei de abatorizare, compartimentările vor fi făcute din panouri sandwich cu miez de spumă poliuretanică.

Sala de abatorizare va avea un plafon din panouri sandwich cu miez de spumă poliuretanică, grosime 10 cm, cu fața interioară finisată cu PVC 110, care va fi montat sub structura metalică a șarpantei.

*In Zona depozitare/ procesare/ livrare sunt prevazute panouri termoizolante PIR 100 mm, ce vor fi furnizate odată cu echipamentele frigorifice.

* Zona birouri va avea compartimentări din pereți de gipscarton cu saltea de vată minerală. Zona de acces in spatiul destinat birourilor va avea ca închidere exterioară un perete cortină.

La exterior, pentru a pastra unitatea clădirii, se va placa cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică, grosime 3cm, montate pe o structură metalică prinsă de structura de rezistență a clădirii.

Învelitoarea montată la partea superioară a structurii metalice va fi din panouri pentru învelitori, de tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu o grosime de 10 cm.

Materialele prevazute:

- zidarie din caramidă, grosime 30cm;

- panouri pentru pereți tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu   grosime de 3cm, 10cm;

- pereți din gipscarton, cu saltea de vată minerală, grosime 10cm;

- panouri pentru învelitoare tip sandwich cu miez spumă poliuretanică cu grosime de 10 cm;

- confecții metalice pentru montarea și protejarea panourilor tip sandwich;

- jhgeaburi și burlane din tablă

- perete cortină.

- Finisaje:

Finisajele interioare vor fi realizate atfel:

- pardoseli din ciment sclivisit in Zona receptie animale;

-gresie clincherizata in zona de abatorizare si depozitare/ livrare, gresie portelanata in zona birourilor;

- placari cu gresie clincherizata in zona de abatorizare, tencuieli și vopsitorii cu vopsea pe baza de apa; tamplarie PVC si geam termopan;

Materialele prevazute:

- gresie clincherizata;

- gresie portelanata;

- ciment sclivisit;

- tamplarie PVC;

Finisajele exterioare vor fi realizate astfel:

- termoizolatii: la soclu se va folosi termoizolatie din polistiren extrudat de 5-10 cm, iar sub placa de la parter, de asemenea, se va folosi polistiren extrudat de 5 cm.

-Finisaj cu tencuiala tip Similipiatra la soclu. Tamplarie PVC și geam termopan.

Materialele prevazute:

- tamplarie PVC;

- polistiren extrudat 5-10cm.

Hala destinata abatorizarii si procesarii carnii va fi prevazuta cu:

- 4boxe pentru bovine

- 5 boxe pentru ovine.

Anexa centrala frig - Constructia are forma rectangulara, dimensiuni maxime 12,30 m x 4,29 m, suprafata construita de 52,76 mp si functiunea de adapostirea utilajelor (spatiu inchis pe trei laturi).

| Suprafata construita | 52,76 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 52,76 mp |
| Suprafata utila | 50,83 mp |
| Volum | 225,00 mc |
| Inaltime maxima coama | +4,63 m (fata de cota +0,00) |
| Inaltime minima cornisa | +3,875 m (fata de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | +0,20 m fata de cota terenului amenajat CTA |

- Inchiderile vor fi din tabla cutata. Invelitoarea va fi din tabla cutata.

Materialele prevazute:

- tabla cutata din otel;

- tabla cutata pentru invelitoare;

- confectii metalice pentru montarea si protejarea tablei cutate;

- jhgeaburi si burlane din tabla.

- Finisaje:

Finisaje interioare. Vor fi realizate: pardoseli din ciment sclivisit.

Materialele prevazute:

- ciment sclivisit;

Finisaje exterioare: Tabla cutata ramane aparenta.

Pe amplasamentul investitiei se va construi un magazin de prezentare si desfacere.

Magazinul este o constructie rectangulara cu dimensiunile maxime 5,39 m x 9,40 m.

Regimul de inaltime proiectat este parter.

| Suprafata construita | 50,66 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 50,66 mp |
| Suprafata utila | 46,96 mp |
| Volum | 175,00 mc |
| Inaltime maxima Inaltime minima | +3,80 m (fata de cota +0,00) +2,95 m (fata de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | +0,15 m fata de cota terenului amenajat CTA |

- Inchiderile si compartimentarile sunt din panouri de tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica, grosime 10 cm. Invelitoarea montata la partea superioara a structurii metalice va fi din panouri pentru invelitori, de tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica cu o grosime de 10 cm.

Materialele prevazute:

- panouri pentru pereti tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica cu grosime de 10cm;

- panouri pentru invelitoare tip sandwich cu miez spuma poliuretanica cu grosime de 10 cm;

- confectii metalice pentru montarea si protejarea panourilor tip sandwich;

- jhgeaburi si burlane din tabla.

- Finisaje:

Finisaje interioare: vor fi realizate: pardoseli din gresie antiderapanta; tamplarie PVC si geam termopan;

Materialele prevazute:

- placaje ceramice

- tamplarie PVC;

Finisaje exterioare: vor fi realizate termoizolatii: la soclu se va folosi termoizolatie din polistiren extrudat de 5-10 cm, iar sub placa de la parter, de asemenea, se va folosi polistiren extrudat de 5 cm. Finisaj cu tencuiala tip Similipiatra la soclu. Tamplarie PVC si geam termopan.

Materialele prevazute:

- tamplarie PVC;

- polistiren extrudat 5-10cm.

Platforma tehnologica cu dimensiuni maxime 4,00 m x 3,40 m,pe care se va amplasa un container cu functiunea de „Cabina poarta”.

- Structura constructiva:

- Fundatiile structurii sunt fundatii tip dala groasa din beton armat , pozata pe un strat de balast compactat.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C20/ 25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/ A–S 32.5R.

- Suprastructura este un echipament prefabricate care se monteaza pe fundatia din beton armat.

Cantarul se va aseza in zona de acces a autovehiculelor in incinta. Cantarul este compus din sistemul de cantarire, asezat pe o platforma din beton armat, iar accesul autovehiculelor pentru cantarire se face cu ajutorul rampelor din beton armat, pozitionate la capetele cantarului. Dimensiunile maxime sunt 26,094 m x 4,00 m din care doua rampe a cate 4 metri lungime.

| Suprafata construita | 104,37 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,56 m fata de cota terenului amenajat CTA |

- Structura constructiva

- Fundatiile structurii sunt fundatii continue din beton armat, alcatuite din grinda din beton armat, pozata pe o talpa din beton simplu.

Materialele prevazute:

- - beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- - beton armat clasa C20/25;;

- - armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- - tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Suprastructura este alcatuite din doua rampe de acces egale, din beton armat.

Materialele prevazute:

- - beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- - beton armat clasa C20/25;

- - armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- - tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

Platformele carosabile propuse pentru circulatiile din incinta vor avea acces principal din drumul situat la limita de proprietate dinspre vest.

- Structura constructiva

Alegerea structurii rutiere s-a facut tinand seama de Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere rigide NP 081/2002 si a structurilor rutiere flexibile pentru strazi NP 116/ 2005; a normativului AND 177/ 2001, STAS 1709/ 1990.

Structura rutiera propusa pentru platformele carosabile din beton este:

- strat de beton de ciment rutier BcR3.5

- hartie Kraft

- strat de piatra sparta

- strat de balast

- strat de nisip

Pentru realizarea acestora, se propun urmatoarele operatii tehnologice:

- sapatura/umplutura pana la cota de fundare ;

- realizare strat de nisip;

- realizare strat de balast;

- realizare strat de piatra sparta;

- montare borduri 20x25 cm ;

- asternere hartie Kraft ;

- realizare strat din beton de ciment rutier BcR3.5.

Structura rutiera pentru trotuare este urmatoarea:

- fundatie de balast;

- strat de beton de ciment C12/15;

Pentru realizarea trotuarelor se propun urmatoarele operatii tehnologice:

- sapatura pana la cota de fundare a structurii rutiere;

- executie strat de balast;

- montarea bordurilor;

- realizare imbracaminte din beton de ciment C12/15.

Pentru asigurarea colectarii si depozitarii a continutului stomacal provenit in urma fluxului tehnologic este necesara Platforma continut stomacal.

Platforma are dimensiuni maxime 24,25m x 9,50m, cu suprafata utila de 230,37 mp, este construita din beton, cu pardoseala hidroizolata, iar pentru a preveni scurgerile accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3 m si panta de 3%. Au fost prevazute canale de scurgere.

| Suprafata construita | 230,37 mp |
| --- | --- |
| Suprafata utila | 216,00mp |
| Volum | 388,80mc |
| Inaltime maxima | +1,80m (fata de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | +0,10m fata de cota terenului amenajat CTA |

- Structura functionala platformei este:

| Compartiment continut stomacal | 216,00mp |
| --- | --- |

- Structura constructiva

- Fundatiile structurii sunt fundatii continue din beton armat, alcatuite din talpa din beton simplu asezata pe beton de egalizare.

Materialele prevazute:

- - beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- - beton armat clasa C16/20; C25/30;

- - armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- - tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

- Suprastructura este o structura alcatuita din platforma hidroizolata si din pereti de beton armat hidroizolati, cu inaltimea de 1,80m.

Materialele prevazute:

- - beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- - beton armat clasa C16/20; C25/30;

- - armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- - tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

- Inchiderile sunt din pereti din beton armat, cu inaltimea de 1,80m.

Materialele prevazute:

- - beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- - beton armat clasa C16/20; C25/30;

- - armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- - tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

- Finisaje:

Finisaje interioare. Vor fi realizate pardoseli din ciment sclivisit.

Finisaje exterioare. Finisaj cu tencuiala exterioara driscuita.

Imprejmuirea este realizata din zidarie de caramida inramata cu stalpi de beton armat si centura armata, fundatii izolate din beton simplu sub stalpi si grinda continua armata sub panoul de zidarie. Suprastructura gardului este executata din zidarie de caramida intarita cu stalpi si centuri din beton armat.

In cadrul platformelor se va organiza o suprafata 1,90 mp destinata pastrarii pubelelor pentru gunoi menajer.

Alimentarea cu apa se va asigura de la putul forat propus prevazut cu un camin put forat echipat cu pompa submersibila si hidrofor. Al doilea foraj va fi executat numai in situatia in care dupa executia primului foraj si efectuarea testelor de pompare, nu va fi acoperit necesarul de apa al unitatii de abatorizare.

Reteaua exterioara de alimentare cu apa pentru PSI este compusa din:

  - Gospodaria de apa – rezervor incendiu suprateran – 170 mc

Platforma tehnologica destinata amplasarii echipamentelor ce alcatuiesc Gospodaria de Apa, cu dimensiuni maxime constructie: 9,80m x 16,30m.

  - Retea exterioara pentru alimentarea hidrantilor exteriori

Conductele de alimentare cu apa din exterior se vor executa cu tevi din polietilena de inalta densitate PEHD, pozate ingropat in pamant, sub adancimea de inghet.

Lungimea retelei de alimentare cu apa din incinta este de aproximativ 810 m.

Caracteristicile constructive si hidrogeologice ale forajelor sunt:

| Nr crt | Caractristici foraje | U.M | Nr. foraj |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F1 | F2 |
| 1 | Adancime | m | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Ø. col. filtranta | m | 180PVC | 180PVC |
| 3 | Interval captat (filtre) | m | 10-20; 25-30 | 21-22; 28-34 |
| 3 | NHS | m | 9,20 | 10,20 |
| 4 | NHD | m | 14,40 | 13,70 |
| 5 | Denivelare (s) | m | 5,20 | 3,50 |
| 6 | Debit (Q) | mc/h | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Deb. specific (q) | mc/h.m | 3,5 | 3,5 |

Reteaua exterioara de canalizare prevazuta se compune din:

  - conducte de canalizare din PP sau PVC KG, diametru de 500 mm, montate ingropat in pamant, sub adancimea de inghet.

  - camine de canalizare ce vor fi executate din tuburi de beton, prevazute cu capac si rama din fonta.

  - statie epurare de tip Delmond dotata cu bazin vidanjabil avand capacitatea de 727 mc, preia apele uzate din zona de receptie, zona de abatorizare, depozitare/procesare, respectiv spatiile aferente personalului. Apele epurate colectate in bazinul statiei de epurare  se vor vidanja si transporta catre o firma specializata in domeniu cu care beneficiarul va incheia contract ;

  - 4 bazine vidanjabile avand retea de canalizare individuala separata de colectare a apelor uzate provenite de la spatiile de bovine si ovine suspecte, cu capacitate de 9,06 mc fiecare si pentru statia de epurare;

  - 11 camine de vizitare.

Lungimea retelei de canalizare din incinta este de 575 m.

Statia epurare este o constructie cu rol de colectare si conditionare a apelor uzate rezultate pe amplasamentul investitiei, cu dimensiunile maxime de 15,90mx 16,90 m.

Regimul de înălțime proiectat este partial ingropat.

| Suprafata construita | 213,36 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 213,36 mp |
| Suprafata utila | 182,03 mp |
| Volum | 727,00 mc |

Pe baza datelor de proiectare, instalatia de epurare omologata NTPA 001, se va dezvolta conform urmatoarelor faze ale procesului:

- Prima faza de separare fizica a solidelor: pasaj prin filtru elicoidal instalat in canal -  recuperarea stratului grosier si compactarea acestuia

- Acumularea apei in bazinul de primire – statie de ridicare in continuu a apelor descarcate

- Denitrificare: sistem combinat pentru pre-oxidarea apelor descarcate

- Relansarea apelor la compartimentul biologic

- Faza de oxidare biologica si nitrificare cu aerare cu microbuile pe fundul bazinului si recirculare a amestecului aerat

- Sedimentare finala cu:

- Separare statica a namolului din apa tratata;

- Recircularea namolului activ

- Stocarea namolului in surplus – namolul poate fi utilizat in agricultura ca fertilizant daca autoritatile competente isi dau acordul

- Dezinfectie finala a apelor tratate cu dozaj de solutie dezinfectanta (hipoclorit de sodiu)

- Ridicarea sub presiune la statia de filtrare finala pe pat de nisip cuartos

- Descarcarea apelor tratate intr-un rezervor suprateran, cu V=301,00 mc.

- Apele epurate colectate in acest rezervor se vor vidanja si transporta de catre o firma specializata in domeniu cu care beneficiarul va incheia un contract.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea la reteaua nationala, de la racordul existent al SC Tolil Company SRL amplasat la o distanta de aproximativ 350 m de latura de vest a aplasamentului.

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor s-au prevazut instalatii electrice compuse din:

  - corpuri de iluminat echipate cu lampi economice;

  - prize bipolare cu contact de protectie;

  - circuite electrice de iluminat;

  - tablou electric;

  - aparataj de comutaţie.

Alimentarea consumatorilor se va realiza cu cablu de energie, din cupru, tip CYABY-F protejat în ţevi metalice la intrarea in clădire.

Lungimea racordului la reteaua de alimentare cu energie electrica este de 350 m.

Lungimea retelei de alimentare cu energie electrica a obiectelor aferente investitiei este de 1.110 m.

Lungimea retelei de alimentare cu energie electrica pentru iluminatul exterior este de 660 m.

Iluminarea incintei va fi asigurata cu 5 stalpi de iluminat, alimentati din TE –Iluminat.

Etapa de functionare

Unitatea de abatorizare si procesare carne – localitatea Baia, jud Tulcea va functiona o perioada nedeterminata de timp in functie de cerinta de carne, de conditiile economico-sociale generale, de existenta conditiilor legale de functionare precum si de strategia de dezvoltare pe termen lung a proprietarului.

Etapa de demontare/dezafectare/inchidere

„Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, inchiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4."

Constructiile se vor debransa de la utilitati numai cu acordul detinatorului de energie electrica.

Investitia analizata se doreste a fi durabila, fiind proiectata pentru o perioada de functionare cat mai lunga, insa, in momentul in care investitia nu va mai satisface necesitatile beneficiarului si se va dori schimbarea destinatiei de baza a terenului se vor efectua lucrari de dezafectare si demolare in sensul invers de punere in opera a acestora, pentru care se va respecta legislatia de protectia mediului in vigoare la momentul dezafectarii.

Proiectul de investiție prevede, de asemenea, achiziționarea următoarelor:

- echipamente tehnologice, respectiv: linie abatorizare, prelucrare și procesare carne (1 buc), instalație de refrigerare (1 buc), instalație climatizare (1 buc.), instalație congelare (1 buc.), instalație de ventilare (1 buc), instalație recuperare de caldura (1 buc.), centrală frigorifică refrigerare (1 buc), condensator (1 buc), centrală frigorifică climatizare (1 buc), condensator răcit cu aer (1 buc), centrala frigorifică de congelare (2 buc), cântar pod basculă (1 buc);

- echipamente de dotare (funcționale) a construcțiilor, respectiv: grup generator 1 (1 buc), grup generator 2 (1 buc), grup de pompare (1 buc), rezervor suprateran (1 buc), pompa submersibila (1 buc.), hidrofor (1 buc), stație de epurare (1 buc), centrală electrică (1 buc);

- echipamente fără montaj, respectiv: container (1 buc.), transpaletă electrică fără catarg (1 buc) și electrostivuitor (1 buc);

- echipamente pentru asigurarea componentelor de colectare și comercializare directă, respectiv: semiremorcă transport animale vii (1 buc) și autovehicul frigorific 1 (1 buc.), autovehicul frigorific 2 (1 buc), semiremorcă frigorifică (1 buc);

- echipamente de dotare a magazinului de prezentare și desfacere, respectiv: cameră refrigerare (1 buc), vitrină frigorifică (1 buc), ladă congelare (1 buc) și raft vertical cu uși culisante (1 buc).

Supravegherea amplasamentului  se va face din corpul “Cabină poartă” cu vedere către accesul principal în incintă.

Circulatia in incintă: Prin proiect se prevede accesul în incintă al materiei prime și accesul pentru livrări, pe latura de vest a amplasamentului din D.N. 22B.

II. MOTIVELE ȘI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

1.	Modul de încadrare în planul de urbanism  și amenajare a teritoriului.

Amplasamentul  proiectului este în extravilanul localității Baia, pe un teren proprietate privată, cu folosința actuală de teren arabil, conform prevederilor Certificatului de urbanism nr.3/14.03.2017 emis de Primaria Comunei Baia.

2.	Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternative de realizare a proiectului inclusiv tehnologică și de amplasament.

Titularul proiectului nu a facut precizari cu privire la alte alternative studiate cu privire la locație. Aceasta a fost stabilită după potențialul pieței, dar și pentru că pe amplasamentul se află în imediata vecinătate a drumului național si a altor investiții ale aceluiași titular.

Alegerea soluției de alimentare cu apă din foraj de adâncime (nu din rețeaua de alimentare cu apa potabilă ),  a fost făcută datorită cerințelor referitoare la accesarea fondurilor europene. Este de preferat ca investiția să aibă sursă proprie de apă, care nu poate fi întreruptă și care are o calitate constantă.

3.	Încadrarea în BAT, BREF

Tehnici BAT pentru utilizarea eficienta a resurselor:

1.utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibila;

2.izolarea corespunzatoare a cladirilor;

3.iluminarea halei cu sisteme care utilizeaza un consum redus de energie.

4.utilizarea instalatiilor de incalzire de mare eficienta;

5.reglarea echipamentelor de incalzire;

6.instalatie automatizata pentru controlul microclimatului in spatiul de abatorizare;

7.scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor;

8.verificarea functionarii motoarelor si a sistemelor de antrenare;

9.functionarea si intretinerea eficienta a sistemului de ventilatie a aerului;

10.folosirea ventilatiei naturale daca este posibil;

11.inspectarea si curatirea tubulaturii si a ventilatoarelor in mod frecvent.

S-a tinut cont de tehnicile BAT pentru utilizarea eficienta a resurselor.

4.	Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională

-  respectarea cerințelor Directivei 2010/75/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

-respectarea prevederilor Directivelor 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluǎrii cu nitrați proveniți din surse agricole și 86/278/CEE privind protecția mediului;

- evidența cantității de deșeuri, frecvența colectării, modul de colectare și  eliminare este în concordanță cu Directiva 2008/98/CE  privind deșeurile transpusă în legislația națională prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată.

- un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune - Directiva privind responsabilitatea pentru prevenirea și remedierea daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusă în legislația națională prin OUG 68/2007, cu modificările ulterioare.

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin, Ord. MMP/MAI/MADR/MDRT. nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

- Directiva 2014/52/U.E. a Parlamentului European și a Consiliului

5.	Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol, etc.

Amplasamentul proiectului este în extravilaul localității într-o zonă cu alte unitati industriale nefiind încadrat în arie protejată, iar din analiza Raportului privind impactul asupra mediului se poate concluziona ca din punct de vedere al factorilor de mediu aer, apa şi sol, proiectul și activitatea de pe amplasamentul studiat, nu reprezinta o sursa semnificativă de poluare, dacă se respecta condițiile impuse.

6.	Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000-nu este cazul, amplasamentul nu se află în nici o arie protejată.

7.	Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activităși existente în zonă.

Este important să se aplice conceptul Celor Mai Bune Tehnici Disponibile la toate aspectele activității pentru a preveni anularea beneficiilor unei măsuri luate la începutul lanțului de o alta, de pe parcursul acestui șir, din cauza proastei administrări a dejecțiilor.

Depozitarea dejecțiilor reprezintă surse de emisii, în timp ce aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile va avea ca rezultat reducerea substanțiala a acestora.

Pentru îmbunătățirea performanțelor generale de mediu, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

  să identifice și să implementeze programe educaționale și de instruire pentru personalul din cadrul fermei,

  să înregistreze consumul de apă și energie, cantitățile de hrană pentru animale, deșeurile rezultate și folosirea fertilizatorilor anorganici și a dejecțiilor,

  să dețină o procedură de urgență pentru abordarea incidentelor și emisiilor neplanificate,

  să implementeze un program de reparație și întreținere, care să asigure ca structura și echipamentul se află într-o bună stare de funcționare, iar instalațiile sunt păstrate curate,

  să planifice corespunzator activitățile pe amplasament, cum ar fi livrarea materialelor și îndepartarea  deșeurilor.

Descrierea rezumativa a impactului inclusiv al impactului cumulat cu activitatea existenta :

-	impactul asupra sanatatii umane - fară impact negativ asupra sănătății umane, avînd în vedere că amplasamentul este in extravilanul localității

-	impactul asupra faunei şi florei – nu are un impact asupra florei, amplasamentul nu este în arie protejată.

-	impactul asupra solului - existã surse de poluanti pentru sol şi subsol in zona depozitarii deseurilor;

-	impactul asupra calitatii şi regimului cantitativ al apei –  impactul asupra apei este cel generat de eventualele exfiltratii din bazinele vidanjabile și stația de epurare;

-	impactul asupra calitatii aerului este cel generat de  halele de productie ;

-	impactul produs de  zgomot şi vibratii redus la nivelul perimetrului de lucru si cu grad de propagare redus in vecinatate, datorita topografiei teritoriului;

-	impactul asupra peisajului şi mediului vizual –zona nu este remarcata pentru valoarea ei peisagistică având în vedere că terenula avaut folosinta de teren agricol.

-	impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interactiunilor dintre aceste elemente– fara impact, deoarece în zona nu exista şi nu au fost identificate obiective de patrimoniu istoric si cultural

-	extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se preconizeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona şi din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local;

-	magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general redus, limitat la incinta si la zona imediat invecinata;

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

a)	Măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implementării acestora:

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă

Pentru perioada de executie a proiectului se vor lua masuri preventive pentru evitarea poluarii factorului de mediu apa prin utilizarea mijloacelor/utilajelor care au inspectiile tehnice realizate, luandu-se masuri preventive in vederea evitarii scurgerilor de combustibil si uleiuri. De asemenea se are invedere dotarea cu materiale absorbante in vederea utilizarii in situatii accidentate, astfel:

-	finalizarea executiei terasamentelor, a platformelor si a fundatiilor in perioade cat mai scurte, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari;

-	realizarea lucrarilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitatii;

-	se va impune intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti etc.) numai in unitati specializate;

-	depozitarea substantelor inflamabile sau toxice se va face cu respectarea stricta a normelor legale specifice.

-	manipularea materialelor, a pamantului si a altor substante folosite se va face astfel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii.

-	orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturala a apelor subterane va fi realizata doar dupa obtinerea aprobarilor din partea organelor abilitate.

In perioada de funcţionare se va avea în vedere următoarele acţiuni:

-     administratorul  obiectivului  este  obligat  sa  asigure  masuri  de  protectie  a apelor subterane din zona;

-     asigurarea unui management riguros, cu responsabilitati clar stabilite pentru toate activitatile ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

-      controlul  periodic  al  instalatiilor  de  alimentare  cu  apa;  verificarea  etanseitatii acestora, remedierea operativa a defectiunilor;

-      instituirea  unui  program   de  gospodarire   judicioasa   a  volumelor   de  apa   vehiculate  in  instalatiile  societatii,  pentru  a  se  reduce  debitele  consumate, respectiv, debitele de ape uzate evacuate la reteaua de canalizare;

-     controlul  starii  tehnice  si  a  functionarii  retelei  de  canalizare  din  interiorul incintei;  curatarea  periodica  a  retelei  de  canalizare  a  apelor  evacuate  din incinta;

-      asigurarea  functionarii  corecte  a tuturor  instalatiilor  din grupurile  sanitare,  astfel incat sa se asigure evacuarea si dilutia corespunzatoare  a apelor uzate provenite din aceasta zona;

-    monitorizarea calitatii apei prin analize de laborator;

-    pentru forajul de alimentare cu apa se instituie zona de protectie sanitara.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu sol

Lucrarile  se  vor  executa  strict  in  perimetrul  destinat  constructiilor,   pentru  diminuarea impactului fizic asupra solului/subsolului.

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de constructie:

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor pulverulente (nisip, praf de piatra), pentru a se impiedica antrenarea lor de vant pe terenurile invecinate;

- se  va  achizitiona  material  absorbant,  care  sa  poata  fi  utilizat  in  cazul  unor  poluari accidentale cu produse petroliere.

Daca s-au produs scurgeri importante pe sol, va fi decopertata portiunea afectata si se va reface cu sol vegetal;

-inlaturarea imediata a deseurilor si materialelor depozitate direct pe sol, inclusiv a dejectiilor.

In  vederea  prevenirii  unui  posibil  impact  generat  de  amplasamentul  unitatii de abatorizare si procesare carne  asupra solului si subsolului, se vor avea in vedere urmatoarele recomandari:

• verificarea prin probe de etanseitate la finalizarea lucrarilor de executie la sistemul de canalizare (retea de canalizare si bazine de retentie vidanjabil);

• gestionarea  corespunzatoare  a  deseurilor  rezultate,  fara depozitare  finala  sau temporara pe sol;

• instituirea unui plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (eventuale scurgeri de ulei de la mijloacele auto cu masuri de colectare uscata cu absorbanti a eventualelor scapari pe platformele betonate ale unitatii pe care sunt parcate acestea).

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer

Poluarea atmosferei va putea fi determinata in principal de manevrarea si transportul animalelor. Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la alta in functiile de operatiile specifice, de conditiile meteorologice dominante. De asemenea se recomanda controlul starii tehnice al masainilor de transport, alimentarea cu carburanti cu un continut redus de sulf.

Proiectul analizat nu va afecta semnificativ calitatea aerului, avand in vedere ca se doreste implementarea unei activitati economice durabile si ecologice prietenoase cu mediul inconjurator.

Alte masuri de diminuare a impactului

In perioada de executie a lucrarilor, prin clauze contractuale se vor stabili urmatoarele actiuni:

- Inspectia zilnica a locatiei;

- Utilaje performante priviind emisiile si zgomotele;

- Umectari in timpul verii pentru limitarea prafului in atmosfera;

- Prevenirea accidentelor cu pierderi de poluanti;

- Managementul adecvat al deseurilor;

- In cazuri speciale, in situatii periculoase, constructorul va stopa toate activitatile  si va cere retragerea lucratorilor si echipamentelor;

In afara masurilor tehnice de protectie a aerului mai sus prezentate, titularul activitatii va respecta o serie de masuri care vor reduce emisiile specifice si disconfortul cauzat de mirosurile generate in cadrul unitatii de abatorizare si procesare carne fata de zonele locuite.

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in perioada de executie in amplasamentul analizat sunt surse libere, deschise. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Referitor la  emisiile de  la  vehiculele de  transport, acestea trebuie sa  corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor inmatriculate in tara.

Lucrarile de organizare a santierelor trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisiile de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica

diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai in statii de alimentare carburanti.

Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor aflate sub actiunea utilajelor de lucru sau a drumurilor de acces, in special a celor nepavate.

Drumurile de santier vor fi permanent intretinute pentru a se reduce dispersia pulberilor in atmosfera.

In cazul de fata, pentru obiectivul analizat a fost emisa Notificarea nr. 71/21.02.2018 a Directiei de Sanatate Publica Tulcea conform careia sunt indeplinite conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu zgomot

- activitătile generatoare de zgomot se vor desfăsura numai pe durata zilei

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot si pentru care s-a realizat revizia tehnică.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu biodiversitate

Invesția nu se află în zone protejate din punct de vedere al biodiversității.

Măsuri de diminuare a impactului pentru sănătatea populației

- activitatea se desfășoară în spații închise ;

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală;

- folosirea utilajelor performante cu nivel redus de zgomot;

- umectarea suprafeţelor în scopul evitării dispersiei prafului.

Amplasamentul investiției este în extravilanul localitatii.

Măsuri de diminuare a impactului pentru pentru patrimoniu cultural şi istoric:

Nu sunt afectate prin proiectul propus  obiectivele din patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

b) măsuri în timpul exploatării și efectul implementării acestora.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă

O reducere a consumului de apă poate fi realizată reducând pierderile și reducând toate celelalte utilizări care nu sunt neaparat legate de necesitățile nutriționale. Utilizarea rațională a apei poate fi considerată a fi o parte a unei bune practici și poate cuprinde următoarele acțiuni, care sunt și Cele Mai Bune Tehnici Disponibile:

* calibrarea regulată a instalațiilor pentru apa de băut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

* ținerea de înregistrări referitor la consumul de apă prin folosirea contoarelor de apă (apometre);

* detectarea și repararea scurgerilor.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu sol

Pentru micșorarea impactului unei potențiale poluări a solului vor putea fi luate următoarele măsuri:

- depozitarea controlată a deșeurilor și materialelor depozitate.

- aplicarea de material absorbant pe suprafețele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere (în cazul în care ar avea loc scurgeri de la mijloacele auto care vor circula în incintă).

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer

- aplicarea tehnicilor conform BAT-BREF;

- utilizarea ventilatiei forțate a halelor în scopul reducerii emisiilor difuze de metan,

- intretinerea curateniei;

- asigurarea unui corect management;

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu zgomot

- utilajele vor fi amplasate (marea majoritate )în incinte închise și sunt montate pe fundații elastice sau cu elemente de preluare a vibrațiilor, nivelul intensității zgomotului și a vibrațiilor va fi diminuat.

- circulația auto se va desfășura pe alei betonate ,fapt ce va contribui la diminuarea zgomotului.

- toate activitățile vor fi planificate și desfășurate astfel încât impactul să fie redus;

-  toate utilajele care produc zgomot vor fi menținute în stare perfectă de funcționare.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu biodiversitate

Invesția nu se află în zone protejate din punct de vedere al biodiversității.

Măsuri de diminuare a impactului pentru sănătatea populației

- folosirea utilajelor performante cu nivel redus de zgomot;

- manipularea materiei prime  și a dejecțiilor se va face astfel încât să se evite degajarea de particule sau mirosuri care ar putea produce disconfort populației învecinate și se vor lua măsuri pentru evitarea poluării apei fratice.

- respectarea procesului tehnologic pentru evitarea descompunerii rezidurilor și degajării de gaze nocive sau mirositoare, precum și pentru reducerea riscului de pariție a bolilor.

- depozitarea substanțelor, preparatelor periculoase se va face în incinte închise, asigurate, cu acces limitat doare la personalul cu atribuții de serviciu.

- cadavrele de animale contaminate vor fi stocate temporar în ladă frigorifică

c) măsuri pentru închidere/ demolare/ dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implemetării acestora.

Pentru demolarea și dezafectarea trebuiesc parcurse următoarele etape:

- Dezafectarea utilajelor;

- b) Demolarea construcțiilor;

- c) Dezafectare rețele de conducte tehnologice;

- d) Dezafectare / dezmembrare agregate;

- e) Dezafectare instalații electrice și de automatizare;

- f) Aducerea terenului la starea inițială

1)Demolarea constructiilor

- Întreruperea rețelelor de alimentare cu energie electrică, apa potabilă și a rețelei de canalizare.

- demontarea și evacuarea elementelor aferente rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și canalizare.

- inspectarea părților de construcție pe niveluri, depistarea locurilor periculoase și marcarea lor cu plăci avertizoare în vederea interzicerii accesului personalului muncitor.

- demontarea elementelor de construcție în ordine: tâmplăria, învelitoarea  de la acoperiș, grinzile secundare longitudinale și transversale și cadrele de beton armat.

Demolarea trebuie începută de la învelitoare, respectandu-se cu strictețe normele de protecție a muncii referitoare la lucrul la înălțime (centura de siguranță legată de elementele sigure).

Elementele demolate vor fi sortate pe categorii în vederea eliminării/ valorificării acestora.

2) Dezafectarea utilajelor

Se va face după un program și o tehnologie specifică, ce cuprinde:

- verificarea și avizarea desfacerii legăturilor conductelor.

- demontarea racordurilor tehnologice ale utilajelor.

3) Dezmembrare rețele de conducte tehnologice

Dezmembrarea rețelelor de conducte tehnologice presupune abordarea problemei sub următoarele aspecte:

- identificarea conductelor conform schemei tehnologice, în funcție de fluidul vehiculat.

- stabilirea condițiilor de lucru în vederea dezmembrării.

- pregătirea rețelelor de conducte tehnologice pentru dezmembrare.

- dezmembrarea propriu-zisă.

- sortarea elementelor de conductă.

- sortarea armăturilor.

- evaluarea gradului de uzură pentru conducte, fitinguri, etc.

4) Dezafectare/dezmembrare agregate

Dezafectarea agregatelor se va face după un program și o tehnologie specifică, ce cuprinde:

- izolarea, scoaterea de sub tensiune a motorului electric, golirea și asigurarea împotriva prezenței accidentale de produse periculoase.

- transportarea în secțiile specializate pentru inspectare din punct de vedere electric și mecanic.

- în funcție de gradul de uzură constatat, echipa de inspecție va hotărâ destinația agregatului , respectiv:

A. Vânzare prin licitație sau reutilizare în altă instalație.

B. Dezmembrare pentru valorificarea materialelor.

Rezultatele testelor de inspectare vor fi consemnate într-un proces - verbal de constatare.

5) Dezafectarea instalatiilor electrice și de automatizare

Dezafectarea instalatiilor electrice și de automatizare presupune ca prima măsură scoaterea lor de sub tensiune. Baza acestei activități va fi, în mod obligatoriu, schema electrică și de automatizare a instalației respective.

Conform schemei, consumatorii sunt grupati în:

- instalație de iluminat.

- instalație de forță.

- instalație de automatizare.

6) Aducerea terenului la starea inițială

Se recoltează probe de sol și subsol din incinta dezafectată și din amonte de aceasta, se analizează și se compară rezultatele obținute cu valorile de referință (la punerea în funcțiune a obiectivului).

În cazul contaminării solului și subsolului se fac lucrări de decontaminare funcție de poluantul depistat.

d) măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora- nu este cazul, alternativă de alegere a amplasamentului s-a făcut astfel încât să nu fie în nici o arie protejată.

e) măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora.- nu este cazul

IV. CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):

-	titularul are obligația de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuție a investiției;

-	asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

-	investiția se va realiza cu respectarea legislatiei privind protecția mediului în vigoare şi a tuturor condițiilor impuse prin  avizele de specialitate menționate în Certificatul de urbanism;

-	executarea lucrărilor se va face cu respectarea condițiilor din prezentul act administrativ și a documentației tehnice depuse.

Pentru reglementarea activității se vor respecta urmatoarele:

-Avizul de Gospodărire a Apelor

-Notificarea emisă de Direcția de Sănătate Publică Tulcea;

- Notificarea, emisă de Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Tulcea;

b) condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaza concluziile evaluarii adecvate, dupa caz: - nu este cazul.

c) condițiile necesare a fi indeplinite în timpul organizarii de santier:

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

-organizarea de șantier se va realiza pe terenul aferent investiției;

-organizarea de șantier nu se va amplasa în zonele de protecție sanitară a forajului de alimentare cu apă;

-se vor folosi materiale și utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

-circulația cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

-operațiile de întreținere, alimentare cu combustibil sau curătare a vehiculelor și utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locații cu dotări adecvate;

-gestiunea deșeurilor se va realiza cu respectarea legislatiei specifice în vigoare;

- firma constructoare va avea ,prin contract , obligația de a controla deversările de ape uzate pe toată perioada de construcție.

d) Planul de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: nu este cazul.

2. In timpul exploatării:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

- sistemul constructiv al halei va respecta cerințele BAT/BREF;

- gestionarea deseurilor, a apelor tehnologice uzate  din bazine se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

-activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

-Apele uzate vidanjate descărcate ulterior în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificata prin H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

-Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

- Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A).

-Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

-Titularul activitatii iși va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- măsuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare ;

-condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice:

- proiectul se va realiza tinând cont de legislația în vigoare și de toate condițiile impuse prin actele de reglemnetare;

- optimizarea sistemului de aerisire;

- utilizarea sistemului de iluminare  cu consum redus de energie;

- înregistrarea consumului de apă prin apometre;

- detectarea și repararea scurgerilor;

- utilizarea în completare și a ventilației naturale;

c) pentru instalațiile care intra sub incidența legislatiei privind prevenirea și controlul integrat al poluării:

-	studierea permanentǎ a progreselor în domeniul activitatii și aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

-	izolarea corespunzǎtoare a clǎdirilor;

-	iluminarea halelor cu sisteme care utilizeazǎ un consum redus de energie;

-	utilizarea de instalatii automatizate pentru controlul microclimatului;

-	calibrarea periodică a instalatiilor pentru apa de bǎut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

-	contorizarea consumului de apǎ;

-	reducerea pierderilor de apǎ prin neetanșeitǎtile sistemului, respectiv detectarea și remedierea scurgerilor;

-	planificarea operațiilor de verificare și întretinere/reparare a instalatiilor

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

-	OUG nr. 195/2005  privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-	STAS 10009/1988 privind “Acustica în construcții. Acustica urbană“ – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-	HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

-	Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata;

-	HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-	- O.M. nr. 462/1993 conditii tehnice privind protectia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produşi de surse stationare;

-	prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile și completarile ulterioare.

-	se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

-	este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

-	se interzice amestecarea  deseurilor nepericuloase cu deseuri periculoase;

-	evidenta deseurilor, precum si valorificarea sau eliminarea  se face conform Legii 211/2011, privind regimul deseurilor;

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

Monitorizarea mediului în perioada de functionare  se va stabili prin actul de  reglementare emis în acestă etapă.

3. În timpul îchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:

a )  conditiile necesare a fi indeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

La încetarea activității de creștere a păsărilor urmeaza a se parcurge urmatoarele etape:

-	oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica și combustibil a instalațiilor;

-	demontarea instalatiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinații anterior stabilite;

-	dezafectarea depozitelor;

-	spalarea și dezinfectarea halelor;

-	evacuarea  apelor uzate rezultate din spalarea retelei de canalizare;

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: conform Planului de refacere a mediului.

c)planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

- testarea solului și a apei subterane  pentru  constatarea gradului de poluare cauzat de activitate și necesitatea oricărei remedieri în vederea redarii zonei așa cum este definita inițial.

V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

APM Tulcea a asigurat  accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, asfel:

a) etapa de depunere a solicitarii - anunț depunere solicitare acord de mediu

- anunt în ziarul “Delta”- 21.10.2017

- anunt la Primaria Baia 23.10.2017

-  mediatizare solicitare APM TULCEA din data de 18.10.2017

b) etapa de încadrare și definire a domeniului evaluării:

- anunt în ziarul “Delta”- 27.10.2017

- anunt la Primaria Baia 26.10.2017

- mediatizare solicitare APM TULCEA din data de 26.10.2017

-site-ul APM TULCEA -Îndrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului-01.02.2018

d) sedința de dezbatere publică :

- anunt  pe site-ul APM Tulcea : 02.02.2018;

-  anunt în ziarul “delta ”- 06.02.2018

- anunt la Primaria Baia

- desfasurarea sedintei la sediul Primariei Babadag : 09.03.2018;

- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe  site-ul APM Tulcea, în data de 01.02.2018,  până la sedinta de dezbatere publica;

- nu s-au înregistrat observații sau propuneri din partea publicului.

e) decizia de emitere a acordului de mediu :

-  afisare pe site-ul APM Timiș a proiectului de  acord de mediu:......................;

- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat in ziarul .................

-anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediul Primariei ............in data de...................;

- anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediu titularului, in data de.....................

Nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Dispozitii finale:

Prezentul acord de mediu îşi păsrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului art. 16 alin. (1), aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 265/2006,  cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la finalizarea lucrărilor de construcţie şi la punerea în funcţiune, titularul investiţiei are obligaţia să solicite eliberarea autorizaţiei integrate de mediu pentru obiectiv.

La finalizarea lucrărilor se va anunţa APM TULCEA pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord, proces verbal care se va anexa la documentaţia pentru solicitarea   autorizaţiei integrate de mediu.

Titularul proiectului sau al activităţii va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu.

Acordul de mediu se revizuieşte daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Răspunderea pentru corectitudinea  informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage dupa sine suspendarea sau anularea acestuia, dupa caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Prezentul acord de mediu conține  31 (treizeci si unu) pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

Avizat:ȘEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Ing. Camelia MICU

Redactat: Laura MATETOVICI

NR. A.A.A.1070/23.03.2018

Afișat pe site   23.03.2018