DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BEȘTEPE, cu sediul în loc .Beștepe, str. Tulcei nr. 76, jud Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 6195/07.06.2016,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.05.2017, că proiectul “ Extindere sursă de apă în comuna Beștepe , județul Tulcea ”, propus a fi amplasat în com.Beștepe, județul Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Terenul se află în extravilanul  si intravilanul localității Beștepe, cu folosință actuală de drumuri stradale și drumuri de exploatare, conform încadrarii cadastrale .

Proiectul prevede realizarea următoarele lucrări principale:

- un foraj cu adâncime de 100 m, inclusiv racord electric;

- instalație de dezinfecție cu hipoclorit instalat în cabina puțului;

- conductă de aductiune din PEID Pn10 Dn 110 mm cu o lungime de 1011 m;

- stație de tratare a apei (stație de denitrificare) - Q = 9 l/s;

- conductă de legătură, între stația de tratare și rezervorul de înmagazinare existent,

având următoarele caracteristici PEID Pn10 Dn 160 mm L=24 m.

- împrejmuire pentru zona de protecție sanitară

Captarea

Forajul va fi executat în sistem < umed >, și va fi echipat cu coloana de exploatare constituit din tuburi din PVC cu diametrul minim de 200 mm, iar intervalele de pozare și dimensiunile fantelor tronsoanelor de filtre vor fi stabilite pe baza corelării cu granulometria stratelor captate de către reprezentantul de specialitate al proiectantului; în situația unor pereți stabili ai găurii forate (gresii, calcare), se poate renunța parțial la coloana de exploatare (în zona stabilă).Se vor realiza măsuri de protecție împotriva infestării acviferului captat prin izolarea corespunzătoare a acviferu lu i cuaternar superior.

Instalatia de dezinfecție

Pentru dezinfectarea apei se injectează o soluție de hipoclorit de sodiu, cu rol de dezinfectant, asigurându-se un timp de contact cu clorul suficient unei bune dezinfecții.

Această operație se realizează cu ajutorul unei instalații de măsurare și reglare a concentrației de clor în apă.

O instalatia de măsurare și reglare a concentrației de clor în apă se compune din: Pompă dozatoare; recipient pentru stocarea hipocloritului de sodiu; senzor de determinare a clorului rezidual, regulator de proces; debitmetru cu impulsuri. Instalația are rolul de a injecta o cantitate precisă de hipoclorit de sodiu in apă, astfel incât concentrația de clor în apă să se mențină în limitele prestabilite.

Senzorul de clor măsoară concentrația de clor în apă, iar semnalul transmis de către acesta este monitonzat continuu de către regulator. Pe baza semnalului primit de la senzor precum și pe baza semnalului de corecție primit de la debitmetru, regulatorul de proces comandă pompa dozatoare, astfel încât concentrația de clor să se mențină în limitele prestabilite.

Instalația de dezinfecție se va amplasa în cabina putului forat.

ln cabina puțului forat s-a prevăzut un ventilator axial orizontal.

Cabină puț forat

Cabina puțului este prevăzută a fi realizață dintr-un element de beton armat cu secțiune dreptunghiulară, fiind montați îngropat, cu partea superioară la cota +0,10 m față de nivelul solului, pe un radier de beton simplu marca CB/10, asigurând etanșeitatea puțului în condiții igienice de exploatare (amplasarea și exploatarea pompei submersibile, montarea armăturilor și tablourilor electrice, accesul ușor al personalului de întreținere și reparații) .

Cabina va fi izolată hidrofug și termic conform documentației de execuție, astfel încât în interior să nu se producă infiltrații, fiind astfel construită încât pe timpul iernii temperatura în interior să nu scadă sub 0"C, pentru evitarea înghețării conductelor și anexelor capetelor de pompare, în partea superioară a cabinei este montat căte un capac metalic (A 813 mm) de vizitare, prevăzut cu garnitură de etanșare din cauciuc, Acest capac permite accesul ușor în cabină prin intermediul unei scări și impiedică pătrunderea precipitațiilor. Pentru o bună aerisire a cabinei este nevoie de un curent de aer care se realizează cu ajutorul a două țevi metalice având Dn=60 mm, respectiv Dn=89 mm. Una din țevile de aerisire,Q 89 mm (inferioară), este montată pe cabină ajungând până la partea inferioară a acesteia, fiind prevăzută cu sită (12găuri Q 16 mm) si căciulă, iar cea de-a doua, Q 60 mm (superioară) este montată pe capacul metalic de vizitare, fiind prevăzută cu sită.

Conducta de aducțiune

Conducta de aducțiune transportdă apă de la foraj spre gospodăria de apă și a fost dimensionată pentru Q=4 l/s. Aceasta se va realiza din polietilenă de înaltă densitate PEID Pn10 Dn 110 mm, având o lunqime totală de 1.011 m . Pentru realizarea aducțiunii este necesară o subtraversare a DJ222C. Lungimea subtraversării este de 16 m. Subtraversarea se realizează prin foraj orizontal dirijat .

Sțația de tratare Denitrificator automat single

Stația de tratare se va amplasa în incinta gospodăriei de apă existente. Pentru eliminarea nitraților se va monta într-un container un denitrificator automat pentru un debit de 9 I/s. Principiul de funcționare al acestui echipament se bazează pe proprietatea rășinilor schimbătoare de ioni speciale de a indepărta ionul NOs-din apă și de a fi regenerate (refacerea capacității de schimb ionic) cu soluție NaCl.

Denitrificatoarele automate single au o structură robustă, corpul lor fiind format dintr-un recipient de polietilenă armat cu fibră de sticlă având montat la partea superioară sistemul vană - programator electronic.

Sistemul vană programator electronic digital permite controlul direct și permanent al funcționării. Vana este compactă realizată din material ABS netoxic, realizează cicluri complete de lucru, denitrificare, spălare inversă, absorbție soluție regenerare clătire și reumplere vas soluție regenerare. Programatorul electronic digital permite setarea orei la care să se declanșeze regenerarea, precum si cât de des trebuie să se facă aceasta .

Vasul de saramură (volum - 1 mc) este realizat din PE și este prevăzut cu un sistem de siguranță care previne umplerea în exces a acestuia.

Etapele regenerării decurg succesiv, dupa cum urmează.

1. Spălarea inversă 1 (First Backwash): Apa pentru spălare este apă din foraj.Scopul acestei faze a ciclului de regenerare este îndepartarea impurităților solide reținute în stratul de schimbători de ioni în timpul funcționării. În timpul acestei faze apa parcurge de jos în sus stratul de rășină. Apa rezultată din spălarea inversă este eliminată pe la partea superioară a coloanei Apa va fi evacuată către rezervorul de stocare apă de spălare.

2. Injectarea saramurii (Draw): Scopul acestei faze a ciclului de regenerare este de a introduce în masa de schimbători de ioni saramura necesară pentru efectuarea schimbului ionic ce se petrece în timpul procesului de regenerare. Saramura curge prin coloana de rășină de sus în jos. În timpul acestei faze începe procesul de regenerare a masei de schimbători de ioni. Pentru o bună regenerare a schimbătorilor de ioni saramura trebuie să aibă o concentrație de minim 15%.

3. Spălarea inversă 2 (Second Backwash): Scopul acestei faze a ciclului de regenerare este de a realiza un amestec cât mai bun în masa de schimbători de ioni.Îln timpul acestei faze apa parcurge de jos în sus stratul de rășină. Apa rezultată din această fază este eliminata pe la partea superioară a coloanei.

4. Clătire (Rinse): Scopul acestei faze a ciclului de regenerare este de a finaliza în prima parte procesul de regenerare a masei de schimbători de ioni și în partea a doua de eliminare a urmelor de sare din masa de schimbători de ioni. La sfârșitul acestei faze instalația este gata să înceapă un nou ciclu de denitrificare.

5. Umplerea vasului de saramură (Fill): Scopul acestei faze a ciclului de regenerare este de a se realiza reumplerea vasului de saramură si pregătire a saramurii pentru următorul ciclul de regenerare.

Echipamentele stației de tratare vor fi amplasate într-un container.

Total teren ocupat definitiv - 400 mp.

Total teren ocupat temporar - 2.022 mp.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza la rețeaua de alimentare cu energie electrică din zonă.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces speciale. Organizarea de șantier va fi amplasată în T51. P696

Lucrările de organizare cu impact asupra mediului constau în amenajarea de platforme și zone pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și menaiere. Având în vedere termenul scurt alocat lucrărilor impactul real asupra vegetației se anticipează ca fiind redus, mare parte din flora locală afectată urmând a se reface d upă retragerea factorilor perturbatori.

La terminarea lucrărilor, antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii,.

Căile de acces vor fi cele existente. Proiectul nu prevede realizarea de căi noi de acces sau schimbări ale celor existente .

b) cumularea cu alte proiecte- în vecinătate nu există un proiect similar.

c) utilizarea resurselor naturale: fără impact semnificativ.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției sunt depozitate selectiv, în locuri care să nu afecteze vecinătăţile şi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în extravilanul și intravilanul localităţii Beștepe, pe un teren din domeniul public de interes local, cu folosința actuală de drumuri stradale și drumuri de exploatare, conform încadrării cadastrale

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare va fi un impact redus .

Pe durata execuției lucrărilor, impactul asupra apelor de suprafață sau subterane, asupra aerului, vegetației, florei și faunei terestre, asupra solului și subsolului, asupra așezărilor umane, precum și riscul declanșării unor accidente sau avarii cu efecte majore asupra sănătății populației și mediului, se estimează ca va exista, dar va fi relativ redus, iar în timp relativ scurt, după terminare, acestea se vor atenua până la anularea lor completă.

Impactul produs după realizarea reabilitării, va fi deosebit de pozitiv benefic în egală măsură tuturor factorilor de mediu și ecosistemelor, sanatății, siguranței și calității vieții populației locale.

Impactul execuției lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuție, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum și printr-o execuție îngrijită și o organizare atentă a acestora.

La exploatare, riscurile se pot reduce prin asigurarea unui program de urmărire a funcționarii tuturor obiectelor componente ale sistemului, prin executarea la timp a lucrărilor de revizii, întreținere si reparații, în conformitate cu regulamentul de exploatare ce se va redacta în faza finală a proiectului.

Se poate aprecia că proiectul va avea o influență benefică plurivalentă atât pentru locuitorii cât și pentru ecologia și protecția mediului din zonă.

Pentru  acest proiect, titularul a obtinut Aviz de Gospodărire a Apelor de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea nr.13/28.06.2016 .

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este cazul .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 9/1089 din 21.04.2016, emis de Primăria Comunei Beștepe;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Avizul de Gospodărire a Apelor emis de  Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea cu nr.13/28.06.2016;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth VARZARU

Nr. AAA: 1687/31.05.2017