DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC HOLDER TRADE SRL, cu sediul în comuna Baia, str. Sos.Europeana, km.55, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 4769/20.04.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.06.2017, că proiectul “ Amplasare pe platforma betonata existenta a unui sistem de stocare si alimentare cu GPL , cu un recipient de 5000 L pentru alimentarea unui incinerator”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Baia, Sos. Europeana, km 55, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Terenul se află în intravilanul localității Baia, Sos. Europeana, km 55, jud.Tulcea, nr. cad. 31054, cu folosință actuală de curți construcții, proprietate privată .

Proiectul constă în amplasarea unui  sistem de stocare și alimentare cu GPL, cu un recipient de 5000l pentru alimentarea unui incinerator in cadrul complexului de animale. Incineratorul propriu zis face parte dintr-un flux tehnologic amplu al intregului complex de animale. Singurul rol al sistemului de stocare GPL este de a alimenta incineratorul.

Proiectul prevede următoarele lucrări :

-	Amplasarea sistemului de stocare pe platformă de Beton Armat existentă;

-	Realizarea unui perete din BCA în imediata apropiere a bazinului de stocare GPL

-	Realizarea unei împrejmuiri din plasă de sârmă;

-	Realizarea conexiunilor electrice de la stâlpul electric din incinta proprie;

-	Realizarea conexiunilor între rezervor și incinerator cu ajutorul unor conducte îngropate în pământ.

Gabaritul maxim ocupat de întregul sistem + zona împrejmuită se încadrează într-un dreptunghi cu laturile de 3,5m x 7,0m.

Utilajele din componența skidului vor fi montate pe un cadru metalic care se va fixa de platforma de beton armat existentă.

Cea mai voluminoasă componentă a sistemului este bazinul GPL cu o capacitate de 5000 litri.

Sistemul de stocare GPL este un sistem monobloc care are următoarele componente:

-	Recipient de stocare pentru GPL suprateran cu o capacitate de 5000 litri cu următoarele dimensiuni: 5,00m lungime, 1,50m lățime

-	o pompa centrifugă, antrenată de un motor electric, pentru vehicularea GPL în faza lichidă;

-	o pompa de distribuție GPL (distribuitor) la incinerator .

-	un panou de comandă .

Recipientul de stocare pentru GPL este suprateran, cu capacitatea de 5000 litri, echipat cu racorduri, aparatură de măsură, control și armături de siguranță.

Utilajele din componenta skidului vor fi montate pe un cadru metalic care se va fixa de platforma de beton armat existenta.

Sistemul va fi alimentat cu electricitate de la cel mai apropiat stalp electric din incinta, aflat la aproximativ 22,5metri.

Incineratorul va fi amplasat pe o platformă Beton Armat existentă în incintă (fără fundații) .

Incineratorul va fi conectat la rezervorul GPL cu ajutorul unor conducte îngropate în pământ.

Incineratoarul IncinerPro este proiectat și fabricat exclusiv pentru incinerarea deșeurilor de origine animală. Incinerarea altor tipuri de deșeuri, în afara celor de origine animală, este strict interzisă.

Incineratoarul din gama IncinerPro este un incinerator ecologic destinate exclusiv neutralizării deșeurilor de origine animală.

Rata de ardere a incineratorului Incinre Pro i500 este de maxim 45kg pe oră ceea ce face ca acest incinerator sa fie categorisit ca incinerator ecologic de capacitate mică.

Fișa tehnică incinerator IncinerPro i500:

| Capacitate de încarcare/sarja (kg) | 350 |
| --- | --- |
| Rata de ardere (kg/ora) | 45 |
| Durata estimativă a șarjei de ardere (ore) | 8,0 |
| Numarul maxim de șarje de ardere, zilnice (recomandate) | 2 |
| Capacitate de incinerare Zilnica (kg) |  | 700 |
| Saptamanala (tone) | 4,20 |
| Lunara (tone) | 17,50 |
| Debit evacuare gaze de ardere (Nm3/s @ 850o C ) | 0,355 |
| Viteza evacuare gaze de ardere (m/s) | 7,2 |

Capacități preconizate conform fluxului tehnoilogic din cadrul complexului de animale:

| Capacitate de încărcare/sarja (kg) | 300 |
| --- | --- |
| Rata de ardere (kg/ora) | 45 |
| Durata estimativă a șarjei de ardere (ore) | 6,6 |
| Numărul maxim de șarje de ardere, zilnice | 2 |
| Capacitate de incinerare Zilnica (kg) |  | 600 |
| Saptamanala (tone) | 3,00 |
| Lunara (tone) | 12,00 |
| Debit evacuare gaze de ardere (Nm3/s @ 850o C ) | 0,355 |
| Viteza evacuare gaze de ardere (m/s) | 7,2 |

Organizarea de șantier

Organizarea de santier  se va realiza pe platforma betonată din incintă. Nu implică depozitare de materiale. Toate materialele care ajung pe amplasament sunt puse imediat în opera.

b) cumularea cu alte proiecte- în vecinătate nu există un proiect similar.

c) utilizarea resurselor naturale: fără impact semnificativ.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției sunt depozitate selectiv, în locuri care să nu afecteze vecinătăţile şi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localității Baia, Sos. Europeana, km 55, jud.Tulcea, nr. cad. 31054, cu folosință actuală de curți construcții, proprietate privată

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare va fi un impact redus .

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este cazul .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 1 din 14.03.2017, emis de Primăria Comunei Baia;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth VARZARU

Nr. AAA: 1736/07.06.2017