Decizia etapei de incadrare

nr.      din    .12.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ARIA CONCEPT S.R.L.- cu sediul in loc.Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, bl. Donaris, județul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 12765/16.10.2017 si a completarilor ulterioare nr. 14684/21.11.2017 si          ,  în baza:

§	HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

§	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

§	Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.11.2017, că proiectul „ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA, PARCAJE, AMENAJARI EXTERIOARE, SPATII VERZI”, propus a se amplasa în extravilanul localității Tulcea,  str. Barajului, T24, V371, județul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)	 Caracteristicile proiectului:

proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.10, lit.b (proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructiile centrelor comerciale si a parcarilor auto).

Obiectivul se află în extravilanul  loc. Tulcea, jud.Tulcea, cu folosință actuală de de teren agricol conform Certificatului de urbanism nr. 422 din 09.06.2017.

Proiectul presupune construirea unui obiectiv P+12 avand:

Activitati principale:LOCUIRE

Activitati secundare : birouri,comert .

Utilitatea publica :Obiectivul nu este de utilitate publica. Functiunea propusa completeaza oferta de spatii de locuire .

Lucrarile vor incepe cu receptia amplasamentului, trasarea constructiei, executarea sapaturii pentru fundatii, turnarea fundatiei si a stalpilor, executia inchiderilor si a suprastructurii de rezistenta, armarea si turnarea placilor, executia terasei si a invelitorii.

Functiunea propusă nu numai că nu intră în conflict cu functiunile adiacente, ci creste calitatea zonei, prin diversificarea utilizărilor.

Imobilul P+12 se constituie din urmatoarele tipuri de apartamente:

- etajul 1 pana la etajul 10 inclusiv - 3 studiouri (garsoniere), 3 apartamente de 3 camere si 2 apartamente de 2 camere pe nivel adica un total de 30 studiouri (garsoniere),30 de apartamente de 3 camere si 20 de apartamente de 2 camere.

- etajele 11, 12 au in total 3 duplexuri de cate 3 camere si un duplex cu 4 camere.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA PROIECTUL:

Functiunea	LOCUINTE  COLECTIVE , BIROURI , COMERT

Regim inaltime	S1+ S2+P+12

Inaltime la atic	44.20 m

Inaltime maxima	44.20 m

Aria construita 	 626,00 mp

POT propus	21.00%

Aria desfasurata 	8234,50 mp

CUT propus	2,78

Suprafata utilă a constructiei propuse este de 8610,75 m2 si este distribuită astfel:

SUPRAFETE UTILE SUBSOL 1

Casa scarii 1									20,40 mp

Sas 									             5,40 mp

Camera pompe								 22,50 mp

Camera tehnica                                                                                        18.40 mp

Garaj –subsol  10 locuri parcare					           338,75 mp

Arie utila Totala =  405,45 mp

SUPRAFETE UTILE SUBSOL 2

Casa scarii									14,85 mp

Hol circulatii nivel 							            12,00 mp

Garaj –subsol    36 locuri parcare				                   1485,00 mp

Arie utila Totala =  1511,85 mp

SUPRAFETE UTILE PARTER

Windfang locuinte								12,00 mp

Casa scarii									14,85 mp

Zona lifturi									10,15 mp

Hol circulatii parter								35,90 mp

Arie utila Totala =  72,90 mp

SPATIU COMERCIAL

Windfang									 17,65 mp

Depozitare									  14,25 mp

Sas										   3,30 mp

G.S. personal									  3,90 mp

Sala expunere								220,00 mp

Arie utila Totala =  259,10 mp

SPATIU BIROURI

Spatiu deschis birouri							  51,40 mp

Birou 1									   21,30 mp

Birou 2									   34,10 mp

Coridor									   7,35  mp

Depozitare									  11,70 mp

G.S. personal							              5,50 mp

Arie utila Totala =  131,35 mp

Arie utila Totala PARTER=  463,35 mp

SUPRAFETE UTILE ETAJ CURENT Et1-Et10

SPATII COMUNE:

Casa scarii									14,85 mp

Hol circulatii nivel								38,90 mp

Zona lifturi									10,15 mp

STUDIO 1:

Sas 										 2,55 mp

Camera de zi+ Bucatarie							24,40 mp

Baie										 3,70 mp

Arie utila Totala =  30,65 mp + Arie Terasa = 2,45 mp

APARTAMENT 1 (3 camere):

Living								         	            33,90 mp

Hol										   2,50 mp

Bucatarie									   8,40 mp

Baie 1								  		   3,60 mp

Dormitor 1    						          	                        12,30 mp

Sas										   5,50 mp

Dormitor 2 									 16,70 mp

Baie 2										   5,10 mp

Arie utila Totala =  88,00 mp + Arie Terasa =  4,60 mp

APARTAMENT 2 (3 camere):

Living								         	            24,20 mp

Bucatarie									 10,00 mp

Sas										  7,00 mp

Baie 										   5,10 mp

Dormitor 1    						          	                        12,95 mp

Dormitor 2							          	 	 13,95 mp

Arie utila Totala =  73,20 mp + Arie Terasa =  3,90 mp

STUDIO 2:

Sas										 2,30 mp

Camera de zi+ Bucatarie							26,50 mp

Baie										 3,70 mp

Arie utila Totala =  32,50 mp + Arie Terasa =  2,90 mp

STUDIO 3:

Sas										 2,60 mp

Camera de zi+ Bucatarie							26,70 mp

Baie										 3,70 mp

Arie utila Totala =  33,00 mp + Arie Terasa =  3,00 mp

APARTAMENT 3 (3 camere):

Camera de zi							         	            29,00 mp

Bucatarie									 10,10 mp

Dormitor 1    						          	                        12,95 mp

Sas										  6,10 mp

Baie 										   5,10 mp

Dormitor 2							          	 	14,95 mp

Arie utila Totala =  78,20 mp + Arie Terasa =  4,50 mp

APARTAMENT 4 (2 camere):

Camera de zi							         	             28,25 mp

Bucatarie									  10,00 mp

Baie 										     4,35 mp

Dormitor  						          	 	              12,95 mp

Arie utila Totala =  55,55 mp + Arie Terasa =  12,30 mp

APARTAMENT 5 (2 camere):

Sas										 3,95 mp

Camera de zi + Bucatarie					                  	 27,00 mp

Sas										  5,20 mp

Baie										   4,30 mp

Dormitor									 14,70 mp

Arie utila Totala =  55,15 mp + Arie Terasa =  2,80 mp

TOTAL  Arie utila  etaj curent = 446,25 mp + terase  36,45 mp

SUPRAFETE UTILE  ETAJE 11,12,13

DUPLEX 1

ETAJUL 11

Circulatii nivel							              8,70 mp

Camera de zi									  55,50 mp

Sufragerie									  12,70 mp

Bucatarie									  17,95 mp

Sas										    2,80 mp

WC										    2,80 mp

Terasa1	 								  21,80 mp

ETAJUL 12

Circulatii nivel								  21,30 mp

D1 dormitor 1								  16,60 mp

Sas 1										    6,10 mp

Baie 1										    4,75 mp

Sas 2										    3,55 mp

Baie 2										    4,35 mp

D1 dormitor 2								  16,60 mp

Sas 3										  11,35 mp

Baie 3										    6,70 mp

D1 dormitor 3								   19,90 mp

Terasa 2									     3,50 mp

Terasa 3 									   10,50 mp

Arie utila Totala =  211,65 mp + Arie Terasa =  35,80 mp

DUPLEX 2

ETAJUL 11

Circulatii nivel								    11,15 mp

Camera de zi									    35,80 mp

Sufragerie									    18,40 mp

Bucatarie								               12,60 mp

Depozitare									      5,40 mp

ETAJUL 12

Circulatii nivel								    16,85 mp

Baie 1										      5,60 mp

Dressing 1									      3,65 mp

D2 dormitor 1							               26,55 mp

Baie 2										      5,60 mp

Dressing 2									      3,65 mp

D2 dormitor 2								     22,15 mp

Arie utila Totala =  167,40 mp + Arie Terasa =  51,05 mp

DUPLEX 3

ETAJUL 11

Circulatii nivel							                5,25 mp

WC										     2,80 mp

Sufragerie									   19,80 mp

Camera de zi									    40,55 mp

Bucatarie									    14,70 mp

Terasa 1									    19,50 mp

Terasa 2								               12,30 mp

ETAJUL 12

Circulatii nivel								   11,05 mp

Sas 1										     8,00 mp

Baie 1										     5,45 mp

D3 dormitor 1							              23,50 mp

Sas 2										     9,00 mp

Baie 2										     5,80 mp

D3 dormitor 2								   18,20 mp

Terasa 3									   12,30 mp

Arie utila Totala =  164,10 mp + Arie Terasa Totala =  44,10 mp

DUPLEX 4

ETAJUL 11

Circulatii nivel							               7,80 mp

WC										     2,80 mp

Camera de zi									    55,50 mp

Sufragerie								              16,90 mp

Bucatarie									    22,60 mp

Depozitare									      9,90 mp

Terasa 1									      4,50 mp

Terasa 2									      19,50 mp

ETAJUL 12

Circulatii nivel							                17,70 mp

D3 birou									      32,35 mp

Sas 1										        8,00 mp

Baie 1										        5,45 mp

D4 dormitor 1								       23,50 mp

Sas 2									 	         4,70 mp

Baie 2										         5,60 mp

D4 dormitor 2								       21,15 mp

Terasa 3									         4,50 mp

Arie utila Totala =  233,95 mp + Arie Terasa Totala =  28,50 mp

ETAJUL curent- CIRCULATII NIVEL - 38,90 x 10 = 389,00 MP

ETAJUL 11 - CIRCULATII NIVEL - 27,55 MP

ETAJUL 12 - CIRCULATII ETAJ TEHNIC - 11,00 MP

ETAJUL 13 - ETAJ TEHNIC - 39,00 MP

Circulatia:

Caile de acces in incinta se vor face din strada Barajului prin drumul de exploatare existent, ce va fi modernizat.

Accesibilitatea pe parcela este asigurata prin urmatoarele racorduri la drumurile publice:

Sunt prevazute doua accese auto, unul in subsolul 1, situat la cota + 74.00 CTN , respectiv  - 6.50 , iar al doilea la cota + 79.00 CTN , respectiv – 1,50 m fata de cota 0.00(+80.50 CTN ).

Pentru accesul principal pietonal  se propune un  acces  situat la cota  + 80,50 CTN .

La cota -6,50 m fata de cota zero ( Subsol 1), s-au prevazut 10 locuri de parcare la care se adauga 36 de locuri de parcare de la cota -3,25m,  fata de cota zero ( Subsol 2) si cele exterioare in numar de 43 locuri. Un total de 89 de locuri de parcare.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

-	nord –drum de exploatare ;

-	est – drum de exploatare ;

-	vest – drum de exploatare ;

-	sud –proprietate privata .

Alimentarea cu energie electrică se asigură:

De la un post trafo prefabricat.

Pentru iluminatul de siguranţă se prevede şi baterie de acumulatori de siguranţă.

Alimentarea cu apă : Parametrii de debit si presiune pentru alimentarea cu apa potabila sunt asigurati direct de la reteaua publica.

Apele uzate : menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaţional prin curgere libera la reţeaua de canalizare care se va executa in incinta.

Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre caminul de racord existent pe parcela .

Apele meteorice din incinta (inclusiv de pe accesele rutiere) se vor colecta prin guri de scurgere racordate la reteaua de canalizare din incinta complexului rezidential, vor fi preepurate printr-un separator de produse petroliere si vor fi deversate in colectorul pluvial existent pe suprafata drumului situat pe latura de vest ( spre Kaufland). Apele pluviale de pe suprafaţa parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si directionate spre separatorul de hidrocarburi si apoi deversate in reteaua de preluare ape pluviale .

Gestiunea deseurilor: deseurile vor fi colectate selectiv si exclusiv in punctele special amenajate. Se va incheia, cu un operator autorizat, contractul de ridicare periodica a deseurilor.

Organizarea de șantier – cu caracter temporar

Pentru organizarea de santier se vor folosi doua constructii usoare, prefabricate  din metal , cu dimensiuni de 6.00 mx 2.70 m care vor folosi si la cazarea personalului angajat pentru executia lucrarii. Grupul sanitar aferent pe durata executiei va consta dintr-o cabina cu grup sanitar chimic.

Lucrarile de executie se vor desfasura in principal in cadrul incintei detinuta de beneficiar. Aceste lucrari nu vor afecta sau bloca in nici un fel domeniul public.

Alimentarea cu apa pentru lucrarile de executie se va face printr-un bransament provizoriu contorizat, preluat din reteaua publica.

2)  Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în extravilanul localităţii Tulcea, pe un teren domeniu privat avand folosinta teren cu vie.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar si redus,  în perioada de exploatare va exista impact redus.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul nu este in arie naturala protejata.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 422 din 09.06.2017, emis de Primaria Municipiului Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Daniel Razim

Nr. AAA:........../.........12.2017