Decizia nr.         din         .09.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN TULCEA, loc. Tulcea, str. Pacii, nr. 20, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7033/12.06.2017 si a completarilor ulterioare cu nr. 10415/25.08.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.09.2017, că proiectul „REABILITARE DJ222, CEAMURLIA DE SUS-SARIGHIOL DE DEAL-LIMITA JUDET CONSTANTA” , amplasat in extravilanul si intravilanul com. Beidaud, jud. Tulcea, nr. cad. 30653;30654 si 30655, CF nr. 30653;30654 si 30655, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii EA.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)	 Caracteristicile proiectului:

proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.10, lit.b (proiecte de dezvoltare urbana, inclusive constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto).

proiectul propus  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare deoarece amplasamentul se suprapune partial cu ariile naturale protejate ROSPA 0100 Stepa Casimcea, ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean si se afla la 100 m de Rezervatia naturala Beidaud

Obiectivul se află în extravilanul si intravilanul comunei Beidaud, jud. Tulcea, cu folosință actuală de drum judetean .

Proiectul prevede:

Reabilitarea sectorului de drum judetean DJ222, cuprins intre km. 81+921- km. 94+518, care face legatura intre Ceamurlia de Sus- Sarighiol de Deal- Limita jud, Constanta, avand o lungime totala de 12,597 km.

Prezentul proiect vizeaza modernizarea infrastructurii de acces si sporirea confortului de circulatie iar traseul prioectat se suprapune in intregime pe traseele existente ale fiecarui tronson de drum judetean analizat , cu exceptia micilor dezaxari provenite din amenajarea curbelor, fara a afecta diverse proprietati sau a fi necesare exproprieri sau demolari.

Se propune decaparea imbracamintii asfaltice existente pe toata lungimea sectorului de drum studiat, prin frezare sau excavare acolo unde este necesar si desfacerea bordurii existente, acolo unde exista, dupa care se va scarifica si profila platforma drumului.

Profilul longitudinal urmareste profilul existent, corectiile referindu-se la preluarea denivelarilor existente si la solutiile de sporire a capacitatii portante si a confortului.

Pe traseul propus s-a aplicat varianta “prin incarcari” care conduce la egalizari pe zonele cu denivelari si peste care se astern 2 straturi, unul de legatura de 6 cm si unul de uzura de 4 cm.

Profilul de drum- clasa tehnica IV, latime parte carosabila 6 m, acostamente 2x1m, din care 2x0,25m benzi de incadrare, ramforsare structura sistem rutier existent cu urmatoarea structura :

-	Strat inferior de fundatie- piatra Sparta 15 cm;

-	Strat superior de fundatie- piatra Sparta 15 cm;

-	Strat de legatura- BAD 25 6cm;

-	Strat de uzura- BA 16 4cm.

De asemenea s-a prevazut un strat de geogril antifisura pentru impiedicarea transmiterii fisurilor la straturile asfaltice.

Pentru scurgerea apelor pluviale  de pe sectorul de drum ce urmeaza a fi reabilitat s-au prevazut urmatoarele:

-	In extravilan, realizarea de santuri de pamant in debleu, acolo unde panta drumului nu depaseste 4%, iar pe sectoarele de drum unde panta este mai mare de 4%, santurile se vor proteja prin pereere cu dale din beton prefabricate;

-	In intravilan, scurgerea apelor se va realiza prin intermediul rigolelor prefabricate din beton cu dimensiunile 33x65x65 cm. dotate cu placate rutiere cu dimensiunile 32,5x49x15 cm.

Podetele tubulare se recomanda a fi inlocuite cu podete dalate. Aaaain cazul celorlalte lucrari de arta se propune decolmatarea, intrucat nu s-a recomandat consolidarea acestora.

Se va asigura racordarea la terasamente. Scurgerea apelor se va realiza prin santuri, ce se vor decarca prin casiuri amenajate prin pereere, prin betonare sau cu placi prefabricate din beton.

Albiile se vor corecta in amonte cu doua lungimi ale lucrarii de arta, respective in aval cu o lungime a lucrarii de arta si se va avea in vedere eliminarea pragurilor si refacerea radierelor acolo unde este necesar si protejarea acestora cu grinzi.

Sistemul rutier de pe calea de rulare se va reface conform alcatuirii drumului, si se va racorda la acesta.

Bilanţul teritorial

Utilitati :

a)	Alimentarea cu apa: Nu este cazul

b)	Evacuarea apelor uzate : nu este cazul

c)        Evacuarea apelor pluviale in extravilan se realizeaza prin santuri de pamant iar in intravilan prin rigole.

c)	Asigurarea agentului termic: nu este cazul

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

 Nord:

 Sud :

 Est :

 Vest:

Alimentarea cu energie electrică:

In perioada de construire: Nu este cazul.

In perioada de funcţionare: Nu este cazul

Alimentarea cu apă :

In perioada de construire, alimentarea cu apă asigurată de constructor, îmbuteliată la PET.

In perioada de funcţionare: Nu este cazul

Apelor uzate :

In perioada de construire, nu sunt generate ape uzate menajere și tehnologice

In perioada de funcţionare: nu sunt genrate ape uzate menajere și tehnologice.

Organizarea de șantier

Deoarece lucrarea de drum este o lucrare care se desfasoara pe intreaga lungime a drumului, organizarea de santier este de tipul mobila

2)	Localizarea proiectului

Amplasamentul este situat in extravilanul si intravilanul Com. Beidaud, jud. Tulcea.

a) utilizarea existentă a terenului: drum judetean

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar si redus,  în perioada de exploatare va exista impact redus.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul se suprapune partial cu ariile naturale protejate ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean si se afla la 100 m de Rezervatia naturala Beidaud. Titularul a obtinut aviz APND nr. 164/24.07.2017.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 37/24.04.2017, emis de Consiliul Judetean Tulcea;

-  beneficiarul va respecta conditiile impuse in avizul  ANAP nr. 36/18.08.2017.

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Daniel Razim

Nr. AAA:......./.......09.2017