DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. .........  din ........

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA  prin dl. Chiriac Marius Victor , loc. Constanta , str.  Nicolae Iorga, nr. 89 A , jud. Constanta , prin reprezentati legali   S.C  ENERGY GROUP SRL,  înregistrată la APM Tulcea cu nr.14024 din 7.11.2017 si a memoriului depus cu nr. 14422/15.11.2017,  în baza:

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- HG 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.11.2017, că proiectul „REPOZITIONARE STALPI LEA JT IN CADRUL LUCRARII DE MODERNIZARE STRAZI LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA, JUDETUL TULCEA”, propus a se amplasa intravilan in satul Mineri , comuna Somova ,   nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)  Proiectul propus intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrată în anexa nr.2, la punctul 3, lit. b) instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului și a apei calde, transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decăt cele prevăzute anexa nr.1.

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului:

Obiectul prezentei documentatii consta executarea lucrarilor de demontare a stalpilor necorpunzatori de tip SE4, SE11 si inlocuirea lor cu stalpii de tip SC 10001, SC10002, SC10005  in fundatie turnata respectiv burata.

Lucrări pentru realizarea lucrarilor:

Circuitul nr.2 PTA nr.9

Pe stada Saturn se va demonta stalpul nr.7 existent si se va planta, pe domeniul public, la un 1 ml fata de stalpul nr.7 existent,spre gard, un stalp din beton armat centrifugat de tip SC 10002, in fundatie semiîngropata tip M1.

Linia electrica aeriana existenta intre stalpul 6 si stalpul 8 se va repozitiona conform anexei nr.2.3., in lungime 80m.

Circuitul nr.2 PTA nr.576

Pe strada Nordului se vor demonta stralpii nr.2 si nr.6.

Se va planta, pe strada Nordului pe domeniul public, la un 1 ml fata de stalpul nr.2 existent,spre gard, un stalp din beton armat centrifugat de tip SC 10001,in fundatie butata.

Linia electrica aeriana existenta intre stalpul 1 si stalpul 3 se va repozitiona conform anexei nr.2.1., in lungime 80 m.

Se va planta, pe strada Nordului, pe domeniul public, la un 1 ml fata de stalpul nr.6 existent,spre gard, un stalp din beton armat centrifugat de tip SC 10001,in fundatie butata.

Linia electrica aeriana existenta intre stalpul 5 si stalpul 6.1 se va repozitiona conform anexei nr.2.2., in lungime 80 m.

Se va planta un stâlp tip SC 10005, în fundaţie semiingropata, tip M1, conform planului de situaţie, pe str, Nodului, pe domeniul public, la limita de proprietate, la cel mult 20 ml de stâlpul nr.6 proiectat.

Se va realiza deschidere între stâlpul nr.6.1 proiectat si stalpul nr.7 existent cu cablu torsadat TYIR 3x70+54.6 mmp, pe o lungime de cca. 18 m.

Circuitul nr.4 PTA nr.8

Se vor demola stalpul nr.15 de pe strada Bucur si stalpul nr.11 de pe strada Socului.Se va planta, pe strada Bucur, pe domeniul public, la un 1 ml fata de stalpul nr.15 existent,spre gard, un stalp din beton armat centrifugat de tip SC 10001, in fundatie butata.

Linia electrica aeriana existenta se va repozitiona conform anexei nr.2.4., in lungime 61 m.

Se va planta, pe strada Socului, pe domeniul public, la un 1 ml fata de stalpul nr.11 existent, spre gard, un stalp din beton armat centrifugat de tip SC 10005,in fundatie semiingropata, tip M1.

Linia electrica aeriana existenta se va repozitiona conform anexei nr.2.5., in lungime 55 m.

La linia electrica aeriana de joasa tensiune, pentru realizarea legaturilor de sustinere se vor folosi suporturi de sustinere DS 3200 si cleme de sustinere DM 6030, iar pentru realizarea legaturilor de intindere, colt, se vor folosi suporturi de intindere DS 3210 si cleme de intindere DM 6010.   Toti stalpii de beton si elementele de pe acestia se vor lega la nulul retelei. Conductorul utilizat pentru realizarea noului circuit de joasa tensiune este conform specificatiilor ENEL ( DC 4182 RO ) : cabluri de joasa tensiune tetrapolare cu elice vizibila pentru montare aeriana, izolate in XLPE, cu neutru central conductor din aliaj de aluminiu si fara invelis extern din XLPE, cu sectiunea 3x70+54,6N.

Fundatiile SC 10005, SC10002 si SC 10001 proiectati vor respecta „Nota tehnica definitiva”,transmisa pe 15.12.2016,  conform careia dimensiunile blocului de fundatie semiingropata sunt:h=1,6m,c=1,8m, e=0,2m,a=1m, (pentru SC 10005), h=1,5m,c=1,7m, e=0,2m, a=0.80 m, (pentru SC 10002), si fundatia burata, adancimea minima de ingropare 1,5m (pentru SC10001).

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate sunt pǎmântul excedentar şi molozul rezultat din sǎpǎturǎ, resturi de materii prime şi auxiliare.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor, maşinilor şi utilajelor din şantier.

Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

Lucrări necesare organizării de şantier

Organizare de santier presupune:

- amenajare zonă depozitare provizorie materiale si produse semifabricate;

- asigurarea provizorie cu utilităţi;

- asigurarea pazei pe toată durata de realizare a obiectivului.

Nu sunt surse de  poluanti in urma organizarii de santier, altii in afara de cei rezultati din executia lucrarilor de C+M,   deseurile fiind colectate selectiv si preluate de o firma autorizata.

In timpul executiei constructorul se va angaja sa respecte Normele de diminuare a efectelor asupra mediului aferente obiectivului:

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor: colectarea, valorificarea si transportul deseurilor la unitatile specializate sau a depozitul zonal de deșeuri

- colectarea si evacuarea ritmica a deseurilor menajere si tehnologice de pe amplasament

- folosirea unor utilaje a caror emisii de gaze si nivel de zgomot este in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu

- verificarea zilnica a utilajelor si echipamentelor utilizate

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului:  Amplasamentul instalaţiilor proiectate este intravilanul localitatea Mineri, comuna Somova, jud Tulcea,identificat prin intravilan strada Saturn Ds 426, nr. cadastral 35212, strada Nordului Ds 392/1nr. cadastral 35050, strada Bucur Ds 1182, nr. cadastral 35181 strada Socului Ds 1187 nr. cadastral 25095,  conform CU nr. 116/9449 din 03.11.2017, emis de Primaria Comunei Somova

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect. In timpul executiei, constructorul va lua toate masurile pentru prevenirea poluarii solului:      - utilajele vor avea revizia la zi,  deseurile se vor colecta selectiv,         depozitarea  materialelor  de constructie se va face pe suprafete corespunzatoare ,  la finalizarea lucrarilor se vor evacua din zona surplusul de materiale si deseurile.

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - in timpul executiei va exista un impact direct, temporar si reversibil. Fiind de importanta redusa si de mica amploare pe termen scurt, impactul va fi nesemnificativ.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier se va realiza strict ȋn interiorul suprafeţei de teren destinatǎ proiectului;

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt; pamantul excedentar si molozul rezultat din sapaturi si resturi de materii prime si auxiliare, care vor fi colectate selectiv şi preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

j) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

k) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

l) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

m) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.116/9449 din 03.11.2017 emis de Primaria  Comunei Somova ;

n) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

o) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

p) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

r) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Camelia MICU

Ȋntocmit Consilier,

Mihaela Samoila

Nr.A.A.A……...........…../ …….......11.2017