PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC BIOCARNIC ESCO SRL, cu sediul în municipiul Tulcea, sos. Tulcea - Murighiol, Km 4-5, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 6094/22.05.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.08.2017, că proiectul “ Instalatie de cogenerare cu utilizare biogaz – modificare retele de racord termic existente si punct termic ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tulcea, sos. Tulcea – Murighiol, km 4-5, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Ø	Justificarea necesitatii proiectului :

o	necesitatea cresterii cantitatii de agent termic furnizat catre Carniprod

o	mentinerea unei temperaturi constante a agentului termic furnizat          (datorita consumului neregulat apar pierderi ale temperaturii agentului termic )

Terenul se află în extravilanul localității Tulcea, sos. Tulcea – Murighiol, km 4-5, cu folosință actuală de teren agricol, proprietate privată a SC CARNIPROD SRL pentru care SC BIOCARNIC ESCO SRL are un contract de inchiriere .

Obiectivul de investiţie, este amplasat în cadrul instalaţiei IPPC – Complex zootehnic de creştere a porcilor, situat în extravilanul Municipiului Tulcea, pe şoseaua Tulcea – Murighiol, Km 5 si produce agent termic care alimenteaza consumatorii din incinta abatorului existent de la km 5 .

Soluția tehnica existenta este utilizarea biogazului obținut prin fermentare anaeroba, a biomasei organice animale si vegetale, prin ardere intr-o instalație de cogenerare cu motor ardere interna, obținându-se astfel energie termica si electrica simultan.

Exista rețele de racord electric si termic care transporta energia produsa in cogenerare, cea electrica prin postul de transformare la RED / SEN, iar energia termica prin rețea de transport către consumatorii din abatorul Carniprod SRL Tulcea km 5.

Energia termica rezultata, sub forma de apa calda (80oC), acopera necesarul consumatoriilor din cadrul Carniprod SRL Tulcea (abatorul de animale, la km 5) si este livrata prin rețea de transport din conducte preizolate, montate îngropat pe pat de nisip, in lungime L ~ 1600m.

Conectarea puterii electrice de ieșire din generatorul cuplat la motorul de cogenerare la rețeaua de distribuție 20kV existenta in zona este realizata cu un post de transformare 1 x 630 kVA, unde se obține creșterea nivelului de tensiune de la 0,4 la 20 kV.

Instalația de cogenerare este racordata prin intermediul liniei electrice aeriene de medie tensiune care aparține de DFEE ENEL ELECTRICA DOBROGEA SA Tulcea.

Investitia supusa executiei, urmareste suplimentarea retelei de transport apa calda existenta cu o conducta, montata paralel, pe acelasi amplasament / traseu, la aceasi adancime, cu acelasi diametru de conducta (DN80, 3”), cu aceeasi lungime (L=1600m) din acelasi material (teava din otel preizolata cu spuma poliuretanica - PUR fără freon si manta de protectie din polietilena rigida PEHD) si cu aceleasi proprietati mecano-fizice (PN6 bar).

O alta parte a investitiei supusa executiei o reprezinta relocarea echipamentelor existente, respectiv a punctului termic, in imobilul existent situat in Municipiul Tulcea, soseaua Tulcea-Murighiol km 4-5, inscris in CF nr.2897/1, nr. cadastru 2897. Imobilul este compus din depozit central magazie de investitii cu o suprafata totala de 654m2, din care se vor utiliza 40m2, conform contractului de comodat nr.385 din 28.03.2017, incheiat intre Carniprod SRL Tulcea in calitate de comodat si Biocarnic Esco SRL Tulcea in calitate de comodatar. Toate echipamentele necesare echiparii punctului termic sunt existente si functionale. Puterea termica instalata in punctul termic relocat este 600kW.

Noul punct termic relocat se va afla in imediata vecinatate a fabricii de prelucare a carnii (abator) Carniprod SRL Tulcea.

Puterea termica rezultata in cogenerare se va utiliza in producerea de agent termica (apa calda industriala) in punctul termic relocat, care se va utiliza in procesul tehnologic al abatorului de animale Carniprod SRL Tulcea, km 5.

Energia termica, apa calda de consum, se va transporta (prin pompaj) prin retea de conducte preizolate modificata L ~ 1600m, montate ingropat, surplusul ce depaseste necesarul de consum se va acumula in recipienti montati in acelasi punct termic relocat.

Ø	Formele fizice ale proiectului

- rețeaua de transport agent termic se va realiza in zona de siguranța a drumului județean 222C si va alimenta apa calda consumatorii existenți la Carniprod SRL Tulcea km 5;

- rețeaua de transport agent termic se va realiza din conducte preizolate montate in pat de nisip, va avea o lungime de cca. 1600 m de-a lungul drumului județean DJ222C, montata pe partea stanga a drumului existent pe direcția de mers din Tulcea înspre Malcoci (Murighiol);

- rețeaua de transport agent termic se va realiza in zona de siguranța a drumului județean 222C, pozata îngropat la adâncime minima D = 1,00 m peste generatoarea superioara a conductelor, in pat de nisip;

- rețeaua de transport agent termic va avea la fiecare capat camin de golire, iar in punctul cel mai inalt camin de aerisire;

- rețeaua de transport agent termic se prevede cu elemente coaxiale de compensare a dilatatiilor si naturale (L si Z) conform traseu;

- rețeaua de transport agent termic pozata in zona de siguranța a drumului județean 222C, va respecta o distanta minima de g = 4,5m de la axa șanțului rețelei de conducte (Binfo = 1,600m) fata de marginea carosabila;

- rețeaua de transport agent termic pozata in zona de siguranța a drumului județean 222C, va subtraversa intersecțiile de pe traseu (2 subtraversări) prin conducta de otel Dn 350 grosime perete g min = 16mm, care va depășii marginile intersecției cu min. 3 m de o parte si de alta a tronsonului subtraversat, la adâncime minim 1 m (D = 1,25m);

Pozarea conductelor se va face in zonele verzi, cu pământ vegetal, fără a interveni asupra parti carosabile a drumului judetean existent.

Punctul termic relocat, are ca destinatie producerea de agent termic secundar apa caldă la noua locatie, cu utilizarea agenntului termic primar produs de instalatia de cogenerare ce apartine Biocarnic Esco SRL Tulcea.

Agentul termic apa calda pentru incalzire si apa calda de consum se produce în mod indirect, cu schimbătoare de căldură cu plăci si circulaţia agentului termic prin electropompe de preparare, cu reglaj cantitativ (derivatie) prin electrovane cu 3 căi, pentru fiecare consumator.

Circulaţia apei calde de consum la consumatori este asigurată prin electropompe.

Pentru asigurarea consumurilor la orele de varf in circuitele secundare de acc sunt montati recipienti de acumulare (stocarea acc).

Solutiile tehnice de modernizare/automatizare se vor aplica instalatiilor de producere agent termic secundar încălzire şi preparare apă caldă de consum, cu respectarea procesului tehnologic existent la beneficiar.

Intreaga instalatie termica interioara este automatizata si dotata cu protectii (supape de siguranta, termostate, presostate, vase de expansiune inchise, senzori de temperatura si presiune etc).

Circuitul hidraulic secundar de incalzire se va proteja cu vase de expansiune cu membrana si supape de siguranta (minim doua pentru fiecare circuit).

Schema de preparare a apei calde de consum (pentru oricare regim de presiune) este cu schimbător de căldură cu plăci şi vas de acumulare a apei calde pentru acoperirea vârfurilor de consum, respectiv cu pompe de preparare, pompe de circulatie acc la consumatori.

Reglajul calitativ al parametrilor apei calde de consum (maxim 60oC), se face cu vana cu trei cai motorizata, comandata in functie de temperatura agentului termic secundar la iesire din scp (acc max.60oC) si de temperatura agentului termic primar la intare in scp (max.80oC).

Acumularea apei calde de consum va fi controlata prin senzor de temperatura montat la partea inferioara a recipientului de acumulare, care va comanda pornire pompa de recirculatie acc la Tacc < 60oC, pompa introdusa in circuit (intre recipient acumulare si scp - retur acc-secundar) si pompa de preparare acc din circuit.

Sistemul este protejat cu supape de siguranta montate pe circuitul secundar, la iesirea din scp pe circuitul acc.

Sistemul de automatizare existent va realiza:

-	Reglarea temperaturii apei calde pentru încălzire – reglaj prin vană cu trei căi şi pompa de circulaţie pentru încălzire;

-	Pornirea-oprirea automată alternativă a pompelor de circulaţie agent termic pentru încălzire (cu alegerea motorului de rezervă şi comutare automată);

Reglarea temperaturii apei calde de consum - reglaj cu electrovane cu 3 căi cu acţionare rapidă - în funcţie de temperatura prescrisă a apei calde de consum livrate la consumatori;

Pornirea-oprirea automată alternativă a pompelor de preparare apă caldă de consum (cu alegerea motorului de rezervă şi comutare automată);

Sistemul de expansiune fiind cu vas de expansiune inchis cu membrane, se va monitoriza presiunea. Reglarea presiunii se va face cu regulatorul de presiune mecanic montat pe conducta de apă rece existent ce alimenteaza punctul termic;

Măsurători de transmitere date şi parametri la un dispecerat:

- temperaturi tur-retur agent termic în bara comună;

- presiune apa la intrarea în punctul termic;

- presiune vas expansiune;

- temperatură şi presiune apă caldă de consum;

- temperatură şi presiune distribuitor apă caldă circuit de încălzire;

- stările hidraulice ale pompelor;

- starile hidraulice ale vanelor cu trei cai;

- temperatura exterioară si temperatura apei reci.

Punctul termic relocat funcţioneaza în regim automat în proporţie de 100%, cu supraveghere nepermanenta si control din dispecerat central.

Asigurarea instalaţiei la creşterea presiunii şi preluarea dilatărilor se face cu supape de siguranta, respectiv cu vase de expansiune închise cu membrană.

Sistemul de expansiune prevăzut este de tip închis cu membrană iar pentru umplerea şi completarea cu apă a instalaţiilor, se va monta pe conducta de alimentare cu apă rece, ventil de umplere şi reglare a presiunii apei de adaos.

Asigurarea la suprapresiune şi menţinerea presiunii se face cu supape de siguranţă şi cu instalaţie de menţinere a presiunii astfel:

- asigurarea la suprapresiune în circuitul de preparare apă caldă de consum este realizata prin supape de siguranţă pe fiecare circuit secundar ce deschide la presiune de 4,5 bar.

- asigurarea la suprapresiune pentru întreg sistemul punctului termic, se va face prin montarea a două supape de siguranţă pe circuitul expansiune (presiunea de deschidere a supapelor de siguranţă este de 4,5 bar).

Alimentarea cu apă rece la presiunea reţelei, se face prin filtru si contor, din bransament existent.

Instalaţie electrică de iluminat şi prize din punctul termic relocat

Instalaţia de iluminat este realizată cu corpuri de iluminat dispuse zonal.

Instalaţia de prize este constituită din prize de 24 V, 220 V şi 380 V c.a. montate aparent.

Instalaţia de pământare şi priză de pământ din punctul termic relocat

Se va creea o centură interioară de pământare din platbandă de oţel zincat de minimum 25 x 4 mm la care este racordat tabloul general de forţă şi tabloul de automatizare, motoarele electrice şi conducta de apă rece (la intrarea în punctul termic) si la care se vor racorda tablourile instalaţiilor aferente noilor echipamente. Centurile interioare de pământare sunt racordate la prizele de pământ. Se vor verifica centurile de pamintare astfel incit valoarea măsurată a prizei de pământ sa fie mai mică de 4 ohmi.

Instalaţia de alimentare cu apă rece a punctului termic relocat

Alimentarea cu apă rece este asigurată prin conducte de bransament existente, care se mentin.

Racordul de canalizare

Racordul la canalizare: se menţine cel existent.

Amenajări constructive

Se va efectua o exepertiza tehnica asupra structurii de rezistenta a clădirii existente (“La porumbei”), inainte de relocarea echipamentelor in punctul termic propus.

Se vor executa lucrari pentru turnare postamenti din beton de inalta densitate, cu armatura, necesari amplasarii noilor echipamente.

La finalizarea lucrarilor (toate specialitatile) executantul va executa finisaje, remedieri si reparatii asupra partilor de constructie afectate in perioada derularii lucrarilor.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona : conducta de transport agent termic va fi racordata la reteaua de transport existenta ( in acest mod se va realiza transport tur-retur agent termic si nu va mai scadea temperatura acestuia – gradientul de temperature va fi practice acelasi ) .

Lucrari necesare organizarii de santier – NU este necesara amplasarea unei organizari de santier pentru ca utilajele pot fi garate pe platformele betonate existente atat la Biocarnic Esco SRL , cat si la Carniprod SRL.

Gospodarirea deseurilor generate de amplasament : in timpul realizarii modificarilor la reteaua de racord termic pot apare urmatoarele categorii de deseuri :

| Tip deseu | Cod | Cantitate estimata | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Pamant rezultat din excavare sant | 170504 | 1657 m x 0,135 m x 0,16 = 35,79 mc | Va fi reutilizat la umplerea santului si ecologizarea zonei afectate de proiect |
| Deseuri menajere amestecate rezultate de la muncitorii care realizeaza lucrarea | 200301 | 10 kg/luna | Depozitate in saci de plastic si apoi duse pe platforma de deseuri amenajata a Biocarnic Esco . Ulterior predate catre JT Grup , conform contract . |

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în extravilanul localității Tulcea, sos. Tulcea – Murighiol, km 4-5, cu folosință actuală de teren agricol, proprietate privată a SC CARNIPROD SRL pentru care SC BIOCARNIC ESCO SRL are un contract de inchiriere

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare va fi un impact redus .

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este cazul .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 263 din 26.04.2017, emis de Primăria Mun. Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- in timpul exploatării, nivelul emisiilor din activitatea de incinerare se va încadra în prevederile Ordinului nr. 462/ 1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare ;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth Varzaru

Nr. AAA: 2719 / 11.08.2017