DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC D&D IMOBIL CONSULTING SRL, cu sediul în comuna Baia, str. Republicii, nr. 3 BIS, jud. Tulcea , înregistrată la APM Tulcea cu nr. 3189/20.03.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

-	Hotărâre nr. 19/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.08.2017, că proiectul “ Infiintare ferma bovine „ , propus a se amplasa în extravilanul loc. Baia, T83, A722, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 1 lit.e ) Instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, altele decat cele incluse in anexa nr.1 .

Justificarea necesitatii proiectului :

Implementarea investitiei va contribui, în principal, la cresterea competitivitătii sectorului autohton al zootehniei, prin înfiintarea unei ferme moderne de crestere a bovinelor, care se va ridica la nivelul cerut de legislatia româneasca si cea europeană, din punct de vedere al conditiilor de mediu, al fluxului si proceselor tehnologice aplicate.

Diversificarea activităţii desfasurate, respectiv prin infiintarea unei ferme de cresterea a bovinelor, asigură creşterea veniturilor societatii şi ocuparea forței de muncă, contribuind la un mai bun echilibru teritorial, atât din punct de vedere economic şi social, precum şi la dezvoltarea durabilă în zona de implementare a proiectului.

Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le consumă, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă.

Realizarea proiectului va însemna pentru societatea D&D IMOBIL CONSTRUCT S.R.L. valorificarea unui întreg sir de oportunități de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulați furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in creșterea veniturilor la bugetul local.

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii se afla in comuna Baia, judet Tulcea si este indentificat in tarlaua 83, parcela A 722, numar cadastral 31253, inscris in Cartea Funciara a comunei Baia, nr. 31253. Terenul este in proprietatea doamnei Costea Mihaela, proprietar tabular, care constituie drept de superficie in favoarea S.C. D&D IMOBIL CONSTRUCT S.R.L., conform Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 901 din 14.07.2016.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

·	Sud: 		drum;.

·	Nord: 		drum comunal;

·	Vest: 		most. Istrate Iordana- teren arabil;

·	Est: 		drum de exploatare si neproductiv.

Accesul la amplasament, se face direct prin drumul comunal existent la Nord care face legatura intre localitatea Baia si localitatea Panduru.

Zona studiata pentru construirea fermei de bovine se afla in partea de sud a comunei Baia, in extravilan, o zona destinata agriculturii, la sud de intrarea DC22 din Panduru, in localitatea Baia. Distanta fata de intravilanul localitatii Baia este de 170m, iar fata de DN 22 este 1500m .

Zona de amplasament este formata dintr-o singura parcela si,  conform incadrarii cadastrale, are functiunea de teren arabil-extravilan. Zona de apartenenta este un areal mare, de terenuri agricole, arabile, zona cu o compozitie geomorfologica variata: cimpie intinsa, areal impadurit, dealuri cu pasuni, lacuri.

Zona de apartenenta a amplasamentului este propice infiintarii unei ferme de bovine, deoarece de jur imprejur se afla arabil, terenuri bune pentru culturi de cereal, nu este amplasat in localitate, are acces direct la un drum communal.

Distantele amplasamentului fata de cele mai apropiate locuinte sunt:

·	Sud: 		localitatea Panduru – 2.900,00m;.

·	Vest: 		localitatea Beidaud – 6.850,00m;

·	Est: 		localitatea Baia – 500,00m.

Suprafața totala a terenului este de 24.000,00 mp.

Societatea isi propune prin proiectul de investiţii infiintarea unei ferme de bovine, regimul de crestere si ingrasare: intensiv, cu o capacitate totala de 448 taurasi, respectiv 14 boxe/adapost cu o capacitate de 8 bovine/boxa.

Investiția consta in construirea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii cu standardele comunitare, respectiv:

-	Corp Adapost bovine - lucrări de construcţie si amenajare a adaposturilor in scopul asigurarii conditiilor impuse de tehnologia de creştere a bovinelor. Adaposturile pentru cresterea bovinelor sunt prevazute cu fronturi de furajare, porti si imprejmuiri despartitoare, alee de furajare, instalatie de adapare, sisteme speciale pentru curatarea dejectiilor (canale cu gratare).

-	Corp Filtru sanitar - constructia va cuprinde un vestiar haine strada (femei/barbati), un grup sanitar, un vestiar echipament, un birou pentru doctorul veterinar, o camera farmacie, un birou pentru şef ferma si un spatiu pentru servit masa.

-	Amenajari pentru gospodărirea raţională a dejecţiilor: sistem de colectare si stocare a dejectiilor;

-	Amenajări pentru depozitarea furajelor: platforma furaj;

-	Constructia platformei pentru sistemul complex folosit pentru prepararea hranei bovinelor (bucatarie furajera automatizata), cu o capacitate totala de 1 tona/h;

-	Asigurarea securitatii pentru protectia si stincerea incendiului: gospodaria de apa;

De asemenea, proiectul propus prevede achizitia de echipamente tehnologice, utilaje si masini agricole pentru dotarea fermei, respectiv:

-	sisteme de stabulatie specifice cresterii bovinelor, boxe colective dimensionate pentru un numar de 8 capete – fronturi de furajare, porti si imprejmuiri despartitoare, sistem de adapare;

-	sisteme speciale pentru curatarea dejectiilor (canale cu gratare)

-	platforma de cantarire bovine in scopul verificarii incadrarii greutatii in parametrii normali de crestere specifici varstei;

-	sistemul complex folosit pentru prepararea hranei bovinelor (bucatarie furajera automatizata), cu o capacitate totala de 1 tona/h;

-	masini si utilaje agricole pentru desfasurarea activitatii specifice in cadrul fermei zootehnice, respectiv: tractor, remorca tehnologica pentru distribuit furaje si vidanja.

Alte amenajări necesare pentru desfăsurarea procesul tehnologic specific fermei sunt:

-	realizarea unui sistem local de alimentare cu apa potabilă care sa asigure necesarul de consum al fermei ;

-	realizarea unui sistem de colectare si stocare dejectii;

-	realizarea unui sistem local de canalizare ape uzate menajere;

-	împrejmuirea obiectivului si realizarea accesului auto: terenul va fi împrejmuit cu un gard si va avea un punct de acces auto si pietonal pe latura de nord a terenului – drum comunal;

-	realizarea unei retele interioare de platforme carosabile, alei pietonale, spatii verzi, etc

Prin proiect se propun, în principal, lucrări de construcţii şi instalaţii aferente acestora pentru crearea infrastructurii necesare, precum şi achiziţionarea de utilaje şi echipamente tehnologice corespunzătoare fluxurilor tehnologice proiectate.

Împrejmuirea se va face cu un gard din panouri din plasa de sarma cu înălţime de 1,90 m, fixat pe stâlpi metalici cu fundaţii continue din beton.

Iluminatul de incinta va fi asigurat prin stâlpi cu captare solara, pozitionaţi la cca. 50,00 m unul fata de celalalt.

Supravegherea se va face din incinta corpului “Filtru sanitar” cu vedere către accesul principal in incinta.

Circulaţia în incintă. Prin proiect se prevede accesul în incintă al materiei prime si accesul pentru livrări, pe latura de Nord a amplasamentului, din drum comunal

Bilant teritorial:

| SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA |
| --- | --- |
| S teren 24.000,00 mp |
| S teren aferent investiţiei 24.000,00 mp |
| S construita | 0,00 mp | S construita | 4.957,12 mp |
| S desfăşurata | 0,00 mp | S desfăşurata | 4.957,12 mp |
|  |  | Sc totala = Sd totala | 4.957,12 mp |
| Spaţiu verde | 24.000,00 mp | Spaţiu verde | 13.424,00 mp |
| Platforme si alei de incinta | 0,00 mp | Platforme si alei de incinta | 5 618.76 mp |
| POT | 0,00 % | POT | 20% |
| CUT | 0 | CUT | 0,20 |

Bilanţul suprafeţelor:

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| 1. | Adapost bovine x 4 | 3.866,58mp | 3.866,58mp |
| 2. | Sistem de colectare si stocare dejectii | 321,38mp | 321,38mp |
| 3. | Filtru sanitar | 82,21mp | 82,21mp |
| 4. | Bucatarie furajera | 265,34mp | 265,34mp |
| 5. | Platforma furaje | 507,50mp | 507,50mp |

Principalele obiecte propuse  in proiect sunt:

|  | Caracteristicile principale ale construcţiilor |
| --- | --- |
| <Adapost bovine>x4 | Dimensiuni maxime pentru o hala: 17,20m x 56,20m Constructie rectangulara, formata din 14 travee cu lungimi egale de 4,00m si o deschidere de 17,00m Regimul de înălțime proiectat este parter |
|  | Sc= Sd=; 966,64x 4= 3.866,58mp; Su= ; 937,44x 4= 3.749,76mp; V=; 6.531,56x 4= 26.126,00mc; H max=; +8,39 m (fata de cota +0,00); Cota +0,00; +0,20 m fata de cota terenului amenajat; |
| <Sistem de colectare si stocare dejectii > | Sistemul de colectare si stocare dejectii este format din rezervor precolectare si Bazin de stocare dejectii. Transferul intre cele doua se realizeaza prin pompare, printr-o conducta ingropata sub adancimea de inghet. |
| § Rezervor de precolectare | Regimul de înălțime proiectat este subteran Sc= Sd=; 89,46 mp; Su= ; 78,14 mp; V=; 446,32 mc; H max =; 5,00 m (subteran); Cota +0,00; -5,00 m fata de cota terenului amenajat; |
| § Bazin de stocare dejectii | Regimul de înălțime proiectat este parter. Sc= Sd=; 231,92 mp; Su= ; 213,37 mp; Vconstruit= Vutil=; 1.845,25 mc 1.706,96 mc; H max =; +8,00 m (fata de cota +0,00); Cota +0,00; +0,00 m fata de cota terenului amenajat; |
| <Filtru sanitar> | Dimensiuni maxime 8,10 m x 10,15 m Rectangulara, formata din 3 travei de 3,05 m si 1,50m si 3 deschideri de 2,70m Regimul de înălțime proiectat este parter Sc= Sd=; 82,21 mp; Su= ; 63,33 mp; V=; 220,00 mc; H max =; +3,95 m (fata de cota +0,00); Cota +0,00; +0,20 m fata de cota terenului amenajat CTA; |
| <Bucatarie furajera > | Dimensiuni maxime 10,50 m x 25.50 m Rectangulara, formata din 5 travei egale de 5,00 m si o deschidere de 10,00m Regimul de înălțime proiectat este parter Sc=; 265,34 mp; Sd=; 265,34 mp; Su= ; 256,18 mp; V=; 1901,30 mc; H max coamă=; +7,90 m (fata de cota +0,00); H max cornișa=; +7,14 m (fata de cota +0,00); Cota +0,00; +0,20 m fata de cota terenului amenajat; |
| § Buncăr recepție | Dimensiuni maxime: 6,20 m x 6,20 m Sc = 38,45 mp |
| <Platforma furaj > | Dimensiuni maxime 14,50 m x 35,00 m Rectangulara, formata din 1 travee de 14,25m Regimul de înălțime proiectat este parter Sc= Sd=; 507,50 mp; Su= ; 490,00 mp; V=; 1.218,00 mc; H max =; +2,40 m (fata de cota +0,00); Cota +0,00; +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA; |
| § Bazin vidanjabil | Regimul de înălțime proiectat este subteran Dimensiuni maxime 2,90 m x 2,90 m regim de inaltime: subteran Sc= Sd= 8,41 mp Su= 6,25 mp |
| <Retele exterioare> |  |
| § Retea exterioara de alimentare cu apa o Camin put forat | Regimul de înălțime proiectat este subteran dimensiuni maxime constructie: 2,50 m x 2,50 m regim de inaltime: subteran Sc= Sd= 6,25 mp Su= 4,00 mp |
| § Retea exterioara de canalizare |  |
| o Bazin vidanjabil | Regimul de înălțime proiectat este subteran Dimensiuni maxime 2,90 m x 2,90 m regim de inaltime: subteran Sc= Sd= 8,41 mp Su= 6,25 mp |
| o Covor dezinfectant | Dimensiuni maxime 6,00 m x 3,00 m regim de inaltime: subteran Sc=Sd=6,00 mp Su=6,00 mp |
| § Retea exterioara de alimentare cu energie electrica |  |
| § Retea exterioara de alimentare cu apa pentru PSI |  |
| o Gospodaria de apa | Dimensiuni maxime constructie: 9,80 m x 16,30 m Platforma tehnologica destinata amplasarii echipamentelor ce alcatuiesc Gospodaria de Apa Sc= Sd= 70,23 mp |
| <Platforme carosabile> | Dimensiuni maxime: 200 m x 60 m Sc = 5.618,76 mp |
| <Imprejmuiri, porti> | Dimensiuni maxime: 707,25 m |

Platformele carosabile propuse pentru circulatiile din incinta vor avea acces principal din latura de Nord-drum comunal. Latimea partii carosabile este constanta, cu dimensiunea 5,50 m.

Pentru vehicule, la intrarea in incinta, de pe drumul de acces al acestora, se propune amenajarea unui bazin dezinfectant auto.

La accesul principal in incinta fermei, in imediata apropiere a Filtrului Sanitar se propune amenajarea unui loc de parcare pentru 5 autoturisme.

Modul de asigurare a utilităţilor

1.	Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apa rece se va face de la gospodarie apa cu put forat propus. Aductiunea apei se va face prin intermediul electropompei submersibile, va fi potabilizata cu ajutorul filtrelor si va fi pusa sub presiune de hidrofor si distribuita in reteaua de alimentare cu apa propusa la nivel de incinta.

Distribuţia apei reci de consum s-a prevăzut cu conducte de distribuţie orizontale si coloane verticale, care se vor executa din ţevi de PPR si vor fi izolate termic.

S-au prevăzut armaturi de închidere, golire si siguranţa in conformitate cu normele in vigoare si anume:

-	robinete de închidere sferica, cu secţiunea de trecere totala, cu mufe si racord olandez, Pn 10 bari, pe plecările principale si pe coloane;

-	robinete de golire, cu dop si racord portfurtun, după robinetele de închidere, in punctele cele mai coborâte ale instalaţiei;

Conductele de distribuţie si coloanele de alimentare cu apa rece, montate aparent sau in ghene închise, se vor izola anticondens, cu placi izolante.

2.	Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reteaua national de distributie. Astfel, cu energie electrică a tabloului general TG se va face de la CD a PT propus prin reteaua existenta pe latura de nord a proprietatii cu cablu de energie, din cupru, tip CYABY protejat în ţevi metalice la intrarea in clădire.

Reţelele electrice se executa cu cablu CYABY, montat in şanţ, pe pat de nisip. Cablul de alimentare va fi dimensionat in funcţie de puterea fiecărui consumator.

Pentru asigurarea asigurarea cu energie electrica a consumatorilor vitali se propun tablouri electrice pentru fiecare hala (TE–1 Utilaj Tehnologic - amplasat in <Adapost bovine> 1, TE–2 Utilaj Tehnologic - amplasat in <Adapost bovine> 2, TE–3 Utilaj Tehnologic - amplasat in <Adapost bovine> 3, TE–4 Utilaj Tehnologic - amplasat in <Adapost bovine> 4) ce vor conectate cu Tabloul electric general TG.

Iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor pentru incendiu va fi asigurat de corpuri de iluminat de siguranta cu acumulatori inclus si autonomie de functionare 1,0h , alimentate din tablourile TE.

Protecţia împotriva atingerilor indirecte se va face prin legare la conductorul de nul de protecţie a prizelor bipolare cu contact de protecţie, a carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat şi a tuturor echipamentelor.

Se vor prevedea instalaţie de paratrăsnet. In conformitate cu prevederile din normativul I7-2011, instalaţia de paratrăsnet se compune din:

-	elemente de captare din bandă OLZn 25x4 mm, dispuse sub forma de reţea pe acoperiş;

-	conductoare de coborâre din bandă OLZn40x4 mm

-	conductoare de legare la priza de pământ din bandă OLZn40x4 mm

-	piese de separaţie

Conductoarele de coborâre şi cele de legare la priza de pământ se execută din bandă de oţel zincată.

Conductoarele de coborâre se montează vertical, pe pereţii exteriori ai clădirii.

Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu piesă de separaţie, la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pământ.

Piesele de separaţie se amplasează pe pereţii exteriori ai clădirii, în cutii din tablă amplasate la înălţimea de 1,5m de la nivelul solului, pentru a permite efectuarea măsurătorilor.

Pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice, conductoarele de legare la priza de pământ se protejează cu oţel cornier 40x40x4 mm, pe o porţiune de 1,5 m deasupra solului şi de 0,3 m sub nivelul acestuia.

Întreaga instalaţie situată deasupra solului, se protejează prin grunduire cu vopsea de minimum de plumb şi vopsire cu două straturi de vopsea rezistentă la intemperii.

Conductoarele de legare la priza de pământ montate îngropat în pământ, se vopsesc cu emulsie de bitum.

Priza de pământ este constituită din electrozi verticali din Cu-OL şi electrozi orizontali din cupru stanat, îngropaţi în pământ.

Electrozii verticali se vor îngloba în bentonită pentru îmbunătăţirea rezistivităţii solului.

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea sub 1, deoarece priza este comună pentru instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia electrică.

3.	Evacuare apelor uzate:

Reteaua exterioara de canalizare prevazuta se compune din:

o	conducte de canalizare menajera din PP sau PVC KG, diametru de 200 mm, montate îngropat în pământ, sub adâncimea de îngheţ.

o	camine de canalizare ce vor fi executate din tuburi de beton, prevazute cu capac si rama din fonta.

o	Colectarea apelor uzate menajere se va realiza intr-un bazin vidanjabil cu un volum de 9 mc propus a se realiza prin investiție. Construcția va fi alcatuita dintr-un singur spațiu, cu suprafața utila de 6,25 mp si inaltimea utila a spațiului de 2,00 m.

o	Colectarea mustului de pe „Platforma furaj” se va realiza intr-un bazin vidanjabil cu un volum de 9 mc propus a se realiza prin investiție, de aici mustul urmand a fi preluat prin vidanjare si transportat la statia de epurare din comuna. Constructia va fi alcatuita dintr-un singur spatiu, cu suprafata utila de 6,25 mp si inaltimea utila a spatiului de 2,00 m.

Intreaga suprafata de crestere a taurasilor este prevazuta cu canal de colectare dejectii, acoperit cu gratare. Prin aceste canale se colecteaza si se evacueaza gravitational dejectiile in forma semilichita din adapostul bovine catre sistemul de colectare si stocare dejectii. La final de ciclu de crestere, apele uzate rezultate in urma igienizarii adapostului vor fi colectate prin canalele de colectare dejectii si transferate in sistemul de colectare si stocare dejectii.

| TOTAL | dejectii solide : | 0 | - | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dejectii semilichide : | 403,20 | - | 582,40 |
| PERIOADA DE STOCARE | 4 |  | luni |
| Volum total dejectii | solide | 0 | - | 0 |
|  | semilichide | 1612,8 | - | 2329,6 |
| PLATFORMA STOCARE | Suprafata necesara (m2) | 0 | - | 0 |

Pentru gestionarea dejectiilor a fost propusa o solutie tehnologica ce asigura colectarea si depozitarea dejectiilor in mod permanent. Solutia propusa este formata dintr-un sistem de canale de colectare acoperite cu gratare situate in adaposturile bovine sub toata suprafata de crestere. Din aceste canale, dejectiile semilichide sunt transportate gravitational intr-un rezervor de precolectare de unde sunt pompate printr-o conducta subterana in rezervorul de stocare dejectii cu un volum de aproximativ 1707 mc.

4.	Asigurarea agentului termic:

Pentru realizarea, în sezonul rece, a condiţiilor de microclimat, necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii din clădirile destinate personalului, precum si pentru prepararea apei calde menajere necesare in instalaţiile sanitare, se propun instalaţii de încălzire centrală, compuse dintr-un cazan peleti dotat cu arzator cu snec si buncar peleti, vas expansiune si pompe de distributie tur/retur, corpuri de încălzire statice-radiatoare din oţel, conducte de distribuţie a agentului termic din ţeava de polipropilena pp-r, armături de reglaj, aerisire şi golire, aparate de măsura si control.

Distribuţia agentului termic-apă caldă la radiatoare se va face prin intermediul conductelor de distribuţie tur-retur pozate îngropat în zidărie. Toate conductele vor fi izolate termic.

Lucrari necesare organizarii de santier – Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, in zona destinata parcării, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si vestiar pentru muncitori si scule. Totodată se va asigura apa potabila si grup sanitar, respectiv cabine.

Materialele de construcție cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

-	tablou electric;

-	punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

-	platou depozitare materiale.

Prin documentația tehnica de organizare șantier se vor prevedea masuri de protecție a vecinătăților (transmitere de vibrații si șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

-	 se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

-	managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

-	se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

-	se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile Legea nr. 211/2001 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-	deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de Primăria Baia.

-	nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

Gospodarirea deseurilor generate de amplasament :

In timpul executiei obiectivului  se estimează a rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 170101 | Beton | Executia obiectivului | 15 mc | solid | Containere |
| 2. | 170201 | Lemn | Executia obiectivului | 1,8 mc | solid | Containere |
| 3. | 170202 | Sticlă | Executia obiectivului | 0.1 mp | solid | Containere |
| 4. | 170203 | Materiale plastice | Executia obiectivului | 85 kg | solid | Containere |
| 5. | 170405 | Fier şi oţel | Executia obiectivului | 158 kg | solid | Containere |
| 6. | 170407 | Amestecuri metalice | Executia obiectivului | 25 kg | solid | Containere |
| 7. | 170411 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | Executia obiectivului | 9 kg | solid | Containere |
| 8. | 170504 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 170503 | Executia obiectivului | 265 mc | solid | Containere |
| 9. | 170508 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 170507 | Executia obiectivului | 6 mc | solid | Containere |
| 10. | 170604 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 170601 şi 170603 | Executia obiectivului | 2,75 mp | solid | Containere |

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii se afla in comuna Baia, judet Tulcea si este indentificat in tarlaua 83, parcela A 722, numar cadastral 31253, inscris in Cartea Funciara a comunei Baia, nr. 31253. Terenul este in proprietatea doamnei Costea Mihaela, proprietar tabular, care constituie drept de superficie in favoarea S.C. D&D IMOBIL CONSTRUCT S.R.L., conform Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 901 din 14.07.2016.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata si ca activitatea propusa nu utilizeaza in fluxul tehnologic substante periculoase apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare va fi un impact redus .

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este cazul .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 31 din 14.07.2016, emis de Primăria Comunei Baia;

- beneficiarul va respecta prevederile legislative precizate in notificarea cu nr. 12611/17.07.2017 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea;

- titularul va respecta conditiile impuse prin notificarea cu nr. 99/21.04.2017 emisa de Directia de Sanatate Publica Tulcea ;

- respectarea conditiilor impuse prin avizul de gospodarire a apelor cu nr......./........ emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth Varzaru

Nr. AAA: 2906 / 22.08.2017