DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC HOLDER TRADE SRL, cu sediul în comuna Baia, str. Sos.Europeana, km.55, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 10101/18.08.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

-	Hotărâre nr. 19/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.09.2017, că proiectul “ Construire siloz cereale 1500 to, in localitatea Baia, jud. Tulcea ”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Baia, Sos. Europeana, km 55 TL- CTA, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Terenul se află în intravilanul comunei Baia, Sos. Europeana, km 55 TL- CTA, jud.Tulcea, T63, Cc518/3, NC/CF 31054, cu folosință actuală de curți construcții, proprietatea petentului .

Proiectul constă în amplasarea unui  siloz de cereale cu capacitatea de 1500 to in cadrul complexului de animale, in localitatea Baia.

Proiectul prevede următoarele lucrări :

-	Realizarea fundatiei din Beton Armat;

-	Asamblarea Silozului de stocare cu o capacitate de 1500 To tip : 18.33/07 cu fund plat;

-	Asamblarea bandei transportoare;

-	Realizarea sistemului de ventilatie, sistem de control de temperatura, control umiditate.

Bilantul  existent / propus

-	Suprafata teren: 80236 mp

-	Suprafata construita totala existenta : 31477 mp

-	Suprafata construita propusa:  303 mp (suprafata silozului)

-	Suprafata construita totala propusa: 31780  mp

-	POT existent: 39.23 			POT propus: 39.60

-	CUT existent : 0.39 			CUT propus : 0.40

Gabaritul maxim ocupat de întregul sistem + zona împrejmuită se încadrează într-un cerc cu diametrul de 19,65 m.

Intreg ansamblul va avea inaltimea de aprox. 13.20m de la cota +0.00 a fundatiei de Beton Armat.

Cea mai voluminoasa componenta a sistemului este silozul de stocare  cu o capacitate de 1500 to.

Celula de stocare are o forma cilindrica si este realizata din structura metaliza galvanizata. Peretii celulei sunt realizari din tabla ondulata galvanizata , iar acoperisul deasemeni tot din tabla ondulata galvanizata.

Tot acest ansamblu se aseaza si se prinde mecanic de fundatia cilindrica realizata din Beton Armat.

Fluxul  tehnologic cuprinde urmatoarele etape :

-	Receptia

-	Stocarea

-	Livrarea

Parametrii principali ai fluxului tehnologic sunt:

-	Capacitate receptie: 60tone/ora

-	Capacitate depozitare cereale: 1500tone

-	Livrarea

Receptia:

Recepţia calitativa

Cerealele sosesc in incinta unităţii in mijloace de transport auto specializate autorizate pentru transportul cerealelor, de diferite capacităţi, basculabile si prevăzute cu prelata impermeabila pentru protecţie împotriva intemperiilor. Cerealele sosesc in incinta cu buletin de analiza – Nu necesita analizarea calitativa suplimentara.

Recepţia cantitativa

Loturile de cereale corespunzătoare calitativ, respectiv fiecare mijloc de transport in parte, sunt supuse recepţiei cantitative prin cântărire la corpul <Cântarul bascula> de 60-80 tone. Echipamentul dispune de afişaj electronic si emiterea computerizata a bonului de cântar ce va fi utilizat exclusiv pentru cântărirea cerealelor.

Mijlocul de transport este dirijat la <siloz>, de unde cerealele sunt încărcate in silozuri ca ajutorul transportoarelor si a elevatoarelor.

Stocarea

Stocarea produselor agricole se va face in silozul de stocare, capacitate totala de 1500 tone.

Sistemul va fi alimentat cu electricitate de la cel mai apropiat stalp electric din incinta –consum 74kW din sistemul national .

Organizarea de șantier

Organizarea de santier  se va realiza pe platforma betonată din incintă. Nu implică depozitare de materiale. Toate materialele care ajung pe amplasament sunt puse imediat în opera.

b) cumularea cu alte proiecte- în vecinătate nu există un proiect similar.

c) utilizarea resurselor naturale: fără impact semnificativ.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției sunt depozitate selectiv, în locuri care să nu afecteze vecinătăţile şi preluate de firme autorizate.

Deseurile rezultate in urma realizarii investitiei ( tipuri si cantitati ):

Moloz din beton : 0.5 mc

Resturi metalice din ajustarea fierului fasonat : 100 kg

Cherestea din lemn (utilizata la cofraje) : 4mc (metri cubi)

Carton : 150 kg

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul comunei Baia, Sos. Europeana, km 55 TL- CTA, jud.Tulcea, T63, Cc518/3, NC/CF 31054, cu folosință actuală de curți construcții, proprietatea petentului ;

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare va fi un impact redus .

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este cazul .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 26 din 08.06.2017, emis de Primăria Comunei Baia;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth VARZARU

Nr. AAA: 3178 / 05.09.2017