DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 1952/21.07.2015

Revizuită în data de 02.11.2020

Revizuită în data de .....08.2023

Ca urmare a notificării ADMINISTRAȚIEI BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA - LITORAL, cu sediul în mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 127, privind modificările aduse proiectului ”APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, înregistrate la APM Tulcea cu nr. 11415/28.08.2020 și a completărilor ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobata cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.08.2023, revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 1952 din 21.07.2015, întrucât modificările la proiectul ”APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propuse în intravilanul și extravilanul orașului Babadag, pârâu Tabana și afluenții acestuia, jud Tulcea, nu se supun evaluării impactului asupra mediului, nu se supun evaluării adecvate şi nu se supun evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

- Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- modificările aduse proiectului intră în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la punctul 10 lit. f) construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anaxa nr. 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor și la punctul 13 lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul se află în vecinătatea ariilor naturale protejate ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

1. Caracteristicele proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propus este parte a Strategiei naționale pentru prevenirea, protecția și micșorarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Dobrogea-Litoral.

Scopul obiectivului de investiții, este de reducere a efectelor și a pagubelor asupra populației orașului Babadag si a infrastructurii din zona, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații.

Investiţia este prevăzută în “Planul de Management al Riscului la Inundaţii (P.M.R.I.) – A.B.A. Dobrogea Litoral” (tabel 4-5 / pag 80,81) --- “Zone nou identificate cu risc la inundaţii – curs de apă: părâu Tabana” fiind propuse următoarele măsuri:

1) Mărirea capacităţii de tranzitare prin redimensionarea podurilor  (CE_M33 ; RO_M08-1);

2) Realizarea de noi acumulări nepermanente de mici dimensiuni  (CE_M32 ; RO_M09-2);

3) Măsuri de stabilizare a albiei  (CE_M33 ; RO_M11-3);

4) Măsuri de reducere a scurgerii pe versanţi (CE_M33 ; RO_M11-5);

Prin proiect se propun:

-lucrări de reabilitare a structurilor hidrotehnice existente afectate de inundații și realizarea de noi lucrări prin regularizarea pârâului Tabana și afluenților săi pentru a reduce pagubele cauzate de inundații;

-lucrări de combatere a eroziunii solului (de suprafață și în adâncime) prin lucrări hidrotehnice transversale pe văi și ravene și infrastructura verde de protecție pe ravene (împăduriri);

-controlul viiturilor în amonte de orașul Babadag;

-asigurarea unei secțiuni de scurgere necesară pentru tranzitarea în condiții optime a debitelor de viitură pentru podurile care traversează pârâul Tabana.

Lucrările de de amenajare a afluențiilor constau în realizarea următoarelor elemente:

* canale de coastă(drenaj) ;

- interceptează şi dirijează apele colectate de pe versanții de pe malul drept către circuitul hidraulic de descărcare in pr. Tabana ;

- pereu din beton turnat monolit ;

* căderi în trepte;

- amenajează diferența de nivel - pe versanții de pe malul drept - pentru tranzitarea apei de la o cota superioară la cota inferioară ;

- elemente din beton armat turnate monolit

* camere de încărcare pe străzile laterale;

- prelevează apele pluviale prin grătarele/rigolele carosabile ;

- realizată din beton armat turnat monolit.

* conducte PAFSIN (Dn 800 ÷ 1000) amplasate în lungul străzilor laterale;

- transportă apa prelevată prin camera de încărcare pe zona de intravilan/

extravilan a orașului Babadag către descărcare în pr. Tabana ;

- amplasarea conductelor  -  prin săpătură deschisă  cu sprijiniri        (Hmin ≥ 1,00 m)

- se va poza pe un pat de sort granular 8 – 16 mm (g -15 cm) ;

- va fi acoperită cu o umplutură din material monogranular compactat;

- lățimea tranșeei trebuie să fie suficient de mare pentru a permite

manevrarea echipamentului de compactare.

- în lungul conductelor se vor realiza cămine de vizitare şi prelevare ape pluviale ;

- prin aceste conducte apa va circula exclusiv la momentul producerii unor precipitaţii importante, diminuându-se riscul inundării locuinţelor riverane ;

* conducte PAFSIN (Dn 800 ÷ 1000) - subtraversare [DN 22; DJ 223A]

- amplasarea conductelor prin  „foraj orizontal - metoda percuţiei”   (Hmin ≥ 1,50 m)

În zona str Ciurcova/str Vasile Lupu subtraversarea DN 22 se va face prin construcţii existente, care vor trebui reabilitate;  în cazul în care aceste construcţii nu se vor putea reabilita, subtraversarea DN22/str. Republicii se va realiza prin conducte amplasate prin „ foraj orizontal”.

* refacerea carosabilului pe străzile laterale ( umpluturi / îmbrăcăminte asfaltică)

* amenajare zonă debuşare în emisar (pr. Tabana).

Lungimea totală a lucrarilor de amenajare a afluenţilor  =  2,7 km.

Lucrările de amenajare a afluenților au fost dimensionate pentru clasa a IV a de importanță

*** AFLUENȚI MAL DREPT

1. VALEA MOȘ LANGE

Canal de coastă (drenaj) C1

Elemente constructive:

- lungime L = 200 m;

- lățimea la bază b = 0,6m;

- taluze m = 1:1.5;

- pantă longitudinală i = 0,50%;

Debite colectate calculate pe suprafața aferentă canalului C1

| Arie |  | Debit | mc/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mp | Kmp | 0,5% | 1% | 2% | 5% |
| 92000 | 0,0092 | 3,22 | 2,64 | 2,06 | 1,43 |

Debitul transportat pe canal variază practic de la 0 în capătul amonte la valoarea maximă în capătul aval ; din acest motiv, pe 72 m zona amonte este prevăzută secțiune tip A (h= 0,60m),

iar pe restul canalului secțiune tip B (h = 0,80m).

Cădere în trepte

Elemente constructive:

- lungime L = 126 m;

- diferență de nivel = 26m (de la cota 80 la cota 54, cu pantă medie de 34%);

- lățimea la bază b = 0.6m ; h = 1,50m;

- taluze m = 1:1.5;

- pantă longitudinală medie i = 34%;

Căderea este împărțită în două tronsoane, din considerente de pantă.

Pe primul tronson (cca 69 m) panta de până la 10% permite o soluție de disipare a energiei cu praguri de cădere de 50cm înălțime amplasate la 12m distanță.

Pragul este constituit dintr- o grindă de beton, turnată monolit cu grosimea de 50cm. Aval de grindă, pe 3,50m pereul are grosime de 20cm și este mai înalt, având 0,9m.

Pe tronsonul următor, spre aval, panta mai abruptă de peste 30% ar necesita amplasarea de praguri la distanțe mai mici, cu consum mare de materiale. S-a optat pentru o cuvă din beton armat, bxh= 1,50x0,95m prevăzută pe radier cu elemente din beton care creează o macrorugozitate.

Apele colectate de pe versanți, de canal și ajunse la baza versantului prin cădere, vor fi transportate spre Tabana prin intermediul unei conducte.

Camera de racord este un uvraj care încarcă  apele pluviale în tronsonul 1 de conductă, situat între cădere și camera de încărcare.

Camera de încărcare.

Uvrajul este amplasată la intersecția străzilor Făt Frumos cu Republicii.

În căminul camerei de încărcare, ajunge și conducta-tronson 1 cu apele colectate de C1.

Debitele colectate, vor fi transportate spre Tabana prin intermediul unei conducte, denumită tronson 2.

Conducta Dn 800.

Conducta este alcătuită din două tronsoane.

Tronsonul 1 - pornește din camera de racord situată la capătul căderii în trepte, cu lungime de cca 118m, cu diametrul Dn 800, până la camera de încărcare.

Tronsonul 2 - pornește din camera de încărcare amplasată la intersecția străzilor Republicii și Făt Frumos, cu lungime de cca 82m, până la debușarea amenajată în pereul albiei pârâului Tabana.

Elemente constructive:

- lungime L = 200 m;

- Dn 800.

2. str. TEILOR

Canal de coastă (drenaj) C2

Canalul este alcătuit din două tronsoane,

- Tronson 1 …..spre amonte de intersecția cu căderea în trepte

- Tronson 2….. spre aval.

Tronson 1

Canal tip A

- lungime L=160m

- lățimea la bază b = 0,6m, h 0,60m;

- taluze m = 1:1,5;

- pantă longitudinală i = 0,50%;

Tronson 2 (L tot – 360m)

Canal tip A

- lungime L=113m

- lățimea la bază b = 0,6m h=0,60m;

- taluze m = 1:1,5;

- pantă longitudinală i = 0,50%;

Canal tip B

- lungime L=247m

- lățimea la bază b = 0,6m h=0,80m;

- taluze m = 1:1,5;

- pantă longitudinală i = 0,50%;

Debite colectate calculate pe suprafața aferentă canalului C2

| Arie |  | Debit | mc/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `mp | kmp | 0,5% | 1% | 2% | 5% |
| 125000 | 125000 | 3,81 | 3,12 | 2,44 | 1,69 |
| C2am |  | 1,17 | 0,96 | 0,75 | 0,52 |
| C2av |  | 2,64 | 2,16 | 1,69 | 1,17 |

Pe traseul tronsonului tip B este o zonă de 94m, la cca 63m de capătul amonte, cu panta mai mare de 0,50%, pe care au fost prevăzute praguri de cădere h=0,50m în vederea disipării energiei.

Cădere în trepte

De la intersecția tronsoanelor de canal C2 spre aval, spre camera de încărcare, terenul prezintă o pantă de cca 12,5% fapt care impune un tronson de canal cu o soluție constructivă care să permită disiparea energiei.

Soluția aleasă este disiparea energiei cu praguri de cădere de 50cm înălțime amplasate la 8m distanță pe secțiune de canal tip A.

Este folosită secțiune tip A deoarece la pante mai mari de 0,50%, h apă este mai scăzut. Pragul este constituit dintr-o grindă de beton, turnată monolit cu grosimea de 50cm.

Aval de grindă, pe 3,50m pereul are grosime de 20cm și este mai înalt, având 0,9m.

Elemente constructive canal:

- lungime L = 110,00 m;

- lățimea la bază b = 0.60 m;

- taluze m = 1:1.5;

- pantă longitudinală i = 12,50%;

Camera de încărcare. Apele colectate de pe versanți, de canal și ajunse la baza versantului prin cădere, vor fi transportate spre Tabana prin intermediul unei conducte.

Camera de încărcare este un uvraj necesar, care încarcă  apele pluviale în conductă.

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn800,

Din căminul care face parte din camera de încărcare, pornește o conductă cu diametrul Dn 800, cu traseul pe strada Valea Teilor, până în camera de încărcare situată la intersecția cu strada Dorobanți.

Elemente constructive:

- lungime L = 615 m;

- Dn 800.

3. VALEA KIOŞ – KULA

Camera de încărcare.

Camera este amplasată la intersecția străzilor Dorobanți, Valea Teilor, Cobălcescu în zona în care poate capta  apele pluviale, care se scurg natural din Valea Kios Kula. În căminul camerei de încărcare, vor ajunge și debitele colectate de pe versanți de canalul C2, tranzitate prin cădere și ajunse în amplasamentul camerei prin conducta amplasată pe strada Valea Teilor.

Apele pluviale colectate vor fi transportate spre Tabana prin intermediul unei conducte.

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn  800   1000

Din căminul care face parte din camera de încărcare, pornește o conductă cu diametrul DN 800 1000, cu traseul pe străzile Dorobanți și Alexandru cel Bun, până la debușarea amenajată în pereul pârâului Tabana.

Elemente constructive:

-  lungime L = 285 m;

- Dn 800.

Traseul cuprinde următoarele tronsoane:

- 110 ml - amplasată în lungul străzii Dorobanți până la intersecția cu Str. Republicii (Dn22);

- 40 ml - traseu pe trotuar str. Republicii ;

- subtraversare DN22 (str. Republicii (Dn22);

- 100 m pe strada Alexandru cel Bun;

- debușare în pr Tabana amenajată în pereul din beton.

4.VALEA BENDEA

Amenajarea afluentului Valea Bendea, se împarte astfel:

* Amenajarea zonei superioare a văii Bendea;

Canale de drenaj C3 și C4

Elemente constructive:

Canalul de drenaj  C3  (L -1025,00 m)  din care

Canal tip A

- lungime 151.80 m

- lățimea la bază b = 0,6m h=0,60m;

- taluze m = 1:1,5;

- pantă longitudinală i = 0,50%;

Canal tip B

- lungime 548.70 m

- lățimea la bază b = 0,6m h=0,80m;

- taluze m = 1:1,5;

- pantă longitudinală i = 0,50%;

Canal tip C

- lungime 196.50m

- lățimea la bază b = 0,6m h=1,00 m;

- taluze m = 1:1,5;

- pantă longitudinală i = 0,50%;

Canal cu praguri de cădere

Pe traseul canalului C3, la final este o zonă de 127m, cu panta mai mare de 0,50%, pe care au fost prevăzute praguri de cădere h=050m în vederea disipării energiei.

Canalul de drenaj  C4  (Ltot = 280,00m), din care

Canal tip A

- lungime 189,50 m

- lățimea la bază b = 0,6m h=0,60m;

- taluze m = 1:1,5;

- pantă longitudinală i = 0,50%;

Canal tip B

- lungime 90,50 m

Pe acest tronson panta este mai mare de 0,50%, prin urmare au fost prevăzute praguri de cădere h=0,50m în vederea disipării energiei.

Debite colectate calculate pe suprafața aferentă canalelor C3 și C4

| ` | kmp | 0,5% | 1% | 2% | 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125000 | 125000 | 7,86 | 6,45 | 5,03 | 3,48 |
| C3 |  | 6,17 | 5,07 | 3,95 | 2,73 |
| C4 |  | 1,69 | 1,38 | 1,08 | 0,75 |

Camera de încărcare..

Elemente constructive:

Canalele C3 și C4 se întâlnesc la partea inferioara într-un tronson de canal care transportă apele în camera de încărcare. Apa va fi captată într-un cămin prevăzut la partea superioară cu grătar metalic.

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn800,

Elemente constructive:

- lungime L = 526,00 m;

- Dn800

Conducta este amplasată în lungul str. Viitorului pânâla intersecţia cu str.Heracleea (DJ223A).

Pe acest tronson de conducta va subtraversa cu foraj orizontal DJ 223A.

Descărcare în ravena situată pe valea Bendea.

Este necesară recalibrarea tronsonului de albie de pe valea Bendea, cuprins între cele 2 tronsoane de conductă, pe lungimea de L = 1045 m.

Scopul acestei recalibrări este de a asigura o secțiune corespunzătoare asigurării tranzitării în siguranță a debitelor captate de pe zona superioară Văii Bendea.

* Amenajarea zonei inferioare a văii Bendea;

Canal amonte cameră de încărcare;

Tranzitarea apelor spre camera de încărcare se realizează printr-un canal (L = 357,00 m).

Camera de încărcare.

Valea Bendea îşi are obârșia la limita sudicӑ a străzii Carierei, imediai în aval de intersecția acesteia strada Heracleia şi se continuӑ în aval în lungul srӑzii Carierei pȃnӑ in apropierea de intersecția cu strada Viilor iar  de aici secțiunea de  scurgere a ravenei dispare.

Din acest loc, până la pârâul Tabana mai sunt circa 600 m, iar la viituri, apele care se scurg natural pe valea Bendea și cele captate de canalele C3 și C4 curg cӑtre pȃrȃul Tabana pe străzi, neexistând  rigole sau canale de scurgere a apelor. Apele tranzitate prin tronsonul de albie recalibrată de pe valea Bendea, vor fi captate de camera de încărcare și tranzitate în Tabana prin intermediul unei conducte Dn1000.

Amplasarea camerei de încărcare pe albia recalibrată a Văii Bendea, impune pentru aceasta o soluție constructivă tip prag cu priză pe firul apei.

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn1000,

La debușare se va concepe un uvraj de racord cu albia Tabana.

Elemente constructive:

- lungime L = 710,00 m;

- Dn1000

!!! Astfel, toate canalele de drenaj/coastă [C1,C2,C3,C4] + căderile în trepte sunt amplasate în afara limitei celor două arii naturale protejate [ROSPA0091 Pădurea Babadag / ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean] la o distanţă de minim 6,50 m la fel ca în faza anterioară de proiectare (SF).

Necesitatea adaptării traseelor acestor obiecte ale investiţiei la configuraţia reală a terenului / asigurării pantei longitudinale de scurgere, a impus 3 (trei)  zone strict locale în care distanţa în raport cu limitele celor două arii natuarle protejate este < 6,50 m după cum urmează:

- Canal drenaj C1 Plan de situație  (H – 147.46 – 23)

* limita amonte canal coastă C1 (pct C1-1 – Dmin =2,00 m);

* mijloc tronson cădere trepte (mijloc CA1-6 ÷ C1-6’ – Dmin = 4,20m);

- Canal de drenaj C2 Plan situație (H – 147.51 – 23)

* racord tronson cu praguri/canal tip B (pct C2b-5 – Dmin = 4,00m);

*** AFLUENȚI MAL STÂNG

1. VALEA HAVRALIUC – str. CIURCOVEI

Camera de încărcare.

Apele pluviale scurse din subbazinul torențial Valea Havraliuc, întâlnesc în zona din aval rambleul căii ferate, care are traseul perpendicular pe firul văii, constituind practic un dig.

Strada Ciurcovei subtraversează calea ferată, concentrând în această zonă debitele scurse din subbazin. Camera de încărcare este un uvraj care are rolul de a capta cât mai mult posibil din aceste ape pluviale și de a le încărca într-o conductă care să le transporte direct în pârâul Tabana.

Amplasarea acestei camere de încărcare se face în aval de podul CF la o distanță corespunzătoare pentru a nu afecta rambleu podului (la momentul execuției camerei).

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn1000,

Din căminul care face parte din camera de încărcare, pornește o conductă cu diametrul DN 1000, cu traseul pe strada Ciurcovei, subtraversează DN22, merge sub trotuar 60m și ajunge până la debușarea amenajată în pereul pârâului Tabana.

Elemente constructive:

- lungime L = 360 m;

- Dn 1000.

Strada Ciurcovei subtraversează calea ferată, concentrând în această zonă debitele scurse din subbazin. Camera de încărcare este un uvraj care are rolul de a capta cât mai mult posibil din aceste ape pluviale și de a le încărca într-o conductă care să le transporte direct în pârâul Tabana.

Amplasarea acestei camere de încărcare se face în aval de podul CF la o distanță corespunzătoare pentru a nu afecta rambleu podului (la momentul execuției camerei).

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn1000,

Din căminul care face parte din camera de încărcare, pornește o conductă cu diametrul DN 1000, cu traseul pe strada Ciurcovei, subtraversează DN22, merge sub trotuar 60m și ajunge până la debușarea amenajată în pereul pârâului Tabana.

Conducta va fi executată din tuburi PAFSIN Dn 1000, și va fi amplasată în tranșeea excavată prin sapatura deschisa.

Elemente constructive:

- lungime L = 360 m;

- Dn 1000.

2. SUBBAZIN B – str. VASILE ALECSANDRI

Camera de încărcare.

Amplasarea acestei camere de încărcare se face în aval de podul CF la o distanță corespunzătoare pentru a nu afecta rambleul podului (la momentul execuției camerei).

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn  800  1000

Elemente constructive:

- lungime L = 300 m;

- Dn 800  Dn1000

Conducta debuşează intr-un canal care se varsă în pr.Tabana

3. SUBBAZIN C1 – str. DACIEI

Camera de încărcare este amplasată pe str. Daciei într-o zonă în care poate preleva apele pluviale scurse din partea de sus a străzi

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn800

Elemente constructive:

- lungime L = 120 m;

- Dn 800 mm.

Din camera de încărcare, conducta amplasată pe str. Daciei va intersecta conducta amplasată pe

str. Vasile  Lupu.

4. SUBBAZIN C2 – str. VASILE LUPU

Camera de încărcare,

Amplasarea acestei camere de încărcare se face în aval de podul CF la o distanță corespunzătoare pentru a nu afecta rambleul podului (la momentul execuției camerei).

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn800  1000

Din căminul care face parte din camera de încărcare, pornește o conductă cu diametrul DN 800 1000, cu traseul pe strada Vasile Lupu, intersectează conducta de pe strada Daciei subtraversează DN22 și ajunge până la intersecția cu DN22

Elemente constructive:

- lungime L = 488 m

- Diametru 800 mm 1000.

Conducta va subtraversa DN22 (str Măcin/1 Decembrie) prin intermediul unei construcții existente, care va trebui reabilitată.

Traseul apei va continua pe un canal existent care de asemenea va necesita reabilitarea.

5. SUBBAZIN D3 –  str. AVRAM IANCU

Camera de încărcare va fi amplasata aval de aliniamentul CF va colecta cât mai mult posibil din apele pluviale provenite din ravena RV3.

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn800  1000,

Elemente constructive:

- lungime L = 350 m;

- Dn 800  1000.

Conducta va subtraversa DN22 [str. Măcin (str. 1 Decembrie 1918)] spre debuşarea în pr. Tabana.

6. SUBBAZIN D4

Camera de încărcare amplasata aval de aliniamentul CF va colecta cât mai mult posibil din apele pluviale provenite din ravena RV2.

Elemente constructive (interior)

- înălţime = 2,40 m

- lăţime    = 1,50 m

Conducta Dn 800,

Elemente constructive:

- lungime L  = 260 m;

- Dn 800 1000

Conducta va subtraversa DN22 [str. Măcin (str. 1 Decembrie 1918)] spre debuşarea în pr. Tabana.

*****

OB.1.c) Acumulare nepermanentă pe valea Batacali
Nu exista modificări ale proiectului (faza PT) în raport cu faza SF

Caracteristicile constructive ale acestui obiect de investiţie (OB.1.c) – faza SF/PT

Ȋn conformitate cu prevederile STAS 4273/83, barajul a fost încadrat în clasa a-III-a de importanţă.

În această situaţie, în conformitate cu prevederile STAS 4068/2-87 probabilităţile de depăşire sunt de 2% (debit calcul), respectiv 0,5% (debit de verificare).

Astfel, în secţiunea barajului debitele maxime/volumele viiturii corespunzătoare sunt :

- Qcalc (Q2%)     =    68 m3/s; Vol.coresp (V2%)    = 0,514 m3/s;

- Qverif (Q0,5%) = 106 m3/s;  Vol.coresp (V0,5%) = 0,801 m3/s;

Acumularea nepermanentă amenajată pe valea Batacali va asigura atenuarea viiturilor, amonte de confluența acestuia cu pr.Tabana; efectul de atenuare a acestei acumulări va fi unul deosebit de important, deoarece aportul de debit aferent văii Batacali reprezintă cca 50% din bazinul de recepție al pr. Tabana.

* Nivel coronament………………………………………………. 62,00 mdMN

- volum .............................................. 0,785 mil.mc

- suprafaţă.......................................... 24,20 ha

* Nivel maxim……………………………………….................. 61,20 mdMN

- volum ............................................. 0,605 mil.mc

- suprafaţă......................................... 21,20 ha

* NNR ………………………………...................................... 60,10mdMN

- volum ............................................ 0,390 mil.mc

- suprafaţă........................................  16,80 ha

În cazul atenuării debitului maxim (Q0,5%), timpul de golire al lacului este de cca. 22 ore.

Astfel, în secţiunea imediat aval baraj Batacali, ca urmare a tranzitării prin acumulare, debitul viiturii  generat de precitaţii importante, va fi diminuat, după cum urmează:

- debitul calcul (Q2%) se atenuează de la 68 m3/s la cca 5,1 m3/s ; (coef. atenuare - cca 89 %).

- debitul verificare (Q0,5%) se atenuează de la 106 m3/s la cca 13 m3/s ; (coef. atenuare - cca 87%).

În concluzie, în acumularea nepermanentă Batacali :

- la tranzitarea debitului de calcul (Q2% - 68 m3/s) se atinge un nivel al apei în lac (60,10 mdMN) care asigură acumularea unui volum de apă de cca. 0,39 mil.mc ;

- la tranzitarea debitului de verificare (Q0,5% - 106 mc/) se atinge un nivel al apei în lac

(61,20 mdMN) care asigură acumularea unui volum de apă de cca. 0,605 mil.mc ;

Barajul Batacali, amplasat la cca 165,00 m amonte de axul C.F. Medgdia – Tulcea, va fi executat din umpluturi compactate din materiale locale din zonă.

Taluzul amonte al barajului (1:2,5) va fi protejat astfel:

* cu pereu din beton armat (g-15 cm) pe zona centrală a deversorului de suprafaţă

(cca 12 ml de-o parte şi alta ax deversor) pentru protecție împotriva antrenării materialului din corpul barajului la debitul de verificare (Q0,5%); pereul reazemă pe o grindă din beton armat

(0,60 m x 1,00 m);

* cu strat vegetal (g–20 cm) înierbare, pe restul taluzului amonte.

Taluzul aval al barajului (1:2,5) va fi protejat cu strat vegetal (g-20 cm) înierbat.

Principalele caracteristici constructive ale barajului sunt :

- cotă coronament…………………………………………62,00 mdMN

- lungime coronament………………………………….. 347,90 m
	- lăţime coronament……………………………………..   4,00 m
	- înălţime maximă constructivă…………………….   6,65 m

Fundarea barajului se recomandă a se realiza la nivelul argilelor prăfoase sau prafurilor argiloase loessoide, prin intermediul unei perne de loess (g = 0,45-0,60 m) alcătuită din trei strate bine compactate cu mijloace mecanice (compactor 12-16 to).

Descărcătorul de ape mari este prevăzut cu un deversor de tip “prag lat” (NNR – 60,10mdMN) amplasat peste barajul de pământ în zona curentă a albiei văii Batacali, deversarea realizând-se printr-o construcție din beton armat sistem cuvă (canal rapid) având o lăţime de 4,00 m.

Barajul este prevăzut şi cu o golire de fund cu secțiunea de control în amonte constituită dintr-o conductă PAFSIN (DN1000; cotă ax - 56,00 mdMN) amplasată lateral de deversor pe malul drept.

Traseul golirii de fund continuă într-o conductă PAFSIN (DN1600) înglobată într-o structură din beton armat (2,20 m x2,00 m).

Conducta PAFSIN (DN 1600) va servi  în timpul construcţiei barajului  ca uvraj de deviere a apelor.

În aval de canalul rapid şi debuşarea golirii de fund s-a prevăzut un bazin disipator din beton armat (L-10,00m; b-6,00m)prevăzut cu dinți pentru disiparea energiei apei.

Bazinul disipator se continuă cu o rizbermă fixă din beton (L-12,00m; b-6,00m) prevăzută cu o macrorugozitate și în aval de acesta o protecție din anrocamente (G - 250-500 kg/buc).

Pe zona lucrărilor propuse (bazin disipator + rizberma fixă din beton) malurile văii Batacali sunt protejate cu ziduri de sprijin (H - 2,00 m) și pereu din beton armat (g -15 cm).

Colectarea apelor pluviale de pe taluz și zona învecinată se realizează intr-o rigolă amplasată la 1.00 m de piciorul taluzului aval si care debușează în aval în albia naturală a pr. Batacali.

Pentru accesul pe coronamentul barajului s-au prevăzut drumuri de acces atât de pe malul stâng cât și pe malul drept din drumul existent aflat la baza taluzului rambleului C.F.

În conformitate cu „Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor –

NTLH 021/ 2002”, barajul se încadrează în categoria C  (importanţă normală).

Aşa cum s-a menţionat, acumularea Batacali este una nepermanentă, aşa încât nu se impune montarea de aparate de măsură şi control.Urmărirea comportării în timp a barajului se va face exclusiv prin observaţii vizuale.

!!! În toată perioada execuţiei elementelor acestui obiect al investiţiei (OB.1 - a,b,c) se vor respecta cu stricteţe prevederile diverselor CAIETE DE SARCINI elaborate în această fază de proiectare.

OB.2) COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

Pe traseul vӑilor şi ravenelor de pe ambii versanţi limitrofi localităţii Babadag se vor realiza lucrări de combatere a eroziunii solului astfel încȃt sӑ  intercepteze, sӑ colecteze şi sӑ transporte în mod controlat apele pluviale în exces – prin lucrările de amenajare a afluenţilor – cӑtre emisarul natural (pr.Tabana).

Toate construcțiile și lucrările hidrotehnice propuse sunt încadrate in clasa a IV-a de importanţă.

Modificările aduse acestui obiect de investiţie (OB.2) în raport cu faza SF

Conform calculelor hidraulice, în condiţiile cele mai defavorabile de racordare a biefurilor (racordare fără salt; regim rapid în aval) au rezultat lungimi mai mari ale construcţiilor de dispare a energiei din avalul barajelor/pragurilor; aceasta a impus identificarea unor soluţii constructive prin care, în primul rând, odată cu creşterea cantităţilor de lucrări să nu fie afectat costul investiţiei stabilit în SF;

Conform calculelor de stabilitate si rezistenţă au rezultat secţiuni mai mari la barajele de retenţie a aluviunilor şi la pragurile de fund; în consecinţă a fost necesară alegerea unor materiale de construcţie, care datorită în special costului mai redus al manoperei să permită incadrarea în valorea de investiţie stabilită la SF;

În mod logic, firesc, materialele de construcţii alese pentru baraje/praguri de fund se vor utiliza şi la realizarea celorlalte componente ale acestui obiect de investiţie: canale de evacuare, căderi pe canale (nu se mai justifică realizarea căderilor din zidarie de piatra cu mortar (cantitati reduse in ansamblul intregii lucrari), care implică forţa de munca si tehnologie mult diferite diferite faţă de solutiile cu beton, beton ciclopian si gabioane)

Caracteristicile constructive ale acestui obiect de investiţie (OB2) - faza PT

Ravenele (Rv1/Rv1.1) sunt amplasate în extravilan, pe malul stȃng al pr. Tabana, pe folosinţa actualӑ neproductiv, imediat la ieşirea din intravilan spre lacul Babadag.

Ravena Rv1 îşi are obȃrşia la intersecţia cu drumul naţional DN 22, subtraverseazӑ C.F. Medgidia -Tulcea, iar în aval la intersecţia cu primul drum de exploatare secţiunea de scurgere a ravenei dispare; aici este conul de dejecţie unde de-a lungul timpului s-au depus aluviunile transportate la viituri.

Se vor realiza următoarele lucrӑri hidrotehnice transversale:

Ravena Rv1                                  Ravena Rv1-1

* 1M0/1,5 (traversa);                * 1M1,0 (prag);

* 2M2,0 (baraj H=2,0);

* 3M0/1,5 (traversa);

* 4M2,0 (baraj H=2,0m).

În lungul ravenei, spre aval, prima astfel de lucrare hidrotehnică este amplasată la o distanţa de cca 130,00 m faţă de axul CF.

Ravenele (Rv1; Rv1-1) debușează în pr. Tabana printr-un canal de evacuare Cev1.

(L=257 m; b=1,00 m; h=1,5 m; m=1,5)

Pe RV1, amonte de DN22, au fost propuse 2 căderi (b=1,0 m, h=1,0 m și m=1).

Cea mai apropiată cădere este amplasată la o distanţă de cca 130,00 m faţa de axul CF.

În zona aval a ravenei, canalul de evacuare subtraversează drumul de exploatare printr-un podeţ tubular P1 (Dn1000; L=5,00m).

Pe malurile şi fundul ravenei vor fi plantate specii forestiere specifice zonei Babadag (1,52 ha).

Ravena (Rv2) este situatӑ în extravilan, în zona strӑzii Nucilor, pe malul stȃng al pr. Tabana, la nord de CF, pe latura de est a fostelor iazuri de decantare,  pe folosinţa actualӑ pӑşune.

Ravena s-a format pe traseul unui canal existent de evacuare cu secţiunea consolidatӑ cu pereu din beton care pe tronsonul din aval unde panta era foarte mare a suferit degradӑri de-a lungul timpului  la viiturile provocate de ploile cu caracter torenţial.

În situaţia actualӑ, pe aceastӑ zonӑ, consolidarea existentӑ este distrusӑ în totalitate iar canalul a luat forma unei ravene active care va continua sӑ evolueze la evenimente deosebite şi sӑ afecteze zona de intravilan din aval de subtraversarea CF Medgidia – Tulcea; la viituri, de la  subtraversare pȃnӑ la pr.Tabana scurgerea apelor se realizeazӑ necontrolat, pe strӑzi neexistȃnd  rigole sau canale de scurgere.

Se vor realiza următoarele lucrӑri hidrotehnice:

Canalul de evacuare Cev2 (L=170 m; b=1,50 m; h=1,5 m; m=1,5) se va realiza pe întreaga lungime  a ravenei (până în apropierea CF) ; canalul se va racorda în amonte la consolidarea existentӑ, nedegradatӑ şi în aval la consolidarea existentӑ a subtraversӑrii C.F. Medgidia – Tulcea;

În lungul acestui canal se vor realiza un număr de 13 cӑderi (b=1,50 m; h=0,5 m; m=1,5) ; ultima cădere în sensul scurgerii, este amplasată la o distanţă de cca 65 m de axul CF.

- canalul de evacuare existent, situat amonte de acest sector va fi decolmatat (in acest moment, sectiunea acestuia este colmatată  - cca 70%)

Ravena Rv3/Rv3.1 îşi au obȃrşia la intersecţia cu drumul amenajat pentru exploatarea instalaţiilor eoliene şi a incintei cu panouri fotovoltaice şi se continuӑ pȃnӑ la subtraversarea C.F. Medgidia-Tulcea, de unde secţiunea de  scurgere a ravenei dispare; la viituri, de la  subtraversare pȃnӑ la pr.Tabana scurgerea apelor se realizeazӑ necontrolat, pe strӑzi neexistȃnd  rigole sau canale de scurgere.

Se vor realiza următoarele lucrӑri hidrotehnice transversale:

Ravena Rv3                                  Ravena Rv3.1

* 1M0/1,5 (traversa);                  * 1M1,0 (prag);

* 2M1,0 (prag)

* 3M0/1,5 (traversa);

* 4M2,0 (baraj H=2,0m);

* 5M3,0 (baraj H=3,0m);

* 6M3,0 (baraj H=3,0m).

În lungul ravenei, cea mai apropiată lucrare este amplasată la o distanţă de cca 35,00 m de axul CF.

Pe malurile şi fundul ravenei vor fi plantate specii forestiere specifice zonei Babadag (2,12 ha).

Ravena Rv4 îşi are obȃrşia la limita nordicӑ a zonei de intravilan şi se continuӑ pȃnӑ la subtraversarea CF Medgidia-Tulcea, de unde secţiunea de  scurgere a ravenei dispare; la viituri, de la  subtraversare pȃnӑ la pr.Tabana scurgerea apelor se realizeazӑ necontrolat, pe strӑzi neexistȃnd  rigole sau canale de scurgere.

Se vor realiza următoarele lucrӑri hidrotehnice transversale:

* 1M0/1,5 (traversa)

* 2M1,0 (prag);

* 3M2,0 (baraj H=2,0).

Aval de lucrările hidrotehnice mentionate, pe întreaga lungime a ravenei  (până în apropierea CF) se va realiza un canal de  evacuare Cev3 (L=168,00 m; b=1,50m; h=0,60m; m=1,5).

În lungul acestui canal se vor realiza un număr de 5 cӑderi (b=1,50 m, h=1,10 m și m=1,5); ultima cădere în sensul scurgerii este amplasată la o distanţă de cca 65,00 m de axul CF.

Pe malurile şi fundul ravenei vor fi plantate specii forestiere specifice zonei Babadag (0,30 ha).

Amonte de această ravenă se vor mai executa două canale de evacuare:

- Cev4 (L=275,00 m; b=1,0 m; h=1,0 m; m=1,5).

- Cev5 (L=160,00 m; b=1,0 m, h=1,0 m; m=1,5).

care vor asigura descӑrcarea atât a debuşeului natural existent în amonte (Db1) cât şi a două fire naturale de scurger de pe versanţi în fosta groapӑ de gunoi, dupӑ subtraversarea  drumului de exploatare din aval, consolidat prin înierbare

În această zonă, subtraversarea drumului de exploatare se va face prin două podeţe tubulare:

P2 (Dn1000; L=10,00 m) şi P3 (Dn1000; L=10,00 m).

Ravena Rv5 îşi are obȃrşia la limita nordicӑ a zonei de intravilan şi se continuӑ pȃnӑ la subtraversarea CF, de unde secţiunea de  scurgere a ravenei dispare; la viituri, de la  subtraversare pȃnӑ la pr. Tabana scurgerea apelor se realizeazӑ necontrolat, pe strӑzi neexistȃnd  rigole sau canale de scurgere.

Se vor realiza următoarele lucrӑri hidrotehnice transversale:

* 1M0/1,5 (traversa);

* 2M2,0 (baraj H=2,0m).

Traversa este amplasată la o distanţă de cca 150,00 m de axul CF.

În zona amonte a ravenei, subtraversarea drumului de exploatare se va face printr-un podeţ tubular P4 (Dn1000; L=10,00 m).

Pe malurile şi fundul ravenei vor fi plantate specii forestiere specifice zonei Babadag (0,50 ha).

Ravena Rv6 (valea Kioş–Kula) îşi are obȃrşia la limita sudicӑ a strӑzii Alexandru Vlahuţӑ se continuӑ pȃnӑ în apropierea strӑzii Dorobanţi (parcurgȃnd zone cu proprietӑţi din intravilan cuprinse între strӑzile Cobӑlcescu şi Alexandru Vlahuţӑ) iar  de aici secţiunea de  scurgere a ravenei dispare; din acest loc, pȃnӑ la pr. Tabana mai sunt circa 350 m, iar la viituri scurgerea apelor cӑtre emisar se realizeazӑ necontrolat, pe strӑzi nexistȃnd  rigole sau canale de scurgere.

Se vor realiza următoarele lucrӑri hidrotehnice transversale:

* 1M0/1,5 (traversa);

* 2M1,0 (prag);

* 3M1,0 (prag).

La capătul amonte al ravenei se vor realiza 3 căderi (b=1,0 m; h=1,0 m; m=1,5).

NOTĂ Imediat în amonte de zona de intravilan se gӑseşte pӑdurea Babadag, unde se dezvoltӑ bazinul hidrografic al Vӑii Kios Kula  şi fiind areal protejat nu se poate interveni cu lucrӑri de CES.

Valea Bendea îşi are obȃrşia la limita sudicӑ a strӑzii Carierei, imediai în aval de intersecţia acesteia strada Heracleia şi se continuӑ în aval în lungul strӑzii Carierei pȃnӑ in apropierea de intersecţia cu strada Viilor, iar  de aici secţiunea de  scurgere a ravenei dispare.

Din acest loc, pȃnӑ la pr. abana mai sunt circa 600 m, iar la viituri scurgerea apelor cӑtre pȃrȃul Tabana se realizeazӑ pe strӑzi nexistȃnd  rigole sau canale de scurgere a apelor pȃnӑ la acesta.

Se vor realiza următoarele lucrӑri hidrotehnice transversale:

* 1M0/1,5 (traversa);

* 2M2,0 (baraj H=2,0m);

* 3M2,0 (baraj H=2,0m).

Ravena Rv7 este o ravenӑ scurtă formatӑ pe malul drept al Vӑii Bendea, pe folosinţӑ actualӑ teren neproductiv.

Se vor realiza următoarele lucrӑri hidrotehnice transversale:

* 1M0/1,5 (traversă);

* 2M3,0 (baraj H=3,0m).

Pe malurile şi fundul ravenei vor fi plantate specii forestiere specifice zonei Babadag (0,22 ha).

În continuare sunt prezentate principalele caracteristici constructive al lucrărilor hidrotehnice

1) Baraj de retenție (H = 3,00m - înăltimea la deversorul central) --- din beton ciclopian

- înălțime maximă constructivă Hl = 5,40 m

- înălțime maximă elevaţie Hel = 4,00m

- înălțime elevaţie la deversor: H = 3,00m

- înălțime deversor: Hdev  = 1,00m

- lățime coronament: 1,00m

- lățime creastă deversor: 1,30m

- lungime deversor la coronament: 7,00m

- lungime la bază deversor: 5,00m

- lungime baraj: cca. 22,50m

Barajul va fi prevăzut cu barbacane din PVC.

Disiparea energiei apei aval de baraj se va face printr-un bazin disipator (L=12,40 m; b=7,00m), realizat din beton ciclopian.

În continuarea disipatorului, pentru stingerea macropulsațiilor, s-a prevăzut o rizbermă mobilă

(L = 8,00m; b=7,00m) realizată din anrocamente din piatră brută.

La capătul rizbermei s-a prevăzut o traversă îngropată din beton ciclopian (H=1,50 m; b=0,80 m), cu rol de fixare a fundului albiei în aval de rizbermă.

Disipatorul de energie și rizberma mobilă sunt mărginite de ziduri de gardă, realizate din saltele și cutii de gabioane, protejate cu beton de uzură; la intradosul zidului din gabioane s-a prevăzut un filtru din geotextil nețesut.

2) Baraj de retenție (H =2,00m - înăltimea la deversorul central) --- din beton ciclopian

- înălțime maximă constructivă Hl = 4,40 m

- înălțime maximă elevaţie Hel = 3,00m

- înălțime elevaţie la deversor: H = 2,00m

- înălțime deversor: Hdev  = 1,00m

- lățime coronament: 0,80 m

- lățime creastă deversor: 1,00m

- lungime deversor la coronament: 12,00m

- lungime la bază deversor: 10,00m

- lungime baraj: cca. 25,85 m

Barajul va fi prevăzut cu barbacane din PVC.

Disiparea energiei apei aval de baraj se va face printr-un bazin disipator (L=10,40m; b=12,00), realizat din beton ciclopian.

În continuarea disipatorului, pentru stingerea macropulsațiilor, s-a prevăzut o rizbermă mobilă

(L = 7,00m; b=12,00m) realizată din anrocamente din piatră brută.

La capătul rizbermei s-a prevăzut o traversă îngropată din beton ciclopian (H=1,50 m; b=0,80 m), cu rol de fixare a fundului albiei în aval de rizbermă.

Disipatorul de energie și rizberma mobilă sunt mărginite de ziduri de gardă, realizate din saltele și cutii de gabioane, protejate cu beton de uzură; la intradosul zidului din gabioane s-a prevăzut un filtru din geotextil nețesut.

3) Prag de fund (H =1,00m - înăltimea la deversorul central) din beton ciclopian

- înălțime maximă constructivă = 3,00m

- înălțime maximă elevație: Hel = 1,60m

- înălțime elevație la deversor: H = 1,00m

- înălțime deversor: Hdev  = 1,00m

- lățime coronament:  0,70m

- lățime creastă deversor: 1,00m

- lungime deversor la coronament: 3,20m

- lungime la bază deversor: 2,00 m

- lungime aproximativă baraj: 11,95m

Pragul va fi prevăzut cu barbacane din PVC.

Disiparea energiei apei aval de prag se va face printr-un bazin disipator (L=5,80m m; b=3,50m), realizat din beton ciclopian.

În continuarea disipatorului, pentru stingerea macropulsațiilor, s-a prevăzut o rizbermă mobilă

(L = 5,30m; b=3,50m) realizată din anrocamente din piatră brută.

Disipatorul de energie și rizberma mobilă sunt mărginite de ziduri de gardă, realizate din saltele și cutii de gabioane, protejate cu beton de uzură; la intradosul zidului din gabioane s-a prevăzut un filtru din geotextil nețesut.

4) Traverse izolate

În afara traverselor de la capetele aval ale rizbermelor barajelor de retenție, în funcție de caracteristicile ravenei s-au prevăzut și traverse izolate.

Acestea vor fi realizate din beton ciclopian, la fel ca toate structurile de retenție proiectate.

Traversele vor fi niște pereți verticali îngropaț (H=1,50m; b=0,80m) și înălțimea liberă (de deversare) de 0,60m.

5) Canale de evacuare

Pe ravenele/debuşee naturale care nu au asiguratӑ descărcarea apelor în exces până la camerele de încărcare sau până la pr.Tabana au fost prevăzute canale de evacuare,.

Acestea sunt protejate pe toată lungimea şi intreaga secţiunea cu un cu pereu din beton armat

(g -10 cm) turnat pe loc; sub pereu s-a prevăzut un strat filtrant din balast (g -5cm).

#### 6) Căderi

Treptele de cădere sunt realizate dintr-o grindă de cădere din beton armat turnat pe loc care se  continua cu un tronson de cădere (rol – disipare) prevăzut pe toată secțiunea udată cu pereu din beton turnat pe loc; sub pereu s-a prevăzut un strat filtrant din balast (g -15cm).

* grinda de cădere - formă geometrică regulată (în elevație – trapez)

- lățimea la bază = 2,70m;

- lăţimea coronament = 6,30m;

- înălțimea totală = 2,00 m

- panta racordare cu umerii = 1:1,5;

* tronsonul de cădere (L = 3,50m; b=1,50m; , h=0,50m și m=1,5).

7) Podeţe tubulare

Subtraversarea drumurilor de exploatare se va face prin podeţe tubular (Dn1000).

8) Plantări specii forestiere (împădurire)

Zonele respective (S-4,66 ha) vor fi împădurite cu plantații de salcâm (specie principală) în amestec cu „specii principale și/sau de ajutor, din zona de câmpie, silvostepă și stepă”.

Desimea culturii va fi de 5000 de puieți/ha.

Sinteza lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor:

* 10 baraje din care:

- 7 baraje (H = 2,0 m)

[Rv1 - 2 baraje; Rv3 - 1 baraj; Rv4 - 1 baraj;Rv5 - 1 baraj;Valea Bendea -2 baraje].

- 3 baraje (H = 3,0 m)

[Rv3 - 2 baraje; Rv7 - 1 baraj].

* 6 praguri de fund (H = 1,0 m)

[Rv1-1 - 1 prag; Rv3 - 2 praguri; Rv4 - 1 prag; Rv6 - 2 praguri]

* 9 traverse (M0/1,5 m) 		[Rv1 -2 traverse; Rv3 - 2 traverse; Rv4 -1 traversӑ; Rv5 -1 traversӑ;Rv6 - 1 traversӑ;

Rv7 – 1 traversӑ; Valea Bendea -1traversӑ].

* canale de evacuare (Ltotal – 1030 m)

[Cev1/Rv1;  - 257 m; Cev2/Rv2 – 170 m; Cev3/Rv4 - 168 m;

[Cev4/amonteRv4 – 275 m; Cev5/amonteRev4  - 160 m)

* 23 căderi

[Rv1 – 2buc; Rv2 – 13 căderi;  Rv4 – 5 căderi; Rv6 – 5 căderi)

* podeţe tubulare (4 buc)

[Rv1; Db1; Db1; Rv5]

* plantări specii forestiere

[Rv1 - 1,52 ha; Rv3 - 2,12 ha; Rv4 - 0,30 ha; Rv5 - 0,50 ha; Rv7 - 0,22 ha]

!!! În toată perioada execuţiei elementelor acestui obiect al investiţiei (OB.2) se vor respecta cu stricteţe prevederile diverselor CAIETE DE SARCINI elaborate în această fază de proiectare.

OB.3) REFACERE PODURI RUTIERE ȘI PASARELE PIETONALE EXISTENTE

Toate cele trei poduri care traversează albia pr.Tabana, amplasate pe străzile laterale din orasul Babadag, sunt obiective de investiţii ale titularului investiţiei (ABA Dobrogea - Litoral).

Cele trei poduri rutiere, vor fi dimensionate aşa încât să se respecte garda de 1,00 m faţă de nivelul apei la debitul de calcul pentru drumuri naţionale (clasa a-II-a de importanță) cu 1% probabilitate de apariţie

În ceea ce priveşte cele 15 pasarele pietonale, acestea sunt amplasate astfel încât debitul de verificare cu 0,5% probabilitate de apariţie să se găsească sub cota intrados a grinzilor.

Modificările aduse acestui obiect de investiţie (OB.3) în raport cu faza SF

În raport cu informaţiile cu caracter general prezentate in SF, în acest moment au fost finalizate proiectele  celor 3 poduri rutiere/15 pasarele pietonale , în conformitate cu situaţia reală din fiecare amplasament în parte; astfel, pot fi prezentate principalele caracteristici constructive reale ale tuturor acestor obiective ale investiţiei.

Caracteristicile constructive ale acestui obiect de investiţie (OB.3) - faza PT

Cele trei poduri rutiere, vor fi dimensionate aşa încât să se respecte garda de 1,00 m faţă de nivelul apei la debitul de calcul pentru drumuri naţionale (clasa a-II-a de importanță) cu 1% probabilitate de apariţie

PDL 1-R - Pod peste pr. Tabana (între P17 - P18)

Principalele caracteristici constructive:

- deschidere ……………………… 12.00 m

- lungimea totala ……………… 14.82 m (parțial în curbă și oblic la 72o

Calea pe pod are partea carosabilă cu lăţimea de 3,00 m fiind delimitată de 2 lise de parapet de 0,60m lăţime; panta transversală pe pod este în acoperiș (i=2,5%). Pe pod, pe lisele ce delimitează partea carosabilă sunt prevăzuți parapeţi de siguranță de tip foarte greu.

Calea pe pod este din beton asfaltic.

Podul este dimensionat la convoiul de calcul A30.

Intradosul podului este amplasat astfel încât are o gardă de liberă trecere: 1,00 m peste NAE 1 %.

PDL 2-R - Pod peste pr.Tabana  (între P19 - P20)

Principalele caracteristici constructive:

- deschidere …………………………16.00m

- lungimea totala ………………….19.73m (în aliniament și oblic la 61o).

Calea pe pod are partea carosabilă cu lăţimea de 4,00m) şi un trotuar pietonal cu lăţimea de  1,50 m) fiind delimitate de două lise de parapet de 0.60m fiecare; panta transversala pe pod este în acoperiș (i=2,5%). Pe pod se montează atât parapet pietonal la extremitatea trotuarului cât şi parapeți de siguranță de tip foarte greu care delimitează partea carosabilă.

Calea pe pod este din beton asfaltic.

Podul este dimensionat la convoiul de calcul A30.

Intradosul podului este amplasat astfel încât are o gardă de liberă trecere: 1,00 m peste NAE 1 %.

PDL 3-R - Pod peste pr.Tabana (între P21 - P22)

Principalele caracteristici constructive:

- deschidere …………………………14.00m

- lungimea totala …………………17.10 m (în aliniament și drept)

Calea pe pod are partea carosabilă cu lăţimea de 3,00 m fiind delimitată de 2 lise de parapet de 0,60m lăţime; panta transversală pe pod este în acoperiș (i=2,5%). Pe pod, pe lisele ce delimitează partea carosabilă sunt prevăzuți parapeţi de siguranță de tip foarte greu.

Calea pe pod este din beton asfaltic.

Podul este dimensionat la convoiul de calcul A30.

Intradosul podului este amplasat astfel încât are o gardă de liberă trecere: 1,00 m peste NAE 1 %.

PAS 1÷14 – Pasarele pietonale peste albia regularizată a pr. Tabana (secţiune tip tip „A”)

Principalele caracteristici constructive:

- deschidere …………………………14.00m

- lungimea totala …………………17.10 m (în aliniament, perpendicular pe albia regularizată)

Calea pe pasarele are partea carosabilă cu lățimea de 1.50 m fiind delimitata de 2 lise de parapet de 0.60m lățime fiecare; pe pasarele, pe lisele de parapet, sunt prevăzuți parapeţi pietonali.

Calea pe pasarele este din beton asfaltic.

Pasarelele sunt dimensionate la încărcări constând in „aglomerație cu oameni” – q=500kg/mp.

Intradosul pasarelelor este amplasat astfel încât cota NAE 0.5 % sa se găsească sub cota intrados a grinzilor.

PAS 15 – Pasarelă pietonală peste albia regularizată a pr. Tabana (secţiune tip „B”)

Principalele caracteristici constructive:

- deschidere …………………………18.00 m

- lungimea totala …………………21.10 m (în aliniament, perpendicular pe albia regularizată)

Calea pe aceasta pasarela are partea carosabilă cu lățimea de 1.50 m fiind delimitata de 2 lise de parapet de 0.60 m lățime fiecare; pe pasarelăa, pe lisele de parapet, sunt prevăzuți parapeţi pietonali.

Pasarela este dimensionată la încărcări constând in „aglomerație cu oameni” – q=500kg/mp.

Intradosul pasarelei este amplasat astfel încât cota NAE 0.5 % sa se găsească sub cota intrados a grinzii.

!!! În toată perioada execuţiei elementelor acestui obiect al investiţiei (OB.3) se vor respecta cu stricteţe prevederile diverselor CAIETE DE SARCINI elaborate în această fază de proiectare.

Utilități:

În perioada de execuţie este necesară asigurarea de apă, energie electrică, asigurarea energiei termice pe perioada de timp friguros şi drumuri de acces la organizarea de şantier.

Gospodărirea deșeurilor- deșeurile vor fi colectate selectiv și predate către un operator autorizat;

Organizarea de  șantier:

Organizarea tehnologică/socială necesară în vederea executării obiectelor investiţiei se va realiza pe un teren aparţinând domeniului public al UAT Babadag,  amplasat pe malul drept al pr. Tabana.

Terenul (S – cca 000 mp) este delimitat de pr. Tabana (la Nord-Vest), de str. Geamiei (la Sud) şi de str. Pavel Gheorghe (la Est).

Pe platforma organizării tehnologice/sociale se vor amplasa diferite containere modulate, având rol de :

- birouri şef şantier;

- vestiar personal;

- dormitor personal;

- depozitare unelte mici dimensiuni etc;

- pază acces platformă.

Vor fi delimitate spaţii distincte, destinate fie staţionării utilajelor/mijloacelor de transport ale executantului, fie depozitării unor materiale necesare realizării investiţiei (conducte PAFSIN,  carcase gabioane etc).

b)cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

b.1 În zona de implementare a proiectului a fost emis de către A.R.B.D.D. Tulcea, Acordul de mediu nr. 15/09.04.2020 pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea,,

b.2 Proiecte cuprinse în Master Planul General de Tranport al României avizat de Ministerul Mediului (Aviz nr. 33/11.12.2015)

  - Proiect Drum expres Constanța – Tulcea – Brăila este în prezent în faza de elaborare Studiu de Fezabilitate

- Alte planuri/proiecte aprobate în zona de implementare a proiectului:

- Agenţia Naţională De Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială De Îmbunătățiri Funciare Tulcea, pentru proiectul “Reabilitarea Stației De Pompare De Bază Sp1 Babadag, Sp2 Babadag, Stațiilor De Repompare Srp1 Babadag, Srp4 Babadag Și A Canalelor De Aducțiune Ca5, Cd1-8 Și Ca0-Sp2 Babadag Din Amenajarea De Irigații Babadag, Județul Tulcea”

Investiţia este prevăzută în “Planul de Management al Riscului la Inundaţii (P.M.R.I.) – A.B.A. Dobrogea Litoral” (tabel 4-5 / pag 80,81) --- “Zone nou identificate cu risc la inundaţii – curs de apă: părâu Tabana” fiind propuse următoarele măsuri:

1) Mărirea capacităţii de tranzitare prin redimensionarea podurilor  (CE_M33 ; RO_M08-1);

2) Realizarea de noi acumulări nepermanente de mici dimensiuni  (CE_M32 ; RO_M09-2);

3) Măsuri de stabilizare a albiei  (CE_M33 ; RO_M11-3);

4) Măsuri de reducere a scurgerii pe versanţi (CE_M33 ; RO_M11-5);

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie  „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea” au fost (re)aprobate prin HG 698 / 19.08.2020.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: - Resursele naturale folosite în procesul tehnologic vor fi achiziţionate din balastiere/cariere acreditate şi vor fi insoţite de certificate de calitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Solul rezultat în timpul procesului de construcţie va fi depozitat corespunzător şi va fi refolosit la refacerea terenului astfel să poată ajunge la starea iniţială.

Apa potabilă necesară personalului lucrător, va fi procurată în recipiente îmbuteliate prin grija constructorului. În procesul de construcţie va fi folosită o sursă de apă existentă.

Biodiversitatea zonei nu va fi afectată de lucrările prevăzute în proiect, în nici una din etapele de implementare ale proiectului nu se utilizează resurse de biodiversitate din ariile naturale protejate.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

categoriile de deşeuri ce vor rezulta în urma lucrărilor de şi estimativ cantităţile ce vor fi generate

| Tip deşeu | Cantitate |
| --- | --- |
| - betoane (asimilat –demolari protectie mal) (cod 17.01.01) | 2000 mc |
| - deşeuri excavaţii / decolmatare albie pr Tabana (cod 17.05.04) | 88750 mc |
| - fier şi oţel (cod 17.04.05) | 0,5 t |
| - materiale plastice (cod 17.02.03) | 1,0 t |
| - hârtie/carton (cod 20 01 01) | 1,1 t |
| - lemn (cod 17.02.01) | 0,5 t |
| - deşeuri municipale amestecate (menajere) (cod 20.03.01) | 27,7 t |
| - deşeuri de ambalaje vopsele, lacuri (cod 15.01.10 *) | 15 kg |

Gestionarea tuturor acestor tipuri de deşeuri se va face în conformitate atât cu prevederile legislaţiei în vigoare la momentul realizării investiţiei cât şi cu respectarea  condiţiilor/măsurilor ce au fost impuse prin actele de reglementare emise în vederea realizării acestei investiţii.

Ȋn continuare, sunt prezentate câteva dintre principiile de bază ce vor trebui urmate în perioada realizării lucrărilor de reabilitare/modernizare în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor:

* deşeuri rezultate din lucrari decolmatare albie /excavaţie obiecte investitie

# Aceste deşeuri vor fi colectate, transportate şi haldate în diferite amplasamente ce or fi stabilite de comun acord executant/beneficiar/autorităţi locale /autorităţi teritoriale pentru protecţia mediului – în afara ariilor naturale protejate existente în zonă.

# * deşeurile inerte (resturi de betoane)

# Aceste deşeuri vor fi colectate, transportate la un depozit ecologic existent în zonă.

* deşeurile metalice (fier-otel); materiale plastice; hârtie-carton

Aceste deşeuri vor fi colectate separat şi predate spre valorificare unui agent economic autorizat de autoritatea centrala pentru protecţia mediului în acest tip de activităţi.

* deşeurile menajere

Aceste deşeuri, provenite de la personalul executantului vor fi colectate în pubele proprii; vor fi transportate periodic, la cel mai apropiat depozit pentru acest tip de deşeu.

e)poluarea și alte efecte negative - emisiile ce vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului se vor încadra  în STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – risc minor.

Scopul obiectivului de investitii, este de reducere a efectelor și a pagubelor asupra populației orasului Babadag și a infrastructurii din zonă, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

În perioada de execuţie a lucrărilor, impactul asupra populaţiei şi al sănătăţii umane, este negativ, dar nesemnificativ şi se va manifesta pe o perioadă limitată de timp şi numai punctual la punctul de lucru.

În perioada de exploatare impactul este pozitiv şi permanent.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul se află intravilanul și extravilanul localității Babadag, pârâu Tabana și afluenții acestuia, jud Tulcea, cu folosința actuală: “curs pârâu Tabana și afluenți”, iar destinația permisă este “construcții și amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare (amenajare torenți și amenajare cursuri de apă) “.

b) bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordandu-se o atenție specială urmatoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – amplasamentul se află în vecinătatea ariilor naturale protejate ROSCI0201 Podișul Nord-Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

-zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – amplasamentul se află în vecinătatea ariilor naturale protejate ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației –  nu este cazul;

-peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere nr. 9615/17.07.2023, emis de Direcția Județeană Pentru Cultură Tulcea –este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact minor, se va limita la zona în care este amplasat proiectul.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrări nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă.

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție. După finalizarea lucrărilor se estimează un impact neutru.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – impactul determinat de lucrări nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- posibilitatea de reducere efectiva a impactului  - impactul execuției lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuție, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum și evitarea desfasurarii de lucrări generatoare de zgomote, vibratii, emisii de gaze de eșapament în perioadele sensibile pentru fauna zonală.

Se apreciază ca acest proiect va avea o influență benefică plurivalentă atât pentru locuitori cât și pentru ecologia și protecția mediului din zonă.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate

- amplasamentul proiectului propus nu se suprapune cu ariile naturale protejate;

- amplasamentul proiectului propus se află în vecinătatea ariilor naturale protejate  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie, de-a lungul pârâului Tabana și a afluenților săi, distanțele minime ale lucrărilor în raport cu limitele ariilor naturale protejate în vecinătatea cărora sunt amplasate fiind următoarele:

- lucrările propuse nu au legătură directă cu managementul conservării speciilor și habitatelor din cadrul acestor arii naturale protejate;

- pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate naturale, specii de interes comunitar sau habitate ale speciilor caracteristice ariilor naturale protejate din vecinătate;

- componentele proiectului nu se suprapun cu habitatele de interes comunitar din ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSCI0065 Delta Dunării și nici cu zonele de cuibărit ale speciilor de păsări pentru care au fost desemnate ariile de protecție specială avifaunistică ROSPA0091Pădurea Babadag și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie; nu vor modifica/fragmenta habitatele favorabile de hrănire, odihnă sau cuibărit

- proiectul singur sau împreună cu alte proiecte existente/aprobate/propuse a fi realizate în zonă nu este de natură să aibă efecte negative semnificative asupra siturilor ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie, nu va influenţa negativ factorii care determină menţinerea stării de conservare favorabilă a siturilor de interes comunitar și nu va produce modificări permanente ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţiile ariilor naturale protejate de interes comunitar

- proiectul propus nu va conduce în mod direct sau indirect la o pierderea totală sau parțială a ecosistemului sau a tipului de utilizare al terenului și nu va duce astfel la o pierdere a serviciilor ecosistemice

- activităţile propuse în cadrul proiectului nu presupun modificări în structura şi funcţiile habitatelor de interes comunitar care să genereze pierderi din suprafaţa acestuia, întrucât acestea nu sunt prezente în zona lucrărilor propuse

- proiectul propus nu va afecta  în mod negativ ariile protejate; ecosistemele din  afara ariilor protejate; culoarele de migraţie identificate ca fiind importante pentru procesele ecologice

- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţie  ale speciilor caracteristice ariilor protejate din vecinătate

- proiectul propus nu va avea impact negativ direct sau indirect asupra speciilor de interes comunitar listate în Anexa II şi/sau Anexa IV sau V, în special speciile prioritare din Anexa II a Directivei Habitate sau asupra speciilor listate în  Directiva Păsări

- proiectul propus nu va afecta bogăţia de specii sau compoziţia habitatelor din zona studiată și deasemenea nu va afecta utilizarea durabilă a populaţiilor speciilor caracteristice ariilor protejate din vecinătatea proiectului

- proiectul nu este susceptibil de a avea un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare stabilite pentru siturile NATURA 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie

- asigurarea stării favorabile de conservare pentru habitatele și speciile de interes conservativ prin menținerea sau îmbunătățirea integrității habitatelor

- menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor prevăzute la art.4 din Directiva 2009/147/CE și a speciilor enumerate în Anexa III la Directiva 92/43/CE

- obiectivele specifice de conservare ale ariilor naturale protejate au fost analizate în cadrul procedurii de reglementare, iar prin măsurile stabilite proiectul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra acestora

- impactul asupra biodiversității este negativ nesemnificativ, se va manifesta punctual, pe o perioadă limitată de timp, doar în perioada de execuție a lucrărilor, ca urmare nu este necesară efectuarea evaluării adecvate în conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Pentru reducerea impactului negativ asupra habitatelor și speciilor de floră și faună de interes comunitar aflate în imediata vecinătate a zonelor de implementare a proiectului, atât în perioada de execuție cât și de exploatare, se vor respecta următoarele condiții:

- antreprenorul va delimita zonele de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale;

- lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentul precizat în proiect, fără să afecteze siturile Natura 2000;

- este interzisă deversarea oricăror deșeuri lichide sau solide în apele pârâului Tabana, a afluenților săi, precum și în lacul Babadag;

- pentru împădurirea ravenelor în vederea combaterii eroziunii solului se vor folosi specii de origine autohtonă, similari ecosistemelor ariilor naturale protejate din vecinătate.  Este interzisă folosirea de specii alohtone sau invazive;

- pe perioada execuției lucrărilor, pentru reducerea disconfortului creat, se vor monta panouri fonoabsorbante în zonele din imediata vecinătate a ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- la amenajarea organizării de șantier se vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea solului, subsolului și a biodiversității din imediata vecinătate iar amplasarea acestuia se va face în afara ariilor naturale protejate;

- se vor lua toate măsurile ce se impun ca durata de execuție a lucrărilor să fie cât mai scurtă;

- şantierul, drumurile de acces si cele tehnologice, şi toate suprafeţele al căror strat vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat și redate folosinţei lor inițiale;

- stratul de sol vegetal ce va fi decopertat se va depozita separat și va fi folosit la refacerea suprafețelor afectate de lucrări;

- drumurile de șantier vor fi permanent întreținute prin nivelare si stropire cu apă pentru a se reduce emisiile de pulberi;

- se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcţie. Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţie, de recipienţi goliți si depozitare temporara de deșeuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilenă ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deșeuri din construcții si demolări;

- se vor utiliza echipamente și utilaje performante, cu inspecția tehnică la zi, în vederea unui impact negativ asupra mediului cât mai redus, ca urmare a noxelor emise, a zgomotului  produs sau a poluării accidentale cu produse petroliere;

- deșeurile rezultate în urma realizării lucrărilor se vor colecta selectiv și se vor preda agenților economici autorizați pentru valorificarea/eliminarea lor conform legislației în vigoare; deșeurile din construcții (beton, moloz) se vor depozita numai pe platformele special amenajate de primărie în acest scop; deșeurile menajere nu se vor lăsa la liberul acces al păsărilor sau animalelor sălbatice;

- pentru a se preveni riscul producerii unor victime accidentale dintre speciile de faună de interes comunitar  cu mobilitate medie sau ridicată și care au zone favorabile în afara limitei ariilor naturale protejate),  se vor lua următoarele măsuri:

- se va limita viteza vehiculelor pe drumurile din vecinătatea lucrărilor propuse sub 30 km/h

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil drumurile care se suprapun cu habitatele favorabile speciilor

- se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a impacturilor

- toate lucrările se vor realiza în prezenţa unui ecolog pentru a identifica zone favorabile speciilor de interes comunitar şi de a acţiona în scopul evitării afectării acestora

- solul excavat și descoperit să fie depozitat în imediata apropiere a şanţurilor de pozare a conductelor şi reutilizat la efectuarea umpluturilor

- pentru a minimiza riscul de mortalitate al indivizilor, în zonele cu habitate favorabile speciilor, săpăturile se vor realiza manual

- toate activitățile de săpare și umplere să fie realizate într-un interval scurt de timp astfel încât să fie redus riscul de colonizare a speciei prin crearea de habitate favorabile (inclusiv reducerea riscului de colonizare cu specii floristice ruderale și/sau cu potențial de invazivitate)

- toate lucrările nu se vor realiza în sezonul de primăvară, în special în perioade ploioase pentru a preveni acumularea de apă în şanţuri și implicit crearea de habitate favorabile de reproducere a speciei (depunerea pontelor de amfibieni în zona de lucru şi distrugerea ulterioară a acestora)

- verificarea tuturor zonelor de lucru la începutul fiecărei zile și eliberarea indivizilor identificați în zona de lucru

- interzicerea utilizării vehiculelor (cele care sunt implicate în realizarea activităților propuse) pe timpul nopții în zona culoarelor de lucru (unele specii au activitate nocturnă, în special în condiţii de umiditate ridicată, iar vizibilitatea scăzută nu permite evitarea acestora).

- pentru a se preveni riscul producerii unor victime accidentale, în cadrul lucrărilor din vecinătatea ariilor naturale protejate, ca urmare a coliziunii cu autocamioanele de transport material de construcții a unor exemplare din speciile de păsări de interes comunitar  ,  se vor lua următoarele măsuri:

- se va limita viteza vehiculelor pe drumurile din vecinătatea lucrărilor propuse sub 30 km/h

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil drumurile care se suprapun cu habitatele favorabile speciilor

- pentru a minimiza riscul de mortalitate a indivizilor, în zonele cu habitate favorabile speciilor, săpăturile se vor realiza manual

- toate activitățile de săpare și umplere să fie realizate într-un interval scurt de timp astfel încât să fie redus riscul de colonizare a speciei prin crearea de habitate favorabile (inclusive reducerea riscului de colonizare cu specii floristice ruderale și/sau cu potențial de invazivitate)

- toate lucrările se vor realiza în prezenţa unui ecolog pentru a identifica zone favorabile speciilor de interes comunitar  şi de a acţiona în scopul evitării afectării acestora

- se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a impacturilor

- realizarea lucrărilor de execuţie în zonele cele mai apropiate siturilor Natura 2000 în afara perioadelor de cuibărire ale păsărilor de interes comunitar (aprilie-iulie)

- în vederea protejării tuturor speciilor de floră și faună din ariile naturale protejate, se vor respecta prevederile OUG 57/2007, fiind interzise:

a) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare a speciilor de faună și avifaună;

b) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

e) orice formă de recoltare/capturare/ucidere/distrugere/vătămare a exemplarelor de flora și faună sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- se vor respecta condițiile impuse în avizele emise de administratorii ariilor naturale protejate, respectiv Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Agenția Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Titularul a obținut:

Avizul nr. 59/21.07.2015 emis de Agenția Rezervației Biosferei Delta Dunării, reconfirmat prin adresa nr. 9957/25.07.2023, cu respectarea următoarelor condiții:

- Respectarea legislației de protecția mediului în vigoare, a Legii nr. 82/1993 privind constituirea R.B.D.D., a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

- Respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobata prin Legea 49/2011, prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare

- Respectarea celorlalte prevederi specifice în vigoare, precum și a celor apărute ulterior emiterii avizului

- Respectarea condițiilor prevăzute în documentație și certificatul de urbanism

- Respectarea parametrilor referitori la amenajarea spațiului și ai regimului tehnico-juridic avizat

- Obligativitatea antreprenorului de a realiza organizarea de șantier corespunzătoare din punct de vedere al facilităților și al protecției factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafețe de teren cât mai mici

- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului și a apelor de suprafață

- Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației privind protecția mediului în vigoare

- Păstrarea curățeniei în incintă și împrejurimile zonei

- Se vor solicita și se vor obține avizele/acordurile/autorizațiile, etc. tuturor titularilor de bunuri afectați

- Activitatea se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin actele emise de celelalte instituții de avizare

- Instituirea sistemului propriu de automonitorizare a activității din punct de vedere al protecției mediului

- Ecologizarea zonelor afectate de orice materiale și reziduuri

- Respectarea Hotărârii nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

- Orice rezervor de stocare a combustibililor și carburanților din cadrul organizării de șantier, va fi amplasat pe platformă betonată, prevăzută cu rigole de scurgere și sistem de reținere a reziduurilor petroliere

- Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanțe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată

- Sesizarea în cel mai scurt timp a A.R.B.D.D. Tulcea și Serviciul Controlul R.B.D.D. Tulcea, cu orice situație de poluare accidentală identificată

- Se interzice introducerea pe teritoriul rezervației a oricăror specii de floră și faună fără autorizație în acest sens și orice evacuare de reziduuri solide și lichide în apele de suprafață

- Lucrările de construcție aferente proiectului susmenționat se vor desfășura integral pe amplasamentul propus și nu vor afecta integritatea Sitului Naura 2000

- Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migrație

- Proiectul nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de  interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziția unui habitat de interes comunitar

- Titularul are obligația de a notifică autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării

- Avizul se păstrează la punctul de lucru pentru care a fost eliberat și se prezintă pentru control organelor abilitate

Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil cu condiții sunt următoarele:

- proiectul este situat la limita Rezervației Biosferei Delta Dunării în vecinătatea ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie, iar la verificarea efectuată pe amplasament nu au fost identificate specii de floră, faună și habitate protejate, care ar putea fi afectate de implementarea proiectului.

Acest aviz este valabil numai împreună cu documentația care a stat la baza emiterii sale.

Avizul nr. 355/12.11.2020, revizuit la data de 18.11.2020, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate cu respectarea următoarelor condiții:

- Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburanți si/sau lubrifianți

- Efectuarea reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto pe toată perioada de implementare a proiectului

- Se va ține evidența tuturor categoriilor de deșeuri generate, a modului de eliminare al acestora, impunându-se o instruire a angajaților ce deservesc perimetrul de lucru, în vederea gestionării în mod corespunzător al acestora

- Apărările de mal se vor realiza din materiale ușoare, soluții tehnice inovatoare care să nu afecteze speciile pentru care a fost declarate ariile naturale protejate ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSC10201 Podișul Nord Dobrogean

- În zona drumurilor DN 22(E87) și DJ 223A din perimetrul ariilor naturale protejate ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean se vor executa doar lucrările menționate în memorial de prezentare.

- Lucrările realizate prin biotehnologii necesită monitorizare (directă și indirectă) și mentenanță, a căror intensitate și frecvență depind de condițiile locale (severitatea climatului, condițiile de valuri și de curenți, posibilele distrugeri cauzate de către animale)

- Să se realizeze pasaje pentru fauna acvatică migratoare la lucrările de barare a cursului de apă, mai înalte de 40 cm

- Monitorizarea și controlul lucrărilor de regularizare se vor realiza de către specialiști independenți

- Deșeurile, rezultate din eliminarea diferitelor obstacole și depuneri de gunoaie din albie, vor fi transportate la același „depozit ecologic de deșeuri” la care, la momentul execuției lucrărilor vor fi transportate și depozitate pe amplasamente autorizate

- Pe parcursul exploatării, este interzisă staționarea utilajelor în albia râului

- Titularul proiectului va instrui personalul asupra faptului că sunt interzise: -recoltarea florilor și fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a exemplarelor din specii ierboase sau lemnoase în habitatele lor naturale; -orice formă de capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor faunistice aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbaticedepozitarea deșeurilor de orice natură în perimetrul ariei protejate și limitrof acesteia

- Beneficiarul are obligația de a monitoriza în permanență impactul activității desfășurate asupra cadrului natural și în special asupra speciilor menționate în formularele standard ale ariilor naturale protejate ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean anunțând ANANP cu privire la orice incident care poate să genereze un impact negativ asupra acestei arii naturale protejate

- Echipa de lucrători va fi instruită cu privire la faptul că lucrările se realizează în ariile naturale protejate precădere asupra măsurilor și responsabilităților ce le revin privind protecția acesteia

Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil revizuit cu condiții sunt următoarele:

- proiectul este destinat siguranței locuitorilor din arealul supus riscului la inundații așa cum s-a argumentat prin documentația depusă la A.N.A.N.P.

- lucrările care se vor realiza nu vor duce la fragmentarea habitatelor și la dispariția speciilor protejate.

III.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă - Titularul a obținut proiect de AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR nr. .. emis de S.G.A. Tulcea, cu următoarele condiții:

- Titularii de proiect au obligația să respecte Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională "Apele Romane", Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

- Prezentul aviz nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri legale necesare realizării investiției

- A.B.A. Dobrogea-Litoral este obligată să solicite și să obțină acordul de funcționare în condiții de siguranță pentru barajul acumulării nepermanente Valea Batacali, înainte de începerea lucrărilor, în conformitate cu legislația specifică. Acordul de funcționare în condiții de siguranță va fi transmis emitentului prezentului aviz

- Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind dimensionarea secțiunii de curgere a cursurilor de apă în dreptul podurilor noi construite

- Se va acorda o atenție deosebită fundării lucrărilor și respectarea cotelor din documentația tehnică

- Lucrările provizorii ce se vor executa pentru apărarea împotriva inundațiilor a lucrărilor de bază, să fie dimensionate și executate în mod corespunzător

- Titularii de proiect și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, titularilor revenindu-le obligația să anunte orice modificare față de prevederile prezentului aviz cu o săptămână înainte de producerea acesteia

- Utilajele folosite la realizarea lucrărilor de terasamente, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase în afara zonelor inundabile

- Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat și depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă și scurgerea liberă a apelor de suprafață

- Alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concură la realizarea investiției se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de interventie necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale

- Lucrările proiectate nu se vor executa în perioadele cu ape mari și se vor corela funcțional, sub aspect hidrotehnic, cu lucrările existente sau programate în zonă.

- Pe toată durata de realizare a proiectului se vor solicita Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral date cu privire la prognoza debitelor și nivelurilor apelor în zona în care se execută lucrările propuse

- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu și a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice

- În cazul producerii unei poluări accidentale, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine constructorului

- Titularii de proiect prin intermediul constructorului să fie pregătiți permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivelor aflate în execuție

- Titularii de proiect prin intermediul constructorului vor lua toate măsurile ce se impun pentru conservarea lucrărilor pe perioada de iarnă

- Pe toată durata de execuție a lucrărilor este interzisă orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață sau subterane, precum și orice deversare de deșeuri lichide sau alte substanțe periculoase în cursurile de apă, care ar putea afecta calitatea apelor

- La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale, terenul ocupat cu drumurile de acces și cu platformele de lucru

- La finalizarea lucrărilor, se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deșeuri

- Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor precum și staționarea utilajelor în albia cursurilor de apă, în zona adiacentă lucrărilor, sau pe accesele la acestea

- Pe timpul execuției lucrărilor cât și după terminarea acestora, albia cursurilor de apă va fi degajată de terasamente, resturi de materiale și alte obstacole în vederea asigurării scurgerii libere a apei de suprafață

- După realizarea proiectului, constructorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii sau resturi de materiale rezultate din lucrările de execuție

- Pe parcursul execuției lucrărilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul și intervenția echipelor A.B.A. Dobrogea-Litoral pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă

- Pe perioada execuției lucrărilor se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albia cursurilor de apă, fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor emise de autoritatea teritorială de gospodărire a apelor

- Titularii de proiect împreună cu proiectantul vor identifica traversările (subtraversări și supratraversări) existente pe tronsonul cursului de apă pe care se execută lucrările prevăzute în prezentul aviz. În cazul în care în zona lucrărilor proiectate există amplasate conducte de gaz, conducte de apă, linii telefonice și electrice constructorul va obține avizul deținătorilor și va lua toate măsurile necesare de protecție a acestora

- Terenurile ocupate temporar vor fi redate folosinței inițiale prin lucrări specifice (nivelări, înierbare)

- Constructorul, cu sprijinul A.B.A. Dobrogea-Litoral și al proiectantului, are obligația să refacă sistemul de borne C.S.A., afectate în timpul execuției

- Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse, precum nici la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor

- Constructorul va anunța, în scris, A.B.A. Dobrogea-Litoral și C.N.A.I.R, cu 10 zile înainte, data începerii execuției lucrărilor și va convoca beneficiarul la recepția acestora

- În cazul în care pe tronsonul propus a se amenaja apar modificări ale morfologiei albiei ce impun schimbarea soluțiilor avizate, titularii de proiect vor solicita Aviz modificator al avizului de gospodărire a apelor, existent, conform prevederilor Ordinului nr. 15/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor

- Titularii de proiect vor respecta programul de monitorizare în "Analiza de evaluare a impactului investiției asupra corpurilor de apă", elaborată de S.C. AQUAPROIECT S.A.

Monitorizarea se va efectua o dată înainte de începerea lucrărilor și de două ori după finalizarea acestora (prima campanie la 3 luni de la finalizarea lucrărilor, a doua campanie într-o perioadă relevantă pentru elementul/elementele de calitate sus menționate). Rezultatele monitorizării vor fi transmise emitentului prezentului aviz.

După finalizarea lucrărilor titularii de proiect au obligația de a solicita Autorizația de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare.

Avizul de gospodărire a apelor modificator păstrează valabilitatea avizului de gospodărire a apelor inițial, conform Anexa nr. 1, Cap. IIII, art. 25, alin. (2) din Ordinul nr. 828/2019 al ministrului apelor și pădurilor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice evacuarea deșeurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatului de urbanism 78/19.12.2022, emis de UAT oraș Babadag.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu							       Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                            Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU		                                      ing. Elena MICU

Întocmit: ing.Camelia Tuzlaru/...........08.2023

Nr.A.A.A.: ............/..........08.2023