Ministerul Mediului

formularul de solicitare

PENTRU  REINNOIREA AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

S.C. ALUM  S.A.    TULCEA

Cuprins

1. DESCRIERE

1.1. Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului 					     8

1.2. Alternative principale studiate de către Solicitant 					                   9

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management 						                               18

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME

3.1. Selectarea materiilor prime 								   24

3.2. Cerinţele BAT 									   25

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime) 	                 26

3.4. Utilizarea apei 									   27

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

4.1. Inventarul proceselor                                                                                                                        30

4.2. Descrierea proceselor                                                                                                                        31

4.3. Inventarul iesirilor (produselor )                                                                                                       31

4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor )                                                                                                        32

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalatiei                                                                             32

4.6. Sistemul de exploatare                                                                                                                      32

4.7. Studii pe termen lung considerate a fi necesare                                                                                33

4.8. Cerinte caracteristice BAT                                                                                                                33

5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII

5.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer                                                                           34

5.2. Minimizarea emisiilor fugitive in aer                                                                                              37

5.3. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare                                 40

5.4. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata canalizare si apa subterana                                                46

5.5. Emisii in ape subterane                                                                                                                    49

5.6. Miros                                                                                                                                                49

5.7. Tehnologii aternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT            54

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR

6.1. Surse de deseuri                                                                                                                              55		6.2. Evidenta deseurilor                                                                                                                         59

6.3. Zone de depozitare                                                                                                                          59

6.4. Cerinte speciale de depozitare                                                                                                         60

6.5. Recipienti de depozitare                                                                                                                  61

6.6. Recuperarea sau eliminarea deseurilor                                                                                            62

6.7. Deseuri de ambalaje                                                                                                                         63

7. ENERGIE

7.1. Cerinte energetice de baza                                                                                                                64

7.2. Masuri tehnice                                                                                                                                   65

7.3. Eficienta energetica									   66

7.4. Alternative de furnizare a energiei							   68

8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR

8.1. Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante

periculoase – SEVESO								 70

8.2. Plan de management al accidentelor						                70

8.3. Tehnici 										 72                                                                                                                                             									               			        	9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

9.1. Receptori										  74

9.2. Surse de zgomot									  74

9.3. Studii privind masurarea zgomotului in mediu						  75

9.4. Intretinere 										  76

9.5. Limite										  76

9.6. Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat                          76

10. MONITORIZARE

10.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer						   78

10.2. Monitorizarea emisiilor in apa								   79

10.3. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana					   83

10.4. Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare 				   83

10.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor							   84

10.6. Monitorizarea mediului								   84

10.7. Monitorizarea variabilelor de proces							   86

10.8. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala					   86

11. DEZAFECTARE

11.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare				   87

11.2. Planul de inchidere a instalatiilor							   87

11.3. Structuri subterane									   89

11.4. Structuri supraterane									   89

11.5. Lagune ( iazuri de decantare, iazuri biologice )						   89

11.6. Depozite de deseuri									   90

11.7. Zone din care se preleveaza probe							   90

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA

12.1. Sinergii										   90

12.2. Selectarea amplasamentului								   91

13. LIMITELE DE EMISIE

13.1. Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT							   91

13.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie						   92

13.3. Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata			   93

( dupa preepurarea proprie )

14. IMPACT

14.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului						   94

14.2. localizarea receptorilor , a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare 			   94

14.3. Identificarea efectelor evacuarii din instalatie asupra mediului				   95

14.4. managementul deseurilor								   97

14.5. Habitate speciale									   97

ANEXE:

Anexa 1 – Organigrama de management a societatii

Anexa 2 – Plan cu retele de canalizare

Anexa 3  - Scheme flux la fabricarea aluminei si CET

Anexa 4  - Plan amplasare in zona a receptorilor sensibili

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate /operatorului instalaţiei care solicită autorizarea activităţii

Numele instalaţiei

INSTALATIE CHIMICA PENTRU PRODUCEREA OXIDULUI DE ALUMINIU

Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului

S.C. ALUM S.A

Str. Isaccei nr. 82, Tulcea, Jud. Tulcea

Inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J 36/ 29/ 1991

Activitatea sau activităţile conform Anexei I din OUG 152/ 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

4.2.e. Instalaţii pentru producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate, materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice

Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament

Producere energie electrica si agent termic în centrala termică

5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte

Cod CAEN: 2442

Cod NOSE-P: 104.12

Cod SNAP: 0303

Numele şi prenumele proprietarului: S.C. ALUM S.A Tulcea

Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii / operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării procedurii de autorizare: Dr. Ing. GHEORGHE DOBRA - DIRECTOR GENERAL

_______________________________________________________________________________________________

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului:  ing. Rusu Emilia

Nr. de telefon: 0240/535 022, 0240/535 740;  Adresa de e-mail: alum@alum.ro

În numele firmei mai sus menţionate, solicităm  emiterea autorizaţiei integrate de mediu conform prevederilor Legii nr 278/2013 privind emisiile industriale

Titularul de activitate / operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea analizării şi demarării procedurii de autorizare.

Nume                         DOBRA  GHEORGHE

Funcţia                       DIRECTOR GENERAL

Semnătura şi ştampila

Data                             04.10.2017

INFORMAŢIA SOLICITATĂ DE OUG 152/2005

PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII

| O descriere a: | Unde se regăseşte în formularul de solicitare | Verificare efectuată |
| --- | --- | --- |
| - instalaţiei şi activităţilor sale | Formularul de solicitare, Secţiunea 4 |  |
| - materiilor prime şi auxiliare, altor substanţe şi a energiei utilizate în sau generate de instalaţie | Formularul de solicitare, Secţiunea 3 |  |
| - surselor de emisii din instalaţie | Formularul de solicitare, Secţiunea 5 |  |
| - condiţiilor amplasamentului pe care se află instalaţia | Raportul de amplasament şi Secţiunea 11 |  |
| - naturii şi a cantităţilor estimate de emisii din instalaţie în fiecare factor de mediu precum şi identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Secţiunile 0, 12 şi 13 |  |
| - tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibilă prevenirea, reducerea emisiilor de la instalaţie | Formularul de solicitare, Secţiunile 3.2, 3.4.3, 4.9.1 şi 12 |  |
| - acolo unde este cazul, măsuri pentru prevenirea şi recuperarea deşeurilor generate de instalaţie | Formularul de solicitare, Secţiunea 5 |  |
| - măsurilor suplimentare planificate în vederea conformării cu principiile generale care decurg din obligaţiile de bază ale operatorului / titularului activităţii aşa cum sunt ele stipulate în Capitolul III al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării: | Formularul de solicitare, Secţiunea 14 |  |
| sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare, Secţiunile 3.2, 0 şi 12 |  |
| nu este cauzată nici o poluare semnificativă; | Formularul de solicitare, Secţiunea 13 |  |
| este evitată generarea de deşeuri în conformitate cu legislaţia specifică naţională în vigoare privind deşeurile (11); acolo unde sunt generate deşeuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare, Secţiunea 5 |  |
| energia este utilizată eficient; | Formularul de solicitare, Secţiunea 7 |  |
| sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor lor; | Formularul de solicitare, Secţiunea 8 |  |
| sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă a activităţilor pentru a evita orice risc de poluare şi de a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare; | Formularul de solicitare, Secţiunea 10 |  |
| - măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu | Formularul de solicitare, Secţiunea 9 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare, Secţiunea 4.15 şi 11.2 |  |
| Solicitarea autorizării trebuie de asemenea să includă un rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus | Formularul de solicitare, Secţiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componenţei Documentaţiei de Solicitare

În plus faţă de acest document, verificaţi dacă aţi inclus elementele din tabelul următor

|  | Element | - - Secţiune relevantă | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea integrată de mediu |  |  |  |
| 2 | Dovada că taxa pentru etapa de evaluare a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate a fost achitată |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu |  | Da |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  | Sectiunea 1 |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse în acest document, includeţi punctele de emisie în toţi factorii de mediu | Secţiunea 4.5 (dacă este cazul) | Anexa 3 |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Secţiunea 11 | Anexat la documentatie |  |
| 7 | Analize cost-beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Secţiunea 2.3 (dacă este cazul) | - |  |
| 8 | O evaluare BAT completă pentru întreaga instalaţie | Secţiunea 4.15 | Sectiunea 4.8 |  |
| 9 | Organigrama instalaţiei | Secţiunea 2.1 | Anexa 1 |  |
| 10 | Planul de situaţie Indicaţi limitele amplasamentului | Formularul de solicitare | Anexa 5 |  |
| 11 | Suprafeţe construite / betonate şi suprafeţe libere / verzi permeabile şi impermeabile | Formularul de solicitare | Raport de amplasament |  |
| 12 | Locaţia instalaţiei | Secţiunea 1.1 | Sectiunea 1.1 |  |
| 13 | Locaţiile (părţile din instalaţie) cu emisii de mirosuri | Secţiunea 5.6 (Miros) | Sectiunea 5.6 |  |
| 14 | Receptori sensibili - ape subterane, structuri geologie, dacă sunt descărcate direct sau indirect substanţele periculoase din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea şi completarea legii apelor 107/1996 în apele subterane | Secţiunea 5.5 | Sectiunea 5.5 |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Secţiunea 9.1 | Sectiunea 9.1 |  |
| 16 | Puncte de emisii continue şi fugitive |  | Sectiunea 5.2 |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare / automonitorizare | Secţiunea 14.2 | Sectiunea 14.2 |  |
| 18 | Alţi receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate şi zone de interes ştiinţific | Secţiunea 14.5 | Sectiunea 14.5 |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinaţi şi faceţi trimitere la alte documente după caz) arătând poziţia oricăror rezervoare, conducte şi canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | Raportul de amplasament |  |
| 20 | Copii ale oricăror lucrări de modelare realizate | Secţiunea 4 | Raport de impact de mediu |  |
| 21 | Harta prezentând reţeaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Secţiunea 13.5 | Sectiunea 14.5 |  |
| 22 | O copie a oricărei informaţii anterioare referitoare la habitate furnizată pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Secţiunea 13.5 | Sectiunea 14.5 |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul şi/sau instalaţia sau în legătură cu acestea |  | - |  |
| 24 | Acte de reglementare ale altor autorităţi publice obţinute până la data depunerii solicitării şi informaţii asupra stadiului de obţinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  | Documentatie autorizatie de gospodarire a apelor |  |
| 25 | Orice alte elemente în care furnizaţi copii ale propriilor informaţii | (va rugăm listaţi) | - |  |
| 26 | Copie a anunţului public |  |  |  |

# Rezumat Netehnic

Această secţiune trebuie să fie cât mai succintă, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permiţând în acelaşi timp o prezentare suficientă a activităţilor. Este oportunitatea dumneavoastră de a spune autorităţii responsabile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu cât de bine vă desfăşuraţi activitatea şi îmbunătăţirile pe care intenţionaţi să le faceţi. Este preferabil să completaţi această secţiune după ce aţi elaborat întreaga documentaţie de solicitare, deoarece veţi şti ce să rezumaţi. Rezumatul va include:

- DESCRIERE

O descriere succintă a activităţilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalaţiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct

Conform încadrării activităţilor IPPC din OUG nr. 152 / 2005, SC Alum Tulcea SA este inventariată cu activitate principală “INSTALATIE CHIMICA PENTRU PRODUCEREA OXIDULUI DE ALUMINIU” şi activitate asociată “ INSTALATIE DE ARDERE CU CAPACITATEA DE COMBUSTIE > 50 Mw – CET “. SC Alum este societate comercială pe acţiuni cu capital integral privat în cadrul ALRO GROUP, care desfăşoară activităţi de producţie industrială în cadrul ramurii metalurgiei metalelor neferoase – subramura metalurgiei neferoase uşoare. SC Alum SA Tulcea produce alumină calcinată, capacitatea instalaţiei este de 600.000 t/an. Materia prima pentru industria aluminei este reprezentata de sortimente de bauxită din import, precum: Trombetas (Brazilia), Parnasse (Grecia), Boke (Guineea), Gove (Australia), Ashapura (India), Sierra Leone (Sierra Leone) Din procesul de producţie rezultă şi hidrat de aluminiu, care este materia primă pentru producţia de sulfat de aluminiu, acesta fiind folosit în staţiile de tratare a apei potabile. In anul 2016, producţia de alumină calcinată a SC Alum Tulcea SA a fost de 467.031 tone, al cărei beneficiar principal a fost SC ALRO SA Slatina, unicul producător de aluminiu din ţară. O mica parte din producţie a fost livrată la export. Instalaţia de producere a aluminei de la SC Alum SA Tulcea foloseşte procedeul Bayer, care consta – in principal – din dizolvarea conţinutului de oxid de aluminiu din bauxită prin procedeul alcalin – umed cu leşie de soda fierbinte, eliminarea sterilului rezultat din procesarea bauxitei (şlam rosu), separarea si descompunerea soluţiei de aluminat purificate cu precipitarea hidroxidului de aluminiu, faze urmate de separarea, spălarea şi calcinarea hidratului, pentru obţinerea produsului finit – alumina. Diagrama de proces a instalaţiei chimice de obţinere a aluminei este prezentată in anexă. Materia prima – bauxita – se descarcă din nave în Portul industrial, de unde cu autocamioane pe drumul industrial, este transportată şi depozitată în depozitul de bauxită, amplasat în incinta SC Alum SA Aici, printr-un sistem de benzi transportoare este trimisa in morile cu bile din cadrul sectiei Macinare, unde are loc macinarea umeda, cu lesie de soda si adaos de lapte de var. Pulpa rezultata este introdusa in autoclave, pentru lesiere la temperaturi si presiuni mari, fiind utilizat ca agent termic aburul de inalta presiune, cu temperaturi ridicate. Dupa lesiere, pulpa este diluata cu apele de spalare ale slamului rosu, apoi trecuta la ingrosare si spalare in mai multe trepte. Aici are loc separarea slamului rosu (eliminat prin pompare hidraulica la halda de slam) de solutia de aluminat de sodiu (care dupa filtrarea de control, este dirijat in sectia descompunere). In descompunere, pulpa este supusa agitarii si unei perioade de retentie pentru precipitarea hidroxidului de aluminiu. Dupa clasare si filtrare, solutia descompusa este filtrata pe filtre tambur, rezultand hidratul productie. Prin intermediul benzilor transportoare, hidratul productie este dirijat spre sectia Calcinare si transformat in produsul finit – alumina.

## Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

Suprafata totala a amplasamentului SC ALUM Tulcea este de cca. 135,5 ha in intravilanul municipiului Tulcea, in care sunt incluse urmatoarele obiective: - platforma de productie a SC Alum SA, in suprafata de cca. 39,32 ha, este situata in zona de vest – nord – vest a municipiului, pe strada Isaccei nr. 82. Aceasta functioneaza incepand cu anul 1973 si a trecut prin cateva etape de modernizare si retehnologizare, in vederea cresterii capacitatii de productie si a satisfacerii cerintelor crescande de alumina pe piata interna si la export. Principalele sectii/procese tehnologice care formeaza fluxul de productie sunt urmatoarele: depozitul de bauxita instalatia macinare bauxita depozitul de var si statia de preparare a laptelui de var lesiere diluare desiliciere ingrosare-spalare slam filtrare rosie descompunere solutie de aluminat clasare hidrat si filtrare alba evaporare – filtrare si caustificare calcinare hidrat depozitare alumina in silozuri Platforma de productie dispune de utilitatile necesare desfasurarii in conditii optime a proceselor tehnologice: instalatie de captare apa si retele de alimentare cu apa tehnologica a sectiilor; retele de alimentare cu apa potabila si pentru incendii (din reteaua de alimentare cu apa a municipiului); CET proprie, pentru asigurarea energiei termice si partial, a celei electrice; sisteme de distributie a energiei electrice si a aerului comprimat; cai ferate uzinale pentru expeditia produsului finit catre beneficiari; retele de canalizare ape uzate tehnologice si instalatii pentru neutralizarea acestora; retele de canalizare ape uzate menajere si statie de pompare in reteaua de canalizare municipala; retele de canalizare ape pluviale si instalatii pentru neutralizare si monitorizare debite evacuate ; retele de recirculare ape limpezite de la halda si instalatii de neutralizare a acestora; Captarea de apa bruta - sursa Dunarea, pentru asigurarea apei tehnologice pe platforma si catre terti (SC APIC TOLL SRL Tulcea), amplasata pe malul drept al Dunarii, cu o suprafata de cca. 6,7 ha; Gospodaria Zonala de Apa, amplasata in zona SC STX Tulcea SA, cu o suprafata de cca. 2,74 ha; Halda de Slam, amplasata la cca. 3,5 km sud-vest de municipiul Tulcea, in apropierea localitatii Mineri, cu o suprafata de cca. 73,5 ha; Magistrale de transport (drum uzinal in administrare proprie, pentru transportul materiilor prime - bauxita - din Portul Industrial pe platforma, linii CF, estacada de conducte pentru evacuare slam la halda si recirculare ape limpezite de la halda); In perioada de la punerea in functiune in anul 1973, evacuarile de poluanti in factorii de mediu aer si apa au indus un nivel de poluare a mediului, prin depasirea limitelor de concentratie ale poluantilor specifici, prevazute in normative si legislatie. Poluantii reprezentativi evacuati datorita activitatilor desfasurate de SC Alum Tulcea SA, in apa de suprafata, sunt suspensii. Acumularea acestora la evacuarea in garla Casla, constituie poluare istorica la care au contribuit si celelalte societati care au facut parte din fostul Combinat Metalurgic Tulcea (in speta SC TREMAG Tulcea SA si SC FERAL Tulcea SRL). Poluantii reprezentativi evacuati in atmosfera, in timpul functionarii, in principal pulberile, nu au depasit concentratiile maxime admise de legislatie in cursul anilor 2013-2016. Datorita cosurilor de dispersie de la CET si Calcinare (cu inaltimi de 80 respectiv 68 m), functionarii drept combustibil cu gaze naturale care au inlocuit pacura, a implementarii statiei de epurare cu saci filtranti la instalatia Calcinare si introducerea transportului pneumatic a aluminei la silozuri, concentratiile de pulberi in imisii s-au situat sub limitele admise de legislatia in vigoare (Ordinul MAPM nr. 592/2002), iar impactul generat asupra zonelor protejate din zona de influenta a societatii a fost redus.

## Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de locaţie, justificare economică, orientare spre alt domeniu, etc.)

Prin HCM nr. 48/1971 si HCM nr. 50/1971 au fost aprobate amplasamentele Intreprinderii de Alumină Tulcea şi a Haldei de Şlam şi a fost înfiinţată Întreprinderea de Alumină Tulcea, cu capacitate de 250000 tone alumină calcinată / an, având ca obiect de activitate producţia de alumină pentru Intreprinderea de Aluminiu Slatina. Amplasarea la Tulcea – în imediata apropiere a Dunării - a acestui obiectiv, a fost hotărâtoare, datorită avantajelor conferite de către transportul naval al materiilor prime, precum şi poziţiei privilegiate a municipiului Tulcea – lângă o sursă de apă majoră, care putea satisface necesarul de volum de apa necesare in procesul tehnologic.

2.            TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1.	Sistemul de management

Societatea are implementat Sistemul de management integrat Calitate-Mediu-SSO, fiind acreditata conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, conform Certificat nr. RO - 0570 din 19/10/ 2016, Certificat nr. RO -0014 din 19/10/2016, respectiv Certificat nr. RO – 0204 din 19/10/2016, emise de SRAC România

3.	Intrări de materiale

3.1.	Selectarea materiilor prime

Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricarea aluminei sunt: bauxită, leşie de sodă, var industrial, păcură si gaz natural. Bauxita este aprovizionată din import, celelalte materii prime şi auxiliare sunt aprovizionate din ţară

3.2	Cerinţele BAT

Instalaţia de la ALUM Tulcea este o instalaţie care aplică procedeul Bayer de fabricare a aluminei, procedeu recomandat de documentul de referinţă BAT, nivelul tehnologic fiind cel aferent anilor 1970, la care au fost realizate o serie de modernizări cu efecte şi asupra minimizării evacuărilor către mediu. Din punct de vedere al consumurilor de materii prime şi utilităţi, instalaţia analizată se încadrează la consumul de bauxită, leşie de sodă, var industrial, apa potabila si consumul specific la energie fata de recomandarile BAT. Din punct de vedere al emisiilor în aer, concentraţia de pulberi la calcinare, prin montarea filtrului cu saci nu depaseste concentratia de 20 mg/ Nmc la indicatorul pulberi, valoare limita indicata de BAT. Nivelul concentraţiei de metale evacuate în apele industriale neutralizate, deversate în Dunăre, se încadrează în limitele recomandate de BAT. Deşeurile evacuate din procesul tehnologic sunt conforme cu recomandarea BAT, fiind constituite din nămol roşu şi namol de la pretratarea apei brute. Stocarea deşeurilor se face în halda de şlam, apa limpezită din haldă fiind recirculată, aşa cum recomandă şi documentul de referinţă BAT. Pentru scaderea consumurilor de energie termica in cadrul procesului tehnologic, s-au montat in instalatii schimbatoare de caldura cu placi, care au rolul de a recupera caldura din fluidele de proces. Caldura recuperata este utilizata in incalzirea altor fluide tehnologice. Astfel o parte din caldura solutiei de aluminat este preluata de solutia recirculata care este dirijata in instalatia de Evaporare.

3.3	Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea  utilizării  materiilor  prime)

Societatea, prin procedurile de sistem şi operaţionale implementate, duce o politică de recuperare şi valorificare a deşeurilor valorificabile, cu efecte de minimizare a acestora. De asemenea, ALUM achiziţionează materii prime (bauxită) cu conţinut superior în substanţă utilă, astfel încât cantitatea de deşeu datorat impurităţilor din materiile prime utilizate să fie minimă.

3.4	Utilizarea apei

ALUM utilizează în activităţile desfăşurate pe amplasament apă industrială, captată din Dunăre prin intermediul unei staţii de pompare plutitoare şi tratată in cadrul Gospodăriei Zonale de Apă, apă potabilă şi de incendiu din reţeaua municipală. Apele uzate provenite din procesele tehnologice sunt neutralizate şi evacuate în Dunăre. Apele pluviale şi convenţional curate, provenite din ape de răcire si purje, sunt evacuate în gârla Câşla. Apele menajere provenite din activităţi igienico-sanitare şi de la cantina societăţii sunt evacuate în canalizarea municipală.

4.	Principalele activităţi

Activitatea principală este (Metalurgia aluminiului(. Cod CAEN:2442 Activitatea asociată este producerea de energie electrică . Cod CAEN:3511 Incadrarea conf. OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006 si modificata prin OUG 40/2010. Cod NOSE-P 104.12 conf . Ord. MAPPM 1144/2002 Cod SNAP 0303.” „ „ „

5.	Emisii şi reducerea poluării

Emisiile în atmosferă de: pulberi, oxizi de azot, oxizi de sulf şi monoxid de carbon sunt monitorizate continuu, prin instalarea sistemului de monitorizare continuă a emisiilor la coşurile CET şi Calcinare, începând din ianuarie 2006. Datele de monitorizare din perioada 2003 - 2005 indică depăşirea concentraţiei maxim admise la pulberi şi accidental la NOx şi SOx datorita utilizarii pacurii ca unic combustibil. Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu AER, s-au luat o serie de masuri vizand reducerea emisiilor la cos prin montarea noilor instalatiilor de epurare gaze si conversia arzatoarelor la cazane prin functionarea acestora cu gaz natural. Dupa punerea in functiune, in anul 2009, a filtrului cu saci (proiect ALSTOM – Suedia) emisiile de pulberi la sectia Calcinare nu au depasit valoarea de 30 mg/Nm3. De asemenea, odata cu modificarea sistemelor de ardere atat la Calcinare cat si la CET (pentru utilizare gaz natural) nu s-au depasit valorile admisibile la pulberi, NOx si SO2. Modernizarea sistemului de epurare prin montare ansamblu filtre cu saci la instalatia Calcinare Prin reanalizarea prioritatilor programului investitional din anul 2011, conducerea SC Alum SA a decis amplasarea unui ansamblu de filtre cu saci, ca o necesitate a faptului ca ARPM Galati a impus in autorizatia integrata de mediu nr.9/5.02.2007, revizuita in 18.08.2011, reducerea cu 33% a emisiilor de pulberi in atmosfera, respectiv de la 30mg/Nmc la limita de 20mg/Nmc. Pentru incadrarea in noile conditii autorizate, s-au analizat variante de epurare a gazelor cu randamente ridicate, care sa rezolve incadrarea evacuarilor de pulberi in atmosfera la maxim 20 mg/Nmc. Varianta fezabila din punct de vedere tehnic supusa proiectarii si procedurii de obtinere a acordului de mediu este ca in locul Electrofiltrului nr. 3 existent in dotarea instalatiei Calcinare si care nu mai corespunde noilor solicitari a autoritatilor competente de protectia mediului, amplasarea unui ansamblu de filtre cu saci care sa asigure: - Filtrarea gazelor de ardere rezultate din calcinatorul rotativ nr.3, concomitent cu functionarea actualei linii de calcinare, compusa din calcinator static si filtru cu saci ALSTOM; - Filtrarea gazelor de ardere ale calcinatorului static, in cazul opririlor accidentale sau programate ale filtrului cu saci ALSTOM. Caracteristicile tehnice ale filtrului cu saci sunt: - debit maxim de gaze la intrarea in filtru 220.000 m3 / h - temperatura gazelor 1600 C, in functionare curenta 1900 C, accidental - presiunea in fata filtrului 0,04 bar - continut de praf la intrarea in filtru 70 g/m3 - praful din gazele de ardere este constituit din alumina calcinata (20% formax) si granulatie 80% ( 25 (m 20% 25(m ÷ 50(m - emisii admise la evacuare max. 20mg/m3 - ventilator - debit gaze 250.000 m3/h - presiune cca 10.000 – 10.500 Pa la 200 C Filtrul cu saci este de tip modular si permite, in timpul functionarii, izolarea a cel putin unui modul pentru interventie. Suprafata totala a sistemului de epurare din cadrul instalatiei de calcinare prin amplasarea ansamblului de filtre cu saci, este de 270 mp. Instalatia de calcinare cu material in stare de suspensie are in dotare un sistem de cicloane si conducte amplasate in cascada, prin care circula suspensie de hidrat in gaze de ardere (la preincalzire) si de alumina in aerul pentru ardere (la racire), datorita tirajului creat de exhaustor, fiind supuse unor procese termice de incalzire si racire. In Cuptorul Static materialul este incalzit pana la temperatura de 1000-11500C prin arderea gazului metan direct in stratul de material suspendat in curentul de aer cald. Gazele de ardere sunt aspirate de exhaustorul nr.4 in contracurent cu hidratul alimentat pe cuptor, astfel incat se realizeaza o deshidratare a acestuia si concomitent racirea gazelor. In ciclonul C1 are loc prima etapa de desprafuire a gazelor de ardere care, cu ajutorul exhaustorului, sunt evacuate in cele doua baterii de multicicloane in care are loc etapa a doua de desprafuire. Gazele sunt aspirate de exhaustorul nr.2 spre filtrul cu saci in care are loc desprafuirea finala de unde suspensiile de alumina calcinata sunt retinute, iar gazele arse dirijate la cosul de dispersie. Praful captat la filtrul cu saci se transporta cu aeroliftul in racitorul R4. Gazele amestecate cu praf intra in interiorul filtrului prin partea inferioara a corpului filtrului datorita depresiunii create de exhaustor. Praful din amestec este retinut pe exteriorul sacilor filtranti, gazele desprafuite trec deasupra placii portsaci si, prin exhaustor, sunt evacuate in atmosfera prin cosul existent in dotarea instalatiei de calcinare. Retinerea prafului pe saci conduce la cresterea pierderii de presiune si micsorarea debitului de gaze ce trece prin filtru. La atingerea unei valori a pierderii de presiune, programatorul comanda dispozitivul de suflare inversa a sacilor. In concluzie, sistemul de epurare cu filtre cu saci se amplaseaza in cadrul instalatiei de calcinare, investitie realizata ca necesitate pentru incadrarea in noile limite impuse de autoritatea pentru protectia mediului, in autorizatia integrata de mediu, revizuita in anul 2013. Instalatia de calcinare face parte din fluxul tehnologic de fabricare a aluminei calcinate si este amplasata in incinta SC Alum SA, societate in functiune din anul 1973 pe platforma industriala Tulcea-Vest. Aceasta investitie de protectia mediului nu are impact potential asupra populatiei, sanatatii umane, fauna, flora, sol, patrimoniu istoric si cultural si se realizeaza in vederea incadrarii emisiilor de pulberi in atmosfera, de la 30mg/Nmc la 20mg/Nmc, limita impusa de autorizatia integrata de mediu. Proiectul se incadreaza in legislatia de mediu si consta in consolidarea si modernizarea sectorului productiv, prin achizitionarea de utilaje si echipamente moderne cu eficienta ridicata de epurare a gazelor evacuate de la instalatia de calcinare. Caracteristicile gazelor arse la iesirea din filtrul cu saci sunt: emisii de praf in atmosfera – max.20 mg/mc. Gazele de ardere filtrate cu continut de vapori de apa, de la calcinarea hidroxidului de aluminiu si bioxid de carbón, din arderea gazelor naturale, sunt trimise la cosul de dispersie si evacuate in atmosfera. Caracteristicile cosului de fum: Cosul de dispersie existent in dotarea instalatiei de calcinare are diametrul la baza de 7 metri, diametrul la varf 2.5 metri si inaltimea de 68 de metri. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice Montajul ansamblului de saci filtranti in incinta inchisa a instalatiei de calcinare existenta, nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice. Filtrul cu saci este echipament modern de mare eficienta de epurare a gazelor, investitia rezolva retinerea pulberilor pana la 20mg/Nmc din gazele arse exhaustate din instalatia de calcinare functionala in cadrul SC Alum SA. Amplasamentul si vecinatatile SC Alum SA nu cuprind arii naturale cu specii de flora si fauna salbatica valoroase din punct de vedere ecologic ce necesita a fi protejate ori cuprinse in Lista Rosie aprobate de Ministerul Mediului. Platforma industriala este puternic antropizata, lipsita de zone de cuibarit si hranire pentru speciile de avifauna protejate de legislatia nationala si comunitara. In perioada de exploatare a filtrului, nu sunt generate emisii de poluanti atmosferici care sa influenteze componentele biologice din zona analizata. Lucrări si dotări pentru protecţia faunei şi florei terestre şi acvatice, a biodiversităţi, a monumentelor naturii şi ariilor protejate nu sunt necesare deoarece utilajele si echipamentele de epurare cu saci filtranti se monteaza in spatii inchise, inlocuind electrofiltrul nr.3 functional in cadrul instalatiei de calcinare, ce nu corespunde noilor exigente de mediu. Prin realizarea acestei investitii, nu sunt afectate asezarile umane si obiectivele de interes public, deoarece noile sisteme de epurare din dotarea uzinei au rolul de a proteja sanatatea populatiei si factorii de mediu. In zona de amplasament nu sunt situate monumente istorice sau arheologice. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament Din functionarea filtrului rezulta praf de alumina, aproximativ 4,5 mc/h, care este colectat, transportat pneumatic si reintrodus in ciclul de productie, prin intermediul instalatiilor si echipamentelor ce functiuneaza in cadrul instalatiei de calcinare. Ansamblul de filtre nu produce deseuri. Praful retinut in saci in urma procesului de epurare este preluat in circuitul tehnologic, depozitat in silozuri si valorificat ca produs util. Prevederi pentru monitorizarea mediului Sunt realizate masuratori pentru monitorizarea urmatorilor factori de mediu: - emisii atmosferice: NOx, SO2 si pulberi conform Ord. 462/1993; - frecventa de masurare: continua - - masuratori de zgomot efectuate in conformitate cu STAS 10009/1988; - frecventa de masurare: anuala CAZANE ENERGETICE C2AP, conversia la gaze naturale, montaj instalatie de ardere si automatizare cu NOx redus Tot in anul 2011 s-au efectuat lucrari de investitii CET la cazanul energetic nr.2, tip C2AP de 120 t/ora, privind conversia de functionare, utilizand gaze naturale in locul pacurii, achizitionarea si montarea arzatoarelor cu NOx redus, fabricant Pillard si a instaltiei de automatizare aferenta. Obiectivul de investitii a fost receptionat si functioneaza din luna decembrie 2011 in parametrii normali de exploatare, pornirea cazanului se face in regim semiautomat, dupa care acesta functioneaza in regim automat de reglare sarcina si reglare combustie. Cazanul realizeaza debitul nominal de 110 to/ora la un consum de gaze naturale de 8500 Nmc/h. Consumul de gaze naturale pentru producerea unei tone de abur la parametrii obisnuiti de exploatare, este de cca.77,5 Nmc/h, in cazul temperaturii apei de 200ºC. Testele privind functionarea arzatoarelor cu NOx redus au aratat ca pornirea cazanului se face cu toate cele 9 arzatoare, incarcate la minim tehnic de cca. 330Nmc/h, dupa care se continua incarcarea termica a acestora conform diagramei de pornire a cazanului. Instalatia de automatizare ardere este compusa dintr-un sistem de monitorizare parametri de exploatare a circuitelor de apa-abur; aer de ardere-gaze arse; gaze arse recirculate si din bucla de reglaj aer de ardere; combustibil gazos; ardere combustibil; reglare sarcina cazan in functie de presiunea aburului; depresiunea focar; debit gaze recirculate. Buclele de reglaj sunt acordate si incarcate pentru functionarea in regim automat pe toata gama de reglaj a acestuia. In anul 2017 vor fi finalizate lucrarile de înlocuire a arzătoarelor existente la cazanul energetic nr. 1, tip C2AP de 120 t/ora, cu arzatoare cu NOx redus (< 100 mg/Nm3). Cazanul de 120 t/h nr.1 este un cazan de radiaţie, cu circulaţie naturală, funcţionând cu depresiune pe partea gazelor. Este in forma de TT prin care circulaţia gazelor de ardere, în prima porţiune este ascendenta, apoi orizontala şi în final descendenta. Camera focarului este ecranată pe toţi pereţii de ţevile sistemului fierbător cu ţeavă 0 60 x 4 mm. In partea superioară a camerei focarului se află supraîncălzitorul treapta I constituit din 7 perdele ţeavă 0 32 x 3,5 mm; în partea din cazan în care gazele au un traseu descendent sunt montate supraîncălzitorarele treapta a lll-a şi a ll-a, economizoarele treapta II si I şi preîncălzitoarele de aer III, II, I. Instalaţia de ardere actuală este formata din 6 arzătoare de gaz natural, dispuse pe peretele frontal al cazanului, pe trei nivele, câte doua arzătoare pe fiecare nivel amplasate la cotele + 5,700 m, +8,017 m si respectiv +10,335 m. Caracteristicile funcţionale: debitul de abur = 120 t/h; presiunea maximă a aburului în tambur =112 bar; temperatura aburului supraîncălzit = 520 °C; temperatura apei de alimentare = 215 °C; puterea termică a cazanului = 84 MWt; temperatura aerului la intrarea în arzătoare = 240 °C. Astfel, inlocuirea celor 6 arzatoare cu o instalaţie de ardere cu emisii reduse de NOx, compusa din 9 arzatoare, impune modificarea peretelui frontal al cazanului in care sunt dispuse arzătoarele. In acest scop ţevile peretelui frontal se decupează intre nivelele +3,760 m si +12,600 m si se înlocuiesc cu ţevi 060, 3x5, material P235GH/SR EN 10216- 2:2014, dispuse astfel incat sa permită introducerea celor 9 arzatoare. Pasul intre ţevi ramane 64 mm, iar raza de indoire R 200 mm. Cele 3 niveluri de amplasare a arzătoarelor, respectiv +5,700 m, +8,017m si +10,335 m se menţin, dar pe fiecare nivel vor fi amplasate cate 3 arzatoare. Lucrarile de modernizare a cazanelor de la CET si trecerea acestora de la functionarea cu pacura la utilizarea gazului natural au drept scop incadrarea emisiilor de SO2, NOx si pulberi cu impact semnificativ asupra mediului, in limitele negociate in cap. 22 - Mediu din Acquis-ul comunitar. Emisiile de poluanţi în apele uzate evacuate „chimic impure” si „pluviale” de pe amplasament, monitorizate în perioada 2013 - 2016, nu depăşesc concentraţia maxim admisă prin autorizatia de gospodarire a apelor si autorizatia integrata de mediu, la indicatorii monitorizati de laboratoare acreditate si autoritatile competente. In anexa sunt prezentate valorile analizate conform programului de monitorizare. Măsurile cuprinse în Programul de modernizare al ALUM au condus la siguranta in functionare a fluxurilor tehnologice si incadrarea în limitele admise de legislaţia de ape, mediu şi recomandările BAT. Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu AER s-au luat urmatoarele masuri: - montarea statiei de epurare gaze cu filtru cu saci la secţia Calcinare, pentru reducerea emisiei de pulberi; punerea in functiune a transportului pneumatic in faza densa a aluminei calcinate de la Calcinare la silozuri montarea de filtre cu saci şi cartuşe la depozitul de var şi staţia de preparare lapte de var, pentru reducerea emisiei de pulberi in atmosfera ; acoperirea vaselor de precipitare din secţia Descompunere în vederea minimizării emisiilor de aerosoli alcalini; modificarea unei linii de descompunere astfel incat transferul pulpei din vas in vas sa se faca in cascada pe jgheaburi – cu efect semnificativ de reducere a consumului de aer comprimat modernizarea arzătoarelor de la cazanele CET, pentru funcţionarea pe gaze naturale, cu efecte de reducere semnificativa a emisiei de gaze reziduale cu conţinut de pulberi,oxizi de azot şi sulf; umectarea prin aspersiune a haldei de şlam în perioada caldă a anului, pentru reducerea emisiei de pulberi realizarea unei perdele forestiere de protecţie, perimetral haldei de slam rosu, prin plantarea de arbori si arbusti; modernizarea staţiei de preluare şi descărcare a păcurii prin montarea unui separator de produse petrolierea performant, retinerea si reutilizarea acesteia in procesele de ardere, eliminarea posibilitatii de contaminare a terenului din jurul statiei de descarcare cu reziduri petroliere . Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu APA, s-au luat o serie de masuri vizand: supraînălţarea digului de separaţie între apele gârlei Somova şi a celor care provin din colectorul pluvial, cu decolmatarea canalului de evacuare al apelor pluviale; executarea lucrărilor de preluare şi evacuare în aval a apelor limpezite din haldă spre uzină; debitmetrie şi contorizare pe conductele şi instalaţiile de prelevare şi distribuţie apă industrială şi potabilă şi pe colectorul pluvial; reabilitarea şi separarea reţelelor de canalizare pe platformă; reutilarea staţiei de pompare ape uzate menajere; Inchiderea partiala a iazului decantor pentru slam rosu si deschidere instalatie pentru depozitare slam ingrosat – s-a inchis ecologic o suprafata de circa 4.8 hectare si s-a montat o instalatie de ingrosare slam privind depozitarea slamului solid in faza densa; Reabilitarea turnului de racire nr 3 si a turnului de racire nr 2, pentru reducerea consumului de apa si cresterea gradului de recirculare a apelor industriale; Optimizarea consumului de apa industriala In vederea reducerii cantitatilor de ape tehnologice industriale, utilizate in procesul de fabricatie a aluminei si implicit a debitelor de ape conventional curate evacuate prin colectorul pluvial (ovoid) in garla Somovei, s-au construit si montat trei turnuri de racire tip EVAPCO, cu tiraj fortat, pentru “OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE APA INDUSTRIALA”. Scopul necesitatii si oportunitatii acestor investitii reprezinta: ■ realizarea si obtinerea unor parametrii de functionare care au dus in final la reducerea cantitatilor de ape industriale conventional curate evacuate prin colectorul pluvial in canal Mm42-Dunare; ■ prioritate din punct de vedere ecologic si tehnologic, avand in vedere ca deversarile de apa industriala conventional curata prin reteaua de canalizare pluviala au scazut intr-un procent de 50%. ■ asigurarea permanentă şi eficientă cu agent de răcire a consumatorilor este o prioritate privind securitatea instalaţiilor tehnologice, coroborat cu prioritatea ecologica din zona aval canal Mm 42, introdusa in reteaua ecologica Natura 2000, SCI si SPA “Delta Dunarii’’. Apa de racire aferenta instalatiilor tehnologice din cadrul platformei industriale de la S.C. ALUM S.A. TULCEA este asigurata printr-un inel alimentat din Dunare. Din procesul de racire a consumatorilor tehnologici rezulta o cantitate importanta de apa conventional curata, care este dirijata spre canalizare. Optimizarea consumului de apa industriala a constat in implementarea, in sistemul existent, a trei instalatii de racire apa industriala (turnuri de racire cu tiraj fortat), care recircula apa industriala conventional curata, avand un consum foarte mic de apa de adaos datorat procesului de evaporare. Achizitionarea si montarea celor 3 turnuri de racire cu evaporare fortata, cu randament ridicat si cu tehnologie SUA de fabricare de ultima generatie, implica si executarea de bazine de acumulare apa racita cu o capacitate care sa asigure necesarul intregului sistem de racire aferent instalatiilor de productie. Fiecare sistem de racire este echipat cu pompe de recirculare spre consumatorii tehnologici si aparatura de monitorizare a parametrilor de lucru, functie de cerintele instalatiilor care necesita apa de racire. Primul turn este amplasat in zona instalatiei Descompunere, preia apa calda provenita din urmatorii consumatori tehnologici: INSTALATIA DESCOMPUNERE - schimbatoare de caldura si compresoare de aer si INSTALATIA MACINARE - racire lagare. Apa calda de la aceste instalatii tehnologice cu o temperatura medie de aproximativ +45 °C este dirijata printr-o retea de conducte spre turnul de racire cu evaporare fortata, racita pana la temperatura de +27 °C si colectata intr-un bazin semi-ingropat, amplasat sub turnul de racire. Apa racita din bazin este introdusa in instalatie prin intermediul a 3 (trei) grupuri de pompare, fiecare pentru un consumator tehnologic. La stabilirea volumului si dimensiunilor bazinului semi-ingropat s-a avut in vedere coeficientul de recirculare al apei in intregul sistem, precum si configuratia instalatiilor existente in zona unde este preconizata a se realiza investitia. Debitul turnului de racire este de Q = 1350 mc/h. Al doilea turn Evapco este amplasat in vecinatatea halei CET si a fost realizat in anul 2014, avand rolul tehnologic de a raci apa calda rezultata de la racitorii de aer si racitorii de ulei ai schimbatorului de caldura al turbogeneratorului. Turnul de racire este compus din urmatoarele echipamente: - 1 bazin suprateran pentru colectare apa racita; - 2 celule de racire apa calda; - 2 ventilatoare de aer; - 1 grup de pompare. Turnul este amplasat pe un bazin din beton. Apa este pulverizata printr-un sistem de distributie prevazut cu duze, pe o umplutura structurata, in contracurent cu aerul de racire; aerul este aspirat de ventilatoarele axiale orizontale montate pe turnuri. Prin procesul de schimb de caldura si masa din turn, apa se raceste de la 330 C la 27 0 C. Apa rece rezultata in urma procesului de racire evaporativa in turnul de racire, se colecteaza intr-un bazin de apa rece din beton amplasat sub cele 2 celule ale turnului de racire. Din bazin apa rece este preluata de un grup de pompare (1+1), care trimite apa la schimbatorul de caldura al turbogeneratorului. Pompele din grupul de pompare sunt de tip LSB 200-150-250 S1NL2-2204, cu Q =250 mc/h, H=20 m, P=22 kw, n=1500 rot /min. Al treilea turn cu racire fortata, de tip Baltimore, realizat in anul 2016, este amplasat in vecinatatea sectiei FILTRARE ALBA si are urmatoarele caracteristici: VT1 0818-02Q – debit adaos apa; 1,44 l/s=5,18 mc/h, este echipat cu 3 pompe cu motoare de 110 kw la 3000 rot/min, are un debit de 250 mc/h si doua pompe pentru racirea turbinelor de aer comprimat. Turnul Evapco are 4 celule de racire. Turnul tip Baltimore VT1 0818-02Q are ca scop optimizarea consumului de apa industriala din Dunare. Gradul de recirculare interna de apa industriala la SC Alum SA a crescut fata de anul de referinta 2010 de la 63 % la 86% si reprezinta o diminuare a consumului de apa si a apelor evacuate prin colectorul pluvial in canal Mm 42 – Dunare cu peste 50%, comparativ cu cerinta de apa autorizata in anul 2011 de Administratia Nationala” Apele Romane” Bucuresti. Amenajarea sistemului de colectare a apelor din amonte de halda de slam şi a canalului de fugă Apele pluviale de pe Valea lui Flam, din amonte de depozitul de deşeuri de slam rosu sunt colectate separat si dirijate gravitational prin canalul de fuga pereat spre lacul Casla, ele nefiind impurificate. In acest scop s-au executat următoarele lucrări receptionate in decembrie 2012: - dig de închidere în amonte de halda de slam a Vaii lui Flam, a cărui lungime este de cca 365 m şi care se racordează cu digul de contur mal stâng; taluzul acestui dig este de 1:2, iar scopul acestor constructii hidrotehnice este de a colecta apele pluviale din amonte de iazul decantor şi a le dirija gravitational prin intermediul canalului de deviere spre Lacul Casla. - devierea în exteriorul haldei de slam a apelor provenite din precipitaţiile căzute în bazinul hidrografic de pe Valea lui Flam, se realizează prin construirea in anul 2012 a unui canal de deviere şi canal de acces prevăzut cu două deschideri de preluare a debitelor din cei doi afluenţi principali din amontele depozitului. Panta acestui canal de deviere asigura scurgerea corespunzătoare a apelor din precipitatii şi la debite mici, fără a se produce colmatarea acestuia, cu o pantă generala de 0,3 - 0,5 %. Canalul de deviere a apelor de pe Valea lui Flam, de la digul din amonte şi până la Lacul Casla, dreneaza apele din amonte pentru a asigura curgerea, fara a fi afectate de calitatea materialului din depozitul de slam. Canalul este betonat pentru ca viteza de autocuratire sa conduca la antrenarea suspensiilor, astfel incat sa se evite colmatările, chiar si la debite si nivele mici. Aceste construcţii hidrotehnice sunt executate ca o necesitate ce deriva din legislatia de gospodarire a apelor si protectia mediului, in scopul preluarii apelor meteorice din bazinul hidrografic aferent zonei Valea lui Flam, amonte de zona amenajata pentru depozitare a slamului in halda. Datele hidrografice din proiect si studiul de specialitate privind bazinul Valea lui Flam indică următoarele elemente tehnice: Suprafaţa bazinului hidrografic al văii în amonte de halda S = 460 ha Lungimea versantului Lv = 500 m; Panta medie a versantului Iv = 125 ‰ Lungimea vaii Lr = 1575 m Panta medie a vaii Ir = 10 ‰ Calculele pentru stabilirea parametrilor curgerii provocate de precipitaţii au fost prezentate în detaliu în „Studiul hidraulic şi de infiltraţii pentru expertizarea stării de siguranţă a depozitului de şlam S.C. ALUM S.A.Tulcea” întocmit în 1997. Pe baza acestora, pentru a aprecia capacitatea descărcătorilor existenţi privind evacuarea apelor provenite din precipitaţii, s-au luat în considerare caracteristicile undei de viitură cu probabilitatea de apariţie de 1% şi anume: ● debitul maxim Qmax 1% = 63 mc/s ● timpul de creştere Tc = 1,5 ore ● timp total evacuare Tt = 3,5 ore ● volumul scurs W = 396.900 mc Devierea apelor provenite din precipitajiile cazute în bazinul hidrografic din amonte de halda se realizează printr-un ansamblu de lucrări ce cuprind: - două baraje de încarcare - un canal de legatura - un canal de deviere Barajele de incărcare au rolul de a bara cele doua văi naturale pe care se concentrează scurgerile din precipitaţii şi de a asigura încarcarea canalului de deviere. In spatele barajelor de incărcare se realizeaza, la viituri, doua mici acumulări în care apa se ridica la cota maxima +50 mrMN. Din punct de vedere constructiv cele doua baraje sunt realizate sub forma de rambleu cu secţiune trapezoidală, având urmatoarele caracteristici: - laţimea la coronament 5,0 m - înclinarea taluzelor 1:3 - cota coronamentului + 52,5 mrMN - înalţimea maximă 9,0 m - înalţimea de gardă 2,5 m Barajele de încarcare sunt construite din materiale locale pamântoase compactate şi protejate prin înierbare. Dig de separare (compartimentare) din material de carieră, construit transversal cu axul aproximativ perpendicular pe latura malului stâng al digului de închidere având caracteristicile: înălţimea medie → cca 5 m, corespunzatoare unei cote medii a depunerilor de şlam în amplasament de 40 mdMN cota finala +45 mdMN lăţime coronament → 6 m panta taluzelor → in amonte si aval 1:2 In anul 2014 s-a realizat suprainaltarea digului de compartimentare de la cota +42 mdMN la +44 mdMN. Dig mal stâng amenajat pentru conturarea noului depozit, realizat din loess compactat cu saltea drenată din balast pe treimea aval a amprizei, având caracteristicile: cotă finală → +45 mdMN, după înălţarea digului existent cu 4 m. lungime dig → 1.200 m panta taluzelor → 1:2,5 aval si amonte 1:2 In prezent cota digului mal stang este de +43 mdMN. Inaltarea digului de protectie al haldei de slam in zona S-SE. S-a efectuat suprainaltarea digului de la cota medie actuala de +46,5 mdm pina la cota +48,5 mdm. Lucrarea a inceput de la mal stâng, a continuat cu suprainaltarea digului de protectie al polderului, apoi cu suprainaltarea digului de protectie al canalului colector al efluentiilor EST si EST1 si s-a finalizat la malul drept al haldei. Practic lucrarea este amplasata in amontele haldei, intre cele doua maluri ale acesteia: stang si drept si are urmatoarele caracteristici: cotă finală → +48,5 mdMN, după înălţarea digului existent cu 2 m. lungime dig → 740,0 m latime coronament – 4,0 m panta taluzelor → 1:1,5 Suprainaltarea digului de separatie dintre malul stang si malul drept al haldei (L≈740 m) s-a facut inspre slam. In zona existau portiuni de slam uscate, alternand cu portiuni umede. Pentru consolidarea slamului, pentru a se putea construi pe el suprainaltarea digului in bune conditii, in zonele uscate s-e pozat un strat de cruste existente in Alum, provenite de la decolmatarea unor utilaje. In zonele umede, tinand cont de experienta anterioara, consolidarea s-a facut cu anrocamente. Operatiunea s-a efectuat pana ce slamul s-a stabilizat, permitand astfel construirea suprainaltarii propriu-zise. Aceasta s-a facut din anrocamente amestecate cu pamant necoeziv, cu maxim 2% argila, in straturi de 40-50 cm. Pornind de la marginea digului existent, s-a prevazut o berma cu latime de ≈ 1.5 m, dupa care s-a executat suprainaltarea propriu-zisa. Coronamentul are latimea de 4 m, nivelul final al suprainaltarii fiind de 48.5 mdm (circa 3.1 m de la suprafata medie actuala a slamului, iar pantele taluzurilor sunte de 1:1.5. Decolmatarea polderului de preluare a apelor pluviale din bazinul hidrografic Valea lui Flam. Polderul, avand un volum util de cca 73500 mc, lungime de cca 445 m, latime variind intre 0 si 111 m si adancimea maxima de 3 m, s-a umplut partial cu aluviuni in urma viiturii din perioada 12-13.09.2013. Pentru a fi readus la adancimea nominala, aceste aluviuni au fost escavate si transportate intr-o zona de depozitare din apropiere, pentru a fi utilizate la ecologizari, fiind pamant vegetal. Dupa degajarea aluviunilor, a fost netezit fundul polderului si s-au reparat malurile acestuia. Canalul de legatură realizează comunicarea dintre cele două acumulări din spatele barajelor de încărcare şi are urmatoarele elemente constructive caracteristice : - laţimea la fund 5,0 m - cota fundului 45,0 m - înclinarea taluzelor 1:1,5 - 1:3 - adâncimea maximă 2,5 m - panta longitudinală se va stabili la DDE - berma de 3,0 m lăţime la cota 50,0 mdMN Canalul de deviere evacuează apele din precipitaţii ocolind depozitul de şlam pe versantul stâng. Are patru zone caracteristice: - zona de acces - secţiune tip 1 L = 150 m - zona de transport secţiune tip 2 L = 1450 m - zona canalului rapid - secţiune tip 3 L = 250 m - zona de disipare şi racord - secţiune tip 4 L = 100 m In principal canalul de deviere se realizeaza în debleu având urmatoarele elemente constructive: - forma secţiunii dublu trapezoidala - laţimea la fund 2,0 m - înclinarea taluzelor 1:1,5 - panta longitudinală 12 % .... 40 % - adâncimea 2 ...12 m - înalţimea de siguranţă 0,50 m Pe zona de acces se executa un deversor de tip Keutner având cota crestei 48,0 m. In aceasta zona panta longitudinala este 0. Canalul se protejeaza pe toată lungimea cu un pereu din beton, aşezat pe un strat de balast. Pereul de beton se realizeaza până la cota de siguranţa. Peste aceasta cota protecţia se realizeazã prin înierbare. Pe zona canalului rapid este prevazutã macrorugozitate, iar în zona de disipare şi racord s-au prevăzut un bazin disipator având o lungime de 20,0 m şi o rizberma din piatra de cariera de cca. 25 m lungime. Pentru reducerea impactului asupra factorului mediu SOL, s-au luat o serie de masuri vizand: Suprainaltarea batardourilor vaselor mari de spalare a slamului rosu din Instalatia Filtrare Rosie Reabilitarea platformelor betonate la Predesiliciere si la Evaporare S-a implementat un plan de reabilitare a zonelor verzi din cadrul Uzinei, plantandu-se pomi in fata instalatiei Filtrare Rosie si gazon in spatiul verde de pe suprafetele libere dintre instalatiile Filtrare Rosie, Calcinare, Laborator, CET-Turnuri de racire.

6.	minimizarea şi Recuperarea deşeurilor

Minimizarea cantităţii de şlam roşu se face prin achiziţionarea de bauxită cu conţinut mare de oxizi de aluminiu şi conţinut redus de oxizi de fier, de titan şi silice. Şlamul roşu produs este depozitat în halda de şlam si partial refolosit in alte activitati economice. Restul deşeurilor generate pe amplasament (deşeuri metalice, uleiuri uzate, anvelope uzate, acumulatori, plastice, hârtie şi carton, ş.a.) sunt depozitate selectiv şi valorificate prin firme autorizate.

7 . Energie

Procesul de fabricare al aluminei necesită energie electrică şi termică. Energia termică şi o parte din energia electrică sunt produse în CET propriu, iar restul de energie electrică este achiziţionată din Sistemul Energetic Naţional. Prin măsurile de modernizare ce s-au implementat, respectiv functionarea cu gaz natural si ca alternativa functionarea cu pacura, au condus la eficientizarea arderii insotita de reducerea consumului de energie care este o cerinta BAT.

8.	Accidentele şi consecinţele lor

În perioada 2013 – 2016 nu au fost înregistrate incidente de poluare a mediului.

9.	Zgomot şi vibraţii

Nivelul de zgomot măsurat la limita amplasamentului în 2013-2016, în condiţii de trafic greu intens, a evidenţiat încadrarea în limita de zgomot admisă pentru zone industriale.

10.	Monitorizare

Societatea dispune de laborator pentru: monitorizarea calităţii apelor uzate industriale şi pluviale evacuate în Dunăre şi gârla Câşla; monitorizarea calităţii apei subterane din forajele de control de pe platforma industrială şi de la halda de şlam; monitorizarea calităţii apei brute captate din Dunăre. Din anul 2015 monitorizarea calitatii apelor uzate, pluviale, de Dunare si a apelor subterane se face si de catre un laborator autorizat, cerinta impusa de Administratia Nationala” Apele Romane” Bucuresti. Monitorizarea emisiilor punctiforme la coşul de la secţia Calcinare şi CET se face continuu, prin sistemul de monitorizare instalat pe cele două coşuri. La statia de var sunt instalate 2 filtre cu saci, iar pe cosurile de evacuare sunt instalati senzori care monitorizeaza continuu concentratia pulberilor in aerul evacuat in atmosfera. Pentru monitorizarea calitatii solului s-a implementat un plan de prelevare si analizare probe de sol din cadrul uzinei si de la halda de slam. Prelevarea se efectueaza in 7 puncte (5 in uzina si 2 la halda de slam) la adancimi de 5 si 30 cm. Societatea colaboareaza cu laboratoare autorizate pentru efectuarea analizelor specifice conform cu planul de monitorizare.

11.	Dezafectare

Există Plan de închidere şi dezafectare a instalaţiilor şi depozitelor de pe platforma ALUM, plan care este prezentat la punctul 11.2.

12.	Aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalaţia

Platforma industrială a societăţii ALUM este amplasată în zona de nord-vest a municipiului Tulcea, la o distanţă de cca. 3 km de Dunăre. Separat, la cca. 3,5 km de aceasta, în partea de vest, este amplasată halda de depozitare şlam roşu. Întreaga zonă se desfăşoară pe terasa înaltă de la malul drept al braţului fluvial Tulcea al Dunării, în sectorul delimitat de poziţiile Mila 39 - Mila 43, în zonă de horst. Relieful zonei este vălurit, cu dealuri puternic erodate şi câmpii interioare acoperite cu un strat de loess de 5-30 m. Cota medie a terenului este cuprinsă în jurul valorii de 33,00 MN. Amplasamentul este apărat de inundaţii datorită cotelor sale, dominante în zonă. Platforma pe care este amplasată societatea este alcătuită din formaţiuni sedimentare calcaroase, intens cutate şi foliate, străpunse de mase de porfire cuarţifere şi de diabaze, care sunt roci dure. Zona pe care este amplasată platforma industrială nu are vegetaţie forestieră; excepţie face aliniamentul de-a lungul străzii Isaccei şi perimetrul clubului, unde este întreţinut un spaţiu verde plantat cu arbori. În perimetrul platformei ALUM sunt întreţinute spaţii verzi gazonate, pe care au fost plantati arbori si arbusti, iar lângă Pavilionul Administrativ este amenajat un rond cu trandafiri. Incinta platformei industriale este impermeabilizată cu platforme betonate, căi de acces şi alei, limitându-se astfel infiltraţiile de ape pluviale în sol şi subsol. Printr-un sistem unitar de colectare a apelor meteorice, apele pluviale sunt dirijate către evacuarea în canalul adiacent gârlei Câşla.

- limite de emisie

Valorile limită de emisie sunt stabilite conform legislaţiei de mediu, respectiv: Ordinul nr. 462/ 1993 pentru emisii punctiforme în atmosferă; HG nr. 440/2010 pentru emisii provenite din instalaţii mari de ardere; HG nr. 352/ 2005 şi HG 188/2002 pentru ape uzate evacuate în emisar şi reţele de canalizare, fără staţii de epurare; Legea nr.124/2010 pentru apă potabilă; Ordinul nr. 95/ 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare la depozitare a deşeurilor Ordinul nr. 757/ 2004 privind depozitarea deşeurilor

14.	IMPACT

Activitatea desfăşurată de societate induce impact asupra factorilor de mediu aer şi apă, sol. Impactul asupra mediului a fost modificat in sensul diminuarii lui pentru factorii de mediu: aer, apa, sol, subsol si freatic, reducerea generarii deseurilor prin modernizarea instalatiilor CET si Calcinare, impermeabilizarea platformei de acid sulfuric si acid clorhidric, dotarea statiei de pacura cu separatoare performante, etc.

15.	PLAN DE ACTIUNE SI de modernizare

SC ALUM SA detine autorizatie integrata de mediu fara Plan de actiune. Programul de modernizare cuprinde investiţiile realizate de societate in scopul eficientizarii fluxurilor tehnologice, reducerii consumurilor specifice, siguranta in functionare a instalatiilor si reducerea efectelor potentiale a emisiilor asupra factorilor de mediu, fiind prezentat in anexa.

# Tehnici de management

## Sistemul de management

| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau ambele) - dacă da indicaţi aici numerele de certificare / înregistrare | Da. Certificat nr. 0014 din 19/10/2016 emis de SRAC România |
| --- | --- |
| Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa | Organigrama de management a societăţii este anexată – anexa 1 |

Dacă sunteţi sau nu certificat sau înregistrat aşa cum a fost prezentat mai sus, trebuie să completaţi căsuţele goale de mai jos. În general există 2 opţiuni pentru modul în care puteţi răspunde la fiecare punct:

- Fie să confirmaţi că aveţi în funcţiune un sistem de management atestat printr-un document şi faceţi referire la documentaţia respectivă, astfel încât să poată fi ulterior inspectată / auditată pe amplasament;

- Sau, dacă nu aveţi un sistem de management atestat printr-un document, descrieţi modul în care gestionaţi acest aspect. Introduceţi “a se vedea informaţii suplimentare” în coloana 4 şi faceţi descrierea într-o căsuţă sub tabel.

Dacă intenţionaţi să dobândiţi un sistem atestat printr-un document, indicaţi în Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | Da | Manualul calităţii – manual sistem integrat calitate –mediu-sanatate si securitate in munca (MSMI – 00) | Director General |
| 2 | Aveţi programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | Da | Procedura operaţională PO - 1141 - 03 | Direcţia Mecano-energetică |
| 3 | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | Da | Monitorizare în Registre de lucrări | Direcţia Mecano-energetică |
| 4 | Performanţa / acurateţea de monitorizare şi măsurare | Da | Procedura de sistem: PS – 10; PS – 16; PS – 17; PS - 23 | Metrolog coordonator |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | Da | Procedura sistem PS - 07 | Şef SSM-Mediu Director General |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | Da | Procedura operaţională PO -135-04 | Şef SSM-Mediu |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | Da | Procedura sistem PS – 11 | Şef SSM-Mediu |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi |  | ( poluari accidentale ape pluviale – aciditate, alcalinitate, suspensii ( poluare accidentală a zonei aferente haldei de şlam - pulberi |  |
| 9 | Instruire Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în interval de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale, şi care cuprinde următoarele elemente: ( conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; ( conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; ( conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; ( prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; ( conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire. | Da Da Da Da Da | (Plan de instruire conform PS - 13 ( Procedura de sistem si operationala: PS - 14 PO - 135 - 09 ( Procedura operaţională PO - 135 - 05 ( Procedura sistem PS - 11 ( Procedura sistem PS - 13 | Şef SSM-Mediu Şefi secţii / compartimente Şef SSM-Mediu Şefi secţii / compartimente Şef SSM-Mediu |
| 10 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Procedura operaţională PO - 41 - 23 | Direcţia resort |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | Fişe de instruire N / A | Instrucţiuni de lucru pe instalaţii şi locuri de muncă Proceduri operaţionale şi de sistem ale SMI | Şefi de secţii Şefi compartimente |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | Da | Proceduri sistem PS -11 PS -15 PS -06 Plan de urgenţă internă Plan de intervenţii în caz de poluări accidentale: PS -07 Note de incident Controlul neconformităţilor PS - 15 PS - 04 PS - 05 | Responsabilităţi cuprinse în Planurile de intervenţie pentru: şefii de secţii, şefii de tură, echipa de intervenţie, pompieri Responsabilităţi conform Raportului de audit intern, Raport de acţiuni corective, preventive şi de îmbunătăţire, Raport de neconformitate |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | Da | Procedura sistem PS - 09 Controlul neconformităţilor Proceduri operationale: PO – 135 -09 PO – 135 -05 PO – 135 -12 | Responsabilităţi cuprinse în Planurile de intervenţie pentru: şefii de secţii, şefii de tură, echipa de intervenţie, pompieri Responsabilităţi conform Raportului de audit intern, Raport de acţiuni corective, preventive şi de îmbunătăţire, Raport de neconformitate |
| 14 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare) | Da Organismul de certificare SRAC | Procedura sistem PS - 03 | RMCM |
| 15 | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | Da | Procedura operaţională PS - 03 Programare anuală | RMCM Auditori |
| 16 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că această politică rămâne relevantă? | Da | Procedura operaţioanlă PO – 134 -03 | RMCM Director General |
|  | Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu. |  |  |  |
| 17 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | Da | Procesul - verbal analiza managementului | RMCM |
| 18 | Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii, aşa cum sunt cerute de IPPC: | Da |  |  |
|  | controlul modificării procesului în instalaţie; | Da | Procedura sistem PS - 07; PS - 10; PS – 16;PS -19;PS -17 | Şefi secţii Şefi compartimente |
|  | proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | Da | Procedura sistem PS - 07; PS - 10; PS – 16;PS -19; | Şefi secţii Şefi compartimente |
|  | aprobarea de capital; | Da | Hotărârea Consiliului de Administraţie | Director General |
|  | alocarea de resurse; | Da | Hotărârea Consiliului de Administraţie | Director General |
|  | planificarea şi programarea; | Da | Program de management | Management |
|  | includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | Da | Procedura operationala PO – 134 -01 | RMCM |
|  | politica de achiziţii; | Da | Procedura operaţionala PO - 31 - 01; | Director Achiziţii |
|  | evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Evidenţe contabile | Serviciul financiar-contabilitate |
| 19 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: | Da |  |  |
|  | informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; | Da | Procedura sistem si operationala PS - 03; PS – 09 PO – 135 -05 Raportări lunare, trimestriale, semestriale, anuale | Şef SSM-Mediu |
|  | eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | Da | Procedura operationala PO - 134 - 05 PO -134 - 03 | Director General |
| 20 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | Da | Politica sistemului de management integrat la S.C. ALUM Tulcea | Director General |

Informaţii suplimentare

Nu este cazul

| Cerinţa caracteristică a BAT | Unde este păstrată | Cum se identifică | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Compartiment - AQ | Politica de mediu | Director General |
| Responsabilităţi | Resurse umane | Fişe post | Şefi compartimente / Directori resort |
| Ţinte | Compartiment AQ | MMICM - Program de management de mediu | Director General |
| Evidenţele de întreţinere | Serviciul ME | Programe | Director ME |
| Proceduri | Compartiment AQ | Cod, revizie | RMCM |
| Registrele de monitorizare | Conform instructiuni de lucru PL (PO) | Cod, revizie | Şef SSM-Mediu |
| Rezultatele auditurilor | Compartiment AQ | Program de audit Dosar audit | Auditor şef |
| Rezultatele revizuirilor | Compartiment AQ | Lista documentelor in vigoare Dosar | Elaborator |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Compartiment Protecţie Mediu | Registru | Şef SSM-Mediu |
| Evidenţele privind instruirile | Departament Resurse Umane & Servicii Generale | Dosar personal | Şef birou |

# INTRĂRI DE MATERII PRIME

## Selectarea materiilor prime

#### Utilizaţi acest tabel pentru a furniza o listă a principalelor materii prime utilizate, precum şi a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea arătaţi unde există materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului şi dacă acestea sunt utilizate. Dacă nu sunt utilizate, explicaţi de ce.

| Principalele materii prime/ utilizări | Natura chimică/ compoziţie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ) | Ponderea % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante) | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ) şi va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicaţi de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauxită | Minereu cu conţinut de oxizi de aluminiu, oxizi de fier şi titan, dioxid de siliciu | Bauxită: 1.378.256 t /2016 Al2O3 = 47- 55 % | 48 % în alumină 0,1 % în aer 0,05 % în apele uzate industriale evacuate 51,85 % în şlam | Nu este toxică Se iau masuri pt. a preveni evacuarea sau directionarea materialului pe sol. | Nu | - depozit de bauxită, amplasat în partea de N a platformei, constând din două platforme betonate, cu suprafaţa de 6,75 ha - capacitate de depozitare cca. 230.000 t |
| Leşie caustică soluţie | Hidroxid de sodiu soluţie Coroziv R 35 - provoacă arsuri grave | Leşie sodă caustică: 42.714 t / 2016 NaOH soluţie 50% | 99 % în şlam 0,7 % în apele uzate industriale 0,3 % în produs | Produsul este neutralizat înainte de evacuarea de pe amplasament | Nu Procedeul Bayer utilizeaza lesia caustica pentru extragerea aluminei din Bauxite. | 2 rezervoare; capacitate max. de stocare = 2 x 1000 mc sol. 50 % |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric concentrat Coroziv R 35 - provoacă arsuri grave | Acid sulfuric: 102 t / 2016 H2SO4 conc. 96% | 100 % în apele uzate industriale neutralizate, sub formă de sulfaţi | Nu este cazul | Nu | 2 rezervoare; capacitate max. de stocare = 2 x 1000 mc acid sulfuric conc. |
| Gaze naturale |  | 133.547.097 Nm3/2016 | 20,5 % în produs finit 58,7 % în energie termică 5,8 % în energie |  | Da. Pacura | Statie de reducere presiune; conducte de alimentare CET si Calcinare |
| Acid clorhidric | Acid clorhidric soluţie Toxic, coroziv R 23 - toxic prin inhalare R 35 - provoacă arsuri grave | Acid clorhidric: 501 t / 2012 HCl soluţie 32 % | 100 % în apele convenţional curate, sub formă de cloruri solubile | Nu este cazul | Nu | 2 rezervoare x 50 t amplasate în cuve impermeabilizate |
| Var industrial | Carbonaţi de calciu şi magneziu | Var: 20.175 t / 2016 CaCO3 + MgCO3 cca. 90 % | 99,95 % în şlam 0,05 % în ape uzate industriale | Nu este toxic | Nu | Depozit var cu suprafaţa de 520 mp, având capacitate de depozitare de 1.500 t, dotat cu filtru saci şi cartuşe filtrante |
| Floculanţi | Nalco 9779 HX3000 Modif.cr.7837/1 Nalco 85342 Cyquest100 Flomin Al69 | 56,65 t / 2016 187,95 t / 2016 50,68 t / 2016 90,4 t/ 2016 92,66 t / 2016 30,45 t /2016 | 100 % în şlam |  | Nu | Recipienţii de 1 mc din PVC sunt depozitaţi la magazia centrală a societăţii. Nu există risc privind depozitarea ambalajelor |

## Cerinţele BAT

#### Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materiilor prime şi materialelor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Nu | - |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare. | Nu | Conducerea societăţii |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da Urmarirea si asigurarea de materii prime PO-14-02 | PUPR |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da Politica SMI Calitate - Mediu -SSO | Compartiment AQ |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | Da Proceduri Operationale: PO –132 -05 PO –132 - 06 PO –132 - 07 PO –132-02- PCCVI | Compartiment AQ Şef laborator |

## Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)

#### Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. Notă: Referire la HG 856/2002. | Audit intern PS-03; Audit extern SRAC – Raport audit/07.09.2016 | Responsabil AQ Sef serviciu SSM-M |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | Audit extern - Nu este cazul Audit intern - Plan masuri pentru rezolvarea neconformitatilor auditului intern | Responsabili de resort |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi, principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Utilizarea de materii prime cu conţinut ridicat în substanţa utilă (bauxită, var) Utilizarea de gaz metan ca alternativa la păcură sau in cazul in care aceasta din urma se va utiliza, se va opta pt. varianta alegerii unui tip de combustibil cu putere calorică ridicată şi conţinut redus de sulf . Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile | DAL Manager productie Sef serviciu SSM-Mediu |
| 4 | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | Septembrie 2017 | Responsabil AQ Sef serviciu SSM-M |
| 5 | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele / recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | Da | Responsabil AQ Sef serviciu SSM-M |

## Utilizarea apei

### Consumul de apă

| Sursa de alimentare cu apă (Dunăre, reţeaua urbană) | Volum de apă captat (m3/an) | Utilizări pe faze ale procesului | % de recirculare a apei pe faze ale procesului | % apă reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dunărea - pentru apa utilizată în scop industrial | 4.070.678 mc/ 2016 | Fabricare alumină Preparare lapte de var Preparare apă demineralizata pentru CET | 90 % | Nu este cazul |
| Reţeaua de alimentare cu apă a oraşului Tulcea | 86.390 mc / 2016 | Apă potabilă Apă la grupurile sanitare Apă de incendiu | - | Nu este cazul |

** Previzionat pentru 2018 luand in considerare consumurile obtinute pe 6 luni

### Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limită | Valoarea limită a consumului specific de apa | Performanţa companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT | 1 - 6 m3/ t alumină | 5-7 m3/ t alumină, in functie de conditiile climatice |

| O diagramă a circuitelor apei şi a debitelor caracteristice este prezentată mai jos / anexate / altele | Schema de bilanţ a apei în cadrul instalaţiei (de la prelevare până la evacuarea în receptorul natural) este prezentată mai jos / anexat |
| --- | --- |

### Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

#### Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost  analizate.

| Cerinţa caracteristică privind BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Da. “Studiu de solutie privind optimizarea consumului de apa industriala” realizat de Industrial Cooling Systems | Departament Productie |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | Program de etapizare a măsurilor pentru utilizarea eficientă a apei anexat | Departament Productie |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Da. Recircularea apelor de spălare, reciclarea apelor de răcire, captarea şi refolosirea aburului rezidual din secţiile descompunere, leşiere, filtrare roşie şi filtrare albă | Şefi secţii |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. |  |  |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. |  |  |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. |  |  |

Descrieţi în căsuţele de mai jos poziţia actuală sau propusă cu privire la alte cerinţe caracteristice a BAT menţionate în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau utilizarea măsurilor alternative, ca răspuns la întrebările de mai jos.

##### 3.4.3.1    Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel încât să se evite poluarea apei meteorice. Acolo unde este posibil aceasta trebuie reţinută pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament? Sistemul de canalizare al platformei cuprinde: reţea canalizare pentru apele pluviale şi convenţional curate reţea canalizare pentru apele chimic impure reţea canalizare pentru apele menajere (Reţeaua de canalizare pentru apele pluviale şi convenţional curate a fost iniţial dimensionată şi realizată pentru întreaga platformă a fostului Combinat metalurgic (Fabrica de produse magneziene, Intreprinderea de alumină şi FEROM). În prezent, ea funcţionează în acelaşi regim, captând apele pluviale cu un debit total de cca. 361.5 mc/h, ape care sunt colectate în colectorul pluvial Dn 2200 mm din incinta S.C. ALUM S.A şi evacuate în gârla Câşla. În incinta ALUM, colectorul pluvial este în legătură cu un bazin de retenţie cu un volum de 1500 mc, integrat în circuitul staţiei de neutralizare, pentru omogenizarea apelor şi asigurarea protecţiei calităţii apei emisarului. (Reţeaua de canalizare pentru apele menajere colectează apele de la grupurile tehnico-sanitare şi de la vestiarele secţiilor de producţie, de la grupurile tehnico-sanitare din pavilionul administrativ, de la cantină, laborator, clădire CET şi le dirijează spre staţia de pompare ape menajere, amplasată în partea de sud-vest a incintei. Debitul orar maxim este de cca. 3.4 mc/oră, debitul zilnic maxim fiind de 81.05 mc/zi. Apele menajere sunt pompate prin staţia de pompare în canalizarea oraşului, de pe str. Isaccei. (Reţeaua de canalizare pentru apele chimic impure colectează apele uzate din diverse faze ale proceselor tehnologice, respectiv: din procesul de fabricare al aluminei, de la tratarea chimică a apei de adaos la CET, din purja sistemului recirculator de la haldă. Aceste ape uzate, alcaline, prezintă conţinut de materii în suspensie reprezentate de bauxită, oxizi de fier, silice, ş.a. Apele sunt neutralizate cu acid sulfuric într-o staţie de neutralizare şi apoi evacuate în Dunăre. Debitul orar maxim este de 342.7 mc/h, iar debitul maxim zilnic de 8225.13 mc / zi. Planul cu reţele de canalizare de pe platforma este anexat – Anexa 2

##### 3.4.3.2    Recircularea apei

Apa trebuie recirculată în cadrul procesului din care rezultă, după epurarea sa prealabilă, dacă este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculată în altă parte a procesului care necesită o calitate inferioară a apei; să se identifice posibilităţile de substituţie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerinţele de calitate a apei asociate fiecărei utilizări. Fluxurile de apă mai puţin poluate, de ex. apele de răcire, trebuie păstrate separat acolo unde este necesară reutilizarea apei, posibil după o anumită formă de tratare.

Gospodăria de răcire şi recirculare a apei este compusă din: - 3 turnuri de răcire hiperbolice, peliculare, cu tiraj natural, avand un sistem interior de racire de tip mixt etajat si sistem de dispersie – stropire prin picurare pe rulouri de plase de material plastic; - 3 instalatii de racire cu tiraj fortat tip EVAPCO pentru optimizarea consumului de apa industriala - statia de pompare apa rece recirculata, aferenta turnului T1, care alimenteaza sectia evaporare, compresoare, filtrare alba, calcinare,etc. - statia de pompare apa rece recirculata, aferenta turnului T2 si T3, ce alimenteaza CET - 4 statii de pompe ce asigura circulatia apei calde de la sectiile unde este generata, catre turnurile de racire. Capacitatea totala a sistemului de racire – recirculare a apei industriale este proiectat a fi de 12 000 mc/h (in timpul verii ). Aceasta gospodarie de racire si recirculare a apei asigura recircularea volumelor de apa in proportie de aproape 85%. Pentru functionarea CET si a platformei industriale, debitele de apa necesare sunt: - debit maxim de apa recirculata Qr = 9250 mc/h - debit de apa industriala proaspata Qins = 1000 mc/h Debitul total de apa industriala destinat utilizarii pe platforma Qtot = 10 250 mc/h Pentru aceasta valoare, gradul de recirculare Gr rezulta din relatia: Gr = Qr / Qtot x 100 = 90.2 %

##### 3.4.3.3    Alte tehnici de minimizare

Sistemele de răcire cu circuit închis trebuie utilizate acolo unde este posibil; în final, apele uzate vor necesita o formă de epurare. Totuşi, în multe solicitări, cea mai bună epurare convenţională a efluentului produce o apă de bună calitate care poate fi utilizată în proces direct sau amestecată cu apă proaspătă. Atunci când calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat în mod selectiv, atunci când calitatea este corespunzătoare, şi condus spre evacuare atunci când calitatea scade sub nivelul pe care sistemul îl poate tolera. Operatorul / titularul activităţii trebuie să identifice cazurile în care apa epurată din efluentul staţiei de epurare poate fi folosită şi să justifice atunci când aceasta nu poate fi folosită.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continuă să scadă. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la staţia de epurare. În final, ele vor putea înlocui complet staţia de epurare, ducând la reducerea semnificativă a volumului efluentului. Concentraţia efluentului rămâne totuşi însemnată, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, şi în particular acolo unde căldura reziduală este disponibilă pentru epurare ulterioară prin evaporare, poate fi realizat un sistem al cărui efluent poate fi redus la zero. Dacă este cazul, operatorul trebuie să evalueze costurile şi beneficiile utilizării acestui tip de epurare:

a) consumul de apa potabila este in continua scadere, datorita aplicarii masurilor privind: - inlocuirea periodica/permanenta a conductelor si garniturilor necorespunzatoare; - instalarea debitmetriei de masurare a consumului in toate sectiile consumatoare; b) consumul de apa industriala este redus continuu, prin aplicarea masurilor privind: - reciclarea apelor de spalare (specifica apelor limpezite de la halda de slam); - reciclarea apelor de racire (specifica CET si sectiilor Filtrare Rosie si Filtrare Alba); - captarea si refolosirea caldurii din solutiile fierbinti care trebuiesc racite cu alte solutii de proces utilizand schimbatoare de caldura in instalatiile Lesiere, Filtrare Rosie si Filtrare Alba - evaluarea costurilor si beneficiior

##### 3.4.3.4  Apa utilizată la spălare

Acolo unde apa este folosită pentru curăţire şi spălare, cantitatea utilizată trebuie minimizată prin:

aspirare, frecare sau ştergere mai degrabă decât prin spălare cu furtunul;

Pe amplasament, procesul de spălare a instalaţiilor se realizează periodic, necesitând volume mici de apă, respectiv: - remiza PSI dispune de rampa de spalare inchisa, cu instalatii de decantare a namolului si separare a hidrocarburilor; Procedeele de frecare sau ştergere se utilizează în birouri, laborator.

evaluarea scopului reutilizării apei de spălare;

controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare.

Echipamentele utilizate la operaţiile de spălare sunt verificate periodic, pentru a minimiza pierderile pe zonele care nu necesită spălare.

Există alte tehnici adecvate pentru instalaţie?

Nu

# Principalele activităţi

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numărul procesului (dacă e cazul) | Descriere | Capacitate maximă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaţie fabricare alumină |  | Obţinere alumină | 600.000 t / an |  |

## Descrierea proceselor

Prezentaţi diagrama / diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activităţilor pentru a indica principalele faze ale procesului şi pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.

| Intrări (materii prime / utilităţi) |  | Proces şi produs |  | Rezultate (produs / deşeuri / emisii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauxită |  | Concasare |  | Pulpă crudă, vapori de apa, pulberi |
| Leşie NaOH Leşie recirculată Var industrial |  | Măcinarea |  | Lapte de var, pulberi |
| Pulpă crudă |  | Desiliciere |  | Pulpă lesiata |
| Abur, Leşie NaOH |  | Leşiere |  | Condens, vapori de apa |
| Apă de diluare |  | Diluare |  | Pulpă diluată |
| Pulpa lesiata |  | Desiliciere secundară |  |  |
| Pulpă diluată |  | Îngroşare pulpă |  | Şlam roşu |
|  |  | Filtrare de control |  | Soluţie de aluminat |
| Soluţie aluminat |  | Răcire |  | Leşie recirculată |
| Leşie recirculată |  | Descompunere |  | Hidrat amorsa groba |
|  |  | Clasare hidrat |  | Hidrat amorsa fina |
| Hidrat grob |  | Filtrare albă |  | Hidrat umed (amorsa groba/fina) |
| Condens |  |  |  | Soluţie mumă |
|  |  | Concentrare |  |  |
| Soluţie mumă |  | Decantare, filtrare |  | Leşie recirculată |
| Lapte de var |  | Calcinare |  | Turtă carbonat de calciu |
|  |  | Caustificare |  |  |
| Hidrat |  |  |  |  |
| Gaz metan/Pacura |  | Calcinare |  | Alumină |
| Aer |  |  |  | Gaze de ardere, pulberi, NOx, SOx |
| Gaz metan/Pacura |  |  |  | Abur |
| Energia electrica |  | CET |  | Gaze de ardere, pulberi, NOx, SOx |
| Apa |  |  |  |  |

## Inventarul ieşirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum / lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obţinere alumină | Alumină Hidrat de aluminiu | Fabricarea aluminiului Purificarea apei | 600.000 t/ an |

## Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

| Numele procesului | Numele şi codul deşeului şi denumirea emisiei | Ref | Deşeul, impactul emisiei | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leşiere bauxită | Nămol roşu- Cod 01.03.09 |  | Prin conţinutul în fier, aluminiu, calciu, siliciu, şi alte substanţe minerale şi/sau volatile, impactul asupra mediului indus prin depozitarea şlamului roşu în halda de şlam a societăţii ALUM, este redus | 481.866,54 t/ an 2016 |
| Filtrare |  |  |  |  |
| Curăţare utilaje Preparare lapte var | Cruste si piatra de var - Cod deseu 01.04.08 |  | - crustele au impact redus (se elimină prin depozitare la halda de şlam) - piatra de var are impact nesemnificativ (se elimină prin depozitare la halda de şlam) | 2017,5 t/ an 2016 |

## Diagramele elementelor principale ale instalaţiei

Diagramele elementelor principale ale instalaţiei acolo unde sunt importante pentru protecţia mediului; de ex.: tratare cu saramură, tratare cu var, degresare, tăbăcire, instalaţie de acoperire, sisteme de extracţie, capacităţi de ventilare, instalaţie de reducere a emisiilor, înălţimea coşurilor.

Notă: În exemplul de mai jos există o schemă ipotetică pentru un cazan pentru a arăta nivelul de detaliere cerut. Modificaţi această schemă şi tabelul asociat pentru a reflecta activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii indicaţi o diagramă similară. Diagrama trebuie să evidenţieze punctele cheie de control în cadrul instalaţiei, parametrii.

Schema de operaţii de la fabricarea aluminei din bauxită şi de la CET, cu evidenţierea evacuărilor către mediu, sunt anexate - Anexa 3.

## Sistemul de exploatare

Ţinând cont de informaţiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date în diagramele de mai sus, în secţiunile referitoare la reducere şi în diagramele conductelor şi instrumentelor, furnizaţi orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul în care sistemul de exploatare include informaţiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul de control | Înregistrat Da / Nu | Alarmă (N/L/R) | Ce acţiune a procesului rezultă din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de răspuns? (secunde / minute / ore dacă nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorizare continuă a concentraţiei de pulberi, CO, NOx şi SO2 la calcinare | Da | R | Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | permanent |
| Monitorizare temperatură şi debit gaze naturale / păcură, la calcinare | Da | L R | Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | 30 sec. |
| Monitorizare continuă a concentraţiei de pulberi, CO, NOx şi SO2 la CET | Da | R | Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | permanent |
| Monitorizare temperatură şi debit păcură şi conţinut de oxigen în focar, la CET | Da | L R | Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | 30 sec. |

Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare Sistemul de monitorizare continuă a emisiilor poluante este alcătuit din: sistem monitorizare continuă la coşul de fum de la Calcinare sistem monitorizare continuă la coşul de fum de la CET sistem informatic Structura sistemului informatic include PC achiziţie, procesare, stocare, vizualizare date şi software specializat.

### Condiţii anormale

Protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile momentane

Ţinând cont de informaţiile din Secţiunea 10 privind monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi întreruperilor momentane, furnizaţi orice informaţii suplimentare necesare pentru a explica modul în care este asigurată protecţia în timpul acestor faze.

În cadrul instalaţiilor sunt prevăzute sisteme de interblocare automate, care opresc fluxurile de fluide în cazul depăşirii parametrilor normali de funcţionare.

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificaţi omisiunile în informaţiile de mai sus, pentru care Operatorul / titularul activităţii crede că este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeţi-le şi în Secţiunea 15.

| Proiecte curente în derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| 1. Modernizarea centralei termice | Modernizarea centralei termice prin montarea unui ventilator la cazanul C2Ap nr 2 din dotare; echiparea cazanului C2Ap nr 1 si cazanului 105 cu arzătoare cu NOx redus, pentru reducerea progresivă a emisiilor în atmosferă. |
| 2. Reevaluarea sistemului de preîntâmpinare a răspândirii pulberilor din halda de şlam | Plantarea de copaci în jurul haldei pentru realizarea unei perdele naturale de protecţie împotriva împrăştierii pulberilor în aerul din zona haldei |
| 3. Optimizarea consumului de apa industriala – etapa a II-a | Reabilitarea retelelor, armaturilor si modernizarea turnurilor hiperbolice cu racire naturala; au fost puse in functiune a 3 turnuri cu racire fortata. |

## Cerinţe caracteristice BAT

Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT, demonstrând că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;

Următoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalaţiilor. În paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinţe suplimentare sau sunt accentuate cerinţe specifice.

Asigurarea funcţionării corespunzătoare prin:

##### 4.8.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

Sistemul de management al mediului este implementat, societatea fiind certificată conform ISO 14001/ 2015 cu SRAC

##### 4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- Planul este compus din: - Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale - Planul de prevenire şi stingere a incendiilor - Planul de prevenire şi combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice Prevede planulde măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenţă, responsabilii de punerea în practică a acestor măsuri sunt instruiţi, se fac simulări şi exerciţii periodice? Planurile societăţii ALUM cuprind măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale, scenarii de siguranţă la foc şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi măsuri de prevenire şi combatere a dezastrelor. Planurile cuprind responsabilităţi pentru punerea în practică a măsurilor respective. Periodic se fac instruiri cu echipele de intervenţii.

##### 4.8.3 Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

Societatea are elaborate măsuri pentru siguranţa haldei de şlam roşu şi a traseelor de conducte care trimit şlamul în haldă, respectiv reîntoarcere apă limpezită de la haldă către platformă. Realizarea lucrărilor de punere în siguranţă a barajului vor conduce la minimizarea impactului asupra mediului produs de accidente sau avarii.

# Emisii şi reducerea poluării

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer

Furnizaţi scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul în care instalaţia principală este legată de instalaţia de depoluare a aerului. Prezentaţi reducerea poluării şi monitorizările relevante din punct de vedere al mediului. Desenaţi o schemă de flux a procesului tehnologic sau completaţi acest tabel pentru a arăta activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii furnizaţi o schemă similară.

### Emisii şi reducerea poluării

| Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizare / reducerea poluării | Puncte de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcinare | Gaz metan, aer | NOx, SO2, pulberi | Monitorizare continua Concentraţia poluanţilor s-a încadrat în limitele impuse de Ordinul 462/93. Societatea a implementat în ianuarie 2006 un sistem de monitorizare continua pe coşul de dispersie. Concentraţia de pulberi în atmosferă: max.20 mg/ Nmc - limita recomandată de AIM. In anul 2012 s-au efectuat masuratori de HCl si HF rezultand faptul ca nu sunt emisii de HCl si HF. Anual se monitorizeaza concentratia de COV, iar rezultatul a evidentiat ca acestia sunt nedetectabili. Optimizarea procesului de ardere prin monitorizarea continua a parametrilor de proces pe intregul flux din Calcinatorul Static. | Coş dispersie H = 68 m, Dbază = 7 m, Dvârf = 2,5 m |
| Cazane CET | Păcură, aer | NOx, SO2, pulberi | Monitorizare continua Concentraţia poluanţilor s-a încadrat în limitele impuse de Ordinul 462/93. Societatea a implementat în ianuarie 2006 un sistem de monitorizare continua pe coşul de dispersie. Pentru reducerea concentraţiei de poluanţi emişi de CET în limitele impuse de legislaţie, s-a adoptat un sistem de alimentare cu gaze naturale. In perioada 2009-2010 s-au modernizat doua cazane, iar in 2011 s-a finalizat al treilea cazan( C2Ap nr 2). | Coş dispersie H = 80 m, Dbază = 11,2 m, Dvârf = 4 m |
| Staţie preparare lapte de var | Bulgări de var | pulberi | -Prin implementarea Studiului privind reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de desprăfuire existente - conform proiect IMNR Bucureşti nr. PE 1200/ 29 PA - şi a proiectului - filtru cu saci nr. PAAD - 37.06.00.00. de la ALRO Slatina - constând în montarea de filtre cu saci şi cartuşe s-a redus concentraţia de pulberi emise sub 5 mg/ mc - limită recomandată AIM | Coş cu H = 23,2 m |
| Depozit var | Bulgări de var | pulberi | -Prin implementarea Studiului privind reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de desprăfuire existente - conform proiect IMNR Bucureşti nr. PE 1200/ 29 PA - şi a proiectului - filtru cu saci nr. PAAD - 37.06.00.00. de la ALRO Slatina - constând în montarea de filtre cu saci şi cartuşe, s-a redus concentraţia de pulberi emise sub 5 mg/ mc – valori limită impuse in autorizatia integrata de mediu . | Coş cu H = 16,4 m |
| Transport alumina la silozuri pe benzile transportoare | Alumina calcinata | Pulberi | -Prin urmarirea functionarii in conditii de siguranta a filtrelor cu saci instalate la punctele de intoarcere benzi transportoare. | Iesire din filtrul cu saci |

### Protecţia muncii şi sănătatea publică

Este necesară monitorizarea profesională / ocupaţională (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientală (cu tehnici automate / continue sau neautomate sau periodice)?

Descrieţi gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate în diferite zone ale amplasamentului.

În instalaţiile de pe platformă gradul de protecţie al echipamentelor de lucru corespunde condiţiilor specifice de la locurile de muncă.

Monitorizarea emisiilor la locul de muncă (aerosoli alcalini) este efectuată periodic de către Laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea.

### Echipamente de depoluare

Pentru fiecare fază relevantă a procesului / punct de emisie şi pentru fiecare poluant, indicaţi echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeţi amplasarea sistemelor de ventilare şi supapele de siguranţă sau rezervele. Unde nu există, menţionaţi că nu există.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcinare | Iesire din calcinatoare | pulberi | Electrofiltru Filtru cu saci Ansamblu de filtre cu saci | Existent Existent Existent |
| Depozitare alumină | silozuri | pulberi | Filtre cu saci | Existente |
| Transport alumină către silozuri | Benzile transportoare - | pulberi | Filtre cu saci Carcasare benzi transportoare Sistem de transport în fază densă | Existente Existent Existent |
| Depozit var şi staţie preparare lapte var | Benzi transportoare | pulberi pulberi | Cicloane Filtre cu saci şi filtre cu cartuşe Carcasare benzi | Existente Existent; Existent |
| Ardere | cazane | pulberi | Inlocuirea arzatoarelor existente cu arzatoare performante cu NOx redus. | Existent pentru cazanele C2Ap nr 1 si 2 si Cazanul 105 |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzătoare cu NOx redus), includeţi varianta corespunzătoare din lista tehnologiilor de reducere a poluării şi completaţi detaliile solicitate.

### Studii de referinţă

| Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Studiu privind „Modalitati de reducere a emisiilor NOx pana la 100mg/mc produse de cazanele de abur 1,2 si 4 de la Alum si evaluari” Montare si punere in functiune de arzatoare cu emisii reduse de NOx. | 30 iunie 2016 31 decembrie 2018 |

### COV

Nu este cazul

Acolo unde există emisii de COV, identificaţi principalii constituenţi chimici ai emisiilor şi evaluaţi ce se întâmplă cu aceste substanţe chimice în mediu.

Clasificarea bazată pe TA Luft (prevederile tehnice germane privind calitatea aerului) este furnizată în Îndrumarul „Determinarea Valorilor Limită de Emisie pe baza BAT”.

Pe amplasamentul ALUM nu există emisii de COV, nu se genereaza COV din procesul tehnologic

| Componenta | Punct de evacuare | Destinaţie | Masa / unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COV din Clasa I |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| Total COV din Clasa I |  |  |  |  |
| COV din Clasa II |  |  |  |  |
| Total COV din Clasa II |  |  |  |  |
| Alte COV |  |  |  |  |
| Total alte COV |  |  |  |  |

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu |  |

### Eliminarea penei de abur

Prezentaţi emisiile vizibile şi fie justificaţi că fiecare emisie este în conformitate cu cerinţele BAT sau explicaţi măsurile de conformare pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru a reduce pana vizibilă.

Pana de abur se formează în special în perioada anotimpului rece, datorită condensării vaporilor de abur de la calcinare. Pana de abur a fost minimizată / eliminată prin realizarea măsurilor de modernizare propuse: dotare cu echipamente pentru uscarea gazelor de ardere cu conţinut de pulberi dotarea cu filtru cu saci

## Minimizarea emisiilor fugitive în aer

#### Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează: Toate proiectele de modernizare cuprind un capitol de reducere impact cu estimarile preconizate de proiectant asupra emisiilor generate.

| Sursa | Poluanţi | Masa / unitatea de timp unde este cunoscută | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. staţia de epurare a apelor uzate, instalaţie de tratare / acoperire a suprafeţelor); | - |  |  |
| Zone de depozitare (de ex. containere, haldă, lagune etc.); | - depozitul de bauxită - depozit de var - siloz de alumină - halda de şlam roşu | necuantificabile | Nu există date deoarece nu s-au efectuat măsurători. Emisiile difuze sunt diminuate din punct de vedere cantitativ prin: - aplicarea umectării plajei haldei de şlam prin instalatia compusa din aspersoare montata - umectarea periodica a minereului de bauxită daca umiditatea acestuia scade sub 7% (in prezent bauxita Sierra Leone se receptioneaza cu o umiditate de 10-12%) |
| Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport; | - descărcare bauxită în depozit - descărcare var în depozit | necuantificabile | Nu există date deoarece nu s-au efectuat măsurători |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne); | - leşie sodă din vagoane în rezervor - transferuri soluţie de aluminat din vase, în cadrul fluxului tehnologic | necuantificabile | Nu există date deoarece nu s-au efectuat măsurători |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare, transport alumina in faza densa; | - transport var din depozit la staţia de preparare lapte de var - transport alumină de la calcinare la silozuri | necuantificabile | Nu există date deoarece nu s-au efectuat măsurători |
| Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe, valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | - |  |  |
| Deficienţe de etanşare / etanşare slabă; | - |  |  |
| Posibilitatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apă); Posibilitatea ca emisiile să evite echipamentul de depoluare a aerului sau a staţiei de epurare a apelor; | - |  |  |
| Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor în caz de avarie. | - la electrofiltre la întreruperea alimentării cu energie electrică - la trecerea pe by-pass a filtrului cu saci in cazul avarierii acestuia | - | Cca. 2% Cca. 1% |

### Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Toate proiectele de modernizare cuprind un capitol de reducere impact cu estimarile preconizate de proiectant asupra emisiilor generate. |  |

### Pulberi şi fum

Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;

Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

Reţinerea pulberilor de la diferite faze ale procesului tehnologic. Posibilitatea de recirculare a pulberilor trebuie analizată;

- Calcinare - reţinerea pulberilor in filtre cu saci; nivel emisie pulberi la evacuarea la coş (20 mg/Nmc conform AIM. - CET - adaptarea arzătoarelor de la cazane pentru funcţionarea cu gaze naturale si pacura pentru cazanul C2Ap nr 2.

Acoperirea rezervoarelor;

- Vasele din cadrul secţiei descompunere au fost acoperite pentru a elimina deversările şi emisiile de aerosoli alcalini

Evitarea depozitării exterioare sau neacoperite;

Depozitul de var este acoperit pentru diminuarea emisiilor difuze.

Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.;

Da. Stropirea cu apă se face la depozitul de bauxită şi la halda de şlam.

Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi împrăştierea de către vânt);

Da. Periodic sunt curăţate aleile uzinale si rigolele aferente acestora atat in Uzina cat si la Halda de slam

Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Da. Transportul aluminei calcinate de la calcinare la silozuri şi a varului de la depozitul de var la staţia de preparare lapte de var se realizează cu benzi transportoare carcasate. Transportul aluminei spre silozuri se face pneumatic ca urmare a implementării sistemului de transport în fază densă sau doar in cazuri speciale pe sistemul de benzi carcasate, in conditiile opririi pentru reparatii a sistemului de transport pneumatic.

Curăţenie sistematică;

Da. Se realizează permanent prin organizarea pe sectoare.

Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.

Da. Captarea gazelor rezultate din proces se realizează. Măsurile de modernizare - retehnologizare prevăzute programul de investiţii al societăţii sunt conform recomandărilor BAT şi se aplică conform Programului eşalonat.

### COV

Oferiţi informaţii privind transferul COV după cum urmează.

Nu sunt generate COV

| De la | Către | Substanţe | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

### Sisteme de ventilare

Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează

| Identificaţi fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| 1 Sistem de exhaustare aferent electrofiltrelor de la calcinare | Drept combustibil se utilizeaza gaze naturale Filtrarea gazelor arse prin electrofiltrele existente. Electrofiltrul nr 2 a fost inlocuit cu filtru cu saci pentru minimizarea emisiei de pulberi (30 mg/Nmc conform recomandare BAT |
| 2 Sistem de exhaustare aferent cazanelor CET | Adaptarea arzătoarelor cu NOx redus pentru cazanele C2Ap nr 1, 2 si C105, pentru funcţionarea cu gaze naturale. Utilizarea de păcură cu conţinut de sulf ( 1%. |
| 3 Sistem de exhaustare aferent depozitului de var şi staţiei de preparare lapte de var | Sistemul de cicloane a fost inlocuit cu filtre cu saci, cu concentratia ( 5 mg/mc pulberi în emisii conform recomandare BAT. |

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

### Sursele de emisie

Descrieţi după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursă de apă uzată

| Sursa de apă uzată | Metode de minimizare a cantităţii de apă consumată | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape convenţional curate tehnologice | Recirculare în proces. | Neutralizare în staţia de neutralizare | - |
| Ape uzate tehnologice cu impurificare chimică | - | Neutralizare în staţia de neutralizare | Dunăre |
| Ape limpezite evacuate de la haldă | Recirculare în proces. Accidental, în perioadele cu precipitaţii abundente, aceste ape sunt neutralizate şi evacuate. | Neutralizare Neutralizare | - Dunăre |
| Ape uzate de la Gospodăria Zonală de Apă | Realizare sistem de evacuare ape reziduale | Filtrare şi neutralizare | Dunăre |
| Ape menajere | Întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor sanitare Întreţinerea şi exploatarea permanentă a separatoarelor de grăsimi de la cantină | Separatoare de grăsimi | Reţeaua de canalizare în reţeaua oraşului |

### Minimizare

Justificaţi cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzată nu este reutilizată sau recirculată

In perioadele cu precipitaţii abundente, datorită debitelor suplimentare preluate din haldă, apele limpezite de la haldă nu sunt reutilizate prin recirculare în proces.

### Separarea apei meteorice

Confirmaţi că apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificaţi orice zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă

Da. Apele pluviale sunt evacuate în lacul Câşla. În cazul impurificării accidentale a acestor ape cu suspensii, apele sunt dirijate în staţia de neutralizare a apelor cu impurificare redusă şi apoi sunt evacuate.

### Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi, o justificare pentru faptul că efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat);

Apele uzate tehnologice cu impurificare chimică sunt tratate în staţia de neutralizare, dar nu sunt epurate. Economic nu este justificată utilizarea acestora, după epurare, în proces.

#### Studii

| Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. |  |

### Compoziţia efluentului

Identificaţi principalii compuşi chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) şi ce se întâmplă cu ei în mediu

Apele uzate industriale neutralizate,  sunt evacuate în Dunăre.

Apele pluviale şi convenţional curate sunt evacuate în gârla Câşla.

| Component - (în special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinaţie (ce se întâmplă cu ea în mediu) | Masa / unitate de timp/ 2016 | mg/l 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suspensii | Dunăre | Pulberile fine şi semifine formează depuneri de fund sau pelicule plutitoare. Ele determină o scădere a capacităţii vitale şi un deficit al funcţiilor respiratorii la speciile peşti şi prin depunere pe frunzele plantelor acvatice împiedică pătrunderea CO2 ca şi evacuarea O2. | 11.226 t | 60 |
| Sulfaţi |  | Sulfaţii se diluează în apa fluviului | 86.784 t | 300 |
| Cloruri |  | Clorurile se diluează în apa fluviului | 18.833 t | 200 |
| CCO-Cr |  | Cantităţile mari de substanţe organice contribuie la reducerea cantităţii de oxigen dizolvat în apă, reduce capacitatea de autoepurare şi poate distruge fauna acvatică. | 26.958 t | 70 |
| Reziduu fix |  | Sărurile solubile din apa uzată, datorate eliminării diverselor substanţe chimice sub formă de compuşi anorganici, se diluează în apa fluviului | 0 | 1500 |
| Al |  | In apa evacuată de pe amplasament, sub formă de săruri solubile şi/saruri insolubile, pot imprima apei un gust metalic, precum şi caracteristici toxice în caz de depăşire a limitei admise | 3.027 t | 5 |
| Na |  |  | 86.898 t | 300 |
| Ca |  |  | 21.363 t | 150 |
| Mg |  |  | 6.085 t | 100 |
| Fe total |  |  | 0.175 t | 5 |
| Suspensii | Câşla | Acţiunea poluanţilor evacuaţi în apele uzate industriale neutralizate, asupra fluviului Dunărea, este similară aceleia produsă asupra apei gârlei Câşla de poluanţii evacuaţi în apele pluviale şi convenţional curate | 8.947 t | 35 |
| Calciu |  |  | 42.121 t | 100 |
| Azot amoniacal |  |  | 0.088 t | 2 |
| CCO-Cr |  |  | 18.394 t | 50 |
| Reziduu fix |  |  | 0 | 1500 |
| Produse petroliere |  |  | 1.62 | 3 |
| Fe total |  |  | 0.138 t | 3 |
| Cr hexavalent |  |  | 0.007 t | 0,1 |
| Zn |  |  | 0,029 t | 0,5 |
| Mg |  |  | 10.049 t | 50 |
| Pb |  |  | 0 | 0,2 |
| Mn |  |  | 0,023 t | 0.5 |
| Cd |  |  | 0.00485 t | 0,1 |
| Subst. extractibile |  |  | 5.146 t | 20 |

### Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu şi impactul acestor evacuări? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. |  |
| * Ape pluviale şi convenţional curate sunt evacuate în gârla Somovei de pe amplasamentele societăţilor ALUM, TREMAG şi FERAL, astfel încât impactul asupra apei in aval de evacuare este datorat activităţilor desfăşurate de cele trei societăţi. Din acest motiv, elaborarea Studiului ar trebui să fie finanţată de toţi agenţii economici implicaţi |

### Toxicitate

Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentaţi pe scurt rezultatele oricărei evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare / diminuare a toxicităţii efluentului.

Apele uzate industriale neutralizate sunt evacuate de societate în Dunăre. Concentraţia de poluanţi se încadrează în limitele impuse de legislaţia de mediu. Având în vedere debitul fluviului se realizează diluţia avansată a acestor ape. Determinări ale concentraţiei poluanţilor în Dunăre, amonte şi aval de evacuarea ALUM, indică valori foarte apropiate, ceea ce susţine afirmaţia anterioară de diluţie. Poluanţii din apele uzate industriale neutralizate evacuate în Dunăre nu prezintă un risc avansat de toxicitate.

Acolo unde există studii care au identificat substanţe periculoase sau niveluri de toxicitate reziduală, rezumaţi orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicităţii şi orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potenţial

Nu s-au elaborat studii privind nivelul de toxicitate al poluanţilor din apele uzate evacuate de societate: Facem precizarea ca nu exista dovezi asupra prezentei substantelor periculoase si prioritar periculoase in apa.

### Reducere CBO

În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează direct în ape de suprafaţă care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Dacă nu vă propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi.

Nu este cazul.

### Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti

Dacă apele uzate sunt epurate în afara amplasamentului, într-o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, demonstraţi că: epurarea realizată în această staţie este la fel de eficientă ca şi cea care ar fi fost realizată dacă apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazată pe reducerea încărcării (şi nu concentraţiei) fiecărui poluant în apa epurată evacuată.

Nu este cazul.

| Parametru | Modul în care aceştia vor fi epuraţi în staţia de epurare |
| --- | --- |
| Metale |  |
| Poluanţi organici persistenţi |  |
| Săruri şi alţi compuşi anorganici |  |
| CCO |  |
| CBO |  |

### 5.3.10.        By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Demonstraţi că probabilitatea ocolirii staţiei de epurare a apelor uzate (în situaţii de viituri provocate de furtună sau alte situaţii de urgenţă) sau a staţiilor intermediare de pompare din reţeaua de canalizare este acceptabil de redusă (poate că ar trebui să discutaţi acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare)

Nu este cazul.

| % din timp cât staţia este ocolită |  |
| --- | --- |
| O estimare a încărcării anuale crescute cu metale şi poluanţi persistenţi care vor rezulta din by-pass-are. |  |
| Planuri de acţiune în caz de by-pass-are, cum ar fi cunoaşterea momentului în care apare, replanificarea unor activităţi, cum ar fi curăţarea, sau chiar închiderea atunci când se produce by-pass-area. |  |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta în mod negativ staţia de epurare şi ce acţiuni (de ex. bazine de retenţie, monitorizare, descărcare fracţionată etc.) sunt luate pentru a o preveni. |  |
| Valoarea debitului de asigurare la care staţia de epurare orăşenească va fi by-pass-ată. |  |

#### 5.3.10.1. Rezervoare tampon

Demonstraţi că este asigurată o capacitate de stocare tampon sau arătaţi modul în care sunt rezolvate încărcările maxime fără a supraîncărca capacitatea staţiei de epurare.

Nu este cazul.

### Epurarea pe amplasament

Dacă efluentul este epurat pe amplasament, justificaţi alegerea şi performanţa staţiilor de epurare pe trepte, primară, secundară şi terţiară (acolo unde este cazul). Completaţi tabelul de mai jos:

#### Tehnici de epurare a efluentului

| Staţie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectaţi | Staţia de epurare analizată | Parametrii de performanţă | Eficienţa epurării |
| Epurare primară | Reducerea fluctuaţiilor de debit şi intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului | Capacitate |  | Debit mediu zilnic (m³/zi) Debit maxim pe oră (m³/h) |  |
|  | Prevenirea deteriorării staţiei de epurare | Rezervoare de deviaţie | Capacitate |  | Monitorizarea on-line a turbidităţii / materiilor în suspensie |  |
|  | Îndepărtarea solidelor de dimensiuni mari şi a unor poluanţi precum grăsimi uleiuri şi lubrifianţi (GUL) | Grătare | Capacitate (Examinarea mărimii particulelor în timpul proiectării de detaliu) |  | Materii în suspensie (mg/dm3) în efluentul de la grătare |  |
|  | Îndepărtarea solidelor în suspensie / vopselelor | Centrifugare |  |  | Materii în suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Decantare |  |  | Materii în suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Flotare pneumatică |  |  | Materii în suspensie (mg/l) |  |

| Epurare secundară | Îndepărtarea CBO | Epurare aerobă | Valorile încărcării cu CCO Timpul de retenţie hidraulică % de nămol activ recirculat |  | CBO/CCO în influent CBO/CCO în efluent Soluţii mixte Solide în suspensie (mg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Epurare anaerobă | Pre-epurare? Timpul de retenţie hidraulică Nutrienţi Încărcare pH şi temperatură Producţie de gaz Post epurare |  | CBO/CCO în influent CBO/CCO în efluent |  |
|  | Tratarea şi eliminarea nămolului | Concentrare şi deshidratare | Potenţial de îngroşare Indicele de nămol Timpul de retenţie |  | Procent de solide uscate în influent şi efluent |  |
| Epurare terţiară | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Mărimea paturilor filtrante (Filtre de nisip?) |  | Materii totale în suspensie (mg/l) Turbiditate |  |
|  |  | Membrane | Mărimea porilor? |  | Conductivitate |  |
|  |  | Dezinfecţie |  |  | Transmisivitate (pentru UV) Număr de coliformi Analiza agenţilor patogeni |  |
| Pot fi unele etape ocolite / evitate? Dacă da, cât de des se întâmplă asta şi care sunt măsurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |

## Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

### Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează

| Sursa | Poluanţi | Masa / unitatea de timp unde este cunoscută | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforme tehnologice aferente secţiilor (descompunere, filtrare roşie) | Suspensii, reziduu fix în apa pluviala,chimic impura | Necuantificabil | Nu există date |

Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT care demonstrează că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandările BAT) sau a utilizării măsurilor alternative;

### Structuri subterane: (completarea si detalierea tuturor precizarilor din coloane)

| Cerinţa caracteristică a BAT | Conformare cu BAT Da / Nu | Document de referinţă | Dacă nu vă conformaţi acum, data până la care vă veţi conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizaţi planul (planurile) de amplasament care identifică traseul tuturor drenurilor, conductelor şi canalelor şi al rezervoarelor de depozitare subterane din instalaţie. (Dacă acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceţi o simplă referire la acestea). |  | Raport de amplasament Plan general reţele de canalizare (anexa) |  |
| Pentru toate conductele, canalele şi rezervoarele de depozitare subterane confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: izolaţie de siguranţă detectare continuă a scurgerilor un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani). | Da Da Da |  |  |

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu necesită măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Acoperiri izolante

| Cerinţa | Da / Nu | Dacă nu, data până la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Există un proiect de program pentru asigurarea calităţii, pentru inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie care ia în considerare: capacităţi; grosime; precipitaţii; material; permeabilitate; stabilitate / consolidare; rezistenţa la atac chimic; proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea calităţii construcţiei | Da | Există proceduri de sistem şi operaţionale pentru inspecţii şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie, la categoriile de obiective enumerate La toate secţiile de producţie, unde apar scurgeri de fluide, suprafeţele sunt impermeabilizate (platforme betonate, dotate cu rigole şi vase colectoare). Aceste fluide colectate în vase sunt recirculate şi reintroduse în proces, prin intermediul pompelor. Cuvele de protecţie ale rezervoarelor ce conţin produse care pot determina poluarea solului / apelor subterane în caz de accidente, sunt inspectate şi întreţinute corespunzător cerinţelor, pe baza unor proceduri de sistem şi operaţionale. |
| Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel? |  | Da |

### Zone de poluare potenţială

Pentru fiecare zonă în care există posibilitatea ca activităţile să polueze apa subterană, confirmaţi că structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi că straturile izolatoare corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformează, indicaţi data până la care se vor conforma. Introduceţi referinţele corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeţi tabelul dacă este necesar.

Zone potenţiale de poluare

| Cerinţa | Zone de descărcare | Depozit de materii prime | Depozit de produse | Depozit de deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | Staţia de descărcare a păcurii Staţia de descărcare a păcurii este impermeabilizată la contactul cu solul (platformă beton armat), este dotată cu separatoare de hidrocarburi, pentru reţinerea scurgerilor accidentale. Staţia este dotată suplimentar cu un zid din beton, pentru etanşarea platformei de descărcare a păcurii, în vederea prevenirii infiltraţiilor în sol/ subsol | Depozit leşie de sodă Depozitul de bauxită Depozitul de var | Depozitul central Depozitul de carburanţi şi lubrifianţi Depozitul de hidrat | Halda de şlam Depozitul de deşeuri metalice |
| cuve etanşe de reţinere a deversărilor | - | Depozit acid sulfuric, depozit de acid clorhidric Depozitul de păcură | - | - |
| îmbinări etanşe ale construcţiei | - | - | - | - |
| conectarea la un sistem etanş de drenaj | - | - | - | - |

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Cuve de retenţie

Pentru fiecare rezervor care conţine lichide ale căror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmaţi faptul că exista cuve de retenţie şi că acestea respectă fiecare dintre cerinţele prezentate în tabelul de mai jos. Dacă nu se conformează, indicaţi data până la care se va conforma. Introduceţi datele corespunzătoare instalaţiei analizate şi repetaţi tabelul dacă este necesar.

Cuve de retenţie

| Cerinţa | Rezervor de acid sulfuric | Rezervor de acid clorhidric | Rezervoare păcură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Să fie impermeabile şi rezistente la materialele depozitate | Da | Da | Da |  |  |
| Să nu aibă orificii de ieşire (adică drenuri sau racorduri) şi să se scurgă - colecteze către un punct de colectare din interiorul cuvei de retenţie | Da | Da | Da |  |  |
| Să aibă traseele de conducte în interiorul cuvei de retenţie şi să nu pătrundă în suprafeţele de siguranţă | Da | Da | Da |  |  |
| Să fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da | Da | Da |  |  |
| Să aibă o capacitate care să fie cu 110% mai mare decât cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totală a rezervoarelor | Da | Da | Da |  |  |
| Să facă obiectul inspecţiei vizuale regulate şi orice conţinuturi să fie pompate în afară sau îndepărtate în alt mod, sub control manual, în caz de contaminare | Da | Da | Da |  |  |
| Atunci când nu este inspectat în mod frecvent, să fie prevăzut cu un senzor de nivel înalt şi cu alarmă, după caz | Da | Da | Da |  |  |
| Să aibă puncte de umplere în interiorul cuvei de retenţie unde este posibil sau să aibă izolaţie adecvată | Da | Da | Da |  |  |
| Să aibă un program sistematic de inspecţie a cuvelor de retenţie, (în mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apă acolo unde integritatea structurală este incertă) | Da | Da | Da |  |  |

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apă sau sol

| Identificaţi orice alte structuri, activităţi, instalaţii, conducte etc. care, datorită scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apă. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluări |
| --- | --- |
| Instalaţia de evaporare , secţia Filtrare Roşie La această instalaţie, se separă oxalat, un produs care dacă ajunge în canalizarea pluvială poate determina poluarea apei de suprafaţă. | Pentru prevenirea posibilităţii de poluare a apei de suprafaţă este implementat un sistem de colectare în container, cu evacuarea operativă, fără pierderi, la halda de şlam. |

## Emisii în ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care să vă ajute în pregătirea informaţiilor solicitate. Totuşi, dacă dumneavoastră consideraţi că este posibil să evacuaţi substanţe prezentate în Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau în Anexa VIII a Directivei 2000/60, în apa subterană, direct sau indirect, sunteţi sfătuiţi să discutaţi cerinţele cu specialistul din cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului care se ocupă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

### Există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalaţie, în apa subterană?

Activitatea desfăşurată de societatea ALUM nu generează emisii directe sau indirecte în apa subterană.

|  | Supraveghere - aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care să conţină monitorizarea calităţii apei subterane şi asigurarea luării măsurilor de precauţie necesare prevenirii poluării apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calităţii apei subterane este / va fi realizată? | Substanţele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare şi caracteristicile tehnice ale lucrărilor de monitorizare | Frecvenţa (de ex. zilnică, lunară) |
|  |  | Amoniu, cloruri, reziduu fix, Pb si compusi, Mn, Cr total, Cd, Zn, Ni | - Incintă - Halda de şlam | Anual Trimestrial |
| 2 | Ce măsuri de precauţie sunt luate pentru prevenirea poluării apei subterane? | Daţi detalii despre tehnicile / procedurile existente Prelevarea şi analizarea probelor de apă subterană prelevate din forajele de control din incinta si de la halda de şlam se execută conform programului de auto-monitorizare şi al normativelor în vigoare. |

### Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:

- Frecvenţa controlului şi personalul responsabil

- Cum se face întreţinerea

- Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?

- Conductele subterane de alimentare cu apă şi conductele de canalizare, sunt verificate de personalul secţiei CET, cu o frecvenţă de 1 / săptămână. Întreţinerea se efectuează conform procedurilor interne, fiind prevăzute în bugetul anual sume cu această destinaţie.

- Conductele şi rezervoarele de substanţe periculoase sunt verificate de personalul secţiilor Filtrare Roşie, respectiv secţia CET. Întreţinerea se efectuează conform procedurilor interne, fiind prevăzute în bugetul anual sume cu această destinaţie.

## Miros

Nu sunt detectate surse de miros specifice.

În general, nivelul de detaliere trebuie să corespundă riscului care determină neplăcere receptorilor sensibili (şcoli, spitale, sanatorii, zone rezidenţiale, zone recreaţionale). Instalaţiile care nu utilizează substanţe urât mirositoare sau care nu generează materiale urât mirositoare şi prin urmare prezintă un risc scăzut trebuie separate la început utilizând Tabelul 5.6.1.

Sursele nesemnificative dintr-o instalaţie care are şi surse semnificative trebuie “separate” din punct de vedere calitativ la începutul Tabelului 5.6.1 (trebuie făcută justificarea) şi nu mai trebuie furnizate informaţii detaliate în secţiunile următoare.

În cazul în care receptorii se află la mare distanţă şi riscul asociat impactului asupra mediului este scăzut, informaţiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informaţiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totuşi cerute şi trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atât cât va permite balanţa costurilor şi beneficiilor.

Dacă este cazul trebuie furnizate hărţi şi planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare.

### Separarea instalaţiilor care nu generează miros

Activităţile care nu utilizează sau nu generează substanţe urât mirositoare trebuie menţionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicaţii în sprijinul acestei opţiuni pentru a permite Operatorului / titularului activităţii să nu mai dea informaţii suplimentare. În cazul în care sunt utilizate sau generate substanţe urât mirositoare, dar acestea sunt izolate şi controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie în schimb descrise în Tabelul 5.6.3.

Obtinerea aluminei din bauxită nu generează mirosuri.

### Receptori

(inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la reglementările existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

În unele cazuri, delimitarea suprafeţei pe care se desfăşoară procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare locţiitoare pentru evaluarea impactului (pentru instalaţii noi) şi evaluări de mediu (pentru instalaţiile existente) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau condiţiile au fost stabilite poate, în funcţie de acest perimetru. În acest caz, ele trebuie incluse în tabelul de mai jos.

| Identificaţi şi descrieţi fiecare zona afectată de prezenţa mirosurilor | Au fost realizate evaluări ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizează o monitorizare de rutină? | Prezentare generală a sesizărilor primite | Au fost aplicate limite sau alte condiţii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieţi tipul de receptor şi daţi o aproximare a numărului de locuitori, după caz. Într-o instalaţie mare, diverşi receptori pot fi afectaţi de surse diferite. Descrieţi localizarea sau indicaţi poziţia pe un plan al localităţii (indicaţi şi perimetrul procesului unde este posibil). | De exemplu, orice evaluări care vizează IMPACTUL asupra receptorilor – adică nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursă), deşi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursă. Astfel de evaluări pot include modelări ale dispersiei, studii privind populaţia, sondaje privind percepţia publicului, observaţii în teren, olfactometrie simplă (testări olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental. Când au fost acestea realizate şi cu ce scop? Care au fost rezultatele privind efectul / impactul asupra receptorilor? | Se realizează o monitorizare suplimentară care se referă la impact (monitorizarea sursei este inclusă în Tabelul 5.6.3.1). Aceasta ar putea cuprinde “testări olfactive” efectuate în mod regulat pe perimetru sau o altă formă de monitorizare a aerului ambiental. Sub ce formă, care este frecvenţa de realizare şi care sunt rezultatele obişnuite? | Au fost primite vreodată sesizări? Câte, când şi la câte incidente sau surse / receptori separaţi se referă acestea? Care este / a fost cauza şi dacă a fost corectată? Dacă nu a făcut-o deja în altă parte a Solicitării, Operatorul / titularul activităţii trebuie să confirme că are implementată o procedură pentru soluţionarea sesizărilor. | Au fost impuse condiţii sau limite de către Autoritatea Regională de Mediu care se referă la receptorii sensibili sau la alte localizări. De ex. restricţii de amplasare, coduri de bună practică, condiţii stabilite pentru instalaţiile existente |
| - | - | - | - | - |

NU se acceptă anexarea copiilor rapoartelor FĂRĂ explicaţii care să sprijine informaţiile sau prezentarea generală ca mai sus.

### Surse / emisii nesemnificative

Faceţi o prezentare generală succintă a surselor cu impact nesemnificativ

Sursele nesemnificative pot fi “separate” prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordări calitative reale atunci când nivelul scăzut de risc este evident. Trebuie făcută o scurtă justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informaţii suplimentare în Tabelul 5.6.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie făcută pentru a arăta că aceste surse nu se adaugă unei probleme. Vezi justificarea de la începutul 5.6. De introdus un exemplu – mirosuri indigene, tradiţionale, de exemplu industria prelucrătoare a produselor piscicole în Sulina.

Surse de miros cu impact nesemnificativ pot fi considerate secţiile Leşiere şi Descompunere, unde sunt emisii de aerosoli alcalini. Măsurători efectuate de Direcţia de Sănătate Publică Tulcea au înregistrat valori sub limita CMA.

#### Surse de mirosuri

(inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora)

Nu este cazul.

| Unde apar mirosurile şi cum sunt ele generate? | Descrieţi sursele de emisii punctiforme. | Descrieţi emanările fugitive sau alte posibilităţi de emanare ocazională. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizează o monitorizare continuă sau ocazională? | Există limite pentru emanările de mirosuri sau alte condiţii referitoare la aceste emanări? | Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanărilor. | Descrieţi măsurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor şi a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieţi activitatea sau procesul în care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie şi ele prezentate. De exemplu: - Încălzirea materialelor, adăugarea de acizi, activitatea de întreţinere, - Zone de depozitare, staţia de epurare a apelor uzate | Pentru fiecare activitate sau proces descris în coloana (a) faceţi o listă a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, coşuri, exhaustoare Includeţi ventilele sau semnalul luminos de avarie, valvele de siguranţă ale rezervoarelor | Pentru fiecare activitate sau proces descris în coloana (a) descrieţi punctele de emanare fugitivă - acestea trebuie să includă lagunele şi spaţiile deschise de depozitare, benzile rulante şi alte mijloace de transport, orificii în pereţii clădirilor (fie ele intenţionate sau neintenţionate), flanşe, valve etc. | - substanţe care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substanţe care emană mirosuri (materiale aflate în putrefacţie, nămolul ce rezultă de la epurarea apelor uzate) - un “tip” de miros, de ex. mirosul de “ars” Sunt acestea materii prime, intermediare, sub-produse, produse finite sau deşeuri? Sunt materialele mirositoare folosite pentru curăţire sau procesul de curăţire transformă sau dislocă materiale mirositoare? | Aceasta se referă la monitorizarea la sursă sau în apropierea sursei. Pentru fiecare sursă listată, faceţi o descriere – în ce formă, cât de des este realizată şi care sunt rezultatele înregistrate în mod obişnuit? | Dacă nu au fost menţionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursă demonstraţi că nu vor apărea probleme în condiţii de funcţionare normală. De asemenea, arătaţi cum vor fi administrate situaţiile anormale (acest aspect este tratat mai amănunţit în tabelul „Managementul mirosurilor” şi astfel poate fi omis aici dacă vor fi furnizate informaţii suplimentare). Tehnicile de management şi de instruire precum şi tehnologiile trebuie de asemenea prezentate | Identificaţi orice propuneri pentru îmbunătăţire sau aspecte locale specifice care trebuie soluţionate pentru a îndeplini cerinţele caracteristice BAT. O prezentare a planificării acţiunilor în timp trebuie de asemenea inclusă. |
| Orice alte informaţii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De ex. orice surse care nu se află în instalaţie, dar sunt pe acelaşi amplasament (de ex. care vor continua să fie reglementate de legislaţia referitoare la efecte neplăcute). |

În cazul în care emanările au fost deja descrise ca “emisii în aer” în altă parte a solicitării DAR AU ŞI MIROS, ele trebuie menţionate şi aici. Este suficient să precizaţi materialul şi/sau mirosul aici şi să faceţi referire la partea din solicitare în care se găsesc detaliile.

Sursele potenţiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca şi cele reale. De exemplu, o staţie de epurare a apelor uzate poate să nu fie detectabilă dincolo de perimetrul instalaţiei în condiţii normale, dar dacă au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursă de mirosuri.

### Declaraţie privind managementul mirosurilor

Puteţi identifica aici evenimente pe care nu le puteţi controla şi care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. condiţii meteorologice extreme sau întreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranţă).

Trebuie să descrieţi măsurile pe care le propuneţi pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cât mai rapid posibil). Dacă sunt acceptate de Autoritatea competentă de Protecţia Mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, va trebui să menţineţi aceste măsuri drept condiţii de autorizare, dar, atât timp cât luaţi măsuri, nu puteţi fi sancţionat pentru aceste evenimente rare.

Managementul mirosurilor

Activitatea desfăşurată de ALUM nu generează mirosuri.

| Sursă / punct de emanare | Natura / cauza avariei | Ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se întâmplă atunci când se produce o avarie? | Ce măsuri sunt luate atunci când apare? | Cine este responsabil pentru iniţierea măsurilor? | Există alte cerinţe specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| Ca cele menţionate în coloana (a), (b) sau (c) din “Tabelul surselor de mirosuri” | Pentru fiecare sursă – identificaţi dificultăţi specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul / dispersia mirosurilor în atmosferă (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici). | Măsuri active de prevenire sau minimizare trebuie să fi fost deja conturate în “Tabelul surselor de mirosuri” coloana (g). În acest tabel trebuie să fie luate în considerare mai pe larg scenarii de tip “ce se întâmplă dacă” pentru prevenirea avariilor. De exemplu, un scrubber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. Măsurile luate pentru monitorizare şi întreţinere trebuie precizate în această secţiune. | În cazul în care o estimare este posibilă şi are sens, indicaţi cât de des poate apărea evenimentul descris, cât de “mult” miros poate fi emanat şi durata probabilă a evenimentului. Notă: utilizarea aprecierilor de tip “mult”, “mediu” şi “puţin” poate fi folositoare dacă nu sunt disponibile informaţii mai detaliate. Este posibil să primiţi sesizări? | Ce măsuri sunt luate? Descrieţi măsurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii. Aceste măsuri trebuie să fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Astfel de măsuri pot fi minore – de tip închiderea uşilor – sau mai semnificative – încetinirea procesului de producţie sau oprirea acestuia în cazul apariţiei condiţiilor nefavorabile. | Cine (ca post) este responsabil de iniţierea măsurilor descrise în coloana precedentă? | De exemplu – orice cerinţă de a informa Autoritatea de Reglementare într-un anumit interval de timp de la apariţia evenimentului sau măsuri specifice care trebuie luate sau cerinţe de ţinere a evidenţei avariilor etc. |
| - | - | - | - | - | - | - |

## Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei / evaluării BAT

Descrieţi succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanţi în aer, apă şi sol şi pentru reducerea zgomotului. Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

BAT- indică ca tehnologie de obţinere a aluminei procedeul Bayer alcalin, procedeu care este utilizat  de către ALUM Tulcea.

Conform evaluării BAT prezentată în cadrul lucrării Raport la BM I, ediţia 2005, la cap. 4.1., pag. 24 - 26, tehnologia  ALUM este tehnologie BAT, procedeul Bayer fiind unicul procedeu economic de obţinere a aluminei.

Nivelul consumurilor de materii prime şi utilităţi, în raport de BAT, sunt:

- consumul de bauxită al instalaţiei de la ALUM, în 2006, se situează la limita superioară a recomandării BAT (2400 kg / t alumină) consumul de bauxita fiind proportional cu concentratia de Al2O3 din bauxita.

- consumul de leşie şi var se încadrează în limitele recomandate de BAT (33 - 160 kg NaOH / t alumină, respectiv 35 - 110 kg var / t alumină)

- consumul de apă industrială este usor depăşit faţă de recomandarea BAT (~8,7 mc/ t faţă de max. 6 mc apă / t alumină)

- consumul de energie este conform recomandarilor BAT (aprox. 11 GJ / t faţă de max. 13,5 GJ / t alumină)

- depozitele de păcură, acid sulfuric şi clorhidric sunt conforme cu recomandările BREF, rezervoarele fiind amplasate în cuve betonate

- depozitul de bauxită nu corespunde recomandărilor BREF, care prevede depozit închis pentru această  materie primă

- halda de şlam - nămol roşu - este amenajată şi exploatată conform recomandărilor BAT

Realizarea măsurilor de modernizare - retehnologizare cuprinse în programul modernizare conduce la îmbunătăţirea consumurilor specifice de materii prime şi utilităţi şi contribuie la diminuarea nivelului emisiilor în aer, apă, sol şi  a nivelului de zgomot până la valorile limită de emisie prevăzute de legislaţia internă de mediu şi de recomandările documentului de referinţă BAT.

# Minimizarea şi Recuperarea Deşeurilor

## Surse de deşeuri

| Referinţa deşeului | 1. Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | 3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce deşeuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificaţi fluxurile de deşeuri (de ex. m3 pe zi) Cantitate generata in 2016 | 5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor? - deşeurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Îngroşare-spălare-filtrare | 01.03.09 | Şlam roşu - nepericulos | 499667.1 t | Şlamul este eliminat la halda de şlam prin conductă de aprox 3,5 km, montată pe estacadă. Din anul 2011 slamul se depoziteaza in faza densa, solid. Slamul uscat si neutralizat este refolosit in activitati economice si posibil in viitorii ani ca amendament pentru solurile acide. |
|  | Statia de preparare lapte de var | 01.04.08 | Piatra de var şi cruste- nepericulos | 2017.5 t | Sterilul este eliminat la halda de şlam, cu autovehicule proprii |
|  | GZA – pretratare apa | 19.09.02 | Namoluri de la limpezirea apei in decantoare - nepericulos | - | Sterilul este eliminat la halda de şlam, cu autovehicule proprii |
|  | Tratare chimica apa | 19.09.05 | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate - nepericulos | - | Firma specializata |
|  | Sectia CET -Pacura | 13.07 | Produse petroliere | - | Colectare internă în separatoare si refolosite in ardere la CET |
|  | Atelieruul mecanic, ateliere întreţinere - reparaţii | 16.01.07 | Fier, şpan - inerte | - | Colectare şi depozitare selectivă, în depozitul de deşeuri metalice |
|  | Sectia Alba Sectia Rosie | 15.02.03 | Materiale filtrante | 109.48 t | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  | Secţia Transporturi | 16.01.03 | Anvelope uzate - inerte | 92.58 t | Colectare şi depozitare selectivă, în incinta secţie transporturi |
|  | Secţia Transporturi | 16.06.05 | Baterii uzate, acumulatori - periculoase | - | Colectare şi depozitare selectivă, în incinta secţie transporturi |
|  | Secţia transporturi | 13.02.08 | Uleiuri uzate - periculoase | 8.197 t | Colectare şi depozitare selectivă, în incinta secţie transporturi in vederea preluarii de firme specializate pentru reciclare . |
|  | Activităţi sociale şi gospodăreşti | 20.01.08 | Deşeuri menajere - deşeuri inerte | 164.702 t | Colectare internă în recipiente omologate şi eliminare la rampa de deşeuri municipală de către prestatorul de servicii de salubrizare |
|  | Birouri - Administraţie | 20.01.01 | Deşeuri de hârtie şi carton - deşeuri inerte | 3.01 t | Colectare internă în recipiente omologate şi predare către firmele autorizate în unitatea de reciclare |
|  | Construcţii si demolări, Casări utilaje | 17.01.07 | Moloz | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 16.11.04 | Deşeu cărămidă refractară | 282.1 t | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.04.05 | Deşeu metalic feros | 456.88 t | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.04.01 | Deşeu cupru | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.04.02 | Deşeu aluminiu | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.04.01 | Deşeu bronz | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.04.03 | Deşeu plumb | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.04.10* | Cabluri neferoase | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.04.11 | Cabluri neferoase | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.04.11 | Cabluri metalice | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 10.02.99 | Banda de cauciuc uzata | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.02.02 | Deşeuri de sticla | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 17.06.05* | Azbociment | - | Temporară si depozitare in cadrul secţiilor |
|  | Casări echipamente electrice si electronice | 16.02.16 | Componente electrice si electronice nepericuloase | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 16.02.14 | Echipamente electrice si electronice nepericuloase | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 16.02.09* | Transformatori si condensatori continand PCB | - | S-au eliminat in anul 2010 |
|  | Întreţinere auto | 16.01.03 | Anvelope uzate | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 16.01.07* | Filtre ulei | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 16.06.01* | Baterii cu plumb | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  | Activitatea de întreţinere, reparaţii utilaje, baze locale de Prelucrare piese de schimb | 12.01.01 | Pilitura si span feros | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 12.01.03 | Deşeu neferoase | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 13.02.08* | Ulei uzat | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 12.01.12* | Vaselina uzata | - | Se stochează în recipiente metalice in interiorul secţiilor |
|  |  | 15.02.02* | Materiale absorbante | - | Se stochează în recipiente metalice in interiorul secţiilor |
|  |  | 15.01.02 | Deşeuri din materiale plastice | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 15.01.01 | Hârtie si carton | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  |  | 15.01.03 | Deşeuri de lemn | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  | Norme de protecţia muncii – echipamente de protecţie şi de lucru | 15.02.02* | Echipamente de lucru si protecţie textile | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  | Norme de protecţia muncii – echipamente de protecţie şi de lucru | 15.02.03 | Echipamente de lucru si protecţie textile | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  | Norme de protecţia muncii – echipamente de protecţie şi de lucru | 15.02.03 | Echipamente de lucru si protecţie din plastic | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  | Cantine şi activităţi gospodăreşti | 20.03.01 | Deşeuri menajere | - | Temporară, în cadrul secţiilor, în containere metalice speciale tip municipal |
|  |  | 15.01.02 | Deşeuri PET | - | Temporară, in cadrul secţiilor |
|  | Activităţi de curăţenie în interiorul şi exteriorul societăţii | 20.02.01 | Deşeuri biodegradabile – spatii verzi | 116.56 t | Temporară, în cadrul secţiilor, în containere metalice speciale tip municipal |

## Evidenţa deşeurilor

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie? |  |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinaţie (Obligaţia urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Da |
| Frecvenţa de colectare | După specific |
| Modul de transport | Auto |
| Metoda de tratare | Nu se face tratare |

## Zone de depozitare

| Identificaţi zona | Deşeurile depozitate | Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maximă de depozitare şi perioada maximă de depozitare?* | Proximitatea faţă de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (vă rugăm daţi detalii) Identificaţi măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajările existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Halda de şlam roşu | Şlam roşu Piatră de var Cruste | Da | Distanţa faţă de Gârla Câşla de aproximativ 500 m Conducta de transport şlam la haldă urmăreşte drumul Naţional 22 având o protecţie specială împotriva vulnerabilităţii la vandalism Minimizarea riscurilor este asigurată şi prin verificări zilnice, periodice de către personalul care asigură exploatarea haldei de şlam. Personalul biroului de mediu are printre atribuţiile de serviciu inspecţia zilnică a traseului din incintă şi periodic şi a celui din exteriorul acesteia. | Baraje de incarcare construite din materiale locale pamântoase, compactate şi protejate prin înierbare: - dig de separare (compartimentare) cu cota +45 mdMN - dig mal stang cu cota +45 mdMN - dig protectie halda in zona S – SE cu cota +48 mdMN Canal de legatura dintre cele doua acumulari din spatele barajelor de incarcare Canal de deviere pentru apele din precipitatii |
|  |  |  |  | Halda este prevăzută cu staţie de pompare a apelor limpezite şi cu conductă pentru preluarea excesului de apă din haldă în situaţii excepţionale. S-a realizat investitia „Inchiderea partiala a iazului decantor pentru slam rosu si deschidere instalatie pentru depozitare slam ingrosat”. A fost realizata perdea silvica de protecţie a haldei. S-a amenajat un canal de colectare a apelor pluviale din amonte de halda de slam si un canal de fuga cu evacuare in lacul Casla. |
| Depozit deşeuri metalice | Fier vechi, şpan | Da 1000 t | Platforma betonata, compartimentata este amplasată în incintă | Depozitul de deşeuri metalice este o platformă betonată de cca. 5000 mp împrejmuită cu gard. |

- trebuie realizate înainte de emiterea autorizaţiei

## Cerinţe speciale de depozitare

(de ex. pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la căldură sau la lumină, separarea deşeurilor incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reacţiona cu apa (care trebuie depozitate în spaţii acoperite). În acest sector, răspundeţi la următoarele puncte, mai ales unde este cazul.

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperită (D/N) sau împrejmuită în întregime (I) | Există un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat şi tratat înainte de evacuare (D/N) | Există protecţie împotriva inundaţiilor sau pătrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri uzate | A AA | Da. Rezervor metalic cu capacitatea de 9 tone Magazie special amenajata pentru uleiuri uzate. | N | D | D |
| Deşeu de hidrocarburi (păcură de la reabilitarea staţiei de descărcare păcură) | A AA | Zonă împrejmuită în întregime | N | D | D |

A 	Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA	Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.

B	Aceste materiale este probabil să degaje praf şi să necesite captarea aerului şi

direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare.

C	Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

## Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare: ( prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi; ( inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipiente de depozitare trebuie clar etichetaţi) | Da Da |
| Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipientelor care s-au deteriorat sau curg? | Nu este cazul |

Identificaţi orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, pulberi, COV şi mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deşeurilor care nu au fost deja acoperite în răspunsul dumneavoastră la Secţiunile 1.1 şi 5.6).

Da. Emisia potenţială de pulberi în atmosferă, provenită de la deşeul depozitat în haldă (antrenată de vânturi în perioada când plaja se usucă), este redusă prin umectare.

## Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al protecţiei mediului |
| --- |
| Sursa deşeurilor | Metale asociate / prezenţa PCB sau azbest | Deşeu | Opţiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplică | Specificaţi opţiunea | Dacă opţiunea actuală este “Eliminare”, precizaţi data până la care veţi implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificaţi de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic şi economic. |
| Proces tehnologic de fabricare a aluminei | Conţin metale (Fe, Al, Cd, Cr, V) sub formă de combinaţii (oxizi, hidroxizi) | Şlam roşu | Nu este cazul | Eliminare Recuperare | Vănzare către societati autorizate | Funcţie de cerere, deşeul sub forma de slam uscat este valorificat |
| Reparaţii-întreţinere | Metale | Deşeuri metalice | Nu este cazul | Recuperare | Valorificare către societati autorizate (REMAT) | Deşeu valorificat |
| Întreţinere parc auto | Metale | Baterii şi acumulatori cu Pb | Nu este cazul | Recuperare | Valorificare furnizori | Deşeu valorificat |
| Reparaţii-întreţinere | Azbest | Şnur de azbest | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu se pune problema reciclării. Azbestul a fost înlocuit cu alte materiale, conform legislaţiei şi recomandărilor BAT |

## Deşeuri de ambalaje

| Material | Deşeuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetică | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
| Sticlă | Recipienti reactivi |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic | Recipienti reactivi |  |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie, carton | Saci de hârtie |  |  |  |  |  |  |  |
| Metal | Aluminiu | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oţel | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | Saci hârtie |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

- Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară.

- Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

- Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică dar excluzând reciclarea materială.

- Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c).

- Coloana (f), include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică.

- Coloana (h), reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g).

- Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h) / coloana (a).

- Procentajul de reciclare: Coloana (d) / coloana (a).

- Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de recirculare de minimum 15 % anterior anului 2011.

# Energie

## Cerinţe energetice de bază

### Consumul de energie

Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie 2016 |
| --- | --- |
|  | Furnizată, MWh | Primară, MWh | % din total |
| Electricitate din reţeaua publică | 77303.8 | 77303.8 | 47.6 % |
| Electricitate din sursă proprie | 85085.09 | 85085.09 | 52.4 % |
| Abur / apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe amplasament* | - | - | - |
| Gaz natural |  | Sursa de energie termica: cazane, calcinatoare etc |  |
| Petrol |  | Nu se aplică |  |
| Cărbune |  | Nu se aplică |  |
| Energie termică | 1116084 | 1116084 |  |

* specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară

(Observaţi că autorizaţia vă solicită ca informaţiile referitoare la consumul de energie să fie furnizate anual)

Informaţiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balanţe energetice, diagrame “Sankey”) care arată modul în care este consumată energia în activităţile din autorizaţie sunt descrise în continuare:

| Tip de informaţii (tabel, diagramă, bilanţ energetic etc.) | Numărul documentului respectiv |
| --- | --- |
| Diagramele de consumuri specifice energetice, total, zilnic şi pe tona de alumină sunt anexate | Diagrame anexă |

### Energie specifică

##### Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor:

| Listaţi mai jos activităţile | Consum specific de energie (CSE) (specificaţi unităţile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie să se bazeze pe consumul de energie primară pentru produse sau pe intrările de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacităţii de producţie a instalaţiei. | Compararea cu limitele (comparaţi consumul specific de energie cu orice limite furnizate în Îndrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtinere de alumină | 2,8 MWh / t alumină | Energie electrică + energie termică | 2,22 - 3,74 MWh / t alumină limita BAT |

### Întreţinere

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul prin:

- Confirmarea faptului că aveţi implementat un sistem documentat şi faceţi referire la acea documentaţie, astfel încât el să poată fi inspectat pe amplasament de către GNM / alte autorităţi competente responsabile conform legislaţiei în vigoare; sau

- Declararea intenţiei de a implementa un astfel de sistem documentat şi indicarea termenului  până la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie să fie acoperit de perioada prevăzută în Planul de măsuri obligatorii; sau

- Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă / aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Există măsuri documentate de funcţionare, întreţinere şi gospodărire a energiei pentru următoarele componente? (acolo unde este relevant): | Da | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documentele de referinţă, termenele la care măsurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante / aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer condiţionat, proces de refrigerare şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii, întreţinerea evaporatorului / condensatorului); | Da | - | Sistem de răcire cu apă recirculată la CET şi la secţia Filtrare Roşie Aer condiţionat în birouri,laboratoare, etc. Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, izolaţii); | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde; | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Întreţinerea boilerelor de ex. optimizarea excesului de aer; | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Alte forme de întreţinere relevante pentru activităţile din instalaţie. | - | - | - |

## Măsuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

Completaţi tabelul prin:

- Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

- Declararea intenţiei de conformare şi indicarea termenului până la care o veţi face în cadrul Planului de măsuri obligatorii a activităţii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă / aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Confirmaţi că următoarele măsuri tehnice sunt implementate pentru evitarea încălzirii excesive sau pierderilor din procesul de răcire pentru următoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (termenele prevăzute pentru aplicarea măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante / aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur, a recipientelor şi conductelor încălzite | Da |  | Toate utilajele cu sisteme de încălzire şi conductele de legătură între secţii sunt izolate corespunzător pentru evitarea pierderilor de căldură. |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii | Da |  | Sistemele de încălzire sunt izolate termic. |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. | Da |  | Instalaţiile sunt prevăzute cu sisteme de avertizare în cazul pierderilor accidentale de fluide |
| Alte măsuri adecvate | - |  |  |

### Măsuri de service al clădirilor

Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Completaţi tabelul prin:

- Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

- Declararea intenţiei de conformare şi indicarea datei până la care o veţi face în cadrul programului dumneavoastră de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă pentru activităţile desfăşurate.

| Confirmaţi că următoarele măsuri de service al clădirilor sunt implementate pentru următoarele aspecte (unde este relevant): | Da / Nu | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documentele de referinţă, termenul de punere în practică / aplicare a măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există o iluminare artificială adecvată şi eficientă din punct de vedere energetic | Da |  |  |
| Există sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Încălzirea spaţiilor Apa caldă Controlul temperaturii Ventilaţie Controlul umidităţii | Da Da Da Da - |  |  |

## Eficienţa energetică

Un plan de utilizare eficientă a energiei este furnizat mai jos, care identifică şi evaluează toate tehnicile care să conducă la utilizarea eficientă a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin autorizaţie.

Completaţi tabelul astfel:

- Indicaţi ce tehnici de utilizare eficientă a energiei, inclusiv cele omise la cerinţele energetice fundamentale şi cerinţele suplimentare privind eficienţa energetică, sunt aplicabile activităţilor, dar nu au fost încă implementate.

- Precizaţi reducerile de CO2 realizabile de către acea tehnică până la sfârşitul ciclului de funcţionare (al instalaţiei pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu).

- În plus faţă de cele de mai sus, estimaţi costurile anuale echivalente implementării tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperată şi prioritatea de implementare.

| TOŢI SOLICITANŢII |  |
| --- | --- |
| Măsura de utilizare eficientă a energiei | Recuperări de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tonă | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de funcţionare |  |  |  |
| Funcţionarea benzilor din depozitul de bauxită, a morilor de măcinat bauxită la un maxim de productivitate; controlul alimentării cu bauxită şi creşterea capacităţii morilor de bauxită | 161,2 | 1.612 | 1.000 | 6,2 | permanent |
| Izolaţii termice la vasele şi traseele de conducte cu fluide la temperaturi ridicate | 4.848,4 | 48.484 | 1.000 | 0,2 | anual |
| Optimizarea timpului de funcţionare a echipamentelor de pompare | 829,1 | 8.291 | 5.000 | 6,0 | permanent |
| Inlocuirea arzatoarelor cu NOx redus la Cazanul C2Ap nr. 1 | 1.473,1 | 13.257 | 5.000 | 3,4 | 2018 |
| Inlocuirea sistemelor de registre in autoclavele de preincalzire pentru 2 baterii de lesiere | 3.130,2 | 25.042 | 20.000 | 6,4 | 2019 |
| Inlocuirea a 6 schimbatoare de caldura cu placi si garnituri pentru recuperarea caldurii din solutia de aluminat | 2.967,2 | 26.705 | 15.000 | 5,1 | 2018 |

Observaţii

Prezentaţi metoda de evaluare şi faceţi dovada că au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viaţă şi cheltuieli (EUR/ tonă).

Durata de viata a modificarilor in echipamentele de mai sus a fost considerata de la data realizarii pana la data la care expira Autorizatia Integrata  de Mediu (anul 2017). Pentru costuri s-au luat in considerare costurile de intretinere anuale.

### Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos;

Completaţi tabelul prin:

- Confirmarea faptului că măsura este implementată, sau

- Declararea intenţiei de a implementa măsura şi indicarea termenului de aplicare a acesteia; sau

- Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă / aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare / economisire a energiei | Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie? (D / N) | Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea căldurii din diferite părţi ale proceselor, de ex. din soluţiile de vopsire. | Da Recuperarea căldurii ca şi abur tehnologic din instalaţiile de Descompunere, Leşiere, Calcinare |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienţă pentru minimizarea energiei necesare uscării. | Da Calcinarea hidroxidului de aluminiu se realizează în calcinatorul static |  |
| Minimizarea consumului de apă industriala şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei. | Da Recircularea apei la instalatia Descompunere, CET şi Filtrare Roşie |  |
| Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi instalaţia). | Da Conductele care funcţionează în regim de temperatură înaltă sunt dotate cu izolaţie termică adecvată. |  |
| Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distanţelor de pompare. | Da Amplasarea instalaţiilor înseriat în funcţie de fluxul produselor s-a realizat la proiectare. |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică. | Da Pentru principalele puncte din fluxul tehnologic s-au introdus convertizoare de frecventa pentru controlul turatiei motoarelor electrice. |  |
| Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii. | Da |  |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva probabilităţii sporite de producere a evacuărilor fugitive) | Da S-a implementat sistemul de transport pneumatic în fază densă. Transportoarele cu benzi sunt carcasate, în vederea minimizării emisiilor fugitive de pulberi de alumină si vor functiona numai in cazul opririi transportului pneumatic pentru intretinere si reparatii. |  |
| Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea aerului / combustibilului, excesul de aer etc. | Da |  |
| Procesare continuă în loc de procese discontinue | Da Tehnologia de obţinere a aluminei este în flux continuu |  |
| Valve automate | Da |  |
| Valve de returnare a condensului | Da |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu | Nu este aplicabil proceselor de pe platformă |
| Altele | Da | - |

## Alternative de furnizare a energiei

Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul astfel:

- Confirmaţi faptul că măsura este implementată, sau

- Declaraţi intenţia de a implementa măsura şi indicaţi termenul de punere în practică; sau

- Expuneţi motivul pentru care măsura nu este relevantă / aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie? (D / N) | Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unităţilor de co-generare; | Nu | Prin utilizarea turbinei CKTR 12, in contrapresiune, se produce energie electrica iar prin priza turbinei rezulta abur de 4.5 bar utilizat in instalatia Evaporare. Se evita utilizarea in exces a statiilor de reducere a presiunii aburului de la presiunea nominala a cazanelor la presiunea necesara instalatiilor de productie a aluminei calcinate. |
| Recuperarea energiei din deşeuri; | Nu | Nu există deşeuri care să poată fi utilizate pentru producere de energie. |
| Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. | Da. Prin programul de modernizare la CET şi la secţia Calcinare este utilizat combustibil mai puţin poluant - gaze naturale,inlocuind pacura . |  |

# Accidentele şi Consecinţele lor

## Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | NU | Dacă da, aţi depus raportul de securitate? | Nu este cazul |
| Instalaţia se încadrează în categoria de risc minor conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | DA | Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Da |

Societatea are elaborată Politica de Prevenire a Accidentelor Majore, fiind realizată şi depusă (Notificarea(. Se menţionează următoarele:

- capacităţile maxime de depozitare ale rezervoarelor de produse toxice şi periculoase pe platformă nu depăşesc limita superioară prevăzută în Legea 59/2016;

- stocurile permanente maxime ale acestor produse nu depăşesc valoarea limitei superioare din Legea 59/2016;

Societatea are elaborat şi Planul de Urgenţă Internă, care identifică posibilele accidente şi situaţii de urgenţă, indicând şi  măsurile pentru prevenirea şi gestionarea acestora.

## Plan de management al accidentelor

Utilizând recomandările prevăzute de BAT ca listă de verificare, completaţi acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinţe semnificative asupra mediului sau ataşaţi planurile de urgenţă (internă şi externă) existente care să prezinte metodele prin care impactul accidentelor şi avariilor să fie minimizat. În plus, demonstraţi implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de accident sau de evacuare anormală | Probabilitatea de producere | Consecinţele producerii | Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere | Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisie de acid sulfuric sau clorhidric din vase, ca urmare a fisurării sau defectării ventilelor de reţinere | Redusă | Dispersie toxică de vapori de acid, fără a cauza leziuni ireversibile | - prevederea de cuve pentru reţinerea pierderilor în caz de accident - inspecţii periodice - verificarea metrologică a aparaturii de măsură şi control - interzicerea accesului persoanelor neautorizate | Există Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în care sunt specificate acţiunile şi responsabilităţile pentru a se acţiona în cazul producerii accidentului |
| Emisii de aerosoli de leşie de soda din secţiile filtrare albă şi filtrare roşie | Redusă | Dispersie toxică de aerosoli alcalini, fără a cauza afecţiuni ale aparatului respirator | - acoperirea vaselor din instalaţiile Descompunere şi Leşiere - se efectueaza exercitii de simulare in cazul deversarii de solutii de proces din vasele de stocare | Există Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în care sunt specificate acţiunile şi responsabilităţile pentru a se acţiona în cazul producerii accidentului |
| Producerea unei breşe în barajul haldei de şlam | Foarte puţin probabilă | Evacuarea unei cantităţi de apă limpezită în zona aferentă gârlei Câşla | - lestarea barajului cu anrocamente conform coeficientului de siguranţă calculat - supraînălţarea digurilor de contur - evacuarea şlamului în apropierea coronamentului barajului, cu efect de supraînălţare a plajei de steril şi îndepărtarea de coronamentul barajului a zonei de limpezire a apei decantate -depunerea slamului in halda in faza densa (avand o concentratie de solide de ~52%) incepand cu ianuarie 2011 | Există Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în care sunt specificate acţiunile şi responsabilităţile pentru a se acţiona în cazul producerii accidentului |

Care dintre cele de mai sus consideraţi că provoacă cele mai critice riscuri pentru mediu?

Având în vedere probabilitatea redusă de producere şi efectul generat, se consideră că accidentele care pot apărea nu generează risc critic pentru mediu şi factorul uman.

## Tehnici

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Răspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substanţelor | A se vedea secţiunea 3.1 |
| trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident | Există proceduri pentru verificarea materiilor prime |
| depozitare adecvată | A se vedea secţiunile 5.4. şi 6.3 |
| alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control | Depozitele sunt echipate cu dispozitive de control |
| bariere şi reţinerea conţinutului | Da. Baraj la halda de şlam |
| cuve de retenţie şi bazine de decantare | Da. Cuve de reţinere a substanţelor deversate accidental din rezervoare Bazin de retenţie pentru apele uzate industriale şi pluviale impurificate Bazin neutralizare ape limpezite de la haldă |
| izolarea clădirilor | Distanţele dintre clădiri şi instalaţii sunt conform prevederilor SSM şi PSI |
| asigurarea preaplinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi contorizarea încărcăturilor | Da |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da. Pază la intrarea în obiectiv şi pe conturul perimetral |
| registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere | A se vedea Secţiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente | A se vedea Secţiunea 2.1 |
| rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor | Responsabilităţile personalului implicat în acţiunile de combatere a accidentelor sunt precizate în Planul de Urgenţă Internă şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice | Registre în care se consemnează modul de funcţionare al instalaţiei |
| compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare | Compoziţia apelor din bazinul de retenţie şi neutralizare se verifică de către laborator înainte de evacuare |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă | - |
| alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de control al nivelului | - |
| ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Planul de Urgenţă Internă şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale cuprind modalităţi de acţiune pentru eliminarea acestora |
| căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă | Prin Dispeceratul propriu se stabileşte comunicarea cu autorităţile locale (Inspectoratul pentru situatii de urgenta, salvare, etc.) şi de mediu |
| echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare | Cuve şi başe de reţinere a scurgerilor de păcură |
| izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluvială, prin reţele separate de canalizare | Scurgerile de ape de la stingerea incendiilor pot fi captate în canalizarea pluvială, aceste ape impurificate accidental se pot neutraliza în bazinul de retenţie |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Secţiunea 4 |

# Zgomot şi vibraţii

Ca recomandare, nivelul de detaliere al informaţiilor oferite trebuie să corespundă riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. În cazul în care receptorii se află la mare distanţă şi riscul este mai scăzut, informaţiile solicitate în Tabelul 9.1 nu vor fi detaliate, dar informaţiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atât cât permite rezultatul analizei cost - beneficii. Sursele nesemnificative trebuie “separate” calitativ (oferind explicaţii) şi nu trebuie furnizate informaţii detaliate.

Trebuie oferite hărţi şi planuri de amplasament dacă este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare. Va fi utilă identificarea surselor aflate pe amplasament, în afara instalaţiei, în cazul în care acestea sunt semnificative.

## Receptori

(Inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi măsurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificaţi şi descrieţi fiecare locaţie sensibilă la zgomot, care este afectată | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Există un punct de monitorizare specificat care are legătură cu receptorul? | Frecvenţa monitorizării? | Care este nivelul zgomotului când instalaţia / sursa (sursele) funcţionează? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte condiţii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receptorul sensibil la zgomot este populaţia din zona de impact, care însă nu este afectată de nivelul de zgomot generat de activităţile societăţii | Nivelul de zgomot de fond la limita incintei ALUM, în condiţii de trafic intens, este de max. 65 dB(A) | Da. Punct monitorizare Latura sud Alum – Pavilion administrativ | Anual | Nivelul de zgomot la limita incintei, în condiţii de funcţionare a instalaţiei este de 61,1 dB(A) | Limitele de zgomot sunt cele prevăzute de legislaţie |

## Surse de zgomot

(Informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale)

| Faceţi o prezentare generală, succintă, a surselor al căror impact este nesemnificativ. Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din secţiunea referitoare la evaluările de mediu după caz (impact sau/şi bilanţ de mediu) privind zgomotul şi vibraţiile sau prin folosirea unei abordări calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc este evident. NU este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificaţi fiecare sursă semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii | Numărul de referinţă al sursei | Descrieţi natura zgomotului sau vibraţiei | Există un punct de monitorizare specificat? | Care este contribuţia la emisia totală? | Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Măsuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor şi a termenelor stabilite în Planul de măsuri obligatorii |
| Mori măcinare bauxită | - | Echipamente dinamice, rotative | Zona mori macinare | Nu se poate evalua | - purtare echipament protectie (căşti pentru izolare fonică ) | - încapsularea pieselor care generează zgomot - întreţinerea corespunzătoare şi ungerea echipamentelor - instalarea echipamentelor de închidere automată a uşilor |
| Pompe şi compresoare | - | Echipamente dinamice | Satie Compresoare | Nu se poate evalua |  |  |
| Tobe din staţia de var | - | Echipamente dinamice, rotative | Statia de var | Nu se poate evalua |  |  |
| Exhaustor calcinare | - | Echipamente dinamice | Nu | Nu se poate evalua |  |  |
| Exhaustor CET | - | Echipamente dinamice | CET | Nu se poate evalua |  |  |

Orice alte informaţii relevante trebuie precizate aici sau trebuie făcută referire la ele. Nivelul de zgomot în cadrul unor instalaţii depăşeşte valoarea de 87 dB(A), însă la limita amplasamentului (latura de sud şi de est) nivelul de zgomot măsurat se situează sub 65 dB(A). Având în vedere faptul că pe cele două laturi se desfăşoară trafic greu (str. Isaccei şi str. Taberei), nivelul zgomotului de fond, generat de acest trafic, în timpul zilei, interferează cu zgomotul produs prin funcţionarea echipamentelor dinamice ale societăţii.

## Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

Furnizaţi detalii despre orice studii care au fost făcute.

| Referinţa (Denumirea, anul etc.) studiului respectiv | Scop | Locaţii luate în considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivelul de zgomot la limita incintei masurat in 2016 | Măsurarea nivelului de zgomot la limita incintei | Puncte perimetrul incintei | Latura de Nord Alum – Depozit Bauxita Latura de Sud Alum – Pavilion Administrativ Latura Vest – Instalatie Lesiere Latura Est – Calcinator Static, CET | 59.1 dB(A) 61.1 dB(A) 59.8 dB(A) 60.4 dB(A) |

## Întreţinere

|  | Da | Nu | Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor / măsurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

## Limite

Din tabelul 9.1 rezumaţi impactul zgomotului referindu-vă la limite recunoscute

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului când instalaţia funcţionează | În cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte limitele fie justificaţi situaţia, fie indicaţi măsurile şi intervalele de timp propuse pentru remedierea situaţiei (acestea au fost poate identificate în tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De fond | Absolut |  |  |
| Populaţia din zona de impact | Zi | 65 | 55 | 61,1 | - |
|  | Noapte | 60 | 45 | - | Se va măsura nivelul de zgomot pe timpul nopţii |

## Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinţă suplimentară care trebuie completată când este solicitată de Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. Aceasta poate fi de asemenea utilă oricărui Operator / Titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil să producă disconfort cauzat de zgomot şi/sau vibraţii pentru a direcţiona sau ierarhiza activităţile.

Nu este cazul.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul / rezultatul asupra mediului dacă se produce o avarie? | Ce măsuri sunt luate dacă apare şi cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

Înlocuirea actualului sistem de transport a aluminei cu benzi transportoare, cu sistemul de transport pneumatic în fază densă de la sectia calcinare la silozuri. Benzile transportoare vor functiona doar in cazul efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatii programate la sistemul de transport al aluminei in faza densa.

- Manevrare mecanică,

- Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare;

Orice alte informaţii relevante care nu au fost cerute în mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie să se facă referire la ele.

# Monitorizare

## Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACĂ NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă. | Metode şi intervale de corectare a calibrării | Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire / competenţe |
| pulberi | Coş dispersie calcinare Cosuri filtre cu saci la statia de var | Din ianuarie 2006 – Continua Din ianuarie 2010 - Continua | Masurare | Da. |  |  |  |
| Gaze de ardere cu conţinut de CO, NOx, SO2 | Coş dispersie calcinare | Din ianuarie 2006 - Continua | Masurare | Da. |  |  |  |
| Gaze de ardere cu conţinut de pulberi, CO, NOx, SO2 | Coş dispersie CET | Din ianuarie 2006 - Continua | Masurare | Da. |  |  |  |
| COV | Coş dispersie calcinare | Din anul 2011 - anual | Masurare | Da |  |  |  |

Descrieţi orice programe / măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire.

Nu există programe / măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire. Echipamentul de măsurare continuă a concentraţiei poluanţilor permite cunoaşterea permanentă a valorii acestora, astfel încât să se încadreze în recomandările BAT. Masurarea continua a concentratiei de pulberi de la cosul filtrelor cu saci montate la statia de var, asigura interventia rapida in cazul in care sunt necesare reparatii la sistemul de desprafuire.

Observaţii:

- Monitorizarea şi înregistrarea continuă este posibil să fie impuse în următoarele circumstanţe:

- Când emisia este redusă înainte de evacuarea în aer (de ex. printr-un filtru, arzător sau scruber);

- Când sunt impuse alte măsuri de control pentru realizarea unui nivel satisfăcător al emisiilor (de ex. selecţia şarjei, degresare);

- Fluxurile de gaz trebuie măsurate, sau determinate în alt mod pentru a raporta concentraţiile la evacuările de masă;

- Pentru a raporta măsurătorile la condiţiile de referinţă va fi necesar să se măsoare şi să se înregistreze temperatura şi presiunea emisiei. Conţinutul de vapori de apă trebuie de asemenea măsurat dacă este probabil să depăşească 3 % doar dacă tehnicile de măsurare utilizate pentru alţi poluanţi nu dau rezultate în condiţii uscate.

- Unde este cazul, trebuie efectuate evaluări periodice vizuale şi olfactive ale evacuărilor pentru a asigura faptul că evacuările finale în aer trebuie să fie incolore, fără aburi sau vapori persistenţi şi fără picături de apă.

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer | Procedură şi program de auto-monitorizare |
| --- | --- |

## Monitorizarea emisiilor în apă

Descrieţi măsurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzând orice monitorizare a mediului şi frecvenţa, metodologia de măsurare şi procedura de evaluare propusă. Trebuie să folosiţi tabelele de mai jos şi să prezentaţi referiri la informaţii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieţi orice măsuri speciale pentru perioadele de pornire şi oprire.

Observaţii:

- Frecvenţa de monitorizare va varia în funcţie de sensibilitatea receptorilor şi trebuie să fie proporţională cu dimensiunea operaţiilor.

- Operatorul / Titularul de activitate trebuie să aibă realizată o analiză completă care să acopere un spectru larg de substanţe pentru a putea stabili că toate substanţele relevante au fost luate în considerare la stabilirea valorilor limită de emisie. Această analiză trebuie să cuprindă lista substanţelor indicate de legislaţia în vigoare. Acest lucru trebuie actualizat în mod normal cel puţin o dată pe an.

- Toate substanţele despre care se consideră că pot crea probleme sau toate substanţele individuale la care mediul local poate fi  sensibil şi asupra cărora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie să se aplice în special pesticidelor obişnuite şi metalelor grele. Folosirea probelor medii alcătuite din probe momentane este o tehnică care se foloseşte mai ales în cazurile în care concentraţiile nu variază în mod excesiv.

- În unele sectoare pot exista evacuări de substanţe care sunt mai dificil de măsurat / determinat şi a căror capacitate de a produce efecte negative este incertă, în special când sunt în combinaţie cu alte substanţe. Tehnicile de monitorizare a „toxicităţii totale a efluentului” pot fi aşadar adecvate pentru a face măsurători directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directă a toxicităţii. O anumită îndrumare privind testarea toxicităţii poate fi primită de la Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în apele de suprafaţă | Procedură sistem si operationala : PS-10; PO-135-05; PO -135 -04 |
| --- | --- |

### Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apă

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele / prelevatoarele de probe / laboratoarele acreditate? | DACĂ NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă. | Metode şi intervale de corectare a calibrării echipamentelor | Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire / competenţe |
| Debit | Colector final ape pluviale | Câşla | Continuă şi debit zilnic total | Instrumentală, cu senzor electromagnetic | Da |  |  |  |
| pH |  |  | Continuă | Instrumentală | Da |  |  |  |
| Temperatura |  |  | Continuă | Instrumentală | Da |  |  |  |
| Suspensii |  |  | Lunar + la cerere | SREN 872/2005 | Da |  |  |  |
| CCO |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 6060 / 96 | Da |  |  |  |
| Reziduu fix |  |  | Lunar + la cerere | STAS 9187/ 84 | Da |  |  |  |
| Azot amoniacal |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 7150-1/2001 | Da |  |  |  |
| Fe total |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 6332/C91//2006 | Da |  |  |  |
| Cr hexavalent |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 9174/1 998 | Da |  |  |  |
| Mg |  |  | Lunar + la cerere |  | Da |  |  |  |
| Sulfati |  |  | Lunar + la cerere |  | Da |  |  |  |
| Cd |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 8288/2001 | Da |  |  |  |
| Subst. extract. |  |  | Lunar + la cerere | SR 7587/1996 | Da |  |  |  |
| Ca |  |  | Lunar + la cerere |  | Da |  |  |  |
| Zn |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 8288/2001 | Da |  |  |  |
| Mn |  |  | Lunar + la cerere | SR 8662/1997 | Da |  |  |  |
| Sodiu |  |  | Lunar + la cerere |  | Da |  |  |  |
| Aluminiu |  |  | Lunar + la cerere |  | Da |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  | Trimestrial |  | Da |  |  |  |
| Alţi indicatori cuprinşi în HG 188/ 2002 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Debit | Colector final ape uzate neutrali-zate | Dunăre | Debit zilnic total | Instrumentala | - |  |  |  |
| Temperatura |  |  | Continua | Instrumentala | Da |  |  |  |
| pH |  |  | Continuă | Instrumentală | Da |  |  |  |
| Suspensii |  |  | Lunar + la cerere | SREN 872/2005 | Da |  |  |  |
| CCO |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 6060 / 96 | Da |  |  |  |
| Reziduu fix |  |  | Lunar + la cerere | STAS 9187/ 84 | Da |  |  |  |
| Cloruri |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 9297/2001 | Da |  |  |  |
| Sulfaţi |  |  | Lunar + la cerere | STAS 8601/ 70 | Da |  |  |  |
| Al |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 12020/ 97 | Da |  |  |  |
| Na |  |  | Lunar + la cerere |  | Da |  |  |  |
| Fe total |  |  | Lunar + la cerere | SR ISO 6332/C91//2006 | Da |  |  |  |
| Mg |  |  | Lunar + la cerere |  | Da |  |  |  |
| Ca |  |  | Lunar + la cerere |  | Da |  |  |  |
| Mangan |  |  | Trimestrial |  | Da |  |  |  |
| Cd |  |  | Trimestrial |  | Da |  |  |  |
| Cr hexavalent |  |  | Trimestrial |  | Da |  |  |  |
| Zn |  |  | Trimestrial |  | Da |  |  |  |
| Alţi indicatori cuprinşi în HG 188/ 2002 |  |  | - | - | - | - | - | - |

Descrieţi orice măsuri referitoare la funcţionarea instalaţiei pe perioada pornirii sau opririi.

În perioadele de pornire şi oprire a instalaţiilor nu se efectuează analize suplimentare.

Analize suplimentare se efectuează la cerere, în situaţia poluărilor accidentale, generate de evacuarea de ape din proces cu concentraţii depăşite ale indicatorilor specifici, pentru a se lua operativ măsuri de minimizare a efectelor acestora şi de eliminare fără a produce consecinţe nedorite.

## Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană

| Parametru | Unitate de măsură | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit. Ph | 8 foraje la halda de şlam roşu | Trimestrial | STAS 6325/ 75 |
| Reziduu fix | mg/ l |  |  | STAS 9187/ 84 |
| Amoniu | mg/ l |  |  | STAS 6953/ 81 |
| Cloruri | mg/ l |  |  | STAS 3049/ 88 |
| Pb si compusi | mg/ l |  |  | STAS 3069/ 87 |
| Mn | mg/ l |  |  | SR ISO 6332/ 96 |
| Cr total | mg/ l |  |  | STAS 6326/ 90 |
| Cd | mg/ l |  |  |  |
| Zn | mg/ l |  |  |  |
| Ni | mg/ l |  |  |  |
| pH | unit. pH | 10 foraje monitorizate în incintă | Anual | STAS 6325/ 75 |
| Reziduu fix | mg/ l |  |  | STAS 9187/ 84 |
| Amoniu | mg/ l |  |  | STAS 6953/ 81 |
| Cloruri | mg/ l |  |  | STAS 3049/ 88 |
| Pb si compusi | mg/ l |  |  | STAS 3069/ 87 |
| Mn | mg/ l |  |  | SR ISO 6332/ 96 |
| Cr total | mg/ l |  |  | STAS 6326/ 90 |
| Cd | mg/ l |  |  |  |
| Zn | mg/ l |  |  |  |
| Ni | mg/ l |  |  |  |

## Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

Efluentul menajer al societăţii,  este evacuat in reţeaua de canalizare municipala.

| Parametru | Unitate de măsură | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | mg/l | Canalizarea din incinta (in spatele cladirii administrative) | Anual |  |
| Suspensii | mg/l |  |  |  |
| CBO5 | mg/l |  |  |  |
| Subst. extractibile | mg/l |  |  |  |
| Detergenti | mg/l |  |  |  |
| Amoniu | mg/l |  |  |  |
| Fenoli | mg/l |  |  |  |

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare | Nu este cazul. |
| --- | --- |

## Monitorizarea şi raportarea deşeurilor

| Parametru | Unitate de măsură | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Şlam roşu: -Al2O3 -SiO2 -Fe2O3 -CaO -TiO2 -Na2O | mg/ l mg/ l mg/ l mg/ l mg/ l mg/ l | Halda de şlam | PO 132-27; PO 132-33 PO 132-27; PO 132-32 PO 132-27; PO 132-34 PO 132-27; PO 132-36 PO 132-27; PO 132-35 PO 132-27 | ISO 12677/ISO 6994 ISO 12677/ISO 6607 ISO 12677/ISO 6609 ISO 12677/SR 4813/10 ISO 12677/ISO 6995 ISO 12677 |

Restul deseurilor rezultate sunt monitorizate periodic si raportate lunar catre autoritatile de mediu (APM, GNM)

Observaţii:

Pentru generarea de deşeuri trebuie monitorizate şi înregistrate următoarele:

- compoziţia fizică şi chimică a deşeurilor;

- pericolul caracteristic;

- precauţii de manevrare şi substanţe cu care nu pot fi amestecate;

- în cazul în care deşeurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu împrăştierea nămolului sau un depozit de deşeuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia în considerare materialele, agenţii potenţiali de contaminare căile potenţiale de transmitere din sol în apa subterană, apa de suprafaţă sau în lanţul trofic.

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea generării de deşeuri | Procedură şi program de auto-monitorizare PO 8-03 |
| --- | --- |

## Monitorizarea mediului

### Contribuţia la poluarea mediului ambiant

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

Societatea nu monitorizează imisiile, monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei nefiind solicitată de APM Tulcea.

Observaţii:

- Necesitatea monitorizării mediului în afara amplasamentului trebuie luată în considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor în cursurile de apă controlate, în apa subterană, în aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri neplăcute.

- Monitorizarea mediului poate fi cerută, de. ex. atunci când:

  - există receptori vulnerabili;

  - emisiile au o contribuţie semnificativă asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este în pericol de a fi depăşit;

  - Operatorul doreşte să justifice o concluzie BAT bazându-se pe lipsa efectului asupra mediului;

  - este necesară validarea modelării.

3)	Necesitatea monitorizării trebuie luată în considerare pentru:

- apa subterană, când trebuie făcută o caracterizare a calităţii şi debitului şi luate în considerare atât variaţiile pe termen scurt, cât şi variaţiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilită prin autorizaţia de gospodărire a apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care să indice direcţia de curgere a apelor subterane, amplasamentul şi caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafaţă, când vor fi necesare, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor, prelevarea de probe, analiza şi raportarea calităţii în amonte şi în aval a cursurilor de apă controlate;

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetaţia şi produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sănătăţii;

- zgomot.

### Monitorizarea impactului

Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor

| Parametru / factor de mediu | Studiu / metoda de monitorizare | Concluzii (dacă au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Aer- emisii în zona adiacentă societăţii -pulberi, NOx, SO2, CO | Conf. Ordin 592/ 2002 | Impact redus asupra factorului de mediu aer. Nu se poate depista contributia individuala a operatorului fiind vorba de o platforma industriala si activitati diverse in cadrul municipiului,inclusiv traficul rutier din zona.Valorile imisiilor sunt monitorizate de APM Tulcea si nu sunt depasiri datorate evacuarilor de gaze din activitatile societatii. |
| Apă - calitate apă Dunăre amonte şi aval de evacuarea societăţii -pH, suspensii, reziduu fix, cloruri, sulfaţi, sodiu, calciu, metale (Al, Fe, Cd, Mg, Zn, Mn, Cr), CCO-Cr. | Conf. HG 352/ 2004 şi NTPA 001/ 2002 | Impact mediu asupra factorului de mediu apă, datorită conţinutului în suspensii Concentraţia poluanţilor se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare. Excepţia face conţinutul de materii în suspensie, care uneori depăşeşte limita pragului de intervenţie, generând impact mediu. |
| Sol - Cu, Pb, Cr, Mn, Ni, Cd, produse petroliere | Conf. Ordin 756/ 1997 | Impact nesemnificativ asupra factorului de mediu sol. Concentraţia de poluanţi determinaţi în sol se incadrează în limitele impuse de Ordinul 756/ 1997 |
| Apă freatică -pH, amoniu, reziduu fix, cloruri, Pb si compusi, Mn, Cr total, Cd, Zn, Ni. | Conf. Legea 458/ 2002 | Impact redus asupra factorului de mediu apă freatică, monitorizat în forajul nr. 8 aferent haldei, amplasat în zona de impact a gârlei Câşla. Impact local pe amplasamentul haldei de şlam roşu şi în incintă, indus de conţinutul de materii în suspensie şi reziduu fix. |
| Zgomot | Conf. STAS 10009/ 1987 | Impactul nivelului de zgomot asupra populaţiei din vecinătatea societăţii este nesemnificativ, situându-se în limitele prevăzute de legislaţie. La locuri de muncă din instalaţii, cu utilaje dinamice generatoare de nivele de zgomot peste limita de 87 dB(A), sunt necesare măsuri de diminuare a nivelului de zgomot. |
| Stare de sănătate | Conf. NGPM / 2003 | Concentraţia noxelor in locurile de muncă cu expunere la poluare este măsurată periodic. Nu s-au înregistrat îmbolnăviri profesionale ale salariaţilor. |

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa de suprafaţă sau în reţeaua de canalizare | Procedură şi program de auto-monitorizare |
| --- | --- |

Observaţii:

În cazul în care monitorizarea mediului este cerută, la formularea propunerilor, trebuie luate în considerare următoarele:

- poluanţii care trebuie monitorizaţi, metodele standard de referinţă, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selecţia punctelor de monitorizare, optimizarea abordării monitorizării;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate şi eroarea generală de măsurare care rezultă;

- protocoale de asigurare a calităţii (AC) şi de control al calităţii (CC), calibrarea şi întreţinerea echipamentelor, depozitarea probelor şi urmărirea reţelei de custodie / audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea şi analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informaţiilor către Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

## Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces

| Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi să le aplicaţi |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare; | Materiile prime sunt analizate în laboratorul societăţii |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze; | Se monitorizează oxigenul, monoxidul de carbon, NOx, SO2, presiunea şi temperatura în cuptor şi în emisiile de gaze |
| eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu; | Randamentul instalaţiei se calculează permanent |
| consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat); | Consumul de energie este contorizat zilnic, ţinându-se în acest mod evidenţa lui |
| calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. | Deşeul (şlam roşu) este analizat periodic şi după caz |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului. | - |

## Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală

Descrieţi orice măsuri speciale propuse pentru perioada de punere în funcţiune, oprire sau alte condiţii anormale. Includeţi orice monitorizare specială a emisiilor în aer, apă sau a variabilelor de proces cerută pentru a minimiza riscul asupra mediului.

Monitorizarea instalaţiei de fabricare alumină, secţia calcinare, este continuă, astfel încât nu se pune problema unei monitorizări suplimentare în perioadele de funcţionare anormală a acesteia. În aceste situaţii, conform legislaţiei în vigoare, sunt anunţate autorităţile de mediu, pentru a fi informate asupra cauzei care a generat situaţia şi modalităţile de rezolvare, în vederea repornirii.

La oprirea utilajelor se vor specifica indicatorii masurati, spre ex: pulberi, SO2, NOx.

# Dezafectare

## Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare

(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor

- Utilizarea rezervoarele şi conductele subterane sunt evitate atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Instalatiile noi trebuie sa asigure o interventie rapida si usoara pentru lucrarile de reparatii si intretinere. Vasele si conductele din Alum sunt in proportie de ~ 80% izolate termic.

- este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

- lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;

- izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

- materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective de mediu).

Notă: pentru instalaţiile existente, aşa cum sunt specificate în OUG 34/2002 privind prevenirea, reducere şi controlul integrat al poluării, este necesar ca la prima autorizare integrată de mediu, documentaţia să prezinte şi programul / măsurile prevăzute pentru dezafectare, astfel încât să prevină poluarea mediului.

## Planul de închidere a instalaţiei

Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate a instalaţiilor noi şi a celor existente trebuie să conţină un Plan de închidere a instalaţiei.

Cele de mai jos pot fundamenta planul de închidere a instalaţiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament şi actualizat dacă circumstanţele se modifică. Orice revizuiri trebuie trimise Autorităţii responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

| Furnizaţi un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei tuturor rezervoarelor, conductelor şi canalelor subterane sau a altor structuri. Identificaţi toate cursurile de apă, canalele către cursurile de apă sau acvifere. Identificaţi permeabilitatea structurilor subterane. Dacă toate aceste informaţii sunt prezentate în Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceţi o referire la acesta. | Da. Prezentat în anexa Raportul de amplasament. |
| --- | --- |

În cazul încetării activităţilor societăţii pentru dezafectare, se propune următorul Plan de închidere, care acoperă etapele prezentate în continuare:

## A. Încetarea activităţilor productive

- Se opresc treptat instalaţiile tehnologice, respectând procedurile operaţionale existente. Se vor urmări cu stricteţe manevrele de oprire, în special la instalaţiile secţiilor Filtrare Roşie şi Filtrare Albă, care impun măsuri de securitate suplimentare pentru curăţirea echipamentelor.

- Se vor curăţa vasele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platforme impermeabilizate sau în depozitele existente închise. Lichidele / solidele recuperate se vor depozita în recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condiţii de etanşeitate.

- Se va ţine o gestiune strictă a materialelor evacuate şi/sau stocate.

- Produsele finite şi materiile prime din depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificare la terţi.

- După epuizarea stocului se vor curăţa toate vasele, halele care au servit drept depozit de materii prime sau produse finite.

- Deşeurile recuperabile se vor valorifica la terţi, numai la firme specializate şi autorizate în prelucrarea /eliminarea deşeurilor.

- Halda de şlam va fi închisă, respectându-se procedura prevăzută de legislaţia de mediu actuală.

B. Activităţi de conservare

- Clădirile refolosibile: clădiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorită destinaţiei pe care au avut-o nu prezintă impact asupra mediului şi stării de sănătate a factorului uman şi care pot avea noi utilizări, se vor păstra ca atare pentru valorificare ulterioară, conform intereselor societăţii.

- Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) şi paza acestor clădiri.

- Conservarea unor echipamente şi/sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabili astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică sau să permită degradarea.

- Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi/sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

C. Activităţi de demontare utilaje şi echipamente

După ce toate operaţiile de curăţire, realizate prin golirea de substanţe periculoase, spălare, inertizare şi/sau conservare sunt finalizate, se poate trece la dezafectarea / demontarea utilajelor.

- Demontarea propriu-zisă a utilajelor se va face utilizând metode şi tehnici funcţie de tipul, mărimea, destinaţia ulterioară  a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în depozitele existente.

- Se pot valorifica ca atare utilajele care sunt în stare bună şi se vor valorifica ca fier vechi, vândut la terţi, utilajele care nu se mai pot reutiliza.

- Se va demonta şi valorifica, în măsura în care sunt în stare bună de funcţionare, AMC-urile din instalaţii.

- Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea valorificându-se, funcţie de starea fizică ca materiale şi / sau ca deşeuri.

- Demontarea instalaţiilor electrice: Condensatorii care conţin PCB-uri se vor depozita într-un depozit special amenajat. Uleiul uzat de la staţiile trafo se va stoca în recipiente etanşe şi se va depozita într-un depozit acoperit existent şi asigurat corespunzător, urmând a fi eliminat şi neutralizat conform legislaţiei în vigoare.

- Materialele rezultate de la dezafectarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, etc) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la o firmă specializată.

- Utilajele metalice mari se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se pe platformele betonate. Acestea se vor valorifica ca deşeuri.

- Se va acorda o atenţie deosebită, operaţiilor de scurgere completă şi curăţarea, înaintea demontării rezervoarelor şi conductelor subterane, având grijă să nu se polueze solul / apa subterană.

D. Activităţi de demolare

- După golirea completă a halelor de producţie, în situaţia în care se urmăreşte eliberarea terenului de construcţiile respective, acestea vor fi demolate.

- Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii şi apoi se va evacua către un depozit de deşeuri nepericuloase pentru depozitare finală.

E. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

- În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu levigabili, se va excava solul de pe suprafaţa poluată şi se va transporta la o haldă pentru depozitare finală şi se va completa cu sol nepoluat.

- Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabili un program de monitorizare pe termen lung, atât pentru sol, cât şi pentru apa freatică.

- Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba.

- Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punctul de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale.

- Reţelele de canalizare se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale se vor închide. Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămase funcţională pe platformă.

- Pe platforma de producţie, eliberată de instalaţii şi reţele subterane nefuncţionale, se vor realiza investigaţii privind nivelul de poluare a solului şi a apei freatice.

Măsurile care vor fi stabilite în baza rezultatelor analizelor efectuate, vor trebui să conducă la remedierea calităţii solului / apei subterane, în vederea reabilitării zonei, conform cu starea definită în Raportul de amplasament.

Pe tot parcursul procesului de dezafectare-demolare se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Lucrările se vor realiza numai cu firme şi personal calificat.

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului.

F. Activităţi de închidere şi ecologizare a amplasamentului pentru halda de şlam

- Închiderea trebuie să se realizeze în strictă concordanţă cu cerinţele legislative în domeniu. Elaborarea proiectului de închidere va fi realizată de firme specializate, în condiţiile garantării securităţii, atât în perioada de execuţie a închiderii, cât şi după acest moment.

- Închiderea se va realiza conform proiectului realizat de firma autorizata.

- Situaţia în care halda dispune de capacitate neutilizată în momentul închiderii platformei de producţie, se va studia şi posibilitatea utilizării acesteia ca depozit pentru alte deşeuri similare.

În situaţia în care operatorul va urma altă procedură de închidere, Planul de închidere va trebui modificat şi aprobat cu avizul autorităţii teritoriale de protecţie a mediului.

## Structuri subterane

Pentru fiecare structură subterană identificată în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind modul în care poate fi golită şi curăţată / decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie. Identificaţi orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Conţinut | Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de siguranţă |
| --- | --- | --- |
| Conducte de alimentare cu apă | Apă potabilă şi industrială | Golire, verificare |
| Conducte de canalizare | Ape uzate menajere şi industriale Ape pluviale | Golire, verificare, desfundare (dacă este cazul), spălare Golire, verificare |
| Reţele electrice | - | Scoatere de sub tensiune |
| Rezervor leşie sodă | Leşie de sodă 50% | Golire, spălare, verificare |

## Structuri supraterane

Pentru fiecare structură supraterană identificaţi materialele periculoase (de ex. izolaţiile de azbest) pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare şi/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potenţiale este mai importantă decât soluţiile, cu excepţia cazului în care dezafectarea este iminentă.

| Clădire sau altă structură | Materiale periculoase | Alte pericole potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare, utilaje diverse | Diverse substanţe toxice (acid sulfuric, leşie de sodă, acid clorhidric, păcură) | Pericol de intoxicare Pericol de cădere de la înălţime |
| Conducte | Substanţe toxice | Pericol de intoxicare Pericol de cădere de la înălţime |
| Clădiri | Hala măcinare - dezafectare parţială | Pericol de cădere de la înălţime |
| Staţii electrice | Uleiuri minerale | Pericol de poluare sol, subsol |

## Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Identificaţi toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri biologice) | Halda de şlam roşu |
| Care sunt poluanţii / agenţii de contaminare din apă? | Suspensii, săruri anorganice solubile |
| Cum va fi eliminată apa? | Apa limpezită de la haldă va fi pompată în bazinul de neutralizare şi ulterior evacuată în Dunăre. |
| Care sunt poluanţii / agenţii de contaminare din sediment / nămol? | Metale legate în combinaţii sub formă de oxizi şi hidroxizi, în concentraţii sub limitele admise. |
| Cum va fi eliminat sedimentul / nămolul? | Nu este cazul |
| Cât de adânc pătrunde contaminarea? | Nu este cazul |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub lagună (iazuri de decantare, iazuri biologice)? | Nu este cazul |
| Cum va fi tratată structura lagunei (iazuri de decantare, iazuri biologice) pentru recuperarea terenului? | Nu este cazul |

## Depozite de deşeuri

| Depozite de deşeuri |  |
| --- | --- |
| Identificaţi metoda ce asigură că orice depozit de deşeuri de pe amplasament poate îndeplini condiţiile echivalente de încetare a funcţionării; |  |
| Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare în siguranţă? | Da, pentru halda de şlam |
| Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafaţa depozitelor? | Da, pentru halda de şlam |

## Zone din care se prelevează probe

Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, identificaţi zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apă subterană la momentul dezafectării. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfăcătoare, care a fost definită în raportul iniţial de amplasament.

| Zone / locaţii în care se prelevează probe de sol / apă subterană | Motivaţie |
| --- | --- |
| Zona rezervoarelor de păcură, acid sulfuric, leşie de sodă, rezervor ulei uzat | Locaţiile constituie zone potenţiale de poluare a solului/ subsolului |

| Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul şi luna) |
| Nu este cazul |  |

## Identificaţi oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate în eventualitatea dezafectării.

# Aspecte legate de Amplasamentul pe care se află Instalaţia

| Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament? Dacă da, treceţi la Secţiunea 13 | Da |
| --- | --- |

## 12.1. Sinergii

Luaţi în considerare şi descrieţi dacă există sau nu oportunităţi de apariţie a sinergiilor cu alţi deţinători de autorizaţie de mediu faţă de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea influenţă asupra emisiilor produse de instalaţie.

| Tehnica | Oportunităţi |
| --- | --- |
| proceduri de comunicare între diferiţii deţinători de autorizaţie; în special cele care sunt necesare pentru a garanta că riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; | Colaborare permanentă, la nivelul conducerii S.C TREMAG S.A, S.C. ALUM S.A şi S.C. FERAL SRL, privind anunţarea şi luarea de măsuri urgente pentru eliminarea efectelor în cazul poluărilor accidentale produse pe unul dintre amplasamente, care ar putea afecta reţeaua de canalizare comună şi apa de suprafaţă |
| beneficierea de economiile de proporţie pentru a justifica instalarea unei unităţi de co-generare; | - |
| combinarea deşeurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalaţii în care deşeurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalaţii de co-generare; | - |
| deşeurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime într-o altă instalaţie; | - |
| efluentul epurat rezultat dintr-o activitate având calitate corespunzătoare pentru a fi folosit ca sursă de alimentare cu apă pentru o altă activitate; | - |
| combinarea efluenţilor pentru a justifica realizarea unei staţii de epurare combinate sau modernizate; | - |
| evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect dăunător asupra unei activităţi aflate în vecinătate; | - |
| contaminarea solului rezultată dintr-o activitate care afectează altă activitate – sau posibilitatea ca un Operator să deţină terenul pe care se află o altă activitate; | - |
| Altele. | - |

## Selectarea amplasamentului

Justificaţi selectarea amplasamentului propus (pentru instalaţii noi).

# LIMITELE DE EMISIE

## Inventarul emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite / admise

## Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT

(ştergeţi secţiunile în care nu se aplică)

### Emisii de pulberi

### Cerinţe suplimentare sau variate pentru tipuri specifice de activitate.

| Activitate | Emisie | Puncte de emisie | Nivel limită | Unităţi de măsură | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limită - faceţi justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| calcinare | pulberi | Coş de fum | prag intervenţie = 50 mg/ Nmc | mg/ Nmc | 20 mg/ Nmc | Randament redus de reţinere pulberi la electrofiltre; S-a montat ansamblu de filtre cu saci în 2011, pentru conformarea cu recomandarea BREF. Valorile obtinute in 2016 prezinta concentratii de pulberi sub 20mg/Nm3 |
| depozitare var şi preparare lapte de var | pulberi | Conducta de evacuare aer | prag intervenţie = 50 mg/ mc | mg/ mc | 5 mg/Nmc | Randament redus de reţinere pulberi la cicloane; S-au montat filtre cu saci şi cartuşe, pentru încadrarea în limitele prevăzute de BAT |

Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie prezentate mai sus.

### Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 în mediu (tone) – anul 2016 |
| --- | --- |
| Electricitate din reţeaua publică | - |
| Electricitate din altă sursă* | - |
| Abur adus din afara amplasamentului / apă fierbinte* | - |
| Gaz | 270634 t / an |
| Petrol | - |
| Păcură | - |
|  | - |
| Total | 270634 t / an |

* specificaţi mai jos sursa şi factorul pentru emisiile de CO2

Corinaire FCO2 = 75.8 kg/Gj – pacura Calcul functie de datele din buletinele de analize – 55.99 t CO2/TJ – Gaz natural

## 13.2.  Evacuări în reţeaua de canalizare proprie

Emisii în apă asociate utilizării BAT-urilor

| Substanţa | Puncte de emisie | Valoare prag mg/dm3 | Valoarea limită de emisie propusă mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Bazin neutralizare ape uzate industriale Bazin neutralizare ape uzate industriale |  | 6,5 – 9 |
| Suspensii |  |  | 35 |
| Reziduu fix |  |  | 1500 |
| Cloruri |  |  | 200 |
| Sodiu |  |  | 300 |
| Calciu |  |  | 150 |
| Magneziu |  |  | 100 |
| Sulfati |  |  | 300 |
| Aluminiu |  |  | 5 |
| Fe total |  |  | 5 |
| Mangan |  |  | 1 |
| Cd |  |  | 0.2 |
| Cr hexavalent |  |  | 0.1 |
| Zn |  |  | 0.5 |
| CCO-Cr |  |  | 70 |

Notă: O valoare prag este stabilită făcând referinţă mai întâi la legislaţia română şi apoi la ghidurile de referinţă pentru BAT şi în cazul în care nici una din cele două alternative de mai sus nu se aplică putem să ne ghidăm după VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifică cel puţin valorile limită de emisie pentru poluanţii specifici activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplică în general emisiilor în cursuri de râuri folosite ca resurse de apă în vederea potabilizării. Pentru situaţiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

## 13.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după preepurarea proprie)

| Substanţa | Puncte de emisie | Limita de emisie conf. HG 352/ 2005 mg/dm3 | Nivel de emisie stabilit în Autorizaţia de gospodărire a apelor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Colector pluvial | Colector ape neutralizate | Colector pluvial | Colector ape neutralizate |
| Extractibile cu eter de petrol | - colector pluvial - colector ape uzate industriale neutralizate | 20 | - | 20 | 20 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  | 125 | 125 | 50 | 70 |
| Materii în suspensie |  | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Reziduu fix |  | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Azot amoniacal |  | 2 | - | 2 | - |
| Sodiu |  | - | - | 300 | 300 |
| Calciu |  | 300 | 300 | 100 | 150 |
| Magneziu |  | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Sulfaţi |  | 600 | 600 | 300 | 300 |
| Cloruri |  | 500 | - | - | 200 |
| pH |  | 6,5 - 9,0 | - | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9 |
| Aluminiu |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fier total |  | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Cr hexavalent |  |  |  | 0,1 | 0.1 |
| Zinc |  | 0,5 | - | 0,5 | 0.5 |
| Plumb |  | 0,2 | - | 0,2 | - |
| Mangan |  | 1 | - | 0.5 | 1 |
| Cadmiu |  | 0,2 | - | 0,1 | 0.2 |
| Produse petroliere |  |  |  | 3 |  |
| CBO5 |  |  |  |  | 25 |
| Detergenti |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | 3 |

Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie de mai sus.

* Observaţie: Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinşi în HG nr. 188/2002 (NTPA 002 pentru evacuările în reţeaua de canalizare orăşenească şi NTPA 001 pentru evacuările în cursurile de apă de suprafaţă) completată şi modificată prin HG 352/2005, completată cu HG 118/2002, în funcţie de indicatorii prezenţi în apa uzată industrială provenită din instalaţie.

Apele uzate menajere sunt evacuate în canalizarea municipală, la calitatea cerută de NTPA 002/ 2002 şi HG 352/ 2005.

Apele limpezite evacuate accidental din haldă vor fi evacuate, în caz de forţă majoră, în Gârla Câşla, numai după neutralizare în bazinul aferent haldei de şlam.

# Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

## Urmare a lucrarilor de modernizare efectuate prin planul de actiuni au fost reduse substantial emisiile asupra mediului

Instalaţiile evacuează doar un nivel scăzut de emisii şi nu există receptori afectaţi sau sensibili, aceste zone nu necesita o evaluare detaliată.

Operatorii trebuie să aibă dovezi care susţin evaluarea impactului exercitat de activităţile lor asupra mediului şi acestea să fie componente ale documentaţiei de solicitare. Îndrumarul privind evaluarea BAT prezintă o metodologie pentru efectuarea acestei evaluări, care oferă recomandări suplimentare privind natura informaţiilor şi nivelul de detaliere necesar. De asemenea, oferă o metodă de stabilire a importanţei impactului unei evacuări asupra mediului receptor.

Evaluarea impactului asupra mediului datorat activităţilor desfăşurate de societate este prezentată în cadrul Rapoartelor la BM nivel I şi II şi în Evaluarea riscului de mediu datorat haldei de şlam, ediţia 2005.

Concluzia generală a acestor lucrări este aceea că impactul asupra mediului este redus.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate hărţi şi planuri ale amplasamentului la scară corespunzătoare pentru a indica în mod vizibil localizările receptorilor, sursele şi punctele de monitorizare în care au fost făcute măsurători pentru substanţele evacuate sau pentru impactul substanţelor evacuate din instalaţii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, naţional sau internaţional, în funcţie de mărimea şi natura instalaţiei şi de natura evacuărilor.

În special, următorii receptori importanţi şi sensibili trebuie luaţi în considerare ca parte a evaluării:

- Habitate care intră sub incidenţa Directivei Habitate, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 462/2001, aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie sau până la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWth

- Arii naturale protejate aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie

- Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalaţie

- Comunităţi (de ex. şcoli, spitale sau proprietăţi învecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apă sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosferă (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosferă, calitatea aerului în zona în care SCM este ameninţat)

Informaţiile despre identificarea receptorilor importanţi şi sensibili trebuie rezumate în tabelul de mai jos (extindeţi tabelul dacă este nevoie)

Receptorii sensibili sunt prezentaţi în Planul de amplasare în zonă Anexa 4. Planurile cu punctele de monitorizare emisii/imisii şi sol in incintă sunt anexate la RBM nivel II. Planul cu reţelele de canalizare şi punctele de evacuare ale efluenţilor platformei este Anexa 2.

### Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili

| Harta de referinţă pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalaţie | Lista evacuărilor din instalaţie care pot avea un efect asupra receptorului şi parcursul lor. (Aceasta poate include atât efectele negative, cât şi pe cele pozitive) | Localizarea informaţiei de suport privind impactul evacuărilor (de ex. rezultatele evaluării BAT, rezultatele modelării detaliate, contribuţia altor surse – anexate acestei solicitări) |
| --- | --- | --- | --- |
| Societatea este amplasată în partea de nord-vest a municipiului Tulcea, la cca. 4 km de Dunăre şi cca. 3 km de limita RBDD | Rezervaţia Biosferei Delta Dunării | Ape uzate industriale neutralizate Ape pluviale | Apele evacuate de pe amplasamentul societăţii ALUM în emisar (gârla Câşla şi Dunărea) generează impact local prin conţinutul de suspensii. Receptorii sensibili - speciile de floră şi faună din rezervaţie - nu sunt direct afectaţi. Prin asociere cu fenomene complementare, caracteristice zonei, ex. eutrofizarea, scăderea nivelului Dunării, activităţile antropice din zona limitrofă, etc, pot apare accidental efecte negative. |
| Societatea este amplasată la cca. 500 m distanţă de cea mai apropiată zonă rezidenţială | Populaţia din zona rezidenţială din vecinătatea societăţii | Emisii de pulberi | Calculele de dispersie pentru pulberi, pentru timpii de mediere reglementaţi de legislaţia de mediu relevă concentraţii sub limita impusă, impactul fiind nesemnificativ. Totuşi, accidental, în situaţii de avarii, pot apărea depăşiri ale concentraţiei de pulberi, pe o perioadă limitată de timp |

## Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului

Operatorii / Titularii de activitate trebuie să facă dovada că o evaluare satisfăcătoare a efectelor potenţiale ale evacuărilor din activităţile autorizate a fost realizată şi impactul este acceptabil. Acest lucru poate fi făcut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT şi a altor informaţii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activităţi. Rezultatul evaluării trebuie inclus în solicitare şi rezumat în tabelul 14.3.1 de mai jos.

### 14.3.1  Rezumatul evaluării impactului evacuărilor (extindeţi tabelul dacă este nevoie)

| Rezumatul evaluării impactului |
| --- |
| Listaţi evacuările semnificative de substanţe şi factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex. cele în care contribuţia procesului (CP) este mai mare de 1 % din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detaliate, dacă aceasta a fost realizată, şi localizarea rezultatelor (anexate solicitării) | Confirmaţi că evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanţă (inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen scurt, după caz)* |
| Pulberi emise în atmosferă | Evaluarea impactului produs de emisiile în atmosferă provenite din instalaţiile societăţii s-a realizat pe baza calculelor de dispersie pentru poluanţii emişi punctiform în atmosferă Scopul evaluării a constat în: -determinarea concentraţiei maxime pentru poluantul pulberi pentru timpii de mediere 24 h şi 1 an; -distribuţia concentraţiilor în imisii pentru zona de impact a platformei; -delimitarea arealurilor poluate cu ajutorul curbelor de izoconcentraţii | Diagramele sunt prezentate în Raportul la bilanţul de mediu nivel I / 2005 |
| Conţinut de materii în suspensie în apele uzate industriale neutralizate şi apele pluviale evacuate în emisar | Evaluarea impactului generat de evacuările de ape uzate în emisar s-a realizat pe baza monitorizării efluenţilor societăţii | Datele pentru perioada 2003 - 2005 sunt cuprinse în cadrul Raportului la bilanţul de mediu nivel I / 2005, capitolul 4.5.2. |

* SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## .  Managementul deşeurilor

Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT-urilor, în această Solicitare de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: | Continuare lucrari de intretine halda de slam. |
| risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau | Suprainaltarea barajului |
| cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau | Nu este cazul |
| afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special. | Nu este cazul |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cât mai concret cu putinţă, a unui plan făcut conform prevederilor din Planul Local de Acţiune pentru protecţia mediului completaţi tabelul următor:

| Identificaţi orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locală de planificare, inclusiv planul local pentru deşeuri | Faceţi observaţii asupra gradului în care propunerile corespund cu conţinutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Conform acquisului comunitar de mediu, societatea trebuie să demareze procedurile de depozitare a slamului in faza densa incepand cu anul 2011, fiind interzisa dupa aceasta data depozitarea slamului in faza lichida . | La această dată slamul se depune in halda, in faza densa, avand un continut de solide de ~52%. |

## .   Habitate speciale

| Cerinţa | Răspuns (Da / Nu / identificaţi / confirmaţi includerea, dacă este cazul) |
| --- | --- |
| Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus? | Rezervaţia Biosferei Delta Dunării |
| Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau în alt scop? | Au fost elaborate Planul de Urgenta Interna si Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, vă rugăm enumeraţi) | Nu |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activităţile dumneavoastră apropiate de sau depăşesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | S-a intocmit la solicitarea ARBDD Tulcea, un studiu privind evaluarea efectelor evacuarii de ape pluviale si conventional curate in garla Somovei. Din concluziile studiului rezulta ca aceste ape nu conduc la degradarea habitatelor naturale, speciilor de flora si fauna salbatica protejate, de interes comunitar in aval de evacuare. Nu există evidenţieri ale unui eventual impact al emisiilor provenite de pe amplasament asupra ariilor protejate din zona de influenţă. |

# Programul pentru Conformare şi Programul de Modernizare

Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere  a poluării istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.

Alum nu are Program de Conformare.

# În acest moment, aţi realizat toate etapele solicitării dumneavoastră. Vă rugăm să vă întoarceţi la pagina de început pentru a verifica dacă aţi inclus toate elementele necesare.

# Footnotes

Legea 451/2001 care implementează Directiva 67/548/EC privind clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase

A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii)	B Există un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare	D Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru întrebările de mai jos:

Dacă “Da, ne conformăm pe deplin” – faceţi referinţe la documentaţia care poate fi verificată pe amplasament

Dacă “Nu, nu ne conformăm (sau doar în parte)” – indicaţi data la care va fi realizată pe deplin conformarea

N=Fără alarmă     L=Alarmă la nivel local     R=Alarmă dirijată de la distanţă (camera de control)

Substanţe prioritare în relaţie cu Directiva cadru privind apa, transpusă în legislaţia română de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

Aceasta se referă la fiecare sursă enumerată în Tabelul 9.2

Receptorii sensibili la mirosuri şi zgomot trebuie să fi fost identificati în Secţiunile 5.6 şi 9 din solicitare