DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

## (proiect)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresată de U.A.T.  ORAȘ BADADAG, JUD. TULCEA, cu sediul în oraș Babadag, județul Tulcea pentru proiectul „Lucrări execuţie reţea canalizare menajeră, reţea alimentare cu apă şi branşamente aferente str. Fabricii, str. Florilor, str. Morii, str. Aurel Vlaicu (parţial), str. Pavel Gheorghe (parţial), str. Daciei, str. Vasile Lupu, str. Vasile Alecsandri, oraş Babadag, judeţul Tulcea”

înregistrată la APM Tulcea cu nr. 10689/31.08.2017 și ca urmare a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 5457/09.04.2019, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Autoritate competenta pentru protectia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 16.04.2019, ca proiectul „Lucrări execuţie reţea canalizare menajeră, reţea alimentare cu apă şi branşamente aferente str. Fabricii, str. Florilor, str. Morii, str. Aurel Vlaicu (parţial), str. Pavel Gheorghe (parţial), str. Daciei, str. Vasile Lupu, str. Vasile Alecsandri, oraş Babadag, judeţul Tulcea”, propus a se realiza în intravilan oraș Babadag, jud. Tulcea,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 11. c) staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b) lucrarile propuse in cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, nu sunt de natura a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus nu  intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Caracteristicele proiectului

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Pe strazile orasului Babadag se vor realiza următoarele lucrări:

- Extindere reţea de apă pe strada:

  - Vasile Alecsandri : L =  335 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17, din care 165 m Dn90 mm si 170 m Dn63 mm. Se va monta pe aceasta strada 1 camin de aerisire CVa si 1 camin de vane pentru racord si golire CVg la intersectia cu strazile Stejarului si Rahovei;

- Bransamente la reteaua de apa potabila, cele avand Dn25 mm pentru case, cele avand Dn63 mm pentru societati, institutii, persoane juridice, pe strazile:

- Fabricii : 11 bransamente, cu lungimea totala L= 91,5 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17, Dn25 mm si Dn63 mm;

- Florilor : 15 bransamente, cu lungimea totala L =  75 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17, Dn25 mm si Dn63 mm;

- Morii : 17 bransamente, cu lungimea totala L = 119,5 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17, Dn25 mm;

- Aurel Vlaicu : 3 bransamente, cu lungimea totala L = 30 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17, Dn25 mm si Dn63 mm;

- Pavel Gheorghe : 2 bransamente, cu lungimea totala L = 16 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17, Dn25 mm si Dn63 mm;

- Daciei : 39 bransamente, cu lungimea totala L = 179 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17, Dn25 mm;

- Vasile Lupu : 43 bransamente, cu lungimea totala L = 267,5 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17, Dn25 mm;

- Vasile Alecsandri : 25 bransamente, cu lungimea totala L = 97 m din PEHD PE100, Pn10, SDR17,  Dn25 mm.

| Nr. Crt. | Denumire strada | Nr. camine din beton (buc) | Lungime conducta PEHD PE100 Pn10 SDR17 (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dn 90 | Dn 63 |
| 1 | Vasile Alecsandri | 2 | 165 | 170 |
| TOTAL | 2 | 165 | 170 |

- Extindere retea de canalizare menajera pe strazile:

- Daciei : L =  552 m, din PVC KG Dn250 mm, 16 camine din inele din beton prefabricate, 1 statie de pompare cu conducta de refulare din PEHD PE100 Pn10 SDR17 Dn110, L =  5 m, 1 camin de vizitare uscat CVU din inele din beton prefabricate aflat la intersectia cu str. Republicii;

- Vasile Lupu : L= 425 m, din PVC KG Dn250 mm, 13 camine din inele din beton prefabricate;

- Vasile Alecsandri : L = 285 m, din PVC KG Dn250 mm, 9 camine din inele din beton prefabricate.

- Racorduri la reteaua de canalizare menajera, cele avand Dn110 pentru case, cele avand Dn250 mm pentru societati, institutii, persoane juridice,  pe strazile:

- Fabricii : 11 bransamente, cu lungimea totala L = 184 m din PVC KG, 10 bransamente Dn110 mm si 1 bransament Dn250 mm;

- Florilor : 14 bransamente, cu lungimea totala L = 176 m din PVC KG, 13 bransamente Dn110 mm si 1 bransament Dn250 mm;

- Morii : 15 bransamente, cu lungimea totala L = 167 m din PVC KG Dn110 mm;

- Aurel Vlaicu : 3 bransamente, cu lungimea totala L = 38,5 m din PVC KG Dn250 mm;

- Pavel Gheorghe : 2 bransamente, cu lungimea totala L = 16,5 m din PVC KG Dn250 mm;

- Daciei : 39 bransamente, cu lungimea totala L = 468 m din PVC KG Dn110 mm;

- Vasile Lupu : 42 bransamente, cu lungimea totala L = 593 m din PVC KG Dn110 mm;

- Vasile Alecsandri : 24 bransamente, cu lungimea totala L = 194,5 m din PVC KG Dn110 mm;

| Nr. Crt. | Denumire strada | Nr. camine Dn100 mm de pe reteaua de canalizare, din inele din beton prefabricate cu capace din fonta carosabile (buc) | Lungime conducta PVC KG Dn250mm (m) | Lungime conducta refulare PEHD PE100 Pn10 SDR17 Dn110mm (m) | Statii de pompare (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daciei | 16 + 1 uscat | 552 | 5 | 1 |
| 2 | Vasile Lupu | 13 | 425 | 0 | 0 |
| 3 | Vasile Alecsandri | 9 | 285 | 0 | 0 |
| TOTAL | 39 | 1262 | 5 | 1 |

b) justificarea necesității proiectului:

La nivel regional, investiţia se înscrie în acţiunile vizate de obiectivele Priorităţii 4 – Crearea de noi oportunităţi de creştere economică şi durabilă şi de creştere a calităţii vieţii, din cadrul Planului de Dezvoltare Regională pentru Regiunea de Dezvoltare Sud - Est.

Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, în anul 1998, Legea nr.151 a permis constituirea a 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a judeţelor.

Regiunea  de Dezvoltare 2 Sud - Est se caracterizează prin existenţa unor centre economice localizate în municipiile reşedinţă de judeţ, care valorifică forţa de muncă existentă, precum şi resursele naturale din zonă. Specificul Regiunii îl reprezintă decalajele de dezvoltare dintre zonele puternic industrializate (Constanţa, Galaţi-Brăila) şi zonele care valorifică în special resursele locale (Buzău, Focşani, Tulcea), precum şi decalajele de dezvoltare dintre mediul urban şi mediul rural. Regiunea este traversată de Dunăre, care joacă un rol mare în traficul naval.

Pentru a demonstra necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiilor propuse s-au adus  următoarele justificări:

-	reţeaua de distribuţie a apei potabile a fost extinsă fără a se realiza şi branşamentele aferente in totalitate;

-	apa din fântânile de mică adâncime nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, fiind poluată de apele pluviale de suprafaţă, de infiltraţiile de la latrine şi de la dejecţiile animale, cu riscuri majore pentru sănătatea populaţiei;

-	reţeaua de canalizare menajeră existentă este insuficient dezvoltată, la nord de pârâul Tabana neexistând reţea.

Obiectivele generale urmărite de Primăria Babadag sunt:

1) crearea şi asigurarea de condiţii de viaţă la standarde de calitate europeană pentru toţi locuitorii comunei şi pentru toţi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea aici

2) creşterea durabilă a activităţii economice şi nivelului de ocupare a forţei de muncă

3) protecţia resurselor umane şi de mediu

4) reducerea dezechilibrelor de dezvoltare economică şi socială

Premisele şi condiţiile necesare realizării acestui obiectiv generic constau în reabilitarea, dezvoltarea şi protejarea infrastructurilor de bază şi a condiţiilor naturale (ambientale), în abordarea integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu.

Proiectul răspunde unei necesităţi majore existente la nivelul oraşului Babadag şi anume necesitatea de a asigura accesul întregii populaţii la serviciile de apa potabila si extinderea reţelei de canalizare menajera la nord de pârâul Tabana. Necesitatea implementării investiţiei este corelată cu elementele legislative, evoluţia condiţiilor de viată, evoluţia gradului de sănătate al populaţiei şi evoluţiei mediului de afaceri local.

Realizarea investiţiei va permite accesul unei părţi însemnate a populaţiei la apa potabila din sistemul centralizat cât şi reţeaua de canalizare menajeră. Extinderea reţelei de canalizare menajeră va facilita şi dezvoltarea activităţilor economice din zona de nord a localităţii.

c) valoarea investiției:

- valoare investiţie: 1530,320 mii lei / 343,931 mii euro,

din care:

-    construcţii – montaj (C+M): 1207,275 mii lei / 271,328 mii euro

d) perioada de implementare propusă:

- 12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- anexate la prezentul memoriu

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Alimentare cu apă

a) Conducte apa potabila

- Lungime 365 ml

- Lăţime terasamente – min. 0,80 m

- Dext = 90 mm, 63 mm

- Material : PEHD, PE100, Pn10, SDR17

- Condiţii de pozare: montaj îngropat, sub cota 0,9 - 1,00 m (până la generatoarea superioară a conductei), pe pat de 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă; si deasupra conductei se vor pune 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă

- Cămine de vane (de aerisire şi de racord - golire) din beton armat H = 1,70 m, cu capace din fontă, carosabile, prevăzute cu dispozitive antifurt, hidroizolate – 2 buc.

b) Bransamente  apa la limita proprietăţii – buc 155

- Material conducta bransament pana la limita proprietăţii – PEHD, PE100, Pn10, SDR17

- Dn = 25 mm, 63 mm

- Condiţii de pozare: montaj îngropat, sub cota 1,00 m (până la generatoarea superioară a conductei), pe pat de 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă; si deasupra conductei se vor pune 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă

- Bransamentele se vor racorda la reteaua proiectata prin intermediul seilor de bransament cu element intaritor reduse sau teuri reduse si vor fi prevazute pe zona de trotuar – spatiu verde de la limita fiecarei proprietati cu robineti de concesie, de ¾” pentru bransamentele Dn25 si de 2” pentru bransamentele Dn63 mm, montati in pamant (cu cutie de protectie robinet, tub de protectie montant, cutie stradala pentru robinet de concesie). Bransamentele vor fi duse pana la limita fiecarei proprietati bransate si se vor inchide cu dopuri pana la racordarea lor la caminele apometrice ce nu fac obiectul prezentei investitii (dupa efectuarea probelor etc.).

Canalizare menajeră

a) Conducte canalizare menajeră

- Lungime 1262  ml

- Lăţime terasamente – min. 0,80 m

- Dext = 250 mm

- Material: PVC KG pentru canalizare sau conducte de canalizare riflate-corugate din PP, PEHD, SDR41, SN4, Dn250x6,2 mm

- Condiţii de pozare: montaj îngropat, minim cota 1,50 m (până la generatoarea superioară a conductei) si conform profilului longitudinal, pe pat de 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă; si deasupra conductei se vor pune 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă

- Cămine de vizitare menajere, montate pe reteaua de canalizare menajera gravitationala proiectata, din inele din beton prefabricate, ø = 1,00 m, adâncime variabilă funcţie de panta conductei şi de panta terenului, capac din fontă, carosabil, prevăzut cu dispozitiv antifurt, hidroizolat, cu garnituri intre inelele de beton – 38 buc.

- Cămin de vizitare uscat, montat pe conducta proiectata de refulare de la statia de pompare proiectata SP in punctul de racord al acesteia cu conducta de canalizare sub presiune existenta, camin ce va fi din inele din beton prefabricate, ø = 1,00 m, adâncime cca. 1,70 m, capac din fontă, carosabil, prevăzut cu dispozitiv antifurt, hidroizolat, cu garnituri intre inelele de beton – 1 buc.

b) Conducte refulare

- Lungime 5 ml

- Lăţime terasamente – 0,80 m

- Dext = 110 mm

- Material : PEHD, PE100, Pn10, SDR17

- Condiţii de pozare: montaj îngropat, sub cota 1,50 m (până la generatoarea superioară a conductei), pe pat de 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă; si deasupra conductei se vor pune 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă

c) Racorduri  canalizare la limita proprietăţii – buc 150

- Material conducta racord la limita proprietăţii - PVC KG sau conducte de canalizare riflate-corugate din PP, PEHD, SDR41, SN4

- Dn = 110 mm, 250 mm

- Condiţii de pozare: montaj îngropat, minim cota 1,20 m (până la generatoarea superioară a conductei), pe pat de 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă; si deasupra conductei se vor pune 15 cm de nisip sau material local uscat si fin cernut conform indicaţiilor producătorilor de ţeavă

- Caminele de racord canalizare vor fi:

-  camine de inspectie Dn400 mm din material plastic (PP, PE, polistif) pentru locuintele individuale, cu capac din PP, compozit sau fonta, cu garnituri, hidroizolat, cu posibilitatea de aducere la cota terenului amenajat

- camine de vizitare Dn1100 mm din inele din beton prefabricate pentru societati, institutii, persoane juridice, hidroizolat, cu garnituri intre inelele de beton, cu capac din fontă, carosabil, prevăzut cu dispozitiv antifurt daca se monteaza in zona de trafic auto, iar daca nu,  cu capac din PP, compozit

d) Utilaje

-   SP - Staţie de pompare din inele din beton prefabricate, ø = 1,00 m,  si adancime minima de 3,0 m, cu capac din fontă, carosabil, prevăzut cu dispozitiv antifurt, hidroizolata, cu garnituri intre inelele de beton, cu aerisire, cu cos gratar din bare de metal montat pe conducta de intrare a apei uzate menajere in statia de pompare pentru oprirea si colectarea eventualelor obiecte aruncate in canalizarea menajera si care ar putea avaria pompele, statia va fi complet echipată, cu 1 + 1 electropompe, cu turatie variabila, submersibile, ce vor functiona alternativ si care vor fi pentru ape uzate menajere, cu tocător din inox, tablou electric de comandă, control si protectie, presostat, protectii la lipsa de apa, la supracurent, Q = 10,0 mc/h; H = 15 mCA;  pentru statia de pompare se va executa si racordul electric, consumul fiind contorizat; volumul util minim al statiei de pompare (volumul minim al bazinului de receptie), va fi astfel incat sa se asigure timp de 3 minute debitul statiei de pompare (dar se va tine cont si de conditionarile impuse de fabricantul pompelor – statiei de pompare referitor la numarul orar de porniri/opriri ale utilajelor, evitandu-se insa situatiile de acumulare a apei uzate un timp care sa conduca la producerea de depuneri si mirosuri) – buc.1

Conductele proiectate prin prezenta investitie se vor racorda la retelele publice existente in orasul Babadag. Reteua de canalizare menajera a localitatii dispune de o statie de epurare moderna, reabilitata de curand. Atat reteaua de apa potabila, cat si cea de canalizare menajera din Babadag au fost reabilitate pe anumite portiuni si pot prelua noua investitie.

Lucrările ce urmeaza a se realiza prin prezenta investitie presupun menţinerea în funcţiune a reţelelor existente pe toată perioada execuţiei noilor reţele şi cămine, până la punerea în funcţiune. Deci extinderea reţelelor se va face fără a afecta funcţionarea reţelelor existente. Astfel consumatorii nu vor avea de suferit pe perioada realizării investiţiei, nefiind necesară oprirea alimentarii cu apa potabila sau interzicerea folosirii reţelelor de canalizare.

Străzile şi trotuarele pe care se vor executa lucrările vor fi umectate în perioada secetoasă şi cu intensificări de vânt.

Antreprenorul va realiza organizarea de şantier în intravilanul localităţii Babadag, pe terenul pus la dispoziţie de Consiliul Local. Deşeurile menajere vor fi depozitate selectiv în incinta şantierului, pe o platformă amenajată special în acest sens, în eco-pubele etanşe, urmând a fi apoi transportate prin grija beneficiarului la locul avizat de Primărie. Constructorul isi va monta in organizarea de santier si un WC ecologic, daca in zona respectiva nu exista toaleta.

Deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor se vor transporta la locul avizat de Primăria Babadag.

Traseul pentru conducte, amplasamentul pentru căminele de vizitare au fost astfel alese încât, cu ocazia efectuării lucrărilor de montare a conductelor, să se evite defrişarea de arbori şi distrugerea de spaţii verzi.

Deşeurile rezultate din realizarea obiectivului vor fi transportate în locurile indicate de Primăria Orasului Babadag. Materialele excedentare ramase dupa umplerea gropilor vor fi transportate şi depozitate în spaţiile convenite cu administraţia locala. Se vor folosi utilaje de capacitate redusă pentru a nu se produce zgomote excesive, vibraţii sau noxe de nici un fel. Vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale pe străzi şi vor avea roţile curăţate de noroi la ieşirea din zona şantierului. Materialele de masă (ex.: nisip) vor fi procurate numai din balastiere autorizate de organele de protecţia mediului şi care folosesc tehnologii aprobate de acestea.

Se va acorda o deosebită atenţie realizării umpluturilor, după pozarea conductelor si caminelor, astfel încât să nu se producă tasări ulterioare ale terenului, respectandu-se gradul de compactare al terenului si facandu-se in acest sens probe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor reface drumurile si trotuarele pe zonele afectate de sapatura pentru pozarea conductelor retelelor si a bransamentelor/racordurilor. Astfel, terenul afectat va fi adus la starea initiala.

într-un canal cu curgere permanenta, care se varsă in lacul Razelm.

Utilitati:

Alimentarea cu apa: - Captarea apei din sursa subterana  - foraje de medie adancime – 4 foraje amplasate in localitatea Sălcioara cu un debit captat de qzimax=4,65 l/s. Alimentarea cu apa a statiei de epurare se va realiza printr-un bransament de la reteaua de apa potabila existenta in zona, prin intermediul unui camin de bransare in care se va monta contor pentru masurarea consumului.

Evacuarea apelor uzate menajere: evacuarea apei epurate se va face printr-un canal cu curgere permanenta, care se varsă în lacul Razim.

Alimentare cu energie electrica.

Consum zilnic de energie electrică pentru o stație de pompare – 5 kW.

Consum de energie electrică stație de epurare  – 18 kW/zi.

Managementul deseurilor: Deșeurile rezultate din activitatea de întreținere sau reparație vor fi colectate în pubele și acestea vor fi evacuate de o firmă autorizată, pe baza unui contract.

Organizarea de șantier: Amplasamentul organizării de șantier se va realiza in parcela T25, P 248. Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces speciale. Lucrările de organizare cu impact asupra mediului constau in amenajarea de platforme și zone pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și menajere.

Antreprenorul va delimita zona organizării de șantier pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor vegetale. Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful.

Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitare temporara de deseuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deseuri din constructii si demolari. Șantierul va organiza spații pentru depozitarea materialelor, organizate pe antreprize de lucru. Pe toată durata șantierului, incinta acestuia, construcțiile de organizare cât și acelea care fac parte din contract, vor fi ținute permanent în stare de curățenie. Șantierul de lucrări va fi dotat, prin grija antreprenorului, cu racorduri de apă potabilă, amenajându-se WC-uri temporare dotate cu fose septice, vidanjabile.

Sursele de apă și energie electrică necesară pentru organizarea de șantier sunt existente și vor fi puse la dispoziția executantului de către beneficiar.

Contractantul are obligația ca, la execuția lucrărilor, să păstreze curățenia, să asigure accesul pietonal peste tranșee, să prevadă parapeți de protecție și semnalizarea tranșeelor deschise pe timp de noapte. Antreprenorul va organiza, furniza și întreține în locuri ușor accesibile, pe șantier, posturi sanitare de prim ajutor.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

# c) Utilizarea resurselor naturale: Amplasamentul lucrărilor se suprapune parțial cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și cu Rezervația Biosferei Delta Dunării. Ansamblul de lucrări din cadrul scenariului recomandat nu necesită o amenajare a terenului privind amplasarea obiectelor investiției. Pentru realizarea investiției este necesară ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren, pentru amplasamentul statiei de epurare și a stațiilor de pompare și ocuparea temporară doar pe perioada execuției rețelelor, astfel:

Teren ocupat definitiv:

- Statii de pompare ape uzate menajere		- 2 mp;

- Amplasament statie de epurare			-900 mp;

Total teren ocupat definitiv  				- 902 mp.

Teren ocupat temporar pentru pozarea rețelelor:

- Retea de canalizare				- 19.364,4 mp;

- Conducte refulare si colector			- 2.152,8 mp;

Total teren ocupat temporar 				-  21.518 mp.

d) Producția de deșeuri: Deşeurile generate în perioada de execuţie a proiectului, încadrate în categoria deşeurilor nepericuloase vor fi gestionate conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare. Acestea vor fi depozitate în pubele ecologice selectiv şi vor fi predate către societăţi autorizate.

e)  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

- Emisii de praf: pe perioada executiei datorita miscarilor de materiale se vor semnala emisii nesemnificative de praf si noxe de la gazele de eșapament. Se vor lua masuri de micșorare a poluării prin măsuri specifice: stropirea căilor de acces de cel puțin doua ori pe zi.

- Zgomotul și vibrațiile.

In faza de executie: In aceasta faza, sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de actiunile propriu-zise de lucru, cat si de traficul auto din zona. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare: In cadrul activitatii, nu se produc zgomote care sa aiba impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot, dar vor fi luate masuri de protectie pentru acestea. Nu vor exista surse de zgomot ca sa perturbe proprietatile vecine.

f) Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: Pierderi accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea materialelor necesare execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect; pierderi accidentale substante utilizate în procesul de epurare ape uzate.

2.Localizarea proiectului

Intravilan oraș Babadag.

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.- nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potențial

a) Extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: Proiectul nu prevede lucrări care să producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului.

b) Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

c) Mărimea şi complexitatea impactului: În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, care se vor executa etapizat cu personal calificat. În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

d) Probabilitatea impactului. Nesemnificativă, având în vedere criteriile de la punctele 2 şi 3.

e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. Pe durata execuției lucrărilor, impactul asupra apelor de suprafață sau subterane, asupra aerului, vegetației, florei și faunei terestre, asupra solului și subsolului, asupra așezărilor umane, precum și riscul declanșării unor accidente sau avarii cu efecte majore asupra sănătății populației și mediului, se estimează ca va exista, dar va fi relativ redus, iar în timp relativ scurt, după terminare, acestea se vor atenua până la anularea lor completă.

Impactul produs asupra mediului în timpul exploatării obiectivului. Realizarea rețelei de canalizare apă uzată menajeră din localitatea Sălcioara, va satisface nevoile calitative de alimentare cu apă și de canalizare pentru locuitorii din zonă. Ca urmare, se vor asigura toate condițiile igienico-sanitare și îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației, siguranței și calității vieții.

Extinderea impactului. Impactul este local; pe perioada execuției lucrărilor aferente obiectivului se va putea înregistra un vârf de impact asupra mediului (apă, aer, sol). În timpul exploatării aceste riscuri sunt reduse foarte mult. Pe amplasamentul lucrărilor nu sunt specii de floră sau faună protejate.

Magnitudinea și complexitatea impactului. Impactul este caracterizat ca minor, local, pe termen scurt. Impactul execuției lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuție, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum și printr-o execuție îngrijită și o organizare atentă a acestora. La exploatare, riscurile se pot reduce prin asigurarea unui program de urmărire a funcționarii tuturor obiectelor componente ale sistemului, prin executarea la timp a lucrărilor de revizii, întreținere si reparații, în conformitate cu regulamentul de exploatare ce se va redacta în faza finală a proiectului.

Prevederea de conducte din PVC și PEHD, care prin caracteristicile lor (sunt inerte la acțiunea apei, prezintă siguranță totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei, au o rezistență foarte bună la îngheț datorită polimerilor speciali folosiți, au caracteristici hidraulice care se mențin constante în timp, demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică), vor permite menținerea calității apei și împiedicarea apariției oricărui proces biochimic, fiind fabricate din materiale care nu pot oferi un suport nutritiv pentru microorganisme care ar duce la dezvoltarea unei flore biologice în interiorul conductelor.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate – caracteristicile proiectului indica faptul ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si elaborarea raportului la studiul de evaluare.

Se vor respecta condițiile impuse în Avizul nr. 18/11.04.2019, emis de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. În conformitate cu avizul nr. 75/23.10.2017 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor  Tulcea:

- Beneficiarul va solicita și va obține toate avizele și autorizațiile necesare, conform prevederilor legale;

- Graficul de execuție a lucrărilor va fi prezentata la Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor, care va monitoriza permanent modul de realizare a lucrărilor;

- Beneficiarul va informa în ziarul local publicul prvind intenția referitoare la investiția propusă, conform prevederilor ordinului nr. 1044/2005;

- Lucrările proiectate se vor corela funcțional sub aspect hidrotehnic cu lucrările existente sau programate în zonă;

- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri, revine constructorului;

- Lucrările de organizare de șantier se vor executa în afara drumurilor și pe un teren stabilit de primăria localității;

- La finalizarea lucrărilor, se vor lua măsuri pentru redarea în folosință a terenului pe care a fost organizarea de șantier, în condiții corespunzătoare;

- Beneficiarul are obligația să anunțe înscris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, data de începere alucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta;

- La terminarea lucrărilor, terenurile afectate vor  fi aduse la starea inițială;

- În cazul schimbării soluției prezentate în documentația tehnică, se va solicita aviz modificator;

- În situația în care la execuția lucrărilor vor interveni  modificări ale proiectului de execuție, se va notifica suplimentarea acestor lucrări, cu 15 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pe baza unei documentații tehnice în vederea revizuirii actului de reglementare;

- După finalizarea lucrărilor, beneficiarul are obligația să solicite și să obțină Autorizația de Gospodărire a Apelor, în conformitate cu prevederile legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Conditiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele si specificatiile din documentatia tehnica precum si legislatia de mediu in vigoare; se vor respecta masurile prevazute prin proiect in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

- lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

- este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deseurile menajere  si cele rezultate in timpul executarii lucrarilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizata in acest sens.

- titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

- organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va fi amplasata in incinta amplasamentului si se va avea in vedere urmatoarele:

  - organizarea de santier va ocupa suprafete cat mai reduse;

  - organizarea de santier se va realiza astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect, sa fie cat mai redus;

  - se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona de lucru aferenta sau in zona organizarii de santier;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87 privind protectia atmosferei;

  - pe perioada de executie a lucrarilor, zgomotul produs de activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca nivelul de presiune acustica, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizate/depozitarea in depozite de deseuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul, in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea si GNM – CJ Tulcea in cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentala;

- beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, respectand conditiile  prezentate in memoriul de prezentare;

- daca terenurile cu destinatia de spatii verzi vor fi afectate in mod accidental in timpul realizarii proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologica a zonelor afectate temporar si readucerea lor la starea si functionalitatea initiala);

- la finalizarea lucrarilor se va notifica APM Tulcea, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare a realizarii lucrarilor prevazute in actul de reglementare. Procesul-verbal incheiat de APM Tulcea la verificarea respectarii prevederilor prezentei decizii, se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 61/23.06.2019, emis de Primaria com. Jurilovca, Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 75/23.10.2017, Avizul nr. 18/11.04.2019, emis de ARBDD.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu 							Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizatii 					Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU				ing. Elena MICU

Intocmit: ing. Camelia Tuzlaru / 5.06.2019 ora: 10:00

A.A.A. ................../................06.2019