# MEMORIU  DE  PREZENTARE – anexa nr. 5.E la procedura

I. Denumirea proiectului: RACORD  ALIMENTARE  APA + CANALIZARE   MENAJERA  SI  REFACERE  IMBRACAMINTE  STRADA

II. Titular:

- numele: S.C. BELVEDERE  RESIDENCE S.R.L.

- adresa poştală: mun. Tulcea, str. Cuza Voda, nr. 21, jud. Tulcea.

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- numele persoanelor de contact:

-- director/manager/administrator: INGE Dumitru.

-- responsabil pentru protecţia mediului: INGE Dumitru.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)un rezumat al proiectului;

RACORDUL  DE  ALIMENTARE  CU  APA

Alimentarea cu apa a imobilului din str. Grivitei nr. 14, se va executa in conformitate cu acordul de racordare din conducta Dn 125 mm PEHD existenta pe str. Dobrogeanu Gherea, prin intermediul unui bransament din polietilena de inalta densitate Dn 110 mm PEHD montat ingropat sub adancimea de inghet.

Lungimea bransamentului fiind mai mare de 15 m, conf. Indicativului I9-2015, in punctul de racordare la reteaua publica se va prevedea un robinet de inchidere pentru actionare in caz de avarie, montat intr-un camin CA.

Consumul de apa potabila se va contoriza conform HG 348/1993 prin intermediul unui contor FLOSTAR M Dn 80 mm clasa de precizie C, preechipat standard Cyble pentru citirea la distanta. Pentru protejarea mecanismului contorului de eventualele impuritati se va instala un filtru Dn 100 mm in amonte de contor.

Montarea apometrului se va face in caminul CA construit de beneficiar cu respectarea conditiilor impuse de S.C. 001/97 “Detalii de montaj pentru contoare de apa rece“ si Normativului 29/N/1993 – pc. 2.6.1. (1) privind asigurarea integritatii sistemelor de masurare si facilitarea accesului permanent la contor a agentilor distribuitorului pentru citiri, verificari, interventii etc.

Caminul va avea capac din fonta, cu balama, garnitura de etansare si sistem de inchidere antifurt tip IV – STAS 2308/81, pentru trafic intens.

Lungimea racordului este de 60,00 m din care 58,00 m pe partea carosabila.

RACORD DE CANALIZARE MENAJERA

Racordul de canalizare care va prelua apele uzate menajere din interiorul imobilului va fi din PVC KG cu diametrul Dn 160 mm. Evacuarea apelor uzate se va face la caminul CVe existent pe colectorul Dn 250 mm azbociment de pe str. Grivitei conform planului de situatie H-01 atasat. Racordul proiectat se va executa ingropat cu o panta minima de 8‰ cu adancimea conform profilului anexat.

Sapatura se va executa manual cu multa atentie iar montatul conductei se va face in conformitate cu instructiunile furnizorului de teava. Inainte de astuparea santului cu pamant trebuie ca santurile ramase intre golurile facute in peretii caminelor si tuburile de canalizare sa fie bine astupate cu mortar de ciment.

Lungimea racordului este de 21,00 m din care 16,00 m pe partea carosabila.

REFACERE IMBRACAMINTE STRADA

Partea de carosabil este amenajata cu asfalt si pavaj din pavele, iar trotuarul este amenajat cu asfalt. Dupa executarea lucrarii de pozare a conductelor se va

reface stratul rutier in conformitate cu sectiunea din planul H – 03.

Partea de carosabil amenajata cu asfalt se va reface astfel:

- terasament compactat in straturi succesive de 20 cm;

- strat filtrant de nisip de 7 cm;

- fundatie de piatra sparta (sort 40 – 63 mm) strat de 30 cm;

- macadam 8 cm;

- strat binder 6 cm;

- geogrila antifisura;

- strat de uzura 4 cm.

Partea de carosabil amenajata cu pavaj din pavele se va reface astfel:

- terasament compactat in straturi succesive de 20 cm ;

- strat filtrant de nisip de 7 cm ;

- fundatie de piatra sparta (sort 40 – 63 mm) strat de 25 cm ;

- macadam 8 cm ;

- strat de nisip compactat de 5 cm;

- pavaj din pavele abnorme (compactate cu maiul de mana), de 12 cm.

Se va reface incadrarea partii carosabile si a trotuarului cu bordura conform situatiei existente.

Refacerea carosabilului va fi executata de un prestator de servicii autorizat cu care beneficiarul va  incheia un contract.

Operatia de refacere a domeniului public pe suprafata afectata va fi efectuata in conformitate cu precizarile din certificatul de urbanism.

b)justificarea necesităţii proiectului;

Racordarea la reteaua de alimentare cu apa si canalizare a obiectivului „CONSTRUIRE  BLOC  LOCUINTE”, mun. Tulcea, str. Grivitei, nr. 14, jud. Tulcea.

c)valoarea investiţiei;

Valoarea investitiei este: 10.200 lei.

d)perioada de implementare propusă;

Circa 10 zile.

e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Plan de incadrare in zona – sc. 1:1000

Plan de situatie cu retele hidroedilitare – sc. 1:500

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Profilul fiind racord de alimentare cu apa si canalizare nu implica capacitati de productie.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Profilul fiind racord de alimentare cu apa si canalizare nu implica instalatii si fluxuri tehnologice.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Proiectul propus nu implica procese de productie.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Nu se utilizeaza materii prime, energie si combustibili.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Prezentul proiect are ca scop racordarea obiectivului „CONSTRUIRE  BLOC  LOCUINTE”, mun. Tulcea, str. Grivitei nr. 14, jud. Tulcea la retelele existente in zona.

Breviar de calcul estimat instalatii sanitare interioare si exterioare pentru racord de alimentare cu apa:

Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalatiilor de alimentare cu apa potabila rece si apa calda de consum, s-au facut conf.                    STAS 1478-90 si a nomogramelor uzuale de calcul, dupa cum urmeaza:

Debitele de calcul si presiunea necesara pentru consumul de apa menajera

Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a facut conform                 STAS 1478-90, cu relatia:

qc = abc  √ E     l/s , pentru  E ≥  2, in care:

qc – debitul de calcul

a – coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei in reteaua de distributie; a = 0,15 pentru regim de furnizare a apei                  24 h/zi

b – coeficient adimensional in functie de felul apei

b = 1 pentru apa rece

b = 0,7 pentru apa calda (la 60 grade)

c – coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii; c = 1,6

E – suma echivalentilor punctelor de consum alimentate de conducta respectiva

E1 – suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa calda

E2 – suma echivalentilor robinetelor de apa rece

| Felul consumatorilor | Nr. obiecte | Echivalent specific | 0,7*E1 | E2 | ∑ E | qc [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baterie lavoar | 34 | 0,35 | 8,33 | - |  |  |
| Baterie cada | 31 | 1 | 21,7 | - |  |  |
| Baterie spalator | 22 | 1 | 15,4 | - |  |  |
| Baterie bideu | 6 | 0,35 | 1,47 | - |  |  |
| Robinet closet | 36 | 0,5 | - | 18 |  |  |
| Masina spalat rufe | 22 | 0,85 | - | 18,7 |  |  |
| Masina spalat vase | 4 | 0,5 | - | 2 |  |  |
| Centrala termica | 22 | 2,5 | 38,5 | - |  |  |
| TOTAL |  |  | 85,4 | 38,7 | 124,1 | 2,674 |

Unde E = 0,7 x E1 + E2 si qc = 0,15 x 1 x 1,6 x √E = 2,674 l/s

Rezulta qc = 2,674 l/s = 9,62 mc/h

La debitul de calcul rezultat se propune un racord de apa ce va avea diametrul Φ 2 1/2’’ – Dn 75 mm.

Diametrele conductelor de apa s-au ales astfel incat presiunea disponibila sa fie consumata integral pe cat posibil pentru ridicarea apei, invingerea pierderilor de sarcina in intreaga instalatie si asigurarea presiunii de utilizare la punctele de consum, fara a se depasi vitezele maxime admise corespunzatoare destinatiei, diametrului conductelor si inaltimii cladirii.

Presiunea necesara s-a determinat cu formula:

Hnec ≥ Hg + Hu + Hlin + Hloc            [  mH2O ];

Hg – diferenta dintre nivelul punctului de consum plasat cel mai dezavantajos si nivelul punctului de bransament

Hg = 21,0 mH2O

Hu – presiunea de utilizare la punctul de consum cel mai dezavantajos

Hu = 2,0 mH2O

Hlin – pierderea de sarcina liniara pe conductele instalatiei interioare si bransament

Hlin = 2,5 mH2O

Hloc – pierderea de sarcina locala pe conductele instalatiei interioare si bransament

Hloc = 1,5 mH2O

La alegerea bransamentului se va avea in vedere ca debitul de calcul sa fie asigurat la presiunea necesara, in conditiile de consum minim de energie.

Hnec = 27,0 mH2O

Debit de calcul canalizare menajera

Instalatia de canalizare menajera interioara s-a dimensionat dupa prescriptiile STAS 1795-87.

Debitul de calcul s-a stabilit cu relatia:

Qc = Qs + q s max   (l/s) in care:

Qs – debitul corespunzator sumei echivalentiilor obiectelor sanitare, in l/s

Q s max – debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in  reteaua considerata, in l/s

Qs = a x c x  √ Es, in care:

a – coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei;

a = 0,33

c – coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii; c = 0,7

Es = ∑n x e s

| Obiect sanitar | Nr. obiecte | Echivalent specific, Es | Es | Qs [l/s] | Qs max [l/s] | Qc [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavoar | 34 | 0,5 | 17 |  |  |  |
| Cada de baie | 31 | 2 | 62 |  |  |  |
| Spalator | 22 | 1 | 22 |  |  |  |
| Bideu | 6 | 0,5 | 3 |  |  |  |
| WC cu rezervor la medie inaltime | 36 | 6 | 216 |  |  |  |
| Masina spalat rufe | 22 | 1,5 | 33 |  |  |  |
| Masina spalat vase | 4 | 2 | 8 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 361 | 4,39 | 2 | 6,39 |

Debitul total de calcul evacuat in canalizarea stradala este Qc = 6,39 l/s.

Lungimi si diametre:

- conducta alimentare cu apa Dn 110 mm PEHD  L = 60 ml

- conducta canalizare menajera Dn 160 mm PVC-Kg  L = 21 ml

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Se va reface incadrarea partii carosabile si a trotuarului cu bordura conform situatiei existente.

Refacerea carosabilului va fi executata de un prestator de servicii autorizat cu care beneficiarul va  incheia un contract.

Operatia de refacere a domeniului public pe suprafata afectata va fi efectuata in conformitate cu precizarile din certificatul de urbanism.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu apar cai noi de acces si nu se schimba cele existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

In constructie si functionare nu sunt folosite resurse naturale.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Racordurile se vor realiza in conformitate cu plansele elaborate de proiectant si in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Partea de carosabil este amenajata cu asfalt si pavaj din pavele, iar trotuarul este amenajat cu asfalt. Dupa executarea lucrarii de pozare a conductelor se va reface stratul rutier in conformitate cu sectiunea din planul H – 03.

Partea de carosabil amenajata cu asfalt se va reface astfel:

- terasament compactat in straturi succesive de 20 cm;

- strat filtrant de nisip de 7 cm;

- fundatie de piatra sparta (sort 40 – 63 mm) strat de 30 cm;

- macadam 8 cm;

- strat binder 6 cm;

- geogrila antifisura;

- strat de uzura 4 cm.

Partea de carosabil amenajata cu pavaj din pavele se va reface astfel:

- terasament compactat in straturi succesive de 20 cm ;

- strat filtrant de nisip de 7 cm ;

- fundatie de piatra sparta (sort 40 – 63 mm) strat de 25 cm ;

- macadam 8 cm ;

- strat de nisip compactat de 5 cm;

- pavaj din pavele abnorme (compactate cu maiul de mana), de 12 cm.

Operatia de refacere a domeniului public pe suprafata afectata va fi efectuata in conformitate cu precizarile din certificatul de urbanism.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Prezentul proiect propune racordarea la reteaua de alimentare cu apa si canalizare menajera a investitiei „CONSTRUIRE  BLOC  LOCUINTE”.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Pentru solutiile de proiectare nu au fost luate in considerare alternative.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Investitia in cauza nu prevede extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte.

Deseuri dezultate – deseuri menajer 30 kg

Deseurile sunt colectate in zone special amenajate de unde sunt preluate de operatori specializati si autorizati pentru transportul acestora.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Pentru acest proiect s-au cerut avize in conformitate cu certificatul de urbanism  nr. 234 din 26.03.2019 emis de Primaria Municipiului Tulcea.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Proiectul propus, racordarea la reteaua de alimentare cu apa si canalizare a obiectivului „CONSTRUIRE  BLOC  LOCUINTE”, nu presupune demolare. Terenul este domeniu public, strada si trotuar, conform certificatului de urbanism susmentionat.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Locatia proiectului se afla intr-o zona care nu are vecinatate cu granite care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Amplasamentul nu se afla in vecinatatea monumentelor istorice, arheologice si zonelor de interes national.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia au fost studiate in cadrul Planului Urbanistic General al localitatii aprobat cu Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 29 / 27.05.1996 si faza RLU aprobata prin HCL nr. 19 din 25.02.1999 si HCL nr. 129.2011.

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Conform Planul Urbanistic General al localitatii aprobat cu Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 29 / 27.05.1996 si faza RLU aprobata prin HCL nr. 19 din 25.02.1999 si HCL nr. 129.2011.

-- arealele sensibile;

Nu s-au identificat.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonate Stereo 1970:

X 798.966

Y 415.580

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a)protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu exista poluanti.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este necesara prevederea unor astfel de statii si instalatii.

b)protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile nu constituie surse de poluare a atmosferei avand in vedere ca sunt excluse emisiile de noxe in atmosfera.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Avand in vedere ca investitia nu produce poluanti pentru aer, nu se prevad instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Pe timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii se va respecta programul orar impus de legislatia in vigoare.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu sunt prevazute.

d)protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Investitia nu produce radiatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Datorita faptului ca investitia, in procesul de executie si functionare nu

produce radiatii, nu au fost prevazute amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

e)protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Din activitatatea de construcţii vor rezulta o serie de deşeuri solide (pămînt, piatră), deşeuri de la ambalajele utilajelor, echipamentelor şi aparaturii de măsură şi control.

Vor rezulta deasemenea deşeuri metalice de la lucrările de montaj şi de la lucrările de sudură (brocuri de sudură, resturi de electrozi). Toate aceste deşeuri se vor colecta selectiv şi se vor depozita temporar în locuri special amenajate şi autorizate şi se va căuta valorificarea lor, iar cele care nu se pot valorifica vor intra în circuitul de eliminare specific fiecărui tip de deşeu.

În urma lucrărilor de săpătură şi execuţie a taluzurilor aferente bazinelor, rezultă următoarele  materiale:

  - excedent de pământ vegetal:

  - care, poate fi utilizat la acoperirea spaţiilor libere

  - rocă  dislocată care, în urma mărunţirii poate fi utilizat pentru consolidarea exterioară a taluzurilor

  - loess, care se utilizează integral la realizarea taluzurilor

Volumele de pământ excavat, necesare umpluturilor se vor stoca într-un depozit de şantier cât mai aproape de staţia de epurare.

Volumele de pământ excavat excedentar sau impropriu pentru umpluturi se vor îndepărta şi depozita temporar conform unei convenţii încheiate cu autorităţile locale, până la refolosirea lor, conform celor menţionate mai sus.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Solul va fi afectat doar pe perioada efectuarii lucrarilor de executie. Inchiderea santierului va fi insotita de refacerea stratului de pamant vegetal, pe care se vor planta arbusti si gazon.

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu s-au identificat.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu s-au prevazut.

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

În apropierea investiţiei nu există monumente istorice si de arhitectura, astfel încât nu se pune problema protejării acestora.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Prin proiect nu sunt necesare lucrari si dotari speciale pentru protectia asezarilor umane.

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deseurile rezultate se vor depozita pe o platforma speciala de unde vor fi preluate de firme autorizate si specializate in domeniu. Vor fi colectate si depozitate pe tipuri de materiale in pubele separate, distribuite de Primaria Tulcea cu care se va incheia contract de servicii. Pubelele se vor amplasa intr-un loc amenajat langa poarta de intrare pe proprietate pentru accesul cu usurinta a echipei de colectare.

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impacutul va fi minor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul potential nu se extinde din toate punctele de vedere (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate).

- magnitudinea şi complexitatea impactului; - impact nesimnificativ

- probabilitatea impactului; - impact redus

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; impact redus pe perioada lucrarilor

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - cu revizia tehnica la zi

- natura transfrontalieră a impactului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu s-au prevazut.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Proiectul nu se incadreaza in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene.

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Pentru organizarea de santier se vor efectua urmatoarele lucrari:

- organizarea unui spatiu pentru depozitare materiale marunte si birou sef santier;

- racord electric pentru organizare de santier;

- racord de alimentare cu apa organizare de santier;

- amplasarea unei toalete mobile chimice pentru lucratori.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier va fi amenajata astfel incat sa nu afecteze zona de sapaturi si zonele de manevra pentru utilaje.

Pentru organizarea de santier se va folosi un container metalic specific functionarii ca punct de lucru, magazie de unelte si punct sanitar de prim ajutor. Grupul sanitar aferent pe durata executiei va consta dintr-o cabina cu grup sanitar chimic.

Executantul lucrarii in perioada de executie va avea in vedere urmatoarele conditii tehnice:

- sapatura in sant de va executa manual;

- nu se va lasa pamant pe carosabil,

- pamantul rezultat din sapatura (fara piatra sau alte materiale de constructii) va fi transportat la locul specificat de primarie;

- umplutura la sant se va face cu pamant uscat, piatra sparta, nisip;

- frontul de lucru va fi semnalizat.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

La activitatea de construcţii - montaj  rezultă deşeuri de la săpături şi deşeuri tehnologice (metalice, PE) rezultate de la montajul de utilaje şi montajul de conducte. Sortarea şi evacuarea deşeurilor se va face conform reglementărilor în vigoare de către titularul proiectului.

Curăţarea zonei se va efectua după încheierea activităţii de construcţii-montaj, efectuându-se o curăţenie generală.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Lucrările de sistematizare pe verticală şi lucrările de construcţii - montaj pot genera poluanţi pentru mediu, în cantitităţi mici  şi pe durata lucrărilor. Pot  apărea următoarele emisii:

    - emisii de praf şi pulberi la efectuarea săpăturilor, montarea izolaţiilor;

    - emisii de gaze la debitarea cu plasmă sau autogenă;

    - emisii calorice şi luminoase la debitarea cu plasmă sau autogenă.

Pe timpul realizarii lucrărilor de construcţii se va produce  un impact  local asupra factorilor de mediu în amplasament, considerat minor pentru mediul exterior. Şantierele de construcţii pot reprezenta o sursă de poluare a atmosferei cu pulberi sedimentabile şi în suspensie, mai ales pe timp uscat.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Concentraţiile de pulberi sunt variabile, în funcţie de starea vremii, anotimp, vânt, disciplina de lucru.

Din aceste considerente, se recomandă luarea unor măsuri de protecţie, mai ales pe timp uscat, astfel:

- montarea unor plase, realizarea unor înprejmuiri pentru protecţia incintei şantierului;

- stropirea căilor de acces la şantier.

Asigurarea şi verificarea calităţii lucrărilor se vor face în condiţiile impuse de prevederile Normativului C 56 - “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţiei Iucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.”

Materialele şi tehnologiile care vor fi folosite vor corespunde normelor de calitate, conform Legii 10/1995;

La elaborarea proiectului s-au respectat Normativele P 66/2001, I 22/1999, GP-043/1999, STAS 4163/3, Legea nr. 10/1995 si Legea 319/2006 privind protectia muncii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. Drumurile vor fi aduse la faza intiala

Nu sunt informatii disponibile.

XII.Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3.schema-flux a gestionării deşeurilor;

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

H–01 – Plan de situatie cu retele hidroedilitare

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Proiectul propus nu intra sub incidenta ordonantei de urgenta privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Coordonate stereo:

X 798.966

Y 415.580

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura directa cu managementul conservarii ariei naturale.

e)se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

S-a tratat relatia cu aria protejata la capitolele de mai sus.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă.

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .................................. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura titularului

………………………………..