ANEXA 5 E,din Legea nr.292/03.12.2018

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: „Construire agropensiune”

II. Titular 	:  Eremia Magda P.F.A.  prin reprezentant Eremia Magda,  cu sediul  in sat Jurilovca, Com. Jurilovca, str. Golovita, nr. 38, jud.Tulcea.

Proiectantul lucrarilor:	s.c.Crom Trafic s.r.l. TULCEA, persoana de contact

arh.Cristina Petro, tel./fax 0746238823

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului

Documentatia , propune construirea unei agropensiuni in regim de inaltime parter cu suprafata construita de 128.35 mp,  pe un teren proprietate privata al beneficiarului, conform Contract de vanzare cumparare, nr. 1687 din 30.01.2017, situat in  Com. Jurilovca, sat  Jurilovca, str. Codrului, nr. 31, F12, T9, P418, nr. cad. 33323, jud. Tulcea.

Constructia , cu regim de inaltime parter , cu:

Infrastructura este compusa din fundatii continue din beton armat sub pereti si izolate sub stalpi .

Suprastructura este realizata din cadre din  stalpi si grinzi din b.a. precum si plansee din beton armat.

Elementele din beton armat sunt executate cu B150-B250 si armatura  OB37 si PC52.

Inchiderile sunt sunt realizate cu pereti din B.C.A cu grosimea de 25 cm , cu sistem termoizolant in grosime de 10 cm.

Compartimentarile se vor executa din B.C.A cu grosimea de 25 cm, 15 cm si de 10 cm.

Acoperirea se va realiza in doua  ape cu sarpanta din lemn ecarisat din rasinoase, ignifugat si antiseptizat, asezate pe centuri din b.a. si va avea structura compusa din cosoroabe si pane de camp si de coama cu sectiunea 15x12cm si capriori cu sectiunea 10x15 cm . Peste capriori se va aseaza astereala din scandura de rasinoase.

Invelitoarea , din tigla natur, cu o panta convenabila se va aseza pe astereala.

Tamplaria : Tamplaria exterioara va fi realizata din lemn vopsit, cu geam clar, tip termoizolant si ochiuri mobile. Usile interioare vor fi executate din lemn, cu sau fara suprafata vitrata.

Finisajele interioare si exterioare vor fi de calitate si executate conform cerintelor de exigenta in vigoare .

Arie  teren                                2000.00 mp

Arie construita propusa             128.35  mp

Arie desfasurata propusa          128.35 mp

P.O.T.existent =  0.00 %           C.U.T.existent= 0.00

P.O.T.propus =    6.42%           C.U.T.propus=    0.06

Amplasamentul, reprezinta incinta beneficiarului, dobandit cu Contract de vanzare cumparare, nr. 1687 din 30.10.2017.

Terenul, are suprafata de  2000.00 mp, se afla in intravilanul localitatii Jurilovca. Terenul este relativ plan, cota ±0,00 a agropensiunii, reprezinta circa 0.00

Terenul, in suprafata de 2000.00 mp  se invecineaza cu:

-la nord – teren din domeniul public de interes local – Strada Codrului – distanta fata de constructii invecinate- 32.00m

-la est – teren proprietate particulară – Romanov Prascovia- distanta fata de constructii invecinate- liber de constructii

-la sud–  teren proprietate privata a localitatii – linie parcelara distanta fata de constructii invecinate- liber de constructii

-la vest – teren proprietate particulara – Erscoi Fadei -linie parcelara distanta fata de constructii invecinate- liber de constructii

justificarea necesității proiectului;

Lucrarea este justificata de insuficienta locurilor de cazare din Delta Dunarii.

valoarea investiției;

d)  perioada de implementare propusă;36 luni

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

–  Documentatia , propune construirea unei pensiuni agroturistice in regim de inaltime parter,  pe un teren proprietate privata al beneficiarului, conform Contract de vanzare cumparare, nr. 1687 din 30.01.2017, situat in  Com. Jurilovca, sat  Jurilovca, str. Codrului, nr. 31, F12, T9, P418, nr. cad. 33323, jud. Tulcea.

Pensiunea agroturistica  , cu o suprafata desfasurata de 128.35, o suprafata utila totala de 104.56 mp, se va amplasa la 9.08  m fata de limita din est, la 2.00 m fata de limita de vest, la 62.04 m fata de limita de sud si la 17.26 m fata de limita de nord. Accesul se va face din drumul stradal,  pe o alee betonata.

Infrastructura este compusa din fundatii continue din beton armat sub pereti si izolate sub stalpi .

Suprastructura este realizata din cadre din  stalpi si grinzi din b.a. precum si plansee din beton armat.

Elementele din beton armat sunt executate cu B150-B250 si armatura  OB37 si PC52.

Inchiderile sunt sunt realizate cu pereti din B.C.A cu grosimea de 25 cm , cu sistem termoizolant in grosime de 10 cm.

Compartimentarile se vor executa din B.C.A cu grosimea de 25 cm, 15 cm si de 10 cm.

Acoperirea se va realiza in doua  ape cu sarpanta din lemn ecarisat din rasinoase, ignifugat si antiseptizat, asezate pe centuri din b.a. si va avea structura compusa din cosoroabe si pane de camp si de coama cu sectiunea 15x12cm si capriori cu sectiunea 10x15 cm . Peste capriori se va aseaza astereala din scandura de rasinoase.

Invelitoarea , din tigla natur, cu o panta convenabila se va aseza pe astereala.

Tamplaria : Tamplaria exterioara va fi realizata din lemn vopsit, cu geam clar, tip termoizolant si ochiuri mobile. Usile interioare vor fi executate din lemn, cu sau fara suprafata vitrata.

Finisajele interioare si exterioare vor fi de calitate si executate conform cerintelor de exigenta in vigoare .

Arie  teren                                2000.00 mp

Arie construita propusa             128.35  mp

Arie desfasurata propusa          128.35 mp

150 mp – alei carosabile si parcaje. 4 locuri de parcare.

400 mp spatii verzi amenajate

271.65 mp -  dale/ platforma betonata 6 mp

Dimensiunile,vor fi: 21.55 m X 8.85 m- 6.00 m

Acoperirea cladirii , este de tip sarpanta din lemn ecarisat din rasinoase, ignifugat si antiseptizat, asezate pe centuri din b.a. si va avea structura compusa din cosoroabe si pane de camp si de coama cu sectiunea 15x12cm si capriori cu sectiunea 10x15 cm .

Inaltimea minima, este de     +2.40

Inaltimea maxima la coama  +4.25

- Accesul se va face de la nivelul strazii Codrului, pe partea de nord  a amplasamentului.

- In jurul constructiei se va realiza un troutuar de garda.

- IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanța față de granițe

- Terenul, in suprafata de 2000,00 mp  este proprietatea beneficiarului conform  Contract de vanzare cumparare, nr. 1687 din 30.10.2017.

Agropensiunea  , cu o suprafata desfasurata de 128.35, o suprafata utila totala de 104.56 mp, se va amplasa la 9.08  m fata de limita din est, la 2.00 m fata de limita de vest, la 62.04 m fata de limita de sud si la 17.26 m fata de limita de nord. Accesul se va face din drumul stradal,  pe o alee betonata.

La parterul pensiunii agroturistice se propune rezolvarea spatiilor comune pentru clientii agropensiunii si anume, living, ce isi propune realizarea uneui mediu optim socializarii dar in acelasi timp deservind si din punct de vedere functional ca spatiu de deservire pentru servirea mesei, un oficiu de  bucatarie ce va sta la dispozitia turistilor pentru prepararea hranei de catre acestia, deoarece pensiunea are regimul de functionare sezonier si nu are capacitate sa ofere un serviciu de masa complet tip restaurant. Tot la parter vor fi amplasate 4 camere cu baie proprie, si un grup sanitar ce deserveste clientii pensiunii  Accesul clientilor la cazare se va face pe latura de est a cladirii unde se afla si terasa tip pergola.

La parter sunt amenajate spatii pentru materiale de curatenie (separate pe sectoare, pentru spatiile comune ,  camera si bai). Tot aici avem si un spatiu pentru  pentru rufe murdare , rufe curate si spalator.

Incinta in studiu,nu se afla localizata in situri Natura 2000 ;distanta fata de RO SCI0065.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice.

- Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se va realiza constructia este liber de constructii se afla in UTR 15, zona IS.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

În temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 41/1999, faza PUG, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Jurilovca, nr. 17/28.06.2002, amplasamentul se afla in intravilanul loc. Jurilovca, sat Jurilovca, jud. Tulcea:

-U.T.R. 1, compusa din trup 1, cu zona L de locuit, subzonele Lr- locuinte de tip rural si Lm locuinte medii

- arealele sensibile-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- Amplasamentul are următoarele coordonate geografice:

| Nr. pct Coordonate X Y 24 806263.027 370052.075 25 806282.880 370054.159 26 806298.545 339955.739 27 806297.010 339955.459 28 806278.901 339952.339 S Teren = 2000.00 mp |  |  |
| --- | --- | --- |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- Nu exista surse de poluare

- Toata incinta, dispune de retea de alimentare cu apa, din sistemul local.

- Canalizarea menajera este asigurata in reteaua publica de canalizare

- Apele meteorice sunt dirijate de pantele naturale ale terenului.

- Alimentarea cu energie electrica este asigurata din reteaua existenta a localitatii.

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- Nu exista surse de poluare

alimentarea cu apă;

- Constructia propusă, se va racorda la reţeaua de alimentare cu apă existentă pe amplasament

evacuarea apelor uzate;

- Constructia propusă, se va racorda la reţeaua de canalizare publica.

- Preluarea apelor meteorice de pe cladire se va face prin jgheaburi si burlane , la trotuarul cladirii ,care  vor fi dirijate prin pantele naturale ale terenului.

asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul;

Nu este cazul

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

- Nu este cazul

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- Nu este cazul

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

- Nu este cazul

c)protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- Nu este cazul

d)protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- Nu este cazul

e)protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Nu este cazul. Constructia ,se va racorda reteaua existenta de canalizare canalizare.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- Nu este cazul.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

- Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- Distanta minima fata de cea mai apropiata locuinta, este de aproximativ  300m.

- Incinta in studiu, nu se afla localizata in situri Natura 2000; distanta fata de RO SCI0065.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

- Nu este cazul

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- Deseurile menajere, se vor colecta in europubele ecologice si se vor ridica pe baza unui contract cu regia locala specializata. Evacuarea deseurilor se face la o platforma special amenajata si realizata astfel incit sa poata fi igienizata prin spalare.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- Deseurile provin din igienizarea spatiului si din pierderi accidentale de fier.

- planul de gestionare a deșeurilor;

- Deseurile rezultate in timpul constructiei vor fi transportate spre locurile de depozitare de la nivelul localitatii, cu avizul Primariei.

- gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

- Nu este cazul

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITAȚII.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității

- Impactul constructiei asupra speciilor si habitatelor din zona este minim, datorat functiunii nepoluante – Pensiune agroturistica.

- Nu sunt in zona habitate de interes comunitar.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

- Proiectul propus , nu are legatura directa si nu este necesar managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale.

- Proiectul propus, intra sub incidenta legii.nr.292/2018,privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private, asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr.2, punctul 10.lit.b) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

În temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 41/1999, faza PUG, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Jurilovca, nr. 17/2806.2002, amplasamentul se afla in intravilanul loc. Jurilovca, sat Jurilovca, jud. Tulcea:

-U.T.R. 1, compusa din trup 1, cu zona L de locuit, subzonele Lr- locuinte de tip rural si Lm locuinte medii

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Productia de constructii – montaj , este conditionata de asigurarea unor lucrari

premergatoare de organizare a santierului , care trebuie dimensionate astfel incat, sa asigure realizarea constructiei la termenele fixate , in conditii optime de calitate si de pret cu o productivitate maxima.

Amplasamentul , ingradit , va asigura atat spatii de acces si circulatii pentru mijloacele auto , cat si suprafete pentru depozitarea materialelor si a unei baraci pentru maistru.

Aprovizionarea santierului va fi posibila de la nivelul strazii de aces ,aflat intr-o stare buna.

Organizarea de santier se va realiza pe terenul incintei , cu conditia asigurarii energiei electrice si a apei.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

  - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- Se prevad lucrari de amenajare exterioara , platforme carosabile, trotuare, spatii verzi , plantatii decorative, etc.

Lucrările exterioare sunt propuse în scopul reconfigurării spațiului exterior

existent, ce și-a pierdut funcționalitatea inițială, într-un spațiu destinat functiunii de depozitare, accese aprivizionare, parcări.

Lucrarile de sistematizare verticala sunt minime , pantele terenului natural vor fi mentinute si pentru preluarea apelor meteorice spre latura estica.

Se vor executa trotuare din beton, pentru preluarea apelor meteorice.

- Toate lucrarile propuse de sistematizare verticala a terenului si amenajare, vor urmari refacerea in sens pozitiv a amplasamentului.

  - aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- Nu este cazul

  - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- Nu este cazul

  - modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- Toate lucrarile propuse de sistematizare verticala a terenului si amenajare,vor urmari refacerea in sens pozitiv a amplasamentului.

XII. Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28/din OUG.nr.57/2007.privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale,a florei si faunei salbatice,cu modificarile si completarile ulterioare.

a)  descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,

memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul

- Proiectul propus,nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996,cu modificarile si completarile ulterioare.

- Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

- Conform „Deciziei etapei de evaluare initiala” nr.423/09.09.2019, Proiectul propus, intra sub incidenta legii.nr.292/2018,privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private ,asupra mediului,fiind incadrat in Anexa nr.2,punctul 10.lit.b)proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice.

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28/din OUG.nr.57/2007.privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,cu modificarile si completarile ulterioare.

- Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Semnătura și ștampila titularului

Intocmit:

Arh. Cristina Petro