ANEXA  Nr. 5
la metodologie

MEMORIU  DE  PREZENTARE

- Denumirea proiectului: CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL

II. Titular:

- numele: IVANOV VASILICA

- adresa postala: Jud. Tulcea, Com. Murighiol, sat Murighiol, str. Portului, nr. 1

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0744992547

- numele persoanelor de contact: ing. MOSOIU Traian, proiectant

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Proiectul propune construirea unui spatiu comercial cu regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta a acestuia va fi din cadre metalice cu inchideri din panouri sendvish. Fundatiile vor fi de tipul fundatii izolate din beton armat legate printr-o grinda le legatura.

Constructia  va avea inchiderile exterioare din panouri tristrat cu o grosime de 10 cm  iar compartimentarile interioare din rigips de 10 cm grosime. Pentru acoperis se vor folosi panourile sendvish cu grosime de 5 cm.

Tamplaria va fi din PVC  cu minim 5 camere (imitatie lemn), cu geam termoizolant.  Acoperisul se va executa in doua ape.

Constructia va avea destinatia de spatiu comercial, beneficiarul avand posibilitatea de a inchiria spatiul unor terte persoane.

Accesul in incinta se va face prin drumul judetean ce se afla la partea de Sud a proprietatii.

Distanta din axul drumului DJ229L pana la cladire este de 14.15 ml.

Distanta din axul drumului pana la limita de proprietate (acces in proprietate) este de 4.50 ml.

- justificarea necesitatii proiectului

Avand in vedere zona turistica in plina dezvoltare si cresterea exponentiala a comertului in zona localitatii Murighiol, aceasta investitie vine in completarea nevoilor si necesitatilor potentialilor client.

- Valoarea investitiei

Valoarea de investitie va fi de aproximativ 240000 lei.

- Perioara de implementare propusa

Perioada de implementare va fi de 6 luni.

- Planse reprezentand amplasamentul proiectului, inclusive orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar:

Planurile se vor atasa prezentului memoriu.

- O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

Spatiul comercial va avea regimul de inaltime parter si o structura cu fundatii din beton armat si suprastructura metalica. La interior spatiul nu se va compartimenta.

Distanta fata de cea mai apropiata constructie este de aproximativ 11 ml, aceasta constructie avand destinatia de locuinta.

Inaltimea la streasina a constructiei este de de 3.00 m iar inaltimea maxima a constructiei este de 4.13 m.

Structura de rezistenta a cladirii va fi din cadre metalice cu inchideri din panouri tristrat. Fundatiile vor fi de tipul fundatii isolate legate cu o grinda de echilibrare.

Constructia  va avea inchiderile exterioare din panouri tristrat cu o grosime de 10 cm  si de 6 cm grosime la invelitoare..

Tamplaria va fi din PVC  cu geam termoizolant .

Acoperirea se va face cu sarpanta metalica, iar invelitoarea va fi din panou tristrat.

Finisajele interioare vor fi de foarte buna calitate si usor de intretinut.

Amplasamentul studiat are următoarele vecinătăţi:

la Nord  – proprietate privata

la Vest – proprietate privata

la Est – Strada Soarelui

la Sud – cale de acces DJ229L

Bilant teritorial

Arie teren 			  		1000.00 mp

Arie construita parter			300.00 mp

Arie desfasurata			           300.00 mp

P.O.T. propus = 30.00 %

C.U.T. propus   = 0.30

Instalaţii

- Alimentarea cu apa:

- Alimentarea cu apa potabila a   imobilului se va face prin  racordarea   la o conducta de distributie alimentata din reteaua existenta in zona. Traseul dintre caminul de racord si locuinta se va face prin teava PEID 32 mm amplasata subteran la o adancime de cca 90 cm sub nivelul CTN, protejata cu tub special de protectie; intrarea in cladire se va face prin peretele exterior al grupului sanitar de la parter. Distribuita se va  executa din teava Dn 25 mm pentru conductele principale si teava Dn 20, Dn 15 mm pentru coductele secundare.

- Evacuarea apelor uzate  :

- Apa uzata menajera de la obiectivul propus este colectata prin intermediul retelei exterioare, preluata prin camine de canalizare si condusa catre reteaua de canalizare a localitatii existenta in zona.

- Energie electrica:

- Constructia se va racorda la reteaua existenta in zona. Racordul la retea se va face in baza unui aviz de racordare eliberat in baza Autorizatiei de Constructie.

- Asigurarea agentului termic:

Obiectivul va fi asigurat din punct de vedere termin de o centrala termica pe combustibil solid de 30 KW, echipata cu pompa, boiler cu serpentina, cos de fum. Cosul de fum va avea diametrul de Dn 150, exteriorul realizat din tabla de inox, element de vizitare si de fixare de perete si va fi format din tronsoane de 2 m lungime. Cosul de fum va avea lungimea de 7.00 m.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Proiectul nu presupune demolarea niciunei constructii.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granitele pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei, asadar nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Amplasamentul proiectului nu se afla in apropierea unor situri arheologice de interes national.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

X=828293.113  Y=401507.260

X=828282.723  Y=401488.779

X=828258.569  Y=401499.306

X=828254.314  Y=401501.301

X=828255.575  Y=401503.859

X=828246.928  Y=401509.387

X=828258.731  Y=401530.381

X=828260.457  Y=401529.412

X=828265.186  Y=401526.730

X=828272.998  Y=401521.234

X=828290.070  Y=401509.162

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu exista o alta varianta de amplasare a viitoarei constructii pe amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Alimentarea cu apa potabila a   imobilului se va face prin  racordarea   la o conducta de distributie alimentata din reteaua existenta in zona. Traseul dintre caminul de racord si camera tehnica se va face prin teava PEID 32 mm.

Scurgerea apelor uzate menajere se va face prin tevi de polipropilena cu diametre cuprinse intre 40 mm  si 110 mm, respectiv 200 pentru exterior; Drenarea apelor uzate se face prin coloane din PP110 pana la caminele de colectare-curatire acoperite cu  capac amovibil si circulabil, amplasate in vecinatatea imediata a cladirii.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Pe durata realizarii constructiei se vor lua masuri pentru protectia aerului.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Sursele de zgomot se incadreaza in norme si nu sunt necesare lucrari suplimentare de izolare fonica.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Constructia propusa nu genereaza radiatii.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Constructia propusa nu afecteaza solul si subsolul.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Constructia propusa nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Proiectul nu genereaza disconfort zonei locuibile.

Valorificarea se efectueaza prin firme specializate.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Se estimeaza urmatoarele sortimente de deseuri produse:

-deseuri menajere si asimilabil menajere aprox: 50 kg.

-deseuri de amblaj- carton, hartie, material plastic: aprox 100 kg.

-deseuri din constructii – aprox 2000 kg.

Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

-deseurile din constructii, menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de specialitate la platforma de gunoi autorizata a localitatii iar in cazul in care localitatea nu are platforma de gunoi se va incheia un contract cu o societate autorizata sa transporte si sa stocheze deseurile.

-deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora.

Resturile menajere vor fi depozitate in pubele inchise, asezate pe o platforma                                                                                             betonata special amenajata, si vor fi evacuate periodic printr-o firma specializata.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Fuctiunea propusa nu genereaza substante toxice si periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Proiectul nu presupune unitizarea acestor resurse naturale.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

Impactul este unul de scurta durata si nesemnificativ.

Impactul negativ este de scurta durata (12 luni) si este reversibil.

Modalitatei de diminuare a impactului:

- respectarea graficului de executie (se va emite la momentul emiterii autorizatiei de construire ).

- respectarea orelor de odihna

- aprovizionarea eficienta cu materiale, astfel incat sa se evite intensificarea nejustificata a treficului in zona.

- folosirea unor utilaje moderne

- stropire cu apa regulata a zonelor de lucru pentru reducerea antrenarii pulberilor in aer

- imprejmuirea santierului cu panouri si plase de protectie pentru a preveni imprastierea prafului si producerea de accidente

- semnalizare corespunzatoare a santierului

Impactul asupra factorului uman va fi unul de scurta durata, nesemnificativ si reversibil.

Factori de mediu afectati:

- Sol si subsol:

- utilaje moderne cu inspectia tehnica la zi

- depozitare corespunzatoare a materialelor

- colectare selective a deseurilor

- toalete ecologice

In concluzie se vor depune toate eforturile ca solul si subsolul sa nu fie afectate pe perioada executiei.

- Apa:

–panza freatica nu este afectata.

- Aer

- impactul este negativ nesemnificativ, mai exact pulberi, praf, emisii ale utilajelor pe durata executiei.

- Biodiversivitate

- este o zona antropizata, vegetatia existent este rudimentara, iar terenul va fi imbunatatit din acest punct de vedere dupa finalizarea constructiei (spatii verzi si pomi).

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Prezentul proiect nu presupune monitorizarea mediului, fiind un proiect cu un impact redus si care nu produce emisii poluante.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Se va prevedea o zona pentru depozitarea materialelor de constructie si o alta zona pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate in urma executiei.

La deschiderea santierului se va asigura un racord la energie electrica iar pentru alimentare cu apa se va folosi racordul existent pe amplasament.

-localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier va fi amenajata in imediata apropiere a lucrarilor propuse.

Ea va fi alcatuita dintr-un container metalic cu o suprafata de aproximativ 15 mp si o toaleta ecologica, golita periodic.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In ceea ce priveste amenajarile exterioare, acestea vor fi amenajate dupa finalizarea constructiei.

Se propun ca amenajari exterioare pentru circulatie alei amenajate cu pietris , betonate , bordurate si spatii verzi. Nu se vor amenaja spatii de parcare in interiorul proprietatii.

Pentru functiunea propusa sunt prevazute plantatii de spatii verzi amenajate pe 20% din suprafata terenului, nu sunt necesare recuperari de terenuri degradate sau consolidari de maluri. Se vor executa spatiile verzi cu minierbare si plantare de arbusti.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Planurile se vor atasa prezentului memoriu.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

X=828293.113  Y=401507.260

X=828282.723  Y=401488.779

X=828258.569  Y=401499.306

X=828254.314  Y=401501.301

X=828255.575  Y=401503.859

X=828246.928  Y=401509.387

X=828258.731  Y=401530.381

X=828260.457  Y=401529.412

X=828265.186  Y=401526.730

X=828272.998  Y=401521.234

X=828290.070  Y=401509.162

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

In zona proiectului nu sunt specii si habitate de interes comunitar.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate.

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu are impact asupra speciilor  şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul proiectului nostru.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Semnătura şi ştampila titularului

....................................................