DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

## proiect

Ca urmare a solicitării depusă de SC RICOSTAR  SRL, cu sediul în Mun. Tulcea, str. Viticulturii nr.12, pentru ADMINISTRAȚIA BAZIALĂ de APĂ DOBROGEA – LITORAL cu sediul în Mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, jud. Constanța, pentru proiectul “PUNTI HIDROMETRICE AMPLASATE PE RÂURILE DIN DOBROGEA, JUD. CONSTANTA SI TULCEA" – Statia hidrometrică Casimcea, propus a se amplasa in intravilan sat Casimcea, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 6750/03.05.2019  și a depunerii memoriului de prezentare inregistrat la APM Tulcea cu nr. 13756/26.09.2019,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Autoritatea competenta pentru protectia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 22.10.2019, ca proiectul “PUNTI HIDROMETRICE AMPLASATE PE RÂURILE DIN DOBROGEA, JUD. CONSTANTA SI TULCEA" – Statia hidrometrică Casimcea, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr.2, pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- proiectul propus nu intra sub incidența art.28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

- proiectul propus  intră sub incidența prevederilor art.48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

- proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.   Caracteristicele proiectului

a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Prin proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Spitalul Judetean de Urgente Tulcea” se propun urmatoarele actiuni majore:

- Consolidare Corp A (conform concluziilor expertizei tehnice).

- Inlocuirea tuturor instalatiilor aferente Corpului A.

- Inlocuire tamplarie interioara si exterioara.

- Conformare accese si evacuari, inclusiv propunerea unei scari de evacuare noi.

- Inlocuirea tuturor finisajelor interioare si exterioare ale Corpului A.

- Hidrotermoizolarea teraselor corpului A si realizarea unei terase verzi partiale pe corpul nou de cladire (Corp C).

- Refacerea trotuarelor de garda si termohidroizolarea soclului, utilizand polistiren extrudat ignifugat si membrana hidroizolanta.

- Termoizolarea partii opace a corpului A utilizand termosistem vata bazaltica.

- Propunerea de panouri solare amplasate pe terasele corpului A si C.

- Inlocuirea completa a sistemului de iluminat interior cu corpuri de iluminat cu LED si prevederea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea independentei iluminatului exterior.

- Introducerea unui sistem BMS (gestiune tehnica si control al cladirii).

- Propunerea unui sistem complex de asigurare agent termic si apa calda menajera, centrale termice conventionale, panouri solare, centrale de ventilatie pentru camere curate cu recuperarea caldurii, care sa conduca la consumuri minime de energie si implicit la costuri de exploatare si intretinere minime.

- Toate spatiile functionale vor fi prevazute cu ventilonvectori de plafon, cu dublu circuit (cald-rece) capabil sa asigura ambientul necesar atat pe perioada de iarna cat si pe perioada de vara, cu un consum minim de energie.

- Lifturile vor fi inlocuite cu ascensoare speciale pentru bolnavi, de ultima generatie, cu dublu acces acolo unde permite spatiul.

- Blocul Gospodaresc se va demola, serviciile de spalatorie si bucatarie se vor reloca in noul Corp Functional, acestea dotandu-se cu echipamente profesionale de ultima generatie, inclusiv cu echipamente automatizate de preparare/distributie a hranei la patul pacientului, în tăvi termoizolante.

- Posta pneumatica, transfer probe analize si medicamentatie.

- Integrarea unui sistem de tip Telemedicina, cu dispecerat activ pe perioada zilei.

- Spatiu comercial tip bufet care va deservi personalul medical, pacientii si vizitatorii.

Corp nou - corpul functional (corp C). Necesarul de spatii si functionalitate a condus la adoptarea unei solutii de extindere atat pe orizontala cat si pe verticala a Corpurilor A si B, cu un corp nou „C” avand o suprafata construita Sc= 2685 m2 si o suprafata desfasurata Sd = 15435 m2. Corpul nou propus va avea un regim de inaltime D+P+4E+E5partial, si va fi conectat la  corpurile de cladire existente (A si B) prin 3 circulatii

| Nr crt | Nivel noi (2 legaturi create cu, corpul B si o legatura cu, corpul A) si 3 noduri noi de circulatie. | Suprafata (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | demisol | 2475 |
| 2 | parter | 2364 |
| 3 | etaj 1 | 2385 |
| 4 | etaj 2 | 2418 |
| 5 | etaj 3 | 2422 |
| 6 | etaj 4 | 2385 |
| 7 | etaj 5 | 986 |
|  | TOTAL | 15435 |

Extinderi noi

Corp D, scara de evacuare realizata in partea de sud a Corpului A

- Sc = 156 mp/nivel x 6 nivele = 1092 mp = Sd

Culoar de legatura intre Corp C si Corp A, construit peste corpul B

- Sc=88 mp x 3 nivele = 264 mp = Sd

Prin proiect se propune reabilitarea, refunctionalizarea si extinderea Corpului A/C1 si repararea celorlalte cladiri tehnico-edilitare de pe amplasament.

Situatie propusa Spital Judetean de Urgențe Tulcea:

Situatie propusa corp A/ 44697-C1:

- functiunea: cladire pentru sanatate, spital

- suprafata totala teren: 30 636,00 mp, impartita in doua carti funciare CF 44696 – 4.270,00mp si CF 44697 – 26.366,00mp

- dimensiunile maxime teren total: 207,50 m X 292,50 m

- dimensiunile maxime (Corp A/44697-C1) : 82,00 m X 31,50 m

- regim de inaltime: S+ P+6E partial

–	H max: + 25,10 m

- Suprafata construita totala corp spital A/44697-C1= 1.591,00 mp

- Suprafata desfasurata corp spital A/44697-C1= 11.473,00 mp

# Situatie propusa corp C:

- functiunea: cladire pentru sanatate, spital

- dimensiunile maxime Corp C : 73,50 m X 52,50 m

- regim de inaltime: D+ P+4E+ET

–	H max: + 25,10 m

- Suprafata construita totala corp C= 2.685,00 mp

- Suprafata desfasurata corp C= 15.435,00 mp

# Situatie propusa corp D:

- functiunea: scara evacuare

- dimensiunile maxime Corp D : 15,50 m X 10,00 m

- regim de inaltime: D+ P+5E

–	H max: + 20,80 m

- Suprafata construita totala corp D= 156,00 mp

- Suprafata desfasurata corp D= 1.092,00 mp

# Situatie propusa pasarela legatura corp A-corp C:

- functiunea: pasarela

- dimensiunile maxime pasarela legatura : 26,00 m X 3,00 m

- regim de inaltime: 3E (S+P+5E – pasarela este situata deasupra corpului B / 44596-C1)

–	H max: + 20,80 m

- Suprafata construita totala pasarela legatura = 88,00 mp

- Suprafata desfasurata corp D= 264,00 mp

Corpurile 44697-C2, 44697-C3, 44697-C8, 44697-C9 sunt propuse spre demolare. Pentru corpurile 44697-C4, 44697-C5, 44697-C6, 44697-C7, 44697-C11 nu se modifica parametrii fizici (functiunea, dimensiunile maxime si inaltimea maxima a cladirilor sau suprafata construita si suprafata desfasurata a acestora).

- POT propus = 24,80 %

- CUT propus = 1,15

Interventii totale:

  - Suprafata construita totala spital = 7596,00 mp

  - Suprafata desfasurata spital = 35444,00 mp

# Extindere corp nou de cladire (corp C). Corpul existent se va extinde pe latura de nord-vest cu o cladire cu regim de inaltime D+P+5E, cu o amprenta la sol de 2685 mp si cu o suprafata desfasurata de 15435 mp. Din punct de vedere functional aceasta va prelua o parte din sectiile ce se regasesc in corpul existent de caldire, blocul operator ce va contine 6 Sali de operatii, blocul de nasteri, sectia ATI, sectii medicale si grupul gospodaresc. Pentru realizarea acesteia se vor demola grupul gospodaresc existent pe latura de nord a cladirii (ce se va reloca la demisolul noii cladiri) si Postul Trafo existent tot in partea de nord a cladirii si se va reamplasa intre Centrala Termica si Statia de oxigen.

De asemenea, se propune realizarea unei pasarele de legătură între construcția existentă (corp A) și extinderea propusă (corp C) la etajele 3, 4, 5, cu o suprafata construita de 88 mp si o suprafata desfasurata de 264 mp.

# Structura de rezistenta este alcătuită din cadre ortogonale cu stâlpi de (70x70) cm și grinzi de (30x65) cm din beton armat turnat monolit. Planșeele sunt din beton armat monolit cu grosimea de 18 cm. Demisolul este alcătuit din pereți structurali din beton armat cu grosimea de 25 cm și placă peste de 20 cm, ceea ce îi conferă acestui nivel calitatea de ”cutie rigidă”, încastrarea nivelurilor superioare considerându-se la cota ±0,00. Structura de rezistenta a pasarelei de legatura este realizata din cadre metalice contravantuite.

# Consolidari – recompartimentari - modernizari (corp A). Cladirea se consolideaza (tinand cont ca a fost incadrata in clasa de risc seismic Rs2) si se fac recompartimentari functionale. Consolidarea pereților structurali pe toată înălțimea construcției prin aplicarea unor benzi de țesătură din fibră de carbon orientată la 45°, direcția optimă de preluare a efoturilor principale de întindere produse din acțiunea forței tăietoare, astfel:

- pe ambele fețe la pereții interiori longitudinali, cu excepția pereților culoarului central care au fost consolidați pe o față în etapa anterioară; aceștia se vor cămășui doar pe fața opusă;

- pe ambele fețe la pereții interiori transversali; pe o singură față la pereții transversali exteriori și pereții transversali de rost, la interior.

Pereții longitudinali ai culoarului central au fost consolidați pe o față în etapa anterioară în baza măsurilor din expertiza tehnică elaborată, se vor cămășui doar pe fața opusă.

# Soluţii pentru anvelopa cladirii. Pentru îmbunătăţirea protecţiei termice a pereţilor exteriori existenti se propune montarea unui strat de izolaţie termică suplimentară din vata minerala bazaltica de 10 cm, cu densitate minima de 143-145 kg/mp. Prin termoizolarea cladirii este evitat efectul negativ al inerţiei termice caracteristic clădirilor masive, care, într-o primă etapă, absorb căldura fără a mai permite în acest interval creşterea temperaturii aerului interior şi favorizând un disconfort şi un consum ridicat al cantităţii de energie utilizată:

- montarea unui termosistem euroagrementat, realizat din vata minerala bazaltica;

- conductivitatea termica a materialului va fi de maxim 0.037 W/mK;

- material incombustibil, clasificat Euroclasa A1;

- exelent izolator acustic datorita structurii fibroase si dense a materialului, permeabil la vapori;

- durata de viata nelimitata

Soluţia prezintă următoarele avantaje:

- permite incalzirea rapida a interiorului protejat;

- incombustibilitate;

- permeabilitate la vapori;

- durata de viata nelimitata;

- tamplarie PVC cu geam tripan.

# Instalatii:

Se inlocuiesc toate instalatiile actuale si se propun instalatii noi:

- sitem integrat de ventilatie-climatizare;

- sistem panouri fotovoltaice;

- sitem BMS (gestiune tehnica si control al cladirii);

- tamplarie PVC cu geam tripan;

- climatizare si ventilatie centralizata.

# Extindere corp A cu o scara de evacuare (corp D). Prin tema de proiectare s-a solicitat construirea unei noi scari de evacuare, amplasata in partea de sud a Corpului A. Regimul de inaltime este acelasi cu cel al cladirii existente, S+P+5E. Suprafata construita este de 156 mp si cea desfasurata este de 1092 mp. Functiunea este de scara de evacuare pentru pacientii cu targa si de acces catre sectia de pediatrie si catre zona de vestiare personal. In interiorul holului este amplasat si un lift.

# Structura de rezistenta este realizată din pereți structurali de beton armat monolit cu grosimea de 25 cm. Planșeele, podestele intermediare și rampele se realizează din beton armat monolit cu grosimea de 17 cm. Planșeele vor rezema pe pereții structurali exteriori, interiori și pe grinzile interioare din beton armat. Sistemul de fundare este alcătuit din radier din beton armat cu grosimea de 100 cm. Transmiterea încărcărilor la terenul de fundare se realizează cu piloților forați din beton armat Ø80 cm și lungimea de 18,0 m, ce vor străbate stratul de loess din suprafață și vor pătrunde 2,00 m în stratul inferior portant de argilă nisipoasă.

Instalatii. Se propun toate instalatiile necesare functionarii cladirii.

# Demolare corp C2_grup gospodaresc, C3_post trafo, cos de fum aferent C4, CORP C8_depozit alimente, corp C9_vestiare. Lucrările de demolare vor cuprinde următoarele operații:

- deconectarea acestor construcții de la rețeaua de energie electrică, golirea instalațiilor de sau alte fluide tehnologice, dacă este cazul;

- demolarea propriu-zisă a clădirilor;

- devierea rețelelor existente în amplasament (alimentare cu apă, canalizare, termoficare, etc.);

- demolarea platformelor betonate și a căilor de acces aferente;

- demolarea împrejmuirilor;

- transportul molozului către platforme special amenajate și predarea materialului valorificabil către proprietarul construcțiilor demolate.

# Reparatii curente corp C4, centrala termica, corp C5, atelier mecanic, corp C6, statie de oxigen, corp C11, cabina poarta:

- lucrari de reparatii locale in functie de sistemul constructiv (pereti structurali, cadre, etc), de tipul materialului constitutiv (beton armat, zidarie) si de gradul de afectare.

- reparatii tamplarie

- refacere vopsitorii interioare si exterioare la pereti

- reparatii pardoseli

- reparatii invelitoare tip terasa

# Reparatii corp C7, rezervor apa:

- refacerea hidroizolației și termoizolației exterioare la pereți pe o înălțime de min. 1,00m și la partea superioară peste planșeu.

- reparații la elementele din beton armat, atât pentru rezervor (perete circular, placa de acoperire, placa de fund), cât și pentru camera de vane prin aplicarea de mortare speciale pe bază de ciment (mortar-beton grout).

- refacerea sistemului de impermeabilizare interioară cu materiale speciale, atât la peretele circular, cât și la placa de acoperire și fundul rezervorului. Refacerea sistematizării în jurul rezervorului.

Alimentarea cu apa. Alimentarea cu apa rece se va realiza prin 2 bransamente de la retelele publice de alimentare cu apa existenta in zona (ce au Dn 200 mm). Reteaua de apa din incinta are diametrul de 168/6 m si este executata din tuburi din otel bitumate in interior. Conductele sunt montate in tunel, in canal de protectie si in pamant. Pe reteaua de apa sunt montati hidranti exteriori de incendiu. Cladirile prezentate in acest proiect, in prezent sunt prevazute cu o gospodarie de apa proprie ce consta intr-un rezervor tampon de 300 mc si o statie de hidrofor amplasata in acelasi corp de cladire cu centrala termica, ce asigura parametrii de presiune si debit la consumatorii din spital pentru alimentarea cu apa potabila cat si un sistem de stingere a incendiilor.

Instalatiie interioare de alimentare cu apa din incinta spitalului constau in conducte de distributie apa rece comun pentru consum menajer si alimentare hidranti interiori, apa calda si recirculatie apa calda amplasate la plafonul subsolului. Aceste instalatii cu apa sunt din otel. Instalatiile interioare de canalizare menajera si cele de ape pluviale sunt realizate din tuburi de fonta. Coloanele, legăturile şi conductele de distribuţie din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare aferente instalaţiilor sanitare interioare, prezintă un grad avansat de uzură.

Se propun următoarele lucrări:

- Demontarea tuturor conductelor de apă şi canalizare inclusiv obiectele sanitare de la grupurile sanitare existente, dar şi demontarea tuturor hidranţilor interiori şi conductele de alimentare a acestora;

- Concomitent cu lucrările de consolidare vor fi refăcute integral instalaţiile sanitare interioare;

- Se propune inlocuirea in totalitate a conductelor de alimentare apa cat si cele de canalizare, respectandu-se pe cat posibil traseul initial, cel existent. Se vor utiliza conducte din material cu o durata de viata ridicata.

- Alimentarea cu apa a spitalului se va realiza de la sistemul de alimentare cu apa a municipiului, printr-un bransament cu diametrul Dn 200 mm echipat cu camin de vane si apometru.

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă este compus din:

- Branşament din ţeavă de polietilenă înaltă densitate PEHD 80 Dn 200 mm Pn 10bar;

Staţie pompare apa dimensionată pentru debitul de calcul menajer amplasata in camera statie pompare, formata din:

- rezervor tampon apa rece existent cu capacitatea de 300mc;

- grup pompare pentru ridicarea presiunii Q=50mc/h , H=45mCA;

- doua rezervoare hidrofor 2000 litri fiecare;

-două racorduri Dn 150 mm de alimentare a staţiei de pompare (de la rezervorul de apă capacitate 300 mc;

Reteaua de alimentare cu apa rece din spital include ansablul de conducte pentru transportul apei de la reteaua exterioara la punctele de consum, dispozitivele pentru distributia apei si instalatiile pentru reglarea presiunii si asigurarea debitului necesar. Necesarul de apa rece s-a stabilit in conformitate cu STAS 1478-90 si STAS 1343/1- 2006 si s-a facut in regim furnizare apă rece 24h/zi.

# Evacuarea apelor uzate menajere:

Alimentare cu energie electrica. Constructia propusă, se va racorda la reţeaua de distribuție existentă în zonă.

Organizarea de șantier: Organizarea de santier se va realiza pe terenul incintei.

Amplasamentul, ingradit, va asigura atat spatii de acces si circulatie pentru mijloacele auto, cat si suprafete pentru depozitarea materialelor si a unei baraci pentru maistru.

Aprovizionarea santierului va fi posibila de la nivelul strazii de acces.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și sau/aprobate: nu este cazul.

# c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: nu este cazul.

# d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deseurile rezultate in timpul constructiei vor fi colectate selectiv și predate unitatilor autorizate.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor emisiile vor rezulta, din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși  nivelul prevăzut în SR 10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: mun.Tulcea, str.1848 nr.32, jud. Tulcea, pe terenul identificat prin nr.cad.35280

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin- nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a   III-a  - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica - nu este cazul;

- zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populatiei - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere emis de Direcția județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar Avizul DJC Tulcea. "Potrivit normelor legale existente, dacă, pe parcursul desfașurării lucrărilor de execuție, vor rezulta descoperiri arheologice întamplătoare, beneficiarul și executantul lucrărilor au următoarele obligații: să întrerupă execuția lucrărilor și să anunțe imediat DJC Tulcea și emitentul autorizației de construire."

3) Tipurile si caracteristicile impactului potential

a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata - impact minor

b) natura impactului - implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calitatii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul

d) intensitatea si complexitatea impactului: impactul determinat de lucrarile de constructie, nu sunt de natura sa determine efecte negative permanente pe termen mediu si lung. Se estimeaza ca lucrarile vor avea impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare si exploatare a proiectului va fi redusa;

f) debutul, durata, frecventa si reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrarilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant

in cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele fac aprovizionarea transportă materiale.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate – proiectul propus nu este amplasat în ari naturale protejate.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. În conformitate cu punctul de vedere nr. 13989/02.140.2019 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea,  proiectul nu necesită aviz de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele si specificatiile din documentatia tehnica precum si legislatia de mediu in vigoare; se vor respecta masurile prevazute prin proiect in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

- lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

- este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deseurile menajere  si cele rezultate in timpul executarii lucrarilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizata in acest sens.

- titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

- organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va fi amplasata in incinta amplasamentului si se va avea in vedere urmatoarele:

  - organizarea de santier va ocupa suprafete cat mai reduse;

  - organizarea de santier se va realiza astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect, sa fie cat mai redus;

  - se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona de lucru aferenta sau in zona organizarii de santier;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de executie a lucrarilor, zgomotul produs de activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca nivelul de presiune acustica, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizate/depozitarea in depozite de deseuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul, in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea si GNM – CJ Tulcea in cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentala;

- beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, respectand conditiile  prezentate in memoriul de prezentare;

- daca terenurile cu destinatia de spatii verzi vor fi afectate in mod accidental in timpul realizarii proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologica a zonelor afectate temporar si readucerea lor la starea si functionalitatea initiala);

- la finalizarea lucrarilor se va notifica APM Tulcea, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare a realizarii lucrarilor prevazute in actul de reglementare. Procesul-verbal incheiat de APM Tulcea la verificarea respectarii prevederilor prezentei decizii, se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 648/02.07.2018.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela - Aurelia RAICU

Șef Serviciu 						Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizatii 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU			ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Camelia Tuzlaru /28.10.2019/ora 14:15

Nr.A.A.A……..…../ ……......10.2019