DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR. ... / ...........2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MEX DEJ LOGISTIC SRL, cu sediul în mun. Dej, Str. Șomcutului, nr.168A, jud.Cluj, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 3269/07.03.2023, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 5349/10.04.2023 și a completărilor cu nr.6717/11.05.2023 , în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.05.2023 că proiectul „Reamplasare turbină eoliană T3, construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, construire căi de acces și racordare la SEN”, propus a se realiza în județul Tulcea, Tulcea, tarlaua  181/A3138/1; T182/A3142; T185/A3156; T185/3158; T185/P3162; De 3144; De 3147; De 3146; De 3146/1; De 3148; De 3157; De 3164; De 3165; DJ 222, sau identificat prin nr.cf 37557; 30649; 38513; 38514; 38515; 37481; 31983; 30648; 32633; 34405; 33376; 33939, nr.cadastral 37557; 6787; 38513; 38514; 38515; 37481; 31983; 6633; 32633; 34405; 33376; 33939, conform Certificatului de urbanism nr. 81 din 13.02.2023 eliberat de U.A.T. – Municipiul Tulcea , se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la punctul 3 lit. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1, și punctul 3 lit. i) instalații destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene – parcuri eoliene,

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului,

c) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

d) proiectul propus  nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Documentația tehnică propune autorizarea lucrărilor de construire ale turbinelor eoliene WGT1 și WGT3, din PUZ-ul avizat, respectiv a două parcuri fotovoltaice, cu respectarea amplasamentelor și a indicatorilor urbanistici aprobați.

Sunt respectate distanțele de protecție și siguranță față de infrastructură, drumuri de exploatare, drum județean, linii electrice aeriene de distribuție și de transport.

În vederea amplasării turbinelor eoliene în relație cu alte parcuri eoliene avizate, autorizate, sau executate, pentru prezentul proiect se respectă distanța de amplasare de 7/4 diametre de rotor pe direcția dominantă/ perpendiculară direcției dominante a vântului.

Cele trei amplasamente sunt:

1.Pe lotul situat în T185, A3158, NC30648, în suprafață de 10000 mp și T185, A3158, NC30633, în suprafață de 10000 mp, se propune realizarea unei turbine eoliene WGT 1, cu o putere de 2,0MW. Indispensabilă pentru autorizarea WGT 1, este parcela T185, A3158, NC 37481, în suprafață de 12000 mp pe care se va construi calea de acces carosabilă, ca legătură la De3161.

2. Pe lotul situat în T185/A3156-NC38515, în suprafață de 27235 mp,se propune autorizarea unui parc de panouri fotovoltaice denumit Solar 2, cu un număr de 2600 panouri,cu o putere de 1,404MW.

3. Pe lotul situat în T182/A3142-NC30649, în suprafață de 65000 mp, se propune autorizarea unui parc mixt compus din turbina eoliană WTG3, cu o putere de 6,0MW și un parc fotovoltaic, denumit Solar 1, cu un număr de 4004 panouri, cu o putere de 2,162 MW.

Prin prezentul proiect se vor executa și lucrările de infrastructură ale parcurilor fotovoltaice și a centralelor eoliene și anume :

 amenajarea drumurilor de exploatare pentru accesul în cadrul parcului;

 amenajarea drumurilor interne pe parcela pentru acces la turbina WGT1;

 autorizarea lucrărilor de pozare a cablului – LES pentru trasportul energiei electrice produse.

Drumurile de exploatare se vor amenaja prin corectarea geometriei transversale și a geometriei longitudinale și pietruirea acestora, la acele drumuri care vor deservi ansamblul parcurilor .

În spațiul drumului amenajat se vor poza și cablurile pentru transportul energiei electrice produse. Cele 2 centrale eoliene și cele două parcuri fotovoltaice vor fi racordate prin cablu subteran la un punct de conexiuni situat în T181-A3138/1; NC37557.

Energia produsă de panourile fotovoltaice va fi transportată prin cabluri speciale până la invertoare și apoi de la invertoare până la punctele de transformare .

Transformatoarele, instalate în anvelope prefabricate realizate din beton armat, au rolul de a aduce energia produsă de parcurile fotovoltaice la tensiunea potrivită ( 20 kV ) pentru introducerea ei în rețeaua publică de distribuție și transport.

Amplasarea turbinelor eoliene

Amplasarea pe parcelă a centralelor eoliene, atât ca amenajare la sol cât și ca limite de fundare, se propune a fi facută în limitele cadastrale ale parcelelor deținute de titular.

Propunerea de amplasare și ocupare a terenului s-a făcut astfel încât să se limiteze la maximum posibil ocuparea terenurilor agricole cu construcții : drumul de acces, platforma principală, trotuar de gardă, turn. Se propun pe parcele și platforme cu folosință temporară, utilizate numai pentru perioada de execuție a lucrărilor, pentru macarele de montaj.

Se va rezerva și un teren pentru organizarea de șantier, numai în parcela de amplasament a turbinei WTG3 și a parcului Solar 1. După terminarea lucrărilor de construire, pe terenul care a fost folosit pentru OS, vor fi reluate activitățile agricole.

Amplasarea Panourilor Fotovoltaice

Se propune a se realiza un numar de circa 6604 panouri, fiecare panou având o putere totală de circa 540 W, constituite în două parcuri solare, denumite generic Solar 1 și Solar 2.

Amplasarea în parcelă a panourilor fotovoltaice se va face, grupat, în zone împrejmuite, pe mese metalice, în șiruri cuplate câte două. Picioarele meselor vor fi bătute până la o adâncime de 2 m pe linia mediană a fâșiilor, fără a fi necesare lucrări de fundare. Suprafețele scoase din circuitul agricol sunt minime și nu vor fi realizate căi de acces sau parcări . Mesele suport pentru panouri vor fi așezate la o înălțime minimă față de sol de 80 cm și cu mare distanță între rânduri. O astfel de dispunere a rândurilor permite realizarea unor lucrări agricole de mică anvergură care să permită folosirea terenului pentru pășunat sau cosire. La parcul Solar 1 și Solar 2 se prevede câte o platformă pietruită,  pe care va fi montat postul de transformare, conform specificațiilor producătorului .

Solar 1-Pe lotul situat în T182/A3142-NC30649, vor amplasate un număr de 4004 panouri,

Solar 2-Pe lotul situat în T185/A3156-NC38515, vor fi amplasate un număr de 2600 panouri.

Puterea nominală a parcurilor:

Solar 1 -4004 panouri x 540W=2.162 MW în DC

Solar 2 -2600 panouri x 540W =1.404 MW în DC

CARACTERISTICI TEHNICE ALE TURBINELOR EOLIENE ȘI ALE PANOURILOR FOLOSITE

Caracteristicile geometrice ale turbinelor eoliene propuse sunt următoarele:

WTG1

 Rotor cu diametrul de 90 m

 Înălțimea maximă a turnului este de 105 m

 Înălțimea maximă totală 150 m

WTG3

 Rotor cu diamterul de 165 m

 Înălțimea maximă a turnului este de 119 m

 Înălțimea maximă totală  201,5 m

Descrierea panourilor fotovoltaice

Centralele fotovoltaice sunt montate în panouri fotovoltaice fixe, din celule policristaline din silicon. În procesul de fabricație celulele sunt tăiate dintr-un cristal cilindric de silicon.

Panourile fotovoltaice sunt fabricate în parametrii standard de voltaj și wattaj și prin cuplarea lor, formează un ansamblu fotovoltaic. Un ansamblu fotovoltaic produce curent continuu, care este transformat în curent alternativ cu ajutorul invertoarelor.

Detalii constructive panouri solare

 Panourile vor fi așezate pe mese, fiecare va fi susținută de stâlpi metalici care vor fi bătuți în pământ  la o adâncime de circa 2 m, în conformitate cu încercările la smulgere executate și cu rezultatul studiului  geotehnic.

 Cablurile electrice între panouri vor fi pozate pe structură .

 Terenul se va împrejmui cu gard de plasă  montata pe stâlpi metalici, cu înălţimea 2 m;

 Sistemul de protecție împotriva descărcărilor atmosferice va fi realizat prin montarea de paratrăsnete legate la o rețea de platbandă Ol-Zn 40x4 mm la care se racordează şi  structura metalică de montare a modulelor fotovoltaice;

 Existența panourilor nu va elimina lumina naturală de pe sol și nici vegetația la nivelul acestuia. Terenul va fi însămânțat cu plante de fâneață, sau se va lăsa cu vegetația naturală. Înălțimea de la sol la panouri va varia între 0,8 m și 2,0 m, în funcție de configurația terenului.

 Înclinația meselor va fi de 20˚.

Fundarea centralelor eoliene

Fundarea turbinelor se va face prin intermediul unui radier din beton armat și a piloților forați, din beton armat. Fundația va fi subterană. Din condiții de limitare a tasărilor și rotirilor, fundarea se va face prin intermediul piloților. Piloții vor fi proiectați astfel încât să asigure rezistența și rigiditatea în grup necesare conform cerințelor producătorului turbinelor eoliene.

Utilități: Nu sunt necesare utilități pentru funcționarea centralelor eoliene și a parcurilor fotovoltaice. La execuția lucrărilor, energia electrică necesară va fi asigurată în organizările de șantier prin racordările din rețeaua existentă sau prin intermediul unui grup electrogen. Energia electrică –Cele două centrale eoliene și cele două parcuri fotovoltaice vor fi racordate prin cablu subteran la un punct de conexiune situat în T181-A3138/1; NC 37557.

Deșeuri -  Gestionarea deşeurilor rezultate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare se va face respectând prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare .

- valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate.

- transportul deşeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăţilor contractante care trebuie să fie adecvate naturii deşeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a protecţiei mediului înconjurător.

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- transportul deşeurilor se va realiza de către firme autorizate, pe bază de contract (în conformitate cu H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României).

Organizarea de  șantier – Au fost prevăzute 2 amenajări pentru organizarea de șantier: pe parcela cu WTG3+Solar 1, unde va fi rezervată o suprafață de 250 mp și pe parcela cu Solar 2, lângă drumul de acces, pietruit, se va amenaja organizarea de șantier cu suprafața de 360mp. Deșeurile inerte rezultate pe perioada construcției și functionării, vor fi limitate în timp. Aceste deșeuri vor fi preluate de către o societate autorizată și transportate la un depozit de deșeuri inerte de pe raza județului Tulcea, sau vor fi direcționate către un depozit conform. Eventualele deseuri metalice/ambalaje care pot rezulta pe perioada de construcție a investițiilor preconizate a se realiza prin proiect vor fi recuperate și predate către societăți autorizate, în vederea reciclării.

b) cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de construcție nu se folosesc resurse naturale. În faza de funcționare se va utiliza potențialul solar și eolian existent în zonă pentru producerea energiei electrice.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:  în timpul execuției lucrărilor rezultă deșeuri menajere și deșeuri din construcții, care vor fi valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați. Toate deșeurile generate în timpul lucrărilor de execuție se vor colecta/depozita în spații special amenajate, pe categorii de deșeuri și se vor preda către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare.

e) poluarea și alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Terenul de amplasament pentru cele 2 turbine eoliene și cele două parcuri fotovoltaice propuse, este teren agricol, arabil, în prezent situat în circuitul agricol. Înscrisurile legale privind proprietățile acestor terenuri sunt contractele de superficie. Toate amplasamentele au legături directe, sau prin drumuri nou create,  pe parcelele pe care se vor face legături rutiere la drumurile de exploatare și din acestea la drumul județean DJ222. De asemenea există, deja realizată, cale de descărcare, pe drum public, a rețelei electrice, pentru curentul produs , până la punctul de conexiuni situat în T181- A3138/1, NC37557. Drumurile de exploatare sunt în general, din pământ. De 3161, NC38514, NC38513 sunt pietruite. A fost realizat și recepționat punctul de conexiune cu separator vertical, din NC37557 pentru descărcarea energiei electrice produse, centrala electrică mixtă propusă spre autorizare prin prezentul proiect.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – Obiectivul de investiții se află în vecinătatea ariei de protecție avifaunistica ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia (circa 2274,9 m), ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe (circa 2203,62 m) și a sitului de importanță comunitară ROSCI0065 Delta Dunării, la peste 1 km distanță de acestea;

-zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a  - zone protejate, zonele de protecție

instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

-zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

-peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic –  Conform avizului favorabil nr.54/21.04.2023 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr.6109/28.04.2023, obiectivul de investiții se află în zonă cu patrimoniu arheologic reperat – situl S1, așezare elenistică, așezare medievală, situl TL XX, așezare elenistică, așezare romană(zonă de protecție).

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – suprafața de teren pe care se va implementa proiectul este de 124.235 mp;

- natura impactului – nu poate fi cuantificat în această etapă  a procedurii;

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

- intensitatea și complexitatea impactului: necuatificabil în această fază;

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare si exploatare a proiectului posibil semnificativ;

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – nu poate fi cuantificat în această etapă  a procedurii;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu poate fi cuantificat în această etapă  a procedurii;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - nu poate fi cuantificat în această etapă  a procedurii;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate  -  amplasamentul nu se află în arii naturale protejate

III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – conform  punctului de vedere emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea  nr.2725/PC/24.04.2023, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 5854/24.04.2023 nu necesită obținerea Avizului de gospodărire a apelor și nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG 92/2021, cu modificările și completările ulterioare.

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate.

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 81 din 13.02.2023 eliberat de U.A.T. – Municipiul Tulcea;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se

modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care indeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritații publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobarii de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu AAA,                                                             Șef Serviciu CFM

Ing. Daniela STRĂINU                                                          Ing.Elena MICU

Întocmit: Alexandru Udrea

A.A.A. .............../12.05.2023