PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ..... din 31.05.2023

Ca urmare a solicitării depusă de ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII, cu sediul în mun. Tulcea, str. Portului, nr. 34A,  județul Tulcea pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CENTRU DE VIZITARE SULINA, propus a se realiza în orașul Sulina, str. I , nr. 118,  județul Tulcea, C.F. / nr. Cad. 30401, conform Certificatului de urbanism nr.67/5805/02.11.2022, emis de Primăria orașului Sulina, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea cu nr. 14553/16.11.2022, în baza delegării de competență emisă de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 15648/14.12.2022 a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 5478/12.04.2023,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru Protecția Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 20.09.2022, că proiectul proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE SEDIU ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII”, propus a se realiza în mun. Tulcea, str. Portului, nr. 34A,  județul Tulcea, C.F. 30937-C1, nr. Cad. 8061-C1, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrată în Anexa nr.2, la 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

- proiectul propus intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se suprapune cu perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie;

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

1.Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Conform Directivei 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN și a CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor, clădirile sunt responsabile pentru 40 % din totalul consumului de energie în Uniune. Reducerea consumului de energie și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie măsuri importante necesare pentru reducerea dependenței energetice a Uniunii și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Alături de utilizarea sporită a energiei din surse regenerabile, măsurile luate în vederea reducerii consumului de energie în Uniune i-ar permite acesteia să respecte Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) și să-și onoreze angajamentul său pe termen lung de a menține creșterea temperaturii globale sub 2 °C, precum și angajamentele sale de a reduce, până în anul 2020, emisiile globale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % sub nivelurile din 1990 și cu 30 % în eventualitatea încheierii unui acord internațional.

În Directivă se stipulează la art. 10 că statelor membre le revine responsabilitatea de a stabili cerințe minime pentru performanța energetică a clădirilor și a elementelor acestora. Aceste cerințe se stabilesc avându-se în vedere atingerea echilibrului optim, din punctul de vedere al costurilor, între investițiile necesare și economiile de cost al energiei realizate pe durata de viață a clădirii.

Clădirea se află în intravilanul orașului Sulina, Jud. Tulcea pe stradă a I-a, nr. 118, iar pe latura nordică se învecinează cu faleză Deltei Dunării.

Imobilul în suprafață de 1300 m² constând în teren aparține proprietate domeniu public al orașului Sulina cu drept de concesiune asupra terenului în favoarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D) pe o perioda de 49 de ani, începând cu data de 02.06.2009.

Imobilul în suprafață de 760 m² constă în construcția C1, aparține ADMINISTRAȚIEI REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII (A.R.B.D.D.). Suprafață desfasurată a acesteia este de 1280 mp și regim de înălțime P+1E. Conform certificatului de urbanism nr 67/5805 din 02.11.2022 și a PUG orașului Sulina, terenul este încadrat în zona funcțională IS –zona pentru instituții publice și servicii.

Destinația actuală este de Centru de vizitare și nu se schimbă.

Centrul de vizitare din Sulina este o clădire expusă la intemperii, fiind amplasată într-un spațiu deschis, pe malul Dunării, expusă către Nord. Sediul clădirii Centrului de vizitare din Sulina necesită efectuarea unor lucrări de reabilitare termică, care să genereze economii substanțiale în plata consumului de energie și prin urmare a cheltuielilor administrației publice prin creșterea performanței energetice.

Este necesară o renovare care să conducă la un consum de energie aproape zero pentru încălzire, apă caldă, ventilație, echipamente auxiliare și iluminat interior.

Forma în plan a construcţiei este neregulată, are structura de rezistență de tip cadre din beton armat, cu planșee și fundații de tip grinzi continue din beton armat. Pereții exteriori sunt din zidărie de BCA de 30cm, cu termoizolație din polistiren expandat de 10 cm. Fațadele clădirii au fost deteriorate în timp din cauza umidității din aer, în special fațada nordică, expusă la intemperii și necesită refacere. Zonele exterioare acoperite cu tablă Corten nu sunt izolate termic.

Acoperișul clădirii este de tip terasă circulabilă, la etajul 1 și la etajul tehnic, dar și de tip terasă necirculabila – 2 terase în plan înclinat. În plus, există zone de șarpantă cu elemente metalice de susținere a acoperișului și învelitoare din stuf, cu rol decorativ. Terasele prezintă degradări din cauza infiltrațiilor de apă, fiind necesare intervenții urgențe.

Conform expertizei tehnice, imobilul se află într-o stare satisfăcătoare, neavând avarii și / sau degradări structurale majore care să pună în pericol rezistența și stabilitatea construcției. Degradările actuale sunt la nivel de tencuieli, finisaje și pardoseli. Însă, tavanele sunt degradate pe porțiuni extinse din cauza infiltrațiilor și prezintă pericol de cădere a unor părți componente.

Infiltrațiile din terasă superioară afectează și zonele în care se află instalate tablourile electrice ale clădirii.

Fațadele-cortina, ferestrele și ușile exterioare sunt montate necorespunzător, nu sunt montate etanș și se produc infiltrații. Pervazurile ferestrelor s-au deteriorat și sunt înclinate spre interior, ceea ce duce la infiltrarea apei.

În prezent, există pierderi de căldură și consumuri ridicate de energie termică și electrică din cauza izolării termice neconforme a fațadelor și a ineficienței tehnologiilor utilizate. Consumul de energie termică pentru încălzire este unul ridicat, mult peste valorile maxime recomandate de legislația specifică, din rațiuni de economie de energie.

Este necesară și înlocuirea sursei de producere a agentului termic prin înlocuirea cazanului actual cu două cazane pe peleți. Acestea vor fi automatizate și vor fi echipate cu rezervor de peleți. De asemenea, se propune înlocuirea pompei de căldură apă – apă care este ineficientă, cu două pompe de căldură aer – apă.

Se vor realiza lucrări de reparații a instalatiior sanitare, cu menținerea obiectelor sanitare existente. Se vor verifică colectoarele pluviale și dacă se constată nereguli se vor înlocui.

Instalația de energie alternativă este formată din panouri fotovoltaice și turbină eoliană și sunt realizate în sistem off-grid, ceea ce a produs deteriorarea bateriilor, din cauza excesului de energie nedescarcata. Se propune menținerea actualului branșament și suplimentarea numărului de panouri fotovoltaice până la puterea totală de 10kW și trecerea sistemului în on-grid.

Instalația electrică de iluminat este în stare de funcționare, dar este necesară înlocuirea unor corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficientă energetică ridicată și cu durata mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice.

Pentru a reduce costurile privind energia consumată, clădirea trebuie supusă unui proces de îmbunătățire a tuturor aspectelor prezentate. Această intervenție este posibilă prin accesarea fondurilor puse la dispoziție de politicile naționale și internaționale de finanțare din domeniu.

Scenariul Nr. 1

Varianta propusă presupune lucrări de anvelopare termică a suprafețelor opace și vitrate ale elementelor de închidere exterioară. Măsurile cuprind:

- refacerea termosistemului pe fațade cu termoizolație din polistiren expandat 15 cm, în sistem de fațada ventilată cu finisaj tencuiala decorativă albă/crem, pe suport de plăci de fibrociment brute;

- refacerea termosistemului la nivelul soclului cu termoizolație din polistiren extrudat 10 cm și a hidroizolației, finisaj tencuiala decorativă tip mozaic;

- refacerea termoizolatiei teraselor cu vată minerală bazaltică cu densitate mare rigidă și a hidroizolației cu membrană EPDM;

- refacerea soclului implică și refacerea trotuarelor de garda;

- pereții cortina și tâmplăria exterioară se înlocuiesc cu tâmplărie termoizolantă etanșă cu ramă de Aluminiu, tratate low-e și eventual cu strat de argon, Rmin. = 0.5 m2K/W;

- se păstrează soluția de umbrire a casei scării, dar se înlocuiește riflajul existent din lemn cu sistem lamelar de aluminiu;

De asemenea, se vor realiza lucrări de întreținere și schimbare a finisajelor interioare: reparații locale și vopsitorie lavabilă pentru pereți și tavane, înlocuirea pardoselilor degradate, înlocuirea tavanelor suspendate degradate.

Este necesară și înlocuirea sursei de producere a agentului termic prin înlocuirea cazanului actual cu două cazane pe peleți. Acestea vor fi automatizate și vor fi echipate cu rezervor de peleți. De asemenea, se propune înlocuirea pompei de căldură apă – apă care este ineficientă, cu două pompe de căldură aer – apă.

Se vor realiza lucrări de reparații a instalatiior sanitare, cu menținerea obiectelor sanitare existente. Se vor verifică colectoarele pluviale și dacă se constată nereguli se vor înlocui.

Instalația de energie alternativă este formată din panouri fotovoltaice și turbină eoliană și sunt realizate în sistem off-grid, ceea ce a produs deteriorarea bateriilor, din cauza excesului de energie nedescarcata. Se propune menținerea actualului branșament și suplimentarea numărului de panouri fotovoltaice până la puterea totală de 10kW și trecerea sistemului în on-grid.

Instalația electrică de iluminat este în stare de funcționare, dar este necesară înlocuirea unor corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficientă energetică ridicată și cu durata mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice.

Scopul variantei maximale este de a aduce clădirea la standardele în vigoare cu privire la îndeplinirea tuturor exigențelor esențiale prevăzute în legea 10/1995 actualizată și republicată.

Scenariul Nr. 2

În acest scenariu  se propun lucrări de intervenție asupra eficientizării energetice a clădirii în conformitate cu pachetul de soluții P1-2 = (S1+S2+S3.2+I1)  =  pachet complet de soluții, cu terasă cu spumă poliuretanică de 20 cm, din auditul energetic.

Varianta propusă presupune lucrări de anvelopare termică a suprafețelor opace și vitrate, ale elementelor de închidere exterioară, inclusiv înlocuirea pereților cortina. Se reface termosistemul pe fațade cu termoizolație din polistiren expandat 15 cm, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime și tencuiala acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime, de culoare crem deschis/alb.

În zonele de fațada placate cu finisaj tip Corten, se desface finisajul și se termoizoleaza fațadele cu termoizolație din polistiren expandat 15 cm și ulterior se remonteaza finisajul tip Corten existent.

Se recomandă scenariul nr. 1 de investiție, ținând cont de caracterul imperativ al temei de proiectare privind eficientizarea energetică a clădirii dar și prevederile legislației în vigoare. În acest sens, scenariu nr. 1 asigură o dezvoltare durabilă, nu doar o anvelopare termică.

La alegerea variantei optime s-au avut în vedere :

-          durata de funcționare mai mare ;

-          eficientă energetică (reducerea consumului energetic și a emisiilor) ;

-          costurile anuale de întreținere ;

-          riscuri mai mici de deteriorare în timp.

Reabilitarea termică a fațadelor

Pentru a putea începe lucrările de reabilitare termică pe fațadele clădirii, sunt necesare lucrări de desfacere  ale elementelor existente pe clădire (cabluri, catarg arborare drapel, etc.).

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja și se vor prevedea grile noi în golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Se va desface termoizolatia existența de pe fațade și de la nivelul soclului și se vor efectua lucrări de reparații locale la tencuiala. Nouă termoizolație se va lipi direct pe perete.

Termoizolatia fațadelor se va realiza din polistiren expandat de 15 cm, de la nivelul soclului, până la înălțimea maximă a clădirii. Termoizolarea spaletiilor din dreptul ușilor și al ferestrelor, se va realiza din polistiren extrudat de 3 cm grosime, iar pentru a preveni deteriorarea colțurilor și a muchilor din dreptul ușilor și ferestrelor  se vor monta colțare de aluminiu speciale (cu plasa din fibră de sticlă). Pentru prevenirea fisurilor în zona colțurilor la golurile constructive, termoizolația din aceste zone se va decupa în forma literei „L”, iar masa de șpaclu se va arma suplimentar pe colțuri cu bucăți de fibră de sticlă de 20x40 cm dispuse oblic.

După ce vor fi termoizolate, fațadele se vor finisa cu tencuiala decorative, aplicată pe un strat support de plăci de fibrocement brute, prinse mecanic pe o structura metalică specifică unei fațade ventilate. Se va respectă coloristică existența pe fațade, în locul finisajului de tip Corten fiind tencuit cu o culoare caramizie, iar restul tencuielii va fii crem deschis.

La nivelul soclului, termosistemul se va realiza din polistiren extrudat de 10 cm (inclusiv toate elementele și accesoriile de prindere și montare, profile metalice). Etanșeizarea între soclul clădirii și trotuarul perimetral de protecție se va realiza cu un cordon cauciucat cu proprietăți de dilatare la contactul cu apă, nepermițând apei să se infiltreze la elementele de rezistență ale clădirii. Se va reface hidroizolația soclului cu membrană HDPE și se va finisa cu tencuiala decorativă tip mozaic.

În vederea reducerilor pierderilor de căldură din clădire la nivelul suprafețelor vitrate, tâmplăria exterioară și fațadele cortina se vor înlocui cu o tâmplărie din profile de aluminiu cu geam termoizolant dublu, tratat low-E și eventual cu un strat de argon, Rmin=0,5 m2K/W.

După finalizarea lucrărilor, se vor monta glafuri din aluminiu de exterior la toate ferestrele, la culoarea tâmplăriei, albă/bej, precum și glafuri interioare.

Se păstrează soluția de umbrire a casei scării, dar se înlocuiește riflajul existent din lemn cu sistem lamelar de aluminiu care imită culoarea lemnului.

Reabilitarea termică a teraselor circulabile și a hidroizolației acestora

În vederea anveloparii teraselor circulabile se vor efectua mai întâi lucrări de desfacere precum: desfacerea ațicelor și a șorturilor metalice, desfacerea echipamentelor care sunt montate pe terase, desfacerea antenelor, catargelor, desfacerea finisajului existent din gresie, a hidroizolației existente realizată din membrană bituminoasă și de tip Sicaplan, precum și a termoizolatiei realizată din polistiren extrudat 10cm.

Pentru refacerea anveloparii se vor efectua mai întâi lucrări de tencuire a ațicelor și aplicarea termosistemului vertical. Pentru zona orizontală se va aplică un termosistem format din următoarele straturi: barieră contra vaporilor, care se va aplică peste stratul de beton de pantă (în caz că acesta se va găși parțial degradat, se vor efectua reparații locale, iar în cazul în care betonul de pantă are o degradare accentuată se va desface stratul și se va turna din nou), termoizolație din vată minerală bazaltică cu densitate mare rigidă cu grosimea de 30cm (două staturi a câte 15 cm), strat de protecție al termoizolatiei folie PVC, sapă din beton armat. Se vor aplică două straturi de geotextil peste stratul support, având rol de protecție a membranei EPDM nou montată (pentru a nu se străpunge).

Stratul superior pe care se va circulă este un deck din material compozit care va fi montat folosind un sistem de pardoseală pe piciorușe.

La atic se vor reface șorțurile de tablă pentru închiderea și protejarea sistemului.

La nivelul terasei de la etajul tehnic, se va monta o balustradă h=90cm, că măsură de siguranță în exploatare, din metal. Se va prelua modelul și culoarea balustradei existente de la pasarela etajului 1. La nivelul teraselor circulabile de la etajul 1, se vor suprainalta ațicele, cu o mâna curentă din metal, până la h=90cm.

Se vor remonta echipamentele pe terase.

Reabilitarea termică a teraselor necirculabile și hidroizolarea acestora

În vederea anveloparii teraselor necirculabile se vor efectua mai întâi lucrări de desfacere precum: desfacerea ațicelor și a șorturilor metalice, desfacerea echipamentelor care sunt montate pe terase, desfacerea antenelor, catargelor, desfacerea finisajului existent din gresie, a hidroizolației existente realizată din membrană bituminoasă și de tip Sicaplan, precum și a termoizolatiei realizată din polistiren extrudat 10cm.

Pentru refacerea anveloparii se vor efectua mai întâi lucrări de tencuire a ațicelor și aplicarea termosistemului vertical. Pentru zona orizontală se va aplică un termosistem format din următoarele straturi: barieră contra vaporilor, care se va aplică peste stratul de beton de pantă (în caz că acesta se va găși parțial degradat, se vor efectua reparații locale, iar în cazul în care betonul de pantă are o degradare accentuată se va desface stratul și se va turna din nou), termoizolație din vată minerală bazaltică cu densitate mare rigidă cu grosimea de 30cm (două staturi a câte 15 cm), strat de protecție al termoizolatiei folie PVC, sapă din beton armat. Se vor aplică două straturi de geotextil peste stratul suport, având rol de protecție a membranei EPDM nou montată (pentru a nu se străpunge).

La atic se vor reface șorțurile de tablă pentru închiderea și protejarea sistemului.

Se vor remonta echipamentele pe terase.

Măsuri conexe care au că scop creșterea gradului de confort

Lucrări exterioare :

Pentru încăperile luminate natural, dar neventilate natural, precum (casă scării, sala multifuncțională, sala conferințe, sala de cursuri elevi/preșcolari, expoziție) vor fi prevăzute ochiuri mobile/oscilbatante.

Ușile de acces de la nivelul teraselor se vor monta cu un prag de aprox. 36cm față de cota finită interioară, deoarece cota finită a straturilor teraselor crește. Așadar, va fi necesară realizare a 2 trepte a câte 18 cm înălțime, metalice, pentru accesul pe terase, pentru fiecare ușa. Se va mari golul de ușa pe înălțime, până la 2,10m înălțime liberă. Dacă în momentul desfacerii tâmplăriei se va constată prezența unor grinzi care nu permit acest lucru, se vor alege niște uși pe măsură golului rezultat.

Fațadele-cortina și ferestrele care au în prezent h parapet = 0, se vor realiza cu un h parapet = 10, sau se vor prevedea rigole de colectare a apelor pluviale în dreptul fiecărei fațade-cortina / fereastră, pe toată lungimea acestora, pentru a împiedică pătrunderea apei în interiorul clădirii.

Se va acoperi copertină terasei de la parter, din dreptul sălii multifuncționale, cu stuf, cu rol de umbrire.

Se vor reface elementele decorative din stuf, dacă se constată degradarea lor.

Elementele exterioare din lemn necesită vopsire și înlocuire în unele zone.

Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructură clădirii; Refacerea soclului implică și refacerea trotuarelor de garda. Troturarele se vor reface pentru înlăturarea apelor meteorice de langă clădire, prin montarea unui paviment din piatră naturală specifică zonei Dobrogei (piatră de Măcin) care să aibă o culoare și o plastică apropiată cu soclul. Prinderea se va face cu un adeziv care să fie rezistent la infiltrații și la intemperiile vremii, iar pantă va fi de maxim 2% către terenul amenajat. Montarea se va realiza pe un strat de nisip, iar etanșeizarea între soclul clădirii și dale se va realiza cu un cordon cauciucat cu proprietăți de dilatare la contactul cu apă, nepermițând apei să se infiltreze la elementele de rezistență ale clădirii.

Lucrări interioare :

Tavanele sunt degradate pe porțiuni extinse din cauza infiltrațiilor și prezintă pericol de cădere a unor părți componente. Se vor reface finisajele cu glet de ipsos și vopsea lavabilă. Se vor demonta tavanele suspendate existente, dar se va păstra sistemul de montaj casetat și se vor monta noi tavane suspendate din aluminiu în toată clădirea, mai puțîn în grupurile sanitare, unde se vor monta tavane suspendate din gips-carton.

În prezent, finisajele pardoselilor sunt realizate din vopsea pe baza de rășini epoxidice, care prezintă crăpături și în timp s-a deteriorat. Se va desface finisajul existent și stratul suport. Odată cu desfacerea stratului suport, va fi necesară desfacerea și înlocuirea conductelor sistemului de încălzire în pardoseală.

Se va proteja cu o șapă elicoptată și cu un finisaj din pardoseală tip Tarkett, compatibile cu încălzirea în pardoseală. Treptele, contratreptele, podestele și rampele interioare se vor curată, se vor realiza reparații locale unde este necesar și se vor finisa cu pardoseală tip Tarkett.

Pardoselile existente din gresie se păstrează, deoarce se află în stare bună. Dacă în șantier se constată nereguli, se vor face reparații locale.

În perioada de funcționare se va utiliza ocazional combustibil solid sub formă de peleți.

Prepararea agentului termic se va face cu două cazane pe peleți racordate în cascadă, fiecare având o putere instalată de 20 kW, puterea totală a centralei termice fiind de 40 kW. Acestea vor fi automatizate și vor fi echipate cu rezervor de peleți.

Că sursă alternativă de producere a agentului termic clădirea este echipată cu o pompă de căldură apă-apă cu utilizarea apei de suprafață din fluviul Dunărea; pentru prepararea agentului termic pompăade căldură folosește un schimbător de căldură în plăci.

Cazanele și pompele de căldură vor funcționa complementar cu prioritatea funcționării pompelor de căldură.

Performanța energetică a clădirii reabilitată, în comparație cu clădirea existentă:

sSoluția propusă realizează o economie de energie pentru încălzire de 71.65%, și se obține un consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatică I de 193.40 kWh/mp/an.

În urma implementării propunerii se asigură imbunătățirea performaței energetice  a clădirii: de la clasa energetica F la clasa energetica C.

Indicatori performanță clădire înainte și după reabilitare :

Breviar calcul clădirea reabilitată:

Indicatori performanță clădire înainte și după reabilitare:

În total, sursele de energie regenerabilă acoperă 41.4% din totalul consumului de energie primară.

Prin implementarea obiectivului de investitii, se va ajunge la următoarele obiective:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an): 489

- reducere a consumului de energie primară fosila (kWh/m2 an): 533.35

- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an): 198.85

- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2): 1280.00

- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an): 7.14

Utilități:

Alimentarea cu apă: se realizează din rețeaua de alimentare cu apă a orașului Sulina

Evacuarea apelor uzate menajere: se realizează în rețeaua de canalizare a orașului Sulina.

Alimentare cu energie electrică: branșament la rețeaua de energie electrică existentă.

Organizarea de șantier: se va realiza în incinta proprietăţii.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c)  Utilizarea resurselor naturale: nisip, apă, piatră spartă, balast;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeurile generate în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi colectare selectiv şi predate operatorilor economici autorizaţi. În perioada de exploatare nu se vor genera deseuri in cantitati semnificative.

e)Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice -  conform punctului de vedere înregistrat la APM tulcea cu nr. 6578/09.05.2023, emis de Direcția de Sănătate Publică Tulcea, proiectul nu necesită aviz DSP.

2. Localizarea proiectului.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: în conformitate cu certificatul de urbanism nr.67/5805/02.11.2022, emis de Primăria orașului Sulina, amplasamentul este situat în intravilanul orașului Sulina, în zonă cu destinația zonă centrală, zonă instituții publice și servicii, iar folosința actuală este curți-construcții;

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: amplasamentul proiectului este situat în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie;

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul.

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - amplasamentul proiectului este situat în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 6195/02.05.2023, este necesar obținerea avizului D.J.C. Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectata: impact minor.

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact minor pe termen scurt asupra vecinătăților.

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu este de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de construcție.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate. Nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant

în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate: amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate.

- Conform punctului de vedere emis de ARBDD, nr. 6229/02.05.2023, proiectul nu necesită aviz ARBDD.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: conform punctului de vedere emis de SGA Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 6234/02.05.2023, proiectul nu necesită Aviz GA.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

Pentru reducerea impactului negativ asupra habitatelor și speciilor de floră și faună de interes comunitar din zona de implementare a proiectului și imediata vecinătate, se vor respecta următoarele condiții:

- antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafețelor vegetale;

- lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentul precizat în proiect, fără să afecteze siturile Natura 2000;

- la amenajarea organizării de șantier se vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea solului, subsolului și a biodiversității din zona proiectului și din imediata vecinătate, iar amplasarea acesteia se va face în afara ariilor naturale protejate;

- se vor lua toate măsurile ce se impun ca durata lucrărilor să fie cât mai scurtă;

- șantierul, drumurile de acces și cele tehnologice, cât și toate suprafețele al căror strat vegetal a fost afectat, vor fi renaturate și redate folosinței inițiale;

- stratul de sol ce va fi decopertat se va depozita separat și va fi folosit la refacerea suprafețelor afectate de lucrări;

- în cadrul Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ( obligație a executantului), se vor stabili măsuri de protecție împotriva poluării.

- se vor utiliza echipamente și utilaje performante, cu inspecția tehnică la zi, în vederea minimizării impactului asupra mediului, ca urmare noxelor emise, a zgomotului produs sau a poluării accidentale cu substanțe petroliere;

- pentru a se preveni riscul producerii unor victime accidentale dintre speciile de faună de interes comunitar  cu mobilitate medie sau ridicată și care au zone favorabile în afara limitei ariilor naturale;

- se va limita viteza autovehiculelor pe drumurile din vecinătatea lucrărilor propuse la 30 km/h;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil drumurile care se suprapun cu habitate favorabile speciilor;

- se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuția lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate și specii protejate și măsuri de reducere a impactului;

- toate lucrările se vor realiza în prezența unui ecolog  pentru a identifica zone favorabile speciilor de interes comunitar și de a acționa în scopul evitării afectării acestora;

- solul excavat se va depozita în imediata apropiere a șanțurilor de pozare a conductelor și reutilizat la efectuarea umpluturilor;

- pentru a minimiza riscul de mortalitate a indivizilor, în zonele cu habitate favorabile speciilor, săpăturile se vor realiza manual;

- toate activitățile de săpare și umplere să fie realizate într-un interval scurt de timp astfel încât să fie redus riscul de colonizare a specie prin crearea de habitate favorabile (inclusiv reducerea riscului de coloniozare cu specii floristice ruderale și/sau cu potential de invazivitate);

- verificarea zonelor de lucru la începutul fiecărei zile și eliberarea indivizilor identificați în zona de lucru;

- realizarea lucrărilor de execuție în zonele siturilor Natura 2000 și în vecinătatea acestora în afara perioadelor de cuibărire ale speciilor de păsări de interes comunitar (aprilie – iulie);

- în vederea protejării tuturor speciilor de flora și fauna din ariile naturale protejate, se vor respecta prevederile OUG 57/2007 , fiind interzise:

- perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare a speciilor de fauna și avifaună;

- uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată, a speciilor de fauna și avifauă;

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- orice formă de recoltare/capturare/ucidere/distrugere/vătămare a exemplarelor de flora și fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare din stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

- Se vor respecta condițiile impuse în avizul emis de administratorul ariei naturale protejate, respectiv APNMM.

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatului de urbanism 67/5805/02.11.2022, emis de Primăria orașului Sulina.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu							       Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                            Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU		                                      ing. Elena MICU

Întocmit: ing.Camelia Tuzlaru/...........05.2023

Nr.A.A.A.: ............/..........05.2023