DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ....... din ........11.2023

Ca urmare a solicitării depusă de COMUNA MIHAI BRAVU, cu sediul în sat Mihai Bravu, str. Principală, nr. 72, comuna Mihai Bravu, jud. Tulcea, de obținere a acordului de mediu pentru proiectul “Sistem integrat de reabilitare și extindere alimentare cu apă și înființare sistem canalizare menajeră în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilan și extravilan comuna Mihai Bravu, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 9318/11.07.2023, a depunerii memoriului de prezentare înregistrat la APM Tulcea cu nr. 12095/14.09.2023 și completărilor transmise cu adresa înregistrată la APM Tulcea cu nr. 14522/15.11.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 31.10.2023, că proiectul “Sistem integrat de reabilitare și extindere alimentare cu apă și înființare sistem canalizare menajeră în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilan și extravilan comuna Mihai Bravu , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 11 lit. c) staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1,  pct.  13. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

- proiectul propus intră sub incidența art.28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul este situat la circa 80 m de Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie la circa 760 m de ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și la circa 1000 m de ROSPA0031 Pădurea Babadag;

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

1. Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Sistemul de alimentare Mihai Bravu + Satu Nou cu apa cuprinde:

Sursa de apa;

Conducte de aductiune de la sursa la rezervoarele de inmagazinare, L = 2.015,0m;

Rezervoare de inmagazinare;

Retele de distributie, L= 4.615,0m.

Sursa de apa este formata din 2 puturi forate ( Q1 = 4,16l/s, Q2 = 3,00l/s) amplasate in extravilanul localitatii Mihai Bravu, la nord de localitate, de o parte si de alta a DJ 229, in zona intersectiei acestui drum judetean cu drumul comunal catre localitatea Mihai Bravu, pe versantul drept al vaii Taita.

Instalatia de tratare cuprinde instalatie de clorare cu hipoclorit de sofiu, in cabina putului P2.

Rezervorul de inmagazinare V= 200mc este din beton semiingropat, situat la cota + 76,59.

Conducta de aductiune care transporta apa bruta de la captare spre bazinul de inmagazinare se realizeaza prin conducte de PEHD De 110mm.

Reteaua de distributie este realizata din conducte AZBO si PEHD cu diametre cuprinse intre 63 – 110mm.

In urma studiilor facute s-a observat ca nu este asigurat debitul necesar pentru localitatea Satu Nou.

Localitatea Turda este alimentata cu apa din  puturile subterane de pe raza localitatii.

Sistemul de alimentare Turda cu apa cuprinde:

Sursa de apa;

Conducte de aductiune de la sursa la rezervoarele de inmagazinare, L = 1.483m;

Statie de tratare cu hipoclorit;

Rezervoare de inmagazinare;

Retele de distributie, L = 4.300,0m.

Sursa de apa este formata din 2 puturi forate ( Q1 = 6,9l/s, Q2 = 5,80/s)  amplasate in intravilanul localitatii Turda la limita estica a localitatii, pe partea stanga a DJ 229 Turda – Satu Nou, in zona aluvionara a luncii paraului Taita, pe partea dreapta a firului de vale.

Rezervorul de inmagazinare V= 200mc este din beton semiingropat prevazut cu camera de vane, situat la cota + 76,59.

Nici una din localitatati nu are sistem de canalizare.

# Date tehnice ale investitiei

## Sistem de alimentare cu apa sat SATU NOU

- Captare (sursa de apa )

Pentru asigurarea necesarului de apa in vederea alimentarii centralizate cu apa a satului Satu Nou, se vor realiza 2 foraje, amplasate pe domeniul public.

Conform studiului hidrogeologic sursa recomandata in mod prioritar trebuie preleva din stratul acvifer de medie adancime.

Conform studiului hidrogeologic forajul va avea urmatoarele caracteristici:

- Adancimea forajului H=100 m

- Echiparea forajului cu coloana plina si filtranta D≥200mm

- Debitul de apa obtinut din foraj Q~2.5 l/s

Forajul va fi amplasat in incinta gospodariei de apa.

Parametri pompa foraj:

- Qforaj=2.5 l/s

- H=100mCA

Achizitionarea electropompelor submersibile, se va face dupa aflarea debitului optim de exploatare si a inaltimii de pompare.

Pompa submersibila se va amplasa la 5m sub nivelul hidrodinamic (NHd).

Conform studiului hidro-geologic, apa subterana furnizata de sursa recomandata necesita tratare chimica cu clor in vederea dezinfectarii, tratare ce se va realiza prin intermediul statiei de tratare aflata in incinta gospodariei de apa propuse.

Cabina put forat:

Dupa terminarea executiei forajului se va realiza cabina forajului, din beton armat, care va avea dimensiunile interioare L x l x H=2.0 x 2.0 x 2.25 m. Cabinele puturilor forate vor adaposti, pe langa instalatiile sanitare, si un tablou de forta si automatizare pentru pompa submersibila care va avea urmatoarele functii: protectie la lipsa apa, suprasarcina, supracurent , inclusiv 2 prize  etanse cu contact de protectie, 230V, 16A , montate in interiorul tabloului.

Apa subterana captata necesita tratare, care se va realiza in incinta gospodariei, in statia de clorinare proiectata.

Coordonate STEREO 70 CAPTARE

Foraj 1 Satu Nou: 	X = 790972.661	Foraj 2 Satu Nou: 	X = 791378.024

Y = 390984.281			              Y = 391148.250

- Aductiunea

De la foraj apa va fi tranzitata catre gospodaria de apa , prin intermediul unor conducte de polietilena de inalta densitate PEID,SDR 17, De 110 mm, L=150 m.

- Gospodaria de apa

Gospodaria de apa cuprinde un rezervor de inmagazinere cu volumul de 200 mc, statie de pompare, statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, cladire administrativa, conducte tehnologice care fac legatura intre obiectele din gospodaria de apa.

Rezervor de inmagazinare V=200mc

In conformitate cu prevederile STAS-ului 1343-1:2006, pct. 7.4 rezervoarele de inmagazinare vor trebui sa asigure :

- rezerva protejata - volumul rezervei intangibile de incendiu (VRI)

- volumul de compensare orara a consumului (Vcomp)

- rezerva protejata- volum de avarii pentru situatiile de intrerupere a alimentarii rezervoarelor

Dupa executarea sistemului de alimentare cu apa, Autoritatea Contractanta urmeaza sa-si asume responsabilitatea, prin imputerniciti speciali, pentru mentinerea rezervei intangibile de incendiu in rezervor, cat si pentru manevrarea vanei care face posibila utilizarea rezervei. De asemenea intra in sarcina Autoritatii Constractante sa se asigure combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de Comandamentul Pompierilor Militari.

Caracteristici constructive ale rezervorului de inmagazinare

Rezervoarele de inmagazinare vor fi executate din tole metalice galvanizate cu membrana butilica  pentru apa potabila si fundatie din beton armat.

Rezervorul  modular va avea urmatoarele caracteristici :

- Diametru:   6.875 m

- Inaltime:  5,57 m

Statia de pompare

Statia de pompare si clorinare va avea in componenta urmatoarele echipamente principale :

- Grupul de pompare apa pentru consum

- Pompa pentru incendiu

- Instalatia de clorinare

A fost aleasa solutia cu grup de pompare pentru asigurarea consumului si pompa de incediu speciala (separata) pentru respectarea prevederilor NP 133/2013.

Grupul de pompare apa pentru consum va fi echipat cu 2 pompe (1A+1R) montate pe o placa de baza comuna, cu tablou de forta automatizare propriu care va avea urmatoarele caracteristici :

- Debitul : Qp = 2.46 l/s

- Inaltimea de pompare :  Hp = 35 mCA

Pompa de incendiu va avea urmatoarele caracteristici :

- Debitul : Qp = 5 l/s

- Inaltimea de pompare :  Hp = 35 mCA

Echiparea acesteia va fi similara grupului de pompare pentru consum exceptand convertizorul de frecventa avand in vedere faptul ca debitul de incendiu este constant.

Instalatia de clorinare cu hipoclorit de sodiu

Acesta are in principal rolul de a asigura protectia antibacteriana de-a lungul retelei de conducte pana la punctul final de utilizare. Conform legii 458, republicata, privind calitatea apei potabile, la intrare in retea clorul rezidual liber trebuie sa fie maxim 0.5 mg/l, iar la capat de retea min. 0.1 mg/l.

- Retea de distributie apa potabila

Reteaua de distributie apa potabila si extinderea a fost prevazut a se realiza din conducte din PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, De 110 mm si va avea lungimea totala L = 706 ml.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Pe reteaua de alimentare cu apa se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia camine de sectorizare si golire, camine de sectorizare si  camine de golire  dupa cum urmeaza:

- camin de sectorizare – 5buc;

- camine de sectorizare si golire – 1 buc.

Prin prezentul proiect se propune si realizarea bransamentelor pentru consumatori. Bransarea in conducta de alimentare cu apa din PEID se va realiza prin intermediul unui colier de bransament si a mufelor reduse. Vor fi bransate, in aceasta etapa 50 de locuinte individuale. Conducta folosita pentru bransamente va fi montata sub adancimea de inghet si va avea urmatoarele caracteristici: PEID, PN10, De 25 mm. Lungimea totala a conductei va fi  L = 250 ml.

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie in caz de incendiu au fost prevazute un numar de 4 de hidranti supraterani cu Dn 80 mm si racorduri tip B.

Hidrantii supraterani vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa.

Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei teu redus si  a unei conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet. Dupa teu se va amplasa o vana montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectie. Dupa vana se monteaza, o dala de beton simpu, in care se amplaseaza cotul cu picior al hidrantului.

Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim 1 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.

La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:

- evitarea introducerii de pamant sau pietre;

- asezarea talpii cotului pe un radier de beton;

- constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de golire.

## Sistem de alimentare cu apa SAT TURDA

- Captare (sursa de apa )

Pentru asigurarea necesarului de apa in vederea alimentarii centralizate cu apa a satului Turda, se vor realiza 2 foraje, amplasate pe domeniul public.

Conform studiului hidrogeologic sursa recomandata in mod prioritar trebuie preleva din stratul acvifer de medie adancime.

Conform studiului hidrogeologic forajul va avea urmatoarele caracteristici:

- Adancimea forajului H=100 m

- Echiparea forajului cu coloana plina si filtranta D≥200mm

Coordonate STEREO 70 CAPTARE:

Foraj 1 Turda: 	X = 786454.834		Foraj 2 Turda: 	X = 786291.283

Y = 391672.051				Y = 391891.277

- Aductiunea

De la foraj apa va fi tranzitata catre gospodaria de apa , prin intermediul unor conducte de polietilena de inalta densitate PEID,SDR 17, De 110 mm, L=1500 m.

- Retea de distributie apa potabila

Reteaua de distributie apa potabila si extinderea a fost prevazut a se realiza din conducte din PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, De 110 mm si va avea lungimea totala L = 800 ml.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Pe reteaua de alimentare cu apa se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia camine de sectorizare si golire, camine de sectorizare si  camine de golire  dupa cum urmeaza:

- camin de sectorizare – 3buc;

- camine de sectorizare si golire – 2 buc.

- Camin de aerisire – 1 buc.

Prin prezentul proiect se propune si realizarea bransamentelor pentru consumatori. Bransarea in conducta de alimentare cu apa din PEID se va realiza prin intermediul unui colier de bransament si a mufelor reduse. Vor fi bransate, in aceasta etapa 80 de locuinte individuale. Conducta folosita pentru bransamente va fi montata sub adancimea de inghet si va avea urmatoarele caracteristici: PEID, PN10, De 25 mm. Lungimea totala a conductei va fi  L = 400ml.

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie in caz de incendiu au fost prevazute un numar de 5 de hidranti supraterani cu Dn 80 mm si racorduri tip B.

Hidrantii supraterani vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa.

Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei teu redus si  a unei conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet. Dupa teu se va amplasa o vana montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectie. Dupa vana se monteaza, o dala de beton simpu, in care se amplaseaza cotul cu picior al hidrantului.

Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim 1 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.

La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:

- evitarea introducerii de pamant sau pietre;

- asezarea talpii cotului pe un radier de beton;

- constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de golire.

## Sistem de alimentare cu apa sat MIHAI BRAVU

Extinderea retelei de alimentare cu apa a fost prevazut a se realiza din conducte din PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, De 110 mm si va avea lungimea totala L = 415 ml.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Pe reteaua de alimentare cu apa se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia camine de sectorizare si golire, camine de sectorizare si  camine de golire  dupa cum urmeaza:

- camin de sectorizare – 2buc;

- camine de sectorizare si golire – 1 buc.

- Camin de aerisire – 1 buc.

Caminele de sectorizare si caminele de sectorizare si golire, au fost propuse pentru a se asigura posibilitatea de interventie in caz de avarie pe retea. Toate caminele de pe traseul retelei de alimentare cu apa, vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele vor fi prevazute cu capace necarosabile conform STAS 2308/80 tip IIB si cu capace carosabile conform STAS2308/80 tip IIIB.

Prin prezentul proiect se propune si realizarea bransamentelor pentru consumatori. Bransarea in conducta de alimentare cu apa din PEID se va realiza prin intermediul unui colier de bransament si a mufelor reduse. Vor fi bransate, in aceasta etapa 70 de locuinte individuale. Conducta folosita pentru bransamente va fi montata sub adancimea de inghet si va avea urmatoarele caracteristici: PEID, PN10, De 25 mm. Lungimea totala a conductei va fi  L = 350ml.

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie in caz de incendiu au fost prevazute un numar de 3 de hidranti supraterani cu Dn 80 mm si racorduri tip B.

Hidrantii supraterani vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa.

Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei teu redus si  a unei conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet. Dupa teu se va amplasa o vana montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectie. Dupa vana se monteaza, o dala de beton simpu, in care se amplaseaza cotul cu picior al hidrantului.

Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim 1 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.

La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:

- evitarea introducerii de pamant sau pietre;

- asezarea talpii cotului pe un radier de beton;

- constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de golire.

Pe traseul retelei de distributie apa potabila a fost necesar a se prevedea o subtraversare de drum judetean in tub de protectie de otel DN 219x8mm avand o lungime de 15m.

Rezervor de inmagazinare V=200mc

In conformitate cu prevederile STAS-ului 1343-1:2006, pct. 7.4 rezervoarele de inmagazinare vor trebui sa asigure :

- rezerva protejata - volumul rezervei intangibile de incendiu (VRI) – 103 mc.

- volumul de compensare orara a consumului (Vcomp) – 50 mc.

- rezerva protejata- volum de avarii pentru situatiile de intrerupere a alimentarii rezervoarelor – 45 mc.

Dupa executarea sistemului de alimentare cu apa, Autoritatea Constractanta urmeaza sa-si asume responsabilitatea, prin imputerniciti speciali, pentru mentinerea rezervei intangibile de incendiu in rezervor, cat si pentru manevrarea vanei care face posibila utilizarea rezervei. De asemenea intra in sarcina Autoritatii Constractante sa se asigure combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de Comandamentul Pompierilor Militari.

Caracteristici constructive ale rezervorului de inmagazinare

Rezervoarele de inmagazinare vor fi executate din tole metalice galvanizate cu membrana butilica  pentru apa potabila si fundatie din beton armat.

Rezervorul  modular va avea urmatoarele caracteristici :

- Diametru:   6.875 m

- Inaltime:  5,57 m

In cadrul proiectului pentru toate cele 3 gospodarii de apa ce deservesc cele trei localitati ale comunei Mihai Bravu, au fost prevazute instalatii de tratare modulare. Componenta exacta a acestora, instalatie clorinare, filtre cu nisip, filtre cu carbune activ, instalatie de osmoza, se va stabili dupa realizarea forajelor si efectuarea buletinului de analiza a apei.

CANALIZARE

## INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE COMUNA MIHAI BRAVU

### Retea de canalizare menajera

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut conform NP 133-2013 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 60%.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare alcatuita din tuburi din  PVC (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2) , SN 8 cu diametrul De 250 mm montate sub adancimea de inghet.

Adancimea de pozare a colectoarelor realizate din PVC variaza in functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 0,7m/s. Adancimea medie a sapaturii necesare pentru pozarea colectoareleor de canalizare este H=2,25 m.

Reteaua de canalizare menajera a fost propus a se realiza pentru a putea prelua apele uzate menajere din comuna Mihai Bravu.

Lungimea totala a traseului de canalizare menajera este de 23.976 ml, incluzand si lungimea subtraversarilor si supratraversarilor.

De-a lungul retelei de canalizare s-au  prevazut camine de vizitare/intersectie/schimbare de directie realizate din elemente prefabricate de beton cu diametrul interior Dn 1000 DN 800(cu camera de lucru). Pe traseul intregii retele de canalizare a fost prevazut un numar total de  439 de astfel de camine. Caminele de vizitare si intersectie se vor realiza in conformitate cu  SR EN 1917:2003 si SR EN 588-2:2002, si se vor amplasa la distante de maxim 60 m unul fata de celalalt, conform prevederilor STAS-ului 3051/1991. Intrucat pe traseul retelei de canalizare exista zone unde executia caminelor din beton este imposibil sau foarte greu de realizat se propune un numar (suplimentare fata de cele din beton) de 231 camine de vizitare din material plastic (PE, PP) cu Dn600mm. Caminele vor fi prevazute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice.  Racordarea tubului din PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere care asigura etansarea corespunzatoare.

Racorduri consumatori:

Pentru racordarea locuitorilor la reteaua de canalizare menajera, au fost prevazute un numar de 777 racorduri individuale. In dreptul fiecarei proprietati se va amplasa cate un camin de racord. Conducta intre caminul de racord si colectoarele de canalizare se va realiza din PVC, SN8, De 160 mm cu lungimea de 4662 ml.

### Statie de pompare apa uzata

Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari de sapatura , pe traseul conductelor de canalizare, au fost prevazute statii de pompare apa uzata menajera.

Statia de pompare apa uzata menajera a fost prevazuta prefabricata din PEID : bazine cilindrice pentru statii de pompare cu diametrul interior Dn 100-200 cm.

Fiecare dintre statiile de pompare, va fi echipata cu doua pompe submersibile (una activa si una de rezerva), dar si cu  :

- cot refulare

- vana pe conducta de refulare a fiecarei pompe

- clapet de sens   pe conducta de refulare a fiecarei pompe

- fitinguri (flanse, stuturi, reductii, teuri, etc)

- bara ghidaj pentru fiecare pompa

- lant pentru fiecare pompa

- cablu electric submersibil

- regulatori de nivel - 5 buc

- Panou de control si automatizare  avand:

- comanda manuala ;

- comanda automata, in functie de nivelul apei din cheson prin intermediul regulatorilor de nivel ;

- protectie la scurtcircuit ;

- protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor) ;

- protectie la minima si maxima tensiune ;

- protectie la lipsa faza (antibifazic) ;

- protectie la lipsa curent (infasurare intrerupta, contactor defect, etc.) ;

- protectie la succesiunea incorecta a fazelor ;

- protectie la supraincalzirea bobinajului ;

- protectie la subtensiune ;

- protectie la supratensiune ;

- protectie la lipsa apa ;

- modul de rotatie a pompelor) ;

- Semnalizari luminoase si acustice la:

- prezenta tensiune ;

- defect faze ( tensiune min. – max ,dezechilibru tensiuni , succesiune faze , lipsa faza);

- functionare pompe .

Panoul de control si automatizare asigura rotatia electropompelor in functie de numarul orelor de functionare, asigurand astfel o uzura uniforma.

Caracteristicile statiilor de pompare in functie de inaltimea interioara a constructiei care adaposteste pompele, de debitul, inaltimea de pompare si puterea pompelor, sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Statia de pompare S.P.A.U.1

- Qpompa = 3.0 l/s

- Hpompare = 23 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.2

- Qpompa = 3.0 l/s

- Hpompare = 14 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.3

- Qpompa = 3.0 l/s

- Hpompare = 7 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.4

- Qpompa = 3.0 l/s

- Hpompare = 9 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.5

- Qpompa = 3.0 l/s

- Hpompare = 9 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.6

- Qpompa = 4.0 l/s

- Hpompare = 17 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.7

- Qpompa = 3.0 l/s

- Hpompare = 18 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.8

- Qpompa = 3.0 l/s

- Hpompare = 12 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.9

- Qpompa = 4.0 l/s

- Hpompare = 26 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.10

- Qpompa = 5.0 l/s

- Hpompare = 14 mCA

Statia de pompare S.P.A.U.11

- Qpompa = 3.0 l/s

- Hpompare = 8 mCA

### Conducta de refulare de la statia de pompare

Conducta de refulare va avea lungimea totala L = 4892 m, vor fi realizate din tuburi din PEID, PE80, SDR 17.6, PN 6, De90, 110 mm.

### Lucrari speciale pe traseul conductelor de canalizare

### Subtraversari

Pe traseul viitoarelor retele de canalizare, pentru tranzitarea apelor uzate menajere, este necesarea realizarea unui numar de 58  subtraversari de drumuri, ccursuri de apa cu conducte de canalizare cu curgere libera si sub presiune.

Subtraversarile de drum au fost proiectate in conformitate cu prevederile STAS 9312-87-“Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”, astfel, conductele de canalizare cu curgere libera vor fi protejate in tub metalic si se va respecta adancimea de pozare  de minim 1,5 m pana la generatoarea superioara a tubului de protectie in dreptul axului drumului. In dreptul subtraversarilor de drumuri, de o parte si de alta a acestuia, au fost prevazute camine de vizitare, dar si  un  camin de control, cu rolul de a se putea observa eventualele avarii inregistrate la conducte.

### Statii de epurare

In documentatie se propune realizarea a 2 statii de epurare, una ce deserveste localitatea Turda si o statie ce deserveste localitatile Mihai Bravu si Satu Nou

Pentru localitatile Mihai Bravu si Satu Nou se propune o statie cu capacitatea de 1.400 locuitori echivalenti rezultant urmatoarele debite epurate:

Qzi med		166.20 m3/zi

Qzi max		216.00 m3/zi

Coordonate STEREO 70: 	X = 786495.260; 	Y = 392703.459

Pentru localitatea Turda o statie cu capacitatea de 1.100 locuitori echivalenti rezultant urmatoarele debite epurate:

Qzi med		141.20 m3/zi

Qzi max		183.56 m3/zi

Coordonate STEREO 70: 	X = 788637.031;	 Y = 390776.006

Ambele statii de epurare vor deversa apa epurata in paraul Taita.

# CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE STATIE DE EPURARE

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

Incarcarea specifica CBO5 	 	 60 g / pers, zi

Incarcarea specifica Suspensii 	 70 g / pers, zi

Incarcarea specifica CCOCr	 	120 g / pers, zi

Incarcarea specifica N-Kj		  11 g / pers, zi

Incarcarea specifica P		    4 g / pers, zi.

Avand in vedere capacitatea statiei de epurare si tipul apelor care se vor epura, s-a ales varianta optima din punct de vedere tehnologic pentru a obtine calitatea dorita a efluentului conform normativelor in vigoare. Din punct de vedere economic s-a tinut cont atat de costul investitiei finale cat si de costul de exploatare al statiei.

Construirea statiei de epurare nu necesita nici un fel de cerinte speciale din punct de vedere structural. Statia de epurare are componente subterane si supraterane si o cladire de operare. Componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice si de conditiile de amplasament. Compartimentele din beton trebuie sa fie obligatoriu impermeabile (hidroizolate).

### Lucrari de interventie asupra stratului rutier si a platformelor betonate

### DESFACERE – REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT)

Lucrarile de interventie asupra stratului rutier includ decaparea imbracamintii asfaltice, transportul materialelor rezultate in spatii special amenajate de depozitare,  precum si refacerea stratului rutier prin asternerea mecanica a  stratului de balast, lucrari de executare a fundatiei drumului din piatra sparta, curatirea terenului cu peria mecanica pentru aplicarea stratului suport de macadam, amorsarea suprafetelor si aplicarea unui strat de imbracaminte de beton asfaltic BA16 de 4 cm .

### DESFACERE – REFACERE RIGOLE BETONATE

Lucrarile de desfacere – refacere de rigole betonate includ spargerea si desfacerea betonului de ciment trasnportul materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si refacerea rigolelor din beton dupa pozarea conductelor. Interventia se va face pe suprafete limitate.

### DESFACERE-REFACERE PLATFORME BETONATE, TROTUARE SI PODETE ACCES CURTI

Lucrarile de desfacere – refacere includ spargerea si desfacerea betonului de ciment, transportul materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si turnarea betonului in doua straturi , unul de rezistenta si unul de uzura, dupa pozarea conductelor pentru refacerea platformelor de stationare, a locurilor de parcare, a trotuarelor sau a podetelor de acces in curti. Interventia se va face pe suprafete limitate. Grosimea  stratului de beton turnat va fi de 15 cm.

Lucrarile de desfacere/refacere au fost incluse in cadrul proiectului intrucat pe parcursul executiei retelei de canalizare, pe traseul acesteia vor exista lucrari de desfacere rigole betonate, platforme betonate (accese la proprietati), trotuare (prezente pe drumul judetean) si accidental suprafete de asfalt pe drumurile din comuna.

Utilități:

Alimentarea cu apă: realizare puţuri forate existente și foraje noi.

Evacuarea apelor uzate epurate: ambele stații de epurare vor deversa apa epurata in paraul Taita

Alimentare cu energie electrică: alimentarea cu energie electrică din reţeaua existentă.

Managementul deșeurilor: deșeurile rezultate vor fi colectate în pubele și vor fi predate către societăți autorizate.

Organizarea de șantier: se va realiza pe teren propritate a comunei Mihai Bravu

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate selectiv și predate unităților autorizate.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: minor.

2.Localizarea proiectului.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. nr.7/29.05.2023, emis de Primăria comunei Mihai Bravu;

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: amplasamentul se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie aflate în administrarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și ROSPA0052 Lacul Beibugeac;

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  amplasamentul este situat la circa 80 m de Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie la circa 760 m de ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și la circa 1000 m de ROSPA0031 Pădurea Babadag;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul este situat la circa 80 m de Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie la circa 760 m de ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și la circa 1000 m de ROSPA0031 Pădurea Babadag;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - amplasamentul este situat la circa 80 m de Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie la circa 760 m de ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și la circa 1000 m de ROSPA0031 Pădurea Babadag;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 13261/16.10.2023, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, este necesar Avizul DJC Tulcea. "Potrivit normelor legale în vigoare, dacă pe parcursul desfașurării lucrărilor de execuție, vor rezulta descoperiri arheologice întamplătoare, beneficiarul și executantul lucrărilor au următoarele obligații: să întrerupă execuția lucrărilor și să anunțe imediat DJC Tulcea și emitentul autorizației de construire."

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectata: impact minor.

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact minor pe termen scurt asupra vecinătăților.

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de construcție.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant

în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate:

Pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat că urmare a distrugerii sale fizice - implementarea proiectului nu conduce în mod direct, la faza de construire, la pierderi de suprafețe ocupate de habitate de interes comunitar habitate ale speciilor de interes comunitar.

Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

1.  pierdere directä prin reducerea suprafe/ei acoperite de habitat că urmare a distrugerii sale fizice.

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la pierderi de suprafețe de habitate de reproducere, hrănire și/sau odihnă ale speciilor de interes comunitar evidențiate că fiind prezente sau potențial prezente în zona proiectului în zona de influență a proiectului.

Alterare/degradare prin deteriorarea călităiîi habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componentă speciilor):

2.  pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la pierderi de suprafețe de habitate de reproducere, hrănire și/sau odihnă ale speciilor de interes comunitar evidențiate că fiind prezente sau potențial prezente în zona proiectului în zona de influență a proiectului.

Alterare/degradare prin deteriorarea călității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor -caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componentă speciilor):

3.  alterare/degradare prin deteriorarea călitãfii habitatului, care conduce la o abundență redusä a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (component speciilor):

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la alterare/degradare prin deteriorarea calității vreunui tip de habitat de interes comunitar.

4.  alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrãnire, odihnă aspeciilor:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire și/sau odihnă a speciilor de interes comunitar evidențiate că fiind prezente sau potențial prezente în zona de influență a proiectului.

5.  perturbare prin schimbarea condifiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificãri comportamentale ale speciilor:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la perturbări ale speciilor de interes comunitar evaluate că fiind prezente sau potențial prezente în zona de influență a proiectului. Implementarea proiectului nu poate induce strămutări ale exemplarelor speciilor și/sau modificări comportamentale ale acestor specii.

6.  fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora înfragmente mai mici și mai izolate:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la fragmentare populației vreunei specii de interes comunitar. Nu vor fi create bariere fizice sau comportamentale.

7.  reducerea efectivelor populaltionale ca urmare a mortalității directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Implementarea proiectului nu conduce nici la faza de construire și nici la cea de operare la reduceri de efective populationale ale vreunei specii de interes comunitar.

8.  alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a călitűłîi mediului:

Nu au fost identificate impacturi indirecte care să conducă la modificarea călitățîi mediului

9.  incertitudinile identificate -  Nu au fost identificate incertitudini.

Pentru a preveni producerea unui impact negativ semnificativ asupra biodiversității din zona de implementare a proiectului, se vor respecta următoarele condiții:

Pentru a se preveni riscul producerii unor victime accidentale dintre sepciile de faună de interes comunitar cu mobilitate medie sau ridicată și care pot să ajungă în zona proiectului sau speciile de păsări care tranzitează amplasamentul se vor lua următoarele măsuri:

- se va limita viteza vehiculelor pe drumurile din zona lucrărilor propuse sub 30 km/h;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil drumurile care se suprapun cu habitatele favorabile speciilor;

- se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuția lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate și specii protejate și măsuri de reducere a impacturilor;

- toate lucrările se vor realiza în prezena unui ecolog pentru a identifica zone favorabile speciilor de interes comunitar și de a acționa în scopul evitării afectării acestora;

- toate activitățile de săpare și umplere să fie realizate într-un interval scurt de timp astfel încât sä fie redus riscul de colonizare a speciei prin crearea de habitate favorabile (inclusiv reducerea riscului de colonizare cu specii floristice ruderale și/sau cu potențial de invazivitate);

- lucrăile nu se vor realiza în sezonul de primăvară, în special în perioade ploioase pentru a preveni acumularea de apă în șanțuri și implicit crearea de habitate favorabile de reproducere a speciilor (depunerea pontelor) de amfibieni în zona delucru și distrugerea ulterioară a acestora;

- verificarea tuturor zonelor de lucru la începutul fiecărei zile și eliberarea indivizilor identificați în zona de lucru;

- interzicerea utilizării vehiculelor (cele care sunt implicate în realizarea activitătilor propuse) pe timpul noptii in zona culoarelor de lucru (unele specii au activitate nocturnă, în special în condiții de umiditate ridicată, iar vizibilitatea scăzută nu permite evitarea acestora);

- lucrările se vor efectua in afara perioadelor de cuibărit și creștere a puilor la păsări, respetiv perioada 15 mai - 15 iulie, iar perioada din zi optimă pentru desfășurarea lucrărilor nu trebuie să depășească intervalul orar 09:00 - 17:00, pentru a evita suprapunerea cu perioadele foarte active din zi pentru speciile de păsări.

Titularul a obţinut avizul favorabil al ARBDD nr. 240/15.11.2023, cu următoarele condiţii:

1.Respectarea prevederilor O.U.G nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobata prin Legea nr.49/2011;

2. Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare, a Legii nr.82/1993 privind constituirea R.B.D.D, a O.U.G nr.195/2005 privind protecţia mediului,cu modificările şi completările ulterioare;

3. Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei) în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;

4. Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu, a evitării producerii de zgomot peste limitele admise şi  a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.

5. Respectarea prevederilor Ord. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Respectarea legislaţiei în vigoare pentru factorii de mediu, astfel:

- Pentru factorul de mediu aer (emisii de la motoare, instalaţii, etc): indicatorii de calitate se vor încadra în limitele stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; se vor respecta condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate –STAS 12574/1987;

- Pentru zgomot/vibraţii: se vor respecta condiţiile impuse prin HG nr. 674/2007 pentru modificarea şi completarea HG nr.321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

7.Proiectul se va implementa cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de celelalte instituţii.

8.Respectarea celorlalte prevederi specifice în vigoare, precum şi a celor apărute ulterior emiterii avizului.

9. Respectarea condiţiilor prevăzute în documentaţia care a stat la baza emiterii avizului.

10.Deşeurile vor fi colectate în incinte special amenajate în cadrul organizării de şantier, de unde vor fi preluate de operatori specializaţi şi autorizaţi pentru transportul acestora.

11. Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor și utilajelor, conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţa şi protecţia muncii.

12. Se interzice:

-recoltarea speciilor de plante şi animale protejate sau declarate monumente ale naturii;

-executarea altor lucrări neprevăzute în documentaţia tehnică;

-evacuarea deşeurilor de orice tip, apelor uzate în apele de suprafaţă ori subterane aflate pe teritoriul Rezervaţiei;

-aruncarea în ape, împrăştierea pe teren sau depozitarea în locuri neautorizate a deşeurilor;

-abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor;

-poluarea apelor şi a terenurilor de pe teritoriul rezervaţiei prin deversarea de ape uzate sau împrăştierea de deşeuri rezultate din activităţi economice;

-depozitarea necontrolată a deșeurilor în zonele de desfășurare a activităților autorizate;

-distrugerea, colectarea cuiburilor şi ouălor, capturarea sau omorârea puilor şi a păsărilor adulte;

-reducerea suprafețelor habitatelor și a speciilor de importanță comunitară prin activități care afectează siturile din Rețeaua Natura 2000 în vederea conservării habitatelor naturale ale florei și faunei de interes comunitar;

-utilizarea armelor de foc, cu scop de eliminare a păsărilor aflate pe listele de ocrotire europene şi/sau internaţionale;

13.Realizarea proiectului nu va afecta vecinătăţile amplasamentului; se va evita deplasarea inutilă a utilajelor în vederea reducerii zgomotului; în perioada secetoasă, pe durata execuţiei lucrărilor, se va asigura umectarea zonei pentru limitarea antrenării prafului în zonele învecinate.

14.Sesizarea în cel mai scurt timp a A.R.B.D.D Tulcea  în legătură cu orice situaţie de poluare accidentală identificată.

15.Obţinerea acordurilor tuturor titularilor de bunuri afectaţi, după caz.

16.Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului şi/sau subsolului şi a apelor de suprafaţă.

17.Lucrările necesare implementării proiectului, precum şi organizarea de şantier se vor desfăşura numai în cadrul amplasamentului analizat.

18.Utilizarea, stocarea, transportul, manipularea de substanțe sau materiale se va face fără să fie afectate speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată.

19.Pe durata desfășurării activităților se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor şi legislaţiei privind protecţia mediului aflată în vigoare.

20.Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport se vor efectua numai în service-uri specializate.

21.Titularul avizului și reprezentanții acestuia au obligația prezentării acestuia organelor cu drept de control, o copie a avizului fiind păstrată la punctul de lucru.

22.Dacă pe parcursul derulării procedurii de emitere a  acordului de mediu/decizia etapei de incadare pentru proiectul menţionat, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita şi se va obţine de la  sediul A.R.B.D.D Tulcea, revizuirea  acestuia.

23.Titularul are obligaţia de a notifica A.R.B.D.D. când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării. Respectarea celorlalte prevederi specifice în vigoare, precum şi a celor apărute ulterior emiterii notificării.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apă. Titularul a obținut Avizul de gospodărire a apelor nr. 58/09.11.2023, cu următoarele condiții:

- se vor respecta soluțiile prevăzute în documentația de obținere a avizului;

- în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luânu-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri, revine constructorilor;

- la finalizarea lucrărilor se vor lua măsuri pentru redarea în folosință a terenului pe care a fost organizarea de șantier, în condiții corespunzătoare;

- în situația în care la execuția lucrărilor vor interveni modificări ale proiectului de execuție, se va notifica suplimentarea acestor lucrări, cu 15 zile înainte la SGA Tulcea, pe baza unei documentații tehnice, în vederea revizuirii actului de reglementare;

- în situația în care la execuția lucrărilor vor interveni modificări ale proiectului de execuție, se va notifica suplimentarea acestor lucrări, cu 15 zile înainte, la SGA Tulcea, pe baza unei documentații tehnice în vederea revizuirii actului de reglementare;

- beneficiarul are obligația să anunțe în scris ABADL – SGA Tulcea despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta;

- la finalizarea lucrărilor, să anunțe SGA Tulcea în vederea participării unui reprezentant la recepția lucrărilor;

- după finalizarea lucrărilor, beneficiarul are obligația să solicite și să obțină Autorizația de Gospodărire a Apelor, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- de a facilita și îmbunătăţi pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, reciclarea şi alte operaţiuni de valorificare,

- să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- de a efectua operaţiunile de tratare prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatului de urbanism nr. 7/29.05.2023, emis de Primăria com. Mihai Bravu, județul Tulcea.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se

consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu							       Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizatii                                            Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU		                                      ing. Elena MICU

Întocmit: ing.Camelia Tuzlaru

Nr.A.A.A.: ............/..........11.2023