Draft

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ....... din ........12.2023

Ca urmare a solicitării depusă de COMUNA MURIGHIOL, cu sediul în sat Murighiol, str. Lacului, nr. 8, com. Murighiol, jud. Tulcea, pentru proiectul “Extindere sistem de apă potabilă, extindere și modernizare sistem de canalizare – etapa a II a  și extindere capacitate a stației de epurare existentă, în comuna Murighiol,  județul Tulcea”, propus a se realiza în com. Murighiol, sat Murighiol, strada DJ229M, Bălții, Plopului, DJ222C, Falezei 1, Falezei 2, Norilor, Muzicii, Narcisei, Zorilor, Agricultorilor, Peninsula, Momelii, Sforii, Viitorului, Eroilor, Lagunei (Marix canal), Stadion, Spitalului, Pompierului, Ghiolul Pietrei, Dealului, Lutăriei, Magnoliei, Brațului, Noua, Stînjenel, Cucului, Abrupta, Romilor, Aleea Crivățului, Soarelui, conform Certificatului de urbanism nr. 14/1681 din 10.02.2023, emis de Primăria Comunei Murighiol, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 2069/14.02.2023, , a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10311/02.08.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 31.10.15.11.2023, că proiectul “Extindere sistem de apă potabilă, extindere și modernizare sistem de canalizare – etapa a II a  și extindere capacitate a stației de epurare existentă, în comuna Murighiol,  județul Tulcea”, propus a se realiza în com. Murighiol, sat Murighiol, strada DJ229M, Bălții, Plopului, DJ222C, Falezei 1, Falezei 2, Norilor, Muzicii, Narcisei, Zorilor, Agricultorilor, Peninsula, Momelii, Sforii, Viitorului, Eroilor, Lagunei (Marix canal), Stadion, Spitalului, Pompierului, Ghiolul Pietrei, Dealului, Lutăriei, Magnoliei, Brațului, Noua, Stînjenel, Cucului, Abrupta, Romilor, Aleea Crivățului, Soarelui, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 2 lit. d) 3. foraje pentru alimentarea cu apă, pct. 11 lit. c) staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, pct. 13. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii și ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie, aflate în administrarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării;

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

1. Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul „Extindere sistem de apă potabilă, extindere și modernizare sistem de canalizare – etapa II-a și extindere capacitate a stației de epurare existenta, în Comuna Murighiol, Județul Tulcea” prevede:

- Obiectul 1 – Extinderea capacității sursei de alimentare cu apă - construirea a cinci puțuri pentru extracția apei cu debitul total necesar de 27,89 l/s;

- Obiectul 2 – Extindere rețea de distribuție a apei cu 12.227 ml;

- Obiectul 3 – Extinderea rețelelor de canalizare menajeră cu 16.874 ml și modernizarea sistemului actual cu extinderea capacității bazinului pentru stocare temporară și repompare, situat la capătul sistemului;

- Obiectul 4 – extindere capacitate stație de epurare cu 1.100 mc/zi.

Vecinătăți:

Nord - drum de exploatare agricolă

Est - drum de exploatare agricolă și de acces din DJ 229 L

Sud - drum de exploatare agricolă și de acces din DJ 229L

Vest - teren degradat Vegetație.

Obiectul 1 - extindere sursa de apa subterana în localitatea Murighiol prin construirea a cinci puțuri de mare adâncime cu un debit total necesar de 27.89 l/s.

Se estimeaza ca exploatarea forajelor cu un debit de 23,79 I/s, va avea o influenta locala (scaderea nivelului hidrostatic) fara a deteriora din punct de vedere cantitativ acviferuI captat.

Forajele vor fi amplasate astfel încat, ulterior, să poată fi instituite zonele de protecție sanitară.

Locații propuse:

| Localitate | Obiectiv de investitie | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- | --- |
| Murighiol | FP1 (foraj propus) | 402324.644;826792.513 |
| Murighiol | FP2 (foraj propus) | 402354.357;826769.052 |
| Murighiol | FP3 (foraj propus) | 402350.965;826703.455 |
| Murighiol | FP4 (foraj propus) | 402380.678;826679.995 |
| Murighiol | FP5 (foraj propus) | 402410.391;826656.535 |
| Murighiol | Rezervor 300 mc |
| Murighiol | Rezervor pentru stocare temporara si de repompare ape uzate |
| Murighiol | Statie de epurare - extindere | 400500.300;830360.971 |

Dupa finalizarea execuției se va întocmi documentația tehnică a forajelor ce va cuprinde toate datele privind execuția și definitivarea acestora (caracteristicile tehnice ale lucrării, adâncime, litologie, intervale captate, etc.), rezultatele pompărilor experimentale (niveluri, denivelari, debite specifice, parametrii hidrogeologici ai acviferuIui), rezultatele analizelor (chimice și date de exploatare : debit de exploatare, raza de influență, denivelare la exploatare, regim de funcționare).

Obiectul 2 si 3 - extindere retele de apa și canalizare, terenurile sunt în proprietatea publică a UAT Murighiol, județul Tulcea, cu destinația drumuri și căi publice înscrise în proprietatea publică.

| Nr. Crt. | Denumire stradă | Lucrari de extindere retele (ml) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rețele de apă | Rețele de canalizare |
| 1. | DJ 229M | 1.210 | 1.210 |
| 2. | Bălții | 1.073 | 252 |
| 3. | Plopului |  | 340 |
| 4. | DJ 222C | 2.750 | 2.750 |
| 5. | Falezei 1 | 1.100 | 1.100 |
| 6. | Falezei 2 | 1.150 | 1.150 |
| 7. | Norilor |  | 473 |
| 8. | Muzicii |  | 244 |
| 9. | Narcisei |  | 342 |
| 10. | Zorilor |  | 192 |
| 11. | Agricultorilor |  | 695 |
| 12. | Peninsula | 400 | 400 |
| 13. | Momelii |  | 105 |
| 14. | Sforii |  | 129 |
| 15. | Viitorului |  | 270 |
| 16. | Eroilor |  | 194 |
| 17. | Marix canal |  | 440 |
| 18. | Stadion | 615 | 615 |
| 19. | Spitalului |  | 228 |
| 20. | Pompierului | 425 | 425 |
| 21. | Ghiolul Pietrei | 2.365 | 2.365 |
| 22. | Dealului |  | 265 |
| 23. | Lutăriei |  | 86 |
| 24. | Magnoliei | 468 | 468 |
| 25. | Bratului | 384 | 384 |
| 26. | Strada Nouă | 317 | 317 |
| 27. | Stânjenel |  | 370 |
| 28. | Cucului |  | 160 |
| 29. | Abrupta |  | 158 |
| 30. | Romilor |  | 217 |
| 31. | Aleea Crivățului |  | 90 |
| 32. | Soarelui |  | 440 |
| Total lungimi de rețele |  | 12.227 | 16.874 |

Obiectul 4:

– extindere capacitate statie de epurare – amplasată pe un teren din tarlaua 50, parcela 525, cu numarul cadastral 1518, liber de sarcini. Investiția nouă (extinderea stației de epurare) este situată în vecinătatea stației de epurare existente, suprafața ocupată de noua facilitate fiind de 3.605 mp.

Terenul are urmatoarele vecinătăți:

N – canal de desecare;

E – incinta stație de epurare de 400mc/zi;

V – teren agricol – pășune;

S – drum de exploatare agricola.

- extinderea și modernizarea rezervorului de stocare temporară a apelor uzate în vederea repomparii către stația de epurare. Terenul pe care este prevazut a se construi facilitatea pentru sistemul de canalizare este situat în extravilanul localității Murighiol, pe un teren de 85.002,00 mp din tarlaua 50, parcela 525, cu numarul cadastral 1518. Suprafata de teren afectată este de 150mp,14,00x11,00 m și are urmatoarele vecinatati:

N – teren arabil – pășune;

E – teren arabil – pășune;

V – drumul județean DJ 229M;

S – drum de exploatare agricolă și pășune.

| Nr. Crt. | Denumire obiect | Caracteristici (geometrice și constructive) | fizice | Destinația în exploatare | Utilitati, utilaje, echipamente și dotări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul 1. Extindere capacitate sistem de alimentare cu apa – sursa de apa subterană: |
|  | Extindere capacitate sursa apa – 5 puțuri forate pentru alimentare cu apa din Subteran – debit Suplimentar cumulat de 27,89 l/ s (conform studiu hidrogeologic) | Coloana PVC Dn=300mm, Hforaj = 150 m adancime, Cabina din beton armat și capac pentru acces în interior |  | Electropompă Grundfos cu tablou electric și comunicații radio, de 15KW, q = 10l/s, H = 80mcA, Echipamene hidromecanice, Racord electric 0,4KV/25A. |
| 1 |  |  | Sursa de |  |
|  |  |  | alimentare cu |  |
|  |  |  | apă |  |
| 2 | Conducta de aducțiune și alimentare sistem Distribuție | Conducta PEHD Dn=90mm, Pn=16 barr, |  | Cămin de racord din PVC cu vane de închidere. |
|  |  | L=2.550ml |  |  |
| 3 | Rezevor 300mc | de | apă | Rezervor din armat de 300mc | beton | Sursa de alimentare cu apă | - Camin de racord din PVCcu vane de închidere, - Instalație de golire de fund, - Senzori de nivel cu transmisie Radio. |
| 4 | Racord electric pentru puturi | Conductor ACYABY Pentru alimentare individuală puțuri |  | Tablou electric general și de distribuție individuală 0,4KV/63A. |
| 5 | Împrejmuire zona de protecție sanitară a putțurilor | Imprejmuire cu latura de 10x10m cu plasă de sârmă zincată și stâlpi din teavă zincată de 2” si fundație din beton simplu |  | Panouri de semnalizare „Acces interzis” și „Pericol de electrocutare” la cabina puțurilor. |
| Obiectul 2. Extindere sistem de distribuție pentru alimentare cu apa potabilă: |
| 1 | Extindere sistem de conducte de alimentare cu apă potabilă L=12.227ml | Conducte PEHD Pn10 cu diametre de 140-50mm | Extindere sistem | de | - Cămine de distribuție și racord din PVC, - Instalații hidro- mecanice vane și robineți. |
| 2 | Extindere capacitate de tratare a unei stații de tratarea apei brute cu 14,2l.s | Instalație de filtrare cu nisip cuarțos și cărbune activ și de clorinare | Distribuție a apei potabile | - Redimensiona re cuvapentru filtrare, - Dozimetru de clor pentru debit suplimentar de 14,2l.s |
| Obiectul 3. Extindere sistem de canalizare pentru preluare și transport ape uzate menajere: |
| 1 | Extindere sistem de canalizare, L=16.874ml | Conducte din PVC Dn 250- 125mm cu cep și mufă SN4 | Extindere sistem de canalizare | Camine de linie și racord din PVC cu ramă și capac din fontă. |
| 2 | Rezervor pentru stocare temporară și de repompare | Extindere capacitate rezervor de stocare temporară și de repompare din beton armat cu volumul util de 200mc, maxim 250mc |  | - 3 pompe cu ax vertical de 10-15KW, H=40mcA cu pornire în trepte și senzori de nivel, Instalații hidromecanice, - Tablu electric general și de distributie de 0,4K/63A, - Gard metalic de protectie, - Racord electric 0,4KV/63A. |
| 3. | Împrejmuire incintă rezervor pentru Stocare temporară L=60ml | Gard din panouri din plasă zincată montate pe stâlpi metalici zincați de 2-21/2” cu bulb din beton simplu |  | Panouri de semnalizare „Acces interzis” și „Pericol de electrocutare” la tabloul și carcasa pompelor. |
| Obiectul 4. Extindere capacitate statie de epurare: |
| 1 | Extindere capacitate statie de epurare cu 1.100 mc/zi cu interconectare stație de epurare existentă | Constructie complexă conform unui proiect tehnic corespunzator fluxului si interconectarea stației existente | Extindere statie de epur are existenta cu 1.100 mc/zi | - Interonexiuni tehnologicea instalatiilor existente, - Instalație de comutare automată a sursei de alimentare cu energie electrică SEN-energie verde, - Panouri de avertizare: „Loc periculos”, „Pericol de inec”, „Pericol de electrocutare” si „Acces interzis”. |
| 2 | Amenajare căi de acces și circulație interioară | Construcții drumuri cu beton rutier (conform PT) |  | Semnalizare rutieră și de atenționare Locuri periculoase |
| 3 | Container - laborator pentru analize fizico- chimice a apei, apei uzate menajer și a efluentului | Construcție metalică izolată termic și climatizată |  | - Racord la utilitatile locale de energie electrica, apa si canalizare - Acces pietonal, - Plăcute de avertizare iîmpotriva riscului de intoxicație chimică. |
| Posibilitătț de dezvoltare: |
| 1. | Sursa de energie electrică cu conversie fotovoltaică | Sursa de energie solara cu acumulare de 50KW/30KW | Stație de epurare de 1100 mc/zi | Posibil de atașat două stații de încarcare rapidă și lentă de 400 A |

Utilități:

Alimentarea cu apă: se realizează din  puţuri forate.

Evacuarea apelor uzate epurate: apele epurate vor fi deversate în Dunăre - brațul Sfntu Gheorghe,

Alimentare cu energie electrică: alimentarea cu energie electrică din reţeaua existentă.

Managementul deșeurilor: deșeurile rezultate vor fi colectate în pubele și vor fi predate către societăți autorizate.

Organizarea de șantier: se va realiza pe teren propritate a comunei Mihai Bravu

b) Cumularea cu alte proiecte:  proiectul propus are legătură cu proiectul „Înființare rețea de canalizare în satele Plopu, Sarinasuf, Colina, comuna Murighiol,  județul Tulcea”,

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate selectiv și predate unităților autorizate.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de ,

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – conform punctului de vedere emis de Direcția de Sănătate Publică a jud.Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 13832/30.10.2023, este necesar obținerea avizului DSP:

2.Localizarea proiectului.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. nr.14/10.02.2023, emis de Primăria comunei Murighiol;

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii și ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie, aflate în administrarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării;

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii și ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie, aflate în administrarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii și ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie, aflate în administrarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică deoarece amplasamentul se suprapune parțial cu ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie, se află parțial  la limita RBDD, ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0052 Lacul Beibugeac și ROSPA0766 Sărăturile Murighiol.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10869/16.08.2023, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, este necesar Avizul DJC Tulcea. "Potrivit normelor legale în vigoare, dacă pe parcursul desfașurării lucrărilor de execuție, vor rezulta descoperiri arheologice întamplătoare, beneficiarul și executantul lucrărilor au următoarele obligații: să întrerupă execuția lucrărilor și să anunțe imediat DJC Tulcea și emitentul autorizației de construire."

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectata: impact minor.

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact minor pe termen scurt asupra vecinătăților.

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de construcție.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant

în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată, respectiv ca proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, sunt următoarele:

- amplasamentul propus se suprapune parțial (stația de epurare) cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- lucrările propuse nu au legătură directă cu managementul conservării speciilor și habitatelor din cadrul acestor arii naturale protejate;

- pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate naturale, specii de interes comunitar sau habitate ale speciilor caracteristice ariilor naturale protejate din vecinătate;

- componentele proiectului nu se suprapun cu habitatele de interes comunitar din ROSCI0065 Delta Dunării și nici cu zonele de cuibărit ale speciilor de păsări pentru care a fost desemnată aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie; nu vor modifica/fragmenta habitatele favorabile de hrănire, odihnă sau cuibărit

- proiectul singur sau împreună cu alte proiecte existente/aprobate/propuse a fi realizate în zonă nu este de natură să aibă efecte negative semnificative asupra siturilor ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie, nu va influenţa negativ factorii care determină menţinerea stării de conservare favorabilă a siturilor de interes comunitar și nu va produce modificări permanente ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţiile ariilor naturale protejate de interes comunitar

- proiectul propus nu va conduce în mod direct sau indirect la o pierderea totală sau parțială a ecosistemului sau a tipului de utilizare al terenului și nu va duce astfel la o pierdere a serviciilor ecosistemice

- activităţile propuse în cadrul proiectului nu presupun modificări în structura şi funcţiile habitatelor de interes comunitar care să genereze pierderi din suprafaţa acestuia, întrucât acestea nu sunt prezente în zona lucrărilor propuse

- proiectul propus nu va afecta  în mod negativ ariile protejate; ecosistemele din  afara ariilor protejate; culoarele de migraţie identificate ca fiind importante pentru procesele ecologice

- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţie  ale speciilor caracteristice ariilor protejate din vecinătate

- proiectul propus nu va avea impact negativ direct sau indirect asupra speciilor de interes comunitar listate în Anexa II şi/sau Anexa IV sau V, în special speciile prioritare din Anexa II a Directivei Habitate sau asupra speciilor listate în  Directiva Păsări

- proiectul propus nu va afecta bogăţia de specii sau compoziţia habitatelor din zona studiată și deasemenea nu va afecta utilizarea durabilă a populaţiilor speciilor caracteristice ariilor protejate din vecinătatea proiectului

- proiectul nu este susceptibil de a avea un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare stabilite pentru siturile NATURA 2000 ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie

- asigurarea stării favorabile de conservare pentru habitatele și speciile de interes conservativ prin menținerea sau îmbunătățirea integrității habitatelor

- menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor prevăzute la art.4 din Directiva 2009/147/CE și a speciilor enumerate în Anexa III la Directiva 92/43/CE

- obiectivele specifice de conservare ale ariilor naturale protejate au fost analizate în cadrul procedurii de reglementare, iar prin măsurile stabilite proiectul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra acestora

- impactul asupra biodiversității este negativ nesemnificativ, se va manifesta punctual, pe o perioadă limitată de timp, doar în perioada de execuție a lucrărilor, ca urmare nu este necesară efectuarea evaluării adecvate în conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Pentru reducerea impactului negativ asupra habitatelor și speciilor de flora și fauna de interes comunitar din zona de implementare a proiectului și imediata vecinătate, se vor respecta următoarele condiții:

- antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafețelor vegetale;

- lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentul precizat în proiect, fără să afecteze siturile Natura 2000;

- la amenajarea organizării de șantier se vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea solului, subsolului și a biodiversității din zona proiectului și din imediata vecinătate, iar amplasarea acesteia se va face în afara ariilor naturale protejate;

- se vor lua toate măsurile ce se impun ca durata lucrărilor să fie cât mai scurtă;

- șantierul, drumurile de acces și cele tehnologice, cât și toate suprafețele al căror strat vegetal a fost afectat, vor fi renaturate și redate folosinței inițiale;

- stratul de sol ce va fi decopertat se va depozita separat și va fi folosit la refacerea suprafețelor afectate de lucrări;

- în cadrul Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ( obligație a executantului), se vor stabili măsuri de protecție împotriva poluării.

- se vor utiliza echipamente și utilaje performante, cu inspecția tehnică la zi, în vederea minimizării impactului asupra mediului, ca urmare noxelor emise, a zgomotului produs sau a poluării accidentale cu substanțe petroliere;

- drumurile de șantier vor fi permanent întreținute prin nivelare si stropire cu apă pentru a se reduce emisiile de pulberi;

- se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcţie. Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţie, de recipienţi goliți si depozitare temporara de deșeuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilenă ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deșeuri din construcții si demolări;

- deșeurile rezultate în urma realizării lucrărilor se vor colecta selectiv și se vor preda agenților economici autorizați pentru valorificarea/eliminarea lor conform legislației în vigoare; deșeurile din construcții (beton, moloz) se vor depozita numai pe platformele special amenajate de primărie în acest scop; deșeurile menajere nu se vor lăsa la liberul acces al păsărilor sau animalelor sălbatice;

- pentru a se preveni riscul producerii unor victime accidentale, în cadrul lucrărilor din vecinătatea ariilor naturale protejate, ca urmare a coliziunii cu autocamioanele de transport material de construcții a unor exemplare din speciile de păsări de interes comunitar;  se vor lua următoarele măsuri:

- se va limita viteza autovehiculelor pe drumurile din vecinătatea lucrărilor propuse la 30 km/h;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil drumurile care se suprapun cu habitate favorabile speciilor;

- toate lucrările se vor realiza în prezența unui ecolog  pentru a identifica zone favorabile speciilor de interes comunitar și de a acționa în scopul evitării afectării acestora;

- toate activitățile de săpare și umplere să fie realizate într-un interval scurt de timp astfel încât să fie redus riscul de colonizare a specie prin crearea de habitate favorabile (inclusiv reducerea riscului de coloniozare cu specii floristice ruderale și/sau cu potential de invazivitate);

- se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuția lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate și specii protejate și măsuri de reducere a impactului;

- realizarea lucrărilor de execuție în zonele siturilor Natura 2000 și în vecinătatea acestora în afara perioadelor de cuibărire ale speciilor de păsări de interes comunitar (aprilie – iulie);

- în vederea protejării tuturor speciilor de flora și fauna din ariile naturale protejate, se vor respecta prevederile OUG 57/2007 , fiind interzise:

- perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare a speciilor de fauna și avifaună;

- uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată, a speciilor de fauna și avifauă;

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- orice formă de recoltare/capturare/ucidere/distrugere/vătămare a exemplarelor de flora și fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare din stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

- Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea influențe favorabile atât asupra factorilor de mediu cât și din punct de vedere economic și social;

- Se vor respecta condițiile impuse în avizul emis de administratorul ariei naturale protejate, respectiv ARBDD.

Titularul a obţinut avizul favorabil al ARBDD nr. 241/21.11.2023, cu următoarele condiţii:

- Respectarea prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare, a Legii nr. 82/1993 privind constituirea R.B.D.D., a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Se vor respecta întocmai prevederile art.28,alin.(1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, “Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor  pentru care au fost desemnate ariile respective,atunci când aceste activităţi au un efect semnificativ,având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea si conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor” ;

- Respectarea legii nr. 50/1991, privind executarea lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de mediu;

- Respectarea parametrilor referitori la amenajarea terenului și al regimului tehnico-juridic avizat;

- Urmărirea impactului asupra cadrului natural şi în special asupra speciilor menţionate în formularele standard ale ariilor naturale protejate aflate în vecinătatea proiectului, anunţănd autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la orice incident care poate să genereze un impact negativ asupra ariiilor naturale protejate;

- Recunoaşterea în teren dacă este cazul, a zonelor sensibile (locurile de adapost, reproducere, hrănire, cuibărit), înainte de începerea lucrărilor şi aplicarea metodologiilor de lucru  cu minim impact;

- Este interzisă deţinerea, uciderea, vânarea, capturarea, cât şi perturbarea în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor de faună stict protejate;

- Evitarea zgomotelor suplimentare care ar putea deranja speciile (populaţiile) de interes comunitar din perimetrul sitului  Natura 2000 (ROSCI0065 Delta Dunãrii şi  ROSPA 0031-Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie) de pe amplasamentul şi din vecinătatea proiectului;

- Sesizarea în cel mai scurt timp a A.R.B.D.D.Tulcea, cu orice situaţie de poluare accidentală identificată;

- Dacă pe parcursul derulării procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul menţionat, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita revizuirea acestuia în situaţia în care APM Tulcea decide revizuirea acordului de mediu.

- III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apă. Titularul a obținut proiectul de Aviz de gospodărire a apelor, cu următoarele condiții:

- beneficiarul va solicita și va obține toate avizele și autorizațiile necesare, conform prevederilor legale;

- se vor respecta soluțiile prevăzute în documentația de obținere a avizului;

- în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luânu-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri, revine constructorilor;

- lucrările de organizare de șantier se vor executa pe un teren stabilit de primăria localității;

- beneficiarul are obligația să anunțe în scris ABADL – SGA Tulcea despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta;

- la finalizarea lucrărilor să anunțe ABADL – SGA Tulcea, în vederea participării unui reprezentant la recepția lucrărilor, cu 10 zile înainte;

- la finalizarea lucrărilor se vor lua măsuri pentru redarea în folosință a terenului pe care a fost organizarea de șantier, în condiții corespunzătoare;

- în cazul schimbării soluției prezentate în documentația tehnică, se va solicita aviz modificator, conform Ordinului 1028/2009 și Ordinului nr. 1725/2010;

- să se conformeze prevederilor Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare (art17, pct.d) privind executarea forajelor de observații și control, amonte și aval de stația de epurare, pe direcția de curgere a apelor subterne;

- se interzice distrugerea sau deteriorarea unităților și instalațiilor rețelei naționale de observații, a reperelor, a mirelor hidromterice, a stațiilor de determinare automată a calității apelor și a altor asemenea;

- dacă pe perioada derulării investiției apar modificări ale datelor care au stat la bzaa emiterii avizului, se va solicita aviz de gospodărire a aapelor modificator, conform, prevederilor Ordinului nr. 828/2019.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- de a facilita și îmbunătăţi pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, reciclarea şi alte operaţiuni de valorificare,

- să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- de a efectua operaţiunile de tratare prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatului de urbanism nr. 14/10.02.2023, emis de Primăria comunei Murighiol.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se

consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu							              Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizatii                                         Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU		                                      ing. Elena MICU

Întocmit: ing.Camelia Tuzlaru

Nr.A.A.A.: ............/..........12.2023