DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. draft din  ...01.2023

Ca urmare a solicitării depusă de AVICOLA  CATALOI  COOPERATIVA  AGRICOLĂ, cu sediul în localitatea Cataloi, comuna Fecăței, str. Principală,  nr.1, camera 1, județul Tulcea, pentru proiectul „Construire fermă găini ouătoare, spațiu sortare, platforme betonate depozitare dejecții”, propus a se realiza în satul satul Cataloi, comuna Frecăței, str. Principală, (identificat prin T8, Cc 478, Nr. Cad. 31616), județul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 16655/09.12.2021, a depunerii Memoriului de prezentare înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10600/10.08.2022  și în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobata cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificări și completări ulterioare, Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide,

ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnica din data de 10.01.2023 că proiectul „Construire fermă găini ouătoare, spațiu sortare, platforme betonate depozitare dejecții”, propus a se realiza în satul satul Cataloi, comuna Frecăței, str. Principală, (identificat prin T8, Cc 478, Nr. Cad. 31616), județul Tulcea,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la punctul 10 lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale.

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii, în suprafață de 13545 mp, este situat în intravilanul localității Cataloi, comuna Frecăței, str. Principală (identificat prin T8, Cc 478, Nr. Cad. 31616), județul Tulcea.

Prin proiect se propune o hală de creștere  a 32012 găini ouătoare ce va avea integrate o sală de sortare/ambalare ouă și vestiare cu grup sanitar  cu suprafața construită  de 1920,87 mp și o platformă acoperită pentru depozitare dejecții cu spațiile anexe aferente cu  suprafața construită de 956,18 mp. Total suprafață construită este de 2877,05 mp .

Hala va fi dotată cu benzi pentru transportul ouălelor, linii de apă, cuibare cu stinghii de cățărare, sistem de colectare a ouălelor cu elevatoare și unități motoare, sistem de furajare cu motoare și coloane de furajare, siloz stocare furaj, spiră transfer furaj, dozator de medicamente, unitati de comandă și control, ventilație tip tunel pentru asigurarea microclimatului cu ventilatoare, clapeți de admisie și panouri de răcire în sistem fagure.

In zona de sortare și ambalare se amplasează o mașină de sortare și ambalare complet automatizată. Operarea va fi asigurată cu software de ultimă generație.

Hala se va construi  pe structură prefabricată din profile metalice, acoperiș din tablă ondulată. Fundația va fi din beton armat cu un brâu de beton de 60 cm înălțime. Este prevăzută la exterior rigolă pentru colectare apă de ploaie.

Dimensiunile halei de creștere găini ouătoare sunt:

- Lungime	 	           120,33 m

- Lățime       	   	             15,44 m

- Înălțime ștreașină                +3,91m

- Înălțime coamă                    +5,34m

Hala cuprinde hala propriu-zisă de creștere găini ouătoare, filtre vestiar cu grupuri sanitare, sală sortare/ambalare ouă și două admisii tunel sistem de răcire.

Platforma acoperită de depozitare dejecții și parcare utilaje pentru dejecții este formată din platformă acoperită pentru depozitare dejecții, platformă acoperită pentru depozitare utilaj transport dejecții, platformă betonată necesară circulației utilajului și  grup sanitar operator utilaj.

Suprafața construită este de 956,18 mp din care 800 mp suprafață depozitare dejecții (capacitate depozitare cca 1320 t dejecții) iar diferența de  suprafață acoperită utilizată pentru depozitare utilaj transport dejecții  și vestiar cu grup sanitar pentru persoana ce transportă dejecții.

– L max   = 81,17 m;

– l max    = 11,78 m + 10,00 m platformă liberă pentru manevre;

– H streaşinã = + 5,00 m;

– H totală = + 5,76 m;

Suprafața platformei betonate necesară circulației utilajului de transport dejecții este de  811,70 mp.

Se va asigura un număr de 3 locuri de parcare pentru angajații fermei și 3 locuri parcare TIR pentru mașinile de aprovizionare și distribuție.

Situatia propusă va avea următorii indici de utilizare ai terenului:

|  | Existent (mp) | Propus (mp) | In urma realizării investiției propuse (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață teren | 13545 |  | 13545 |
| Suprafața construită | 0 | 2.877,05 | 2.877,05 |
| Suprafața construită desfășurată | 0 | 2877,05 | 2877,05 |
| Suprafata betonată pentru acces utilaje de dejecții | 0 | 811,17 | 811,17 |
| Suprafata parcare autoturisme ție | 0 | 224,0 | 224,0 |
| Suprafata alei circulatie | 0 | 1040,0 | 1040,0 |
| Spatiu verde | 0 | 8592,78 | 8592,78 |

P.O.T.propus = 21,24 %

C.U.T. propus = 0,21

Amplasamentul studiat are următoarele vecinătăţi:

- la vest: teren proprietate privata nr. cad. 30334;

- la nord: terenuri proprietate privată S.C. IKARIA S.R.L. și S.C. ONLY SERV S.R.L.;

- la est: terenuri proprietate privată S.C. ONLY SERV S.R.L.și nr. cad. 31348;

- la sud: teren proprietate privată Guli Vasile.

Accesul în incinta proprietății se va face din drumul național  DN 22A prin intermediul unei alei de servitute instituită pe terenul SC IKARIA STAR SRL  cu acordul societății.

Utilități:

-  Alimentarea cu apă –  prin racord la reațeua de apă a localității Cataloi.

- Evacuarea apelor uzate - apa uzată menajeră se va evacua printr-o rețea de canalizare cu camine de vizitare într-o ministatie de epurare (1/6) și apoi  într-un bazin vidanjabil  BV1  de 12 mc. Apele uzate ce provin din zona platformei de dejecții de la grupul sanitar se vor deversa într-o altă ministatie de epurare (1/6 LE) și apoi în într-un alt bazin vidanjabil BV2 de 30 mc unde  ajung  prin rigole si   ape ce se scurg de pe platforma de dejecții.

Deasemenea, apele uzate cu eventuale hidrocarburi de la parcare vor fi colectate gravitațional prin intermediul unei rigole și dirijate către separatorul de produse petroliere montat îngropat în exterior și apoi în bazinul vidanjabil BV2.

- Alimentarea cu energie electrică – se va realiza prin branșament la rețeaua electrică din zonă;

- Managementul deșeurilor – se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea fermei. Deșeurile de gunoi de grajd vor fi depozitate temporar pe platforma de dejecții  iar după fermentare vor fi împrăștiate ca îngrășământ pe trenurile agricole ale titularului .

Organizarea de  șantier

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja  două obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale, scule și vestiar pentru muncitori. Tot prin organizarea de șantier se vor asigura: tablou electric; punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); platformă de  depozitare materiale.

Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier pentru lucrările solicitate se va asigura în incintă, fără a afecta proprietățile vecine.

b) cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: proiectul va fi amplasat în UTR 3 – AGRO, teritoriu cu două funcțiuni de bază, rezidențială și agricolă. În zona de implementare a  proiectului funcționează și alte ferme zootehnice.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității : nu este cazul

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate din perioada de execuție (inclusiv starea deșeului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de depozitare temporară.

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate generată/an | Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 1 mc | Cifa și reutilizat |
| 17 04 05 | Fier şi otel | 50 kg | Containere |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | 50 kg | Containere |
| 17 02 01 | Deşeuri de lemn | 0,50 t | Containere |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 100 kg | Containere |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | 50 kg | Containere plastic |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 50 kg | Containere plastic |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate - din activitatea personalului constructor | 50 kg | Containere plastic |

Deşeurile rezultate din perioada de executie se stochează în containere/saci din plastic, în locuri special amenajate și sunt preluate pe baza de contract, de către societăți de prestări servicii specializate și autorizate.

Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate și reglementate din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități.

Se vor contracta de către prestator societăți specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile în depozite de deşeuri autorizate.

e)poluarea și alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – risc minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul  proiectului se află în intravilanul localității Cataloi, zonă ce face parte din U.T.R. 3* AGRO (teritoriu definit cu două funcțiuni de bază, rezidențială și agricolă) pe un teren identificat prin intravilan, T8, Cc478, Nr. cad. 30616, conform C.U nr. 81/8410 din 15.10.2021, emis de Primăria Comunei Frecăței.

b) bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – amplasamentul este situat în teren agricol care va fi scos din circuitul agricol.

c) capacitatea de absorbție mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

-zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – nu este cazul;

- zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

-peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – în conformitate cu punctul de vedere nr. 4948/16.08.2022 înregistrat la APM Tulcea  cu nr. 10767/16.08.2022 al Direcției Județene de Cultură Tulcea este necesar avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact nesemnificativ.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact nesemnificativ pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural.

Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă.

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție. După finalizarea lucrărilor se estimează un impact neutru.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate

- amplasamentul propus se află situat în intravilanul satului Cataloi, comuna Frecăței în afara ariilor naturale protejate;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – conform punctului de vedere emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea nr. 6045/PC/17.08.2022 înregistrat la A.P.M Tulcea cu nr. 10861/17.08.2022, proiectul nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și nu este necesar avizul de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG nr. 92/2021.

- este interzisă incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect; îngroparea deşeurilor și eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr.81/8410 din 15.10.2021, emis de Primăria Comunei Frecăței;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vatamată într-un drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competențe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                      Șef Serviciu CFM,

ing. Daniela STRĂINU                                                                     ing. Elena MICU

nr. A.A.A. .............../....01.09.2023