Constructie hala atelier mecanic pe platfoma betonata

existenta (patial, in locul constructie C4)

Oras Tulcea, str. Energiei, nr. 14, NC/ CF 43900

jud. Tulcea

Beneficiar: SC. TRANSPORT PUBLIC  SA.

Proiect nr. 283/ 2022, Faza D.T.A.C

MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului: „CONSTRUCTIE HALA ATELIER MECANIC PE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA (PARTIAL, IN LOCUL CONSTRUCTIEI C4)”

- Titular: SC. TRANSPORT PUBLIC SA., cu sediul in oras Tulcea, str. Energiei, nr.14, jud. Tulcea.

- Descrierea proiectului:

Documentatia  propune „CONSTRUCTIE HALA ATELIER MECANIC PE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA (PARTIAL, IN LOCUL CONSTRUCTIEI C4)”, cu amplasamentul situat in Oras Tulcea, str. Energiei, nr. 14, NC/CF 43900, jud. Tulcea.

Terenul  in suprafata de 16189.00 mp, este proprietatea publica a UAT Municipiului Tulcea, conform Hotarare nr. 45/1998, emis de Consiliul Local Tulcea- Potrivit extrasului de carte funciara pentru informare emis de catre ANCPI.

Configuratia terenului permite dezvoltarea partiului pe orizontala si pe verticala, astfel incat constructia va avea un regim de inaltime Parter inalt.

Pe terenul  in suprafata de 16198.00 mp se afla 6 (sase) constructii:

- corp C1   Su.=    535.00 mp,

Sd. = 1070.00 mp,

- corp C2  Su. =    349.00 mp,

Sd. =   649.00 mp,

- corp C3  Su. =  1514.00 mp,

Sd. = 1514.00 mp,

- corp C5  Su. =     82.00 mp,

Sd. =     82.00 mp,

- corp C6  Su. =    364.00 mp,

Sd. =    364.00 mp,

- corp C7  Su. =    373.00 mp,

Sd. =    373.00 mp,

BILANT TEREN

S Teren            	                  16189.00 mp

S Constructie                           3410.86 mp

S Zona auto/parcaje                12618.14 mp

S Spatii verzi                               160.00 mp

Arie  teren                                             16189.00 mp

Arie construita existenta                          3217.92 mp

Arie desfasurata existenta           	            4104.15 mp

Arie construita propusa                              192.94 mp

Arie desfasurata propusa           	              192.94 mp

Arie construita totala                             3410.86 mp

Arie desfasurata totala           	             4297.09 mp

P.O.T.existent = 19.87 %                 C.U.T.existent= 0.25

P.O.T.propus = 21.06%                   C.U.T.propus= 0.26

Indicii de plan general ce caracterizeaza amplasamentul noului obiectiv au fost determinati in conformitate cu Ordinul MLPAT nr.91/91 , STAS nr.7468, STAS nr.4908/95.

- Descrierea lucrarilor:

Documentatia  propune „CONSTRUCTIE HALA ATELIER MECANIC PE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA (PARTIAL, IN LOCUL CONSTRUCTIEI C4)”, cu amplasamentul situat in Oras Tulcea, str. Energiei, nr. 14, NC/CF 43900, jud. Tulcea.

Constructia hala atelier mecanic, va avea o suprafata construita totala de 192.94 mp, desfasurata de 192.94 mp, si o suprafata utila totala de 190.59 mp.

Amplasarea se va face la 2.00 m fata de constructia aflata in partea de nord, la 5.00 m fata de constructia aflata la limita de est, la 97.75 m fata de limita de vest  si la 49.96 m fata de limita de sud. Accesul se va face din drumul stradal existent in zona, str, Energiei, pe latura de est, pe o alee betonata.

Perimetral se vor executa trotuare ce vor asigura indepartarea rapida a apei de orice provenienta.

Cota minima la streasina 		+4.00 m

Cota maxima la coama 		+6.20 m

Perimetral, acoperisul constructiei va fi prevazut cu jgheaburi si burlane din P.V.C, pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale in interiorul proprietatii.

Finisaje: Atat finisajele interioare cat si cele exterioare sunt in acord cu destinatia incaperilor.

Pardoseli: beton sclivisit elicopterizat.

Pereti: inchiderile sunt realizate cu pereti panouri sandwich, culoare RAL 7004.

Tavane:  Panouri sandwich termoizolante.

Tamplarie: Tamplaria este realizata din P.V.C gri antracit RAL 7016, cu geam termoizolant.

Sub aspect seismic, amplasamentul se incadreaza in zona “D” (P100/1992 si gradul 7 –SR 11100/1-93, cu o perioada de colt Tc=1,5 si Ks=0,16)

Conform STAS 6054/1974,adancimea maxima de inghet este de 0,90 m de la suprafata terenului

- Categoria de importanta a obiectivului

Categoria de importanta conform HGR nr.766/97(Anexa 2) este ’’C’’.

- Clasa de importanta a constructiei, conform normativului

P100/2013 tabelul 4.2 este de „4  III” normal, avand coeficientul de

importanta = 1,0 conform tabelului 5.2.

Sistemul constructiv  CONSTRUCTIE  PROPUSA:

Infrastructura este compusa din fundatii continue din beton simplu cu grinda din beton.

Suprastructura de rezistenta a cladirii propuse este metalica, alcatuita din stalpi si grinzi din profile metalice.

Inchiderile sunt realizate cu pereti panouri sandwich, culoare RAL 7004.

Compartimentarile: nu este cazul.

Acoperirea se va realiza in doua ape cu sarpanta metalica

Invelitoarea din panouri tristat 40 mm, culoare gri RAL 7004;

Tamplaria exterioara va fi realizata din P.V.C gri antracit RAL 7016, cu geam termoizolant.

Finisajele interioare si exterioare cu pereti panouri sandwich, culoare RAL 7004.

Utilitati.

Cladirea va beneficia de utilitatile existente pe amplasament:

- Alimentarea cu apa –nu este cazul;

- Canalizarea  - nu este cazul.

- Alimentarea cu energie electrica – se realizeaza din reteaua publica de alimentare cu energie electrica existenta pe amplasament.

- Incalzirea -  nu este cazul

Resturile menajere se depoziteaza in pubele inchise, asezate pe o platforma betonata special amenajata, si vor fi evacuate periodic printr-o firma specializata.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare- NU ESTE CAZUL

- Descrierea amplasarii proiectului:

Terenul pe care se va realiza constructia este relativ plan .

Terenul in suprafata de 16189.00 mp se invecineaza cu:

- la Nord,    teren Mun. Tulcea

- la Est ,     Str. Energiei, nr. cad.46067.

- la Sud ,    Nr. cad. 43901

- la Vest ,   Nr. cad. 32096

Retragerile de la limitele de proprietate vor fi cele prevazute in Certificatul de Urbanism.

Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrata in anexa nr.2, la punctual 10 lit. a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/ zonelor industrial.

Proiectul propus  nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind amplasat in ROSPA0091 Padurea Babadag.

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului:

| x | y |
| --- | --- |
| 796547.356 | 415435.760 |
| 796537.744 | 415422.254 |
| 796536.616 | 415419.616 |
| 796541.143 | 415394.891 |
| 796545.019 | 415374.522 |
| 796551.979 | 415344.789 |
| 796557.404 | 415327.499 |
| 796622.566 | 415347.959 |
| 796679.792 | 415356.872 |
| 796697.843 | 415351.073 |
| 796707.643 | 415351.252 |
| 796704.034 | 415367.259 |
| 796702.840 | 415372.851 |

VII. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita

informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

I. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1.Protectia calitatii apelor

Constructia propusa nu afecteaza calitatea apei.

2.Protectia aerului

Pe durata realizarii constructiei se vor lua masuri pentru protectia aerului.

3.Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Sursele de zgomot se incadreaza in norme si nu sunt necesare lucrari suplimentare de izolare fonica.

4.Protectia impotriva radiatiilor

Constructia propusa nu genereaza radiatii.

5.Protectia solului si a subsolului

Constructia propusa nu afecteaza solul si subsolul decat pe suprafetele destinate fundatiilor. Gradul de intruziune este minim.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Constructia propusa este situata in intravilan si  nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Proiectul genereaza disconfort minim zonei locuibile.

Se va lucra cu utilaje de ultima generatie si se vor respecta toate masurile de protectie fonica si a aerului.

8.Gospodarirea deseurilor  generate pe amplasament:

Se estimeaza urmatoarele sortimente de deseuri produse:

-deseuri menajere si asimilabil menajere aprox: 50 kg.

-deseuri de amblaj- carton, hartie, material plastic: aprox 100 kg.

-deseuri din constructii – aprox 3000 kg.

Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

-deseurile din constructii, menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de specialitate, se va incheia un contract cu o societate autorizata sa transporte si sa stocheze deseurile si evacuate in  locurile stabilite de catre primarie

-deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora.

Resturile menajere vor fi depozitate in pubele inchise, asezate pe o platforma                                                                                             betonata special amenajata, si vor fi evacuate periodic printr-o firma specializata.

9.Gospodarirea substantelor toxice si periculoase –

Fuctiunea propusa nu genereaza substante toxice si periculoase.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Monitorizarea se va face numai ca urmare a hotărârii Autorităţii de Mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012privind   controlul   pericolelor   de   accidente   majore   care   implică   substanţe   periculoase,   demodificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE aParlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de

politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European

şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru

Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008

privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din careface proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Realizarea obiectivului propus va avea un efect pozitiv la nivel local, deoarece  autoritatile locale incurajeaza investitorii,  pentru a se creea locuri de munca si cresteri financiare la nivel local.

Din aceste motive, consideram propunerile proiectului ca fiind in beneficiul zonei.

Anexa II A, coroborat cu cele din Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului

European si a Consiliului din 16 aprilie 2014- nu este cazul:

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

Organizarea de santier se va face in incinta. Deseurile rezultate in urma constructiei se vor depozita selective in europubele si se vor ridica de firme specializate.

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Amenajarea incintei.

In ceea ce priveste amenajarile exterioare, acestea vor fi amenajate dupa finalizarea constructiei.

Se propun ca amenajari exterioare pentru circulatie alei amenajate cu pietris, betonate, bordurate si spatii verzi .

Pentru functiunea propusa sunt prevazute plantatii de spatii verzi amenajate pe 160.00 mp din suprafata terenului, nu sunt necesare recuperari de terenuri degradate sau consolidari de maluri. Se vor executa spatiile verzi cu minierbare si plantare de arbusti.

XI. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

Investitia propusa nu este poluanta si  nu afecteaza flora si fauna existenta in zona.

XII. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Constructia nu este situata in zona protejata.

c)-prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului ;

- pe amplasament nu au fost identificate specii de plante, pasari si animale.

d.)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura cu managementul nici unei arii naturale protejate.

e)se va estima impactul potential al proiectului asupra  speciilor  si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

- proiectul nu are impact asupra speciilor  si habitatelor;

f.) alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata .

Anexa II.

Documentatia  propune: „CONSTRUCTIE HALA ATELIER MECANIC PE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA (PARTIAL, IN LOCUL CONSTRUCTIEI C4)”, cu amplasamentul situat in Oras Tulcea, str. Energiei, nr. 14, NC/CF 43900, jud. Tulcea.

Constructia hala atelier mecanic, va avea o suprafata construita totala de 192.94 mp, desfasurata de 192.94 mp, si o suprafata utila totala de 190.59 mp.

Amplasarea se va face la 2.00 m fata de constructia aflata in partea de nord, la 5.00 m fata de constructia aflata la limita de est, la 97.75 m fata de limita de vest  si la 49.96 m fata de limita de sud. Accesul se va face din drumul stradal existent in zona, str, Energiei, pe latura de est, pe o alee betonata.

Situatie propusa:  CONSTRUCTIE HALA ATELIER MECANIC

Parter

- Hala  reparatii   	                 Au= 190.59 mp

- Suprafata construita parter (propusa)    192.94 mp

Arie  teren                                             16189.00 mp

Arie construita existenta                         3217.92 mp

Arie desfasurata existenta           	           4104.15 mp

Arie construita propusa                             192.94 mp

Arie desfasurata propusa           	             192.94 mp

Arie construita totala                            3410.86 mp

Arie desfasurata totala           	            4297.09 mp

P.O.T.existent = 19.87 %                 C.U.T.existent= 0.25

P.O.T.propus = 21.06%                   C.U.T.propus= 0.26

Finisaje: Atat finisajele interioare cat si cele exterioare sunt in acord cu destinatia incaperilor.

Pardoseli: beton sclivisit elicopterizat.

Pereti: inchiderile sunt realizate cu pereti panouri sandwich, culoare RAL 7004.

Tavane:  Panouri sandwich termoizolante.

Tamplarie: Tamplaria este realizata din P.V.C gri antracit RAL 7016, cu geam termoizolant.

De jur împrejurul clădirilor se va realiza un trotuar de gardă din beton cu panta de 2% spre exterior pentru evacuarea apelor pluviale.

Streaşina va fi prevăzută cu jgheaburi din PVC, pentru colectarea apelor pluviale, care vor fi dirijate spre burlane. Burlanele de scurgere vor fi executate tot din module PVC, se vor ancora cu brăţări PVC şi vor fi coborâte până la nivelul trotuarului, de unde apele pluviale vor fi dirijate către rigole.

2. Lucrarea nu afecteaza factori ai mediului inconjurator.

a).       -deseuri menajere si asimilabil menajere aprox: 50 kg.

-deseuri de amblaj- carton, hartie, material plastic: aprox 100 kg.

-deseuri din constructii – aprox 2000 kg.

Deseurile din constructii, menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de specialitate in locurile autorizate de catre primaria localitatii, se va incheia un contract cu o societate autorizata sa transporte si sa stocheze deseurile.

-deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora.

b). Solul, panza freatica si biodiversivitatea nu sunt afectate.

Anexa III

1.

### a). Proiectul prezentat este o investitie care se va realiza prin fonduri proprii.

Obiectivele vizate sunt:

- Crearea de noi spatii de lucru in regim de inaltime P.

b). cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

c). utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversități- nu este cazul

d).       -deseuri menajere si asimilabil menajere aprox: 50 kg.

-deseuri de amblaj- carton, hartie, material plastic: aprox 100 kg.

-deseuri din constructii – aprox 2000 kg.

Deseurile din constructii, menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de specialitate in locurile autorizate de catre primaria localitatii, se va incheia un contract cu o societate autorizata sa transporte si sa stocheze deseurile.

-deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora.

e). poluare si alte efecte nocive – nu este cazul

f). riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice – nu este cazul.

g). riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul

2). Amplasarea proiectelor

a). utilizarea actuala este teren liber de constructii conform certificatului de urbanism.

b). bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia – investitia propusa nu afecteaza  cele mentionate deoarece constructia nu se va construi pe arii protejate

c). capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

(1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

(2) zone costiere și mediul marin;

(3) zonele montane și forestiere;

(4) rezervații și parcuri naturale;

(5) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE;

(6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

(7) zonele cu o densitate mare a populației;

(8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Amplasamentul se afla in intravilanul localitatii intr-o zona antropizata si nu afecteaza cu nimic  zona in care se afla.

3.) Tipurile și caracteristicile impactului potențial Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată);

(b) natura impactului;

(c) natura transfrontalieră a impactului;

(d) intensitatea și complexitatea impactului;

(e) probabilitatea impactului;

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Impactul este unul de scurta durata si nesemnificativ.

Impactul negativ este de scurta durata (12 luni) si este reversibil.

Modalitatei de diminuare a impactului :

- respectarea graficului de executie (se va emite la momentul emiterii autorizatiei de construire ).

- respectarea orelor de odihna

- aprovizionarea eficienta cu materiale, astfel incat sa se evite intensificarea nejustificata a treficului in zona.

- folosirea unor utilaje modern

- stropire cu apa regulata a zonelor de lucru pentru reducerea antrenarii pulberilor in aer

- imprejmuirea santierului cu panouri si plase de protectie pentru a preveni imprastierea prafului si producerea de accidente

- semnalizare corespunzatoare a santierului

Impactul asupra factorului uman va fi unul de scurta durata, nesemnificativ si reversibil.

Factori de mediu afectati:

- Sol si subsol:

- utilaje moderne cu inspectia tehnica la zi

- depozitare corespunzatoare a materialelor

- colectare selective a deseurilor

- toalete ecologice

In concluzie se vor depune toate eforturile ca solul si subsolul sa nu fie afectate pe perioada executiei.

- Apa:

- nu este cazul –panza freatica nu este afectata.

- Aer

- impactul este negativ nesemnificativ, mai exact pulberi, praf, emisii ale utilajelor pe durata executiei.

- Biodiversivitate

Este o zona antropizata, vegetatia existent este rudimentara, iar terenul va fi imbunatatit din acest punct de vedere dupa finalizarea constructiei (spatii verzi).

ÎNTOCMIT,

arh. Cristina PETRO