Denumirea proiectului:

EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE, SUPLIMENTARE SURSĂ DE APĂ ȘI ECHIPARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE CU CĂMINE DE VANE ȘI HIDRANȚI ÎN COMUNA BEȘTEPE

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 727 / 2021

Județ:  Tulcea

Proiectant:  PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L.

Memoriu de prezentare

- Denumirea  proiectului:

Extindere rețea de canalizare, suplimentare sursă de apă și echipare rețea de distribuție cu cămine de vane și hidranți în comuna Beștepe.

II. Titular

- Numele companiei: COMUNA BEȘTEPE – JUDEȚ TULCEA

- Adresa poștală:  strada Tulcei nr.73, localitatea Beștepe, comuna Beștepe, județul Tulcea, cod poștal 827133;

- numărul de telefon: telefon 0240.545.334, fax: 0240.545.334,

e-mail: primaria.bestepe@yahoo.com.

- Numele persoanelor de contact: primar ȚIPIRIGAN DUMITRU.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect.

- un rezumat al proiectului

Pentru realizarea proiectului „Extindere rețea de canalizare, suplimentare sursă de apă și echipare rețea de distribuție cu cămine de vane și hidranți în comuna Beștepe ”, pe baza temei de proiectare și a celor stabilite de comun acord cu Primăria Comunei  Beștepe, urmează a se executa următoarele lucrări principale:

- Suplimentare sursă apă

- 2 foraje (P1 – completează sursa de apă pentru Bălteni și P2 completează sursa de apă pentru Beștepe) cu adâncime de 100 m, inclusiv racord electric;

- instalație de dezinfecție cu hipoclorit instalată în cabina puțului;

- conductă de aducțiune din PEID Pn10 Dn 90 mm cu o lungime totală de 478m- de la forajul P1 și P2;

- împrejmuire pentru zona de protecție sanitara la cele 2 surse de apă, conform HG 930/2005;

- schimbare pompe submersibile pentru cele 5 puturi existente;

- realizare a 20 cămine de vane și montare 5 hidranți.

- Extindere conducte de canalizare gravitaționale din conducte PVC SN4.

- rețea de canalizare pentru apă uzată menajeră cu o lungime totala de 5.384 m din tuburi PVC, DN 250 mm;

- conductă de refulare din PEID Dn110mm având lungime totală de 104 m;

- 2 stații de pompare;

- cămine de vizitare sau schimbare de direcție amplasate la max 60 m;

- racorduri individuale la limita de proprietate, fără cămin de racord;

Stațiile de pompare se amplasează pe domeniul public, fiecare stație ocupă 2 mp.

- Justificarea necesității proiectului:

Necesitatea suplimentării sursei de apă este justificată de următoarele:

În prezent, în comuna Beștepe, există un sistem de alimentare cu apă care nu funcționează în parametrii maximi

Suplimentarea sursei de apă este justificată, în principal, prin dorința ca acest sistem de alimentare de apă să fie funcțional 24 de ore din 24, toți cetățenii din localitățile respective, să aibă acces la apă potabilă, astfel încât să se creeze o stare de confort printre ei.

Oportunitatea investiției este justificată și din următoarele considerente:

- numărul locuitorilor;

- lucrările sunt prevăzute în Planul Urbanistic General  (P.U.G) și în planul de implementare a strategiei pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de unități publice al comunei;

- infrastructura rurală este redusă și prezintă disfuncționalități mari, prin lipsa unui sistem de alimentare cu apă care să poată funcționa la parametrii maximi.

Necesitatea suplimentării sursei de apă și echiparea rețelei de distribuție cu cămine de vane și hidranți este justificată, în principal, prin dorința ca acest sistem de alimentare de apă să fie funcțional 24 de ore din 24, toți cetățenii din localitate să aibă acces la apă potabilă, astfel încât să se creeze o stare de confort printre ei.

Obiectivele documentației:

- asigurarea apei potabile fără întrerupere

- asigurarea posibilității de branșare pentru majoritatea locuitorilor localității;

- asigurarea accesului la apă potabilă 24 din 24 ore;

- Atragerea investitorilor și devotarea industriei locale prin asigurarea completă a utilităților edilitare;

- respectarea prevederile P.U.G.;

- crearea de noi locuri de muncă;

Investiția se realizează in mediul rural conform inventarului bunurilor ce aparțin domeniul public al comunei.

Necesitatea realizării extinderii rețelei de canalizare a apelor uzate menajere este justificată de următoarele:

Sistemul de canalizare existent nu acoperă integral localitatea.

Extinderea rețelei de canalizare în comuna Beștepe, județul Tulcea, va avea efecte benefice din punct de vedere igienico-sanitar și va conduce la ridicarea gradului de confort și civilizație al locuitorilor din localitatea Beștepe.

Problema evacuării apelor menajere pentru locuitorii care nu beneficiază de rețeaua de canalizare menajeră, este rezolvată individual la nivelul fiecărei gospodării, prin puțuri absorbante, fose vidanjabile, evacuări directe în văile din zona localității, astfel încât nu sunt respectați indicatorii de calitate impuși prin legislație cu privire la apele uzate evacuate în emisar.

Oportunitatea investiției este justificată și din următoarele considerente:

- numărul locuitorilor;

- lucrările sunt prevăzute în Planul Urbanistic General  (P.U.G) și în planul de implementare a strategiei pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de unități publice al comunei;

- infrastructura rurală este redusă și prezintă disfuncționalități mari, prin lipsa unui sistem de canalizare care sa cuprinda întreaga localitate.

- Rețeaua de alimentare cu apă în sistem centralizat este realizată, consumul de apă potabilă ridicat, ceea ce conduce la producerea unor cantități însemnate de apă uzată și la necesitatea suplimentării sursei de apă.

- Apele uzate sunt împrăștiate direct pe câmp, pentru locuitorii care nu beneficiază de rețea de canalizare.

Datorită inexistenței rețelei de canalizare, condițiile de viață și de sănătate a populației este afectată, astfel:

- rată de mortalitate infantilă ridicată;

- grad ridicat de poluare a apei, periculoasă pentru sănătate, cu riscuri epidemiologice crescute;

- un număr ridicat de persoane bolnave, în special copii de vârstă școlară;

- lipsa de atractivitate a zonei;

- slabe servicii sanitare

Realizarea extinderii rețelei de canalizare publice creează premiza înfăptuirii unui pas important în direcția protecției mediului și de respectare a normelor referitoare la sănătatea publica precum și reducerea poluării surselor de apă prin ape uzate evacuate: Legea 107/96 și 265/2006  cu modificările și completările ulterioare, precum si  OMS 119/2014.

Obiectivele documentatiei:

- asigurarea posibilității de  racordare pentru majoritatea locuitorilor localității;

- evitarea apariției unor boli provocate de descărcare necontrolată a apelor uzate menajere pe sol sau în cursurile de apă subterană sau de suprafață;

- evitarea deversării apelor uzate liber;

- atragerea investitorilor și devotarea industriei locale prin asigurarea completă a utilităților edilitare;

- respectarea prevederile P.U.G.;

- crearea de noi locuri de muncă;

Investitia se realizeaza în mediul rural, conform inventarului bunurilor ce apartin domeniul public al comunei.

Extinderea rețelei de apa uzată din localitățile Beștepe duce la dezvoltarea in continuare a acesteia, generând urmatoarele avantaje:

- eliminarea factorilor de risc pentru sanatatea oamenilor;

- asigurarea protecției mediului;

- atragerea unor potentiali investitori;

- posibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi sau declansarea unor noi activitati.

In concluzie, se impune realizarea lucrărilor mai sus menționate, lucru care va determina scăderea riscului asupra sănătății populației, creșterea confortului edilitar, protecția calității apelor subterane și de suprafață.

- valoarea investitiei rezultata din devizul financiar al investitie este de 5.777.497,30 lei cu TVA.

- perioada de implementare propusă - este de 36 luni.

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

PI – Plan de încadrare în zonă

PA – Plan de amplasare.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Situația existenta.

Localitatea Beștepe dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă și un sistem de canalizare, astfel:

a)	sistem de alimentare cu apă format din:

-	Sursă de apă - captare apa subterana din 5 foraje de adancime

-	Instalație de dezinfecție (tratare).

-	Conducta de aducțiune – este din PEID, cu diametre între Dn 80mm - 110mm

-	Inmagazinare apei potabile - Apa bruta de la frontul de captare este transportata prin pompare la statia de tratare si apoi inmagazinata intr-un rezervor din beton armat avand capacitatea de V= 300 mc amplasat la cota +68,0m cu zona de protecție sanitara in regim sever.

-	Rețea de distribuție a apei potabile.

Distributia apei potabile catre consumatori se realizeaza gravitational prin conducte din PEID, PN6, avand diametrele intre Dn 63-110 mm, montate ingropat sub adancimea minima de inghet.

Pe traseul retelei de distributie sunt montate camine de vane, aerisire, golire, si hidranti de incendiu.

b)	sistem de canalizare cu apă format din:

-	Rețea de canalizare menajera  pentru colectarea apelor uzate menajere de la consumatorii din satul Beștepe, realizata din tuburi din PVC, SN4, Dn 250 mm și PEID Dn 200 mm. S-au prevăzut pe traseu cămine de vizitare la distanțe de maxim 60 m (conform STAS 3051-91), la schimbările de direcție și în punctele de intersecție.

-	6 stații de pompare ape uzate menajere;

-	conducte de refulare PEHD, PN6, Dn 110 mm

-	racorduri la rețeaua de canalizare;

-	statia de epurare este o statie performanta compacta, containerizata, supraterana, cu o capacitate de epurare de Q zimax = 250 mc/zi

-	conductă de evacuare apă epurată PEID Dn 110 mm. Evacuarea apei epurate în emisar (brațul Sfantu Gheorghe) se face prin pompare

Stația de epurare și colectorul principal au fost dimensionate pentru a prelua debitul de apă uzată menajeră de pe suprafața întregii localități.

SITUAȚIA PROPUSĂ

In conformitate cu Codul de proiectare seismica P100-1/2013 amplasamentul se încadrează in zona seismica caracterizata de ag = 0,20g si Tc = 0,7 secunde pentru intervalul de recurenta IMR = 225 ani.

Conform STAS 6054/77 în zona adâncimea de îngheț este de 90 cm.

Clasa de importanță a construcțiilor, stabilită conform Normativului P100-2003 va fi III, iar categoria de importanță, stabilită conform Ordinului MLPAT nr.31/N/oct.1999 va fi C – Normală.

Conform STAS 4273-83, lucrările se încadrează în clasa a-IV-a de importanță (construcții de importanță redusă), respectiv categoria 4 – sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru localități rurale.

Proiectarea construcțiilor s-a făcut ținând cont de această clasificare, cu respectarea strictă a tuturor normativelor și reglementarilor în vigoare.

Pentru realizarea proiectului ”Extindere rețea de canalizare, suplimentare sursă de apă și echipare rețea de distribuție cu cămine de vane și hidranți în comuna Beștepe”, pe baza temei de proiectare și a celor stabilite de comun acord cu Primăria Comunei Beștepe, urmează a se executa următoarele lucrări principale:

- Suplimentare sursă apă

- 2 foraje (P1 – completează sursa de apă pentru Bălteni și P2 completează sursa de apă pentru Beștepe) cu adâncime de 100 m, inclusiv racord electric;

- instalație de dezinfecție cu hipoclorit instalată în cabina puțului;

- conductă de aducțiune din PEID Pn10 Dn 90mm cu o lungime totală de 478m- de la forajul P1 și P2;

- S-a prevăzut împrejmuire pentru zona de protecție sanitara la cele 2 surse de apă, conform HG 930/2005.

- Schimbare pompe submersibile pentru cele 5 puțuri existente;

- Realizare a 20 cămine de vane și montare 5 hidranți.

- Extindere conducte de canalizare gravitaționale din conducte PVC SN4.

- rețea de canalizare pentru apă uzată menajeră cu o lungime totala de 5.384m

- conductă de refulare din PEID Dn110mm având lungime totală de 104m

- 2 stații de pompare

- cămine de vizitare sau schimbare de direcție amplasate la max 60 m;

- racorduri individuale la limita de proprietate, fără cămin de racord;

Refacere structură rutieră pe traseul rețelei

Stațiile de pompare se amplasează pe domeniul public, fiecare stație ocupă 2 mp.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Descrierea lucrărilor

Suplimentare sursă de apă:

Suplimentarea sursei de apă, prin prezentul proiect, va fi amplasată pe domeniul public al comunei Beștepe, astfel: forajul P1 – la 33071, T52, A713, comuna Beștepe și forajul P2 – 38184, T31, NB754/2, comuna Beștepe. Conducta de aducțiune se va poza, în lungul străzilor existente în localitatea Beștepe,  pe stradă, pe o parte sau pe cealaltă a acesteia, în acostament sau spațiu verde pana în punctul de branșare cu aducțiunea existentă.

Captare

Executarea a 2 foraje cu adâncimea de circa 100 m, cu caracter de explorare-exploatare, definitivarea echipării urmând să se realizeze după săpare și interpretarea stratificației, iar stabilirea parametrilor optimi de exploatare după efectuarea deznisiparilor, pompărilor experimentale și a analizelor chimice și bacteriologice de potabilitate, realizarea racordurilor electrice, a instalațiilor hidraulice și a instalațiilor electrice și a cabinei de puț. Debitul captat estimat fiind de Q = 3 l/s.

S-a prevăzut împrejmuirea forajelor nou proiecte pentru respectarea zonei de protecție sanitară, avand dimensiunile in plan de 20 x 20 m si o suprafata de 400 mp.

Cabina puțului este prevăzută a fi realizată dintr-un element de beton armat cu secțiune dreptunghiulară, fiind montată îngropat, cu partea superioară la cota +0,10 m față de nivelul solului, pe un radier de beton simplu marca C8/10, asigurând etanșeitatea puțului în condiții igienice de exploatare (amplasarea și exploatarea pompei submersibile, montarea armăturilor și tablourilor electrice, accesul ușor al personalului de întreținere și reparații).

Cabina va fi izolată hidrofug și termic conform documentației de execuție, astfel încât în interior să nu se producă infiltrații, fiind astfel construită încât pe timpul iernii temperatura în interior să nu scadă sub 0°C, pentru evitarea înghețării conductelor și anexelor capetelor de pompare.

În partea superioară a cabinei este montat câte un capac metalic (Φ 813 mm) de vizitare, prevăzut cu garnitură de etanșare din cauciuc. Acest capac permite accesul ușor în cabină prin intermediul unei scări și împiedică pătrunderea precipitațiilor. Pentru o bună aerisire a cabinei este nevoie de un curent de aer care se realizează cu ajutorul a două țevi metalice având Dn=60 mm, respectiv Dn=89 mm. Una din țevile de aerisire, Φ 89 mm (inferioară), este montată pe cabină ajungând până la partea inferioară a acesteia, fiind prevăzută cu sită (12 găuri Φ 16 mm) și căciulă, iar cea de-a doua, Φ 60 mm (superioară) este montată pe capacul metalic de vizitare, fiind prevăzută cu sită.

In fiecare cabina de put forat se va monta o instalatie de dezinfectie cu hipoclorit.

După executarea forajelor și realizarea analizelor de calitate a apei captate se va definitiva soluția de tratare a apei, astfel încât sa se respecte parametrii de calitate prevăzuți în anexa 1 din Legea nr 458/2002 actualizată 2012 - Legea apei potabile.

Pentru o buna functionalitate a sistemului de alimentare cu apa si o eficientizare a  consumului de energie electrica a frontul de captare, la cele 5 puturi existente si aflate in exploatare se vor inlocui pompele submersibile.

Conducta de aducțiune

La execuția aducțiunii se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 și a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor.

Pentru materialul tubular al rețelei s-au avut în vedere tuburile de polietilenă de înaltă  densitate (PEID ) Pn 10 bar, îmbinate prin electrofuziune.

Conducta de aducțiune prevăzută a se realiza din polietilenă de înaltă densitate PEID Pn10 Dn 90 mm, având o lungime totală de 478 m.

Adâncimea minimă de îngropare a rețelei va fi de 0,90 m (STAS 6054-77).

Pe reteaua de distributie a apei potabile catre consumatori se vor executa 20 camine de vane si montarea a 5 hidranti de incendiu.

Capacele caminelor vor fi  de tipul IV, carosabile pe toate strazile.

Capacele se vor monta la cota sistemului rutier (pentru cele pozate pe strazi/trotuare) sau la cota terenului natural (pentru cele pozate pespatiul verde).

Pentru realizarea investiției este necesară ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren, pentru amplasamentul forajelor si a caminelor de vane și ocuparea temporară, doar pe perioada execuției rețelelor, astfel:

Teren ocupat definitiv:

- Zona de protecție sanitară foraj			-  800 mp.

- Camine de vane si hidranti			-    25 mp.

Total teren ocupat definitiv  				- 825 mp.

Teren ocupat temporar pentru pozarea rețelelor:

Total teren ocupat temporar 				-  383 mp.

Extindere conducte de canalizare

În funcție de poziție și pante diametrul conductelor va fi Dn 250 mm.

Stabilirea diametrelor ține seama de criteriile hidraulice precum și de cele economice, astfel încât să se realizeze o rețea funcțională și economică.

S-au prevăzut pe traseu cămine de vizitare la distanțe de maxim 60 m (conform STAS 3051-91), la schimbările de direcție și în punctele de intersecție. Căminele de canalizare vor fi din beton Φ 100 cm.

Limite admise în rețeaua de canalizare

Limitele admise pentru evacuarea apei menajere în rețeaua de canalizare conform NTPA 002 sunt:

- pH 6,5 – 8,5

- MSS 350 mg/l

- CBO5 300 mg/l

- CCOCr 500 mg/l

- Detergenți 25 mg/l

- Azot total 30 mg/l

- Sulfați 600 mg/l

- Cloruri 500 mg/l

Pentru realizarea extinderii rețelei de canalizare este necesară racordarea la rețeaua de canalizare existentă.

Drumurile asfaltate afectate de racordarea colectoarelor propuse la canalizarea existentă, vor fi aduse la starea inițială având aceeași structură rutieră.

În funcție de poziție și pante,  diametrul conductelor va fi Dn 250 mm.

Stabilirea diametrelor se face pe fază de SOFT care va ține seama de criteriile hidraulice precum și de cele economice, astfel încât să se realizeze o rețea funcțională și economică.

Patul de pozare va fi realizat din nisip cu grosimea minimă de 10 cm pentru care se recomandă compactare manuală. Materialul de umplutură din jurul și deasupra țevilor va fi nisip. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 200 mm și se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot utiliza compactoare mecanice.

Deasupra conductei de canalizare din PVC, la cca. 0,5 m față de generatoarea superioară a tubului se prevede grilă de avertizare.

Coordonarea de amplasare a rețelei cu alte rețele edilitare existente cu respectarea condițiilor din SR 8591:97 precum și marcarea și reperarea rețelei conform STAS 9570/1-89 se va face în proiectul tehnic și în detaliile de execuție.

S-au prevăzut pe traseu cămine de vizitare la distanțe de maxim 60 m (conform STAS 3051-91), la schimbările de direcție și în punctele de intersecție. Căminele canalizare vor fi din beton Φ 100 cm.

Elementele de la marginea părții carosabile, zonele de accese în curți, podețele afectate de lucrări vor fi aduse la starea inițială.

Se va realiza o subtraversare a paraului cu conductă de refulare PEID Dn 110mm. Subtraversarea va avea lungimea de 13,0 m.

Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

Tubul de protecție va fi oțel Dn 250mm pentru subtraversările cu conductă Dn110mm.

Distanța de la talveg până la generatoarea superioară a tubului de protecție va fi de minim 1,5 m.

Subtraversările se vor realiza conform standardului 9312/87.

Stații de pompare

Pe traseul rețelei de canalizare, din cauză diferențelor de nivel, s-au prevăzut 2 stații de pompare, dotate cu 1+1 pompe submersibile cu tocator, care se vor dimensiona astfel:

| Denumire statie de pompare | Q (l/s) | Hp (m) | H statie (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPau1 | 1,0 | 10 | 4,0 |
| SPau2 | 1,0 | 10 | 4,0 |

Stațiile de pompare vor fi compacte, din polietilenă, având diametrul de 1,00 m.

Pompele vor fi de tipul cu motor imersat, fie cu ax vertical.

Stațiile vor fi automatizate, pompele intrând în funcțiune respectiv oprindu-se în funcție de nivelul apei în cuvă.

Conductele de refulare (Ltotal =104,0 m), pentru stațiile de pompare, vor avea diametru Dn 110mm PEID.

Este necesară realizarea a 2 racorduri pentru alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare.

Pentru realizarea investiției este necesară ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren, pentru amplasamentul statiilot de pompare și ocuparea temporară, doar pe perioada execuției rețelelor, astfel:

Teren ocupat definitiv:

-	statii de pompare					-  4,50 mp.

-	imprejmuire statii de pompare			-  8,00 mp.

Total teren ocupat definitiv  				-  12,50 mp.

Teren ocupat temporar pentru pozarea conductelor:

Total teren ocupat temporar 				-  5468 mp.

SITUAȚIA JURIDICĂ A TERENURILOR

Terenurile pe care urmează a se amplasa lucrările sunt cuprinse în totalitate în suprafața administrată de comuna Beștepe și vor fi puse la dispoziție de către acesta, libere de orice sarcini.

Marcarea traseului conductelor, s-a făcut pe o ridicarea topografică realizată în sistem de referință național Stereo 70.

| NR. CRT | X (long) | Y (Lat) | AMPLASAMENT | TIP GEOMETRIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extindere rețea canalizare |
| 1 | 408070.9553 | 815139.118 | colector-str. Brândușei 3 | punct |
| 2 | 407967.0159 | 815309.9775 |  | punct |
| 3 | 407854.2914 | 815241.8046 | colector-str. Brândușei 4 | punct |
| 4 | 407724.6918 | 815162.4221 |  | punct |
| 5 | 407873.1649 | 815027.5531 | colector-str. Biruinței | punct |
| 6 | 407716.6539 | 815291.42 |  | punct |
| 7 | 407808.4204 | 815020.5102 |  | punct |
| 8 | 407354.2237 | 815753.4277 |  | punct |
| 9 | 407531.7236 | 815068.4064 | colector-str. Dianei | punct |
| 10 | 407756.2917 | 815068.7724 |  | punct |
| 11 | 407756.2917 | 815068.7724 | colector - str. Pârâului | punct |
| 12 | 407329.2261 | 815720.1721 | SPau1 - str Pârâului | punct |
| 13 | 407296.2387 | 815788.095 | colector - str. Amurgului | punct |
| 14 | 406911.4273 | 815825.6734 |  | punct |
| 15 | 406585.9816 | 816155.3229 | colector - str.Brumarel | punct |
| 16 | 406462.8184 | 816266.8201 |  | punct |
| 17 | 406462.8184 | 816266.8201 | colector - str.Unirii | punct |
| 18 | 406488.3273 | 816360.5449 |  | punct |
| 19 | 406220.1711 | 815914.16 | colector - str.Lacului | punct |
| 20 | 406323.4611 | 816321.1702 |  | punct |
| 21 | 407700.9963 | 815958.0806 | colector - str.Craitelor | punct |
| 22 | 407853.679 | 816189.0691 | SPau2 - str.Craitelor | punct |
| 23 | 407745.531 | 816552.5921 | colector - str.Orhideelor | punct |
| 24 | 407819.3084 | 816320.9727 |  | punct |
| 25 | 407210.58 | 816137.8896 | colector - str.Ecoului | punct |
| 26 | 406784.4857 | 816228.8386 |  | punct |
| 27 | 406608.8323 | 816358.4731 | colector - str. Cireșari | punct |
| 28 | 406518.6064 | 816663.3405 |  | punct |
| 29 | 406486.2818 | 816390.6952 |  | punct |
| 30 | 406333.1122 | 816579.5923 |  | punct |
| Suplimentare sursă apă |
| 31 | 407815.5847 | 814750.6048 | P1 (foraj 1) | punct |
| 32 | 407918.0986 | 814615.5412 | Aducțiune - foraj 1 | punct |
| 33 | 405712.6055 | 816670.8005 | P2 (foraj 2) | punct |
| 34 | 405926.2599 | 816618.1436 | Aducțiune - foraj 2 | punct |

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea.

Prin documentatie se propune îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apa potabila prin suplimentarea sursei de apa, precum si preluarea apelor uzate menajere de la consumatori si transportarea acestora catre statia de epurare.

Executarea a doua foraje cu caracter de explorare-exploatare, fiecare foraj fiind prevazut cu cabina din beton armat complet echipat (instalatii hidraulice, debitmetru, instalației de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu, alimentare cu energie electrica).

Se propune reechiparea cu pompe submersibile (1A+1R) pentru fiecare foraj existent (PF1 ... PF5).

Executarea a 478 m de conducta de aducțiune din PEID, Pn10, Dn 90mm, de la cele două puțuri nou forate (P1 și P2) la conducta de aducțiune existentă.

Pentru asigurarea zonei de protecție sanitară s-a prevazut o imprejmuire avand dimensiunile in plan de 20 x 20 m si o suprafata de 400 mp.

Preluarea apelor menajere uzate de la consumatori (racorduri individuale) prin extinderea retelei de canalizare cu tuburi din PVC, DN 250 mm, prevazute cu cămine de vizitare sau schimbare de directie amplasate la max 60 m.

Executarea a doua statii de pompare ape uzate menajere complet echipate prevazute cu conducte de refulare din PEID, Dn110 mm in lungime de 104m .

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Se prevăd conducte din PVC si PEID, care prin caracteristicile lor (sunt inerte la acțiunea apei, prezintă siguranță totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei, au o rezistență foarte bună la îngheț datorită polimerilor speciali folosiți, au caracteristici hidraulice care se mențin constante în timp, demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică) vor permite menținerea calității apei și împiedicarea apariției oricărui proces biochimic, fiind fabricate din materiale care nu pot oferi un suport nutritiv pentru microorganisme care ar duce la dezvoltarea unei flore biologice în interiorul conductelor.

Consum zilnic de energie electrică  estimat pentru un foraj – 5,5 kW

Consum zilnic de energie electrică estimat pentru o stație de pompare – 3,5 kW.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

La terminarea lucrarilor, dupa proba de presiune si dezinfectarea conductei, acestea se vor racorda la sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila existent. Cele doua foraje noi alimentate cu energie electrica de la reteaua nationala se vor racorda la frontul de captare aferent gospodariei de apa.

La terminarea lucrarilor, dupa proba de etanseitate acestea se vor racorda la colectoarele existente ale sistemul de canalizare menajera existent. Cele doua statii de pompare ape uzate menajere alimentate alimentate cu energie electrica de la reteaua nationala  si dupa efectuarea probei de presiune pe conducta de refulare se vor integra in sistemul de colectare si transport al retelei de canalizare menajera.

Pentru cele 2 statii de pompare ape uzate menajere și pentru cele 2 foraje, se vor realiza racorduri la rețeaua de energie electrică.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Șantierul, drumurile de acces si toate suprafețele al căror înveliș vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosinței lor inițiale.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

Căile de acces vor fi cele existente. Proiectul nu prevede realizarea de căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare

In perioada de execuție se vor folosi agregate (nisip) și apă pentru realizarea obiectelor propuse.

- metode folosite în construcție/demolare

Înainte de a începe lucrările de construcție aferente rețelei de alimentare cu apă, executantul, pe baza proiectului, trebuie să procedeze la operațiile de trasare care permit:

- să se materializeze pe teren traseul și profilul în lung al conductelor;

- să se stabilească poziția tuturor lucrărilor îngropate existente cum ar fi cabluri electrice și telefonice, conducte de gaze, etc.

Trasarea pe teren a rețelelor de conducte va fi realizată în conformitate cu prevederile STAS 1924/5.

Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziției construcțiilor pe amplasamentele proiectate și marcarea fiecărei construcții conform proiectului.

Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundații face parte din trasarea lucrărilor de detaliu și se efectuează pe baza planului de trasare, după executarea curățirii și nivelării terenului și după fixarea poziției construcției pe amplasamentul proiectat.

Executantul trebuie să se asigure de concordanța între ipotezele proiectului și condițiile de execuție ale lucrărilor. In cazul în care anumiți parametri, cum ar fi natura solului, condițiile de pozare, panta terenului etc. sunt în discordanță cu prescripțiile proiectului, trebuie să fie informat proiectantul general.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, în punctele caracteristice (la coturi în plan vertical și orizontal, în vârfurile de unghi, la tangentele de intrare și ieșire din curbe, în axul căminelor, în punctele de intersecție cu alte conducte și la branșament).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasați perpendicular pe axa traseului, la distanțe care să nu permită degradarea în timpul executării săpăturilor, depozitării pământului, sau din cauza circulației.

Metodele specifice lucrarilor aferente sistemului de canalizare sunt:

•	Desfacerea tranșee incepand din aval spre amonte;

•	Executia transeelor pentru pozarea canalului si a gropilor pentru realizarea caminelor de vizitare pe tronsoane, neatacandu-se tronsonul urmator decat dupa terminarea montajului si a umpluturilor partiale pentru tronsonul precedent.

•	Transportul la punctul de lucru a tuburilor si materialelor necesare pe masura terminarii lucrarilor pentru pozarea canalului;

•	Realizarea paturilor (din nisip) pentru pozarea canalului;

•	Lansarea si montajul tuburilor pentru realizarea tronsoanelor de canal;

•	Curatirea mufelor si capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indicatiilor de la furnizori;

•	Executia caminelor de vizitare, montarea pieselor speciale, pozitionarea ramei si a capacului pentru camine si monolitizarea acestora cu placa.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Lucrarile necesare pentru executarea cabinelor și a instalației hidraulice si a conductei de legatura cu aducțiunea existenta, vor parcurge trei etape dupa cum urmeaza :

Lucrari premergatoare

- Intocmirea unui grafic detaliat de executie pentru toate cele 3 etape de executie;

- Aprovizionarea, receptia, sortarea si depozitarea produselor si materialelor ce vor fi folosite pentru realizarea lucrarilor;

- Organizarea șantierului in zona de executie a lucrarilor;

- Marcarea traseului si fixarea reperelor de nivelment

Executia propriu-zisa

 Execuția tranșeelor pentru pozarea conductelor

- Transportul la punctul de lucru a conductelor si materialelor necesare pe masura terminarii lucrarilor pentru pozarea conductelori;

- Realizarea paturilor (din nisip) pentru pozarea conductei de aducțiune si a cablului electric de la postul TRAFO;

- Executia (refacerea) cabinelor puturilor forate, montarea pieselor speciale, pozitionarea ramei si a capacului pentru camine si monolitizarea acestora cu placa;

- Executia instalatiei hidraulice din interiorul cabinelor forajelor;

- Executia imprejmuirii pentru zona de protecție sanitara la cele doua puțuri forate existente (P1 și P2), conform HG 930/2005.

Efectuarea probelor si punerea in functiune

- Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia finala a umpluturilor, se va efectua proba de presiune pe tronsoane, conform normativelor in vigoare;

- Remedierea deficientelor rezultate in urma probei de presiune;

- Realizarea umpluturilor la cotele initiale, concomitent cu compactarea corespunzatoare a acestora;

- Refacerea la starea initiala a terenului;

- Punerea in functiune;

- Receptia lucrarilor.

Lucrarile necesare pentru executarea rețelei de canalizare, vor parcurge trei etape dupa cum urmeaza :

### Lucrari premergatoare

- Intocmirea unui grafic detaliat de executie pentru toate cele 3 etape de executie;

- Aprovizionarea, receptia, sortarea si depozitarea produselor si materialelor ce vor fi folosite pentru realizarea lucrarilor;

- Organizarea șantierului in zona de executie a lucrarilor;

- Marcarea traseului si fixarea reperelor de nivelment

Executia propriu-zisa

- Desfacerea tranșee incepand din aval spre amonte;

- Executia transeelor pentru pozarea canalului si a gropilor pentru realizarea caminelor de vizitare pe tronsoane, neatacandu-se tronsonul urmator decat dupa terminarea montajului si a umpluturilor partiale pentru tronsonul precedent.

- Transportul la punctul de lucru a tuburilor si materialelor necesaree pe masura terminarii lucrarilor pentru pozarea canalului;

- Realizarea paturilor (din nisip) pentru pozarea canalului;

- Lansarea si montajul tuburilor pentru realizarea tronsoanelor de canal;

- Curatirea mufelor si capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indicatiilor de la furnizori;

- Executia caminelor de vizitare, montarea pieselor speciale, pozitionarea ramei si a capacului pentru camine si monolitizarea acestora cu placa.

Efectuarea probelor si punerea in functiune

- Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia finala a umpluturilor, se va efectua proba de etanseitate pe tronsoane, conform normativelor in vigoare;

- Remedierea deficientelor rezultate in urma probei de etanseitate;

- Realizarea umpluturilor la cotele initiale, concomitent cu compactarea corespunzatoare a acestora;

- Refacerea la starea initiala a terenului;

- Punerea in functiune;

- Receptia lucrarilor.

Exploatarea și întreținerea rețelelor de canalizare

Explorarea și întreținerea tehnică cuprinde totalitatea operațiunilor care trebuie efectuate pentru asigurarea funcționării în bune condiții sanitare a rețelelor de canalizare.

Apele uzate descărcate în rețeaua de canalizare trebuie să respecte condițiile impuse de normativele în vigoare.

În vederea realizării acestor funcții, în cadrul exploatarii se efectueaza urmatoarele operațiuni principale:

Se vor verifica periodic (lunar sau trimestrial):

- dacă pe traseul colectoarelor, precum și in jurul căminelor nu s-au ivit tasări ale solului;

- dacă capacele căminelor sunt așezate corect sau sunt crăpate și necesită înlocuirea;

- dacă nu s-au depozitat materiale de construcții, deșeuri, etc pe căminele de canalizare ceea ce împiedică intervenția în canalizare;

- calitatea apelor uzate deversate de agenții economici;

- funcționarea stațiilor de pompare.

Lucrări de întreținere:

- control periodic al stării rețelei;

- verificarea și înlocuirea capacelor de cămine;

- corectarea cotei ramelor și capacelor de la cămine, în urma modernizării părții carosabile sau a tasărilor;

- spălarea și curățarea periodică a rețelei;

- efectuarea la timp a lucrărilor de reparații.

- Operațiile de exploatare a echipamentelor și utilajelor constau din: asigurarea funcționării, întreținerea curentă, reparații curente medii și capitale (planificate).

- Exploatarea și întreținerea echipamentelor și utilajelor se face în conformitate cu prescripțiile furnizorului de echipamente.

Racordarea de noi utilizatori la rețea se va face doar de personal autorizat.

Nu se va intra in căminele de vizitare, stații de pompare pentru gresari , verificari sau alte operatii fara o aerisire prealabila si supravegheat de o alta persoana care va ramane afara si va tine legatura cu cel ce a intrat in cheson, bazine, cămine;

La coborârea si lucru în cămine este obligatoriu purtarea centurii de siguranță legată cu frânghie de lungime corespunzătoare distanței dintre două cămine, pentru ca în caz de accident, de exemplu prin axfisiere lucrătorul să fie tras afară si să i se acorde primul ajutor.

O atenție deosebită trebuie acordata pericolului de electrocutare prin prezența cablurilor electrice îngopate în vecinătatea rețelelor de canalizare.

Este interzis ca în jurul tablourilor electrice să se depoziteze scule, materiale etc ce ar putea stanjeni circulatia personalului sau operatiunile de control, montare si demontare a utilajelor.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Lucrările propuse prin prezentul proiect se vor racorda la sistemul de alimentare cu apă  si la sistemul centralizat de canalizare menajer existent.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Au fost analizate mai multe tipuri de conducte care pot fi folosite pentru conductele de aducțiune.

Materialul ales pentru conducte ține cont de următoarele exigențe considerate esențiale:

- asigurarea, atât prin construcția tuburilor cât și prin îmbinarea lor, a unei canalizări complet etanșe, astfel încât rețeaua de canalizare să fie complet ecologică. În acest mod, în timp, calitatea pânzei de apă freatică de suprafață va deveni foarte bună.

- asigurarea unei durabilități a rețelei de minimum 50 ani;

- asigurarea condițiilor corespunzătoare de rezistență a tuburilor la condiții de trafic, acesta devenind mai intens pe măsura dezvoltării localității;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea deagregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Prin realizarea proiectului se captează apă din subteran pentru asigurarea apei potabile.

Prin realizarea proiectului se asigură colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere din localitate.

Deșeuri rezultate din activitatea de întreținere sau reparație vor fi colectate în pubele și acestea vor fi evacuate de o firmă autorizată, pe baza unui contract.

Se va ține evidența deșeurilor conform HG856/2002.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform Certificat de urbanism.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu se execută lucrări de demolare.

Traseul pe care se pozează conductele va fi adus la starea inițială.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Stratul de sol vegetal ce va fi indepartat cu grija si depozitat in gramezi separate ulterior va fi reinstalat dupa reumplerea sapaturii, pentru a face posibila refacerea vegetației;

Șantierul, drumurile de acces si toate suprafețele al căror înveliș vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosinței lor inițiale;

La finalizarea lucrărilor aferente investiției se recomandă:

- curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum si a deșeurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropiat  depozit de deșeuri autorizat;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției;

- refacerea spatiilor verzi afectate de execuția prezentei investiții.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

NU ESTE CAZUL

- metode folosite în demolare;

NU ESTE CAZUL

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului.

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Se anexează: 	PA – Plan de amplasare.

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Comuna Bestepe este situata la 25 km ESE de mun. Tulcea, pe soseaua Tulcea - Mahmudia.

Comuna Beștepe se află în partea central-nordica a Județului Tulcea, in sudul Deltei Dunarii, respectiv pe bratul Sfantu Gheorghe, având ca vecinătăți:

- la nord: Delta Dunarii si comuna Beștepe;

- la est: comuna Nufaru;

- la sud – est: comuna Valea Nucarilor;

- la sud: comuna Murighiol;

- la vest: comuna Mahmudia.

Satele componente ale comunei sunt: Beștepe, Băltenii de Jos și Băltenii de Sus.

Lucrările prevăzute sunt amplasate în intravilanul și extravilanul localității Beștepe, comuna Beștepe.

Lucrările prevăzute sunt amplasate în intravilanul si extravilanul localității Beștepe, comuna Beștepe, județ Tulcea, identificate prin:

- intravilan – DJ.222C (Tulcei), str. Brândușei, str. Biruinței, str. Pârâului, str. Dianei, str. Crăițelor, str. Orhideelor, str. Amurgului, str. Ecoului, str. Brumărel, str. Unirii, str. Cireșari, str. Lacului

- extravilan – T.31 nr.754, T.52 A.713

Folosința actuală: drumuri sătești, drum județean, teren arabil și teren neproductiv

Destinație propusă: căi de comunicație, teren arabil, pășune.

In zonele adiacente lucrărilor se va menține categoria de folosință actuală.

Se vor folosi pentru acces drumurile existente în localitate.

Se vor folosi sursele de apă și energie electrică existente.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Realizarea lucrărilor contribuie la dezvoltarea rețelelor edilitare din localitate, in special pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului centralizat de canalizare menajera.

- arealele sensibile;

Conform ”Deciziei etapei de evaluare inițiala” emis de Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, amplasamentul se suprapune parțial cu aria natural protejata ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Marcarea traseului conductelor, s-a făcut pe o ridicarea topografică realizată în sistem de referință național Stereo 70.

| NR. CRT | X (long) | Y (Lat) | AMPLASAMENT | TIP GEOMETRIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extindere rețea canalizare |
| 1 | 408070.9553 | 815139.118 | colector-str. Brândușei 3 | punct |
| 2 | 407967.0159 | 815309.9775 |  | punct |
| 3 | 407854.2914 | 815241.8046 | colector-str. Brândușei 4 | punct |
| 4 | 407724.6918 | 815162.4221 |  | punct |
| 5 | 407873.1649 | 815027.5531 | colector-str. Biruinței | punct |
| 6 | 407716.6539 | 815291.42 |  | punct |
| 7 | 407808.4204 | 815020.5102 |  | punct |
| 8 | 407354.2237 | 815753.4277 |  | punct |
| 9 | 407531.7236 | 815068.4064 | colector-str. Dianei | punct |
| 10 | 407756.2917 | 815068.7724 |  | punct |
| 11 | 407756.2917 | 815068.7724 | colector - str. Pârâului | punct |
| 12 | 407329.2261 | 815720.1721 | SPau1 - str Pârâului | punct |
| 13 | 407296.2387 | 815788.095 | colector - str. Amurgului | punct |
| 14 | 406911.4273 | 815825.6734 |  | punct |
| 15 | 406585.9816 | 816155.3229 | colector - str.Brumarel | punct |
| 16 | 406462.8184 | 816266.8201 |  | punct |
| 17 | 406462.8184 | 816266.8201 | colector - str.Unirii | punct |
| 18 | 406488.3273 | 816360.5449 |  | punct |
| 19 | 406220.1711 | 815914.16 | colector - str.Lacului | punct |
| 20 | 406323.4611 | 816321.1702 |  | punct |
| 21 | 407700.9963 | 815958.0806 | colector - str.Craitelor | punct |
| 22 | 407853.679 | 816189.0691 | SPau2 - str.Craitelor | punct |
| 23 | 407745.531 | 816552.5921 | colector - str.Orhideelor | punct |
| 24 | 407819.3084 | 816320.9727 |  | punct |
| 25 | 407210.58 | 816137.8896 | colector - str.Ecoului | punct |
| 26 | 406784.4857 | 816228.8386 |  | punct |
| 27 | 406608.8323 | 816358.4731 | colector - str. Cireșari | punct |
| 28 | 406518.6064 | 816663.3405 |  | punct |
| 29 | 406486.2818 | 816390.6952 |  | punct |
| 30 | 406333.1122 | 816579.5923 |  | punct |
| Suplimentare sursă apă |
| 31 | 407815.5847 | 814750.6048 | P1 (foraj 1) | punct |
| 32 | 407918.0986 | 814615.5412 | Aducțiune - foraj 1 | punct |
| 33 | 405712.6055 | 816670.8005 | P2 (foraj 2) | punct |
| 34 | 405926.2599 | 816618.1436 | Aducțiune - foraj 2 | punct |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Se doreste extinderea captarii de apa bruta din sursa subterana, cu racordarea la sistemul de alimentare cu apa potabila existent si asigurarea zonei de protecție sanitara a acestor foraje existente (P1 si P2).

Lucrarile de modernizare a sistemului de alimentare cu apa potabila (prin refacerea cabinelor, a instalațiilor hidraulice și electrice și inlocuirea pompelor la puțuri forate existente)  permite accesul tuturor locuitorilor la apa potabilă.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale

# proiectului, în limita informațiilor disponibile.

# (A)Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

a) Protecția calității apelor:

Ape de suprafață - nu există pericolul transportului unor emisii de poluanți în apele de suprafață din vecinătate.

Ape subterane – nu există pericolul transportului unor emisii de poluanți în apele subterane.

b) Protecția aerului:

În vederea asigurării protecției calității aerului se vor lua următoarele măsuri:

-  la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a straturilor de pământ;

-  autovehiculelor ce vor transporta nisipul li se va impune circulația cu viteza redusa in comuna;

- beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau mașini ce emana fum, si va urmări îndepărtarea din șantier a acestora.

Datorită acestor măsuri obiectivele nu vor evacua în atmosferă poluanți.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Nu vor exista surse de vibrații care să depășească nivelul de 60 dB.

Pe cât posibil, se va urmări ca activitățile zgomotoase să se realizeze in zona instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice in afara orelor de funcționare a acestora.

Se va interzice desfășurarea activităților zgomotoase in zona locuințelor, intre orele 22- 8.

d) Protecția împotriva radiațiilor:

Pe parcursul execuției și în timpul exploatării nu pot apare surse de radiații.

e) Protecția solului și a subsolului:

Pentru a elimina sau a reduce eventualele efecte nefavorabile pe timpul execuției lucrărilor. se vor lua următoarele măsuri:

- stratul vegetal decopertat se va constitui într-un depozit special;

- stratul vegetal de pe traseele de acces ale utilajelor va fi decopertat și transportat în același depozit;

- ritmuI execuției va fi alert;

- se vor evita procesele „umede” (punerea în opera a betoanelor și  mortarelor);

- se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de construcție. Suprafețele destinate pentru depozitarea de materiale de construcție, de recipienti goliti si depozitare temporara de deșeuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deșeuri din construcții si demolari.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

In general, in perioada de executie este posibila aparitia unor efecte negative asupra speciilor din imediata apropiere. Aceste efecte se pot concretiza in tendinta de retragere a faunei in zone limitrofe, motivul fiind zgomotul generat de lucrarile de construcție. Un alt efect potential negativ al lucrarilor de executie este de diminuare calitativa temporara a habitatelor din perimetrul organizarilor de șantier si a punctelor de lucru. In general, daca insa constructorul respecta masurile minime reducere a acestor impacte (pastrarea stratului vegetal decopertat si refacerea prin copertare a suprafețelor afectate cu același material), degradarea calitativa a habitatelor este minima si total reversibila.

Desfășurarea activității nu influențează ecosistemele terestre și acvatice. In amplasamentul lucrărilor nu sunt specii de floră sau faună protejate.

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Nu sunt afectate obiective publice sau așezări umane.

Dimpotrivă, prin realizarea proiectului, va avea loc o ridicare a standardului de viața și a protecției populației.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

In conformitate cu legislatia in vigoare cu privire la colectarea, gestionarea si evacuarea deșeurilor din amplasamente, putem spune ca principalele tipuri de deșeuri rezultate in perioada de executie a investitie sunt urmatoarele:

  - deșeuri specifice : pietris, beton, tencuieli;

  - diferite ambalaje din hartie, carton, plastic ;

  - produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile nerutiere (compactor, automacarale, buldo-excavator);

  - deșeuri menajere provenite de la personalul muncitor care lucreaza la construcții

Deșeurile rezultate din activitatea de construcție si deșeurile menajere vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme autorizate.

Materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

Similar, eventualele deșeuri rezultate din activitatea de întreținere sau reparație vor fi, de asemenea, colectate în pubele și acestea vor fi evacuate de o firmă autorizată, pe baza unui contract.

Se va ține evidența deșeurilor conform HG856/2002.

i) Gospodăria substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Atât în timpul execuției cât și în exploatare nu se utilizează substanțe toxice sau periculoase.

# (B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Conform ”Deciziei etapei de evaluare inițiala” emis de Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, amplasamentul se suprapune parțial cu aria natural protejata ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

- impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, etc. respectiv extinderea impactului; magnitudinea și complexitatea impactului; probabilitatea impactului; durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Evaluarea impactului asupra mediului s-a făcut ținând cont de câteva criterii organizate în tabelul de mai jos și structurate pe următoarele două domenii:

- modificări asupra factorilor de mediu;

- efectele modificărilor factorilor de mediu asupra populației.

| Criteriu | Aprecierea efectelor |
| --- | --- |
| 1. Modificări ale mediului |  |
| efecte negative asupra sănătății biotei | nesemnificative |
| amenințarea speciilor rare sau în pericol | nu au fost definite în zonă specii rare sau în pericol |
| reducerea diversității speciilor sau perturbarea lanțului alimentar | nesemnificativ |
| pierderea sau fragmentarea habitatelor | nesemnificativ, cu efecte locale |
| descărcarea sau producerea de substanțe chimice persistente, agenți microbiologici, nutrienți, radiații, energie termică | nesemnificativ |
| exploatarea resurselor materiale ale mediului | cu efecte nesemnificative |
| transformarea peisajului natural | efect nesemnificativ, persistent, cu extindere locală |
| obstrucționarea migrației sau a căilor de trecere | efect nesemnificativ |
| efecte negative asupra calității sau cantității mediului biofizic (ape de suprafață, ape subterane, sol, aer) | efecte de mică intensitate, nesemnificative, permanente, cu extindere locală |
| 2. Efectele modificărilor mediului asupra populației |
| efecte negative asupra sănătății umane, bunăstării sau calității vieții | nu sunt puse în evidență astfel de efecte |
| creșterea numărului de șomeri sau daune economice | nu afectează numărul somerilor, din punct de vedere al economiei impactul este unul pozitiv |
| reducerea calitativă sau cantitativă a capacității recreaționale | cu efecte nesemnificative |
| modificări majore în folosința curentă a terenului și a resurselor în scopuri tradiționale de către populația aborigenă | reducere nerelevantă pentru acest obiectiv |
| efecte negative asupra resurselor istorice, arheologice, paleontologice, arhitecturale | efecte minore, nerelevante pentru zona de amplasare a obiectivului analizat |
| reducerea valorilor estetice sau modificarea valențelor vizuale | nesemnificativ |
| afectarea viitoarelor folosințe ale resurselor | nesemnificativ |
| pierderea sau reducerea speciilor rare sau în pericol, și a habitatelor lor | nesemnificativ, efecte locale, zone fără biodiversitate semnificativă |

Pe durata execuției lucrărilor, impactul asupra apelor de suprafață sau subterane, asupra aerului, vegetației, florei și faunei terestre, asupra solului și subsolului, asupra așezărilor umane, precum și riscul declanșării unor accidente sau avarii cu efecte majore asupra sănătății populației și mediului, se estimează ca va exista, dar va fi relativ redus, iar în timp relativ scurt, după terminare, acestea se vor atenua până la anularea lor completă.

Impactul produs asupra mediului în timpul exploatării obiectivului

Se apreciază că impactul produs, după realizarea reabilitării, va fi deosebit de pozitiv, benefic în egală măsură tuturor factorilor de mediu și ecosistemelor, sănătății, siguranței și calității vieții populației locale.

In amplasamentele propuse pentru obiectele sistemului de alimentare cu apă nu sunt specii de floră sau faună protejate.

După cum s-a mai menționat, numai pe perioada execuției lucrărilor aferente obiectivului se va putea înregistra un vârf de impact asupra mediului, respectiv asupra mediilor fundamentale de viață (apă, aer, sol). În timpul exploatării aceste riscuri sunt reduse foarte mult.

- extinderea impactului

Impactul este local, pe termen scurt.

In amplasamentul lucrărilor nu sunt specii de floră sau faună protejate.

După cum s-a mai menționat, numai pe perioada execuției lucrărilor aferente obiectivului se va putea înregistra un vârf de impact asupra mediului, respectiv asupra mediilor fundamentale de viață (apă, aer, sol). În timpul exploatării aceste riscuri sunt reduse foarte mult.

- magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul este caracterizat ca minor, local, pe termen scurt.

Impactul execuției lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuție, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum și printr-o execuție îngrijită și o organizare atentă a acestora.

La exploatare, riscurile se pot reduce prin asigurarea unui program de urmărire a funcționarii tuturor obiectelor componente ale sistemului, prin executarea la timp a lucrărilor de revizii, întreținere si reparații, în conformitate cu regulamentul de exploatare ce se va redacta în faza finală a proiectului.

Se poate aprecia că proiectul va avea o influență benefică plurivalentă atât pentru locuitorii cât și pentru ecologia și protecția mediului din zonă.

Prevederea de conducte din PEHD, care prin caracteristicile lor (sunt inerte la acțiunea apei, prezintă siguranță totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei, au o rezistență foarte bună la îngheț datorită polimerilor speciali folosiți, au caracteristici hidraulice care se mențin constante în timp, demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică) vor permite menținerea calității apei și împiedicarea apariției oricărui proces biochimic, fiind fabricate din materiale care nu pot oferi un suport nutritiv pentru microorganisme care ar duce la dezvoltarea unei flore biologice în interiorul conductelor.

- probabilitatea impactului

Impactul este caracterizat ca minor, local, pe termen scurt.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

După cum s-a mai menționat, numai pe perioada execuției lucrărilor aferente obiectivului se va putea înregistra un vârf de impact asupra mediului, respectiv asupra mediilor fundamentale de viață (apă, aer, sol). În timpul exploatării aceste riscuri sunt reduse foarte mult.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Impactul execuției lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuție, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum și printr-o execuție îngrijită și o organizare atentă a acestora.

La exploatare, riscurile se pot reduce prin asigurarea unui program de urmărire a funcționarii tuturor obiectelor componente ale sistemului, prin executarea la timp a lucrărilor de revizii, întreținere si reparații, în conformitate cu regulamentul de exploatare ce se va redacta în faza finală a proiectului.

Se poate aprecia că proiectul va avea o influență benefică plurivalentă atât pentru locuitorii cât și pentru ecologia și protecția mediului din zonă.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- Nu este cazul.

IX. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deșeurilor etc.)

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces speciale.

- localizarea organizării de șantier

Amplasamentul organizării de șantier va fi în T 37, Cc928, în spatele căminului cultural.

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Lucrările de organizare cu impact asupra mediului constau in amenajarea de platforme și zone pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și menajere.

Avand in vedere termenul scurt alocat lucrarilor impactul real asupra vegetației se anticipeaza ca fiind redus, mare parte din flora locala afectata urmand a se reface dupa retragerea factorilor perturbatori.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

  - surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Emisii de poluanți în aer de la motoarele autovehiculelor.

Zgomot de la autovehicule și de la activitatea de depozitare, manevrare și reparații.

  - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Antreprenorul va delimita zona organizării de șantier pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafețelor vegetale;

Drumurile de șantier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful.

Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de construcție. Suprafețele destinate pentru depozitarea de materiale de construcție, de recipienti goliti si depozitare temporara de deșeuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deșeuri din construcții si demolari.

Sursele de apă și energie electrică necesară pentru organizarea de șantier sunt existente și vor fi puse la dispoziția executantului de către beneficiar.

Șantierul va organiza spații pentru depozitarea materialelor, organizate pe antreprize de lucru.

Pe toată durata șantierului, incinta acestuia, construcțiile de organizare cât și acelea care fac parte din contract, vor fi ținute permanent în stare de curățenie.

Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliției și ale comunei, în scopul asigurării ordinii în desfășurarea lucrărilor.

De asemenea, la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

Contractantul are obligația ca, la execuția lucrărilor, (n conformitate cu caietele de sarcini, s( păstreze curățenia, s( asigure accesul pietonal peste tranșee, s( prevadă parapete de protecție și semnalizarea tranșeelor deschise pe timp de noapte.

Șantierul de lucrări va fi dotat, prin grija antreprenorului, cu racorduri de apă potabilă, amenajându-se WC-uri temporare dotate cu fose septice, vidanjabile.

Toată tabăra va fi întreținută zilnic în stare de curățenie, în conformitate cu normele organelor sanitare.

Antreprenorul va organiza, furniza și întreține în locuri ușor accesibile, pe șantier, posturi sanitare de prim ajutor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

Șantierul, drumurile de acces si toate suprafețele al căror înveliș vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosinței lor inițiale;

La finalizarea lucrărilor aferente investiției se recomandă:

- curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum si a deșeurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropiat  depozit de deșeuri autorizat;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției;

- refacerea sistemului rutier si a spatiilor verzi afectate de execuția prezentei investiții.

XII. Anexe - piese desenate.

PI – Plan de încadrare în zonă.

PA – Plan de amplasare.

ANEXA NR. 3A- CONȚINUTUL-CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

Prezenta anexă cuprinde conținutul-cadru al memoriului de prezentare pentru planuri/ programe/ strategii și pentru proiecte și detaliază modalitatea de elaborare a memoriului de prezentare prevăzut în Anexa 5.E la Legea nr. 292/2018.

Metodologia de elaborare a memoriului de prezentare se regăsește în Anexa nr. 6C la prezentul ghid.

- Descrierea succintă a PP-ului și distanța față de ANPIC

Descrierea PP se realizează prin completarea tabelului de mai jos (Tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1 Descrierea PP și distanța față de ANPIC

| Nr. crt. | Tip de intervenție în perioada de construcție/operare/dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea intervențiilor principale/secundare și conexe proiectului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare Descriere obiective PPS | Localizarea față de ANPIC (distanța) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozare conductă de aducțiune | Trasare; Decopertare strat vegetal / desfacere structura rutieră; Executare săpătură mecanică și manuală; Transport, manipulare si depozitare conducte și piese speciale Realizare pat de pozare; Montare conducte și armături; Realizare umplutură și compactare; Aducerea terenului la starea inițială. | Amplasat în ROSPA0009 |
|  | Executare foraj de alimentare cu apă | Trasare; Decopertare strat vegetal / desfacere structura rutieră; Executare săpătură mecanică și manuală; | Un foraj va fi amplasat în ROSPA0009, al doilea foraj la o distanță de 2.411,83 m. |
|  | Pozare conducte de alimentare cu apă, conductă de aducțiune și conducte de canalizare menajeră | Trasare; Transport, manipulare și depozitare conducte și piese speciale Decopertare strat vegetal / desfacere structura rutieră; Executare săpătură mecanică și manuală; Realizare pat de pozare; Montare conducte și armături; Realizare umplutură și compactare; Aducerea terenului la starea inițială. | Distanța variază între 0 m și 2.414,3 m. |
|  | Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare | Se vor realiza verificări, revizii, reparații și înlocuirea utilajelor; Se va inspecta traseul conductelor pentru a se depista eventuale avarii. |  |
|  | Dezafectare | Se pot înlocui sau moderniza componente. |  |

- Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Conform deciziei etapei de evaluare inițială nr. 228/27.06.2023 amplasamentul este situat în aria protejată de interes comunitar ROSPA0009 Beștepe – Mahmudia.

Tabelul nr. 2 Informații privind ANPIC potențial afectate de PP

| Codul și numele ANPIC | Intersectat ă (Da/ Nu) | Obiecti ve de conser vare (Da/ Nu) | Plan de manage ment (Da/Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influență a PP (Da/Nu(justif icare)) | ANPIC găzduiește specii de faună care se pot deplasa în zona PP(Da/Nu(Justificare)) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/Nu(justificare) | Măsuri restrictiv e din PM/act normativ /act administ rativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia | DA | NU | Decizia ANANP nr. 55/31.01.2023 | DA | DA, realizare PP nu restricționează deplasarea faunei în zonă. | DA. Realizarea PP nu afectează conectivitatea ecologică. Nu este afectată mobilitatea speciilor. | Nu este cazul. |

- Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului

Tabelul nr. 3 Prezența și efectivele/ suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie/ha bitat | Suprafața / populația | Locația față de PP (intersecta t Da/ Nu – Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea/menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. | - | Nu este cazul. | Nu este cazul. |

În zona PP nu sunt suprafețe acoperite de specii și habitate de interes comunitar.

- Se precizează dacă PP-ul propus are legătură directă cu sau este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

PP- propus nu are legătură directă cu sau este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

- Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor și habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

  - Identificarea și estimarea impactului

Estimarea și motivarea impactului potențial al PP asupra speciilor și habitatelor din ANPIC s-a realizat prin completarea coloanelor 1-19 ale tabelului din Anexa nr. 3C (Tabelul de evaluare a impactului)

  - identificarea tuturor intervențiilor PP, ale efectelor generate de acestea și a formelor de impact generate asupra ANPIC potențial afectate, prin completarea tabelului următor;

Tabelul nr. 4 Identificarea relațiilor cauză – efecte - impacturi

| Tipuri de intervenții propuse de proiect în etapele de construcție/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de execuție: terasamente, pozare conducte | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | 0,08 ha | ROSCI0009 |

  - lista habitatelor, speciilor și a parametrilor acestora potențial afectați de implementarea proiectului/planului, incluzând toate situațiile în care se identifică impacturi negative nesemnificative, semnificative și/sau incerte, prin completarea tabelului următor;

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor și habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat | Țintă parametru | Starea de conservare | Forma de impact | Semnificația impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0009 Beștepe – Mahmudia | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. |

  - descrierea și analiza impactului cumulativ generat de PP analizat împreună cu alte PP-uri care afectează parametrii obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor din ANPIC potențial afectate. Rezultatele analizei se prezintă prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 6).

Tabelul nr. 6 Analiza impactului cumulativ

| Nr. crt. | Denumi re ANPIC | Specie/ habitat | Parametr u afectat de PP analizat | Presiuni/ amenințări, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantifica rea impactului cumulat | Semnificația impactului cumulat | Justificarea semnificației impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSPA0009 Beștepe – Mahmudia | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nesemnificativ | Nesemnificativ – impactul este local. | impactul se estimează ca va exista, dar va fi relativ redus, iar în timp relativ scurt |

- 2 Identificarea incertitudinilor

Incertitudinile identificate în procesul de analiză a PP, a efectelor și impacturilor sunt prezentate prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 7).

Tabelul nr. 7 Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Localizarea proiectului este clară. |
|  | PP va duce la îmbunătățirea calității apelor de suprafață prin extinderea rețelei de canalizare în localitate. |
| Alte PP | Nu este cazul. |

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Păsări | Impacturile generate – nesemnificativ. |
| Presiuni și amenințări identificate pentru ANPIC | Nu sunt identificate presiuni și amenințări în Formularul standard și /sau Planurile de management. |
| Localizarea habitatului/ speciei față de PP | PP se va realiza pe drumuri existente, bine delimitate. |
| Informații privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | Informațiile au fost preluate din Formular standard actualizat 2000 și Decizia ANANP nr. 55 / 31.01.2023 |
| Starea de conservare | Informațiile au fost preluate din Formular standard actualizat 2000 și Decizia ANANP nr. 55 / 31.01.2023 |
| Valoare țintă parametru | Informațiile au fost preluate din Formular standard actualizat 2000 și Decizia ANANP nr. 55 / 31.01.2023 |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Conform Informațiile au fost preluate din Formular standard actualizat 2000 și Decizia ANANP nr. 55 / 31.01.2023 proiectul va afecta nesemnificativ habitatele de hrănire – terenuri agricole. Teren ocupat definitiv de proiect 0,08 ha. |
| Cuantificarea impacturilor | Prin realizarea proiectului nu sunt pierderi, nu se vor realiza fragmentări ale habitatelor. |
| Altele |  |

  - Concluziile referitoare la descrierea și cuantificarea impacturilor precum și motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată

Motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, se detaliază pentru fiecare din cele 9 puncte de mai jos:

    - pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

Nu se vor distruge suprafețe de teren.

    - pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

Nu se va pierde habitatul de reproducere, hrănire și odihnă al speciilor.

    - alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

Nu se va deteriora calitatea habitatului.

    - alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor:

Nu se vor deteriora habitatele de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor.

    - perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

Nu se vor schimba condițiile de mediu. Lucrările se executa pe terenuri cu destinația actuală de drumuri sătești, drum județean, teren arabil și teren neproductiv.

    - fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

Prin realizarea proiectului nu se vor fragmenta habitatele.

    - reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Realizarea proiectului nu va duce la reducerea efectivelor populaționale.

    - alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

Nu este cazul.

    - incertitudinile identificate:

Nu este cazul.

Întocmit,

Ing. Ana-Maria Mititelu

Semnătura și ștampila titularului