MEMORIU DE PREZENTARE

I.Denumirea proiectului:

EXTINDERE SI MODERNIZARE PLANTATIE DE NUCI, CONSTRUIRE HALA, PUT FORAT, BAZIN DE APA SI IMPREJMUIRE

II.Titular:

- numele: SC PROIECT LIVNUC SRL

- adresa poştală: localitatea Randunica, str.Mioarelor, nr.6, comuna Mihail Kogalniceanu, judeţul Tulcea,

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:  0722987749, e-mail: mihai_roata@yahoo.com, office.udp@gmail.com

- numele persoanelor de contact:

- responsabil pentru protectia mediului: PARASCHIV ALEXANDRA

# Telefon: 0762660263

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări :

Terenul pe care va fi amplasata investitia in suprafata de 8000 mp este situat in intravilanul localitatii Randunica, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, T1, A10,  numar carte funciara 33727, numar cadastral 33727 si este proprietate privata a beneficiarului SC PROIECT LIVNUC SRL.

Terenul are forma de trapez, cu următoarele vecinătăţi :

Nord – drum de exploatare nr. cadastral 32631

Sud – drum de exploatare

Est – comuna Mihail Kogalniceanu

Vest – comuna Mihail Kogalniceanu

Sud –Vest – strada Zootehniei

În prezent terenul, cu o  suprafaţă de 8000,00 mp, are amplasate doua constructii C1 de 322 mp si C2 de 58 mp.

Proiectul propus spre finantare vizeaza investiții pentru extinderea unei plantații pomicole pe o suprafață de 4 hectare, modernizarea plantatiei existente de 4 ha, construirea și amenajarea unui spațiu/unei hale de depozitare și condiționare  și put forat cu bazin de apa pentru plantatiile de nuci pe un teren cu suprafata de 8000.00 mp si achizitia de masini si utilaje agricole necesare activitatii curente.

Terenul pe care va fi amplasata investitia este situat in intravilanul localitatii Randunica, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, F12 INTRAVILAN – T1, A10, Cc10/1 numar carte funciara 33727, numar cadastral 33727 si F12 EXTRAVILAN – T43, A457, T43, L452, T43, A452, numar carte funciara 36356, 36357, 36380,36379, numar cadastral 36356, 36357, 36380,36379 si este proprietate privata a beneficiarului SC PROIECT LIVNUC SRL.

Terenul intravilan in suprafata de 8000 mp are forma de trapez si următoarele vecinătăţi :

- Nord – drum de exploatare nr. cadastral 32631

- Sud – drum de exploatare

- Est – comuna Mihail Kogalniceanu

- Vest – comuna Mihail Kogalniceanu

- Sud –Vest – strada Zootehniei

În prezent terenul, cu o  suprafaţă de 8000,00 mp, are amplasate doua constructii C1 de 322 mp si  C2 de 58 mp.

Se  propune  realizarea  unui  iaz  piscicol  prin  exploatarea  balastului  din  terasa,  pe

malul drept al paraului Topolog, in localitatea Nicolae Balcescu, la o distanta de 275 m pe

directia sud, pe partea stanga a drumului de tarla.

Tehnologia  procesului  de productie  are  ca  scop  producerea  pestelui  de  consum  in

cadrul unui ciclu de productie complet: icre – puiet – peste de consum si agrement.

Schema de amenajare cuprinde urmatoarele obiective:

- Iaz piscicol  1 buc.

Iazul  este  o  constructie  poligonala,  tip  ingropat,  cu  peretii  in  taluz,  stabilizat  prin

inierbare. Taluzarea se va realiza in doua trepte, avand panta fiecare de 1/2.

Pentru  realizarea  iazului  se  va  folosi  un  perimetru  de  exploatare  in  suprafata  de

S = 15000,00 mp (L = 125,00 m; l = 120,00 m).

Se  propune  realizarea  unui  iaz  piscicol  prin  exploatarea  balastului  din  terasa,  pe

malul drept al paraului Topolog, in localitatea Nicolae Balcescu, la o distanta de 275 m pe

directia sud, pe partea stanga a drumului de tarla.

Tehnologia  procesului  de productie  are  ca  scop  producerea  pestelui  de  consum  in

cadrul unui ciclu de productie complet: icre – puiet – peste de consum si agrement.

Schema de amenajare cuprinde urmatoarele obiective:

- Iaz piscicol  1 buc.

Iazul  este  o  constructie  poligonala,  tip  ingropat,  cu  peretii  in  taluz,  stabilizat  prin

inierbare. Taluzarea se va realiza in doua trepte, avand panta fiecare de 1/2.

Pentru  realizarea  iazului  se  va  folosi  un  perimetru  de  exploatare  in  suprafata  de

S = 15000,00 mp (L = 125,00 m; l = 120,00 m).

Se  propune  realizarea  unui  iaz  piscicol  prin  exploatarea  balastului  din  terasa,  pe

malul drept al paraului Topolog, in localitatea Nicolae Balcescu, la o distanta de 275 m pe

directia sud, pe partea stanga a drumului de tarla.

Tehnologia  procesului  de productie  are  ca  scop  producerea  pestelui  de  consum  in

cadrul unui ciclu de productie complet: icre – puiet – peste de consum si agrement.

Schema de amenajare cuprinde urmatoarele obiective:

- Iaz piscicol  1 buc.

Iazul  este  o  constructie  poligonala,  tip  ingropat,  cu  peretii  in  taluz,  stabilizat  prin

inierbare. Taluzarea se va realiza in doua trepte, avand panta fiecare de 1/2.

Pentru  realizarea  iazului  se  va  folosi  un  perimetru  de  exploatare  in  suprafata  de

S = 15000,00 mp (L = 125,00 m; l = 120,00 m).

Proiectul propus spre finantare vizeaza investiții pentru extinderea unei plantații pomicole pe o suprafață de 4 hectare si modernizarea altor 5 hectare a unor plantatii existente, construirea și amenajarea unui spațiu de depozitare și condiționare și utilități pe un teren cu suprafata de 8000.00 mp si achizitia de masini si utilaje agricole necesare activitatii curente.

Arie  teren                                8000.00 mp

Arie construita existenta 	380.00 mp

Arie construita propusa            417.69 mp

Arie desfasurata propusa         417.69 mp

P.O.T.existent = 4.75 %           C.U.T.existent= 0.05

P.O.T.propus=   9.97 %            C.U.T.propus=  0.10

- OBIECTUL 1: HALA DEPOZITARE SI CONDITIONARE NUCIFERE

- Deschideri: 1 deschideri cu dimensiunea 12,00 m

- Travei: 6 travei cu dimensiunea de 6.40 m

- Suprafata construita la sol:  417,69 mp

- Suprafata construita desfasurata: 417,69 mp

- Suprafata utila totala interioara: 390.57 mp

- Regim de inaltime: Parter

- Inaltimea max. la coama: +5.77 m fata de terenul amenajat  (+/-0.00 m) ;

- Inaltimea min. la cornisa: +4.24 m fata de cota +/-0.00 m;

Volum construit : 1.187,00 mc.

Structura constructivă

a-Sistemul constructiv

Fundatiile vor fi din beton armat, izolate sub fiecare stalp, legate la partea superioara de o grinda de soclu pe tot perimetrul constructiei.

Structura de rezistenta va fi construita din cadre din profile metalice tip HEA si IPE.

b-Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri sandwich de 10 cm grosime. Compartimentarile interioare constau in panouri sandwich de 10 cm.

c-Finisaje interioare

Peretii fiind realizati din panouri sandwich nu necesita alt tip de finisaj.

Pardoselile vor fi finisate cu gresie in birou sef de ferma, sala de mese, vestiare, camera tehnica si beton sclivisit in celelalte incaperi.

d-Finisaje exterioare

Finisajele exterioare vor consta in tencuieli decorative la soclu.

Tamplaria ferestrelor si usilor exterioare va fi din PVC alb cu geam termoizolant.

e-Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi realizat din panouri sandwich prinse pe grinda cu zabrele din metal.

- OBIECTUL 2: Bazin apa

- Dimensiuni: 12.00 x 11.00 m

- Suprafata construita la sol:  133,00 mp

- Adancime maxima: 2.00 m

- Volum util: 200 mc;

Bazinul va fi realizata din pamant si are rolul de stocare a apei necesara pentru irigarea livezii. Pentru protectie acesta va fi imprejmuit cu gard din plasa.

- Alee carosabila

Suprafata: 1370 mp

Aleile carosabile se vor realiza din pietris. Trotuarele pentru asigurarea preluarii apelor pluviale si dirijarea acestora cat mai departe de fundatiile imobilului se vor realiza din beton.

Conform prevederilor Legii nr.10/1995 construcţia propusa se încadrează în Categoria C de importanţă-construcţii de importanţă normală.

Conform Normativului P-100/2013 clădirea se încadrează în Clasa III de importanţă.

Tehnologia execuţiei lucrărilor, condiţiile de calitate şi recepţie ale acestora vor corespunde prevederilor din standardele şi normativele în vigoare.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Prin finalizarea acestei investiţii se are in vedere atat obţinerea de resurse financiare in urma realizării iazului piscicol, cat si integrarea unor terenuri neproductive in circuitul economic si cel natural specific zonei.

c) valoarea investiţiei;

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de: 128.487,27 lei

d) perioada de implementare propusă;

Durata de executie a proiectului este de 24 de luni.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Anexat prezentei documentatii sunt urmatoarele planse:

H1. Plan de incadrare in zona

H2. Plan de situatie

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Executarea in incinta terenului intravilan în suprafaţă de 0,80 ha, a unui foraj de explorare – exploatare de medie adancime in sistem hidraulic rotativ, pentru captarea orizontului acvifer din depozitele calcaroase triasice intalnite in zona localitatilor Sarichioi, Zebil, a loc Randunica si in zona amplasamentului incintei de 0,8 ha.

Forajul va fi executat la adancimea de 80 m.

Puţul se va dota cu o pompă submersibilă, cu un debit de 7 mc/h si H=40 mCA  si se va proteja intr-o cabina de foraj din beton armat dotat cu echipament de ridicare şi coborâre a pompei, racord şi tablou electric de comandă, apometru, etc. Pompa submersibilă se poate alimenta cu energie electrică produsă din plăci fotovoltaice sau grup electrogen, fie se poate racorda la reţeaua naţională de distribuţie.

Dupa punerea in functiune a forajului se va monta apometru pe conducta de refulare a forajului, pentru inregistrarea debitului de apa extras din subteran, date care vor fi monitorizate si puse si la dispozitia unitatii de reglementare in domeniul gospodaririi apelor.

Coloana litologica informativa a forajului propus este urmatoarea:

0 – 1,0 m            - sol vegetal;

1,0 – 20,0 m       - Loess;

20,0 – 30,0 m     - argila plastica brun-roscata;

30,0 – 50,0 m     - calcar roscat compact;

50,0 – 80,0 m   - calcar dolomitic cu concretiuni de calcar, f compact si tare.

Fata de cota terenului natural, care este in zona amplasamentului forajului propus de cca. +20m, se prognozeaza ca adancimea nivelului piezometric al acviferului captat, va fi de cca. -15,0 m.

In aceste conditii, programul de executie si de echipare a forajului, va fi:

- sapa Ø.440 mm in intervalul 0,0 – 30,0 m, pana la baza depozitelor cuaterare;

- tubare coloana Ø. 350 mm OL de protectie si de izolare a depozitelor cuaternate loessoide sau argiloase si a acviferului freatic cuaternar, cimentata in spate;

- sapa Ø. 310 mm in intervalul 30,0-80 m;

- se va executa carotaj electric inainte de tubarea coloanei definitive Ø. 180 mm PVC.

- tubarea coloanei definitive Ø. 180 mm PVC, cu filtru sub adancimea de 25 – 30 m, in intervalele stabilite in functie de litologia intalnita si de datele carotajului electric;

- sapa Ø. 310 mm in intervalul 30,0-80 m;

- se va executa carotaj electric inainte de tubarea coloanei definitive Ø. 180 mm PVC.

- tubarea coloanei definitive Ø. 180 mm PVC, cu filtru sub adancimea de 25 – 30 m, in intervalele stabilite in functie de litologia intalnita si de datele carotajului electric;

La executie se vor urmari urmatoarele obiective :

-	Inchiderea cu o coloana de tubare cimentata in spate a loesurilor si a argilelor cuaternare si a acviferului freatic cuaternar;

-	deschiderea si captarea acviferului din calcarele si dolomitele triasice cu ajutorul unei coloane filtrante, cu centrori si cu pietris margaritar in spate, in intervalul 0,0 – 80 m.

-	Se vor executa probe de debit pe gaura netubata la adancimea de 80 m  si in functie de rezultatele obtinute, se va stabili de proiectant programul de executie si de echipare in continuare.

Nivelul hidrostatic al apei in stratul acvifer ce urmeaza a fi captat, este situat la o cota absoluta de ca. + 4 ÷ +5 m RMN (adancime cca 15,0 m), debitul prognozat este de cca. 1 – 2 l/s iar denivelarea de 5,0 – 10,0 m.

- Pentru stocarea temporară a apei provenită din foraj proiectul prevede amenajarea unui bazin „tip laguna" cu o capacitate de 200 mc. Acesta se va amenaja prin lucrări de excavare, nivelare şi terasare. Bazinul de acumulare va fi de tip deschis, semiîngropat. Fundul şi pereţii laterali ai bazinului, vor fi tapetaţi cu folie PVC termosudabilă. Bazinul deschis va fi prevăzut cu balustrade şi marcate cu indicatoare de avertizare privind adâncimea apei şi a pericolului de înec.

Amplasarea forajului şi a bazinului „tip lagună" se va face în sola A10 (8000 mp).

- pe o margine a bazinului de stocare se va amenaja o ministaţie de pompare prin montare 2 pompe de suprafaţă multietajate care pot lucra simultan sau independent cu capacitatea de 3 mc/h si H=10 mCA. Aceasta are rolul de a prelua apa din bazinul de acumulare şi a o introduce în sistemul propriu de irigat.

Trecerea apei din bazinul de acumulare din sola A10 în sistemul de irigat propriu situat în sola A 457 se va face printr-o tubulatură tip PE care v-a transversa subteran o distanţă de circa 200 m liniari.

- Sistem complet de irigare localizată (prin picurare), inclusiv pentru fertirigare.

La cultura nucilor în sistem superintensiv, irigarea se poate efectua prin micro-aspersiune (microjet), sau prin picurare. Norma de udare la metoda de irigare prin aspersie este de 350-400 mc/ha, cu 3- 5 udări, din mai pînă în august, iar la irigarea prin picurare, metodă mai eficientă, cu un consum redus de apă, norma este de 2-3 ore de picurare la o aplicaţie (udare) cu un număr de 8-12 udări pe sezon.

Prin proiect se recomandă utilizarea metodei de irigare prin picurare deoarece prezintă foarte multe avantaje faţă de metoda clasică, care utilizează cantităţi mari de apă şi solicită multă energie pentru aducţiunea şi dispersarea apei. Printre aceste avantaje, pe lângă consumul redus de apă, putem enumera faptul că apa este distribuită uniform, la fiecare plantă, se menţine umiditatea solului la capacitatea de câmp strict în zona rădăcinilor, gradul de infestare cu buruieni este redus deorece intervalul dintre rânduri este uscat, costurile cu mâna de lucru sunt reduse, etc.

Furtunele de irigare prin picurare se pot monta fie la nivelul solului, legate de şpalieri sau de un fir de sârmă întins la 30-40 cm faţă de nivelul solului sau direct de pomi (începând din anul 4- 5 de la plantare), sau subsolier.

Pentru creşterea eficienţei irigării prin picurare, la specia nuc, recomand ca la intrarea pe rod a livezii, sau chiar mai devreme, în anii V sau VI să se monteze un al doilea furtun de picurare, pe fiecare rând de nuci, pe latura opusă, cu câte 2-3 duze la circa 20-30 cm una de alta, în dreptul pomului, având în vedere că rădăcina nucului se dezvoltă puternic şi ajunge să depăşească cu mult proiecţia coroanei pe sol.

Odată cu irigarea se poate face şi fertilizarea (fertirigare) fie cu îngrăşăminte uşor solubile, sau cu preparate microbiologice alcătuite din bacterii care transformă celuloza din sol (resturile vegetale) în substanţe uşor asimilabile de către rădăcinile plantei.

Sistemul complet de irigare localizată (prin picurare), inclusiv pentru fertirigare va fi compus din:

- Pompa şi conexiune la sursa de apa (de la rezervoarele de apă tampon la capul control principal, inclusiv sorb / clapeta de sens);

- Cap de control principal cu următoarele componente principale: sistem de filtrare, valva de aerisire, valva de protecţie suprapresiune, apometru, clapeta de sens, echipament de fertilizare şi tancuri de fertilizare, contor pentru fertilizant, valva de reducere şi menţinere a presiunii, robineţi manuali, rnanometre şi flanşe sau fittinguri (elemente de îmbinare);

- Conducta principala de aducţiune apa şi fittingurile aferente/elementele de îmbinare (PVC sau PE);

- Cap/capete de control secundare cu următoarele componente principale: tub PVC, valve de aerisire, robineţi manuali, valva principala cu/fără reducere de presiune, valve secundare (zonale) cu/fara reducere de presiune, filtru/filtre suplimentare cu discuri/sita, manometru/e şi fittinguri (elemente de îmbinare);

- Conductele secundare şi fittingurile aferente acestora/elementele de îmbinare (PVC sau PE);

- Liniile de picurare sau cu fittingurile necesare (elementele de îmbinare);

-Automatizare: controler capabil să gestioneze multiple programe de irigare în funcţie de volum, control aplicare fertilizant, multiple programe de fertirigare, comunicare radio, antene receptor şi solenoizi pentru acţionarea zonelor vizate pentru irigare/fertirigare, posibilitate gestionare şi acţionare prin PC sau smartphone cu conexiune via Internet.

Componentele sistemului de irigare prin picurare trebuie să fie tratate UV (cu raze ultraviolete) şi să fie rezistente la acţiunea chimică, corozivă a fertilizanţilor.

Conform breviarului de calcul anexat, necesarul de apa, cerinta de apa si volumul de ape uzate, sunt:

Necesarul de apa

Q med zi = 28,41 mc/zi (0,33 l/s);

Q max.zi = 42,55 mc/zi (0,49 l/s);

Cerinta de apa la sursa

Qs med.zi = 33,33 mc/zi (0,39 l/s);

Qs max.zi = 49,91 mc/zi (0,58 l/s).

Vmed.anual = 4.000 mc;

Vmax.anual = 5.993 mc;

Ape uzate menajere

Quz med.zi = 0,30 mc/zi;

Quz max.zi = 0,39 mc/zi.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

ciment , nisip , agregate, cherestea , alte materiale de constructii – se vor achizitiona din comert si vor fi materiale noi, de calitate, care vor avea certificate de conformitate (calitate, agrement tehnic, etc) .

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apa a bazinului „tip laguna" se va face din forajul propus dotat cu o pompă submersibilă, cu un debit de 7 mc/h si inaltimea de pompare H=40 mCA.

Pentru nevoi menajere pe amplasament exista un bransament la reteaua publica de alimnetare cu apa.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrarile de constructie se vor executa doar pe terenul in suprafata de 8000 mp proprietate a investitorului. Deoarece terenul este incadrat in conformitatea cu documentatiile de urbanism ca fiind arabil neproductiv prin amenajarea iazului se va imbunatatii calitatea acestuia din punct de vedere al protectiei mediului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul la amplasament se va realiza din strada Zootehniei aflata la sud de amplasament.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

ciment , nisip , agregate, cheresteaua , alte materiale de constructii  necesare in etapa de constructie a  pensiunii vor fi achizitionate de la unitati specializate.

- metode folosite în construcţie/demolare:

Tehnologia de executie a lucrarilor de constructii , instalatii si retele exterioare:

- Sistematizarea terenului se va face cu utilaje terasiere usoare(buldoexcavator).

- Lucrarile de sapatura se vor executa cu buldoexcavator. Pamantul rezultat din sapatura se va utiliza pentru umpluturi si nivelarea terenului.

- Betonul din radierul anexei se va procura prin comanda la statii de beton autorizate.

- Turnarea betonului in placi se va face cu ajutorul unei pompe inchiriate de la statii de beton autorizate.

- In timpul ’’exploatarii’’ investitiei, echipamentelor si amenajarilor exterioare vor fi necesare doar lucrari de reparatii , de intretinere si de inlocuire dupa expirarea garantiilor. Exceptie cazuri de forta majora.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Iazul va fi construit utilizand metodele descrise mai sus .

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Avand in vedere proprietatea detinuta, alternativele studiate au luat in consideratie doar variantele de racordare la utilitatile existente in zona (apa). Nu s-au studiat alte variante de amplasament.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Alimentarea cu apa a bazinului „tip laguna" se va face din forajul propus dotat cu o pompă submersibilă, cu un debit de 7 mc/h si inaltimea de pompare H=40 mCA.

Pentru masurarea cantitatii de apa captata se va monta un apometru, in cabina putului forat. Volumul aproximativ de apa al lagunei va fi de 200 mc, iar mentinerea nivelului apei se va face prin reumplere periodica in functie de necesitati.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

- Avizul Sistemului de Gospodarire a Apelor Tulcea.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul.Avand in vedere ca pe amplasament s-a aprobat un PUZ nu se pot amplasa altfel constructiile propuse.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Terenul are forma poligonala, cu următoarele vecinătăţi :

- Nord – drum de exploatare nr. cadastral 32631

- Sud – drum de exploatare

- Est – comuna Mihail Kogalniceanu

- Vest – comuna Mihail Kogalniceanu

- Sud –Vest – strada Zootehniei

conform planului de amplasament si delimitare a imobilului.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Folosinta actuala a terenului este de teren arabil neproductiv conform certificat de urbanism si incadrarii cadastrale.

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

Amplasamentul studiat, în conformitate cu documentatia de urbanism nr. 20/1999 faza P.U.G. aprobata prin HCL Mihail Kogalniceanu  nr. 12/30.04.2002 si prelungit prin HCL nr. 80/17.02.2015 si  HCL nr. 42/31.07.2018  este situat în intravilanul localităţii Randunica, comuna Mihail Kogalniceanu , judetul Tulcea.

Reglementarea functiunilor s-a facut in cadrul PUZ aprobat.

• arealele sensibile;

Conform deciziei etapei de evaluare initiala nr. 349/21.11.2022 amplasamentul  nu se suprapune cu vreun areal sensibil.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

|  | x | y |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 396658.856 | 795052.402 |  |
| 2 | 396581.994 | 795062.701 |  |
| 3 | 396580.086 | 795047.949 |  |
| 4 | 396577.095 | 795026.274 |  |
| 5 | 396575.670 | 795014.276 |  |
| 6 | 396573.993 | 794999.060 |  |
| 7 | 396571.582 | 794975.514 |  |
| 8 | 396570.234 | 794961.964 |  |
| 9 | 396571.288 | 794959.767 |  |
| 10 | 396574.915 | 794956.302 |  |

Aceste coordonate geografice in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sunt atasate pe CD.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Lucrarile proiectate nu prezinta surse de poluanti pentru apele de suprafata.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Activitatile propuse nu genereaza ape uzate care sa necesite epurare.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Sursele de poluanti pentru aer sunt substantele poluante ce insotesc emisiile generate de funcționarea motoarelor care acționează utilajele grele folosite la realizarea proiectului.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

1. Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la alta, in functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. De asemenea se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la constructia pensiunii, alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie.

2. In concluzie, prin implementarea proiectului propus atat in timpul constructiei cat si al functionarii, nu se genereaza poluanti peste limitele maxime admisibile care sa afecteze aerul.

3. In concluzie, nu exista posibilitatea poluarii aerului, din acest punct de vedere.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

In faza de executie

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriuzise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei.

Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare

In cadrul activitatii, nu se produc zgomote care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot.

Nu vor exista surse de zgomot care sa perturbe proprietatile vecine.

Nu exista surse de vibratii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

In faza de executie

Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiant.

Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru, astfel încât la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin STAS 10009/1988- Acustica în constructii- Acustica urbana-Limite admisibile ale nivelului de zgomot- Incinte industriale Nivel de zgomot echivalent Lech= 65dB(A);

In faza de functionare

Se va urmări nivelul de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele

valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului

ambiental:

Lech (A) zi (orele 7-19) – 60dB;

Lech (A) seara (orele 19-23) – 55dB;

Lech (A) noapte (orele 23-7) – 50dB.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii:

Nu exista surse generatoare de radiatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

Lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat constructiei, pentru diminuarea impactului fizic asupra solului/subsolului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Masuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada desfasurarii lucrarilor de constructie :

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor pulverulente ( nisip , praf de piatra), pentru a se impiedica antrenarea lor de vant pe terenurile invecinate ;

- se va achizitiona material absorbant, care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere ;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi inchiriate de la societati autorizate care vor avea verificarile tehnice la zi;

- pentru colectarea deseurilor menajere se vor achizitiona europubele

Masuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada functionarii iazului:

- amenajarea unei platforme pentru colectarea selectiva a deseurilor ( PET, sticla, hartie, menajer );

-preluarea deseurilor rezultate de pe amplasament cu periodicitate si evitarea

depozitarii necontrolate a acestora;

- se va achizitiona material absorbant , care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Fiind o zona antropizata din intravilanul satului Randunica pe amplasament nu exista specii cu valoare comunitara.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Pe amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investitia nu se gasesc habitate naturale si/sau specii salbatice de interes comunitar, nici asociatii vegetale cu valoare conservativa medie sau ridicata.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

In timpul functionarii si construirii obiectivului, nu vor fi influentate in nici un fel asezarile umane sau alte obiective de interes public.

Deasemenea aspectul general al peisajului se va imbunatati semnificativ, iar proiectul va contribui la dezvoltarea economica a zonei.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

Deseurile rezultate in timpul constructiei si in timpul functionarii obiectivului, conform HG 856/2002, sunt evidentiate in tabelul de mai jos:

Deseuri rezultate in timpul construirii

| Nr crt | Denumire deșeu | Cod deseu | Mod de gospodărire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amestecuri beton, caramizi, tigle etc | 17 01 07 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |
| 2 | Resturi de lemn | 17 02 01 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |
| 3 | Materiale plastice | 17 02 03 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |
| 4 | Deșeuri menajere | 20 03 01 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |

Deseuri rezultate in timpul functionarii

| Nr crt | Denumire deșeu | Cod deseu | Mod de gospodărire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambalaje plastic | 15 01 02 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |
| 2 | Ambalaje metalice | 15 01 04 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |
| 3 | Ambalaje sticla | 15 01 07 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |
| 4 | Hârtie și carton | 20 01 01 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |
| 5 | Deșeuri menajere | 20 03 01 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deșeuri |

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Vor fi respectate prevederile urmatoarelor acte legislative:

- vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseur ilor aprobata prin Legea 426/2001 cu modificarile si completar ile ulterioare: art. 19 (1)

Detinatorii/producatorii de deseuri au obligatia:

a) sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care

desfasoara operatiuni cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii;

d) sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa încheierea activitatilor si închiderea amplasamentelor;

e) sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu

deseuri nepericuloase;

f) sa separe deseurile, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

Deseurile rezultate sunt cele obisnuite, menajere, specifice functiunilor permise

prin tema de fata. În urma desfasurarii activitatii nu rezulta deseuri cu potential

contaminant, nu apar substante toxice si periculoase.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deseurile generate in faza de constructie, in functie de categorie, vor fi eliminate prin utilizare ca umplutura, pentru sistematizarea terenului ( cele inerte fara continut de substante periculoase), la amenajarea drumurilor sau in alte locuri stabilite de Primarie. Materialele care nu se pot valorifica sau recupera , in urma executarii lucrarilor de constructii se vor transporta la un depozit de deseuri autorizat.

Dupa finalizarea investitiei, se va efectua o colectare selectiva a deseurilor in europubele, amplasate intr-o zona special amenajata pe o platforma betonata.

Eliminarea deseurilor recuperabile (hartie, PET, sticla, eventuale deseuri metalice) se va face prin societati de profil autorizate.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

In activitatea propusa nu se vor utiliza substante sau preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul proiectului se va resimti doar pe amplasamentul propus pentru realizarea lui fara sa afecteze flora si fauna locala sau alte zone invecinate.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul proiectului se va resimti doar pe amplasamentul propus pentru realizarea lui fara sa afecteze flora si fauna locala sau alte zone invecinate.

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul este de scurta durata, acesta fiind doar in perioada de executie a investitiei.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Avand in vedere precizarile din capitolele anterioare se considera ca nu sunt necesare prevederi speciale privind incadrarea proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene (Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele), dar trebuiesc respectate legislatia de mediu pentru Directiva-cadru apă si Directiva-cadru a deşeurilor, precum si legislatia de mediu specifica zonei respective.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Materialele de constructii, cum sunt nisip, pietris, etc. se vor depozita in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie.

Nu vor fi materiale de constructii care sa necesite protectie contra intemperiilor.

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii nu au caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca, masuri prevazute si in “Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari”. Acestea vor consta in doua containere pentru personal si depozitare si a unui wc ecologic. Acestea vor fi evacuate de pe amplasament la finalizarea lucrarilor de constructii.

- localizarea organizării de şantier:

Amplasarea organizării de şantier se va face pe amplasamentul studiat.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Avand in vedere precizarile de la capitolele anterioare se considera ca nu vor aparea in timpul constructiei situatii de risc potential, zone sau factori de mediu posibili a fi afectati.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

Poluarea atmosferei va fi determinata in principal de manevrarea si transportul materialelor de constructie.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Pentru a preveni eventualele efecte negative asupra vegetatiei sau a faunei, se recomanda:

- Suprafata de teren ocupata temporar in perioada de executie sa fie limitata judicios la strictul necesar, astfel incat amplasamentul santierului sa aduca prejudicii minime mediului natural;

- Transportul si depozitarea materialelor rezultate prin lucrarile de executie se vor face in locuri adecvate, lipsite de vegetatie;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor, respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de catre autoritatile loale, astfel incat sa se evite pe cat posibil raspandirea pulberilor sau altor materiale generatoare de pulberi.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

H1. Plan de incadrare in zona

H2. Plan de situatie

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Se  propune  realizarea  unui  bazin tip laguna utilizat pentru stocarea apei necesare irigarii unei livezi existente. Pentru umplerea bazinului se va executa un foraj dotat cu o pompă submersibilă, cu un debit de 7 mc/h si inaltimea de pompare H=40 mCA. Pentru adapostirea tuturor echipamentelor se propune realizarea unei anexe  cu suprafata construita la sol  29,16 mp si regim de inaltime parter.

Obiectivul propus se afla in cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

|  | x | y |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 396658.856 | 795052.402 |  |
| 2 | 396581.994 | 795062.701 |  |
| 3 | 396580.086 | 795047.949 |  |
| 4 | 396577.095 | 795026.274 |  |
| 5 | 396575.670 | 795014.276 |  |
| 6 | 396573.993 | 794999.060 |  |
| 7 | 396571.582 | 794975.514 |  |
| 8 | 396570.234 | 794961.964 |  |
| 9 | 396571.288 | 794959.767 |  |
| 10 | 396574.915 | 794956.302 |  |

Aceste coordonate geografice in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sunt atasate pe CD.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Pe amplasament nu se gasesc habitate naturale si/sau specii salbatice de interes comunitar, nici asociatii vegetale cu valoare conservativa medie sau ridicata.   Deasemenea, nu se reduce suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiecrtul mai sus mentionat nu afectează suprafeţe mari ocupate de vegetaţie.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

Proiectul nu se executa pe apa si nu are legatura cu apele de suprafata.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

Ing. Alexandra Paraschiv

SC UNIC DESIGN PROJECTS SRL