ANEXA Nr. 5 E

la metodologie

Continutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului:

EXECUȚIE FORAJ ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA

II. Titular: Comuna Izvoarele

Adresa: sediul sat Izvoarele,comuna Izvoarele, str. Școlii nr. 2

Numelepersoanei de contact: primar: Ghiorghi George

Telefoane: 0240 548794

### Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie: PASAMIDO S.R.L.

Adresa:str. Isaccei, nr.15, bl.I 5A, sc.B, ap.2, mun.Tulcea, jud.Tulcea

Tel.: 0240510085

Email: pasamido@gmail.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Beneficiarul comuna Izvoarele a solicitat prin tema de proiectare execuția unui foraj pentru alimentare cu apă în localitatea Izvoarele.Terenul este situat in intravilanul localitatii Izvoarele, comuna Izvoarele,  TRUP 5 conform PUG,  judetul TULCEA, asa cum rezulta din Inventarul domeniului public al UAT Izvoarele, localitatea Izvoarele.

Lucrările propuse se adresează populației din localitatea izvoarele, județul Tulcea și cuprind:

- Realizare puț/foraj de apă

- Dotarea cu instalații hidraulice

- Dotarea cu pompă submersibilă pentru foraj

- Realizare cabină de protecție puț apă

- Realizarea împrejmuirii pentru protecția sanitară

În cabina puțului se va monta un debitmetru, care va înregistra volumul de apă extras din subteran.

- justificarea necesitatii proiectului;

Datorită calității apei la forajul F3, acesta nu mai poate fi folosit, iar INHGA recomandă casarea lui, prin cimentarea și realizarea unui nou foraj care să fie introdus în sistemul actual de alimentare cu apă potabilă a localității.

Se prevede realizarea unui puț pentru alimentare cu apă, care va integra sistemul actual, funcțional al satului Izvoarele, comuna Izvoarele, județul Tulcea.

Pentru a asigura necesarul de debit și pentru a înlocui forajul F3 existent, prezentul proiect își propune realizarea unui nou foraj, conform indicațiiloe din studiul hidrogeologic pus la dispoziția proiectantului de către beneficiarulinvestiției.

- valoarea investitiei;

- valoarea estimativă a investiției este de 135.506,48 lei, exclusiv TVA, din care C + M 83.306,48 lei, exclusiv TVA.

- perioada de implementare propusa - 3 de luni

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); Anexe:

- plan de incadrare in zona;

- A1 – secțiune puț forat cu cabină;

- A2 – montaj conductă refulare,

- A3 – plan amplasament puț și cabină;

- A4 – plan amplasare foraje;

- IE01 – instalații electrce scheme monofilare.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila:

Suprafața construită/desfășurată: 4 mp

Suprafața utilă: 3,4 mp

- Constructia se incadreaza in Clasa III de importanta, conform Codului de Proiectare P100-1/2013.

- Categoria „D” de importanta, corespunzatoare constructiilor cu importanta redusa

(functionarea acesteia neimplicand riscuri pentru societate si natura), stabilita conform H.G. 766/1997 – Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiei.

- Gradul II de rezistenta la foc, conform normativului P118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri: Nu este cazul

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.:

Procentul de ocupare al terenului (P.O.T) = 11,20%.

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) = 0,11.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Proiectul propus presupune realizarea unui foraj destinat prelevării și dirijării apei către stația de tratare și rezervorul de apă al localității Izvoarele, în scopul distribuirii acesteia către consumatorii din localitate.

Capacitatea de prelevare a apei va fi de maxim 15,12 mc/h, respectiv 4,2 l/s.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Proiectul analizat este destinat suplimentării necesarului de apă potabilă în localitatea Izvoarele, județul Tulcea. Pompa submersibilă din puțul forat va preleva apa din subteran și o va dirija către stația de tratare a apei și rezervorul de înmagazinare.

Capacitatea de producție va fi de maxim 4,2 l/s, respectiv 15,12 mc/h.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Funcționarea puțului forat este condiționată de alimentarea cu energie electrică a pompei submersibile

Pompa submersibilă va avea următoarele caracteristici:

- tensiune nominală: 3x380-400-415 Vca

- curent nominal: 21,8-21,2-21,2°

- debit curent apă: Q= 4,2 l/s (15,12 mc/h)

- înălțimea de pompare: H = 141 mCA

- Turație nominală: 2.872 rot/min

- Clasa de izolare: F

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Pe amplasament există puțul forat F3 care urmează a fi conservat.

– racordarea la retelele utilitare existente in zona:

1. Alimentarea cu apa: nu este cazul

2. Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.

3. Asigurarea apei tehnologice, daca va fi cazul: - nu va fi cazul.

4. Asigurarea agentului termic: nu va fi cazul.

5. Asigurarea cu energie electrica: Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua locala  (conform avizului pozitiv acordat de ENEL).

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

La finalizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele etape:

•	curatarea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat  depozit de deseuri autorizate prin contractarea de catre beneficiar (Comuna Izvoarele) a unei firme autorizate;

•	evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei;

•	lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala de catre constructor.
   – cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu sunt necesare căi noi de acces.

Accesul în incintă se va realiza din drumul județean Alba – Nicole Bălcescu, DJ229.

– resursele naturale folosite in constructie si functionare:

La realizarea investiției nu se vor utiliza resurse naturale.

– metode folosite in constructie:

Construția va consta în săpătură, forajul puțului la adâncimea indicată în proiect, tubarea, montarea cabinei puțului, montarea pompei submersibile și alimentarea cu energie electrică.

Forajul se va executa cu o freză, vertical. Straturile de pământ prelevate vor fi împrăștiate pe amplasament.

După executarea săpăturii, se va monta cabina puțului.

Cu ajutorul unor cabluri se va amplasa în puțul forat pompa submersibilă, conectată în prealabil la cablurile de alimentare cu energie electriă.

Prin solutiile de proiectare propuse, constructia va evita sau vor limita impactul asupra mediului. Propunerea de proiect respecta prevederile legislatiei privind protectia mediului. Protectia mediului reprezinta o obligatie a tuturor persoanelor juridice, principalele actiuni care trebuie intreprinse fiind enumerate la Art. 94 si Art. 96 din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Realizarea lucrărilor va cuprinde următoarele faze:

- Săpături

- Execuție foraj

- Tubare

- Montare cabină puț

- Montare pompă submersibilă

- Alimentarea cu energie electrică a pompei

Pe amplasament, atât în perioada de execuţie cât şi în timpul exploatării construcţiei, se vor adopta obligatoriu măsuri specifice pentru protejarea terenului contra degradării.

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Obiectivul analizat va fi realizat ca o necesitate urgentă a comunei Izvoarele de a asigura necesarul de apă potabilă în localitatea Izvoarele și a fost inițiat de primăria comunei Izvoarele.

Investiția nu face parte dintr-un proiect existent sau planificat.

– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu s-au luat în considerare solutii alternative.

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu este cazul

– alte autorizatii cerute pentru proiect.

Aviz alimentare cu energie electrica.

Localizarea proiectului:

Terenul este situat in intravilanul localitatii Izvoarele, comuna Izvoarele,  TRUP 5 conform PUG,  judetul TULCEA, asa cum rezulta din Inventarul domeniului public al UAT Izvoarele, localitatea Izvoarele.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu va fi cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

– distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Nu va fi cazul amplasamentul/functiunea nu intra sub incidenta Conventiei adoptata la Espoo la 25.02.1991 si ratificata prin Legea nr.22/2001.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Nu este cazul, în cadrul investiției propuse.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Arii naturale protejate de importanță comunitară – nu este cazul

Accesul pe teren, pietonal si carosabil, se va face din drumul județean DJ229.

Politici de zonare si de folosire a terenului:

Folosinta actuala a terenului: Conform P.U.G. zona se incadreaza TRUP 5.

Functiune actuală: foraje captare apă.

Destinație propusă: foraje captare apă.

Terenul este în intravilanul satului Izvoarele, județul Tulcea și face parte din domeniul public al comunei Izvoarele.

Arealele sensibile: Nu este cazul în cadrul investiției propuse.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Nu au fost luate in considerare alte zone de amplasament, întrucât zona vizată are destinație foraje captare apă și este amplasată la o distanță rezonabilă față de rezervorul de apă al localității.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor:

Principalele surse de poluare a apelor in faza de executie a proiectului Execuție foraj alimentare cu apă în localitatea Izvoarele, județul Tulcea, sunt reprezentate de :

- utilajele implicate in constructie;

- activitatea umana.

Substantele din masa de apa, aflate in suspensie, in plutire si in solutie, in stare solida, lichida sau gazoasa, determina in mod esential calitatea apei.

Impactul lucrarilor din faza de executie va fi determinat de modul de organizare si desfasurare al acestora. Analiza impactului se va realiza avand in vedere impactul produs de activitatea utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor.

In timpul executiei lucrarilor nu se poate produce un impact major asupra factorului de mediu "apa".

Depozitarea locala a materialului rezultat din sapatura, riscul poluarii apelor de suprafata si subterane va fi minim.

In faza de functionare investitia propusa nu va afecta calitatea apei care sa afecteze panza freatica.

Protectia aerului

Pentru zona care face obiectul prezentului studiu, emisiile poluante pot proveni in etapa de construire, de la motoarele cu ardere interna, ale autoutilitarelor care transporta materialele de constructii si ale forezei.

Impactul asupra factorului de mediu aer in perioada de executie

Sursele de poluarea aerului vor constituite din activitatea desfasurata pe amplasamentul lucrarii, precum si de traficul pe drumul de acces la amplasament.

Emisiile din timpul desfasurarii lurarilor sunt asociate in principal cu manevrarea si transportul unor materiale. Emisiile de praf variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Poluarea atmosferica rezultand din circulatia autovehiculelor va fi caracterizata in principal prin emisii de gaze si particule poluante - monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi volatile usoare, prafuri continand metale grele si compusi sulfurati, iar calculul cantitatilor de poluanti se poate determina pe baza anumitor modele de calcul. In plus, praful emis in atmosfera in timpul activitatilor de manipulare a nisipului, a pamantului, precum si in timpul transportului si dispunerii acestora pe amplasament, depinde foarte mult de calitatea acestora (putandu-se actiona prin diferite metode de transport si depozitare, in vederea reducerii rãspandirii cu praf).

Pe drumul de legatura cu amplasamentul lucrarilor, circulatia vehiculelor de transport a materialelor va contribui la sporirea poluarii aerului.

Eliminarea gazelor toxice cu impact asupra aerului (tip derivati ai carbonului, si oxigenului, sub forma de oxizi sau radicali liberi ai hidrocarburilor nearse) se face odata cu componentele gazelor de esapament.

Dintre acesti toxici primari, o parte au tendinta de a se combina cu produse de ardere secundara (oxizi de azot, derivati de sulf), prezente in combustibil sau in aditivii introdusi cu uleiurile minerale. O alta parte de gaze patrund prin neetanseitatile inelelor si pistoanelor in cilindru de carter, unde prin combinarea cu vaporii lubrifiantului formeaza grupa gazelor de carter, in urmatoarea proportie:

- Gaze de esapament: CO-93%, CH-90%, NxOx-9%;

- Gaze de carter: CO - 2%, CH - 2%, NxOx - 2%.

Impactul gazelor toxice nu se poate inregistra asupra populatiei din localitate, asupra vegetatiei psamofile sau controlata si asupra solului, efectele nu vor fi semnificative, urmarindu-se in acelasi timp diminuarea emisiilor la transport si executia lucrarilor pe santier.

Sursele de impurificarea atmosferei vor fi reprezentate de:

- utilajele de santier;

- execuția forajului

- excavarea pamantului

- manevrarea materialelor de constructie (nisip, pamant);

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafață.

Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe santier sunt: excavatoare, autobasculante, instalația pentru forat.

In faza de executie a lucrarilor se poate aprecia ca poluarea aerului va fi relativ redusa fiind generata in principal de motoarele mijloacelor de transport, de instalatiile mecanice si de praful degajat in urma sapaturilor, aceasta poluare poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al starii tehnice al utilajelor, folosirii carburantilor cu concentratii de sulf redus si prin respectarea tehnologiilor de executie a obiectivelor.

Valoarea concentratiilor de emisii se vor incadra in prevederile legale prevazute de Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind protectia atmosferei si a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

In faza de functionare nu se prevad depasiri ale prevederilor legale, funcționarea forajului pentru captare apă nefiind generatoare de noxe care sa afecteze in mod semnificativ calitatea aerului.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In faza de executie

Utilajele de santier produc in general zgomot. Nivelul de zgomot va fi variabil, in jurul valorii de pana la 90db.(A), valorile mai mari fiind la excavatoare, buldozere, finisoare, vole si autogredere.

STAS- ul nr. 10009- 88 (Acustic urbana) - admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) - pt. strazi de categoria IV- si de 75- 85 db(A) – pentru strazi de categoria I.

Atat pentru muncitori, cat si pentru locuitorii care se afla la o distant de opeste 300 m, zgomotul produs de aceste utilaje este poluant.

Activitatile de executie a lucrarilor sunt producatoare firesti de zgomote si vibratii.

Masuratorile de zgomot se realizeaza de regula tinand cont de trei niveluri de observare:

- zgomot la sursa;

- zgomot in camp apropiat;

- zgomot in camp indepartat.

Zgomotul in camp indepartat depinde o serie de factori externi cum ar fi conditii meteorologice, efectul de sol, absorbtia in aer, topografia terenului, vegetatia.

Utilajele folosite in santier au urmatoarele puteri acustice asociate:

| Nr. crt. | Tip utilaj | Puterea acustică asociată (Lw) DB (A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Excavator | 117 |
| 2 | Instalație de foraj vertical | 85 |

Ca masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor se propun urmatoarele:

- ocolirea traseelor ce strabat localitatile de catre utilajele ce deservesc santierul, mai ales de catre basculante care au mase mari, emisii sonore puternice si efectueaza multe curse; de mentionat ca in santier nu se vor efectua derocari

- lucrul se va efectua numai in perioada de zi;

- stocarile de material util se va realiza astfel incat sa constituie un ecran intre santier si zonele locuite.

Pe baza datelor privind puterile acustice asociate utilajelor, se estimeaza ca in santier vor exista nivele de zgomot de pana la 90 dB(A) pentru anumite intervale de timp.

Parcurgerea unei localități de către autobasculantele ce deservesc santierul poate genera niveluri echivalente de zgomot, pentru perioada de referință de 24 ore, peste 50 dB(A).

Avand in vedere prevederile legislatiei nationale in domeniul zgomotului si tinand cont de diminuarile cu distanta, efectul solului, intervale de lucru mai mici decat perioada de referinta (o zi), se apreciaza ca incepand de la distante de 300 m fata de santier se vor inregistra niveluri echivalente de zgomot inferioare valorii de 50 dB(A).

In faza de functionare

Forajul pentru captarea apei propus nu va fi generator de zgomote si vibratii.

Protectia impotriva radiatiilor

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului, foraj pentru captare apă, nu constituie surse de radiatii care sa depaseasca limitele fondului natural in zona atat in faza de executie cat si in faza de functionare.

- Protectia solului si subsolului:

In faza de executie:

Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de:

- Depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructie;

- Unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrarilor sau in vecinatate, in locuri nepermise;

- Scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defectiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele si materiile prime folosite.

Intre radacinile plantelor si microoganisme existente in sol, se realizeaza o relatie de simbioza, care are un rol important in circuitul materiei in natura si pastrarea echilibrului ecosistemelor.

Terenul rezultat din excavare va fi împrăștiat pe amplasament.

Interzicerea amplasarii pe santier a unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti, de unde se pot produce pierderi pe sol.

Interzicerea efectuarii pe santier a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe sol.

Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor si a deseurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevazute cu mijloace de protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie din localitatile strabatute.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor si a punctului de lucru, factorul „sol‟ nu va fi afectat de poluare.

Pe perioada execuției lucrărilor, dirigintele de santier va urmări respectarea modul de depozitare si transport al deseurilor rezultate (pământul de la săpături). Se va avea în vedere restrângerea spațiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deseuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deseuri metalice) si transportarea celorlalte deseuri la depozitul ecologic de deseuri.

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonei afectate de sapaturi in vederea aducerii terenului la folosinta initiala.

Având in vedere utilizarea a forajului pentru captare apă nu se prevăd situații de risc în ce priveste posibilitatea de contaminare a solului și subsolului dacă se va respecta soluția constructiva din proiect.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Amplasamentul este in posesia beneficiarului si se afla in intravilanul localitatii Izvoarele, TRUP 5 conform PUG, destinatia conform certificatului de urbanism nr. 14/3899 din 12.09.2022 fiind de foraj pentru captare apă. Realizarea obiectivului nu presupune interventia asupra ecosistemelor terestre si acvatice .

Impactul asupra vegetatiei si faunei locale poate fi resimtit in perioada executarii lucrarilor, datorita in special prin cantitatile de pulberi sedimentale si a zgomotului.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Impactul negativ asupra asezarilor umane aflate la o distanță de peste 300 m față de locul execuției lucrărilor, va fi foarte redus, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier si a pulberilor sedimentabile.

Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori, se realizeaza prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta uniforme corespunzatoare, de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport. Exista si un impact pozitiv, reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, dar si la unele activitati conexe ce se vor efectua in afara santierului.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

In urma activitatii de realizarea investitiei vor rezulta deseuri, in principal, in faza de constructie a forajului. Astfel, in urma lucrarilor de constructie a obiectivului vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseuri din ambalaje diferite, izolatii de cabluri electrice, etc.;

- Deseuri menajere rezultate din uzul personalului de pe santier, cum ar fi: hartie, saci de plastic, sticle, etc.

In conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, se estimeaza urmatoarele categorii de deseuri in timpul executarii investitiei:

- Pamant si piatra rezultata din excavatii, cod: 17 05;

- Deseuri menajere, cod: 20 01 08;

- Alte tipuri de deseuri in cantitati nesemnificative, cod 20 02.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor;

In conformitate cu legislatia in vigoare privind depozitarea deseurilor industriale, menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul locatiei, in punct de colectare prevazut cu containere tip pubele de colectare selectiva.

In faza de functionare

În faza de funcționare nu se produc deșeuri pe amplasament sau în vecinătatea acestuia.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu se utilizeaza produsele, substante si preparate chimice periculoase pe amplasament nici in faza de executie, nici in cea de functionare.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Lucrarile ce se vor executa nu prezinta nici un fel de elemente functionale sau de alta natura care ar putea prejudicia obiective de interes public. Se estimeaza ca sursele de zgomot din perioada de executie a lucrarilor nu au frecventa si intensitate majora.

Prin natura investitie, precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o distanță mare față de zona cu potential rezidential.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Solutia tehnica si constructiva propusa prin proiect prevede optimizarea structurii si implica materiale sustenabile avand in vedere o risipa minimala a resurselor naturale si implicand o suprafata cat mai restransa afectata de executia lucrarilor.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si a naturii proiectului, acesta nu reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia va fi limitata in timp (pe perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafata strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor va fi prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti doar local la nivelul suprafetei amplasamentului datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca fiind nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

Activitatea de implementare a proiectului va fi limitata la zona si intr-o perioada limitata de timp, numai pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului in incinta imobilului, conform D.T.O.E., astfel incat impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale va fi unul nesemnificativ, atat in perioada de constructie cat si in perioada de operare.

- probabilitatea impactului;

In conditii normale de exploatare, impactul asupra factorului de mediu va fi unul minor.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Impactul estimat atat pe perioada de executie cat si in perioada de exploatare va fi temporar si reversibil.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu sunt prevazute dotari suplimentare, masurile care se vor aplica sunt cele aplicabile in cazul factorilor de mediu, prezentate la capitolull VI.

- natura transfrontaliera a impactului.

Nu va fi cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Consideram ca pentru proiectul analizat nu sunt necesare instalatii de monitorzare a factorilor de mediu.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitarain domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul reprezintă o investiție care va fi suportată de la bugetul local al comunei Izvoarele.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in inchiderea fronturilor de lucru aferente si ocupararea temporara a terenului pe care va fi realizat proiectul.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului TRUP 5 conform PUZ, localitatea Izvoarele, comuna Izvoarele, județul Tulcea.

Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului. Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului. Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor in conditiile impuse de furnizori, luandu-se masuri de paza si protectie a acestora.

Organizarea de santier va consta in pozitionarea pe amplasament a unui container destinat personalului de coordonare a lucrarilor si muncitorilor.

Inainte de inceperea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor in conditii de siguranta.

Se interzice depozitarea de pamant excavat in afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curatenia in jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau inchiriate.

De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice). Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

Organizarea de santier include delimitarea suprafetei amplasamentului, a cailor de acces, a zonelor de depozitare.

Materialele de constructie vor fi depozitate in locuri special amenajate .

- Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, pe toata durata executiei lucrarilor, astfel incat impactul generat asupra factorilor de mediu in timpul executarii lucrarilor de constructii proiectate sa fie cat mai redus;

- Deseurile menajere vor fi colectate in pubele etanse;

- Depozitarea materialelor de constructii se va face in locuri amenajate corespunzator;

- La finalizarea lucrarilor, terenul afectat prin realizarea lucrarilor va fi adus la stadiul initial de functionalitate.

Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, masurilor de protectie si prim ajutor etc.

Descrierea lucrarilor proviziorii

Lucrarile provizorii constau in organizarea de santier.

Constructii provizorii necesare

Pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- zona depozitare materiale, container ingineri (vestiare/ birou provizoriu) si container scule (depozitare scule);

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a fantanii ori sursei de apa);

- grup sanitar

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. In timpul utilizarii utilajelor cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice. Acestea vor fi evacuate prin intermediul unei firme specializate prin grija beneficiarului. Trasarea si amplasarea obiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a normelor in vigoare (Legea 10, Legea 50-actualizata).

- localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va desfasura in exclusivitate in suprafata de teren care va fi aferenta forajului pentru captare apă. fara a agresa in vreun fel celelalte proprietati inconjuratoare.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Solutiile de protectie a mediului in timpul executiei lucrarilor si la finalizarea acestora, urmaresc in principal reducerea poluarii/degradarii terenului prin activitatea desfasurata in santier.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Poluantii caracteristici rezultati in faza de executie a lucrarilor vor fi:

- particule de suspensie (praf) rezultate in fazele de : excavare, incarcare, transport si descarcare sol vegetal si agregate din substratul mineral;

- poluanti specifici din gazele de esapament (particule, oxizi de azot, monoxide de carbon, dioxid de sulf, compusi organici volatili) rezultati de la utilajele si mijloacele de transport care vor fi folosite in timpul lucrarilor de executie.

Se va executa periodic verificarea tehnica a utilajelor folosite pentru executie si pentru transportul materialelor in vederea incadrarii concentratiilor poluantilor emisi in aerul atmosferic in prevederile cartii tehnice a utilajului.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul la investiaia propusa.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

La finalizarea lucrarilor recomandam urmatoarele:

- curatarea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere si transportul acestora la cel mai apropriat depozit de deseuri autorizate;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei;

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

Se vor asigura materiale absorbante biodegradabile pentru eventualele poluari accidentale. De asemenea, orice incident de mediu va fi notificat imediat autoritatilor competente.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

Investitia se doreste a fi una durabila, ea avand destinatia de foraj apa.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

La finalizarea lucrarilor pe amplasament se vor realize activitati de refacere a mediului afectat.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); atașat

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

Nu este cazul

3. schema-flux a gestionarii deseurilor - Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

Conform deciaziei de evaluare initiala Nr. 1808 din 23.02.2020, proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate - Nu este cazul

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca va fi cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV

Nu este cazul

|  | Semnatura si stampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |