SPECIALITATEA:

ARHITECTURA

| Proiect: | CONSTRUIRE BUNGALOURI TURISTICE/ CASE DE VACANTA, PARCARE AUTO SI AMENAJARE FOISOR |
| --- | --- |
| Adresa: | Sat DUNAVATUL DE SUS, Comuna MURIGHIOL, Jud. TULCEA, nr. cad. 35418, CF 35418 |
| Beneficiar: | LIVIU CHECIU |
| Proiectant: | DUALPLAN STUDIO SRL |

# memoriu de prezentare

completat conform conţinutului-cadru prevazut în anexa nr. 5E din legea 292/2018

I.Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE BUNGALOURI TURISTICE/ CASE DE VACANTA, PARCARE AUTO SI AMENAJARE FOISOR

II.Titular:

- numele; LIVIU CHECIU

- adresa poştală;

Sat DUNAVATUL DE SUS, Comuna MURIGHIOL,  Jud. TULCEA, nr. cad. 35418, CF 35418

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; telefon:  0735 880 690

fax: ______________;  e-mail: office.2cstudio@gmail.com

- numele persoanelor de contact: LIVIU CHECIU

- director/manager/administrator;

- responsabil pentru protecţia mediului. LIVIU CHECIU

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)un rezumat al proiectului;

LIVIU CHECIU in calitate de beneficiar, doreste realizarea urmatoarelor lucrari de construire: CONSTRUIRE BUNGALOURI TURISTICE/ CASE DE VACANTA, PARCARE AUTO SI AMENAJARE FOISOR

Se propune construirea a doua corpuri de cladire identice cu functiunea de cazare tip bungalou avand  o suprafata construita la sol de 104.40 mp  (C1+C2) si regimul de inaltime PARTER INALT CU SUPANTA.

De asemenea se propune construirea unui corp de cladire cu destinatia de foisor, avand o suprafata construita la sol de 34.00 mp amplasat pe jumatatea posterioara a lotului. Conform reglementarilor pentru Subzona(lsst)-sport turism compusa din pensiuni si alte unitati de turism ce pot fi create, orice constructii noi cu AD>35 mp se analizeaza prin Plan Urbanistic Zonal, in cazul realizarii unor lucrari in jumatatea posterioara a lotului. Astfel, constructia avand 34.00 mp, aceasta nu necesita intocmirea unui PUZ.

In cadrul proiectului este prevazuta amenajarea unui parcaj auto cu o capacitate de 10 locuri in zona accesului si amenajarea unuei piscine in zona foisorului. Suprafata aferenta piscinei este de 72 mp.

| CALCUL INDICI URBANISTICI *in calculul suprafetelor nu au fost luate in calcul suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile | SUPRAFATA (mp) |
| --- | --- |
| Suprafata Teren | 2954.00 |
| Sc PARTER (calcul CUT) | 104.40 |
| Suprafata desfasurata totala - (calcul CUT ) | 141.36 |
| CUT propus | 0.04 |
| Sc PARTER– calcul POT | 104.40 |
| POT propus | 3.5% |

| BILANT TERITORIAL |
| --- |
| DEMUNIRE | SUPRAFATA (mp) | PROCENT (%) |
| Suprafata construita - Aniv PARTER ( calcul POT) | 104.40 | 3.5% |
| Circulatii carosabile / Platforme | 239.80 | 8.1% |
| Circulatii pietonale, Platforme, Podeste acces | 369.20 | 12.4% |
| Amenajare Piscina | 72.00 | 2.4% |
| Suprafata spatiu verde | 1887.20 | 64.1% |
| Zona protective canal | 281.35 | 9.5% |
| TOTAL | 2954.00 | 100.00 |

CATEGORIE SI CLASA DE IMPORTANTA :

CATEGORIA DE IMPORTANTA "D" – REDUSA   (conf. HGR 766/1997)

CLASA DE IMPORTANTA IV -  (conf.normativului P100/2013).

GRADUL IV DE REZISTENTA LA FOC - (conf.normativului P118/99).

RISC MIC DE INCENDIU - (conf.normativului P118/99).

PISCINA:

Piscina este ingropata in pamant. Cuva piscinei va fi placata cu liner armat din PVC special pentru piscine.

Piscina se va amplasa pe o placa slab armata egalizata la cota -1.50 - 1.60 fata de terenul amenajat

Zona amenajata din jurul piscinei va realizata din deck de lemn.

Piscina este de tip ,,cu skimmere’’, este prevazuta cu statie de tratare si filtrare a apei (Sistem de filtrare pe baza de nisip cuartos), amplasata in camera tehnica executata sub cota terenului amenajat ; chepengul permite introducerea utilajelor si accesul personalului de exploatare.

Statia de filtrare-tratare asigura trecerea prin filtru a intregului volum de apa in maxim 4 ore; viteza de filtrare (cca. 30 mc/h) garanteaza proces corect de filtrare si asigura stabilitatea stratului filtrant.

Tinand cont ca directia vantului este predominant pe sensul N-S, skimmerele vor fi montate pentru a asigura o colectare optima a materiilor plutitoare.

Darea in functiune este conditionata de adoptarea regulamentului privind admiterea si comportamentul persoanelor in piscina.

Beneficiarul va desemna personalul care raspunde de aplicarea regulelor si restrictiilor privind accesul persoanelor la piscina.

b)justificarea necesităţii proiectului;

Cresterea capacitatii de cazare din Dunavatul de Sus

c)valoarea investiţiei;

aprox. 500.000 ron

d)perioada de implementare propusă;

Perioada de executie a proiectului: 12 luni

e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Planul de situatie este anexat la prezentul memoriu.

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Prezentul proiect propune realizarea a 3 imobile si amenajarea unui loc de parcare si a unei piscine

Toate cele 3 corpuri de cladire proiectate au forme rectangulare

Fiecare cladire are o forma care se poate inscrie intr-un dreptunghi cu urmatoarele dimensiuni:

Corp C1 bungalou : 8.20m x 4.40m

Corp C2 bungalou : 8.20m x 4.40m

Corp C3 foisor : 10.00m x 3.40m

Piscina :  12.00m x 6.00m

Date constructive corpuri de cladire

Fundaţie :  		Beton Armat.

Suprastructură :		Sistem tip Framing din lemn

Acoperire :		Sarpanta delemn acoperita cu stuf

Închideri perimetrale :	Perete structura din lemn-structura tip framing cu termoizolatie din vata minerala 15 cm

Tâmplarie :		Lemn (albastra) + geam termopan

Materiale de constructie ce vor fi utilizate la noile corpuri de cladire : Beton armat, otel beton, Pietris rost mic si mediu, lemn, polistiren extrudat,vata minerala, Sape de ciment, tencuieli decorative, tencuieli umede pe baza de ciment si ipsos, Tamplarii din lemn cu geam termopan, finisaje interioare din Parchet laminat si placaje ceramice, vopseluri lavabile.

- profilul şi capacităţile de producţie;

Capacitate de productie : NU ESTE CAZUL – Cladirea nu are profil de activitate incadrat la productie.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

NU ESTE CAZUL

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

NU ESTE CAZUL

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

În perioada de construcţie, resursele naturale şi materiile prime folosite vor fi:

- cele necesare realizării betoanelor: apă, pietriș, nisip, ciment, care se vor asigura prin societăți de profil;

- carburanţii necesari pentru utilajele de transport şi execuţie

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

ALIMENTAREA CU APA :

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua de apa din zona, a satului Dunavatul de Sus, comuna Murighiol.

EVACUAREA APELOR UZATE :

Deversarea apelor uzate menajere prin intermediul unui bazin vidanjabil etans cu o capacitate de 5mc.

EVACUAREA APELOR PLUVIALE (METEORICE)  :

La sol de pe acoperisurile cladirilor

ASIGURAREA APEI TEHNOLOGICE :  Nu este cazul

ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC :

Incalzirea spatiilor se va face prin intermediul convectorilor electrici iar asigurarea cu apa calda prin intermediul unor boilere instant la sursa de consum.

INSTALATII ELECTRICE :

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor, se va asigura prin intermediul postului de transformare zonal. Instalatia electrica aferenta corpurilor de cladire este de joasa tensiune.

Vor fi realizate urmatoarele tipuri de instalatii: iluminat interior si prize la interior, iluminat exterior, iluminat general exterior, alimentarea consumatorilor la 220 V, instalatie electrica de protectie la atingeri accidentale.

Consumatorii de energie electrica sunt de tip uzual, respectiv:

-	iluminat interior si exterior ;

-	consumatori casnici ( tv , frigider , circuite telefonice, plita electrica, etc. ) :

-	aparate aer conditionat tip SPLIT ;

Numar maxim de utilizatori : 8 pers

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a constructiilor se vor amenaja spatiile exterioare din incinta proprietatii prin repararea acceselor si realizarea de spatii verzi.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

CĂI DE ACCES

- Accesul auto la amplasament este existent si se face direct din drumul stradal.

- Accesul pietonal este existent si se va realiza direct din drumul stradal.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Alimentarea cu apa :  realizata din sistemul comunal de distributie a apei potabile.

- metode folosite în construcţie/demolare;   ( nu sunt executate lucrari de demolare)

Montare armatura , Turnare Beton, Montare structura de lemn – asamblata prin imbinare cu suruguri filetante, Montare tamplarie prin fixare mecanica, Montare pardoseli si finisaje prin lipire cu adezivi.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

1.	Escavare pentru realizarea fundatiei

2.	Realizarea infrastructurii prin procese de montare a armaturii si procese de turnare betoane

3.	Realizarea retelelor in incinta

4.	Realizarea canalizarii exterioare: realizare santuri si pozare conducte pe pat de pietris

5.	Realizare suprastructura prin procese de montare a structurii de lemn

6.	Realizarea inchiderilor exterioare prin montare structura de lemn si placare cu OSB, termoizolarea fatadei cu vata minerala in interiorul peretilor compoziti , montarea tamplariei exterioare, realizarea finisajelor exterioare

7.	Realizarea compartimentarilor interioare prin montare structura de lemn si placare cu OSB/GIPSCarton

8.	Realizarea instalatiilor interioare: sanitare, electrice

9.	Realizarea finisajelor interioare: tencuieli, placaje cu gresie si fainta, vopsitorii lavabile, tapet

10.	Mobilarea spatiilor

Dupa punerea in functiune nu este necesara o monitorizare speciala a obiectivului. Urmand a fi realizate monitorizari obisnuite, eventuale interventii de reparatii minore si revizii periodice.

Exploatarea investitiei se estimeaza a avea o durata totala de 25ani.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

NU ESTE CAZUL

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

In urma realizarii proiectului nu vor aparea alte activitati de o anvergura deosebita.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

NU ESTE CAZUL

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

NU ESTE CAZUL ( nu sunt executate lucrari de demolare)

V.Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Prezentul proiect se incadreaza in activitatea aprobata in PUG MURIGHIOL

Activitatea existenta si reglementata a zonei  nu se schimba : aceasta fiind zona pentru locuinte si zona de institutii si servicii publice

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Regim juridic: Terenul este situat in intravilanul satului DUNAVATAUL DE SUS, comuna MURIGHIOL, conform Planului Urbanistic General aprobat.

Regim Economic: Folosinta actuala a terenului este de teren arabil, conform incadrarii cadastrale iar destinatia propusa este de zona pentru locuinte si zona de institutii si servicii publice conform Planului Urbanistic General.

Indicatori urbanistici : POTmax=[550+(Suprafata parcelei-2000)x20%] / (Suprafata parcelei/100)= 25%

CUTmax = [1300mp+(Suprafata parcelei-2000mp)x0.4] / Suprafata parcelei= 0.56; RMH: P+1+M

-- arealele sensibile;

Constructiile propuse sunt situate in afara ariilor naturale protejate.

Amplasamentul se afla la circa 30m de limitele:

- RBDD

- Delta Dunării  (SiteCode: ROSCI0065)

- Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie  ( SiteCode: ROSPA0031)

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Geometria terenului in suprafata de 5000mp are urmatoarele limite determinate în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Arealul in care se va realiza amplasarea obiectivului este determinat de urmatoarele puncte:

| Sat DUNAVATUL DE SUS, Comuna MURIGHIOL, Jud. TULCEA, nr. cad. 35418, CF 35418 |
| --- |
| Nr. | x | y | NR CAD |
| 1 | 833119.561 | 400008.281 | 35418 |
| 2 | 833122.498 | 399993.601 | 35418 |
| 3 | 833123.960 | 399980.629 | 35418 |
| 4 | 833174.821 | 399994.904 | 35418 |
| 5 | 833226.609 | 400008.687 | 35418 |
| 6 | 833222.550 | 400036.495 | 35418 |
| 7 | 833207.458 | 400032.581 | 35418 |
| 8 | 833119.561 | 400008.281 | 35418 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Amplasamentul pentru imobile este deja bine stabilit prin tema de proiectare. Nu exista alte vatiante de amplasare a proiectului.

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a)protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de functionare a imobilului, apele uzate generate in cadrul obiectivului propus sunt de tip menajer; Deversarea apelor uzate menajere prin intermediul unui bazin vidanjabil etans cu o capacitate de 5mc.

In perioada de implementare apele uzate de pe santier vor proveni de la facilitatile igienico-sanitare amenajate pentru muncitori

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

NU ESTE CAZUL.  Deversarea apelor uzate menajere prin intermediul unui bazin vidanjabil etans cu o capacitate de 5mc care va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata.

b)protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului pe perioada de constructie, ca urmare traficului generat de utilajele si autovehiculele implicate in lucrari. Acestia vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare (NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele,etc.). Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie. In consecinta trebuie avut in vedere ca utilajele ce vor fi utilizate sa fie de generatie cat mai noua pentru a asigura un regim scazut de noxe si deasemeni sa aibe toate inspectiile tehnice periodice effectuate.

De asemenea, operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor pot genera o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari. In acelasi mod, din activitatile de excavare a solului, manipulare a pamantului rezultat din excavare, precum si descarcarea si imprastierea pamantului pot rezulta pulberi.

Dupa finalizarea obiectivului se vor inregistra valori suplimentare generate de prezentul proiect urmare a traficului suplimentar al autovehiculelor turistilor. Dar putem mentiona ca aceste valori vor fi nesemnificative.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

NU ESTE CAZUL.

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

In perioada de implementare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilajele ce vor functiona in cadrul organizarii de santier. Activitatile generatoare de zgomot si vibratii sunt reprezentate de activitatile de excavare pentru fundatii, transporturile de materiale. In perioada de functionare principala sursa de zgomot va fi traficul auto. Dar putem mentiona ca aceste valori vor fi nesemnificative.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducerea zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba de utilaje si autovehicule.

d)protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

NU ESTE CAZUL

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

NU ESTE CAZUL

e)protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

In perioada de implementare sursele de poluare a solului pot fi scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse materiale de constructii sau de la utilajele, echipamentele folosite pentru realizarea lucrarilor de amenajare, precum si depozitarea necontrolata a materialelor folosite si a deseurilor rezultate, direct pe sol, in recipienti neetansi sau in spatii amenajate necorespunzator. In caz accident, poluantii se pot transfera catre subsol si apa freatica.

In perioada de functionare a obiectivului, surse de poluare pot apare accidental, in caz de avarii la sistemul de colectare si transport ape uzate.

Ca urmare a solutiilor tehnice prevazute pentru evacuarea apelor uzate ,se apreciaza ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze solul si subsolul zonei, astfel incat impactul asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Instalatiile/retelele de preluare a apelor uzate se vor executa conform normelor tehnice in vigoare pentru a elimina riscul scurgerilor/infiltratiilor accidentale.

Gunoiul si molozul vor fi depozitate in pubele ecologice si preluate de firma de salubritate conform contract, iar deseurile rezultate din constructie si ulterior din exploatare (gunoi menajer) deasemeni vor fi preluate tot de firma de salubritate.

Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant. Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor spre alte zone.

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

NU ESTE CAZUL

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

NU ESTE CAZUL

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- identificarea obiectivelor de interes public: -NU ESTE CAZUL- in zona nu exista astfel obiective

- distanţa faţă de aşezările umane: Singura cladire invecinata se afla la nord, si are functiunea de locuire, aflandu-se la o distanta de 20.10 m

- distanţa faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; -NU ESTE CAZUL-

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. -NU ESTE CAZUL-

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Pentru protectia asezarilor umane se vor lua urmatoarele masuri pe timpul construirii obiectivelor:

- se vor utiliza plase antipraf

- se va uda in permanenta zona afectata de lucrarile de constructii pentru evitarea ridicarii prafului in aer

- se va lucra doar in timpul programului 08.00 - 18.00

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deseurile rezultate in urma activitatii de edificare se vor depozita in locatia specificata de Primaria MURIGHIOL in Autorizatia de Construire prin intermediul avizului emis de Servicii Publice SA Murighiol

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.

Resturile menajere provenite din activitatea de exploatare a amplasamentului:

Deseurile tipice rezultate din zonele rezidentiale/turistice sunt:

 deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01);

 deseuri de ambalaje (hartie si carton –cod 15 0101, plastice – cod 15 01 02, sticla- cod 15 0107, metal- cod 15 01 04);

 deseuri biodegradabile de la activitatile de intretinere spatii verzi (cod 20 02 01).

Acestea se vor depozita in spatiul special amenajat in incinta obiectivului (platforma de depozitare deseuri menajere in zona parcajului auto) , pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Resturile menajere provenite din activitatea de exploatare a amplasamentului se vor depozita selectiv la platforma gospodareasca aflata in zona curtii ( in zona parcajului auto) de unde vor fi preluate de prestatorul specializat de servicii.

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

NU ESTE CAZUL

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

NU ESTE CAZUL

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

In perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor naturale, nisip si diferite sorturi de pietris, precum si apa.

In perioada de functionare a obiectivului se vor utiliza: apa din reteaua centralizata

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Situatia propusa impreuna cu toate interventiile nu vor afecta mediul inconjurator.

Lucrarea nu are impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente si utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeţei de rulare.

Se poate afirma că pentru activităţile care sunt efectuate pe termen scurt, nivelul impactului direct este nesemnificativ, deoarece aceste activităţi, deşi au un uşor impact negativ,este exercitat doar pe termen scurt.

Pe termen scurt, în cazul impactului indirect este rezultatul activitatii utilajelor, a transportului deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie. Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat.

Impactul direct se va manifesta in perioada de constructie a obiectivelor. Acest impact se va manifesta pe termen scurt, este reversibil si dupa finalizarea constructiilor se preconizeaza ca va fi nesemnificativ.

Proiectul propus va avea un impact pozitiv indirect asupra populatiei

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

NU ESTE CAZUL

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul cumulat negativ este estimat a fi doar pe perioada de construire a obiectivului, este pe termen scurt si este nesimnificativ.

- probabilitatea impactului;

Legat de impact putem spune ca este cert, insa acesta este pe termen scurt si este nesimnificativ.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Pe termen scurt, în cazul impactului indirect este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, a utilajelor, deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie. Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat.

Impactul direct se va manifesta in perioada de constructie a obiectivelor. Acest impact se va manifesta pe termen scurt, este reversibil si dupa finalizarea constructiilor se preconizeaza ca va fi nesemnificativ.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Măsurile de reducere/eliminare a impactului sunt individualizate pentru fiecare categorie de impact identificat, astfel încât să asigure o reducere la minim până la eliminarea impactului vizat.

Pentru activităţile de construcţie şi amenajare trebuie respectat un plan HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) care să conţină aspecte legate de planificarea şi etapizarea lucrărilor, mentenanţa utilajelor, instruirea personalului, gestionarea deşeurilor, toate aceste aspecte putând exercita un efect negativ asupra mediului dacă nu sunt gestionate corect.

- natura transfrontalieră a impactului.

In urma analizei efectuate s-a constat ca posibilele efecte semnificative asupra mediului (pozitive si/sau negative) se vor manifesta doar la nivel local, fara nici o influenta la nivel regional, national sau international.

Planul analizat nu prezinta un impact de mediu in context transfrontier.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

NU ESTE CAZUL

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

NU ESTE CAZUL

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul are la baza Planul Urbanistic General al comunei MURIGHIOL, aprobata prin hotararea Consiliului Local nr. 29/04.11.2002

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de santier implica amplasarea unei baraci modulare prefabricate si delimitarea zonelor de depozitare a materialelor.

- localizarea organizării de şantier;

Pe zona de  vest a incintei se vor amplasa:

- baraca pentru personalul tehnic al constructorului

- punctul cu echipament P.S.I

- grup sanitar ecologic + spalator

- zona pentru depozitare materiale usor inflamabile.

- zona pentru depozitare materiale greu inflamabile.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

NU ESTE CAZUL

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

NU ESTE CAZUL

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

NU ESTE CAZUL

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

NU ESTE CAZUL

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

NU ESTE CAZUL

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

NU ESTE CAZUL

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

NU ESTE CAZUL

XII.Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Planul de situatie este anexat la prezentul memoriu.

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

NU ESTE CAZUL

3.schema-flux a gestionării deşeurilor;

NU ESTE CAZUL

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

NU ESTE CAZUL – nu au fost cerute alte piese desenate de catre autoritatea publica

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Descrierea succinta a proiectului se regaseste la punctul III litera a). in prezentul memoriu.

Constructiile propuse sunt situate in afara ariilor naturale protejate.

Amplasamentul se afla la circa 30m de limitele:

- RBDD

- Delta Dunării  (SiteCode: ROSCI0065)

- Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie  ( SiteCode: ROSPA0031)

Geometria terenului in suprafata de 2954mp are urmatoarele limite determinate în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Arealul in care se va realiza amplasarea obiectivului este determinat de urmatoarele puncte:

| Sat DUNAVATUL DE SUS, Comuna MURIGHIOL, Jud. TULCEA, nr. cad. 35418, CF 35418 |
| --- |
| Nr. | x | y | NR CAD |
| 1 | 833119.561 | 400008.281 | 35418 |
| 2 | 833122.498 | 399993.601 | 35418 |
| 3 | 833123.960 | 399980.629 | 35418 |
| 4 | 833174.821 | 399994.904 | 35418 |
| 5 | 833226.609 | 400008.687 | 35418 |
| 6 | 833222.550 | 400036.495 | 35418 |
| 7 | 833207.458 | 400032.581 | 35418 |
| 8 | 833119.561 | 400008.281 | 35418 |

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Constructiile propuse sunt situate in afara ariilor naturale protejate.

Amplasamentul se afla la circa 30m de limitele:

- RBDD

- Delta Dunării  (SiteCode: ROSCI0065)

- Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie  ( SiteCode: ROSPA0031)

ROSPA 0031 - Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie - aria de protectie speciala avifaunistica instituită în baza Directivei Păsări și  prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania cu modificările și completările ulterioare .

ROSCI0065 - Delta Dunării – a fost instituit conform Directivei habitate a Uniunii Europene (Directiva 92/43 din 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice) și prin Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1.964/ 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările și completările ulterioare .

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Caracteristici generale ale sitului: ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie.

Situl de protectie avifaunistica ROSPA0031 - Delta Dunarii complexul Razim Sinoe, a fost declarat arie naturala protejata pentru habitatele acvatice, palustre si terestre existente in acest sit. Aceasta mare diversitate de habitate a primit o diversitate ridicata de tipuri ecologice de specii, zonele umede naturale ca habitat al pasarilor de apa si seminaturale si zonele agricole.

Aria naturala protejata se intinde pe o suprafata de 512.820 ha, in cadrul regiunii biogeografice pontice si stepice, cu o altitudine medie de 4 m (variind intre 0 si 137 m) . Suprafata totala a sitului este situata la o altitudine maxima de 137 m, iar ca regionare geografica aceasta este pozitionata in zona stepica si pontica, fiind delimitata de urmatoarele coordonate: latitudinea – N 44º 54' 41'' si longitudine E 28º 55' 42'' Arealul analizat se intinde in procent 89 % pe teritoriul judetului Tulcea.

Procent din suprafata administrativ teritoriala a comunei Murighiol cuprinsa in ROSPA0031 - Delta Dunarii complexul Razim Sinoe este de 94 %.

- Clasa de habitat		cod	CLC		Procent si suprafata sitului %

- Estuare, lagune		N02	522,521		14

- Rauri, lacuri	 		N06	511,512		11

- Mlastini, turbarii		N07	411,412		48

- Pajisti naturale, stepe	N09	321		4

- Culturi (teren arabil)		N12	211-213	18

- Paduri de foioase	  	 N16	  311		5

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate.

Situl este deosebit de important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca, Falco vespertinus, Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Recurvirostra avosetta, Ardeola ralloides, Sterna albifrons, Porzana porzana, Haliaeetus albicilla, Sterna hirundo, Larus melanocephalus, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, Ixobrychus minutus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica.

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, Gelochelidon nilotica, Larus minutus, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Philomachus pugnax, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus, Puffinus yelkouan, Aquila pomarina, Phalaropus lobatus, Larus genei, Pluvialis apricaria, Tringa stagnatilis, Tringa erythropus, Limosa limosa, Larus ridibundus, Numenius arquata, Calidris minuta, Anas clypeata, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Phalacrocorax carbo,Tringa totanus, Tringa nebularia, Vanellus vanellus, Larus canus, Gallinago gallinago, Calidris alba, Anas crecca, Calidris temminckii, Arenaria interpres, Chlidonias leucopterus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Anser fabalis, Anas querquedula, Tringa ochropus, Anas acuta, Larus cachinnans, Larus fuscus, Lymnocryptes minimus, Mergus serrator, Limicola falcinellus.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Anser erythropus, Aquila clanga, Branta ruficollis, Phalacrocorax pygmeus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Mergus albellus, Falco columbarius, Netta rufina, Aythya ferina, Aythya fuligula, Anser anser.

Caracteristici generale ale sitului: ROSCI 0065 - Delta Dunarii

Situl de importanta comunitara ROSCI 0065 - Delta Dunarii, a fost declarat arie naturala protejata pentru habitatele acvatice, palustre si terestre existente in acest sit. Aceasta mare diversitate de habitate a primit o diversitate ridicata de tipuri ecologice de specii.

Aria naturala protejata se intinde pe o suprafata de 454.037 ha. Zona administrativa a comunei Murighiol  se afla cca 87,88 %  in aria naturala protejata. Din aria naturala protejata 15,8 % se afla in UAT  Murighiol.

Suprafata totala a sitului este situata la o altitudine maxima de 229 m, iar ca regionare geografica aceasta este pozitionata in zona stepica si pontica, fiind delimitata de urmatoarele coordonate: latitudinea – N 44º 54' 1'' si longitudine E 28º 55' 13'' Arealul analizat se intinde in procent 93 % pe teritoriul judetului Tulcea.

- Clasa de habitat				cod	CLC		Procent si suprafata sitului %

- Estuare, lagune				N02	522, 521	15

- Rauri, lacuri				N06	511, 512	13

- Mlastini, turbarii				N07	411, 412	51

- Pajisti naturale, stepe			N09	321		4

- Culturi (teren arabil)			N12	211-213	10

- Paduri de foioase 			N16	311		5

- Stancarii, zone sarace in vegetatie	N22	332, 333	2

Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Spermophilus citellus, Lutra lutra, Mustela lutreola, Vormela peregusna, Mustela eversmannii,

Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE Vipera ursinii, Testudo graeca, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis, Bombina bombina,

Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE : Alosa tanaica, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber, Gobio kessleri, Zingel zingel, Umbra krameri, Gymnocephalus baloni, Alosa immaculata

Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  Ophiogomphus cecilia, Lycaena dispar, Catopta thrips, Coenagrion ornatum, Colias myrmidone, Morimus funereus, Arytrura musculus, Theodoxus transversalis, Anisus vorticulus, Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei,

Specii de plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Centaurea jankae, Echium russicum, Aldrovanda vesiculosa, Marsilea quadrifolia, Centaurea pontica.

In zona proiectului  propus, situat în afara celor două arii protejate și unde terenul este antropizat de prezența umană, nu au fost identificate  specii protejate de interes comunitar. Pe amplasament nu s-au identificat cuiburi ale speciilor de păsări pentru care a fost instituita aria protejata de interes comunitar. Speciile de păsări tranzitează zona în migrație sau în cătarea hranei .

Pe amplasament speciile de plante identificate sunt ruderale si specii specifice activităților antropice.

Proiectul nu afecteaza in mod negativ integritatea ariilor naturale protejate  ROSPA0031 – Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROSCI 0065-Delta Dunarii.

In urma investigatiilor din teren efectuate in zona studiata (pe amplasament si vecinatati) nu au fost identificate speciile si habitatele de interes conservativ pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe.

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatură directă cu managementul conservării ariilor naturale protejate. Implementarea planului nu va afecta negativ ariile naturale protejate intrucat lucrările de construcție se vor realiza în afara ariilor protejate și nu produc degajări de substanțe nocive sau agenți de poluare .

Deşi proiectul nu are legătură directă cu managementul conservării ariilor naturale protejate de interes comunitar, el poate veni în sprijinul prevederilor existente, prin integrarea obiectivelor majore de conservare în modul de implementare şi dezvoltare.

În acest sens, planurile/proiectele de dezvoltare în perimetrul şi în vecinătatea Rerzervației Biosferei Delta Dunării trebuiesc întocmite cu respectarea cerinţelor de dezvoltare durabilă, fără a afecta ecosistemele locale.

Având în vedere regimul şi modul de executare a lucrărilor ce se vor desfăşura pe amplasament, modul de asigurare (în special pe termen lung) a utilităţilor, precum şi faptul ca întregul amplasament nu cuprinde habitate protejate, specifice ariilor protejate de interes comunitar și Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, considerăm că proiectul nu va afecta obiectivele de management ale ariilor protejate, asigurând administrarea intereselor economice şi sociale ale populaţiei locale cu obiectivele de conservare şi protecţie a diversităţii biologice.

Obiectivele de conservare ale  ariilor naturale protejate de interes comunitar si integritatea retelei NATURA 2000 nu vor fi afectate prin implementarea acestui proiect .

Analiza impactului proiectului asupra obiectivelor de conservare ale celor doua arii protejate de inters comunitar au fot analizate în anexa atasata prezentului memoriu .

Intrucat pe amplasament nu se regasesc specii de plante si habitate de interes comunitar, statutul de conservare al acestora nu poate fi afectat, nu se va reduce suprafata habitatelor si numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar si nu poate sa duca la fragmentarea habitatelor de interes comunitar.

e)se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul propus nu are impact potential negativ asupra speciilor si habitatelor din ariile protejate de interes comunitar. Integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSCI Delta Dunarii nu sunt afectate deoarece:

- nu se reduce suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar pentru care au fost instituite ariile protejate ;

- nu se fragmenteaza habitatele de interes comunitar;

- nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- nu produc modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Astfel, implementarea proiectului va avea un impact nesemnificativ asupra speciilor si habitatelor pentru care au fost desemnate ariile protejate de interes comunitar.

Se apreciaza ca impactul produs, dupa finalizarea lucrarilor va fi pozitiv, benefic in egala masura tuturor factorilor de mediu si ecosistemelor, sanatatii, sigurantei si calitatii vietii populatiei locale si turistilor.

Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate habitate de interes comunitar prezente în  Formularul standard ROSCI0065 Delta Dunarii .

Nu au fost observate specii de pasari cuibaritoare mentionate in Formularul Standard ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe .

Nu au fost identificate specii de animale din fauna de interes comunitar .

Amplasamentul nu poate fi considerat habitat de hranire, speciile din avifauna de interes conservativ au fost identificate doar tranzitand suprafata obiectivului .

Nu au fost identificate cuiburi in zona ampalasamentului, iar implementarea proiectului nu implică în niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică.

Avand in vedere cele mentionate mai sus consideram ca:

- In ceea ce priveste potentialul impact al proiectului asupra habitatelor din ariile naturale protejate, acesta va fi nul deoarece lucrarile propuse nu vor duce la modificari, pierderi sau fragmentari de habitate.

- In ceea ce priveste potentialul impact al proiectului asupra speciilor de pasari si/sau animale din ariile naturale protejate este nul deoarece realizarea investitie nu va reduce numarul de specii de interes comunitar, nu va afecta zonele de hranire, reproducere si migratie ale speciilor protejate si nu va produce externalitati care sa modifice ecosistemul.

- In consecinta , lucrarile proiectului nu vor avea un impact potential negativ asupra speciilor de animale si pasari si habitatelor pentru care au fost institute ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe si RBDD.

- Impactul cumulat exercitat asupra Siturilor Natura 2000 nu va fi semnificativ mai mare faţă de cel actual deoarece amplasamentul este inclus într-o zonă deja antropizată în care intervenția umană este tot mai prezentă și este situate în afara ariilor natural protejate.

- In concluzie impactul potential asupra siturilor Natura 2000 ROSPA0031, ROSCI0065 va fi nesemnificativ .

Datele/informatiile privind impactul potențial al planului asupra masurilor minime specifice de conservare detaliate si comunicate de A.N.A.N.P, pentru ariile naturale protejate ROSPA 0031 Delta Dunării şi Complexul Razim şi cu Situl Natura 2000 ROSCI 0065 Delta Dunării și respectiv, parametrii care ar trebui luati in considerare la evaluarea impactului au fost incluse in tabelul agreat cu COM (Comisia Europeană), si contine inclusiv masurile aferente stabilite in mod specific pentru fiecare specie/habitat .

Avand in vedere prevederile proiectului, amplitudinea acestuia si masurile descrise pentru diminuarea impactului asupra Siturilor Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe, concluzia este ca proiectul nu afectează si nu modifica obiectivele de conservare menționate în notele ANANP nr.11968/CA/26.08.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, de siguranță a populației și investițiilor din din ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si nr.11966/CA/26.08.2020 privind aprobarea setului minim de masuri speciale de protectie si conservare a diversitatii biologice, precum si conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, de siguranta a populatiei si a investitiilor din ROSCI0065 Delta Dunarii.

Obiective de conservare :

Implementarea proiectului propus nu va interveni negativ in suprafata habitatului, in evolutia populatiei sau in starea de conservare a speciilor caracteristice siturilor Natura 2000,  implementarea planului nu va afecta starea de conservare a speciilor de pasari tinta declarate pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe, fiind asigurata din acest punct de vedere, conservarea populatiilor speciilor pe termen lung, integritatea si coerenta retelei Natura 2000.

Prin implementarea proiectului nu este influentat statutul de conservare al a speciilor si habitatelor la nivelul siturilor, atat in perioada de implementare cat si ulterior.

In arealul studiat nu exista specii care sa fie legate indivizibil de suprafatele de teren afectate de executia viitoarelor lucrari, implementarea planului și viitorului proiect neavand influentă semnificativa asupra relatiilor ecologice ale speciilor, nivelul populational al acestora la nivelul siturilor nefiind afectat.

Masuri de conservare (si reducere a impactului asupra sitului) prevazute in memoriul de prezentare:

- amenajarea spatiilor verzi in incinta obiectivului se recomanda sa se apeleze atat la specialist peisagisti cat si la specialistii in domeniul managementului ariilor naurale protejate astfel incat sa se evite introducerea in zona a speciilor invasive;

- realizarea lucrărilor doar pe amplasamentul stabilit prin proiectul tehnic, fără a afecta habitatele şi speciile de faună din zonele învecinate; respectarea graficului de lucrări, în sensul respectării traseelor şi programului de lucru, pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

- respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investiţie; desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict necesare, pentru a nu perturba speciile de păsări;

- reducerea emisiilor de zgomot şi vibraţii provenite de la utilaje (emisii ce ar putea perturba speciile de avifaună), prin utilizarea echipamentelor de lucru conforme, pentru care s-au efectuat reviziile tehnice;

- inspectarea periodică a amplasamentului pentru depistarea prezenţei eventualelor cuiburi de păsări;

- interzicerea capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor de păsări, în cazul depistării acestora;

- folosirea de tehnologii şi echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate; circulaţia pe drumuri se va face cu viteză redusă, în vederea limitării emisiilor de praf; colectarea deşeurilor menajere şi înlăturarea acestora de pe amplasament, pentru a nu atrage speciile de faună, inclusiv efectivele de păsări aflate în zonă (de ex. pescăruşi, ciori etc);

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport silenţioase, pentru a diminua zgomotul datorat lucrărilor planificate, care poate deranja speciile de animale şi păsări, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă.

Este recomandat ca toată perioada de implementare a proiectului să fie asistată de o persoană/firmă/instituţie specializată în domeniul biodiversităţii, care să se implice activ în implementarea durabilă a obiectivelor propuse.

În condiţiile respectării conditiilor de implementare a proiectului şi de bune practici, în concordanţă cu planul de management al rezervaţiei, nu se anticipează un impact semificativ asupra siturilor Natura 2000 .

f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Se va solicita Avizul ARBDD conform cerintelor APM Tulcea.

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă.

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

NU ESTE CAZUL – proiectul nu se incadreaza in acest criteriu

Intocmit,

arh. Caraman Constantin

# Text boxes

DUALPLAN STUDIO SRL

DATA

20

04

23

DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE BUNGALOURI TURISTICE/ CASE DE VACANTA, PARCARE AUTO SI AMENAJARE FOISOR

ADRESA:

Sat DUNAVATUL DE SUS, Comuna MURIGHIOL,

Jud. TULCEA, nr. cad. 35418, CF 35418

PROIECT NR.

08

/2023

COD PROIECT

L

C

1

SPECIALITATEA

A

R

H

NR. DOC

0

1

00

REV

MEMORIU de PREZENTARE conf. ANEXA NR. 5E

C

A

FAZA DE PROIECTARE

D

T

BENEFICIAR

LIVIU CHECIU