ANEXA  Nr. 5
la metodologie

MEMORIU  DE  PREZENTARE

- Denumirea proiectului: CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, ANEXE, IMPREJMUIRE

II. Titular:

- numele: S.C. POPESCU HAPPY BUBLE S.R.L.

- adresa postala: str. Campia Libertatii, nr. 7, oras Isaccea, Jud. Tulcea

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0744992547

- numele persoanelor de contact: ing. MOSOIU Traian, proiectant

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Proiectul propune construirea unei spalatorii auto de tipul self - wash. Aceasta se va amplasa in zona centrala a parcelei, avand o structura metalica si inchiderile cu panouri sendvis. Regimul de inaltime este parter.

Structura de rezistenta este metalica, alcatuita din stalpi si grinzi din europrofile.

Clasa de importanta a constructiei, conform normativului P100/92/96 tabelul 5.1 este de „IV” normal, avand coeficientul de importanta = 0.80 conform tabelului 5.2.

Categoria de importanta conform HGR nr.766/97 (Anexa 2) este “D”.

Gradul de rezistenta la foc conform normativului P118/99, privind protectia contra incendiilor este „ III”.

Constructiile se vor amplasa in zona centrala a terenului, mentinandu-se  cota naturala a terenului in zona de spatii verzi.

- justificarea necesitatii proiectului

Avand in vedere ca in localitate nu exista nicio spalatorie auto iar traficul este intens atat pentru utilaje agricole cat si pentru autoturisme, aceasta investitie este necesara pentru a acoperi un serviciu necesar in zona.

- Valoarea investitiei

Valoarea de investitie va fi de aproximativ 78090 lei.

- Perioara de implementare propusa

Perioada de implementare va fi de 24 luni.

- Planse reprezentand amplasamentul proiectului, inclusive orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar:

Planurile se vor atasa prezentului memoriu.

- O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

Spalatoria este alcatuita din 2 boxe pentru spalarea masinilor si un spatiu pentru amplasarea automatizarii si a solutiilor de spalare.

Dimensiunea in plan a constructiei este de 13.22 x 6.22 m. Inaltimea maxima a halei va fi de 5.24 m.

Fiecare boxa pentru spalarea masinilor va avea dimensiunea 4.95 x 6.12 m iar zona de automatizare va avea dimensiunea 3.12 x 6.12 m. Accesul masinilor se va face direct in boxa, fara usi de acces. Spatiul de depozitare va beneficia de o usa pietonala. Inchiderile se vor realiza din panouri tristrat.

Acoperirea se va face cu sarpanta din metalica iar invelitoarea va fi din panouri sendvis.

In interiorul spalatoriei se vor monta 2 utilaje de spalare cu apa si spuma, fiecare pentru cate un automobile. Spalatoria va fi de tipul self – wash, adica proprietarul masinii va fi cel care o spala cu ajutorul unor fise cumparate din automatul amplasat in containerul adiacent. Pentru spalare se vor folosi detergent ecologici. De asemenea, la exterior va fi montat un aspirator pentru curatatul in interior al autoturismului.

Fiecare din cele 2 locuri de spalare va fi dotat cu rigola pentru preluarea apelor uzate.

Inchiderile se vor face cu panouri termoizolante, sendvish, cu grosimea de 5 cm atat la pereti cat si la acoperis.

Amplasamentul studiat are următoarele vecinătăţi:

la Nord  – UAT Isaccea

la Vest – proprietate privata

la Est – proprietate privata

la Sud – cale de acces

Bilant teritorial

Suprafata teren					2850.00 mp

Suprafata construita spalatorie 			82.20 mp

Suprafata desfasurata spalatorie		       	82.20 mp

Suprafata utila spalatorie			         	79.20 mp

P.O.T. propus = 2.88 %

C.U.T. propus = 0.02

Instalaţii

- Alimentarea cu apa:

- Alimentarea cu apa potabila a imobilului se va face prin  racordarea   la o conducta de distributie alimentata din reteaua existenta in zona. Traseul dintre caminul de racord si locuinta se va face prin teava PEID 32 mm amplasata subteran la o adancime de cca 90 cm sub nivelul CTN, protejata cu tub special de protectie; intrarea in cladire se va face prin peretele exterior al grupului sanitar de la parter. Distribuita se va  executa din teava Dn 25 mm pentru conductele principale si teava Dn 20, Dn 15 mm pentru coductele secundare.

- Evacuarea apelor uzate  :

- apele uzate rezultate de la spalarea autovehiculelor sunt colectate prin geigere, decantor, separator de hidrocarburi iar apoi trimise la reteaua de canalizare a localitatii care este existenta in fata amplasamentului.

- Energie electrica:

- Constructia se va racorda la reteaua existenta in zona. Racordul la retea se va face in baza unui aviz de racordare eliberat in baza Autorizatiei de Constructie.

- Asigurarea agentului termic:

- Obiectivul nu se va incalzi.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Proiectul nu presupune demolarea niciunei constructii.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granitele pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei, asadar nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Amplasamentul proiectului nu se afla in apropierea unor situri arheologice de interes national.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu exista o alta varianta de amplasare a viitoarei constructii pe amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Toate functiunile din zona studiata vor avea caracter nepoluant, luandu-se toate masurile pentru eliminarea poluarii de tip apa- aer- sol.

Se va acorda atentie sistematizarii verticale pentru asigurarea scurgerii naturale a apelor .Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor meteorice de pe acoperisuri si de pe terenul amenajat sa se faca catre santul de scurgere a apelor pluviale amplasat de-a lungul drumului national ( catre sud)  - fara sa afecteze proprietatile invecinate.

Alimentarea cu apa potabila a imobilului se va face prin  racordarea   la o conducta de distributie alimentata din reteaua existenta in zona. Traseul dintre caminul de racord si camera tehnica se va face prin teava PEID 32 mm.

In zona exista retea de canalizare menajera. Prin urmare, apele uzate rezultate de la spalarea autovehiculelor sunt colectate prin geigere, decantor, separator de hidrocarburi iar de aici mai departe pana la reteaua de canalizare.

.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Calitatea aerului trebuie mentinuta la cote superioare prin controlarea emisiilor de substante rezultate in urma oricaror activitati de pe amplasament. Se va restrange posibilitatea imprastierii de pulberi, prin activitatea de depozitare, mai ales in zona destinata materialelor de constructii.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Sursele de zgomot se incadreaza in norme si nu sunt necesare lucrari suplimentare de izolare fonica.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Constructia propusa nu genereaza radiatii.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Deseurile menajere vor fi colectate diferentiat pe tipuri de deseuri, pe o platforma special amenajata, preluate de catre o firma autorizata si duse in locul indicat de Primaria Isaccea. Se va urmari modernizarea gestiunii deseurilor (dotarea cu numarul de recipient necesari, concomitent cu selectarea acestora la producator cat si ridicarea lor ritmica).

Se va urmari si rezolvarea corecta a imprejmuirilor si a decupeurilor arborilor astfel incat sa se evite scurgerea pamantului pe trotuare si pe carosabil.

Platforme pentru deseuri vor fi amenajate pentru ambele etape de executie, in apropierea accesului carosabil.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Constructia propusa nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Proiectul nu genereaza disconfort zonei locuibile.

Valorificarea se efectueaza prin firme specializate.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Se estimeaza urmatoarele sortimente de deseuri produse:

-deseuri menajere si asimilabil menajere aprox: 50 kg.

-deseuri de amblaj- carton, hartie, material plastic: aprox 50 kg.

-deseuri din constructii – aprox 500 kg.

Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

-deseurile din constructii, menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de specialitate la platforma de gunoi autorizata a localitatii iar in cazul in care localitatea nu are platforma de gunoi se va incheia un contract cu o societate autorizata sa transporte si sa stocheze deseurile.

-deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora.

Resturile menajere vor fi depozitate in pubele inchise, asezate pe o platforma                                                                                             betonata special amenajata, si vor fi evacuate periodic printr-o firma specializata.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Fuctiunea propusa nu genereaza substante toxice si periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Proiectul nu presupune unitizarea acestor resurse naturale.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

Impactul este unul de scurta durata si nesemnificativ.

Impactul negativ este de scurta durata (12 luni) si este reversibil.

Modalitatei de diminuare a impactului:

- respectarea graficului de executie (se va emite la momentul emiterii autorizatiei de construire ).

- respectarea orelor de odihna

- aprovizionarea eficienta cu materiale, astfel incat sa se evite intensificarea nejustificata a treficului in zona.

- folosirea unor utilaje moderne

- stropire cu apa regulata a zonelor de lucru pentru reducerea antrenarii pulberilor in aer

- imprejmuirea santierului cu panouri si plase de protectie pentru a preveni imprastierea prafului si producerea de accidente

- semnalizare corespunzatoare a santierului

Impactul asupra factorului uman va fi unul de scurta durata, nesemnificativ si reversibil.

Factori de mediu afectati:

- Sol si subsol:

- utilaje moderne cu inspectia tehnica la zi

- depozitare corespunzatoare a materialelor

- colectare selective a deseurilor

- toalete ecologice

In concluzie se vor depune toate eforturile ca solul si subsolul sa nu fie afectate pe perioada executiei.

- Apa:

–panza freatica nu este afectata.

- Aer

- impactul este negativ nesemnificativ, mai exact pulberi, praf, emisii ale utilajelor pe durata executiei.

- Biodiversivitate

- este o zona antropizata, vegetatia existent este rudimentara, iar terenul va fi imbunatatit din acest punct de vedere dupa finalizarea constructiei (spatii verzi si pomi).

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Prezentul proiect nu presupune monitorizarea mediului, fiind un proiect cu un impact redus si care nu produce emisii poluante.

Actiunea de spalare a unui automobil folosind detergenti ecologici nu are impact semnificativ asupra calitatii aerului din zona. Echipamentele propuse sunt de ultima generatie, facute sa previna si sa reduca la minim gradul emisiilor.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Se va prevedea o zona pentru depozitarea materialelor de constructie si o alta zona pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate in urma executiei.

La deschiderea santierului se va asigura un racord la energie electrica iar pentru alimentare cu apa se va folosi racordul existent pe amplasament.

-localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier va fi amenajata anexa existenta pe ampalsamentul beneficiarului.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In ceea ce priveste amenajarile exterioare, acestea vor fi amenajate dupa finalizarea constructiei.

Se propun ca amenajari exterioare pentru circulatie platforma betonata, bordurata si spatii verzi.

Pentru functiunea propusa sunt prevazute plantatii de spatii verzi amenajate pe 20% din suprafata terenului, nu sunt necesare recuperari de terenuri degradate sau consolidari de maluri. Se vor executa spatiile verzi cu minierbare si plantare de arbusti.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Planurile se vor atasa prezentului memoriu.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

In zona proiectului nu sunt specii si habitate de interes comunitar.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate.

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu are impact asupra speciilor  şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul proiectului nostru.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Semnătura şi ştampila titularului

....................................................