MEMORIU PREZENTARE

PROIECT PILOT – CONSTRUIRE „SALA DE SPORT SCOLARA DIN COMUNA CERNA, SAT CERNA”

I. Denumirea proiectului:

PROIECT PILOT – CONSTRUIRE „SALA DE SPORT SCOLARA DIN COMUNA CERNA, SAT CERNA”

Jud. Tulcea, comuna Cerna, satul Cerna, str. Abatorului nr. 4, nr. cad. 45096

Denumire conform Certificat urbanism 11/1582 din 29.03.2022, eliberat de Primaria Comunei Cerna, jud. Tulcea si conform Cerificat de Urbanism 22/6800 din 07.12.2023.

II. Titular

Compania Nationala de Investitii pentru

PRIMARIA COMUNEI CERNA prin primar Sopu Petre

cu sediul in comuna Cerna, sat Cerna, str. Scolii nr. 2, jud. Tulcea

telefon  0743 056 840

Numele persoanelor de contact:

Ceusescu Andra

III. Descrierea proiectului

a) rezumat al proiectului;

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul comunei Cerna, pe un teren cu regimul juridic – domeniu public de interes local, in suprafata de 3000,00 mp, identificat prin nr. cad. 45096.

Folosinta actulala a terenului: arabil

Functiunea actuala a terenului: ZONA AGROZOOTEHNICA;

Edificabilul este definit ca avand retragere de  minim 5,38m fata de aliniament, minim 5 m retragere fata de limita de proprietate N-E (laterala), minim 16,79 m fata de limita de propriatete S-V (laterala) si minim 4,17 m fata de limita de proprietate S-E (posterioara).

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) este de 36,40% (1092,00 mp).

Coeficientul maxim de utilizate a terenului (CUT) este de 0,44 (1318,00 mp).

Pe terenul in suprafata de 3000,00mp, descris mai sus, se propune construirea unei sali de sport scolare (proiect pilot), cu regim de inaltime P+1, suprafata construita la sol de 1044,00mp si suprafata construita desfasurata totala de 1270,00 mp si cladirea centralei termice aferente salii de sport, amplasata individual avand regim de inaltime P, cu suprafata construita de 48,00 mp si suprafata desfasurata de 48,00 mp.

Pe teren se vor amenaja 10 locuri de parcarea in imediata vecinatate a salii de sport, pe latura de S-E. Terenul ramas liber de constructii se va amenajat in proportie de 11,47% (344,04 mp) pentru circulatii pietonale, 24,20% (726,25 mp) pentru circulatii carosabile, 27,90% (836,80 mp) pentru spatii verzi.

Imobilul propus se va racorda la retelele edilitare de apa, canalizare si electricitate.

Pentru realizare imobilului, descris mai sus, se vor parcurge urmatoarele etape:

- Lucrarile vor incepe prin organizarea amplasamentului pentru executia lucrarilor. Succint, acestea vor consta in imprejmuire cu panouri refolosibile, opace, cu inaltimea de 2.00m, amplasarea baraca pentru birouri, platforma acoperita pentru depozitarea materialelor, toaleta ecologica, realizare platforma pentru sortarea si colectarea deseurilor, alei pentru circulatia utilajelor din balast compactat. Acestea sunt descrise in detaliu in capitolul X.

- Ulterior, se va incepe executarea lucrarilor de construire pentru sala de sport scolara P+1 si cladirea centralei termice.

- Realizarea bransamentelor la retele edilitare.

- Dezafectarea organizarii de santier si amenajarea terenului (accese, spatii verzi, alei carosabile si locuri de parcare, alei pietonale).

b) Justificarea necesităţii proiectului

In intravilanul comunei Cerna, pe str. Abatorului, se propune realizarea unei cladiri, avand functiunea de sala de sport scolara si cladirea centralei termice aferenta.

Investitorul (PRIMARIA COMUNEI CERNA) doreste sa construiasca acest imobil avand terenul in proprietate (nr. cad. 45096, in suprafata de 3000,00 mp) si dorind sa sprijine accesul facil la educatie si sport al elevilor din zona.

c) Valoarea investitiei

Valoarea de investitie estimata pentru imobilul propus este de aproximativ 6.189.859,98 lei (fara TVA). Sunt accesate fondurile asigurate de Compania Nationala de Investitii.

d) Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de maxim 2 ani, din care executia efectiva a lucrarilor de constructie este de 18 luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Plansele sunt anexate documentatiei.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se propune construirea unei Sali de sport de educatie fizica scoala.

Bilant teritorial propus:

SUPRAFATA TEREN 		3000,00mp 		100,00%

CONSTRUCTII			1092,00mp		36,40%

SPATII VERZI			836,80mp		27,90%

CIRCULATII PIETONALE	3344,04mp		11,47%

CIRUCLATII CAROSABILE	725,25mp		24,20%

SUPRAFATA CONSTRUITA SALA DE SPORT	1044,00mp

SUPRAFATA CONSTRUITA CENTRALA TERMICA	48,00mp

POT							36,40%

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA SALA DE SPORT	1270,00mp

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CENTRALA TERMICA	48,00mp

CUT							0,44

REGIM DE INALTIME PROPUS			P+1

Vecinii:

-	nord-est:	Proprietate privata: nr.cad. 45112;

-	sud-est: 	Proprietate privata: nr.cad. 45094;

-	sud-vest: 	Proprietate privata: nr.cad. 41383, ;

-	nord-vest: 	Domeniul public – str. Abatorului, nr. Cad. 41630.

Amplasarea imobilelor pe teren se face in limitele definite de edificabil stabilit prin PUG.

- pentru retragerea din aliniament (nord-vest) se propune o distanta  de 5,38 m fata de limita de proprietate, aliniament str. Abatorului.

- pentru retragerea de la limita laterala (nord-est) se propune o distanta  de 5,00 m fata de limita de proprietate.

- pentru retragerea de la limita laterala (sud-vest) se propune o distanta  de 16,79 m fata de limita de proprietate.

- pentru retragerea de la limita posterioara (sud-est) se propune o distanta de 18,05 m fata de limita de proprietate.

Organizare functionala a salii de sport propuse (OBIECTUL 1) – spatiile interioare:

| PARTER |
| --- |
| Teren sport | 751,70 mp |
| Foyer | 58,00 mp |
| Prim ajutor | 11,50 mp |
| Depozitare material didactic | 10,50 mp |
| Vestiar antrenori/profesori | 6,50 mp |
| Cabinet profesori | 9,30 mp |
| Vestiar B1 | 21,30 mp |
| G.S. / Dusuri | 13,20 mp |
| Zona regrupare | 5,50 mp |
| Vestiar B1 | 21,00 mp |
| Vestiar F2 | 21,00 mp |
| G.S. / Dusuri | 13,20 mp |
| Zona regrupare | 5,50 mp |
| Vestiar F1 | 21,70 mp |
| Depozitare | 3,00 mp |
| Hol | 23,50 mp |
| ARIE UTILA PARTER | 996,40 mp |

| ETAJ |
| --- |
| Foyer + Tribune | 134,0 mp |
| Grup sanitar | 10,40 mp |
| Grup sanitar | 10,50 mp |
| Vestiar mecanic | 6,00 mp |
| Camera tablou electric general | 4,40 mp |
| Echipamente ventilatie | 33,20 mp |
| ARIE UTILA ETAJ | 198,50 mp |

Organizare functionala a cladirii centralei termice propuse (OBIECTUL 2) – spatiile interioare:

| CONSTRUCTIE ANEXA |
| --- |
| Centrala termica | 26,40 mp |
| Spatiu depozitare combustibil | 6,60 mp |
| Spatiu depozitare combustibil | 6,60 mp |
| ARIE UTILA CONSTRUCTIE ANEXA | 39,60 mp |

Circulatia vertical se face printr-o scara intr-o singura rampa, latime libera de trecere 160 cm – asigura 3 fluxuri.

Cladirea propusa (sala de sport scolara) va fi formata din urmatoarele zone functionale:

- Sala de sport, realizata pe un nivel inalt

- Zona de vestiare, de primire si cea destinata spectatorilor, realizata pe 2 niveluri – parter si 1 etaj.

# Suprafata sportiva

Suprafata de joc – teren basket 15x28, teren de tenis 9X20m, teren de volei

Suprafata de garda in jurul terenurilor

Suprafata sportiva totala – 754 m

# Zona anexa a suprafetei sportive

PARTER

Zona de primire – foyer + scara acces etaj

Cabinet prim ajutor

Depozitare material sportiv

Vestiar profesori/ antrenori

Vestiar elevi fete – 2 buc

Vestiar elevi baieti – 2 buc

Oficiu

ETAJ

Hol

Zona foyer etaj

Tribuna - 102 locuri

Grup sanitar pentru public divizat pe sexe

Spatii tehnice –centrala de ventilatie,

vestiar mecanici

Conform studiu geotehnic:

- pe amplasamentul cercetat nu s-a identificat prezenta unei panze de apa subterana pana la adancimea investigatiilor geotehnice.

- zona cu risc mediu de alunecari de teren, cu probabilitate redusa de producere a alunecarilor de teren.

- categoria geotehnica a lucrarii este 2, ceea ce corespunde unui risc geotehnic moderat.

- cotele de teren deschiu o suprafata plana;

- vecinatatile amplasamentului studiat sunt proprietati private, drum de acces si terenuri agricole.

- adancimea minima de fundare este de 1,50 m(pentru fundatiile exterioare) si minim 1,00 m (pentru fundatiile interioare).

- Pconv. = 150 kPa;

- Adancimea de inghet este de 0,90 – 1,00 m.

- ag = 0,25 g;

- Tc = 0,7 s

Utilitati:

Alimentarea cu apa potabila

Racord PPR din reteaua publica in camin vizitabil cu apometru.

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.

Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor

Racord din reteaua publica.

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile  solicitate.

Racordul la canalizare

Racord PVC-KG la reteaua urbana cu camin vizitabil.

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.

In situatia in care cladirea are prevazuta locuri de parcare este nevoie de montarea un separator de hidrocarburi.

Alimentarea cu energie electrica

Racord subteran electricitate la capacitatea ceruta prin PT.

NOTA:. Racordurile la RMT vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate in proiect si la puterea necesara (inclusiv avizele, studiile si      proiectul).

Alimentarea cu combustibil pentru centrala termica

In zona amplasamentului nu exista retea de gaz. Se va monta centrala cu combustibil solid.

Pentru a reduce consumurile la minimum se vor prevedea panouri solare care sa asigure incalzirea apei  menajere pe timpul cald si sa acopere o parte din consumul de energie.

Instalaţii electrice interioare, se prevad:

- instalatii de iluminat

- instalatii pentru iluminatul de siguranta

- instalatii de forta cu prize pozate si cu racordare directa la utilaje si dispozitive

- instalatie de paratraznet

- instalatii detectie incendiu

- instalatii supraveghere video

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitia specificata in proiect si la puterea si  tensiunea necesare.

Alimentarea cu energie electrica a cladirii va fi realizata din reteaua publica.

Instalatii tehnico edilitare, se prevad:

- instalatii de canalizare pentru grupurile sanitare

- instalatii de preluare a apelor pluviale

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate. Alimentarea cu apă a cladirii va fi realizata de la reţeaua publică de distribuţie, care oferă garanţii calitative sau surse locale, caz în care apa va fi tratată pentru a corespunde normelor igienico – sanitare.

Evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale se va realiza în sistemul de canalizare separat.

Instalatii termice, se prevad:

- instalatii de incalzire cu corpuri statice in zonele anexe, vestiare si sala de sport.

- instalatii ventilare pentru sala de sport realizate din tubulatura ALP cu admisie de aer proaspat in zona salii de sport si evacuare prin zona de vestiare si grupuri sanitare.

- centrala termica cu furnizare agent termic pentru: corpuri statice, perdeaua de aer cald de la intrare si centrala de tratare a aerului;

Se utilizeaza o centrale termica cu combustibil solid deoarece in zona nu exista retea  de gaze naturale.

Centrala termica va fi amplasata intr-o cladire anexa separata, conform planselor din partea  desenata, care va contine si un depozit de combustibil solid/lemn.

# Instalatii interioare

Pentru asigurarea temperaturilor interioare prevazute de norme se prevede o instalatie de incalzire cu radiatoare din otel functionand cu agent termic apa calda la parametrii 70/50˚C.

Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robineti de reglaj cu cap termostatic cu aerisiri si goliri. Corespunzatoare conductele vor fi din cupru si vor fi racordate la distribuitoare-colectoare care asigura reglarea si inchiderea.

Necesarul de caldura s-a evaluat in conditiile respectarii normelor de protectie termica a cladirilor rezultand o sarcina de 180 kW.

# Centrala termica

Acoperirea necesarului de caldura al obiectivului se realizeaza cu :

  - O centrala termica echipata cu doua cazane de apa calda cu functionare pe lemne 80/60˚C avand fiecare o putere termica de 116 kW, echipate cu pompa, vas de expansiune cu membrana, schimbator de caldura de siguranta, supapa de descarcare termica si doua stocatoare (puffere) 1500/300 litri, cu boiler incorporat de 300 litri. Cazanele vor fi montate intr-o camera cu destinatie speciala pentru centrala termica, care respecta normativele in vigoare si vor avea cosuri de fum de inox dublu-perete , priza de aer proaspat si sifon de pardoseala, conforme cu normele de siguranta in exploatare si de protectia    mediului.

Puterea centralei termice pe combustibil solid (lemne) va asigura si necesarul de putere pentru bateria de incalzire cu functionare pe agent termic a centralei de tratare a aerului ce va inlocui schimbatorul de caldura inox gaze-aer cu functionare pe gaz metan (180 kW).

Necesarul de caldura ce urmeaza a fi asigurat de centrala termica este urmatorul:

  - incalzire cu radiatoare	32kW

  - incalzire apa menajera	35kW

TOTAL~67KW

  - incalzire aer ventilatie	153.2kW

Instalatii de ventilare-climatizare, se prevad:

- instalatii de recirculare si improspatare a aerului in spatiul salii de sport

- instalatii de ventilatie pentru spatiile anexe.

Se vor asigura de catre o centrala de tratare aer tip rooftop dotata cu compresoare pentru racire  si :

- modul de incazire cu schimbator de caldura gaze-aer de inox de 170 kW (putere frigorifica  maxima 137kW) pentru locatiile unde exista retea de gaze naturale.

- baterie de incalzire cu apa calda pentru locatiile ce nu dispun de posibilitatea alimentarii cu                       gaze naturale.

Se vor asigura de catre o centrala de tratare aer tip rooftop dotata cu compresoare pentru racire                     si baterie de incalzire cu apa calda pentru sala de sport si spatiile anexe.

Se va asigura tratarea complexa a aerului, acest procedeu implicand: filtrare, dezumidificare,  incalzire si recuperare a caldurii, racire.

Distributia aerului se va face in conformitate cu prevederile normativului NP06502 – Normativ  privind proiectarea sălilor de sport:

-	nr de schimburi orare n = 4, debit maxim de aer de 18500 mc/h.

Structura de rezistenta:

Infrastructura:

Sistemul de fundare va fi tip fundatii continue din beton armat (beton si otel).

Constructia salii de sport cuprinde doua volume jumelate structural: hala salii avand dimensiunile in plan de 29.16m x 35.76m; 5 travei de 7,0m ;   deschidere principala de 24.00m si un secundara de 4,20m, inaltimea utila de 7,0m si corpul anexa dezvoltat pe una din laturi , inclus in hala, are doua deschideri: una de 2,90m si respectiv 4,20m, inaltimea este de 3,85m,

Suprastructura cladirii este realizata din:

-acoperis :

    - ferme metalice (grinzi cu zabrele) dispuse pe fiecare ax transversal

    - contravantuiri verticale dispuse pe axele longitudinale: A; C; D plus in prima si a doua treime din deschiderea principala

    - contravantuiri orizontale, in planul acoperisului, dispuse perimetral

    - pane

- stalpi care sustin acoperisul sunt din beton armat monolit

- stalpi de fronton din profile metalice.

- corpul anexa este format dintr-o structura in cadre din beton armat (stalpi, grinzi, planseu)

- fundatii:

  - fundatii izolate sub stalpi principali compuse din bloc de fundare si cuzinet;

  - fundatie continua perimetrala formata din grinzi de fundare;

  - grinzi de fundare intre fundatii izolate

  - planseu din beton armat

Inchiderile exterioare vor fi realizate din caramida cu goluri verticale de 25cm.

Compartimentarile interioare, intre apartamente si intre apartamente si casa scarii, vor fi realizate din caramida cu goluri verticale de 25cm. Compartimentarile interioare in interiorul apartamentelor vor fi realizate din caramida  de 11,5cm.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare:

Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri termoizolante tip sandwich. Acestea se vor monta vertical pe o structura special prevazuta pentru montarea lor. Aceste vor fi de 100 mm grosime si vor avea 2 fete din tabla cutata de 0.6 mm grosime. Aceste vor rezista la foc minim 15 de minute.

Grosimea de 100 de mm va asigura un minimum R=0.22 W/m2K

De asemenea se va asigura o valoare a izolarii fonice de minimum Rw=25dB

In zonele vitrate se va prevedea tamplarie din Al tip cortina, cu rupere de punte termica. Geamul va fi clar dublu termoizolant 8:4:8mm, ambele foi de sticla vor fi securizate, low-e.

Tamplaria va fi de culoare RAL 7021, iar panourile vor fi RAL 9003.

In zona de parter si de grupuri sanitare de la etaj, compartimentarile interioare se vor realiza din pereti de gips carton montati pe structura zincata. Peretii vor fi finisati cu lavabila alba sau colorata sau placari ceramice in spatiile umede (bai, grupuri sanitare). In zonele umede se va folosi gips carton rezistent la umiditate.

In zona grupurilor sanitare si a dusurilor compartimentarile se vor face din materiale durabile pe baza de rasini epoxidice, cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic, de tip HPL.

Spatiile tehnice vor fi delimitate de restul spatiilor cu pereti de caramida de 25 de cm. Acestia  vor fi tencuiti, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila de culoare alba.

Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri termoizolante tip sandwich. Acestea se vor monta vertical pe o structura special prevazuta pentru montarea lor. Aceste vor fi de 100 mm grosime si vor avea 2 fete din tabla cutata de 0.6 mm grosime. Aceste vor rezista la foc minim 15 de minute.

Grosimea de 100 de mm va asigura un minimum R=0.22 W/m2K

De asemenea se va asigura o valoare a izolarii fonice de minimum Rw=25dB

In zonele vitrate se va prevedea tamplarie din Al tip cortina, cu rupere de punte termica. Geamul va fi clar dublu termoizolant 8:4:8mm, ambele foi de sticla vor fi securizate, low-e.

Tamplaria va fi de culoare RAL 7021, iar panourile vor fi RAL 9003.

Finisaje interioare:

Pereti

In zona spatiului de joc peretii exteriori realizati din panouri termoizolante metalice vor avea  fata interioara din tabla cutata de culoarea alba.

De asemenea toata structura metalica va fi vopsita alb.

Peretii interiori din zona spatiului sportiv si cei din interiorul vestiarelor, grupurilor sanitare, cabinetului de prim ajutor, spatiile tehnice vor fi finisati cu lavabila de culoare alba.

Peretii ce sunt orientati spre spatiile comune – foyer, zona tribunelor, etc se vor finisa cu lavabila colorata (verde, portocaliu, rosu, galben) in functie de locatie.

Pardoseli

Sala de sport va avea pardoseala sportiva din covor PVC, cu strat de absortie a socurilor, grosime de 12 mm, rezistent la abraziune si la impact si va avea prevazuta marcaje pentru baschet, volei si tenis de camp.

Vestiarele vor avea pardoselile din gresie, antialunecare.

Finisarea pardoselilor in zonele umede se va face cu materiale ceramice antiderapante si tratate impotriva microorganismelor.

Spatiile de primire – foyer si zona de tribuna va avea pardosela realizata tot din gresie.

Tavane

In zona spatiului sportiv nu se va prevedea nici un fel de plafon, structura de sustinere si  panourile de invelitoare ramand vizibile.

In restul spatiilor se va monta plafon din gips carton vopsit cu vopsea lavabila de culoare alba.

In spatiile umede (grupuri sanitare, bai) plafonul va fi realizat din gips carton rezistent la  umiditate.

Acoperisul si invelitoarea

Cladirea va fi prevazuta cu un acoperis in doua ape, exceptand zona pe care se va amplasa rooftopul. Invelitoarea va fi realizata din panouri metalice termoizolante. Fata exterioara a panoului va din folie hidroizolanta pe baza de bitum.

Panta acoperisului va fi de 7%.

MATERIILE PRIME, ENERGIA SI COBUSTIBILII UTILIZATI, MODUL DE ASIGURARE A ACESTORA

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale precum: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, aluminiu, placi ceramice, PVC achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati, de inalta calitate.

Apa necesara in timpul santierului, cat si in timpul functionarii va fi asigurata din reteaua existenta in zona.

Energia electrica necesara in timpul construirii, cat si pe parcursul functionarii, va fi asigurata prin bransament la reteaua existenta.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil din statiile de distributie carburanti autorizate. Nu se vor realiza depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

Pe durata functionarii, centrala termica va fi alimenata cu combustibil solid (lemne), ce va furniza agentul termic si apa calda menajera pentru constructia propusa.

RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE IN ZONA

In zona studiata exista retelele esentiale functionarii:

- alimentare cu apa: prin bransament la reteaua existenta;

- evacuzarea apelor uzate: prin bransament la reteaua existenta;

- evacuarea apelor pluviale: prin bransament la reteaua existenta;

- asigurarea apei tehnologice: nu este cazul;

- asigurare energie electrica: prin bransament la reteaua existena;

- asigurare gaze naturale: nu este cazul;

- energie termica: centrala termica cu functionare cu combustibil solid.

DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI

Organizarea de santier necesara executiei investitiei va fi realizata in interiorul parcelei, detinuta de Primaria Comunei Cerna, fara a afecta alte proprietati vecine.

Deseurile produes in timpul santierului, cat si in urma desfiintarii organizarii de santier, vor fi selectate, depozitate si valorificate prin R12.

Suprafetele afectate de executia lucrarilor se vor reface prin amenajari peisagere, plantare gazon.

CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

Se va amenaja accesul auto din str. Abatorului, catre circulatia carosabila amenajata pe teren.

Accesul pietonal sa va amenaja din str. Abatorului. Suprafata aleilor pietonale in cadrul incintei este de 344,04mp. Aleile pietonale vor fi amenajate astfel: fundatie din balast de piatra concasata, strat de piatra sparta sau balast stabilizat, strat nisip si sort concasat, pavaj din granit rugos.

SOL TEREN APA BIODIVERSITATE DESCRIERE

Este folosit terenul in suprafata de 3000,00mp, bilantul teritorial propus fiind urmatorul:

Bilant teritorial propus:

SUPRAFATA TEREN 		3000,00mp 		100,00%

CONSTRUCTII			1092,00mp		36,40%

SPATII VERZI			836,80mp		27,90%

CIRCULATII PIETONALE	3344,04mp		11,47%

CIRUCLATII CAROSABILE	725,25mp		24,20%

RESURSE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE SI FUNCTIONARE

Pentru construire se vor folosi urmatoarele resurse naturale:

- apa provenita din reteaua existenta in zona;

- agregate minerale, peitris si nisip, de la statiile de sortare autorizate

- combustibil pentru functionarea utilajelor de la statiile peco autorizate;

- sol;

- teren;

- lemn.

In timpul functionarii cladirilor propuse:

- lemn pentru functionarea centralei termice;

- apa prin bransament la reteaua existenta in zona.

METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE/DEMOLARE

In timpul lucrarilor de construire vor fi necesare urmatoarele utilaje: un buldoexcavator pentru lucrarile de sapatura si amenajari ale terenului, 2 autocamioane pentru transportul materialelor de construire, 2 betoniere pentru transportul betonului, o autopompa de beton cu brat, un motostivuitor pentru mutarea materialelor de constructii in cadrul santierului. Metodele de construire vor consta in: excavatii si lucrari de executie fundatii, executarea elementelor structurale de beton si montarea elementelor structurale de metal, executarea compartimentarilor din caramida/gips-carton, finisaje interioare si exterioare, lucrari de instalatii (sanitare, termice si electrice), racorduri la retelele de utilitati, lucrari de amenajari exterioare.

Terenul analizat este liber de constructii. Nu se impune demolarea niciunei cladiri.

PLANUL DE EXECUTIE, CUPRINZAND FAZA DE CONSTRUIRE, PUNEREA IN FUNCTIUNE, EXPLOATARE, REFACERE SI FOLOSIRE ULTERIOARA

Etapele de realizare a proiectului sunt:

- Construire:

- amenajare organizare santier;

- executarea lucrarilor de construire;

- realizarea bransamentelor la utilitati

- realizarea imprejmuirii catre limitele laterale si limita posterioara;

- desfiintarea organizarii de santier si amenajarea terenului.

- Exploatare:

- functionare;

- intretinere.

Perioada etapei de construire este de 24 luni, ulterior incepand punerea in functiune si exploatarea imobilelor.

In timpul exloatarii imobilelor construite acestea vor avea functiunea principala de:

Sala de sport scolara si cladire centrala termica (spatiu tehnic). Sala va avea o capacitate in tribune de 102 locuri.

RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE – DACA ESTE CAZUL

Functiunile cladirilor din zona studiata sunt compatibile: locuinte, invatamant.

In zona adiacenta amplasamentului, nu exista alte santiere, ce prin cumulare ar putea creste gradul de poluare in zona.

DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

Amplasarea cladirilor propuse pe teren a fost impusa de dimensiunile acestuia si de proiectul pilot impus de Compania Nationala de Investitii.

ALTE ACTIVITĂŢI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI (DE EXEMPLU, EXTRAGEREA DE AGREGATE, ASIGURAREA UNOR NOI SURSE DE APĂ, SURSE SAU LINII DE TRANSPORT AL ENERGIEI, CREŞTEREA NUMĂRULUI DE LOCUINŢE, ELIMINAREA APELOR UZATE ŞI A DEŞEURILOR)

Activitatea predominanta care se evidentiaza ca urmare a executarii proiectului este aceea de sistematizare si amenajare a terenului viran.

Nu se evidentiaza activitati care sa stanjeneasca sau sa deranjeze mediul inconjurator.

ALTE AUTORIZAŢII CERUTE PENTRU PROIECT

Avize conform Certificat de Urbanism  nr. 470/15190 din 07.04.2023:

- Securitatea la incendiu (ISU);

- Sanatatea populatiei (SANEPID);

- Utilitati.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul. Terenul este liber de constructii.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI :

- Riscuri inundatii cutremur alunecari teren si sanatate.

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a: zone de risc natural, datele cu privire la hazardurile naturale specifice zonei amplasamentului sunt urmatoarele:

- Zonă susceptibilă la inundaţii:

▪ Conform Anexa  nr.5, Unitati administrativ teritoriale afectate de inundatii,comuna Cerna poate fi afectata de inundatiile pe torenti.

- Alunecări de teren:

▪ Conform Anexa nr.7, Unitati administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren, comuna Cerna nu este inscrisa.

- Zonă seismică:

Conform ''Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074- 2014, amplasamentul se incadreaza in Categoria Geotehnica 2, cu rise geotehnic moderat.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este situat in zona D Perioada de control (colt) este Tc= 1.0 s

Acceleratia terenului pentru proiectare este ag = 0.15 g

Gradul de seismicitate este 71 (gradul 7 cu o perioada de revenire de 50 ani)

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul. Proiectul nu se afla sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul nu este situat in apropierea vreunui sit arheologic si nu se afla in zona protejata a monumentelor istorice.

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Categoria de folosinta a terenului este curti constructii. Terenurile adiacente au folosinte curti-constructii si arabil.

Terenul are suprafata de 3000,00 mp si este situat in intravilanul comunei Cerna.

- Politici de zonare şi de folosire a terenului;

Conform PUG aprobat, acesta se incadreaza in zona IS- zona institutii si servicii publice.

- Arealele sensibile;

Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unor areale sensibile.

- Coordonate geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

| INVENTAR COORDONATE | Lungimi laturi |
| --- | --- |
| N.p. | X (m) | Y(m) |  |
| 1. | 403812.666 | 759464.898 | 58.845 |
| 2. | 403774.933 | 759510.053 | 51.008 |
| 3. | 403736.196 | 759476.867 | 58.822 |
| 4. | 403773.947 | 759431.757 | 50.966 |

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Amplasarea cladirilor propuse pe teren a fost impusa de dimensiunile acestuia si de proiectul pilot impus de Compania Nationala de Investitii.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a. Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- pentru faza de construire:

Un factor de poluare a apelor poate fi toaleta ecologica utilizata in timpul santierului. Se va avea in vedere vidanjarea periodica a rezervorului aferent toaletei ecologice de catre firme de specialitate pe bază de contract.

Pentru a asigura în timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafata,este necesar sa fie respectate urmatoarele: utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întretinerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale, in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor, alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale, se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la ìntâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate ìn locurile special amenajate. Managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

- pentru faza de functionare:

Sursele de poluanti a calitatii apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare cu care este dotata cladirea.

Apele uzate menajere vor fi colectate din interior prin camine prefabricate din polietilena si conduse catre retelele de canalizare existente in zona prin tuburi PVC KG cu mufe si garnituri de cauciuc.

Apele pluviale ce ajung pe suprafete impermeabilizate (alei pietonale, alei carosabile), vor fi colectate si evacuate catre reteaua de canalizare existenta in zona.

Apele pluviale din zona locurilor de parcare amenajate vor fi preluate printr-un sistem de rigole sau guri de scurgere si vor fi dirijate catre 1 separator de nisip si hidrocarburi cu by-pass si ulterior evacuate in reteaua de canalizare. Acesta va fi dimensionat conform legislatiei in vigoare, de catre proiectantul de instalatii sanitare, la faza de proiect tehnic.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

-pentru faza de construire: nu este cazul.

-pentru faza de functionare: Separatorul de hidrocarburi aferent functiuni de parcare de la nivelul terenului Functiunea nu necesita prevederea altor instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

b. Protecţia aerului

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

- pentru faza de construire:

Sursele de poluanti

- traficul utilajelor, autobetonierelor, pompelor de beton, excavatoarelor, macaralelor si autocamioane lor prin  emisii de poluanti si zgomot.

Poluanti:

-pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile generate de manipularea materialelor de constructie.

- Noxele de la  motoarele cu ardere interna ale masinilor de transport materiale de constructii , utilaje ( CO2,CO, SO2, NOX, praf )

- pentru faza de functionare:

Sursele de poluanti

-autoturismele ce utilizeaza locurile de parcare amenajate in incinta.

-centrala termica cu combustibil solid.

Poluanti:

-Autoturismele pot degaja noxe (CO2, CO, SO2, NOX). La nivelul solului sunt amenajate 10 locuri de parcare.

- Centrala termica formata din doua cazane cu functionare pe combustibil solid, avand puterea termica utila de 116 kW fiecare si o sursa secundara alcatuita din 2 captatoare solare. Centrala termica va fi moderna si agrementata, respectand legislatia romaneasca, cat si cea europeana (Ordinul 462/1993, 2009/142/CE, 92/42/CEE, 2009/125/EC, 2006/95/CE, 2004/108/EC). Acest aspect va fi verificat inainte de achizitionarea si montare, prin verificarea Declaratiei de Conformitate.

Masuri de prevenire a poluarii aerului:

- pentru faza de construire:

- Stropirea cu apa a santierului si spalarea rotilor utilajelor (apa folosita pentru stropirea santierului va fi asigurata din reteaua de apa potabila a orasului);

- Folosirea de utilaje mai putin poluante (balastiera, camioneta de aprovizionare cu materie prima, etc.)

- Reducerea emisiilor de gaze si pulberi prin realizarea inspectiilor tehnice auto la vehiculele de marfuri si utilaje de constructii si prin controlul materialelor vrac, acolo unde este cazul.

- Incarcatura masinilor cu pamant excavat, sau cu materiale transportate in vrac, va fi protejata cu prelate pentru a impiedica imprastierea prafului.

- Se va limita viteza de mers a masinilor/utilajelor la 10 km/h.

- Utilajele si autocamioanele vor stationa cu motorul oprit.

-pentru faza de functionare:

- Reducerea emisiilor de gaze si pulberi produse de automobilele ce utilizeaza parcajul prin realizarea inspectiilor tehnice auto, prevazute de legislatia in vigoare.

- Centrala termica achizitionata si montata, va avea in prealabil verificata Declaratia de Conformitate, in care se analizeaza respectarea legislatiei romaneasca, cat si europeana, respectiv Ordinul 462/1993, 2009/142/CE, 92/42/CEE, 2009/125/EC, 2006/95/CE, 2004/108/EC. Arderea se face cu emisii reduse de substanţe poluante, care respectă valorile limită impuse de normele privind protecţia mediului.

Instalatii pentru retinerea si despersia poluantilor in atmosfera:

-pentru faza de construire: nu necesita prevederea de instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor.

-pentru faze de functionare: Evacuarea gazelor produse de centrala termica se face prin tiraj fortat. Evacuarea gazelor de ardere se face in atmosfera, respectandu-se conditia obligatorie de a se lua masurile necesare pentru ca noxele continute de gazele de ardere sa se incadreze in limitele admise pentru concentratiile din aer. De asemenea se va analiza necesitatea prevederii de dispozitive de retinere a cenusii zburatoare, pentru a nu se depasi concentratia admisibila de noxe in atmosfera, potrivit legislatiei in vigoare.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot si vibratii:

- pentru faza de construire, sursele de zgmot si vibratii sunt generate de lucrarile de constructii, din exploatarea echipamentelor de la utilajele si mijloacele auto si din traficul generat de lucrarile de constructie.

- pentru faza de functionare, sursele de zgomot si vibratii sunt automobilele ce vor circula in incinta si vor genera un nivel scazut de zgomot.

Masuri de prevenire a zgomotului si a vibratiilor:

- pentru faza de construire:

Utilajele si autocamionele vor stationa cu motoarele oprite.

Se va limita viteza de circulatie a autovehiculelor la 10 km/h.

In cazul in care este depasit nivelul de 65 dB(A) la limita de proprietate, prevazut prin SR 10009/2017 pentru santiere din zone rezidentiale, se vor lua masuri suplimentare, in baza unei masuratori a zgomotelor produse si a unui proiect de diminuare a lor realizate de un specialist.

-pentru faza de functionare:

Limitarea vitezei de deplasare la 10km/h in incinta si stationarea autovehiculelor cu motorul oprit.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- pentru faza de construire: daca este cazul, conform studiu si proiect privind diminuarea poluarii fonice si vibratiilor, realizate de un specialist in domeniu.

- pentru faza de functionare:

Cladirea salii de sport va fi izolata si prevazuta cu tamplarii fonoizolante care vor proteja spatiile interioare atat termic, cat si fonic.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiatii:

- pentru faza de construire:

Nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive.			- pentru faza de functionare:

Nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul, intrucat nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive nici in faza de construire, nici in faza de functionare a imobilului.

e. Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol si ape freatice:

- pentru faza de construire:

- masinile de transport materiale de constructii si utilajele care pot avea eventuale scapari de produse petroliere.

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor din activitatea de constructii, a deseurilor menajere de la personalul care lucreaza.

- pentru faza de functionare:

- eventuale deteriorari a canalizarii apelor uzate menajere.

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor;

- stationarea autovehiculelor pe amplasament - in zona de parcare.

Masuri de protectie a solului si a subsolului

- pentru faza de construire:

Platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu separator de produse petroliere, racordat la reteaua de canalizare.

Apa uzata menajera se deverseaza in retelele de canalizare existente in zona.

Pentru colectarea gunoiului şi a deşeurilor a fost prevăzută o platforma betonata (9,87mp), dotată cu pubele de diverse capacităţi.

Existenta pe amplasament a unei cantitati de material absorbant in caz de scapari accidentale in faza de construire.

-pentru faza de functionare:

Colectarea gunoiului si a deseului se va selectiv in pubele speciale.

Verificarea periodica a etanseitatii retelei de canalizare din incinta.

Pentru a impiedica absorbtia scurgerilor accidentale in sol in zona de parcare a autovehiculelor, va fi prevazut un separator de hidrocarburi, ce va fi dimensionat la faza de proiect tehnic, astfel incat sa indeplineasca cerintele in vigoare.

Zona pietenala va avea un suport betonat.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

-pentru faza de construire: separator de hidrocarburi pentru apele deversate prin racord la reteaua de canalizare, platforma betonata pentru colectarea gunoiului si a deseurilor.

-pentru faza de functionare: pentru colectarea gunoiului si a deseurilor a fost prevazuta o platforma pentru colectarea selectiva in pubele (9,87mp), separator hidrocarburi pentru apele colectate din zona parcarii si deversate prin racord la reteaua de canalizare.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

- pentru faza de construire:

Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unui areal sensibil.

Pe amplasament exista vegetatie spontana, fara valoare, buruieni daunatoare, ce vor fi inlaturate.

- pentru faza de functionare:

Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unui areal sensibil.

Suprafata de spatii verde propusa prin proiect(836,80 mp) se va organiza prin amenajari peisagere, plantare gazon, arbusti ornamentali etc.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Nu este cazul. Nu a fost necesara prevederea unor masuri pentru protectia biodiversitatii, a monumentelor naturii si a ariilor protejate.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc:

Imobilele propuse nu se află în apropierea monumentelor istorice şi de arhitectură, a altor zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Nu sunt identificate cladiri in imediata vecinatate a terenului studiat.

Imobilele propuse, se vor amplasa izolate, cu respectarea codului civil, a retragerilor si aliniamentelor.

Lucrarile propuse nu afecteaza eventualele constructiile invecinate din punct de vedere al insoririi.

Surse de poluanti pentru asezarile umane

Mijloacele de transport pentru trafic greu si utilajele grele folosite.

Masuri de reducere/ameliorare a impactului asupra populatiei, sanatatii umane:

Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul materialelor si zgomotul produs de activitatea desfasurata.

Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din gaze de esapament produse de autovehicole grele, sunt luate urmatoarele masuri :

- Reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport;

- Limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor;

- Amenajarea drumului de acces cu platforma de circulatie dimensionata corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestuia;

In scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea materialelor se va face cu atentie pentru evitarea lovirii acestora.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Nu sunt necesare lucrări specifice pentru protecţia aşezărilor umane.

Nu exista obiective protejate si/sau de interes public in zona.

h. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Tipurile deşeurilor generate pe amplasament sunt specifice unor faze distincte şi anume:

Deseuri rezultate in faza de construire:

| cod | denumire conform HG 856 din 16 aug 2002 | Cantitate (t/an) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 02 | caramizi | 0,5 |
| 17 02 01 | lemn | 0,5 |
| 17 02 03 | materiale plastice | 0,2 |
| 17 04 05 | fier si otel | 0,3 |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | 0,1 |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 0,1 |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 1 |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 17 06 03 | 0,2 |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01 | 0,2 |
| 17 09 04 | amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specifice la 17 09 01 | 0,2 |

Toate deseurile provenite in urma construirii vor fi selectate, depozitate si valorificate prin R12 (legea 211/2011), exceptie facand cele menajere.

Deseuri rezultate in faza de functionare:

Gunoi menajer (deşeuri organice), cod 20 03 01, eliminate prin B5, si ambalaje (plastic, carton, lemn, hârtie, materiale textile, etc.) vor fi depozitate selectiv in containere specializate si valorificate/eliminate prin operatori economici autorizati conform R12. Cantitatea totala de deseuri produse in timpul functionarii este de aproximativ 0,7 t/an.

Modul de gospodarire a deseurilor:

- pentru faza de construire:

Acestea se vor sorta şi vor fi evacuate în spaţii autorizate destinate colectării şi neutralizării deşeurilor. Constructorul are obligaţia de a încheia contract de prestări servicii cu firme specializate pentru astfel de activităţi.

- pentru faza de functionare:

Colectarea deşeurilor se va realiza selectiv, fiind prevăzut un spaţiu de colectare. Colectarea deseurilor se va face în containere si se vor valorifica prin operatori economici autorizati.

Deseurile municipale sunt puse in pubele si se vor elimina prin operatori economici autorizati.

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizare si/sau produse:

- pentru faza de construire:

Singura substanta chimica utilizata este motorina prezenta in rezervoarele masinilor de transport materiale si ale utilajelor folosite pentru lucrari. Alimentarea cu combustibil a utilajelor folosite se va realiza in spatii autorizate.

- pentru faza de functionare:

Nu se vor utiliza nicio substante/preparate chimice periculoase.

In cazul unor scurgeri accidentale la nivelul parcarii de hidrocarburi, acestea vor fi spalate cu apa si directionate catre separatorul de hidrocarburi.

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

Nu vor fi depozitate pe amplasament substante si preparate chimice periculoase.

Masinile si utilajele prezente pe amplasament vor fi alimentate cu combustibil din statii de alimentare autorizate.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Terenul are o suprafata de 3000,00 mp, categoria de folosinta curti-constructii si este incadrat in zona IS – zona institutiilor si serviciilor publice.

Solul excavat va fi folosit pentru lucrari de terasare in cadrul parcelei, iar surplusul va fi transportat catre un depozit de deseuri autorizat si ulterior valorificat.

Biodiversitate – nu este cazul.

- pentru faza de construire

Energie electrica din reteaua municipiului;

- pentru faza de functionare:

Energie electrica din reteaua municipiului;

- Apa rece pentru consum menajer, din reteaua orasului;

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Pentru faza de construire:

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si a naturii proiectului, acesta nu

reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp (pe perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafata strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul

suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de

constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca fiind nesemnificativ, pe terment scurt si reversibil, potentialul impact al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

Pentru faza de functionare:

Se consideră ca imobilele (sala de sport scolara si cladirea anexa – centrala termica) ce rezulta in urma construirii, vor avea impact pozitiv asupra populaţiei, a sănătăţii umane, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Impactul pozitiv in ce priveste peisajul si mediul vizual rezulta din:

- construirea unei clădiri moderne, amenajarea platformelor în incintă.

- organizarea parcărilor în incinta.

Lucrarile propuse nu afecteaza in mod negativ zona geografica, habitatele sau speciile existente.

Extinderea impactului

Proiectul propus va avea un impact local nesemnificativ si nu va afecta  populatia. Nu vor fi afectate persoane in timpul executiei imobilelor, si nici dupa executia acestora. Se vor respecta distantele de siguranta si retragerile fata de vecinatati, la fel si orarul de lucru in santier (intervalul de lucru este 8:00-19:00, iar in conditii speciale , prelungirea programului de lucru se va face cu obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare).

Magnitudinea si complexitatea impactului

In timpul santierului, impactul va fi indirect, reversibil, local, termen scurt, de intesitate mica. Magnitudinea impactului va fi mica.

In timpul functionarii, impactul va fi pozitiv, indirect, ireversibil, local, termen lung, intensitate mica. Magnitudinea impactului in timpul functionarii va fi mica.

Probabilitatea impactului :

Impact redus.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului:

Impactul va fi unul reversibil, direct şi indirect, pe termen mediu, permanent.

Se estimeaza un termen de 2 ani pentru faza de executie a ansamblului, iar frecventa etapelor determinante ale proiectului va fi stabilita de constructor.

Constructia nu genereaza impact negativ asupra factorilor de mediu; nici in timpul perioadei de executie a lucrarilor, si nici in timpul perioadei de functionare.

Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului.

Nu sunt necesare masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului.

Natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul. Proiectul nu se afla dincolo de granite si nici deasupra lor.

Semnificatia impactului

- pentru faza de construire:

Magnitudinea impactului: mica;

Valoare / senzitivitatea receptorului : mica;

Semnificatia impactului produs de realizarea proiectului: minora.

- pentru faza de functionare:

Magnitudinea impactului: mica;

Valoare / senzitivitatea receptorului : mica;

Semnificatia impactului produs de realizarea proiectului: minora.

In vederea atenuarii schimbarilor climatice:

- proiectul nu va emite dioxid de carbon (CO2), protoxid de azot (N2O), metan (CH4) sau alte gaze cu efect de sera;

- Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenului, de schimbare a destinatiei terenurilor care ar putea duce la cresterea emisiilor.

- proiectul nu implica alte activitati care pot actiona ca absorbanti de emisii;

- proiectul propus nu va influenta in mod semnificativ cererea de energie;

- pe viitor se va analiza posibilitatea utilizarii unor surse de energie regenerabila;

- proiectul propus nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale;

- proiectul propus, prin natura functiunii (sala de sport scolara) nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a transportului de marfa;

In vederea adaptarii la schimbarile climatice:

- Afectarea punerii in aplicare a proiectului de catre schimbarile climatice:

- valurile de caldura: cladirea propusa este amplasata intr-o zona cu fluctuatii de temperatura sezoniere medii, fara cresteri accetuate in timpul verii. Constructia va fi prevazuta cu instalatii de climatizare care sa asigure confortul termic al persoanelor aflate in interior, atat in perioada calda cat si rece a anului.

Zona in care este amplasata sala de sport scolara este o zona cu tesut urban, aceasta neafectand culturile agricole si nefiind intr-o zona cu risc de incendii.

- seceta: cladirea va fi racordata la reteaua de alimentare cu apa municipala, existenta in zona. Prin functiunea propusa nu se impune necesitatea unei cantitati mari de apa;

- cantități extreme de precipitații, inundații provocate de râuri și viituri; furtuni și vânturi puternice: Conform Anexa  nr.5, Unitati administrativ teritoriale afectate de inundatii,comuna Cerna poate fi afectata de inundatiile pe torenti. Se vor luam masuri suplimentare de sistematize verticala pentru a minmiza riscurile de afectare a cladirii propuse.

- alunecări de teren; nivelul în creștere al mărilor, eroziunea costieră și intruziunea salină: Nu este cazul. Cladirea propusa nu este amplasata in zona afectata de alunecări de teren, nivelul în creștere al mărilor, eroziunea costieră și intruziunea salină.

- perioade reci – daune provocate de inghet-dezghet: In timpul executiei se vor respecta prevederile impuse privind temperaturile optime de turnare a betonului si montare a structurii metalice. In timpul functionarii, cladirea nu va fi afectata.

- Schimbarile climatice si posibilele evenimente extreme nu vor afecta in mod special cladirea propusa, intrucat in faza de proiectare s-au respectate normele in vigoare pentru fiecare specialitate astfel incat sa se diminueze riscurile de avariere in faza de executie si functionare.

- Proiectul propus nu va influenta vulnerabilitatea climatica a persoanelor si a activelor din vecinatatea sa.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Nu este cazul. Proiectul nu se incadreaza in prevederile actelor normative enumerate (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Santierul este situat pe un teren liber de sarcini. Organizarea santierului se face in mijlocul terenului, astfel incat vecinii sa nu li se creeze disconfort vecinilor.

Pentru realizarea constructiei antreprenorul va utiliza pentru organizarea de santier numai terenul aferent beneficiarului (CNI pentru Primaria Comunei Cerna).

Perimetrul se va delimita cu panouri opace din tabla, de min 2,00 m inaltime, iar in zona trotuarului se va asigura protectia trecatorilor la caderea unor obiecte de sus. Constructorul va confecţiona şi va amplasa panoul de semnalizare a şantierului cu dimensiuni 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii, şi amplasat la loc vizibil. Pe acest panou se vor indica datele principale ale investitiei si societatile implicate, cu responsabilitatile lor, si datele de identificare.

Se va delimita zona şantierului prin panouri refolosibile şi se vor asigura accese auto si pietonale în incinta.

Pentru realizarea lucrărilor se vor amplasa în incintă următoarelor dotări necesare organizării de şantier: baraca pentru birou, platformă colectare deşeuri, barăci pentru depozitare materiale de construcţii care trebuie ferite de intemperii şi platforme împrejmuite pentru depozitare materiale de construcţii în aer liber.

Se va asigura o toaleta ecologica, cu curatire si evacuare ritmica, de catre firma specializata.

Impactul asupra mediului a lucrărilor de organizare de şantier va fi negativ pe o perioadă scurtă de timp (perioada de execuţie). Organizarea de şantier este uzuală, nu impune măsuri speciale pentru diminuarea efectelor negative.

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier:

- praful generat de lucrari, utilaje şi autovehicule;

- zgomot şi vibraţii generate de autovehicule şi utilaje de construcţii;

- viteza redusa a utilajelor la 10 km/h.

Măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

- şantierul va avea punct de apă prin bransament la reteaua publica de alimentare cu apa potabila a orasului, care va asigura atât consumul pentru procesul tehnologic(ex: prepararea mortarelor), a consumului pentru muncitori, cât şi consumul generat de nevoia de stropire a zonelor cu potenţial de emisie praf şi consumul pentru spălarea roţilor utilajelor şi a autovehiculelor;

- prin grija constructorului şantierul va fi menţinut în permanenţă umed;

- a fi prevăzută o platforma pentru spălarea roţilor utilajelor şi autovehicolelor la ieşirea din şantier;

- deseurile rezultate din operatiile de construire, se vor  depozita temporar in containere amenajate pe o platforma balastata, de unde vor fi evacuate de un agent economic specializat, in locuri special destinate colectarii gunoiului de acest tip.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- Nu e cazul.

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- Nu este cazul.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- Nu este cazul.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- Nu este cazul.

Materialele utilizate in constructii sunt recuperabile, iar cele din platforme (care sunt preponderente) se pot constitui în material de fundaţii, platforme pietruite, fundaţii de drumuri.

Se estimeaza ca nu sunt posibile poluari accidentale majore.

Terenul se încadrează în categoria de folosinţa curti-constructii, iar pentru utilizarea ulterioara nu sunt necesare masuri speciale.

XII. Anexe - piese desenate

PG-01 - Plan de incadrare

PG-02 - Plan de situatie

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 49, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,  memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu se realizeaza pe apa si nu are legatura cu apele.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Conform anexei 3 a Legii 292/2018, nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului. Nu exista riscuri de accidente majore sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice. Nu sunt riscuri pentru sanatatea umana – nu se contamineaza apele, nu se produc poluari atmosferice.

Probabilitatea producerii unui accident chimic/ explozie/incendiu,  cauzat de hazarduri naturale (cutremur) este foarte mica, întrucât încă de la faza de proiectare si realizare a obiectivului, au fost luate toate măsurile necesare pentru analiza şi acoperirea riscurilor, asigurând un nivel ridicat de siguranţă şi securitate în timpul proiectării, operării, construcţiei.

Gazele cu efect de seră sunt reprezentate de CO2, conform Anexei I din Directiva 2003/87/CE privind emisiile cu efect de sera, incadrarea fiind pentru activităţi de tipul “Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW”.

Intocmit

arh. Andra CEAUSESCU