PROIECTUL

DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către Comuna Beidaud cu sediul în loc. Beidaud, str. Primariei, nr.21, jud. Tulcea, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea cu nr. 3851/31.03.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului  şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările  şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.07.2016, că proiectul „Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Sarighiol de Deal, jud. Tulcea” – faza II – Statie de epurare”, propus în extravilanul comunei Beidaud, T41, Nb 266, De277, jud. Tulcea,  se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2, la punctul 11 lit. c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr.1.

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune executarea următoarele lucrări principale:

-	Stația de epurare  având debitul de Q  = 60 m3/zi

-	Conducta de evacuare ape epurate în emisar, PEHD, Pn10, De 90 mm, L=226,0 m. Evacuarea apei epurate în emisar se face prin pompare.

Componența stației de epurare:

Obiectul 1: Treapta de epurare mecanică:

-	Cămin de admisie apă uzată,

-	Canal de separare suspensii solide: echipat cu grătar rar și container de evacuare a materialelor

-	Bazin separator de grăsimi și deznisipator

-	Stație de pompare apă uzată – transportă apa uzată și separată de suspensiile grosiere,  la treapta biologică de epurare. In bazin se montează 1+1 pompe submersibile – caracteristici Q=10mc/h și H=12mCA.

Obiectul 2: Treapta de epurare biologică:

Formată dintr-un container compact, izolat, suprateran, compartimentat astfel:

-	Decantor primar lamelar, cu debitul nominal de 5 m3/h fiecare. Este prevăzut cu serpentină de amestec de apă uzată cu reactivi și pompa de evacuare a nămolului;

-	Treapta biologică anoxică – compartiment cu volumul de cca. 2x6m3 echipat cu filtru biologic având volumul de 4m3 și suprafața specifică de 225m2 și mixer agitator cu debit de cca 30l/s. In el se recirculă apa cu nitrați și nitriți din compartimentul biologic aerob;

-	Treapta biologică aerobă – compartiment de aerare cu filtru biologic și nămol activ, cu volumul de cca. 2x20m3, echipat cu sistem de aerare, pentru dispersia aerului necesar oxigenării apei , și pompe aer-lift de recirculare a apei în treapta anoxică, pentru eliminarea nitriților și nitraților

-	Decantor secundar lamelar cu debit nominal de 5 m3/h, prevăzut cu lamele pentru accelerarea procesului de decantare a nămolului biologic și pompe de recirculare a nămolului activ în compartimentul anoxic, și evacuarea nămolului în exces în compartimentul de îngroșare a nămolului.

Obiectul 3: Deshidratarea nămolului

- bazin de îngroșare a nămolului cu volum de cca 2x6 m3

- instalație de deshidratare cu saci filtranți cu capacitatea de 0,3…0,6 m3/zi nămol deshidratat cu 20 s.u.

Bazinul e echipat cu o pompă de evacuare a nămolului  Q = 2x6 m3/h și H = 5 mCA. Nămolul e tratat cu soluție floculantă de polielectrolit, dozat cu o pompă dozatoare montată în instalația de reactivi de la rezervorul de soluție polielectrolit din pavilionul tehnologic. După umplere, sacii se leagă și se depozitează pe platforma de nămol pentru deshidratare la 50%.

Platforma de deshidratare este prevăzută cu scurgere în căminul de admisie apă uzată.

Obiectul 4: Măsurarea debitului

Cămin pentru măsurarea debitului –în acest cămin se montează un debitmetru electromagnetic.

Obiect 5: Pavilionul tehnologic - container metalic, izolat, prevăzut cu uși și ferestre, instalație electrica de iluminat interior si exterior si prize de curent monofazic si trifazic. Este compartimentat în camera pentru echipamente și grup sanitar. Este racordat la rețeaua de canalizare si rețeaua de alimentare cu apa.

În camera echipamentelor se montează instalațiile de dozare reactivi, stația de aer comprimat si tabloul de automatizare și comanda a stației.

Din stația de epurare apa epurata este evacuata, prin pompare, printr-o conducta din PEID avand diametrul De 90 mm si lungimea L = 226,0 m spre emisar : dereaua Sarighiol.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face prin racordarea la rețeaua existentă.

Pentru platforma stației de epurare s-a prevăzut un iluminat exterior, folosindu-se 4 stâlpi de iluminat stradal de 6m înălțime fiecare, prevăzuți cu corpuri de iluminat cu vapori de înaltă presiune, fiecare corp având 150W

Pentru alimentarea tuturor receptorilor electrici s-a prevăzut un tablou electric (TE) situat în incinta stației de epurare, în carcasă de policarbonat cu grad de protecție min IP65. Tabloul este echipat cu întrerupătoare automate magnetotermice pe toate circuitele.

Total teren ocupat definitiv  - 300 mp.

Total teren ocupat temporar  	- 452 mp.

Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces speciale. Organizarea de șantier va fi amplasată în tarlaua T41.

Sursele de apă și energie electrică necesară pentru organizarea de șantier sunt existente și vor fi puse la dispoziția executantului de către beneficiar.

Șantierul va organiza spații pentru depozitarea materialelor, organizate pe antreprize de lucru. Șantierul de lucrări va fi dotat, prin grija antreprenorului, cu racorduri de apă potabilă, amenajându-se WC-uri temporare vidanjabile.

b)cumularea cu alte proiecte- amplasamentul nu se suprapune cu alte planuri/proiecte/activități,

c)utilizarea resurselor naturale-destinația actuală a terenului, conform încadrării cadastrale este de drum de exploatare, teren neproductiv, iar cea propusă de ”drum de exploatare, teren neproductiv, lucrari tehnico-edilitare”.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate  sunt cele din timpul realizarii lucrarilor la proiect , care vor fi predate unei societati autorizate in acest sens.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort- emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor,  din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentul propus va determina o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă;

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este în extravilanul localității Beidaud , cu folosinta actuala „drum de exploatare, teren neproductiv„ conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.4/1153 din 29.02.2016, emis de Consiliul Judetean Tulcea. Destinația propusă prin certificatul de urbanism este de” drum de exploatare, teren neproductiv, lucrari tehnico-edilitare”.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrarile se vor desfasura in ampriza drumului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- Amplasamentul propus  nu se află în  arii protejate.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate-nu este cazul, amplasamentul este in zona industriala a localitatii.

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	Pe durata execuției lucrărilor, impactul asupra apelor de suprafață sau subterane, asupra aerului, vegetației, florei și faunei terestre, asupra solului și subsolului, asupra așezărilor umane, precum și riscul declanșării unor accidente sau avarii cu efecte majore asupra sănătății populației și mediului, se estimează ca va exista, dar va fi relativ redus, iar în timp relativ scurt, după terminare, acestea se vor atenua până la anularea lor completă.

În timpul lucrărilor de execuție, din cauza utilajelor folosite, pot apare emisii slabe ale unor poluanți, care însă sunt nesemnificative, având în vedere spațiul liber de dispersie, lipsa unor surse similare în vecinătate și perioada de execuție relativ redusă.

Se apreciază că impactul produs, după intrarea în exploatare a colectoarelor de canalizare și a stației de epurare, va fi deosebit de pozitiv, benefic în egală măsură tuturor factorilor de mediu și ecosistemelor, sănătății, siguranței și calității vieții populației locale.

În timpul exploatării aceste riscuri sunt reduse foarte mult. Impactul execuției lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuție, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum și printr-o execuție îngrijită și o organizare atentă a acestora.

La exploatare, riscurile se pot reduce prin asigurarea unui program de urmărire a funcționarii tuturor obiectelor componente ale sistemului, prin executarea la timp a lucrărilor de revizii, întreținere si reparații, în conformitate cu regulamentul de exploatare ce se va redacta în faza finală a proiectului.

Se poate aprecia că proiectul va avea o influență benefică plurivalentă atât pentru locuitorii cât și pentru ecologia și protecția mediului din zonă.

Pentru  acest proiect, titularul a obtinut Avizul de Gospodarire a Apelor Tulcea nr. 7/14.04.2016, cu respectarea conditiilor impuse prin aviz .

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza  luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:- nu este cazul, perimetrul amplasamentului propus nu se află în arii protejate.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de beneficiar;

- este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizarii proiectului, pentru a se impiedica antrenarea lor de vant pe terenurile invecinate

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.4/1153 din 29.02.2016, emis de Consiliul Judetean Tulcea;

- beneficiarul va respecta Normele tehnice privind protectia mediului si in special a solului, care se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, conform ordinului nr. 344/708 din 16.08.2004;

- titularul va respecta prevederile Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 7/14.04.2016 emis de SGA Tulcea.

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de incadrare este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizatii,

Ing. Camelia MICU

Întocmit,consilier superior,

Ing. Elizabeth Varzaru

NR. A.A.A.   1990 / 19.07.2016

Intocmit in 3 exemplare, din care : unul la titular, unul la dosarul obiectivului si unul la dosarul cu acte de reglementare.